建设项目环境影响报告表

项目名称：  年产12000吨粉末涂料建设项目

建设单位（盖章）：   湖南连心科技有限公司

编制日期：2021年1月

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产12000吨粉末涂料建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南连心科技有限公司 |
| 法人代表 | 夏连心 | 联系人 | 吴杏子 |
| 通讯地址 | 岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村） |
| 联系电话 | 1397302**** | 传真 | —— | 邮政编码 | 414122 |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园 （岳阳县新墙镇高桥村；坐标：东经113.216352，北纬：29.116268） |
| 立项审批部门 | —— | 批准文号 | —— |
| 建设性质 | 异地扩建 | 行业类别及代码 | 涂料制造 C2641 |
| 占地面积 (平方米) | 31982.45 | 绿化面积 （平方米） | 2500 |
| 总投资 (万元) | 10000 | 其中：环保投资(万元) | 251.5 | 环保投资占总投资比例 | 2.52% |
| 评价经费 (万元) |  | 投产日期 | 2021年7月 |
| 工程内容及规模： 一、项目的由来 粉末涂料是一种新型的不含溶剂、100%固体粉末状涂料，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。热固性粉末涂料是由树脂、颜填料、增塑剂和稳定剂等经过干混合或熔融混合、粉碎等工序而得到的，由于热固性粉末涂料分子量较高，具有较高的物理机械性能，一般作为功能性粉末涂料使用。它们难于粉碎成细粒度，一般采用流化床涂装工艺，施工过后为较厚的涂膜，通常一般可以达250um以上。近年来，由于家电、家具行业的兴起，粉末涂料以其色彩鲜艳、坚固耐用的特点打入家电市场，同时随着粉末涂料原材料、生产设备、检测仪器、喷涂设备的配套齐全，我国粉末涂料产业获得了前所未有的发展，无论从品种、数量、质量、应用和人们的认识上都有了较大的进步。 湖南连心科技有限公司成立于1999年9月，注册资金1000万元，原租用岳阳县新墙镇企业办原三合乡政府大院生产热固性粉末涂料，拥有6条生产线，涂料年产量达到1200吨，公司已于2016年12月取得环评批复（岳环评【2016】95号），2017年9月取得环保验收意见（岳验收[2017]58号）。由于原生产车间为租赁厂房，考虑到企业成本和发展需要，湖南连心科技有限公司拟重新选址，对项目进行异地扩建。 项目新场址拟选于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），企业已通过招拍挂形式取得用地面积为31982.45m2的土地，根据岳阳县自然资源局出具的红线图（附图3）可知项目用地为工业用地，目前项目已与岳阳高新技术产业园管理委员会签订项目投资合同，本次异地扩建总投资10000万元，项目拟在场地内新建车间3栋，办公楼1栋、宿舍楼2栋、研发楼1栋，并建设相关配套设施。项目建成后粉末涂料生产线共计30条，邦定粉生产线14条，可实现年产12000吨环保型热固性粉末涂料。 建设根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及国务院第682号令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年）本项目属于“十五、化学原料和化学制品制造业中36涂料及类似产品制造单纯混合或分装的”，应编制环境影响报告表。为此湖南连心科技有限公司委托我公司（湖南环美达环保科技有限公司）承担了《年产12000吨粉末涂料建设项目》的环境影响评价工作。在经过现场踏查、资料调研、类比调查、环境现状资料收集等基础上，根据环评导则及其他有关文件，编制完成了该项目的环境影响报告表，现提交主管部门审查、审批。 二、编制依据 2.1国家法律、法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）； （2）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日施行）； （3）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日起施行）； （4）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修正）； （5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020年4月29日修订）； （6）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日施行）； （7）《建设项目环境保护管理条例》（2017年10月1日施行）； （8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2020 年11月5日修订）； （9）《产业结构调整指导目录（2019年版）》； （10） 《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（2012年08月01日发布）； （11）《大气污染防治行动计划》（2013年9月10日实施）； （12）《水污染防治行动计划》（2015年4月16日实施）； （13）《国务院关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》（2018年9月15日发布）； （14）《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环保部公告 2013年 第31号）。 2.2地方法规 （1）《湖南省环境保护条例（第三次修正）》，（ 2019年09月29日修正）； （2）《湖南省落实<水污染防治行动计划>实施细则》（2016年01月19日）； （3）《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》的通知（2018年06月26日）； （4）《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）； （5）《湖南省大气污染防治条例》（2017年6月1日起施行）； （6）《岳阳市污染防治攻坚战2018年工作方案》（2018年7月20日 ）； （7）《湖南省化工行业VOCs排放量测算技术指南》（试行）（2016年12月）； 2.3技术导则、规范 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）； （3）《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）； （4）《环境影响评价技术导则—声环境》（HJ 2.4-2009）； （5）《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。 2.4相关技术文件、资料 （1）环评委托书； （2）建设单位委托本单位编制环境影响评价报告表的合同书； （3）建设单位营业执照； （4）项目投资合同、规划局红线图； （5）原厂区环评及验收批复； （6）其他相关资料。 3、项目概况 3.1、项目名称、地点及建设性质 （1）项目名称：年产12000吨粉末涂料建设项目； （2）建设单位：湖南连心科技有限公司； （3）建设地点：岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村）； （4）项目性质：异地扩建； （5）行业类别：C2641涂料制造； （6）建设内容：项目规划总用地面积31982.45m2，总建筑面积33297.88m2。项目建设3栋车间（其中：1栋生产车间、1栋原料成品车间、1栋机修车间）、1栋办公楼、2栋宿舍楼、1栋研发楼，建设涂料生产线共计30条，邦定粉生产线14条。 （8）项目周边环境概况：项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），北侧临近201省道，西侧为岳阳县盛宏新材料科技有限公司，南侧为红日驾校，东侧为八达人防设备有限公司，北侧为湖南金诚陶瓷有限公司。 3.2、项目组成 项目规划总用地面积31982.45m2，计容建筑面积33297.88m2，总建筑面积20794.93m2，本项目由主体工程、辅助工程、环保工程、公用工程和储运工程组成，具体情况见表1-1。 表1-1 项目主要建设工程组成一览表 工程名称 建设内容 建设规模 备注 主体工程 车间一 单体建筑面积8695.95m2，计容建筑面积为17391m2，主要安装粉末涂料生产线共30条，邦定粉生产线14条 钢结构 车间二 2F、单体建筑面积3885.6m2，计容建筑面积为7771.2m2，主要用于存放原材料、成品 辅助工程 研发楼 5F、建筑面积1935m2，用于原材料、成品检测及新产品研发 砖混结构 办公楼 5F、建筑面积为2150m2 宿舍楼 两栋，均5F、建筑面积分别为1410m2、2240m2 门卫 1F、建筑面积48m2 钢结构 | 机修车间 1F、建筑面积520.38m2 公用工程 供水 生活用水、生产用水来自新墙镇给水管网，供给水量可以满足本项目生产及生活用水的需求 排水 采用雨污分流排水方式，雨水经管道汇集后排入北侧雨水沟，办公、生活污水经地埋式一体化污水装置处理后绿化浇灌 供电 电源来自新墙镇供电网 绿化 绿化面积2500m2 环保工程 废气治理 混合机、邦定搅拌机粉尘：设4套集中收尘装置对粉尘进行收集处理，处理达标后共同由1#排气筒排放，排气筒高度15m 磨粉机粉尘：50套磨粉机组均自带布袋除尘装置，粉尘经自带除尘设备处理，处理达标后由2#排气筒排放，排气筒高度均15m 食堂油烟通过设置油烟净化装置处理后经食堂楼顶排放 废水治理 压片工序冷却水循环使用，无生产废水产生，设循环水池12m3； 生活废水：地埋式一体化污水处理装置，设计处理规模8m3/d。 噪声治理 选用低噪声设备、采取结构隔声、减振、消声等措施 固废处理 车间一西南侧设置面积为100m2的一般固废储存点、设置面积为5m2的危废储存点 3.3、主要设备 项目建设涂料生产线共计30条，邦定粉生产线14条。 表1-2 主要生产设备表 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 全自动混合机 FHJ-1000 套 2（利用原有1套） 2 全自动混合机 FHJ-3000 套 新增2套 3 立式混合机 ZLH-350W 套 4（全部利用原有） 4 双螺杆粉末涂料挤出机 SLJ-65 套 3（全部利用原有） 5 双螺杆粉末涂料挤出机 ZLJ-2050C 套 2（全部利用原有） 6 双螺杆粉末涂料挤出机 EX-60D 套 2（全部利用原有） 7 双螺杆粉末涂料挤出机 58-93 套 1（全部利用原有） 8 | 双螺杆粉末涂料挤出机 SLJ-6E 套 23（利用原有1套） 9 压片机 ZLJ-705B、 ZLJ-85B、 YPJ-6012 套 23（利用原有6套） 10 磨粉机（自带除尘器） LYF-50 套 3（全部利用原有） 11 磨粉机（自带除尘器） ZLM-250A 套 2（全部利用原有） 12 磨粉机（自带除尘器） ACM-10A 套 1（全部利用原有） 13 磨粉机（自带除尘器） ACM-400 套 1（全部利用原有） 14 磨粉机（自带除尘器） ACM-30D 套 23（利用原有4套） 15 邦定50kg搅拌机 SHT200/500 套 3 16 邦定100kg搅拌机 LY300-900 套 1 17 邦定100kg搅拌机 ZSL300-900 套 1 18 邦定100kg搅拌机 SY200/400 套 2 19 邦定100kg搅拌机 SY300/800 套 7 20 螺杆式空压机 50A 套 5（利用原有2套） 21 螺杆式制冷压缩机 RC-2-180B-W 套 5（利用原有1套） 22 升降机 / 套 5（利用原有1套） 23 通风机 4-72.5A 套 30 24 集中收尘装置 布袋除尘器 套 4 本项目设14套邦定搅拌机，邦定工艺是将粉末涂料基料、金属效果颜料加入混料机中，加入氮气后再次精加工，与普通干混产品相比，邦定技术生产的粉末涂料产品质量优异，如粉末粒子状态更加均匀，施工性能稳定良好，涂层色泽均一，批次间质量稳定，静电枪喷涂时不会出现颜料堆积和堵塞枪口的问题。 项目生产过程中主要的生产设备见表1-2。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，项目所选设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产需要。 3.4、项目主要原辅材料及能源消耗 热固性粉末涂料的主要原材料为：聚酯树脂、环氧树脂、钛白粉等。根据建设方提供的资料，具体情况见表1-3。 表1-3 主要原辅材料及消耗情况 序号 物料名称 年耗量 物质状态及包装规格 来源方式 备注 1 聚酯树脂 5580吨 颗粒状，25kg/袋 安徽神剑 汽车运输 2 环氧树脂 1200吨 颗粒状，25kg/袋 巴陵石化 汽车运输 3 钛白粉 1400吨 粉状，25kg/袋 襄阳龙蟒 汽车运输 4 硫酸钡 3350吨 粉状，25kg/袋 河北辛集 汽车运输 5 固化剂 275吨 颗粒，25kg/袋 安徽华惠 汽车运输 6 流平剂 170吨 颗粒，20kg/袋 浙江南海 汽车运输 7 安息香 40吨 粉状，25kg/袋 浙江南海 汽车运输 8 蜡粉 70吨 粉状，20kg/袋 安徽捷通达 汽车运输 9 云母 84吨 粉状，25kg/桶 欧克 汽车运输 9 铁黄 25吨 粉状，25kg/袋 拜耳（湖南索尔） 汽车运输 10 炭黑 20吨 粉状，10kg/袋 卡博特（武汉丰腾） 汽车运输 11 铁红 30吨 粉状，25kg/袋 拜耳（广东浩凯） | 汽车运输 12 其他颜料 22吨 粉状，20kg/袋 科莱恩（上海信鑫） 汽车运输 13 金属效果颜料 33吨 粉状，20kg/袋 / （邦定使用）汽车运输 14 氮气 150瓶、40L/瓶 气态，瓶装储存 / （邦定使用）汽车运输 15 纸箱 480000个 —— 岳阳县市场 汽车运输 16 塑料袋 480000个 —— 岳阳县市场 汽车运输 17 扎带 480000个 —— 岳阳县市场 汽车运输 18 R410A制冷剂 2吨 —— 岳阳县市场 汽车运输 19 水 8940吨 —— 自来水 —— 20 电 3240000度 —— 当地电网 —— 主要原辅材料性质： 表1-4 主要原辅料理化性质、毒理毒性表 名称 理化特性 燃烧爆炸性 毒性毒理 聚酯树脂 由不饱和聚酯树脂、引发剂、促进剂、填料、触变剂等组成；淡黄色片状固体，胶粘剂粘度小、易润湿、工艺性好，固好后的胶层硬度大、透明性好、光亮度高、可室温加压快速固化、耐热性较好，电性能优良。缺点是收缩率大、胶粘强度不高，耐化学介质性和耐水性较差，用于非结构胶粘剂。 闪点大于110℃，可燃 未见文献报道 环氧树脂 凡分子结构中含有环氧基团的高分子化合物统称为环氧树脂；低分子量的为黄色或琥珀色高粘度透明液体，高分子量的为固体，无臭无味。溶于丙酮、环己酮、乙二醇、甲苯和苯乙烯等。附着力强、固话收缩率小、工艺性好、优良的电绝缘性、稳定性好、对金属和非金属具有优良的粘合力。耐热性、绝缘性、硬度和柔韧性好。耐碱和大部分溶剂。 不可燃 未见文献报道 钛白粉 二氧化钛(TiO2)；白色粉末，有板钛型、锐钛型和金红石型三种晶型。工业上利用的主要是后两种。金红石型相对密度4.26，熔点1830-1850℃。钛锐型相对密度3.84。化学性质相当稳定，不溶于水、有机酸和弱无机酸，可溶于浓硫酸、碱和氢氟酸。具有优异的颜料性能 不可燃 无毒 硫酸钡 化成成分是BaSO4，天然产品称为重晶石粉； 为无臭，无味的无色斜方晶系晶体或白色无定型粉末。性质稳定，难溶于水、酸、碱或有机溶剂。医疗方面，放射学检查使用硫酸钡剂主要利用其在胃肠道内可吸收X射线而使其显影作用，因此主要用作胃肠道造影剂。工业上，可用作油漆、油墨、塑料、橡胶及蓄电池的原料或填充剂 不可燃 硫酸钡不溶于水，无毒，吸入后可引起胸部紧束感、胸痛、咳嗽等。对眼睛有刺激性。长期吸入可致钡尘肺 固化剂 主要采用双酚A型环氧树脂固化剂，又称E型环氧树脂，化学名称双酚A二缩水甘油醚，简称EP，平均分子量3100~7000。几乎无色或淡黄色透明黏稠液体或块(片、粒)状脆性固体，相对密度1.160。溶于丙酮、甲.乙酮、环已酮、醋酸乙酯、甲苯、二甲苯、无水乙醇、乙二醇等有机溶剂。 可燃 无毒 流平剂 主要成分为八甲基环四硅氧烷，密度：0.956；熔点：17-18 ℃；沸点 175-176℃；折射率：1.395-1.397：闪点 56℃；水溶性：不溶 | 可燃 未见文献报道 安息香 又称苯偶姻、二苯乙醇酮、2-羟基-2-苯基苯乙酮或2-羟基-1,2-二苯基乙酮，白色或淡黄色棱柱体结晶。熔点133℃，沸点344℃（102.4kPa），194℃（1.6kPa），相对密度1.310（20/4℃）。不溶于冷水，微溶于热水和乙醚，溶于乙醇 不可燃 无毒 蜡粉 蜡的凝固点都比较高，约在38～90℃之间。碘值较低(1～15)说明不饱和度低于中性脂肪。加热后容易液化或者气化、容易燃烧、不溶于水、具有一定的润滑作用的物质。 | 可燃 未见文献报道 铁黄 主要为Fe2O3.xH2O，为黄色粉末 不可燃 无毒 铁红 化学式Fe2O3，溶于盐酸，为红棕色粉末，难溶于水，不与水反应 不可燃 无毒 炭黑 是一种无定形碳。轻、松而极细的黑色粉末，比表面积非常大，范围从10-3000m2/g，比重1.8-2.1，熔点:3550 ℃ 可燃 对眼睛和呼吸道有刺激作用 R410A制冷剂：是一种新型环保制冷剂，制冷（暖）效率更高。R410A新冷媒由两种准共沸的混合物而成，主要有氢，氟和碳元素组成，制冷(暖)效率高，具有稳定，无毒，性能优越等特点。由于不含氯元素，不会与臭氧发生反应，即不会破坏臭氧层。R410A属于HCFC的替代品，符合美国采暖、制冷空调工程师协会（ASHRAE）的A1安全等级类别（这是最高的级别，对人身体无害）。R410A低损耗循环使用，需补充时再加注。 3.4、产品方案 项目共建有44条热固性粉末涂料生产线，可实现年产12000吨粉末涂料（其中邦定粉末涂料5040t/a），具体产品规模见表1-5，产品质量指标见表1-6。 表1-5 建设项目产品方案 产品名称 规模 质量标准 备注 粉末涂料 12000t/a 《热固粉末涂料标准》（HG/T2006-2006） 粉末涂料规格均为25kg/箱 其中 红色 550t/a 黑色 1500t/a 黄色 750t/a 白色 1500t/a 蓝色 700t/a 灰色 6800t/a 绿色 200 t/a 表1-6 建设项目产品指标 序号 项目 技术指标 1 粉末外观 色泽均匀粉状，无结团、无杂质 2 粒径D50（μm） 与客户商定 3 涂膜外观 平整光滑，无颗粒 4 涂膜厚度（μm） 50～70 5 光泽（60°表头）（%） 与客户商定 6 色差△E ≤0.5 7 耐冲击性 正冲50㎏·㎝，反冲30㎏·㎝无开裂 8 铅笔硬度 1～2H 9 附着力（划格法） 0级 3.5、总平面布置 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），厂区总占地面积约31982.45m2，厂区呈长方形，根据业主提供的厂区平面布局图可知，厂区大门拟设置于北厂界正对201省道，用于人流、物流出入。进入厂区后从北至南依次布置有办公楼、宿舍楼、研发楼、生产车间、原材料及成品车间、机修车间，厂区平面分工明确，生活区与生产区分离，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目总平面布置见附图2。 项目污染源主要产生于生产车间内，项目厂房内拟设2根粉尘废气排气筒，项目所在地年主导风向NE，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，可基本减少废气对其的影响。项目生产车间设备产生的噪声在经隔声减震、距离衰减后对周边居民点影响较小。项目一般固废及危险固废储存位置隐蔽且运输方便，满足使用要求。 3.6、给排水 （1） 给水工程 本项目用水节点主要压片冷却工序设备冷却用水及员工生活用水，来源于新墙镇给水管网，其水质水量均能满足厂区内生产和生活正常供水需要。 从挤出机挤出来的熔融状物料经过压片机制片后，需通过不锈钢履带冷却至常温，压片机中设有冷却水循环装置，项目配套冷却塔和冰水机组以及水箱，根据业主提供原厂区用水情况计算，冷却日循环水量为24t（按8h/d计），循环系统补充用水量为循环水量的5%，则日补充用水为1.2t/d。 项目职工40人，年工作300天，均在厂区住宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则项目生活用水量为5.8m3/d（1740m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.64m3/d（1392m3/a）。 （2）排水工程 本项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入厂区北侧省道201道路雨水沟； 根据业主提供资料，厂区内地面使用扫把清扫，设备使用刷子清理，均不需使用水清洗，因此无设备、地面清洗废水产生。 压片机处冷却水循环装置无废水产生，冷却水循环使用，在使用过程中将部分形成水蒸气挥发，需定期补充新鲜水。 项目生活污水经设置的地埋式一体化污水处理装置，处理后效率可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准后回用于厂区绿化，不外排。 3.7、供电工程 本项目生产用电由新墙镇当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内集中电控房，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。 3.8、绿化 项目厂区绿化面积为2500m2，场地绿化根据整体规划和合理布局的要求，在厂区空余地带和道路两侧植树栽草，优化选用对粉尘具有阻挡、吸附和过滤作用且适于当地生长条件的树种，充分发挥绿化美化净化环境的作用和改善粉尘对周围环境的影响。 3.9、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员40人，年生产时间为300天，工作实行两班制，每班8小时，员工在厂区就餐，均在厂区住宿。 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题 湖南连心科技有限公司成立于1999年9月，注册资金1000万元，原租用岳阳县新墙镇企业办原三合乡政府大院生产热固性粉末涂料，经过多年的发展，目前厂区拥有6条生产线，涂料年产量达到1200吨，其主导产品“曜明”牌系列粉末涂料，色彩多样、品种齐全，广泛用于家电、建材、五金、汽车、机车、船舶等行业，产品销往全国各地倍受用户亲睐，在市场上拥有较高知名度。公司已于2016年12月取得环评批复（岳环评【2016】95号），2017年9月取得环保验收意见（岳验收[2017]58号）。此次环评为异地扩建，现有情况介绍如下： 现有基本情况介绍 表1-7 现有工程组成一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 备注 主体工程 生产车间 1168.3 1栋1层，钢结构 配料大车间 851 生产车间内东北侧，钢结构 辅助工程 办公综合楼 288 1栋1层，砖混结构 空压机、冷水机房 75.7 生产车间内北侧，钢结构 喷样间 33 生产车间内北侧，钢结构 食堂 69.5 生产车间内西侧，钢结构 传达室 215.8 生产车间内南侧，钢结构 杂物房 36.4 生产车间内南侧，钢结构 储运工程 原材料仓库 232.3m2，生产车间内中部，主要储存外购原辅材料 成品仓库 437.8 m2，生产车间内中部，主要储存成品 运输 厂外运输采用公路运输的方式； 厂内运输采用汽车、叉车 环保工程 化粪池 生活污水预处理 循环水池 压片冷却工序冷却循环系统 冷却循环水量为5t/h 油烟净化器 食堂油烟 1套布袋除尘器+15m排气筒（1#） 收集配料工序产生的粉尘， （1套布袋除尘器+排气筒（向地面排）） 6套布袋除尘器+1根15m排气筒（2#） 收集磨粉工序产生的尾气粉尘， （5套布袋除尘器+5根8m的排气筒） 风扇，加强车间通风 处理无组织排放粉尘 固废暂存场所 一般固废暂存场所，40m2，危险固废暂存场所，10m2， 生产车间内西南角 绿化 种植绿化植物以吸声、降噪 公用工程 供水 由厂区地下水井提供 供电 由市政10kv专线提供 现有工程主要生产设备详见表1-8： 表1-8 现有主要生产设备清单 序号 设备名称 型号 单位 数量 1 全自动混合机 FHJ-1000 套 1 2 立式混合机 ZLH-350W 套 4 3 双螺杆粉末涂料挤出机 SLJ-6E、ZLJ-33 套 6 4 挤出机 ZLJ-2050C、EX60D 、SLJ-32 套 3 5 压片机 ZLJ-705B、 ZLJ-85B、 YPJ-6012 套 6 6 磨粉机 LYF-10、ZLM-250A、ACM-30D 套 7 7 螺杆式空压机 50A 套 2 8 螺杆式制冷压缩机 RC-2-180B-W 套 1 9 升降机 / 套 1 10 通风机 4-72.5A 套 7 11 袋式集尘装置 布袋除尘器 套 7 现有工程原辅材料使用情况见下表： 表1-9 现有主要原辅材料及消耗情况 序号 物料名称 年耗量 物质状态及包装规格 来源方式 1 聚酯树脂 560吨 颗粒状，25kg/袋 安徽神剑 2 环氧树脂 120吨 颗粒状，25kg/袋 巴陵石化 3 钛白粉 140吨 粉状，25kg/袋 襄阳龙蟒 4 硫酸钡 340吨 粉状，25kg/袋 河北辛集 5 固化剂 65吨 颗粒，25kg/袋 安徽华惠 6 流平剂 17吨 颗粒，20kg/袋 浙江南海 7 安息香 4.0吨 粉状，25kg/袋 浙江南海 8 蜡粉 7.0吨 粉状，20kg/袋 安徽捷通达 9 铁黄 2.5吨 粉状，25kg/袋 拜耳（广东浩凯） 10 炭黑 2.0吨 粉状，10kg/袋 卡博特（武汉丰腾） 11 铁红 3.0吨 粉状，25kg/袋 拜耳（广东浩凯） 12 其他颜料 2.0吨 粉状，20kg/袋 科莱恩（广东天域） 13 纸箱 4.8万个 —— 岳阳县市场 14 塑料袋 4.8万个 —— 岳阳县市场 15 扎带 4.8万个 —— 岳阳县市场 16 R410A制冷剂 0.2吨 —— 岳阳县市场 17 水 1125吨 —— 井水 18 电 42万度 350度/吨产品 当地电网 现有工程产品方案见下表： 表1-10 现有建设项目产品方案 产品名称 规模 质量标准 备注 热固性粉末涂料 1200t/a 《热固粉末涂料标准》（HG/T2006-2006） 20kg/箱和25kg/箱 其中 红色 50 t/a 黑色 150 t/a 黄色 80 t/a 白色 150 t/a 蓝色 70 t/a 灰色 680 t/a 绿色 20 t/a 二、与项目有关的原有污染情况 项目运营期主要的污染有生活污水、加工粉尘、油烟废气、一般固废、危险固废及生活垃圾等。 1、废水：项目压片冷却工序设置冷却循环系统，循环用水通过挥发的形式进入大气，无废水外排。营运期间主要污水来源于员工生活污水。项目职工35人，生活用水量为525 m3/a，污水排放量约为 420 m3/a。、生活污水经隔油池、化粪池处理后进入周边农田作农肥。 2、废气：本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 配料粉尘主要成分为钛白粉和硫酸钡细微颗粒，建设单位目前在全自动混合机上方均设引风管，利用负压将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理，经布袋除尘器处理后的粉尘由15m高的排气筒外排；项目6台磨粉机组均配套布袋除尘器，粉尘经袋式收集后回用，尾气粉尘经布袋除尘器处理后通过废气管道集中通往生产车间中部的1根15m高的排气筒高空排放，厂区现共设置了两根15m高排气筒。食堂油烟经过油烟净化处理后排放。 根据项目验收监测内容可知，项目现有排放的废气污染物监测浓度均能满足相关排放要求。 3、噪声：项目主要高噪声设备主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，其源强约为75～90dB（A），建设单位采取设备减振、厂房隔声、消声等措施。根据项目验收监测内容可知，噪声对周边环境影响不大。 4、固废：项目营运期过程中产的废包装材料、收集粉尘、粗大不合格的粉末出售，生活垃圾交由环卫部门处理。 三、历史遗留问题 根据业主提供资料，现有的6条生产线设备将搬迁至新场址继续使用，经搬迁后的原址归还于政府，不进行房屋拆除，在搬迁过程中建设单位应注意： ①现有厂区污水处理方式为化粪池处理后作农肥，在搬迁过程中需对现有化粪池内废水及污泥清理。 ②厂区内一般固废储存区及危废储存区内的固体废物均及时清理干净，危废则需交由危废处置单位处理。 在设备搬迁过程中若发现还有利用价值的设备将在本项目投产运行前搬运至拟建地，为了减少设备搬运过程中对周边居民与环境造成影响，建议实施以下措施： ①搬迁、拆下、安装设备应轻卸轻放、过程中要有安全监护人负责全程引导、监护。场内要避免车辆交叉作业，影响生产效率和行车安全。 ②需要搬运精密仪器，则需要事先了解仪器最脆弱的部分，采取一些特殊的护理，如采用气垫膜、毛毯等减震措施，在使用起重设备搬运的时候也要小心对待。其他设备运输前先用包装纸、海绵等物品加固设备，运输路线选择较平稳路段。 ③设备搬迁需要明火操作时，必须有防火措施，并有专人监护，在易燃、易爆物周围，要严格禁止明火作业，严格遵守防火规定。 |

# 二、建设项目所在地自然环境社会环境简况

| 自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），具体位置见附图1。 2、地形、地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 3、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨 ，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布，境内最大河流为新墙河。新墙河为洞庭湖一级支流，新墙河流域位于北纬29°00′～29°30′、东经113°00′～113°40′之间。总流域面积2365.64 km2，其中流经县境1597.64 km2，新墙河县境内干流全长115.40m，纳入支流47条，天然落差400m，坡降7.18‰，多年平均流量约58 m3/s，最枯流量仅6.0m3/s。沙港、游港为新墙河两大支流，其中沙港河发源于平江县团山宝贝岭，主要流经板江、月田、铁山口、公田、杨林街，于筻口镇的三港咀汇合游港后流入新墙河主流，流域面积974.69 km2，全长79.60km，县境内流域面积904.64 km2，长69.60km，平均流量52.60 m3/s，平均坡降1.25‰。游港河发源于临湘市龙窑山，由西塘入岳阳县境，经筻口至三港嘴汇入新墙河主流，流域面积973 km2，全长85.20km，县境内流域面积275 km2，长19km，平均流量18.49 m3/s，天然落差715m，坡降1.50‰。沙港、游港河自三港嘴汇流后经新墙、荣家湾从破岚口入东洞庭湖，三港嘴至破岚口区间长26.80km，区间流域面积418 km2，平均坡降0.75‰。根据现状调查，项目拟建地最近的水体为西侧300米的新墙水库，《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 5、水文地质 岳阳县境地下水主要类型有松散岩类孔隙水、碎屑岩类裂隙孔隙水、基岩裂隙水三大类型。储水构造主要有断裂充水带和向斜储水构造。地下水埋深度自东向西由深变浅，均为弱酸性极软淡水，矿化度小于0.40g/l，多为重碳酸钠氯化钙型水，重碳酸钙、重碳酸钙镁型水。评价区地下水主要类型为松散岩类孔隙水和碎屑岩类裂隙孔隙水。县境地下水主要靠大气降水补给，但西部湖区及湖滨平原还受外围地下水径流的侧向补给和河湖、稻田的渗漏补给。 松散岩类孔隙水产在第四系河流流相及河湖相堆积物中，水量之穷乏或丰富因地而异，分布于县境西部的东洞庭湖区和中部自北向南的麻塘—荣家湾—黄沙街一线两侧、新墙河水系沿河两岸，面积1296.60 km2，可分为双层结构孔隙和单层结构孔隙。单层结构孔隙分布于新墙河水系沿岸、河谷地区，储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深小于3m；双层结构孔隙主要分布在东洞庭湖及湖滨区，荣家湾—黄沙街储水量浅水贫乏，深水中等；鹿角—大明储水量浅部中等，深部丰富；东洞庭湖及湖滨—新墙河三角洲储水量丰富，水埋深0～5m，顶板埋深10～36 m。 碎屑岩类裂隙孔隙水存在于白垩系、第三系的分布区，分布在县境中部，面积399.60 km2，储水量贫乏，水埋深0～7m，顶板埋深小于3m。 6、土壤 岳阳县成土母质主要是紫色砂页岩，其次是板岩、页岩、石灰岩，再次是砂岩和近代河流冲击物。按土壤分类，全县土壤可分为7个土类，18个亚类，61个土属，151个土种。其中红壤土类占全县土壤面积57.09％，山地黄壤、紫色土、潮土、红色石灰土、菜园土、水稻土分别占全县土壤面积的8.75%、21.37%、0.14%、0.13%、0.12%、12.40％。县境东部海拔300m以上地区，自然土壤以花岗岩红壤为主，耕作土壤以麻砂泥田、麻砂土为主。中部丘岗地区土壤多为酸性紫色土，耕作土壤以酸紫泥田、酸紫砂泥田、紫砂泥土为主。洞庭湖沿岸岗地的土壤为红土红壤，耕作土壤以以黄泥田、红泥土为主。新墙河流域沿河溪谷而下，大体上依次出现红壤、黄泥田、红黄泥田、青隔红黄泥田、青泥田等。处于山、丘、岗地间的山岔、冲垅中的耕地，从山顶到山脚，因地形、水、热条件不同，使其土壤在微域内分布不同。 7、区域环境功能区划 表2-1 本区域环境功能区划 编号 项目 功能区类别及执行标准 1 环境空气质量功能区 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 | 2 声环境功能区 项目厂区东、南、西三侧声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准，北侧临近201省道执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准 3 水环境功能区 新墙河 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理站集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否 |
| --- | --- |

# 三、环境质量状况

| 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，具体预测结果详见表7-7。 （1）2019年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自公开发布的2019年环境质量公报。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子 评均时段 百分位 现状浓度/ 标准浓度/ 占标率/％ 达标情况 SO2 年平均浓度 - 10μg/m3 60μg/m3 0.18 达标 NO2 年平均浓度 - 20μg/m3 40μg/m3 0.5 达标 CO 百分位上日平均 95 1.6mg/m3 4mg/m3 0.4 达标 臭氧 8h平均质量浓度 90 155μg/m3 160μg/m3 0.97 达标 PM2.5 年平均浓度 - 39μg/m3 35μg/m3 1.14 不达标 PM10 年平均浓度 - 54μg/m3 70μg/m3 0.77 达标 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 （2）特征因子监测数据 为了解本项目所在区域特征因子质量现状，特委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地对特征因子TSP、TVOC进行环境空气质量监测。 ①监测时间：2020年9月1日~9月7日，连续监测七天； ②监测布点：项目拟建地内； ③监测项目：TSP、TVOC； ④采样和分析方法：采样方法按《环境监测技术规范》大气部分执行，分析方法按《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准的规定执行； ⑤评价标准：TSP执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中限值标准； ⑥监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测 时间 监测 点位 监测 因子 监测范围 平均值 标准值 超标 率 超标倍数 是否达标 | 2020.9.1-9.7 项目拟建地内 TSP 0.103-0.132 0.119 0.3 0 0 达标 TVOC 0.06-0.12 0.797 0.6 0 0 达标 由监测结果可知，项目拟建地内TSP数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，TVOC监测数据符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中限值标准。 2、地表水环境质量现状 本项目生产过程无废水外排，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此确定本项目地表水环境评价等级为三级B。 为了解项目所在地表水环境质量现状，本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2018在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，水质监测和评价结果具体见表3-3、3-4。 表3-3 洞庭湖水系新墙河六合垸断面水质监测结果统计 监测项目 计量单位 年平均值 水质指数 标准值 水温 摄氏度 19.9 ---- ---- pH 无量纲 6.69 0.69 6-9 高锰酸盐指数 mg/L 1.85 0.463 | ≤4 COD mg/L 11.67 0.778 ≤15 BOD5 mg/L 1.79 0.597 ≤3 氨氮 mg/L 0.32 0.64 ≤0.5 总磷 mg/L 0.09 0.9 ≤0.2 石油类 mg/L 0.01L ---- ≤0.05 氟化物 mg/L 0.287 0.287 ≤1.0 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L ---- ≤0.2 洞庭湖水系新墙河六合垸断面位于污水厂排污口下游约2.5km。 表3-4 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面水质监测结果统计 监测项目 计量单位 | 年平均值 水质指数 标准值 水温 摄氏度 20.5 ---- ---- pH 无量纲 7.46 0.23 6-9 高锰酸盐指数 mg/L 3.40 0.85 ≤6 COD mg/L 13.16 0.658 ≤20 BOD5 mg/L 2.89 0.723 ≤4 氨氮 mg/L 0.322 0.322 ≤1.0 总磷 mg/L 0.108 0.54 ≤0.2 石油类 mg/L 0.01L ---- ≤0.05 氟化物 mg/L 0.365 0.365 ≤1.0 阴离子表面活性剂 mg/L | 0.05L ---- ≤0.2 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面位于污水厂排污口上游约4.3km。 注：L为该项目的检出限。 由表3-3和3-4可以看出，新墙河六合垸水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、地下水环境质量现状 根据表7-14至表7-16地表水等级判定表可知，建设项目地下水评价等级为三级评价。本次地下水环境质量现状评价，委托湖南精科检测有限公司对项目拟建地上游及下游水井进行现状监测。 （1）监测点位：U1 拟建地上游居民水井；U2 拟建地下游居民水井；U3 拟建地下游居民水井； （2）监测因子：pH、耗氧量、氨氮、硝酸盐、挥发性酚类、氯化物、细菌总数； （3）采样时间与频率：2020年9月1-2日，连续监测2天。 具体水质监测结果见表3-5。 表3-5 地下水水质现状监测与评价结果 监测 点位 监测 日期 监测项目 计量 单位 监测值 范围 超标 率 超标 倍数 Ⅲ类 标准 U1拟建地上游居民水井 2020.9.1~2 pH 无量纲 7.06-7.15 0 0 6.5-8.5 耗氧量 mg/L 1.65-1.69 0 0 ≤3.0 氯化物 mg/L 5.56-5.87 0 0 ≤250 NH3-N mg/L 0.055-0.063 0 0 ≤0.5 硝酸盐 mg/L 0.284-0.372 0 0 ≤20 挥发性酚类 mg/L 0.0003-0.0003 0 0 ≤0.002 细菌总数 CFU/mL 42-46 0 0 ≤100 U2拟建地下游居民水井 2020.9.1~2 pH 无量纲 7.14-7.21 0 0 6.5-8.5 | 耗氧量 mg/L 1.61-1.59 0 0 ≤3.0 氯化物 mg/L 5.59-5.69 0 0 ≤250 NH3-N mg/L 0.078-0.089 0 0 ≤0.5 硝酸盐 mg/L 0.269-0.284 0 0 ≤20 挥发性酚类 mg/L 0.0003-0.0003 0 0 ≤0.002 细菌总数 CFU/mL 51-54 0 0 ≤100 U3拟建地下游居民水井 2020.9.1~2 pH 无量纲 7.26-7.31 0 0 6.5-8.5 | 耗氧量 mg/L 1.78-1.82 0 0 ≤3.0 氯化物 mg/L 5.62-5.72 0 0 ≤250 NH3-N mg/L 0.034-0.039 0 0 ≤0.5 硝酸盐 mg/L 0.280-0.282 0 0 ≤20 挥发性酚类 mg/L 0.0003-0.0003 0 0 ≤0.002 细菌总数 CFU/mL 56-59 0 0 ≤100 根据项目厂区周边地下水的监测数据可知，项目厂区水井各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。 4、声环境质量 为了解项目所在区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2020年9月1-2日对项目厂界四周进行了现状监测，沿项目厂区四界各布设1个点，共设4个点进行了监测，监测结果见下表3-6： 表3-6 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号 监测点位名称 监测时间 等效声级Leq [dB(A)] 昼间 夜间 1＃ 项目拟建地东 9月1日 53.3 44.4 9月2日 54.5 45.3 2＃ 项目拟建地南 9月1日 52.5 43.9 9月2日 53.4 43.5 3＃ 项目拟建地西 9月1日 55.2 44.3 9月2日 55.8 44.8 4＃ 项目拟建地北 7月23日 56.4 45.8 7月24日 57.5 46.0 注：1#、2#、3#监测点执行（GB3096-2008）中的3类标准 [昼间65dB(A)，夜间55 dB(A)]；4#监测点执行（GB3096-2008）中的4a类标准 [昼间70dB(A)，夜间55 dB(A)]； 从监测数据来看，项目拟建地东侧、南侧及西侧声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））；项目拟建地北侧声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A））。 5、土壤环境质量现状调查 为了解项目所在地土壤环境现状，建设单位委托湖南品标华测检测技术有限公司对项目所在地土壤环境现状进行评价。 （1）监测点位及监测因子如下表： 表3-7 监测点位、监测因子一览表 编号 监测点位 采样类型 | 监测因子 执行标准 D1 厂区内北部 柱状样 45项全因子 执行《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（实行）》（GB36600-2018）中筛选值中的第二类用地标准 D2 厂区内西部 柱状样 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 D3 厂区内南部 柱状样 D4 厂区内东部 表层样 D5 厂区外西南方向 表层样 45项全因子 D6 厂区外东方向 表层样 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍 45项基本因子包括：砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘； （2）监测时间及频次：2020年11月14日，取一次样。 （3）监测结果如下表： 表3-8 厂区内3个柱状点土壤监测评价结果表 采样时间 检测 项目 采样位置 检测结果(mg/kg) 评价标准 是否超标 2020年11月14日 砷 D1厂区内北部 0.5m 12.4 60 否 1.0m 12.1 60 否 2.0m 11.4 60 否 D2厂区内西部 0.5m 11.2 60 否 1.0m 12.0 60 否 2.0m 15.9 60 否 D3厂区内南部 0.5m 15.4 60 否 1.0m 18.3 60 否 2.0m 10.5 60 否 镉 D1厂区内北部 0.5m 0.04 65 否 1.0m 0.05 65 否 2.0m 0.07 65 否 D2厂区内西部 0.5m 0.15 65 否 1.0m 0.21 65 否 2.0m 0.06 65 否 D3厂区内南部 0.5m 0.05 65 否 1.0m 0.05 65 否 2.0m 0.06 65 否 铜 D1厂区内北部 0.5m 28 18000 否 1.0m 30 18000 否 2.0m 29 18000 否 D2厂区内西部 0.5m 32 18000 否 1.0m 33 18000 否 2.0m 32 18000 否 D3厂区内南部 0.5m 32 18000 否 1.0m 32 18000 否 2.0m 23 18000 否 镍 D1厂区内北部 0.5m 27 900 否 1.0m 29 900 否 2.0m 27 900 否 D2厂区内西部 0.5m 27 900 否 1.0m 29 900 否 2.0m 26 900 否 D3厂区内南部 0.5m 28 900 否 1.0m 30 900 否 2.0m 23 900 否 铅 D1厂区内北部 0.5m 44 800 否 1.0m 50 800 否 2.0m 41 800 否 D2厂区内西部 0.5m 60 800 否 1.0m 45 800 否 2.0m 27 800 否 D3厂区内南部 0.5m 35 800 | 否 1.0m 32 800 否 2.0m 35 800 否 六价铬 D1厂区内北部 0.5m ND 5.7 否 1.0m ND 5.7 否 2.0m ND 5.7 否 D2厂区内西部 0.5m ND 5.7 否 1.0m ND 5.7 否 2.0m 0.8 5.7 否 D3厂区内南部 0.5m ND 5.7 否 1.0m ND 5.7 否 2.0m 1.2 5.7 否 汞 D1厂区内北部 0.5m 0.092 38 否 1.0m 0.067 38 否 2.0m 0.076 38 否 D2厂区内西部 0.5m 0.067 38 否 1.0m 0.068 38 否 2.0m 0.080 38 否 D3厂区内南部 0.5m 0.080 38 否 1.0m 0.090 38 否 2.0m 0.070 38 否 氯甲烷 D1厂区内北部 0.5m 0.0028 37 否 1.0m 0.0021 37 否 2.0m ND 37 否 氯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 0.43 否 1.0m ND 0.43 否 2.0m ND 0.43 否 二氯甲烷 D1厂区内北部 0.5m ND 616 否 1.0m ND 616 否 2.0m ND 616 否 1,1-二氯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 5 否 1.0m ND 5 否 2.0m ND 5 否 反1,2-二氯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 54 否 1.0m ND 54 否 2.0m ND 54 否 1,1-二氯乙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 9 否 1.0m ND 9 否 2.0m ND 9 否 顺1,2-二氯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 596 否 1.0m ND 596 否 2.0m ND 596 否 氯仿 D1厂区内北部 0.5m ND 0.9 否 1.0m ND 0.9 否 2.0m ND 0.9 否 1,1,1-三氯乙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 840 否 1.0m ND 840 否 2.0m ND 840 否 四氯化碳 D1厂区内北部 0.5m ND 2.8 否 1.0m ND 2.8 否 2.0m ND 2.8 否 苯 D1厂区内北部 0.5m ND 4 否 1.0m ND 4 否 2.0m ND 4 否 1,2-二氯乙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 5 否 1.0m ND 5 否 2.0m ND 5 否 三氯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 2.8 否 1.0m ND 2.8 否 2.0m ND 2.8 否 1,2-二氯丙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 5 否 1.0m ND 5 否 2.0m ND 5 否 甲苯 D1厂区内北部 0.5m ND 1200 否 1.0m ND 1200 否 2.0m ND 1200 否 四氯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 53 否 1.0m ND 53 否 2.0m ND 53 否 1,1,2-三氯乙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 2.8 否 1.0m ND 2.8 否 2.0m ND 2.8 否 1,1,1,2-四氯乙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 10 否 1.0m ND 10 否 2.0m ND 10 否 1,1,2,2-四氯乙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 6.8 否 1.0m ND 6.8 否 2.0m ND 6.8 否 乙苯 D1厂区内北部 0.5m ND 28 否 1.0m ND 28 否 2.0m ND 28 否 氯苯 D1厂区内北部 0.5m ND 270 否 1.0m ND 270 否 2.0m ND 270 否 间二甲苯+对二甲苯 D1厂区内北部 0.5m ND 570 否 1.0m ND 570 否 2.0m ND 570 否 邻二甲苯 D1厂区内北部 0.5m ND 640 否 1.0m ND 640 否 2.0m ND 640 否 苯乙烯 D1厂区内北部 0.5m ND 1290 否 1.0m ND 1290 否 2.0m ND 1290 否 1,2,3-三氯丙烷 D1厂区内北部 0.5m ND 0.5 否 1.0m ND 0.5 否 2.0m ND 0.5 否 1,4-二氯苯 D1厂区内北部 0.5m ND 20 否 1.0m ND 20 否 2.0m ND 20 否 1,2-二氯苯 D1厂区内北部 0.5m ND 560 否 1.0m ND 560 否 2.0m ND 560 否 硝基苯 D1厂区内北部 0.5m ND 76 否 1.0m ND 76 否 2.0m ND 76 否 2-氯酚 D1厂区内北部 0.5m ND 2256 否 1.0m ND 2256 否 2.0m ND 2256 否 苯并[a]蒽 D1厂区内北部 0.5m ND 15 否 1.0m ND 15 否 2.0m ND 15 否 苯并[a]芘 D1厂区内北部 0.5m ND 1.5 否 1.0m ND 1.5 否 2.0m ND 1.5 否 苯并[b]荧蒽 D1厂区内北部 0.5m ND 15 否 1.0m ND 15 否 2.0m ND 15 否 苯并[k]荧蒽 D1厂区内北部 0.5m | ND 151 否 1.0m ND 151 否 2.0m ND 151 否 䓛 D1厂区内北部 0.5m ND 1293 否 1.0m ND 1293 否 2.0m ND 1293 否 二苯并[a,h]蒽 D1厂区内北部 0.5m ND 1.5 否 1.0m ND 1.5 否 2.0m ND 1.5 否 茚并[1,2,3-cd]芘 D1厂区内北部 0.5m ND 15 否 1.0m ND 15 否 2.0m ND 15 否 萘 D1厂区内北部 0.5m ND 70 否 1.0m ND 70 否 2.0m ND 70 否 苯胺 D1厂区内北部 0.5m ND 260 否 1.0m ND 260 否 2.0m ND 260 否 表3-8 3个表层点土壤监测评价结果表 采样时间 检测项目 监测点位 检测结果(mg/kg) 评价标准 是否超标 2020年11月14日 砷 D4厂区内东部 10.1 60 否 D5厂区外西南方向 12.7 60 否 D6厂区外东方向 18.4 60 否 镉 D4厂区内东部 0.10 65 否 D5厂区外西南方向 0.06 65 否 D6厂区外东方向 0.21 65 否 铜 D4厂区内东部 29 18000 否 D5厂区外西南方向 29 18000 否 D6厂区外东方向 32 18000 否 镍 D4厂区内东部 25 900 否 D5厂区外西南方向 21 900 否 D6厂区外东方向 34 900 否 铅 D4厂区内东部 60 800 否 D5厂区外西南方向 33 800 否 D6厂区外东方向 53 800 否 六价铬 D4厂区内东部 0.6 5.7 否 D5厂区外西南方向 ND 5.7 否 D6厂区外东方向 0.8 5.7 否 汞 D4厂区内东部 0.084 38 否 D5厂区外西南方向 0.060 38 否 D6厂区外东方向 0.078 38 否 氯甲烷 D4厂区内东部 ND 37 否 氯乙烯 D4厂区内东 ND 0.43 否 二氯甲烷 D4厂区内东部 ND 616 否 1,1-二氯乙烯 D4厂区内东部 ND 5 否 反1,2-二氯乙烯 D4厂区内东部 ND 54 否 1,1-二氯乙烷 D4厂区内东部 ND 9 否 顺1,2-二氯乙烯 D4厂区内东部 ND 596 否 氯仿 D4厂区内东部 ND 0.9 否 1,1,1-三氯乙烷 D4厂区内东部 ND 840 否 四氯化碳 D4厂区内东部 ND 2.8 否 苯 D4厂区内东部 ND 4 否 1,2-二氯乙烷 D4厂区内东部 ND 5 否 三氯乙 D4厂区内东部 ND 2.8 否 1,2-二氯丙烷 D4厂区内东部 ND 5 否 甲苯 D4厂区内东部 ND 1200 否 氯苯 D4厂区内东部 ND 270 否 四氯乙烯 D4厂区内东部 ND 53 否 1,1,2-三氯乙烷 D4厂区内东部 ND 2.8 否 1,1,1,2-四氯乙烷 D4厂区内东部 ND 10 否 1,1,2,2-四氯乙烷 D4厂区内东部 ND 6.8 否 乙苯 D4厂区内东部 ND 28 否 间二甲苯+对二甲苯 D4厂区内东部 ND 570 否 邻二甲苯 D4厂区内东部 ND 640 否 苯乙烯 D4厂区内东部 ND 1290 否 1,2,3-三氯丙烷 D4厂区内东部 ND 0.5 否 1,4-二氯苯 D4厂区内东部 ND 20 否 1,2-二氯苯 D4厂区内东部 ND 560 否 硝基苯 D4厂区内东部 ND 76 否 2-氯酚 D4厂区内东部 ND 2256 否 苯并[a]蒽 D4厂区内东部 ND 15 否 苯并[a]芘 D4厂区内东部 ND 1.5 否 苯并[b]荧蒽 D4厂区内东部 ND 15 否 苯并[k]荧蒽 D4厂区内东部 ND 151 否 䓛 D4厂区内东部 ND 1293 否 二苯并[a,h]蒽 D4厂区内东部 ND 1.5 否 茚并[1,2,3-cd]芘 D4厂区内东部 ND 15 否 萘 D4厂区内东部 ND 70 否 苯胺 D4厂区内东部 ND 260 否 根据监测结果可知，项目所在地区域及区域外土壤环境质量监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 6、生态环境 根据实地调查统计，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 主要环境保护目标(列出名单及保护级别)： 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），201省道南侧，根据现场踏勘可知，项目评价区域内没有重点保护的单位和珍稀野生动植物资源，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点为主要大气和噪声环境保护目标；西侧新墙水库、北侧新墙河为地表水环境保护目标。项目周边环境保护敏感点具体情况见表3-7、3-8，项目环境保护目标图见附图5。 表3-7 主要环境保护目标一览表 类别 名称 坐标/m | 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 大气环境 细钟家居民点 113.212669 29.118896 居民 20户 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准 NW 165-450 高桥村居民点 113.219202 29.121503 100户 N 500-800 高桥村居民点 113.221817 29.116920 264户 E 360-650 地塘周居民点 113.225615 29.117092 350户 E 670-1150 高桥村居民点 113.220733 29.125599 80户 NE 900-1140 高桥村居民点 113.225282 29.122595 150户 NE 700-1520 高桥村居民点 113.205884 29.121415 100户 NW 850-1330 街背廖居民点 113.209811 29.124441 300户 NW 900-1820 大祝家居民点 113.199104 29.121072 40户 NW 1600-1860 盘塘冲居民点 113.200702 29.111448 40户 SW 1300-1940 夏舟六居民点 113.201410 29.107843 80户 SE 1600-2200 何伏三居民点 113.204929 29.104120 18户 SE 1600-1860 双塘居民点 113.213051 29.102865 7户 S 1300-1380 高桥村居民点 113.225153 29.103412 320户 SE 750-1920 双港村居民点 113.234332 29.118239 38户 E 1500-1690 黄才孙居民点 113.233688 29.107875 22户 SE 1600-1730 泥鳅龙居民点 113.232669 29.103230 40户 SE 2000-2300 新桥居民点 113.241349 29.119323 70户 NE 1950-2500 表3-8 其他环境保护目标情况表 环境 要素 保护目 标名称 方位 相对 距离 规模 功能 保护级别 地表水 环境 新墙水库 西侧 380m 水库 集中式饮用水源保护区 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类 新墙河 北侧 2200m 中河 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 地下水环境 厂区周边 上游一个，下游两个 / / 饮用水源 GB14848-2017III类标准 声环境 细钟家居民点 NW 165-200 居民 20户 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 生态环境 厂界外500m范围内的植被、林地、耕地及水田 环境风险 与大气、地表水、地下水环境保护目标一致 | 其他 运输车辆行驶路段两侧居民（主要为201省道） 保护目标： 保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； 保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （3）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持厂界东、南、西侧达到《声环境质量标准》3类声环境质量标准，北侧达到《声环境质量标准》4a类声环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变； |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# 四、评价适用标准

| 环境质量标准 | 1、环境空气： 环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；TVOC环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中限值标准，具体标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准 污染物名称 标准值 SO2 日平均 150（ug/m3） PM2.5 日平均 75（ug/m3） PM10 日平均 150（ug/m3） NO2 日平均 80（ug/m3） CO 1小时平均 10（mg/m3） O3 1小时平均 200（ug/m3） TSP 日平均 300（ug/m3） TVOC 8小时 600（ug/m3） 2、地表水： 新墙河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水体标准，具体标准值见表4-2。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 分类 Ⅲ类 pH COD BOD5 SS 氨氮 TP 石油类 粪大肠菌群 6-9 ≤20 ≤4.0 — ≤1.0 ≤0.2 ≤0.05 ≤10000 | 3、地下水 地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848—2017）中Ⅲ类标准； 表4-3 地下水质量评价标准 单位：mg/L，除PH外 水质指标 pH（无量纲） CODmn 硝酸盐 氯化物 Ⅲ类 6.5-8.5 ≤3.0 ≤20 ≤250 氨氮 挥发酚 粪大肠菌群 ≤0.2 ≤0.002 ≤3.0 4、声环境 项目厂界东、南、西侧执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准，北侧执行执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，标准值见表4-4。 表4-4 声环境质量标准限值 类 别 等效声级Leq 昼 间 夜 间 《声环境质量标准》3类 dB（A） 65 55 《声环境质量标准》4a类 dB（A） 70 55 |
| --- | --- | --- |
| 环境质量标准 | 土壤环境： 执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地筛选值标准，具体标准值见下表。 表4-5 土壤环境质量标准限值（单位：mg/kg） 序号 项目 标准要求 序号 项目 标准要求 1 砷 60 24 1,2,3-三氯丙烷 0.5 2 镉 65 25 氯乙烯 0.43 3 铬（六价） 5.7 26 苯 4 4 铜 18000 27 氯苯 270 5 铅 800 28 1,2-二氯苯 560 6 汞 38 29 1,4-二氯苯 20 7 镍 900 30 乙苯 28 8 四氯化碳 2.8 31 苯乙烯 1290 9 氯仿 0.9 2 甲苯 1200 10 氯甲烷 37 33 间二甲苯+对二甲苯 570 11 1,1-二氯乙烷 9 34 邻二甲苯 640 12 1,2-二氯乙烷 5 35 硝基苯 76 13 1,1-二氯乙烯 66 36 苯胺 260 14 顺1,2-二氯乙烯 596 37 2-氯酚 2256 15 反1,2-二氯乙烯 54 38 苯并[a]蒽 15 16 二氯甲烷 616 39 苯并[a]芘 1.5 17 1,2-二氯丙烷 5 40 苯并[b]荧蒽 15 18 1,1,1,2-四氯乙烷 10 41 苯并[k]荧蒽 151 19 1,1,2,2-四氯乙烷 6.8 42 䓛 1293 20 四氯乙烯 53 43 二苯并[a,h]蒽 1.5 21 1,1,1-三氯乙烷 840 44 茚并[1,2,3-cd]芘 15 22 1,1,2-三氯乙烷 2.8 45 萘 70 23 三氯乙烯 2.8 |
| 污染物排放标准 | 1、大气污染物：有组织粉尘执行《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)表1中排放限值；无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值；厂区内无组织VOC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）排放限值；厂区外边界及周边VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2004）表5中排放浓度限值；饮食油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求。 |
| 污染物排放标准 | 表4-6 大气污染物有组织排放标准 污染物 执行标准 排放标准 有组织粉尘 《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)中排放限值 30mg/m3 无组织粉尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值 1.0mg/m3 厂界内无组织VOC 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）排放限值 10mg/m3 厂界外及周边无组织VOC 《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2004）表5中排放浓度限值 2.0mg/m3 表4-7 饮食业油烟排放标准 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度（mg/m3） 2.0 净化设施最低去除效率（%） 60 75 85 2、废水：本项目生活废水经地埋式一体化污水处理装置处理达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准后回用于厂区绿化，不外排； 表4-8 城市杂用水水质标准（mg/L） 序号 控制项目 排放标准 1 pH 6～9（无量纲） 2 BOD5 20 3 氨氮 20 3、噪声：营运期厂界东侧、南侧、西侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，北侧执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4a类标准。 表4-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） 类别 昼间 夜间 3类 65dB（A） 55dB（A） 4a类 70dB（A） 55dB（A） 4、固体废弃物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。 |
| 总量控制指标 | 本项目实施后，项目生活污水经地埋式一体化污水处理装置处理后用于企业绿化浇灌，不外排，无需设置总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

一、施工期工艺流程简述 施工期阶段主要包括场地平整、基础建设、主体施工、装修工程、环保绿化工程等，使用的施工设备包括电动挖掘机、推土机、电钻及运输、装卸设备等；以昼间施工为主。本项目不涉及拆迁工程，本工程施工期的工艺流程及产排污情况图示如下： 图5-1 施工期工艺流程及产排污环节图 1、施工期主要污染工序： 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 （1）施工废（污）水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； （2）废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； （3）扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘。 （4）噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； （5）固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员排放的生活垃圾。 二、工艺流程简述： 本项目为湖南连心科技有限公司年产热固性粉末涂料12000吨建设项目，热固性粉末涂料生产线工艺流程及产排污环节图见下图： 图5-2 粉末涂料生产线工艺流程及产排污环节图 工艺流程简述如下： 本工艺采用的是熔融混合法。即制造过程中不用液态的溶剂或水，直接将固态的原材料经预混合、熔融混合挤出、冷却压片、磨粉机磨碎筛选得到产品。 1）称量配料：按照一定比例将外购的原料聚酯树脂倒入配料槽中，然后利用空气泵将硫酸钡、钛白粉、固化剂、流平剂以及颜料计量泵入配料槽内进行称量配制（树脂+固化剂：填料：颜料：助剂=60：28：10：2），在此过程中无需用水，无外排废水。 2）混合搅拌：在独立隔间内完成，配料后的原辅料利用专用推车接入全自动混合机，配料密闭的情况下搅拌5min，使之均匀混合，在此过程中仅噪声产生，但全自动混合机关闭开启过程、原料倾倒过程中会产生部分粉尘，为了减少此部分粉尘外逸，根据建设单位设计资料可知，项目在4台全自动混合机上方均设引风管，全自动混合机停止工作后，将引风管插入全自动混合机引风口，利用负压将全自动混合机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理。 3）挤出机熔融混合：预混后的物料利用配料槽运送至挤出机上方，以固态进入螺槽后，被螺杆的旋转运动压实，从而形成固体床，固体床中与加热料筒表面挤出的固体离子首先融化并在料筒表面形成一层熔体膜，熔体膜达到一定厚度后由机筒的拖拽作用而积存在螺杆推进面一侧，随着固体床的宽度的减少，积存的熔体膜形成一个熔体池。主要是为了使粉末涂料组成中的各种成分充分发散均匀，对经预混合后的原材料熔融混合，物料用加料器输送到混合挤出机，挤出机经电加热，温度保持在90-110℃，各种成分混合均匀后熔融挤出。项目拟建44条生产线，主要生产的产品为普通粉末涂料和邦定粉末涂料两种，为保证产品质量，两种产品生产之后需使用少量聚酯树脂作为清洁剂清洁生产线内遗留的微量含颜料的物料，作为清洁剂使用的聚酯树脂储存后循环使用。 4）压片冷却：从挤出机挤出来的熔融状物料经过压片机相向动转的压辊扎制成1-3mm厚片状，通过不锈钢履带冷却至常温，压片机中设有冷却水循环装置，项目配套冷却塔和冰水机组以及水箱，冷却日循环水量为24t（按8h/d计），循环系统补充用水量为循环水量的5%，循环过程中冷水进入循环系统，进循环系统后的处理水进入冷却塔和冰水系统冷却后进入水箱。 5）研磨筛选：压片冷却后的薄片状物料经过输送管道引入磨粉机组，通过研具与工件在一定压力下的相对运动对加工表面进行的精细加工，再经振动筛选，合格的细小粉末经机筒下方的落料口落入包装袋即为成品，粗大不合格的粉末料经磨粉机机筒前方出料口落入收集袋，整个过程为全密闭过程。 6）邦定：本项目设14套邦定搅拌机，邦定工艺是将粉末涂料基料加入混料机中再次精加工。生产过程中将粉末涂料基料加入混料机中，确定釜中的氧含量，然后冲入氮气作为惰性保护气体，后启动搅拌，通过摩擦使基料混合物温度升高。当温度接近树脂的玻璃化温度时，加入金属效果颜料，在该温度下保温一段时间，直到颜料与基料粒子完成邦定。在搅拌过程中可能会产生少量粉尘，为了减少此部分粉尘外逸，根据建设单位设计，会配置收尘设备，在邦定搅拌机上方设引风管，利用负压将邦定搅拌机中的含尘空气抽入布袋除尘器进行处理。 二、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表5-1 项目物料平衡一览表（单位t/a） 投入 生成物 流失 项目 物料名称 用量 名称 产量 名称 产量 类别 原辅材料 聚酯树脂 5580 粉末涂料 12000 有组织、无组织排放粉尘量 2.09 废气 环氧树脂 1200 有机废气产生量 0.558 钛白粉 1400 布袋除尘装置收集粉尘 295.51 固体 废物 硫酸钡 3350 其他损耗 0.842 固化剂 275 流平剂 170 安息香 40 蜡粉 70 云母 84 铁黄 25 炭黑 20 铁红 30 其他颜料 22 金属效果颜料 33 小计 12299 12000 299 三、主要污染工序及主要污染物： 一、施工期污染源分析 项目施工期间对环境污染问题主要表现在施工废水、生活污水、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、施工废水 施工废水主要来源于工程施工砼浇筑和机械、车辆的冲洗等，砼浇筑废水、冲洗废水主要污染物为悬浮物。据对比及初步估算，一般施工车辆冲洗废水约500L/辆，施工车辆高峰期按4辆计，冲洗废水约2.0m3/d。其中COD为25～200mg/L，石油类为10～300mg/L，SS约为400～500mg/L，则各污染物排放量COD约0.3kg/d，石油类约0.04kg/d，SS约0.9kg/d，可经沉淀处理后用于道路洒水。 本项目施工人数高峰期约为20人，施工人员均来自当地，不集中安排在工地食宿，每人每天用水量约为50L，用水量约1t/d，废水排放量约为用水量的80%，即：废水排放量约为0.8t/d，废水中污染物浓度为：COD：350mg/L、BOD5：200 mg/L 、SS：150 mg/L、NH3-N：40 mg/L、动植物油类：20mg/L，污染物排放量约为：COD：0.3kg/d、BOD5：0.18kg/d、SS：0.14kg/d、NH3-N：0.04kg/d、动植物油类：0.02kg/d。 2、施工废气 （1）扬尘 该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输所产生的动力道路扬尘。 对整个施工期而言，施工产生的扬尘主要集中在土建施工阶段，由于主要采用商品混凝土，则起尘的原因主要为风力起尘，即露天堆放的建材(如黄沙、水泥等)及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘。 ①露天堆场和裸露场地的风力扬尘 由于施工的需要，一些建材需露天临时堆放；一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘，根据堆放场起尘的经验公式可以看出起尘量与尘粒的含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段： Q＝2.1（V50—V0）3e-1.023w 式中：Q—一起尘量，kg／吨•年； V50――距地面50米处风速，m/s； V0――起尘风速，m/s； W――尘粒的含水率，%。 根据上述公式估算本项目施工期露天堆场和裸露场地的风力扬尘扬尘5kg/吨·年。 尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。不同尘粒的沉降速度见表5-2。 表5-2 不同粒径的沉降速度 粒径（微米） 10 20 30 40 50 60 70 沉降速度（m/s） 0.03 0.012 0.027 0.048 0.075 0.108 0.147 粒径（微米） 80 90 100 150 200 250 300 沉降速度（m/s） 0.158 0.170 0.182 0.239 0.804 1.005 1.829 粒径（微米） 450 550 650 750 850 950 1050 沉速度（m/s） 2.211 2.614 3.016 3.418 3.820 4.222 4.624 ②车辆行驶的动力起尘 据有关文献，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60％以上，车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算： Q＝0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75 式中：Q一汽车行驶时的扬尘，kg/Km•辆； V一汽车速度，km/h； W一汽车载重量，吨； P一道路表面粉尘量，kg/m2。 表5-3中为一辆10吨卡车，通过一段长度为1千米的路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效办法。 表5-3 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘 单位：kg/辆.km P 车 速 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 5（km/h） 0.051 0.086 0.116 0.144 0.171 0.287 10（km/h） 0.102 0.171 0.232 0.289 0.31 0.574 15（km/h） 0.153 0.257 0.349 0.433 0.512 0.861 20（km/h） 0.255 0.429 0.582 0.722 0.853 1.435 本项目的扬尘主要表现在交通沿线和工地附近，尤其是天气干燥及风速较大时影响更为明显，使该区块及周围近地区大气中总悬浮颗粒(TSP)浓度增大。粉尘的排放量大小直接与施工期的管理措施有关，因此较难估算。 （2）施工机械、运输车辆尾气 本项目施工过程用到的施工机械，主要有挖掘机、装载机、推土机等重型机械，它们以柴油为燃料，都会产生一定量废气，包括CO、THC、NOX等。 3、施工噪声 建设期间的噪声有各种施工机械噪声和运输交通噪声。项目各施工阶段的主要噪声源及其声级见表5-4。 表5-4 工程施工机械噪声值 单位：dB（A） 序号 施工阶段 设备 单机最 噪声值dB（A）（距声源5m处） 1 土方 推土机 90 2 土方 装载机 90 3 土方 挖掘机 90 4 土方 翻斗机 85～90 5 土方 压路机 90 6 打桩 钻孔机 90 7 打桩 打夯机 95 8 打桩 打桩机 105 9 打桩 空压机 95 10 结构 振捣机 95 11 结构 电焊机 85 12 装修 电锯 95 物料运输阶段的交通噪声主要是施工阶段物料运输车辆引起的噪声，各阶段的车辆类型与声级见表5-5。 表5-5 各阶段的车辆类型与声级 施工阶段 运输内容 车辆类型 声级 dB(A) 土方阶段 土方外运 大型载重车 90 底板及结构阶段 钢筋、商品混凝土 混凝土罐车、载重车 80～85 装修阶段 各种装修材料及必要设备 轻型载重卡车 70 4、施工固体废物 根据现场踏勘可知，本项目拟建场地目前已平整，无土石方开挖工序，施工过程会有一定的建筑垃圾和施工生活垃圾产生。 （1）建筑垃圾 项目建筑垃圾产生量按规划建筑面积33297.88m2计算，按照4.4kg/m2计，本工程施工期产生的装修垃圾量约91.5t。 （2）生活垃圾 本项目施工人数高峰期约为20人，生活垃圾按0.5kg垃圾/人·d计算，则项目施工期生活垃圾产生量为1.75t。 表5-6 固废产生量及处理方式 固废类别 产生量 处理方式 建筑装修垃圾 91.5t 按照《城市建筑垃圾管理规定》向城市人民政府市容环境卫生主管部门提出申请，在指定地点消纳 生活垃圾 1.75t 收集后由环卫部门处理 四、营运期的污染源分析： 1、废水 从挤出机挤出来的熔融状物料经过压片机制片后，需通过不锈钢履带冷却至常温，压片机中设有冷却水循环装置，项目配套冷却塔和冰水机组以及水箱，根据业主提供原厂区用水情况计算，异地搬迁后冷却日循环水量为24t（按8h/d计），循环系统补充用水量为循环水量的5%，则日补充用水为1.2t/d。冷却水循环使用，在使用过程中将部分形成水蒸气挥发，需定期补充新鲜水。 职工40人，年工作300天，均在厂区住宿，按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则项目生活用水量为5.8m3/d（1740m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为4.64m3/d（1392m3/a）。 生活污水产生情况见表5-7。 表5-7 生活污水产生情况 产生环节 指标 水质(mg/L) 年产生量（t/a） 生活污水 水量 —— 1392m3/a COD 300 0.42 BOD5 150 0.21 SS 200 0.28 NH3-N 30 0.04 2、废气 本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机磨研粉尘、邦定搅拌机粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。根据现有生产线统计情况，厂区内各工序废气量和粉尘产生量占比为：混合机配料粉尘5%，磨粉机破料粉尘90%，邦定搅拌粉尘5%。 生产粉尘 项目混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘产生情况参照《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中的2641涂料制造行业产排污系数确定，详见表5-8。 表5-8 粉尘产排系数表 产品 名称 原料名称 工艺 名称 规模等级 污染物指标 单位 产污系数 粉末涂料 成膜物质、颜料、助剂 粉末涂料生产工艺 所有 规模 工业废气量 标立方米/吨-产品 3.95×103 颗粒物 千克/吨-产品 24.8 根据建设单位提供资料，项目年产粉末涂料12000吨，经计算，工业废气产生量为4740万m3/a，粉尘产生量为297.6t/a。 ①混合机配料粉尘 项目混合机配料期间原料破包、加料口原料倾倒过程会产生部分粉尘，主要是钛白粉和硫酸钡细微颗粒，根据现有生产线统计情况，此部分废气量和粉尘产生量约占总粉尘量的5%，则废气产生量为237万m3/a，粉尘产生量约为14.88t/a，建设单位在全自动混合机上方设集尘罩，将全自动混合机处的含尘空气抽入厂房内集中式布袋除尘器进行处理（除尘器内部有滤网滤芯以提高收尘效率），集尘罩收集效率95%，除尘效率可达99.5%。其中，集气罩未收集到的粉尘无组织排放，无组织排放粉尘为0.74t/a。 混合机配料粉尘由1#排气筒排放。 ②磨粉机研磨粉尘 项目磨粉前，挤出破碎后的物料主要为片状，经负压输送到一级破碎机，破碎粒径约为1-3mm 左右，再经密闭的负压输送入二级磨粉机内磨成小于 125um的细小颗粒，细粉末经二级磨粉机出料口靠自重密闭落入磨粉机的振动筛部分，经振动分级，合格的细小粉末经机筒下方的落料口落入包装袋，粗大不合格的粉末经磨粉机机筒前方出料口落入收集袋，收集后可出售。整个过程为全密闭过程。 根据现有生产线统计情况，磨粉破碎筛分过程会产生粗大不合格的粉末（粒径＜20μm），此部分废气量和粉尘产生量约占总粉尘量的90%，则废气产生量为4266万m3/a，粉尘产生量约为267.84t/a，根据业主提供资料，项目30套磨粉机组均自带布袋除尘器装置，粉尘通过负压收集方式进去布袋除尘器内处理，布袋除尘器收集效率达99.5%。 磨粉机研磨粉尘由2#排气筒排放。 ③邦定搅拌粉尘 将一次工艺生产的基料，重新按二次工艺比例配料后将材料倒入邦定搅拌机内搅拌30min，使之均匀混合，搅拌工序为密闭操作，搅拌完成后，即得邦定成品。邦定搅拌机在进料、出料过程中会产生粉尘，此部分废气量和粉尘产生量约占总粉尘量的5%，则废气产生量为237万m3/a，粉尘产生量约为14.88t/a，建设单位拟在邦定搅拌机上方设集尘罩，将邦定搅拌机处产生的含尘空气抽入厂房内集中式布袋除尘器进行处理，集尘罩收集效率95%，除尘效率可达99.5%。其中，集气罩未收集到的粉尘无组织排放，无组织排放粉尘为0.74t/a。 邦定搅拌粉尘与混合机配料粉尘共同使用1#排气筒排放。 （2）挤出机熔融混合产生的有机废气 原辅料挤出机熔融混合过程中温度保持在90-110℃，会产生少量有机废气。其成分主要是：聚酯树脂粉末的受热气化物。根据同类粉末涂装公司资料可知：聚酯树脂的挥发物含量（205℃/1小时）<0.01%，本环评采取最不利条件，挥发物含量取0.01%。项目达产后，聚酯树脂使用量为5580t/a，则挥发物的有机废气的量为558kg/a，主要成分为VOC。 （3）食堂油烟 项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房内会产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，本项目职工40人，耗油量为360kg/a，据类比调查，通常烧炸工况，油烟气中烟气浓度及挥发量均有不同，油的平均挥发量为总耗油量的2.83%，经估算，油烟产生量为10.12kg/a。 3、噪声污染 项目营运过程噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机、搅拌机、空压机等，各噪声源的等效声级见下表。此外，交通运输噪声也会影响周边的声环境，汽车运输的源强为75-90dB（A）。 表5-9 建设项目主要高噪声设备 序号 设备名称 数量 单台设备噪声（dB（A）） 所在位置 1 全自动混合机 4台 70-85 车间一内 2 立式混合机 4台 80-85 车间一内 3 双螺杆粉末涂料挤出机 31台 80-85 车间一内 4 压片机 23台 80-85 车间一内 5 磨粉机 30台 75-80 车间一内 6 螺杆式空压机 5台 80-85 车间一内 7 螺杆式制冷压缩机 5台 85-90 车间一内 8 升降机 5台 80-85 车间一内 9 通风机 30台 80-85 车间一内 10 袋式集尘装置 4台 75-80 车间一内 11 邦定搅拌机 14台 80-85 车间一内 4、固体废物污染 项目固废主要为一般工业固废，包括有废包装材料、布袋除尘收集的粉尘、废矿物油及含油抹布、员工生活垃圾。 ①废包装材料 本项目主要原辅材料均为袋装，在原材料使用完成后会包装材料将由工作人员集中收集后由厂家回收，产生量约为1.5t/a。 ②布袋除尘装置收集粉尘 项目混合机、磨粉机及邦定搅拌机产生的粉尘均通过布袋除尘器处理后排放，通过布袋除尘器收集的粉尘总量约为294.67t/a，粉尘主要是钛白粉和硫酸钡细微颗粒，可直接回用至生产。 ③废矿物油 项目设备检修保养过程中产生的废矿物油，年产生量为0.8t，集中收集后委托湖南双强环保科技有限公司进行处置。 ④生活垃圾 项目员工生活垃圾产生量住宿的按1.0kg/人.d计，项目职工40人均住宿，则生活垃圾产生量为12t/a。 项目每种颜色的物料生产之后需使用少量聚酯树脂作为清洁剂清洁生产线内遗留的微量含颜料的物料，聚酯树脂使用量极少，作为清洁剂使用的聚酯树脂储存后循环使用。 表5-10 本项目固废污染源情况表 序号 固废名称 固体废物性质 产生量(t/a) 处理或处置措施 1 废包装材料 一般固废 1.5 收集后由厂家回收 2 布袋除尘装置收集粉尘 一般固废 294.67 收集后出售 3 废矿物油 危险固废代码：HW08 900-214-08 0.8 收集后交有湖南双强环保科技有限公司处理 4 生活垃圾 生活垃圾 12 收集后由环卫部门统一处理

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 处理产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量 (单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 混合机、邦定搅拌机 | 粉尘 | 6278.48mg/ m3，29.76t/a | 有组织10.55mg/m3，0.05t/a |
|  |  |  |  | 无组织2.98t/a |
|  | 磨粉机 | 粉尘 | 6278.48mg/m3，267.84t/a | 12.56mg/m3，0.54t/a |
|  | 挤出工序 | VOC | 558kg/a，无组织排放 | 558kg/a，无组织排放 |
|  | 食堂 | 油烟 | 5.6mg/m3，10.12kg/a | 1.12mg/m3，2.02kg/a |
| 水 污 染 物 | 生活废水1392m3/a | COD | 300mg/L，0.42t/a | 回用于厂区绿化 |
|  |  | BOD5 | 150mg/L，0.21t/a |  |
|  |  | SS | 200mg/L，0.28t/a |  |
|  |  | NH3-N | 30mg/L，0.04t/a |  |
| 固 体 废 物 | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 1.5t/a | 厂家回收 |
|  | 布袋除尘装置 | 粉末 | 294.67t/a | 集中收集后出售 |
|  | 设备检修 | 废矿物油 | 0.8t/a | 收集后交有湖南双强环保科技有限公司处理 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 12t/a | 环卫清运 |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，各种设备噪声声级在75-90dB(A)之间。 |
| 主要生态影响： 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），项目用地为工业用地，项目建成后做好绿化工作，对周围的生态环境影响很小。对绿化带的布局，应充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 |

# 七、环境影响分析

一：施工期的环境影响分析： 1、施工期对环境空气的影响及防治措施 施工期对大气的污染主要表现在建筑材料运输过程中产生的粉尘等。项目施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土石方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土、垃圾车辆密闭运输“六个百分之百”： （1）所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑物单体四周1.5m以外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 （2）建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。超过2天以上的渣土堆、裸地是用防尘布覆盖或喷凝固剂等方式防尘。所有粉料建材覆盖或是用料仓密封存放。在各类建设工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾处理干净。并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。 （3）工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备。 （4）整个施工期必须设专职保洁员2人以上。专职保洁员主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 （5）为防止施工车辆行驶产生的扬尘、泥土装卸的扬尘对道路两侧存在居民点产生影响，运输人员应在车辆运输泥土前在车顶铺设加湿的麻袋或草袋等，以防止将撒漏的泥土带入运输道路。 （6）施工阶段，施工燃油机械、机动车运行时将排放废气，主要污染物是THC、CO、NOX等，将会对场地周围的人群健康造成影响。因此，施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到标准的要求。 （7）工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 在采取上述措施后，施工扬尘对厂区内部及周边敏感点影响较小。 2、施工期对水环境的影响及防治措施 施工期废水主要有施工人员的生活污水和施工废水。施工人员产生的生活污水主要污染因子为CODCr、BOD5和SS等，项目施工人员以当地居民为主，不集中安排住宿，施工前建设单位可在办公楼区一侧将地埋式一体化污水处理装置建设完成，生活污水利用该污水处理装置处理达《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准后回用于厂区绿化种植。 施工废水主要污染物为悬浮物；施工车辆冲洗废水主要污染因子为COD、石油类、SS。此外，施工期场地植被破坏，造成土壤的裸露，在降雨时可能造成水土流失，特别是暴雨径流时水土流失更明显，可能造成地表水中悬浮物的增加，应引起重视。为减小施工废水对区域地表水体的影响，应采取如下措施： (1) 施工材料如沥青、油料、化学品等有害物质堆放场地应设围挡措施，并加蓬布覆盖以减少雨水冲刷造成污染。 (2) 施工场地应修建良好的排水系统，防止开挖的地表、渣土场地受雨水的冲刷。建筑与装饰材料堆放应加盖防雨布，防治降雨冲制淋失。 (3) 尽量选用先进的设备、机械、以有效地减少跑、冒、滴、漏的数量，从而减少含油污水的产生量。在不可避免的跑、冒、滴、漏过程中尽量采用固态吸油材料（如棉纱、木屑、吸油纸等），将废油收集转化到固态物质中，避免产生过多的含油污水，对渗漏到土壤的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的处理场集中处理。 (4) 在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水、污水，经过沉砂、隔油等预处理后，回用于施工现场洒水抑尘。 (5)施工期工作人员应在场地进行合理的排水设计和设备配置，如发生设计排水能力以内的渗流和用水，均由排水设施将涌水输送至沉淀池沉淀处理后排入用于道路洒水。 采取上述措施后，项目施工期废水对周围地表水环境基本无影响小。 3、施工期噪声对环境的影响及防治措施 噪声主要来自建筑施工、装修过程。施工期的噪声设备主要有挖掘机、铲土机、卡车、搅拌机、振捣机、起重机、电锯和压路机等，其噪声值在80~105dB(A)之间，需采取降噪措施，防止噪声过量对周围居民产生影响。 表7-1 距各种施工设备不同距离噪声预测结果表 单位：dB(A) 施工设备 距离(m) 5 10 20 30 40 50 60 70 80 100 推土机 90 84.0 78.0 74.5 72.0 70.1 68.5 67.2 66.0 64.0 装载机 90 84.0 78.0 74.5 72.0 70.1 68.5 67.2 66.0 64.0 挖掘机 90 84.0 78.0 74.5 72.0 70.1 68.5 67.2 66.0 64.0 各类打桩机 105 99.0 93.0 89.5 87.0 85.0 83.4 82.1 81.9 80.0 振捣机 95 89.0 83.0 79.5 77.0 75.1 73.5 72.2 71.0 69.0 电锯 95 89.0 83.0 79.5 77.0 75.1 73.5 72.2 71.0 69.0 空压机 95 89.0 83.0 79.5 77.0 75.1 73.5 72.2 71.0 69.0 卡车 85 79.0 73.0 69.5 67.0 65.1 63.5 62.2 61.0 59.0 从上表可以看出，当大部分施工机械的施工点距离场界大于100m时，场界噪声综合限值基本可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准，但在实际施工中，在距离场界100m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）昼间标准；若夜间施工，施工点周围200米的范围内噪声仍达不到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准。 项目厂区周边有部分居民点，从上可知项目施工对这些周边居民点有一定的影响。环评建议建设单位在施工期采取以下治理措施： （1）严格控制施工时段，禁止高噪声设备午休时间和夜间作业，同时充分协调好与周边居住居民的关系，加强施工管理，避免施工噪声对周围居民产生明显影响。 （2）建设区域内四周设2m以上的围挡，对高噪声设备设局部围挡。 （3）尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能衰减而使噪声增强的现象发生。 （4）施工期噪声按《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，合理安排施工时间，严格控制高噪声设备的施工阶段，在夜间22:00至次日清晨6:00和午休时间停止高噪声设备的施工作业。 只要建设方在施工期间，加强施工管理，认真落实施工围挡的建设、对硬化道路及时进行洒水降尘等措施，控制扬尘污染，确保施工期的扬尘和噪声不扰民，对沿线居民区的影响较小。施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声也就随之结束。 施工单位必须在工程开工15日以前向工程所在地人民政府环境保护行政主管部门申报，申报内容包括该工程的项目名称、施工场所、期限、可能产生的环境噪声值及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 4、施工期固体废物对环境影响及防治措施 固体废物主要是施工过程中的建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 （1）建筑垃圾：建筑施工过程中产生的建筑垃圾主要有碎砖、混凝土、砂浆、桩头、包装材料等。环评要求建筑垃圾应集中收集、定点存放和分类处置，且注意防风、防雨、防渗漏，建筑垃圾中废钢铁、废包装材料等有利用价值部分可由废品回收公司进行回收，其它建筑垃圾应严格按《岳阳市建筑垃圾管理实施细则》的规定处理，委托有经营建筑垃圾资质的单位运至渣土管理部门指定地点处理。 （2）生活垃圾：施工期间生活垃圾主要为皮、烟盒、灰渣等。施工场地应设置垃圾桶，收集施工区域的生活垃圾，收集后交由当地环卫部门处置。 5、施工期对生态环境的影响及防治措施 项目建设期区域内土地土壤将出现裸露。建议施工过程中加强管理，进行护坡。施工场地局部应及时进行硬化处理，临时堆土场需修建围档护坡，避免施工期因水土流失造成区域水环境污染。加强疏水导流，防止暴雨冲刷造成水土流失。应尽可能抓紧施工，缩短工期，以减轻施工期对生态环境的影响。 采取上述措施后，施工期固体废物可得到妥善处置和综合利用，对环境影响较小。二：营运期的环境影响分析 大气环境影响及污染防治措施分析 本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机破料粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 （1）评价工作等级确定 按照《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中相关规定，选择估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级，根据项目的初步工程分析结果，计算各污染物的最大地面浓度占标率 Pi，及其地面浓度达标准限10%时所对应的最远距离 D10% 。其中 Pi定义为： 式中：Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%； Ci—采用估算模式计算出的第 i 个污染物的最大地面浓度，ug/m3； C0i—第 i 个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。一般选用 GB 3095 中 1 h 平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1h平均质量浓度限值。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2 倍、3 倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 评价工作等级按表 7-2的分级判据进行划分。最大地面浓度占标率 Pi按导则估算公式进行计算，如污染物数i大于1，取Pi值中最大者（Pmax）。 表 7-2 评价工作等级判别依据 评价工作等级 分级判据 一级 Pmax ≥10% 二级 1%≤Pmax<10% 三级 Pmax<1% 同一项目有多个污染源（两个及以上）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。 ①评价因子和评价标准表见表7-3。 表7-3 评价因子和评价标准表 评价因子 平均时段 标准值/（μg/m3） 标准来源 PM10 小时值 450 《环境空气质量标准》(GB3095-2012) TSP 小时值 900 TVOC 小时值 1200 《环境影响评价技术导则—大气环境 》（HJ 2.2-2018）表D.1 ②估算模型参数表见表7-4。 表7-4 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） — 最高环境温度/ ℃ 39.3 最低环境温度/ ℃ -5.8 土地利用类型 农村 区域湿度条件 中等湿润气候 是否考虑地形 考虑地形 □是 (否 地形数据分辨率 / m — 是否考 虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 □是 (否 岸线距离/ km — 岸线方向/ ° — ③污染源参数见表 7-5~7-6。 表7-5 点源参数表 编号 名称 排气筒底部中心经纬度 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒出口内径/m 烟气 流速/（m/s） 烟气温度/℃ 年排放小时数/h 排放工况 污染物排放速率/(kg/h) 东经 北纬 PM10 P1 4套混合机、14套50kg搅拌机 113.216304 29.116188 35 15 0.35 5.72 30 2400 正常 0.02 非正常 12.4 P2 30套磨粉机 113.213702 29.115783 35 15 0.35 51.43 30 2400 正常 0.225 非正常 111.6 表7-6 矩形面源参数表 编号 名称 面源起点经纬度 面源海拔高度/m 面源长度/m 面源宽度/m 与正北向夹角/ ° 面源有效排放高度/m 年排放小时数/h 排放 工况 污染物排放速率/（kg/h） 东经 北纬 1 无组织VOC 113.216754 29.115735 35 300 120 0 8 7200 正常 0.23 非正常 / 2 无组织粉尘 113.216404 29.115988 35 300 120 0 8 7200 正常 0.62 非正常 / ④估算模型预测结果图： A：4套混合机、14套50kg搅拌机粉尘（正常）排放情况预测结果图： B：4套混合机、14套50kg搅拌机粉尘（非正常）排放情况预测结果图： C：30套磨粉机（正常）排放情况预测结果图： D：30套磨粉机（非正常）排放情况预测结果图： E：厂区无组织排放废气（正常）排放情况预测结果图： ④计算结果见表7-7。 表 7-7 大气环境影响评价等级结果 污染源名称 工况 评价因子 评价标准(μg/m3) Cmax (μg/m 3 ) Pmax (%) D 10% (m) P1：4套混合机、14套50kg搅拌机 正常 PM10 450 3.34 0.74 / 非正常 PM10 450 2004.7 578.82 P2：30套磨粉机 正常 PM10 450 42.02 9.34 / 非正常 PM10 450 3446 5210.22 厂区无组织排放 正常 VOC 1200 30.81 2.57 / 正常 粉尘 300 83.04 9.23 / 从估算结果可知，本项目正常生产情况下 Pmax最大值出现在磨粉机排放的粉尘，Cmax为42.02ug/m3，Pmax为9.34%，距离为厂界下风向71m处。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。 为了解项目西北侧165m处居民点、西侧380m处新墙水库饮用水水源保护区的最大落地浓度，本次环评采用内插法计算正常排放、非正常排放期间165m、380m处的浓度数据。 内插法公示：Q=Qa+(Qa+1-Qa)(h-ha)/(ha+1-ha) 其中：Q—某高度最高落地 Qa—比某高度低的表列限值中的最大落地浓度 Qa+1—比某高度高的表列限值中的最小落地浓度 h—某高度的几何高度 ha—比某高度低的表列高度中的最大值 ha+1—比某高度高的表列高度中的最小值 具体情况见下表： 表 7-6 正常排放、非正常排放期间敏感点处浓度数据一览表 污染源名称 工况 预测因子 敏感点距离 内插法计算落地浓度（ug/m3） 现状值（ug/m3） 叠加值（ug/m3） 环境质量标准值（ug/m3） 4套混合机、14套50kg搅拌机 正常 PM10 165m处 2.79 70 72.79 150 380m处 1.09 70 71.09 150 非正常 PM10 165m处 1778.5 70 1848.5 150 380m处 728.34 70 798.34 150 30套磨粉机 正常 PM10 165m处 28.69 70 98.69 150 380m处 11.75 70 81.75 150 非正常 PM10 165m处 6008.5 70 6078.5 150 380m处 6555.68 70 6625.68 150 厂区无组织排放 正常 VOC 165m处 30.29 797 827.29 2000 380m处 20.82 797 817.82 2000 正常 TSP 165m处 81.63 119 200.63 300 380m处 56.13 119 175.13 300 根据上表可知，各污染物在正常排放情况下最大落地浓度与现状值叠加后的浓度值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可知有组织粉尘及无组织排放废气对西北侧165m处居民点、西侧380m处新墙水库饮用水水源保护区影响较小。因此，项目营运期间产生的大气污染物对周围环境影响不大。 （2）大气环境影响预测与评价 根据估算模式预测结果，本项目大气环境影响评价工作等级为二级，结合导则中“8.1.3 二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算”，因此项目本次评价不再采用进一步预测模型开展大气环境影响预测与评价。 本项目最近居民位于厂区西南侧165m处，新墙水库饮用水水源保护区位于厂区西侧380m处，根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录A 推荐模型中的AERSCREEN 模式预测、及背景值数据叠加后可知，本工程项目在正常情况下所排放的有组织废气、无组织废气最大落地浓度预测值、叠加值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。因此，本项目在正常生产过程中产生的污染物不会对项目周边居民日常生活、新墙水库饮水水源保护区产生明显影响，不会影响敏感点大气环境功能现状。 （3）大气污染物处理措施及影响分析 ①有组织粉尘废气影响分析 项目混合机配料、磨粉机磨粉、邦定机搅拌期间均产生粉尘，主要是钛白粉和硫酸钡细微颗粒，混合机配料粉尘产生量约为14.88t/a，磨粉阶段粉尘产生量为267.84t/a，邦定搅拌阶段粉尘产生量为14.88t/a。根据业主提供信息可知，磨粉机设备利用设备自带的布袋除尘装置进行粉尘收集处理，而混合机、邦定机搅拌机处产生的粉尘则采用4套集中收尘+布袋除尘装置对粉尘进行收集处理。 本项目使用的布袋除尘装置是一种干式滤尘装置，它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入布袋除尘器地，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化，被阻留的粉尘可再次回用至生产。 根据业主提供资料可知，项目厂区内拟设置2根15m高排气筒排放粉尘废气。其中30套磨粉机使用设备自带的布袋除尘器处理后经1号15m高排气筒排放；4套混合机及14套邦定搅拌机使用集气罩+集中式布袋除尘装置处理后经2号15m高排气筒排放；4套混合机配备1套集中式布袋除尘装置，14套邦定搅拌机配备3套集中式布袋除尘装置。集气罩收集效率90%，布袋除尘器处理效率可达99.8%。 表 7-8 项目粉尘产生、排放情况一览表 产污节点 粉尘产生浓度 粉尘产生量 粉尘处理设备 粉尘排放浓度 粉尘排放量 排气筒 无组织排放量 4套混合机、14套50kg搅拌机 6278.48mg/m3 29.76t/a 集尘罩+集中式布袋除尘器 10.55mg/m3 0.05t/a 1#排气筒 2.98t/a 30套磨粉机 6278.48mg/m3 267.84t/a 设备自带布袋除尘器 12.56mg/m3 0.54t/a 2#排气筒 0 根据计算，经过布袋除尘装置处理后的粉尘可达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)表1中排放限值（浓度小于30mg/m3）要求，措施可行。 排气筒高度按照要求《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)中不低于15m高标准要求设置。排气筒均设置在厂区东侧方向，项目所在地年主导风向NE，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，可基本减少废气对其的影响。 ②无组织废气影响分析 项目无组织废气主要包括混合机及邦定搅拌机处的粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气VOC。根据工程分析可知，混合机、邦定搅拌机无组织排放粉尘为2.98t/a，挤出机熔融混合产生的有机废气为558kg/a。 为减少粉尘、有机废气污染物的排放，建设单位拟采取如下措施： A：严格按照原料配比进行生产，加强车间通风，减小无组织排放废气对工作人员的影响； B：合理布置车间，将产生无组织废气的布置在远离厂界的地方，以减少无组织废气对厂界周围环境的影响；在厂区外加强绿化带建设，种植对有机废气具有良好吸收效果的植被。 C：建设单位必须加强日常管理、设备定期检查维修，并加强宣传教育，提高企业员工对保护环境重要性的认识。 ③食堂油烟 项目食堂使用液化气或电能等清洁能源，员工食堂厨房内会产生的少量油烟废气，据调查居民人均日食用油用量约30g/人·d，本项目职工40人，耗油量为360kg/a，油烟产生量为10.12kg/a。项目厨房内设置油烟净化装置，油烟净化装置油烟去除效率80%，则油烟排放量为2.02kg/a，油烟排放浓度为1.12mg/m3（按风机1500m3/h计，风机每天工作4h）。可以达到《饮食油烟排放标准》（GB18482-2001）标准要求（最高允许排放浓度为2.0mg/m3)，对周边环境影响较小。 （4）大气环境防护距离： 根据《环境影响评价技术导则——大气环境（HJ2.2-2018）》，对于项目厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，但厂界外大气污染物短期贡献浓度超过环境质量浓度限值的，可以自厂界外设置一定范围的大气环境防护区域，以确保大气环境防护区域外的污染物贡献浓度满足环境质量标准。根据估算模式的预测结果，本项目有组织排放及无组织排放下风向最大落地浓度占标率均小于 10%，厂界外不存在短期贡献浓度超标点。 因此，本项目无需设置大气防护距离。 （5）污染物排放总量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 ①有组织排放量核算 表7-9 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度 核算排放速率 核算年排放量 主要排放口 1 1#排气筒 粉尘 10.55mg/m3 0.02kg/h 0.05t 2 2#排气筒 粉尘 12.56mg/m3 0.225kg/h 0.54t 主要排放口合计 粉尘 0.59t ②无组织排放量核算 表7-10 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污 环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量 标准名称 浓度限值 1 混合机、搅拌机 无组织粉尘 严格按照原料配比进行生产，加强车间通风，减小无组织排放废气对工作人员的影响 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放浓度限值 1.0mg/m3 2.98t 2 挤出机 VOC 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）排放限值 10mg/m3 0.558t 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 2.98t VOC 0.558t ③项目大气污染物年排放量核算 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量 1 有组织粉尘 0.59t 2 无组织粉尘 2.98t 3 有机废气 0.558t 2、水环境影响及污染防治措施分析 本项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入厂区北侧省道201道路雨水沟； 压片机处冷却水循环装置无废水产生，冷却水循环使用，设循环水池12m3；在使用过程中将部分形成水蒸气挥发，需定期补充新鲜水。项目主要废水为生活废水，生活污水经设置的地埋式一体化污水处理装置，处理后效率可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准后，可用于厂区绿化用水，不外排。 （1）评价工作等级确定 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，地表水评价工作等级的划分是由建设项目的废水排放方式、排放量和水污染物当量数进行确定的，本项目地表水评价级别判据见表 7-12。 表 7-12 地表水评价级别判据 评价等级 受纳水体情况 排放方式 废水排放量 Q/（m3/d）水污染物当量数 W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q<200 且 W<6000 三级B 间接排放 — 本项目生产过程无废水外排，根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018）“建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不排放到外环境的，按三级B评价”，因此确定本项目地表水环境评价等级为三级B，主要评价内容包括水污染控制和减缓措施评价，不进行水环境影响预测。 （2）水污染控制和减缓措施评价 项目职工40人，生活污水排放量约为4.64m3/d（1392m3/a），生活污水污染物浓度为：COD：300mg/L、BOD5：150mg/L、氨氮：30mg/L。为减少生活废水对外环境的影响，本次环评建议建设单位在办公楼区一侧安装一套地埋式一体化污水处理设备处理生活废水，设计处理规模8m3/d。 地埋式一体化污水处理装置是生活污水最常用的处理设施，既有缺氧又有生物氧化单元，主要是针对生活污水和与之类似的工业有机污水的处理。其主要处理手段是采用目前较为成熟的生化处理技术--接触氧化法，处理单元组成：①初沉池，②缺氧池，③接触氧化池，④二沉池，⑤污泥池，⑥风机，⑦消毒过滤池，⑧贮水池。 本项目厂区绿化面积2500m2，年浇灌用水量1800m3，生活废水经地埋式一体化污水处理装置处理后年废水量1392m3，本项目本着合理利用水资源的原则，拟将生活废水全部用作厂区绿化浇灌，即合理利用资源，又能减少废水排放。地埋式一体化污水处理装置对于BOD5去除效率可达88%，氨氮出去效率可达75%，则出水浓度BOD5为18mg/L、氨氮为7.5mg/L，可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准，措施可行 地埋式一体化污水处理装置可埋入地表以下，设备上部种植花木、草坪。 （3）废水污染物排放信息表 本项目废水污染物信息表情况见表7-13。 表7-13 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律性 污染治理设施 排放 口编 号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、BOD、SS、氨氮 回用于绿化，不外排 / DA001 生活污水处理系统 一体化地埋式污水处理装置 / (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 2 压片工序冷却水 pH、COD、BOD、 不外排 / DA002 循环系统 循环水池 / (是 (否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 4、噪声环境影响分析 4.1、厂区设备噪声影响及防治措施 项目营运过程噪声源主要为各产品生产线配套的各类设备噪声及运输车辆噪声，源强为75-90dB（A），为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防止振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ④强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 4.2、噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2009）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备产生的噪声源较简单，但部分设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3） 预测结果 项目加工机械采用8小时生产制度，项目厂区运输过程主要是白天进行，中午夜间休息时间避免运输，噪声较小。其中项目生产区距离各厂界的距离分别为：北侧125m，南侧20m、东侧15m、西侧10m，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-14： 表7-14 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目 点位 昼 间 预测值 标准值 是否达标 东厂界 55.6 65 达标 南厂界 55.1 65 达标 西厂界 56.5 65 达标 北厂界 45.9 70 达标 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界东侧、南侧、西侧噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，北侧噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）4a类标准。因此，本项目建成投运后，生产设备噪声对周围环境不会产生明显影响。 运输过程噪声影响分析： 项目主要运输道路为项目北侧201省道以及周边乡道、县道等，项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。评价建议采取如下噪声防治措施： （1）严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶； （2）合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间不能生产作业和运输； （3）加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； （4）加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 （5）加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 （6）原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 （7）原料和产品堆场采用封闭式结构，避免原料和产品在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 4、固废环境影响分析 项目固废主要为一般工业固废，包括有废包装材料、布袋除尘收集的粉尘、废矿物油及含油抹布、员工生活垃圾。包装材料将由工作人员集中收集后由厂家回收，布袋除尘器粉尘直接回用至生产，废矿物油集中收集后委托湖南双强环保科技有限公司进行处置，生活垃圾经厂区统一收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送垃圾填埋场处理。 建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，环评建议建设单位在生产车间西南侧设置面积为100m2的一般固废储存点、设置面积为5m2的危废储存点，产生的固废均集中至场所暂时储存，因废矿物油及含油抹布属于易燃品，需加盖密封后堆放，与生活垃圾分开收集堆存。 为防止固废产生二次污染，建设单位应注意以下几点：①对固体废物实行从产生、收集、运输、贮存直至最终处理实行全过程管理，加强固体废物运输过程的事故风险防范；②为加强监督管理，暂存场地应按环境《保护图形标志--固体废物贮存(处置)场》(GB 15562.2-1995) 设置环境保护图形标志；③建设单位应在厂区内、综合楼内及道路两侧加设垃圾桶，用于收集厂区内工作人员产生的生后垃圾，防止生活垃圾随意丢弃。 厂区危险固体废物临时贮存点应注意： ①项目危废暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行处理： ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； ③禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； 综上所述，本项目固体废物处理处置符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 5、地下水影响分析及污染防治措施 （1）评价等级判定表 7-15 地下水评价级别判据 行业类别 环评类别 报告书 报告表 地下水环境影响评价项目类别 报告书 报告表 85、基本化学原料制造；化学肥料制造；农药制造；涂料、染料、颜料、油墨及其类似产品制造；合成材料制造；专用化学品制造；炸药、火工及焰火产品制造；饲料添加剂、食品添加剂及水处理剂等制造 除单纯混合和分装外的 单纯混合或分装的 Ⅰ类 Ⅲ类 根据《环境影响评价技术导则－地下水环境》（HJ610-2016）附录A，建设项目属于涂料制造，判定本项目类别为Ⅲ类； 表7-16 地下水环境敏感程度分级 敏感程度 地下水环境敏感特征 敏感 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 较敏感 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区，分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区。 不敏感 上述地区之外的其他地区。 建设项目西侧380m处为新墙水库饮用水水源保护区，根据附图4新墙水库饮用水源保护区图可知，本项目不在饮用水源保护区范围内，地下水环境为较敏感； 表7-17 评价工作等级分级表 环境敏感程度 项目类别 Ⅰ类项目 Ⅱ类项目 Ⅲ类项目 敏感 一 一 二 较敏感 一 二 三 不敏感 二 三 三 根据上表判定建设项目地下水评价等级为三级评价。 （2）地下水环境污染影响分析 污染物对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。 ①污染途径 污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据建设项目工程所处区域的地质情况，本项目可能对地下水造成污染的途径主要有：危废泄漏对地下水造成的污染。 ②影响分析 A：对浅层地下水的污染影响 正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。项目场地包气带防污性能为中级，说明浅层地下水不太容易受到污染。若危废发生渗漏，污染物不会很快穿过包气带进入浅层地下水，对浅层地下水的污染很小。 B：对深层地下水的污染影响 判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。区内为分布比较稳定且厚度较大的隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水不会受到项目下渗污水的污染影响。 ③地下水环境污染防控措施 为防止废机油泄漏污染地下水，废机油储存应满足如下规定：①危险废物储存区地面与裙角要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。②英语存放装载液体容器的地区，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；③应设计堵截泄漏的裙角，地面与裙角所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储存量或总储量的五分之一；④危废储存设施应封闭，并设置相关标识；④提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。 6、土壤环境影响分析 本项目为污染影响型项目，按照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“第 6.2.2 污染影响型”中有关规定，根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级，土壤环境影响评价工作等级划分见表 7-18。 表7-18 污染影响型评价工作等级划分表 占地规模 评价工作等级 敏感程度 Ⅰ类 Ⅱ类 Ⅲ类 大 中 小 大 中 小 大 中 小 敏感 一级 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 较敏感 一级 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — 不敏感 一级 二级 二级 二级 三级 三级 三级 — — 注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 项目为涂料、燃料、颜料、油墨及其类似产品制造项目，对照《环境影响评价技术导则—土壤环境（试行）》（HJ964-2018）“附录 A（规范性附录）”中识别建设项目所属行业的土壤环境影响评价项目类别，本项目属于Ⅰ类项目；项目周边存在零散居民点，土壤敏感程度为较敏感；项目永久性占地规模约3.2hm2，属于小型。因此，确定项目土壤环境评价工作等级为二级。 本项目的废气特征因子主要为粉尘、VOC，该污染因子通过空气循环，降落到地面不会对土壤造成影响；本项目生产废水循环使用不外排，生活污水经设置的地埋式一体化污水处理装置处理后可用于厂区绿化用水，生产废水和生活污水不会流入土壤中；项目厂区内地面均硬化，危废储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围堰设置，具有较好的地质屏障防护能力，在正常生产及污染事故产生的污染物泄漏情况下，可有效防止风险状况下污染物渗入土壤污染地下水。根据现状质量监测数据可知，本项目地土壤环境质量监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求，因此本项目营运期间不会对项目所在地的土壤有影响。 7、环境管理、监测计划 7.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 7.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 7.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑦针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； ⑧负责全区的环境管理工作。 7.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ⑨在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 7.2监测计划 本项目具体监测计划如表7-18： 表7-18 环境监测计划表 监测项目 监测内容 监测负责单位 监测频次 监测站点 废气 无组织VOC 委托第三方监测单位 一年一次 厂界上风向一个点，下风向两个点 颗粒物 一年一次 排气筒 噪声 等效连续A声级： 东南西侧厂界：昼间65dB，夜间55dB；北侧厂界：昼间70dB，夜间55dB； 一年一次 厂界 8、环境风险评价 环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 本项目把预测和评价环境风险事故对厂界外人群的伤害、环境质量的影响，提出相对应的防范、减少、消除措施作为重点。 8.1 风险评价工作等级和评价范围 8.1.1危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 根据《重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）标准所列物质，本项目原辅料主要为聚酯树脂、钛白粉、硫酸钡，根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）标准所列物质，项目的生产原料均不属于危险物质，但是拟建项目聚酯树脂的使用量较大，在一定条件下可能发生火灾风险，因此本次风险评价重点分析聚酯树脂的火灾风险。 8.1.2环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表7-18确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 由上述表7-19分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 8.2环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表 3-7和3-8。 8.3环境风险识别 风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 8.3.1物质风险识别 本项目主要为环保型热固性粉末涂料生产，环氧树脂及产品为可燃固体，如若操作不慎，将引起火灾。项目涉及的风险物质为环氧树脂，其物理化学性质及危险特征见表7-20。 表 7-20 环氧树脂的理化性质、危险特性及应急防范措施 标识 中文名 环氧树脂 危险货物编号：32061 分子式 / 英文名 Epoxy resin UN编号：1866 分子量 / CAS号：67763-03-5 理化性质 外观与性状 根据分子结构和分子量大小的不同，其物态可从无臭、无味、黄色透明液体至固态。 熔点 145～155 ℃ 沸点 / 相对密度（g/cm3） / 饱和蒸气压 / 溶解性 溶于丙酮、乙二醇、甲苯 毒性及健康危害 侵入途径 吸入、食入、经皮吸收 毒性 LD50：11400mg/kg(大鼠经口) 制备和使用环氧树脂的工人，可有头痛、恶心、食欲不振、眼灼痛、眼睑水肿、上呼吸道刺激、皮肤病症等。本品的主要危害为引起过敏性皮肤病，其表现形式为瘙痒性红斑、丘疹、疱疹、湿疹性皮炎等。 燃烧爆炸危险性 燃烧性 易燃 燃烧分解物 一氧化碳、二氧化碳 闪点 －18℃≤闪点＜23℃ 爆炸上限%（v%） / 自燃温度(℃) 490（粉云） 爆炸下限%（v%）： 12 危险特性 易燃，遇明火、高热能燃烧。受高热分解放出有毒的气体。粉体与空气可形成爆炸性混合物，当达到一定的浓度时，遇火星会发生爆炸。 建规火险分级 甲 稳定性 稳定 聚合危害 不聚合 禁忌物 强氧化剂 灭火方法 喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉、砂土。 泄漏应急 处理措施 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。若是液体，尽可能切断泄漏源，防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏：用干燥的砂土或类似物质吸收。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处理场所处置。若是固体，收集于干燥、洁净、有盖的容器中。若大量泄漏，收集回收或运至废物处理场所处置。 储 运 注 意 事 项 ①储存注意事项：储存于阴凉、通风仓间内。远离火种、热源，防止阳光直射。包装必须密封，切勿受潮。应与氧化剂分开存放。搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。 ②运输注意事项：运输时运输车辆应配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。夏季最好早晚运输。运输时所用的槽（罐）车应有接地链，槽内可设孔隔板以减少震荡产生静电。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运。运输途中应防曝晒、雨淋，防高温。中途停留时应远离火种、热源、高温区。装运该物品的车辆排气管必须配备阻火装置，禁止使用易产生火花的机械设备和工具装卸。公路运输时要按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。铁路运输时要禁止溜放。严禁用木船、水泥船散装运输。 8.3.2 生产设施风险识别 生产设施风险识别是通过对生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等运行过程中存在的危险因素和可能发生的风险类型进行识别。 本环评从废气处理装置和辅助工程对生产设施进行风险识别。 1、废气处理装置：废气处理装置发生故障情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排粉尘浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 2、辅助工程：项目辅助工程主要风险是环氧树脂包装破裂导致发生泄露事故和危废暂存间危废的泄露，危害周边土壤、地下水和地表水环境。 根据上述对风险识别结果，生产设施风险识别情况见表 7-21。 表7-21 全厂生产设施风险识别情况一览表 设施 主要危险部位 主要危险物质 事故类型 原因 废气处理装置 生产车间 粉尘 事故排放 处理设施失效、停电等 辅助工程 环氧树脂包装桶 环氧树脂 泄漏污染土壤、地下水和地表水 腐蚀、破损、管理不规范 危废暂存间 废活性炭、废润滑油等 防渗材料破裂；贮存容器破损 8.4环境风险分析 8.4.1非正常工况大气环境事故风险评价 如果项目营运过程中废气处理装置出现故障，不能稳定达标的处理废气，将会造成一定的环境空气影响，废水处理装置事故使废水无法达到处理要求，因此发现环保设置失效事故时，应立即停止生产作业，控制事故影响。只要企业加强监管监控，定期维护和保养，其风险是可以控制的。 8.4.2环氧树脂泄漏发生火灾、爆炸事件 当环氧树脂使用和管理不善，出现大量泄漏而遇火苗时可能产生火灾、爆炸事故。火灾、爆炸引发的次生环境危害主要：①火灾、爆炸次生污染物 CO 和火灾事故散发的烟气对周边大气直接造成影响，空气环境质量恶化；②火灾、爆炸产生的洗消废水等对周边地表水环境产生不利影响，污染地表水质。 （1）次生大气环境污染事故影响分析 企业发生火灾爆炸事故时，在燃烧过程中不仅会产生 CO，还可能伴生大量的烟尘和 CO2等污染物，会在短时间内对周围环境产生较大的不利影响，其中以 CO对人体及周边环境的的影响最大。CO为有毒气体，其 LC50：小鼠 2300～5700mg/m3时，其进入人体之后会和血液中的血红蛋白结合，进而排挤血红蛋白与氧气的结合，从而使人体出现缺氧现象而导致中毒。 （2）次生水环境污染事故影响分析 环氧树脂包装发生泄漏和火灾事故时，消防部门迅速到达事故现场取出消防带将消防水引至现场，灭火过程中的消防喷淋水和使用消防泡沫也会产生大量的消防污水，这些污水可能通过雨水管网进入周边地表水体，甚至是渗入地下，对地表、地下水水质造成污染。 8.4.3危险废物暂存场所的风险分析 公司产生的危险废物量不大，要求企业按规范设置专门收集容器和专门的储存场所，储存场所采取硬底化、防渗处理，存放场设置围堰。收集的危险废物均委托有资质单位专门收运和处置。根据同类企业危险废物储存场的运营调查，在采取以上措施后很难发生危险废弃物泄漏和污染事故。 8.5、事故风险防范措施 环境风险的客观存在无法改变，但通过科学的设计、施工、措施和管理，可将风险事故发生的可能性和危害性降低到最小程度，真正做到防患于未然，达到预防事故发生的目的。风险管理的重点在于减缓、防范措施，因此，本环评根据以上分析，从风险防范方面提出本项目应采取的防范措施： （1）生产过程中的风险防范措施 在操作区域要避免粉尘沉积，勿使粉尘到处堆积，或者使沉积粉尘不能飞扬，在空间内的弥散度就达不到爆炸下限。车间应安装氧气表，对产生粉尘的系统进行氧气含量监控，同时可以降低系统的操作压力 ( 甚至负压 ) ，在粉碎机和空气再循环用的风管、筛子、混合器等设备内采用不燃性气体部分地或全部代替空气，以保证系统内粉尘处于安全状态。定期检修各工序的通风除尘设备，定期清除各料仓内的积尘。在任何生产过程中，应注意建筑物内的所有表面没有粉尘。对外来人员加强管理，偶然进入生产车间的外来人员是引起爆炸的常见原因。严禁明火，如吸烟、使用加热炉等，定期检修和保养各种线路。 （2）事故状态下废气排放的控制措施 本项目生产车间粉尘产生量较大，当除尘设备故障时可能导致废气未经处理达标即排放至空气中，影响周边大气环境。生产车间共有4套集中式脉冲式布袋除尘器，且混合机全部自带布袋除尘器，全部发生故障的几率较小。粉尘成分为无毒无害的粉末涂料等，一旦发生事故排放建设单位应立即停止生产，采取相应措施，事故状态超标排放对周边大气的影响能保持在可控范围之内。 建设项目生产车间有多套布袋除尘器，综合考虑本项目除尘器发生故障的可能性及事故的类型，建设单位应定期对除尘器进行检修，并形成制度。一旦发生故障，建设单位应立即停止事故工段的生产，将原料暂存于料仓，待事故结束、检修完毕、确保除尘器可正常工作后才可投入生产。 （3）运输过程中风险防范 环氧树脂由生产厂家运送至厂区内原料仓库进行存放。运输车辆应具有危险货物道路运输证，驾驶员应具有危险货物运输从业资格，押运员应持有道路危险货物运输操作证，并严格按照国家对于化学危险品和易燃易爆品的规范操作，以降低事故性发生的概率，确保运输安全。装卸前后，必须对车辆和仓库进行必须的通风、清扫干净，装卸作业使用的工具必须能防止产生火花，必须有各种防护装置。每次运输前应准确告诉司机和押运人员有关运输特质的性质和事故应急处理方法，确保在事故发生情况下仍能事故应急，减缓影响。 （4）储存、使用过程 污染物的事故性排放会对周围环境空气质量产生一定的影响，且容易引起火灾、爆炸等事故，因此，建设单位必须重视运行全过程的生产安全问题，以避免发生恶性事故，造成环境的事故性污染和经济上的严重损失。搬运应轻抬轻放防止撞击、翻倒、坠落，为降低风险的发生，需切实落实以下风险防范措施：①危险品宜单独品种专库存放。②应贮存于阴凉、通风良好、不燃结构建筑的库房，远离火源和热源。加强对贮存容器的日常维护、检查，及时发现事故隐患。并在生产车间入口处设防火提示牌，原材料成品车间门口有警示牌，严格控制外来人员出入。③生产车间与原材料成品车间应严禁火种，并对员工加强培训，合格后方可上岗，以避免爆炸等事故的发生。④严格制定各项规章制度与应急计划，定期进行企业安全环保宣传教育以及紧急事故模拟演习，配备必要和适当的通讯工具和应急设施，并做好消防安全措施，定期由消防部门进行检查。⑤设置火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通；在生产岗位设置事故柜和急救器材、救生器、防护面罩、衣、护目镜、胶皮手套、耳塞等防护、急救用品；在设备易发生毒物污染的部位，设置急救冲洗设备，洗眼器和安全淋浴喷头等设施。 （5）设备维护及泄露防范 环境风险的防范重点是设备维护和泄漏防范，设备故障及设备泄漏既是火灾爆炸等重大事故的主要原因，同时也是大气污染的主要原因。 ①维护与计划维修相结合，是保证设备持续安全经济运行的重要措施。生产车间要对设备进行定期的维护保养，设备管理部门要计划安排设备的定期大中修，提高设备的使用寿命。 ②修理、改造与更新相结合是提高企业技术装备素质的有效措施。要建立改造、自我发展的设备更新改造的运行机制，依靠技术进步，采用高新技术，多方筹集资金改造更新旧设备。以技术经济分析为手段和依据，进行设备大修、更新改造的决策。 ③专业管理与车间管理相结合，要严格执行公司下发的“设备维护保养管理制度”、“设备检修管理制度”，车间、设备管理部门要加强运行中的维护保养、检查。 ④车间生产装置所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备，管线的静、动密封管理由各车间负责。车间要将动静密封点的管理分解到班组、岗位。车间机修人员每天定时进行巡检，发现泄漏点，及时进行消缺。对动静密封点进行统计，生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐。 ⑤对动静密封点进行统计，生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐。 （6）设备维护及泄露防范 环境风险的防范重点是设备维护和泄漏防范，设备故障及设备泄漏既是火灾爆炸等重大事故的主要原因，同时也是大气污染的主要原因。 ①维护与计划维修相结合，是保证设备持续安全经济运行的重要措施。车间要对设备进行定期的维护保养，设备管理部门要计划安排设备的定期大中修，提高设备的使用寿命。 ②修理、改造与更新相结合是提高企业技术装备素质的有效措施。要建立改造、自我发展的设备更新改造的运行机制，依靠技术进步，采用高新技术，多方筹集资金改造更新旧设备。以技术经济分析为手段和依据，进行设备大修、更新改造的决策。 ③专业管理与车间管理相结合，要严格执行公司下发的“设备维护保养管理制度”、“设备检修管理制度”，车间、设备管理部门要加强运行中的维护保养、检查。 ④车间生产装置所属设备、管线及附属冲洗、消防、生活等设备，管线的静、动密封管理由各车间负责。车间要将动静密封点的管理分解到班组、岗位。车间机修人员每天定时进行巡检，发现泄漏点，及时进行消缺。对动静密封点进行统计，生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐。 ⑤对动静密封点进行统计，生产装置、设备、管路都必须建立静、动密封档案和台帐。 （7）强化风险意识、加强安全管理 安全生产是企业立厂之本，一定要强化风险意识、加强安全管理，具体要求如下： ①必须将“安全第一，以防为主”作为公司经营的基本原则； ②参照跨国公司的经验，必须将“ESH（环保、安全、健康）”作为一线经理的首要责任和义务； ③必须进行广泛系统的培训，使所有操作人员熟悉自己的岗位，树立严谨规范的操作作风，并且在任何紧急状况下都能随时对工艺装置进行控制，并及时、独立、正确地实施相关应急措施。 ④设立安全环保科，负责全厂的安全管理，应聘请具有丰富经验的人才担当负责人，每个车间和主要装置设置专职或兼职安全员，兼职安全员原则上由工艺员担任。 ⑤全厂设立安全生产领导小组，由厂长亲自担任领导小组组长，各车间主任担任小组组员，形成领导负总责，全厂参与的管理模式。 8.6事故应急预案 一旦发现火情，项目全体职工和消防队员，应有条不紊地按照预先制定的扑火方案进行实施。必须迅速及时地将火扑灭，把损失控制在最低限度。为此制定消防工作预备方案，其具体分工如下： （1）最先发现火情的人要大声呼叫，某某地点或某某部位失火，并报告义务消防队负责人。向内部报警时，报警人员应叙述：出事地点、情况、报警人姓名；向外部报警时，报警人应详细准确报告：出事地点、单位、电话、事态现状及报告人姓名、单位、地址、电话；报警完毕报警员应到路口迎接消防车及急救人员的到来。 （2）消防队长负责现场总指挥。由紧急事件联络员打电话通知119报告失火地点，火势以及联系人和联系电话，同时通知项目管理部主管领导和报警员，车辆引导员。 （3）组织义务消防队按应急方案立即进行自救，打开消火栓井盖后接上水龙带水源，用水龙带灭火。义务消防队队员用灭火器灭火，用消防桶提水，使用消防钩，用铁锹铲土等力争在火灾初起阶段，将火扑灭。若事态严重，难以控制和处理，应在自救的同时向专业救援队求助。 （4）由义务消防队副队长和电工负责切断电源，可燃气体（液体）及物品的输送，防止事态扩大。 （5）在组织扑救的同时，组织人员清理、疏散现场人员和易燃易爆、可燃材料。如有物资仓库起火，应首先抢救化工危险及其它有毒、易燃物品，防止人员伤害和污染环境。 （6）疏通事故发生现场的道路，保持消防通道的畅通，保证消防车辆通行及救援工作顺利进行。消防车由消防机构统一指挥，火场根据需要调动义务消防队及其他人员。 （7）在急救过程中，遇有威胁人身安全情况时，应首先确保人身安全，迅速疏散人群至安全地带，以减少不必要的伤亡。设立警戒线，禁止无关人员进入危险区域；组织脱离危险区域场所后，再采取紧急措施；对因火灾事故造成的人身伤害要及时抢救。密切配合专业救援队伍进行急救工作。 （8）值班车做好备勤工作，把受伤人员及时送医院治疗。 （9）项目应为消防队及救火人员做好后勤保障工作，保障消防队灭火作战顺利进行。 （10）保护火灾现场，指派专人看守。 （11）现场发生火灾事故后的注意及急救要领。 根据本环境风险分析的结果，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故制定应急预案纲要，见下表，供项目决策人参考。 表7-22 环境风险突发事故应急预案 序号 项目 内容及要求 1 危险源情况 详细说明危险源类型、数量、分布及其对环境的风险 2 应急计划区 仓库区 3 应急组织 企业：成立公司应急指挥小组，由公司最高领导层担任小组长，负责现场全面指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。临近地区：地区指挥部—负责企业附近地区全面指挥，救援，管制和疏散 4 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 5 应急设施设备与材料 仓库区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；防有毒有害物质外溢、扩散； 6 应急通讯通告与交通 规定应急状态下的通讯、通告方式和交通保障、管理等事项。可充分利用现代化的通信设施，如手机、固定电话、广播、电视等 7 应急环境监测及事故后评价 由专业人员对环境分析事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度均所造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 8 应急防护措施消除泄漏措施及需使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；清除现场泄泥物，降低危害；相应的设施器材配备；临近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 9 应急剂量控制撤离组织计划医疗救护与保护公众健康 事故现场：事故处理人员制定物料的应急剂量、现场及临近装置人员的撤离组织计划和紧急救护方案；临近地区：制定受事故影响的临近地区内人员对物料的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 10 应急状态中止恢复措施 事故现场：规定应急状态终止秩序；事故现场善后处理，回复生产措施；临近地区：解除事故警戒，公众返回和善后回复措施。 11 人员培训与演习 应急计划制定后，平时安排事故出路人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习；对工厂工人进行安全卫生教育。 12 公众教育信息发布 对工厂临近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。 13 记录和报告 设应急事故专门记录，建立档案和报告制度，设专门部门负责管理。 14 附件 准备并形成环境风险事故应急处理有关的附件材料。 8.7环境风险评价结论 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表 7-23 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产12000吨粉末涂料建设项目 建设地点 湖南省 岳阳市 岳阳县 岳阳高新技术产业园 地理坐标 经度 113.216352 纬度 29.116268 主要危险物质及分布 环氧树脂、危废等；生产车间废气处理设施 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 环氧树脂、危废泄漏及火灾、爆炸引发次生污染物排放，造成空气、地表水、地下水环境污染；废水和废气事故排放造成地表水和大气污染；危废外泄污染地下水和土壤 风险防范措施要求 企业加强监管监控，设备定期维护和保养；做好车间防渗防漏措施和火灾防范措施；加强废水和废气处理设施维护。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。

# 八、项目建设合理性分析

（1）产业政策符合性分析 项目属于粉末涂料生产项目，原辅料均为洁净材料，且产品属于环保型涂料，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类范畴；因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 项目新场址拟选于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），项目北侧临近201省道，交通条件便利，区位优势明显，该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。企业已通过招拍挂形式取得用地面积为31982.45m2的土地，根据岳阳县自然资源局出具的红线图（附图3）可知项目用地为工业用地，目前项目已与岳阳高新技术产业园管理委员会签订项目投资合同。 本项目位于新墙水库东侧380m处，根据附图4新墙水库饮用水源保护区图可知，本项目不在饮用水源保护区范围内，本项目无污水排放，且厂区地势比新墙水库地势低，营运期间废水不会对新墙水库造成影响。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （3）与“三线一单”相符性分析 表8-1 项目与“三线一单”相符性分析 通知文号 类别 项目与“三线一单”相符性分析 结论 湖南省人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见（湘政发〔2020〕12号） 生态保护红线 项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线内 符合 环境质量底线 根据岳阳县2019年环境质量公报，项目区为环境空气质量不达标区，根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。项目区地表水环境、地下水环境、土壤、声环境质量均能满足相应环境功能区划要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境很小，不会改变项目所在区域的环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，项目所在地属于工业用地，不涉及基本农田，土地资源消耗符合要求，项目符合资源利用上限要求。 符合 环境准入负面清单 根据附件6园区关于项目选址的意见材料可知，本项目符合岳阳高新技术产业园的产业定位 符合 综上分析，本项目选址基本合理。 （4）总平面布置图的合理性分析 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），厂区总占地面积约31982.45m2，厂区呈长方形，根据业主提供的厂区平面布局图可知，厂区大门拟设置于北厂界正对201省道，用于人流、物流出入。进入厂区后从北至南依次布置有办公楼、宿舍楼、研发楼、生产车间、原材料及成品车间，厂区平面分工明确，生活区与生产区分离，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动。 根据表7-6可知，本项目各废气污染物在正常排放情况下最大落地浓度与现状值叠加后的浓度值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可知有组织粉尘及无组织排放废气对西北侧165m处居民点、西侧380m处新墙水库饮用水水源保护区影响较小，项目污染源主要产生于生产车间内，项目厂房内拟设2根粉尘废气排气筒，项目所在地年主导风向NE，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，可基本减少废气对其的影响；项目生产车间设备产生的噪声在经隔声减震、距离衰减后对周边居民点影响较小。项目一般固废及危险固废储存位置隐蔽且运输方便，满足使用要求。

# 九、环保投资及验收

本项目总投资10000万元，环保投资251.5万元，环保投资占总投资的2.52%。本项目环保投资详见表9-1，环保设施竣工验收计划见表9-2。 表9-1 本项目环保投资一览表 阶段 主 要 内 容 费用（万元） 施工期 施工场界围栏的安装、维护、更新等 50 施工机械隔声、减振降噪费用 25 洒水、覆盖遮挡等降尘费用 15 废水治理费用（规模8m3/d的地埋式一体化污水设施装置、废水沉淀池等、工地排水管道） 40 生活垃圾处置（包括垃圾收集箱、委托环卫部门收集等）费用 5 水土流失防治 40 施工期环境监测费用 15 营运期 废气 混合机、邦定搅拌机粉尘：22套集尘罩+4套集中式布袋除尘器+15m高1#排气筒 21 磨粉机粉尘：50套磨粉机组均自带布袋除尘装置，粉尘经自带除尘设备处理，处理达标后由15m高2#排气筒排放 18 食堂油烟：油烟净化装置+排烟管道 0.5 废水 压片工序冷却水循环使用，设循环水池12m3； 1 固体废物 生产车间1#西南侧设置面积为100m2的一般固废储存点、设置面积为5m2的危废储存点 6 设备噪声 设消声器、选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声、控制车速及鸣笛、种植绿化等 15 总计 251.5 表9-2 环保竣工验收内容一览 时期 验收 类别 防治措施与工艺 一期竣工验收项目 验收依据 营运期 大气污染物 混合机、邦定搅拌机粉尘通过集中式布袋除尘器收集处理粉尘 22套集尘罩+4套集中式布袋除尘器+15m高1#排气筒 有组织粉尘依据《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)表1中排放限值 磨粉机粉尘通过设备自带袋式除尘器收集处理粉尘 自带除尘设备+15m高2#排气筒 挤出机熔融混合产生的有机废气VOC通过加强车间通风、加强绿化带建设等减少对环境的影响 加强车间通风、加强绿化带建设 厂区内无组织VOC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）排放限值；厂区外边界及周边VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2004）表5中排放浓度限值 食堂油烟经油烟净化装置处理后排放 油烟净化装置+排烟管道 《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001） 水污染物 压片工序冷却水经循环水池暂存后循环使用 设循环水池12m3 循环使用，不外排 生活废水通过地埋式一体化污水处理装置处理达标后回用于绿化 处理规模8m3/d 《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准 固体 废物 一般工业固废在一般固废暂存场所内暂存后处理 一般固废暂存场所，面积为100m2 分类暂存，由各企业分别综合利用或者委托处置，保证项目区周边良好卫生环境 危险废物集中委托有资质单位无害化处理 危险固废暂存场所，面积为5m2 员工生活垃圾 垃圾桶 噪声 噪声设备均设置于室内，并采取有效的隔声、吸声、降噪措施 基础减振、隔声、吸声设施 昼间：65dB（A） 夜间：55dB（A）

# 十、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 混合机、邦定搅拌机 | 粉尘 | 22套集尘罩+4套集中式布袋除尘器+15m高1#排气筒 | 达到《涂料、油墨及胶粘剂工业大气污染物排放标准》(GB 37824—2019)表1中排放限值 |
|  | 磨粉机 | 粉尘 | 自带除尘设备处理后由15m高2#排气筒排放 |  |
|  | 车间内 | 无组织排放粉尘 | 排风扇，加强车间通风 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2无组织排放要求 |
|  | 挤出机熔融混合 | 有机废气VOC | 加强车间通风、加强绿化带建设 | 厂区内无组织VOC执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019 ）排放限值；厂区外边界及周边VOCs执行《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2004）表5中排放浓度限值 |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 达到（GB 18483-2001）的要求 |
| 水 污 染 物 | 员工生活污水 | COD、氨氮 | 地埋式一体化污水处理设备 | 达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准后回用于厂区绿化 |
|  | 压片工序 | 生产用水 | 循环水池 | 循环使用，定期补充 |
| 固 体 废 物 | 原辅材料包装 | 废包装材料 | 收集后由厂家回收 | 达到固体废物管理相关要求 |
|  | 布袋除尘器收集 | 粉尘 | 集中收集后出售 |  |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 | 环卫清运 |  |
|  | 检修期间 | 废矿物油 | 委托有资质的单位 进行处置 |  |
| 噪 声 | 项目噪声源主要为混合机、挤出机、磨粉机等，各种设备噪声声级在75-90dB(A)之间。 |
| 其他 | 无 |
| 生态保护措施及预期效果： 建设单位应做好厂区、厂界的绿化工作。厂界营造绿篱，绿化树种应选择速生、吸收污染物性能好、抗污能力强的高大阔叶树种。同时对车间周围可视情况不同，种植草皮或灌木等，美化厂区环境。 |

# 十一、结论与建议

一、结论 （1）项目概况 湖南连心科技有限公司成立于1999年9月，注册资金1000万元，原租用岳阳县新墙镇企业办原三合乡政府大院生产热固性粉末涂料，拥有6条生产线，涂料年产量达到1200吨，公司已于2016年12月取得环评批复（岳环评【2016】95号），2017年9月取得环保验收意见（岳验收[2017]58号）。随着产品市场逐渐扩大，现有厂区已无法满足生产经营需要，本着稳重求进、开拓创新的发展思路，湖南连心科技有限公司拟重新选址，对项目进行异地扩建。 项目新场址拟选于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），企业已通过招拍挂形式取得用地面积为31982.45m2的土地，根据岳阳县自然资源局出具的红线图（附图3）可知项目用地为工业用地，目前项目已与岳阳高新技术产业园管理委员会签订项目投资合同。本次异地扩建总投资10000万元，项目拟在场地内新建车间3栋，办公楼1栋、宿舍楼2栋、研发楼1栋，并建设相关配套设施。项目建成后粉末涂料生产线共计30条，邦定粉生产线14条，可实现年产12000吨环保型热固性粉末涂料。 （2）环境质量现状结论 ①环境空气质量状况：由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域，根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，在岳阳市及岳阳县2020年PM10限期达标规划值后，2020年的PM2.5年平均质量浓度能符合环境质量标准，满足环境空气功能区二类区的要求，大气环境质量将得到改善。 特征因子：由表3-2可知，项目拟建地内TSP数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，TVOC监测数据符合《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2—2018）附录D中限值标准要求。 ②地表水环境质量状况：根据检测结果，新墙河六合垸水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 ③地下水环境状况：项目厂区周边地下水各项指标均达到《地下水质量标准（GB14848-2017）》中的Ⅲ类标准，表明项目所在地地下水环境质量较好。 ④声环境质量状况：从监测数据来看，项目拟建地东侧、南侧及西侧声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准要求（昼间≤65dB（A）；夜间≤55dB（A））；项目拟建地北侧声环境昼间、夜间均能达到了《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准要求（昼间≤70dB（A）；夜间≤55dB（A））。 ⑤土壤环境质量状况：根据监测结果可知，项目所在地区域及区域外土壤环境质量监测数据满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值标准要求。 （3）营运期环境影响评价分析结论 ①水环境影响分析结论：本项目排水工程以保护生产环境为基本原则实行“雨污分流”制排水，雨水采用管网组织排水和地面径流结合排水方式，经管道汇集后排入厂区北侧省道201道路雨水沟；压片机处冷却水循环装置无废水产生，冷却水循环使用，设循环水池12m3；在使用过程中将部分形成水蒸气挥发，需定期补充新鲜水。 项目主要废水为生活废水，生活污水经设置的地埋式一体化污水处理装置，处理后效率可达到《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）表1中绿化用水标准后，可用于厂区绿化用水，不外排。 ②大气环境影响分析结论：本项目生产过程中产生的废气主要为混合机配料粉尘、磨粉机磨研粉尘、邦定搅拌机粉尘、挤出机熔融混合产生的有机废气和食堂油烟。 项目混合机配料、磨粉机磨粉、邦定机搅拌期间均产生粉尘，主要是钛白粉和硫酸钡细微颗粒。根据业主提供信息可知，磨粉机设备利用设备自带的布袋除尘装置进行粉尘收集处理，而混合机、邦定机搅拌机处产生的粉尘则采用4套集中收尘+布袋除尘装置对粉尘进行收集处理。 ③声环境影响分析结论：项目主要高噪声设备主要为混合机、挤出机、磨粉机、冷却塔等，其源强约为75～90dB（A）。采取隔声减振措施，高噪声设备均安置在室内，通过设备减振、厂房隔声、消声等措施能较好地降低噪声向外环境的辐射量，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间生产。 ④固废环境影响分析结论：项目固废主要为一般工业固废，包括有废包装材料、布袋除尘收集的粉尘、废矿物油及含油抹布、员工生活垃圾。包装材料将由工作人员集中收集后由厂家回收，布袋除尘器粉尘直接回用至生产，废矿物油集中收集后委托湖南双强环保科技有限公司进行处置，生活垃圾经厂区统一收集后运送至附近的垃圾中转站，由环卫部门定期清运送垃圾填埋场处理。 （5）国家产业政策 项目属于粉末涂料生产项目，原辅料均为洁净材料，且产品属于环保型涂料，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录》(2019年本)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类范畴；因此，本项目的建设符合国家产业政策。 （6）选址合理性 项目新场址拟选于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），项目北侧临近201省道，交通条件便利，区位优势明显，该区域无自然保护区、文物景观、水源地等环境敏感点。企业已通过招拍挂形式取得用地面积为31982.45m2的土地，根据岳阳县自然资源局出具的红线图（附图3）可知项目用地为工业用地，目前项目已与岳阳高新技术产业园管理委员会签订项目投资合同。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （7）平面布置合理性 本项目位于岳阳高新技术产业园（岳阳县新墙镇高桥村），厂区总占地面积约31982.45m2，厂区呈长方形，根据业主提供的厂区平面布局图可知，厂区大门拟设置于北厂界正对201省道，用于人流、物流出入。进入厂区后从北至南依次布置有办公楼、宿舍楼、研发楼、生产车间、原材料及成品车间，厂区平面分工明确，生活区与生产区分离，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动。 根据表7-6可知，本项目各废气污染物在正常排放情况下最大落地浓度与现状值叠加后的浓度值均小于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，可知有组织粉尘及无组织排放废气对西北侧165m处居民点、西侧380m处新墙水库饮用水水源保护区影响较小，项目污染源主要产生于生产车间内，项目厂房内拟设2根粉尘废气排气筒，项目所在地年主导风向NE，排气筒设置与西南侧居民住宅有一定的距离，可基本减少废气对其的影响；项目生产车间设备产生的噪声在经隔声减震、距离衰减后对周边居民点影响较小。项目一般固废及危险固废储存位置隐蔽且运输方便，满足使用要求。 综上所述，项目的建设符合国家产业政策和土地利用规划，总平面布置基本合理。通过评价分析，建设单位在落实好环保资金和本环评提出的各项污染防治措施的前提下，各污染物能够做到达标排放。因此，从环境保护角度考虑本项目的建设是可行的。 二、建议： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立建全各项环保规章制度，严格执行“三同时”制度，废气、废水、噪声和固废经治理后排放浓度和排放量均能达到相应的标准。 （2）加强生产设施及污染防治设施运行的管理，定期对污染防治设施进行保养检修，确保污染物达标排放，避免污染事故发生。 （3）项目应加强无组织废气产生的控制，尽量减少无组织废气的产生。 （4）营运期间，进一步采取有效措施，对有噪声的设备加以调整，对治理措施加以完善，降低噪声的影响。

注 释 本报告表附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 企业营业执照 附件3 质量保证单 附件4 发改备案证明 附件5 项目投资合同 附件6 园区关于项目选址的意见 附件7 原环评批复及验收批复 附件8 专家签到表 附件9 专家评估意见 附件10 评估意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 项目总平面布局图 附图3 项目用地规划红线图 附图4 与新墙水库饮用水水源保护区位置关系图 附图5 项目周边环境保护目标图 附图6 项目环境质量现状大气、噪声、地下水及土壤监测布点图 附图7 区域水系与项目排水路径图 附图8 项目周边环境照片 附表一 建设项目环评审批基础信息表 附表二 建设项目大气环境影响评价自查表 附表三 建设项目地表水环境影响评价自查表

# Text boxes

聚酯树脂、环氧树脂

粉尘、废包装材料

计量泵

硫酸钡、钛白粉、固化剂、流平剂、颜料等各原材料

称量配料

粉尘、噪声

噪声

预混合搅拌

有机废气

循环冷却系统

挤出机熔融混合

冷却水

冷水机组

压片冷却

粉尘、噪声

研 磨

不合格品

筛选固废、噪声

筛选

基粉

合格品包装

金属效

果颜料、氮气

粉尘、

噪声

邦定（搅拌）

入  库

不合格品

筛选

合格的包装

入库