建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	3

2、建设项目所在地自然环境简况	15

3、环境质量状况	18

4、评价适用标准	23

5、建设项目工程分析	25

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	34

7、环境影响分析	35

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	57

9、结论与建议	58

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 湖南岳盛新型材料有限公司三厂建设项目（年产240万平方岩木板） |
| --- | --- |
| 建设单位 | 湖南岳盛新型材料有限公司 |
| 法人代表 | 曾纯军 | 联系人 | 曾争 |
| 通讯地址 | 湖南省岳阳县岳阳高新技术产业园区盛园路西侧 |
| 联系电话 | 1850844**** | 传真 | / | 邮政编码 | 414100 |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧 |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 | 批准文号 | 2020-430621-21-03-074454 |
| 建设性质 | 新建(改扩建技改 | 行业类别及代码 | C3039 其他建筑材料制造 |
| 占地面积 (亩) | 105.5 | 绿化面积 (平方米) | 5134.4 |
| 总投资 (万元) | 30000 | 其中环保投资(万元) | 193 | 环保投资占总投资比例 | 0.64% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 | 2022年2月 |
| 中心坐标 | 东经113.150569、北纬29.116322 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 岩木板具有防火、防水、无味、无毒、不冻、不腐、不裂、不变、不燃、高强质轻、施工方便、使用寿命长等特点，可以直接上油漆、直接贴面，可用气钉、直接上瓷砖，表面有较好的着色性，强度高、耐弯性、可钉、可锯、可粘，装修方便，是一种新型不燃性装饰材料，主要用于移动式活动房地板、烟道板、装饰板等，具有广阔的市场前景。 湖南岳盛新型材料有限公司抓住这一机会，投资30000万元在岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧建设湖南岳盛新型材料有限公司三厂建设项目（年产240万平方岩木板）（以下简称“本项目”）。 本项目占地面积为105.5亩，建筑面积76252.2m2。本项目总投资30000万元，环保投资193万元，占总投资的0.64%。 湖南岳盛新型材料有限公司在岳阳县岳阳高新技术产业园工业大道7号投资建设了年产720万平方米石晶地板建设项目（以下简称“一期项目”）。2019年1月，湖南岳盛新型材料有限公司委托宁夏智诚安环技术咨询有限公司完成了《湖南岳盛新型材料有限公司年产720万平方米石晶地板建设项目环境影响报告表》的编制，2019年1月24日获得岳阳县环境保护局的批复（岳县环评批[2019]3号），2020年1月13日已完成了验收，取得了验收备案表。 湖南岳盛新型材料有限公司在湖南省岳阳县岳阳高新技术产业园区金信路北侧盛园路西侧投资建设了年产5000万平方米石晶地板建设项目（以下简称“二期项目”）。2019年8月，湖南岳盛新型材料有限公司委托湖南德顺环境服务有限公司完成了《湖南岳盛新型材料有限公司年产5000万平方米石晶地板建设项目环境影响报告表》的编制，2020年1月16日获得岳阳市生态环境局岳阳县分局的批复（岳县环评批[2020]3号），目前二期项目正在建设中。 本项目与一期、二期位置关系见附图5，本项目与一期、二期无依托关系。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年本）中“二十七、非金属矿物制品业”中的“60、耐火材料制品制造308；石墨及其他非金属矿物制品309”中的“其他”类别，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托安徽合群环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报生态环境行政主管部门审批。 二、编制依据 1、法律法规 （1）《中华人民共和国环境保护法》，2015年1月1日； （2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日； （3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日； （4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日； （5）《中华人民共和国水污染防治法》，2018年1月1日； （6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019年1月1日； （7）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020年9月1日； （8）《建设项目环境保护管理条例》，国务院令第682号； （9）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，2021年1月1日； （10）《产业结构调整指导目录(2019年本)》，2020年1月1日； （11）《水污染防治行动计划》（国发[2015]17号）； （12）《土壤污染防治行动计划》（国发[2016]31号）； （13）《大气污染防治行动计划》（国发[2013]37号）； （14）《国家危险废物名录》（2016年8月1日起实施）； （15）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）； （16）《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）； （17）《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环发[2017]43号）。 2、技术导则 （1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； （2）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）； （3）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）； （4）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）； （5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）； （6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2011）； （7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）； （8）《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)。 三、建设内容及规模 项目名称：湖南岳盛新型材料有限公司三厂建设项目（年产240万平方岩木板）； 建设单位：湖南岳盛新型材料有限公司； 建设地点：岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧； 建设性质：新建； 占地面积：105.5亩（70339.31 m2）； 建筑面积：76252.2m2； 项目投资：30000万元，其中环保投资153万元； 1、占地及建筑规模 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，项目总占地面积为105.5亩（70339.31 m2），建筑面积76252.2m2（用地证明见附件）项目地理位置及周边环境现状详见附图。项目组成具体情况如下表1-1所示。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 功能用途 备注 主体工程 生产车间1# 建筑面积24384.4m2 布置搅拌溶解、综合搅拌、铺装成型、加压锁模、养护工序 新建 生产车间2# 建筑面积24384.4m2 布置脱模、养护、裁边砂光、品检打包工序 新建 辅助工程 门卫1# 建筑面积95m2 保安值班 新建 门卫2# 建筑面积35m2 保安值班 新建 宿舍1# 建筑面积8660.9m2 员工生活 新建 宿舍2# 建筑面积8660.9m2 员工生活 新建 宿舍综合楼 7F，建筑面积9821.6m2 员工办公、生活 新建 仓库 建筑面积210m2 五金库、刀具房、一般固废暂存间、危险废物暂存间 新建 公用工程 供电 园区电网供给 / 依托 给水 自来水管网供给 / 依托 环保工程 废气治理设施 上料、搅拌粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器 +15m排气筒（1#） 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2要求 新建 裁边砂光粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器 +15m排气筒（2#） 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）中表2要求 新建 食堂油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 新建 噪声治理设施 设备减震、隔声、绿化 对运营期噪声进行消减 新建 废水治理设施 化粪池 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河 新建 固废治理设施 一般固废暂存区 位于仓库北面，150m2一般固废经收集暂存后 综合处理 新建 危险废物暂存间 位于仓库东面，30m2，危险废物经收集后交由有资质单位处置 新建 2、产品方案 本项目布置一条生产线，产量为240万平米/年，本项目主要产品如表1-2所示。 表1-2 产品清单 产品名称 单位 产量 备注 岩木板 万平方米/年 240 2.9万t/a，规格：2440*1220*8 3、生产定员与工作制度 本项目职工总人数200人，均就近招募，提供伙食与住宿，实行两班制，每班12小时，年工作340d。 4、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料及能源消耗见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料及能源消耗一栏表 原料名称 技术指标 单位 消耗量 状态 储存方式 来源 氧化镁 Mg0含量 >85% 吨/年 1万 淡黄色或白色粉末 袋装，密闭保存，防止受潮 辽宁海城市环菱镁制品有限公司 MgO活性 >65% CaO <1.5% 烧失量 1-9% 细度 180目通过率>90% 安定性 合格 氯化镁 MgCl2 >45% 吨/年 5000 白色片状易潮解晶体 袋装，低温干燥保存 山东海化股份有限公司硫酸钾厂 NaCl <1.5% KCl <0.7% GaCl2 <1% 木粉 质地 无发霉、腐烂现象 吨/年 1万 1-3mm纤维状 袋装，干燥保存，防止雨淋 山东临沂 细度 通过10目筛 含土量 <2% 含水率 <20% 外加剂 特殊合成材料，供应商不提供 吨/年 100 棕色液体 桶装，阴凉干燥存放 山东建科特种建筑工程技术中心 脱模剂 能起到隔离作用，且后期能粉化脱落，不污染板面 吨/年 36 白色乳液 桶装，阴凉干燥存放 当地润滑油市场 水 园区自来水（其中：生产用水5000t/a，生活用水为9860t/a） 吨/年 14860 / / 园区自来水 电 园区电网供给 万kw·h 20 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： （1）氧化镁： 氧化镁是镁的氧化物，一种离子化合物。常温下为一种白色固体。氧化镁以方镁石形式存在于自然界中，是冶镁的原料。 性质：氧化镁俗称苦土，也称镁氧，氧化镁是碱性氧化物，具有碱性氧化物的通性，属于胶凝材料。白色粉末（淡黄色为氮化镁），无臭、无味、无毒，是典型的碱土金属氧化物，化学式MgO。白色粉末，熔点为2852℃，沸点为3600℃，相对密度为3.58（25℃）。溶于酸和铵盐溶液，不溶于酒精。在水中溶解度为0.00062g/100mL（0℃），暴露在空气中，容易吸收水分和二氧化碳而逐渐成为碱式碳酸镁，轻质品较重质品更快，与水结合在一定条件下省城氢氧化镁，呈微碱性反应，饱和水溶液的pH为10.3。溶于酸和铵盐难溶于水，其溶液呈碱性。不溶于乙醇。在可见和近紫外光范围内有强折射性。 作用：主要用于菱镁制品的生产。轻烧氧化镁与氯化镁水溶液以一定比例配合，可胶凝硬化成具有一定物理力学性能的硬化体，称之为菱镁水泥。菱镁水泥作为一种新型水泥，具有轻质高强、防火隔热、节能环保等优势，可广泛应用于建材、市政、农业、机械等领域。 储存方式：密封干燥保存。 （2）氯化镁： 化学式MgCl2，通常含有六个分子的结晶水，即MgCl2.6H2O，易潮解，置于干燥空气中会风化而失去结晶水。为单斜晶体，有成味，有一定腐蚀性。用于制金属镁、消毒剂、冷冻盐水、陶瓷，并用于填充织物、造纸等方面。其溶液与氧化镁混合，可成为坚硬耐磨的镁质水泥，可制成人造大理石，苦土瓦，地板，天花板，装饰板，防火板，大棚支架，隔墙板，菱镁井盖，浴缸，门窗框以及活动房屋等。用于制金属镁、消毒剂、灭火剂、冷冻盐水、陶瓷，并用于填充织物、造纸等方面；固化剂。 （3）脱模剂： 本项目使用脱模剂为棉籽油，属于纯植物油，无毒无害，且符合严格的环保要求。产品成膜时间快，刷膜后即可生产，无需等待；无毒，无异味，无腐蚀，无刺激性气味。可增加制品表面的光洁度。产品贮存在阴凉、干燥、通风处。 表1-4主要设备一览表 序号 名称 规格/型号 单位 数量 1 粉料仓 定制 套 4 2 计量系统 定制 套 4 3 搅拌机 定制 台 4 4 铺装机 定制 套 1 5 冷压机 定制 台 2 6 裁边机 定制 台 1 7 砂光机 定制 台 2 8 养护房 定制 间 6 9 锁模夹具 定制 套 300 10 模板 定制 张 3000 11 晾板架 定制 架 90 12 吸尘器 定制 台 2 13 预压机 定制 台 1 14 码垛设备 定制 台 1 15 空压机 定制 台 1 备注：根据咨询建设单位，由于产品和工艺的特殊性，生产设备是企业根据工艺要求定制的，无具体型号 5、公用工程 （1）交通：本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，交通较为便捷。 （2）供电：本项目由当地电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目生产生活用水均由园区自来水供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。厂区雨水经厂区雨水管渠收集通过园区雨水管网最终排入新墙河。 四、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为岩木板，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目采用的工艺、设备不属于限制类和淘汰类中的相关内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）及《关于岳阳县工业集中区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]127号）可知园区规划以生物医药、新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷），机械制造业为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助业。本项目为岩木板的生产，属于新型建材行业，符合园区的产业定位。 同时本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，根据《岳阳县工业集中区发展总体规划图》（2011-2020年）（详见附图4），本项目占地的类型为二类工业用地，符合岳阳高新技术产业园区的用地规划，不违反园区的整体规划。且建设单位已取得岳阳县高新技术产业开发区管理委员会的意见，同意在该地块建设本项目（详见附件）。项目周边均为岳阳县高新技术产业开发区内企业，与周边居民均保持相当距离。综上所述，本项目选址合理。 3、平面布局合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧。根据建设单位提供的资料，本项目占地面积70339.31m2，整个厂区呈五边形。厂区内设有2栋生产车间、2栋宿舍、1栋宿舍综合楼、2间门卫室、1栋库房等，其中生产车间布置在东侧，东侧北面为1#车间，东侧南面设置2#车间；宿舍楼布置在地面中部，宿舍综合楼布置在西北角，库房布置在西南角。出入口1#布置在东面，出入口2#布置在北面。该项目总体布局能按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；符合生产流程、操作要求和使用功能。同时在内部布置时将办公生活区设置为生产区侧风向，由此可减少其对项目内员工生活办公的影响。综合分析可知项目厂内布局基本合理。厂区平面布置见附图2。 4、产业定位相符性分析 岳阳高新技术产业园的产业定位为： （一）鼓励发展类 （1）生物医药； （2）新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷）； （3）机械制造； （4）农产品深加工； （5）生产服务业项目。 （二）限制发展类 耗水量大或水型污染为主的项目。 （三）禁止发展类 （1）国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合国家产业政策的项目； （2）原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染项目； （3）燃用中、高硫原煤项目，设有4t/h以下燃煤锅炉项目； （4）气体污染和水污染排放达不到排放标准的项目。 本项目为岩木板生产，属于新型建材，为岳阳高新技术产业园鼓励发展类。 5、“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 生态保护红线：根据已公布的岳阳市生态红线区划范围图，本项目用地范围不涉及生态保护红线。 环境质量底线：根据《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）》（以下简称“三年计划”）可知，岳阳市到2020年PM2.5年浓度需下降到41ug/m3以下，本项目所在行政区2019年PM2.5年均浓度39ug/m3，已达到《三年计划》的要求；再结合本次评价环境影响分析、废气排放大气环境影响预测分析可知，建设单位在依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，则本项目各项污染物排放在接纳范围内。 资源利用上线：本项目消耗的能源较小，不会突破地区能源、水、土地等资源消耗上线，不触及资源利用上线。 环境准入负面清单：根据《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》2020年9月中“湖南省“三线一单”省级以上产业园区生态环境准入清单六岳阳市产业园区生态环境准入清单中6-5岳阳高新技术产业园区，中主导产业为以生物医药、新型建材、机械制造为主导，辅以发展农产品深加工和生产性服 务业等，调规扩区范围内主要产业定位以生物医药、机械制造为主”，本项目为新型建材，符合其主导产业要求；其文件中“主要环境问题和重要敏感目标：1.产业园区距离湖南新墙河国家湿地公园南面约2km，位于湿地公园白洋水库的上游地域，污水处理厂排口经新墙河9.5km进入东洞庭湖自然保护区。2.产业园区邻近县城主城区。”本项目位于产业园区南端，远离新墙河国家湿地公园以及县城主城区。 综上，本项目建设符合“三线一单”要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 1、与项目有关的原有污染情况 本项目选址为岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，属于新建项目，建设地此前为空地，无其他相关工业企业进行建设，因此不存在与本项目有关的原有污染源以及遗留环境问题。 2、区域主要环境问题 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，是经湖南省人民政府2015年5月批准设立的高新技术产业园区（湘政办函[2012]187号）。岳阳高新技术产业园区最初成立于2001年，为岳阳市编委批准成立的岳阳县生态工业园，后于2012年由湖南省人民政府批准设立岳阳县工业集中区（湘政办函[2012]187号）。2012年9月6日湖南省环境保护厅以湘环评[2012]281号文对《岳阳县工业集中区环境影响报告书》予以了批复，原工业集中区用地面积为4.8274km2。2014年，为继续推进岳阳县的经济建设，产业园区进行调扩区规划，2014年12月9日湖南省环境保护厅以湘环评[2014]127号文对《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》出具了审查意见。经调规扩区后，岳阳高新技术产业园的总用地面积为5.7160km2。 岳阳高新技术产业园区是以生物医药、新型建材、机械制造为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助产业，配套建设管理、居住、商务服务设施为辅的新型生态工业区。岳阳高新技术产业园区建园至2018年4月，已开发工业用地304.2ha（规划用地为423.47ha），占园区工业用地的71.84%。岳阳高新技术产业园区内已引进共38家企业，对园区已有企业排放的废气、废水、固废的主要污染物统计情况如下： ①废气污染物排放情况 经调查表明，园区工业大气污染源主要来源于工业锅炉和生产工艺，园区内企业大气污染物排放总量为：SO2为161.161t/a，NOx为147.238t/a，烟尘为38.559t/a，特征污染物主要为非甲烷总烃25.74t/a、苯系物0.595t/a。其中SO2、NOx实际排放量仅占规划环评预测排放量的56.74%、53.08%。废气主要污染物SO2和NOx排放量均满足总量控制指标。 ②废水污染物排放情况 经调查表明，园区废水主要来源于各企业生产废水和职工生活污水，生活污水通过隔油池、化粪池预处理后通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。企业生产废水经过各企业厂区污水处理站预处理，通过园区污水管网进入园区污水处理厂处理。经统计，园区现有企业废水排放总量为907987t/a，COD排放量为104.617t/a，NH3-N排放量为13.1365t/a，其中废水主要污染物COD、NH3-N实际排放量仅占规划环评预测排放量的47.54%、46.46%。废水主要污染物COD、NH3-N排放量均满足总量控制指标。 园区生活污水和工业废水排放量合计1166524t/a（3196t/d），园区污水处理厂处理量（5000t/d）可满足园区废水处理量。 ③固体废物 经调查表明，园区现状工业固废产生量为19655.954t/a，其中危险废物产生量为905.739t/a，一般工业固废产生量为18750.215t/a。根据调查了解，园区企业产生的一般工业固废由专业公司回收利用，危险废物由各企业委托有资质的单位进行处置。 从上述可知，项目所在区域无明显环境问题。 |

# 2、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112°44'~113°43'，北纬28°57'~29°37'之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。岳阳县辖12个镇、8个乡，根据《岳阳县城市总体规划》（2001~2020），岳阳县域总面积2713.55km2，县城城关镇面积为48.16km2，工业园区规划面积为2.8km2。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道荣公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12公里有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目建设地点位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，东经113.150569、北纬29.116322。详见附图1，交通十分便利。 2、地质地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:13:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。 岳阳县域地貌类型丰富，地势东高西低，呈阶梯状分布。东部山区以海拔高度在250-950m的山地为主，最高峰相思山主峰海拔975.2m，主要为花岗岩和板页岩，地形结构奇特。中部丘岗区海拔高度在50-300m之间，主要由第四纪红色粘土，紫色砂岩，变质及轻质板页岩和河流冲积物形成。西部滨湖区海拔一般不超过50m，主要由洞庭湖及其冲积物发育而成。 当地地质概况从上往下为： 素填土层：成份为块石混粘性土，块石含量40%-50%，在地表下2米范围内普遍分布为钢筋混凝土层。素填土层层厚3.3米-7.1米不等。 淤泥质粉质粘土层：灰黑色、湿、软塑-可塑状态，层厚为0.5-1.0m。 砾质粘性土层：粉质粘土，层厚为0.8-1.2m。 千枚岩层：强风化千枚岩，厚为0.5-1.4m；中风化千枚岩，厚为1.7-5.6m。 3、土壤 岳阳县土壤以红壤为主，北半部紫色土分布较为普遍，土壤酸碱度在5.0-6.5之间。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。 4、气候、气象概况 岳阳县受自然条件、季风环境和地貌条件的综合影响，年平均降雨量1295.4mm，集中在3~8月，历史上最大年降雨量2336.5mm，最小年降雨量787.4mm，相对湿度81%，无霜期288天。 本项目选址位于岳阳县高新技术产业园，属亚热带季风性湿润气候，气候温和，雨量充沛，四季分明，冬季多雨雪冰霜，夏季温高湿重，春季温暖多雨，秋季凉爽少雨；春秋两季较短，暑热期长，严寒期短，光照充足，热能充裕，雨多集中在3~6月，平均降水量为1211.3~1463.9mm，4~9月份降水量870~950mm，年蒸发量为1190.3~1487.5mm，年平均气温17.2℃，极端高温40.4℃，极端低温为-11.8℃；年主导风向北北东，平均风速2.9m/s，最大风力为九级；年日照时数为1800~1950小时。 5、水文条件 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量22011.6万立米。 岳阳县境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。县境湖泊有与长江相通的东洞庭湖，有与境内河流相连的内湖。东洞庭湖面积1327.80平方公里，县境尚有大小内湖22个。 6、动植物与生物多样性 岳阳县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、狗等，家禽有鸡、蜜峰等。境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，属国家及省定保护树种24种。境内已探明的矿产有钒、锰、铁、磷、石煤、泥炭、绿柱石、萤石、耐火粘土、石英、钾长石、白云石、石灰石等20余种。 本评价区域内未发现珍稀濒危等需要特殊保护的野生动物。 7、区域环境功能 本项目所在地环境功能属性见表2-1： 表2-1 项目拟选址环境功能属性 序号 项目 功能属性及执行标准 1 水环境功能区划 新墙河 渔业用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类水质标准 2 环境空气功能区划 二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 3 声环境功能区划 区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的3类标准 4 是否是基本农田 否 5 是否是森林公园 否 6 是否是生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是（两控区） 11 是否水库库区 否 12 是否污水处理厂纳污集水范围 是（岳阳县工业集中区污水处理厂） 13 是否属于生态敏感脆弱区 否 13 是否属于生态敏感脆弱区 否

# 3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2019年。 由于本项目评价范围广泛，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2019年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据，结论来自公开发布的2019年环境质量公报。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2019年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子 评均时段 百分位 现状浓度/ 标准浓度/ 占标率/％ 达标情况 SO2 年平均浓度 - 10μg/m3 60μg/m3 0.167 达标 NO2 年平均浓度 - 20μg/m3 40μg/m3 0.5 达标 CO 百分位上日平均 95 1.6mg/m3 4mg/m3 0.35 达标 臭氧 8h平均质量浓度 90 155μg/m3 160μg/m3 0.969 达标 PM2.5 年平均浓度 - 39μg/m3 35μg/m3 1.11 不达标 PM10 年平均浓度 - 54μg/m3 70μg/m3 0.77 达标 根据表3-1可知，2019年岳阳县空气质量现状为不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 为了解区域大气环境，本环评引用湖南云天检测技术有限公司于2019年4月17日~23日对《湖南旺府木业有限公司王木匠家装建材生产项目》进行的现状监测。 表3-2 环境空气监测点设置 点位名称 监测位置 监测因子 刘介章居民点 下风向（本项目厂界南侧190m处） SO2、NO2、PM10、TSP 其监测与评价结果见表3-3。 表3-3 环境空气监测结果统计表 单位：mg/m3 监测点 监测项目 24h/8h/1h平均浓度值 标准值 达标 情况 监测值范围 平均值 超标率（%） 最大超标倍数（倍） 刘介章居民点 SO2 0.025-0.042 0.036 0 0 0.15 是 NO2 0.011-0.015 0.013 0 0 0.08 是 PM10 0.03-0.06 0.04 0 0 0.15 是 TSP 0.06-0.09 0.07 0 0 0.3 是 由现状监测结果可知，评价区域SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单标准要求。 二、地表水环境质量现状 为了解评价区域地表水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2018年对新墙河六合垸断面、新墙河八仙桥断面的地表水分析数据，以说明项目评价区域地表水环境质量状况。 （1）监测断面：W1：六合垸断面；W2：八仙桥断面 （2）监测因子：水温、pH、CODcr、DO、BOD5、NH3-N、TP、石油类、阴离子表面活性剂。 （3）评价标准：根据湖南省地表水域功能区划分，新墙河六合垸断面（W1）属饮用水源保护区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类水质标准；八仙桥断面（W2）属渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类水质标准。 （4）监测结果：项目区域地表水环境质量污染因子监测结果详见下表。 表3-4 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目 监测点位/分析结果 标准值 是否达标 W1（年平均值） 水温 19.9 / 是 pH 6.69 6-9 是 溶解氧 7.79 ≧6 是 高锰酸盐指数 1.85 ≦4 是 CODcr 11.67 ≦15 是 BOD5 1.79 ≦3 是 氨氮 0.32 ≦0.5 是 总磷 0.09 ≦0.1 是 石油类 0.01L ≦0.05 是 阴离子表面活性剂 0.05L ≦0.2 是 监测项目 监测点位/分析结果 标准值 是否达标 W2（年平均值） 水温 20.5 / 是 pH 7.46 6-9 是 溶解氧 8.51 ≧5 是 高锰酸盐指数 3.40 ≦6 是 CODcr 13.16 ≦20 是 BOD5 2.89 ≦4 是 氨氮 0.3218 ≦1.0 是 总磷 0.108 ≦0.2 是 石油类 0.01L ≦0.05 是 阴离子表面活性剂 0.05L ≦0.2 是 由表3-4可知，新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 三、地下水环境现状调查与评价 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“69、石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 四、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，湖南九鼎环保科技有限公司于2020年11月20-21日对本项目四周环境噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-5： 表3-5 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 a 项目东厂界1m处 11月20日 48.3 44.4 11月21日 47.4 45.8 b 项目南厂界1m处 11月20日 46.3 40.8 项目厂界东1m处 11月21日 47.3 44.6 c 项目西厂界1m处 11月20日 43.5 41.8 项目厂界东1m处 11月21日 47.8 44.6 d 项目北厂界1m处 11月20日 47.3 43.3 11月21日 48.1 44.3 3类标准 65 55 根据表3-5的监测结果，本项四周场界噪声可满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准要求。 五、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价。 六、生态环境现状 根据现场调查，选址地区域为平整地，总体地表植被保持良好，作物生长正常，没受到明显的环境污染影响。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，项目周边敏感点如下表所示。 表3-6 项目环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 保护功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 大冲村居民 113.142314 29.120974 居民 32户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 西北面 600 玉沙堂居民 113.149524 29.121836 20户 北面 480 跃进村居民 113147292 29.113288 41户 西南面 180 刘介章居民 113.150382 29.111676 25户 南面 190 X坐标为居民所在地经度，Y坐标为居民所在地纬度。 表3-7 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 距离（m） 功能规模 环境保护区域标准 声环境 跃进村居民 西南面 180 41户 《声环境质量标准》GB3096-2008，3类 刘介章居民 南面 190 25户 地表水环境 新墙河 东南面 4650 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 生态环境 项目所在地四周农作物植被 水土保持、保护生态系统的稳定性 图3-1 环境保护目标示意图

# 4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 8小时均值 年均值 SO2 500 150 / 60 NO2 200 80 / 40 PM10 / 150 / 70 PM2.5 / 75 / 35 CO 10000 4000 / / O3 200 / 160 / （2）地表水环境 本项目区域地表水体新墙河六合垸断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥断面水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH（无量纲） 氨氮 CODcr DO BOD5 II类 6～9 ≤0.5 ≤15 ≥6 ≤3 TP 石油类 高锰酸盐指数 阴离子表面活性剂 ≤0.1 ≤0.05 ≤4 ≤0.2 水质指标 pH（无量纲） 氨氮 CODcr DO BOD5 Ⅲ类 6～9 ≤1.0 ≤20 ≥5 ≤4 TP 石油类 高锰酸盐指数 阴离子表面活性剂 ≤0.2 ≤0.05 ≤6 ≤0.2 （3）声环境 厂界四周执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 等效声级Leq 昼间 夜间 3类 dB（A） 65 55 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | （1）废水 本项目区生活污水排放执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准以及岳阳县工业集中区污水处理厂接纳标准后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理。 表4-4 废水排放标准 单位：mg/L，除pH外 水质指标 pH CODcr BOD5 氨氮 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 6～9 500 300 / SS 石油类 总磷 / 400 20 8 / 水质指标 pH CODcr BOD5 氨氮 岳阳县工业集中区污水处理厂接纳标准 6～9 430 120 38 SS 石油类 总磷 / 330 / 6.5 / （2）废气 项目工艺废气粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。 表4-5 大气污染物排放执行标准 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 15m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 （3）噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准（昼间≤65 dB（A）；夜间≤55 dB（A））。 （4）固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总 量 控 制 标 准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目无生产废水产生，生活污水经处理后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物，颗粒物不在国家总量指标控制因素中。 |

# 5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 一、施工期 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。主要工程流程如下图5-1所示。 图5-1 项目施工工艺流程及产污环节 运营期 本项目营运期工艺流程及产污环节见下图5-2。 图5-2 工艺流程图 工艺流程简述： 本项目采用半干法工艺冷压成型、通过原料配比计量、混合搅拌、铺装成型，冷压保压，一次养护，脱模、二次养护、切割砂光、品检打包等工艺环节完成整个系统生产，设计产能2400张/天，产品种类主要为岩木板，产品规格为：2440*1220*8mm。 ①原料配比计量分为： 搅拌溶解系统：本系统功能为通过电机搅拌装置把氯化镁或氧化镁原料溶解成一定波美度的水溶液。 输送系统：根据用户材料要求：选用电动葫芦、螺旋输送机、风机、液体输送泵、楼层升降梯、叉车搬运等方式，把原材输送到搅拌平台计量系统内和搅拌机内。 计量系统：本计量系统采用称重传感器方式计量，其中种类为：粉料计量、液体计量、填料计量方式。 ②混合搅拌系统：搅拌系统为4个搅拌机同时搅拌，确保生产速度不受影响，搅拌时间约为10min。 ③铺装成型系统：将搅拌好的物料通过下料系统铺装到模板上，铺装工序依次为脱模剂滚涂、半干料铺装，铺装好后通过预压机压缩到一定厚度，然后通过码垛设备自动码成80张/垛. ④加压锁模：码垛好的板坯进入冷压机进行加压锁模，再由搬运系统输送到一次养护间内进行养护。 ⑤养护和脱模系统：养护系统分为一次养护和二次养护，均在专用的养护间内进行。一次养护是锁模后的半成品由搬运系统输送至一次养护间内，在温度25-35℃、80-90%相对湿度环境中养护，养护时间为12-24h。二次养护是在一次养护完成后，拆除模板的毛坯板架片码垛到养护车上，由搬运系统输送送至二次养护窑，在温度35-45℃，60-80%的相对湿度环境中养护，养护时间为3天。 脱模系统：一次养护完成后，需要拆除模板，加入脱模剂，让模板和毛坯板分离，模板经过清模机清理后，通过运输回到上模板工位循环使用。 ⑥裁边系统：二次养护好后的板材通裁边机按所需进行纵切和横切成型。板材裁切精度需满足：长、宽误差在±0.5mm ，对角线误差在±2mm，断面整齐、无崩边、粘附、掉角。砂光系统：本系统是将板材背面粗糙结构通过砂光机砂平，满足客户表面深加工及装饰要求。 ⑦品检打包：本工序主要是质量检验过程，把生产环节的不良品与合格品分开并符合包装出货要求。 本项目污染物主要是：本项目营运期主要污染工序包括废气、废水、噪声和固废。污染环节如下表： 表5-1 本项目营运期污染环节 污染因素 污染工序 污染物 处理措施 废气 上料、搅拌 粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15排气筒（1#） 裁边砂光 粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15排气筒（2#） 食堂油烟 油烟废气 油烟净化器 废水 员工生活 CODcr、SS、NH3-N等 生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网 噪声 生产设备 机械噪声 减振、隔声、距离衰减 固废 生活过程 生活垃圾 定期交由园区环卫部门处理 生产过程 边角料及不合格产品 回用于生产 收集的粉尘 原料包装袋 集中收集后出售给物资回收公司进行综合利用 外加剂桶、脱模剂桶 由厂家回收处置 废机油 暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由资质单位回收理处理 三、水平衡 项目营运期主要用水为生产用水和生活用水。 根据建设单位提供的资料，生产用水为配置氧化镁、氯化镁溶液（因涉及商业机密，经提供配置用水量为5000t/a，暂不方便提供配比）。 项目职工200人，提供伙食与住宿，年工作340天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为29m3/d（9860m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为23.2m3/d（7888m3/a）。生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入岳阳县工业集中区污水处理厂，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。 图5-2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 四、物料平衡表 表5-2物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 氧化镁 10000 岩木板 29000 2 氯化镁 5000 粉尘 148.22 3 木粉 10000 不合格产品 145 4 外加剂 100 水分蒸发损失 842.78 5 脱模剂 36 6 水 5000 合计 -- 30136 -- 30136

主要污染工序 一、施工期主要污染工序 本项目施工期的主要环境问题是施工噪声、扬尘、施工车辆尾气、建筑垃圾、弃土弃渣、施工废水以及施工人员产生的生活污水、生活垃圾等。 1、废气 扬尘：本项目施工期的大气污染物主要是扬尘。本项目施工期扬尘主要为土地平整、建筑物基础开挖、地基处理施工过程开挖的土方堆放造成；水泥、砂石、混凝土、土石方等如运输、装卸、仓库储存方式不当，也可能产生扬尘。评价要求施工方必须做好扬尘防护工作，工地不准裸露野蛮施工，在风速大于4m/s时应停止挖、填土方作业；在连续晴天、起风的情况下，对弃土表面洒水；土石方运输过程中会产生一定的扬尘，运输车辆必须加盖苫布，防止运输过程中洒落，减轻对沿线环境空气的影响；施工工地应做到工地封闭作业，减少裸露地面，防止运输撒落物料、及时清理工地、维护四周环境卫生等。 尾气：施工期间车辆运输建筑原材料、施工设备等均会产生尾气，主要污染物为CO、NOx。 2、废水 施工期的废水排放主要来自于建筑施工人员的生活污水和施工废水。 施工废水主要包括开挖产生的泥浆水、机械设备运转的冷却水和洗涤水、施工机械运转与维修过程中产生的含油污水、建材清洗废水及运输车辆的冲洗水等，产生总量不大。此外，暴雨地表径流冲刷浮土、建筑砂石、垃圾、弃土等夹带大量泥砂、油类、化学品等各种污染物的污水。根据《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T388-2020），房屋建筑业框架结构房屋用水指标1600L/m2，项目本次施工建筑面积约为76252.2m2，排污系数按80%，则施工废水排放量约为97602m3。类比建筑工地废水水质，SS约300mg/L，石油类在6~10mg/L之间。需在施工场地内建设临时沉淀池，施工废水经沉淀后全部用作施工用水，不外排。 生活污水按在此期间日均施工人员100人计，生活用水量按100L/人·d，则生活用水量为10t/d，施工时间按6个月计，施工期生活用水总量为1800t。生活污水的排放量按用水量的80%计算，则生活污水的排放量为8t/d，施工期总排放量为1440t。主要污染因子为CODcr、BOD5、SS、NH3-N等。据类比调查，生活污水水质为CODcr500mg/L、BOD5300mg/L、SS400mg/L。本环评要求施工单位建立临时化粪池，生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网。 3、噪声 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 4、固体废物 施工期固体废物主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及弃土弃渣等。 施工过程中产生的建筑垃圾按每100m2建筑面积1.5t计，则将产生建筑垃圾1143.8t。 施工人员生活垃圾产生量按每人每日0.5kg计，每日平均施工人员100名，则共产生生活垃圾50kg/d。 本项目土方开挖量约24390m3，地表绿化等需回填土方量约7740m3，剩余弃土余泥16650m3，对开发建设过程中剥离的表土，应当单独收集和存放，符合条件的应当优先用于土地复垦、土壤改良、造地和绿化等。剩余弃土由政府指定的车辆运输到指定的弃土场进行消纳。 5、水土流失 由于开挖地面、机械碾压等原因，施工破坏了原有的地貌和植被，扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低，裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。 本项目建设扰动地面面积70339m2。扰动地表造成的水土流失量公式如下：Q=A×E×S×T 式中：Q——水土流失预测量（t）； S——新增水土流失面积（km2）； A——加速侵蚀系数，本项目取7.0； T——预测时段（a）； E——土壤侵蚀模数背景值（t/km2·a），本项目取500t/km2·a。 项目工程施工期为6个月，经计算，本项目施工期扰动地表造成的水土流失总量约为123t。 营运期污染工序 1、水污染物 生产废水：项目不产生生产废水，根据建设单位提供的资料，项目设备无需清洗，地面无需冲洗，仅定期对地面采用拖把清洗。 生活污水：生活污水排放量约为23.2m3/d（7888m3/a）。生活污水经化粪池预处理后通过园区污水管网排入岳阳县工业集中区污水处理厂，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源 因子 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理设施 生活污水（7888t/a） CODcr 300 2.37 经化粪池处理后排入园区污水管网 BOD5 120 0.95 SS 200 1.58 NH3-N 30 0.24 2、大气污染物 本项目废气主要是粉尘和食堂油烟。 粉尘 ①上料和搅拌粉尘 氧化镁、氯化镁和木粉按一定比例人工投入搅拌机中搅拌，本项目所用的搅拌设备未完全封闭，故上料和搅拌过程中小粒径颗粒物散形成颗粒物逸散到空气中。参照《工业源产排污手册(中册)》(2010修订)中“3121水泥制品制造业产排污系数表”，水泥，沙子，石子等物料混合搅拌工序，粉尘产生量为5.75kg/吨-水泥，本项目氧化镁、氯化镁、木粉等粉料的总投料量为25000t/a，则粉尘产生量为143.75t/a。 本评价建议封闭搅拌机，只保留一定口径排气孔，从而减少搅拌过程中产生的粉尘在4台搅拌机排气孔的上方设置四个半封闭式集气罩，粉尘经过收集后通入袋式除尘器进行处理，然后通过15m高的排气筒排放。 本项目拟对搅拌工段四个产尘点设置2台袋式除尘器。集气罩收集效率为90%，除尘效率为98%，年工作时间8160h/a，引风机总风量为6000m3/h。则处理后粉尘有组织排放量为2.59t/a，排放速率为0.31kg/h，排放浓度为52.9mg/m3，其它未被收集的粉尘在车间内以无组织的形式排放，粉尘排放量为7.2t/a，排放速率为0.78kg/h。 ②裁边砂光粉尘 本项目岩木板包装入库前需要进行切边处理，该过程会产生大量的粉尘，需要进行收集处理。参照《第二次全国污染物普查工业源产排污手册(中册)》(2010修订)中“3032 建筑用石加工行业（续 7）”，人造石材真空凝胶固化成型、锯解、抛光、裁切粉尘产生系数为0.051kg/立方米-产品，根据产品规格，本项目岩木板总产量为19433m3/a，则切割粉尘产生的总量为0.99t/a。 本评价建议在裁边机、砂光机的上方设置半封闭式集气罩，粉尘经过收集后通入袋式除尘器进行处理，然后通过15m高的排气筒排放。 本项目拟对裁边砂光工段两个产尘点设置1台袋式除尘器。集气罩收集效率为90%，除尘效率为95%，年工作时间8160h/a，引风机风量为1000m3/h。则处理后粉尘有组织排放量为0.04t/a，排放速率为0.004kg/h，排放浓度为5.46mg/m3，其它未被收集的粉尘在车间内以无组织的形式排放，粉尘排放量为0.012t/a，排放速率为0.1kg/h。 则项目粉尘产排情况见下表： 表5-4 本项目粉尘产生及排放情况一览表 排放源 污染物 风量 m3/h 产生情况 防治措施 排放情况 产生浓度 mg/m3 产生速率 kg/h 产生量 t/a 排放浓度 mg/m3 排放速率 kg/h 排放量 t/a 上料和搅拌 颗粒物 6000 有组织 2938.19 17.62 143.75 4个集气罩+2台袋式除尘器+15m排气筒（1#） 52.9 0.31 2.59 无组织 / 0.78 7.2 / 0.78 7.2 裁边砂光 颗粒物 1000 有组织 122.02 0.12 0.99 2个集气罩+1台袋式除尘器+15m排气筒（2#） 5.46 0.004 0.04 无组织 / 0.012 0.1 / 0.012 0.1 （2）食堂油烟 本项目有200名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为0.66t/a。食堂工作时间每天4h，油烟净化器风量不小于5000Nm3/h，则产生速率为0.05kg/h，浓度为10mg/m3。厨房产生的油烟采用高效静电油烟净化器处理，处理效率可达85%，则处理后的油烟废气预计排放速率为0.008kg/h，浓度为1.5mg/m3，通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 3、噪声 本项目运营期主要噪声来源有以下几个方面：本项目主要噪声源为机加工设备等设备产生的噪声，噪声源强约为70~90dB（A）。主要设备噪声值见表5-5。 表5-5 项目的主要噪声源强表 单位：dB(A) 序号 名称 数量 单位 单机dB（A） 1 搅拌机 4 台 75-90 2 铺装机 1 套 75-85 3 冷压机 2 台 70-75 4 裁边机 1 台 70-75 5 砂光机 2 台 80-85 4、固体废弃物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料及不合格产品、收集到的粉尘、原料包装袋、外加剂桶、脱模剂桶、废机油等危险废物。 ①员工生活垃圾 本项目劳动定员200人，年工作天数为340天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为34t/a，定期交由园区环卫部门处理。 ②边角料及不合格产品 根据建设方提供的资料，生产过程中产生的边角料及不合格产品的产生量约产品总量（29000t/a）的0.5%，即145t/a，本项目边角料及不合格产品统一收集后，定期运至市政指定地点堆填。 ③收集的粉尘 本项目搅拌、裁边砂光等工序产生的粉尘经脉冲式布袋除尘器收集，沉降地面的粉尘经人工清扫后回用于生产，根据前述分析，本项目布袋除尘器和人工收集的粉尘约为137.64t/a，回用于生产。 ④原料包装袋 根据建设方提供的资料，本项目运营期袋装原料使用完毕后产生的废包装物的量约为6t/a。集中收集后出售给物资回收公司进行综合利用。 ⑤废脱模剂桶、外加剂桶 根据建设方提供的资料，废脱模剂桶、外加剂桶产生量约为1t/a，由厂家定期回收处置。 ⑥废机油 生产设备在生产过程中需要使用的机油润滑，会产生一定量的废机油，这部分废物属于危险固废的范围，按《国家危险废物名录》，分类编号HW08（900-249-08）。根据建设方提供的资料数据，废机油的产生量为1.0t/a。这部分危废应由建设方委托有废物经营许可证的单位进行处理。 表5-6 项目固废产生处置情况表 序号 固废类型 属性 产生量 处置措施 1 生活垃圾 一般固废 34t/a 定期交由园区环卫部门处理 2 边角料及不合格产品 一般固废 145t/a 定期运至市政指定地点堆填 3 收集的粉尘 一般固废 137.64t/a 回用于生产 4 废包装物 一般固废 6t/a 集中收集后出售给物资回收公司进行综合利用 5 废脱模剂桶、外加剂桶 危险废物 1t/a 由厂家回收处置 6 废机油 危险废物 1.0t/a 暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由资质单位回收理处理

# 6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容类型 | 排放源 | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 搅拌粉尘 | 粉尘 | 有组织排放 | 143.75t/a、2938.19mg/m3 | 2.59t/a、52.9mg/m3 |
|  |  |  | 无组织排放 | 7.2t/a、0.78kg/h | 7.2t/a、0.78kg/h |
|  | 裁边砂光粉尘 | 粉尘 | 有组织排放 | 0.99t/a、122.02mg/m3 | 0.04t/a、5.46mg/m3 |
|  |  |  | 无组织排放 | 0.1t/a、0.012kg/h | 0.1t/a、0.012kg/h |
|  | 食堂 | 油烟废气 | 0.05kg/h、10mg/m3 | 0.008kg/h、1.5mg/m3 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | 废水量 | 7888t/a | 7888t/a |
|  |  | CODcr | 300mg/l 2.37t/a | 240mg/L，1.89t/a |
|  |  | BOD5 | 200mg/l 1.58t/a | 120mg/L，0.95t/a |
|  |  | SS | 200mg/l 1.58t/a | 120mg/L，0.95t/a |
|  |  | NH3-N | 30mg/l 0.24t/a | 20mg/L，0.16t/a |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 34t/a | 定期交由园区环卫部门处理 |
|  | 生产固废 |  | 边角料及不合格产品 | 145t/a | 定期运至市政指定地点堆填 |
|  |  |  | 收集的粉尘 | 137.64t/a | 回用于生产 |
|  |  |  | 废包装物 | 6t/a | 集中收集后出售给物资回收公司进行综合利用 |
|  |  | 危险固废 | 废脱模剂桶、外加剂桶 | 1t/a | 由厂家回收处置 |
|  |  |  | 废机油 | 1.0t/a | 暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由资质单位回收理处理 |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间设备的运行噪声 | 70-90[dB(A)] | 3类标准昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A) |
| 主要生态影响（不够可附另页） 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。 本项目对周围的生态环境影响很小。 |

# 7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目为新建项目。本项目需进行土建工程、主体、辅助工程等工程的设备安装。 一、施工期大气环境影响预测与分析 施工期的大气污染物主要有施工扬尘，汽车尾气和燃油机械废气。 施工期扬尘主要产生于地基开挖、管线铺设、弃土、建材装卸、车辆行驶等作业。据有关资料显示，施工场地扬尘的主要来源是运输车辆行驶而形成，约占扬尘总量的60%。扬尘量的大小与天气干燥程度、道路路况、车辆行驶速度、风速大小有关。一般情况下，在自然风作用下，道路扬尘影响范围在100m以内。在大风天气，扬尘量及影响范围将有所扩大。施工中的弃土、砂料、石灰等，若堆放时覆盖不当或装卸运输时散落，也都能造成施工扬尘，影响范围也在100m左右。 汽车尾气和施工机械排放的尾气主要污染物有CO、NOx、HC等，可能导致施工场地局部范围内空气质量下降，这些气体扩散后其浓度会迅速降低，影响范围小，其尾气污染物最大浓度落点距边界的距离不超过150m，且浓度值均在《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准之内。由于工程施工高峰期空气污染物的排放强度较低，因此，工程施工产生的大气污染物对施工区及周边空气环境影响较小。 根据住建部门要求的施工工地周边100%围挡、物料堆放100%覆盖、出入车辆100%冲洗、施工现场地面100%硬化、拆迁工地100%湿法作业、渣土车辆100%密闭运输。废气污染控制措施如下： ①及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 ②施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。 ③各单体建筑物四周1.5m外全部设置防尘网，密度不低于2000目/100平方厘米，防尘网先安装后施工，防尘网顶端高出施工作业面2m以上。 ④在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）或4级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数80~100）时，应每隔4小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑤渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置。 ⑥施工单位应采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其在运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染。禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。 二、施工期水环境影响预测与分析 施工期水环境影响主要来自施工过程中产生的施工废水和施工人员的生活污水。 施工废水主要有混凝土养护水，运输车辆冲洗废水等，施工废水主要污染物有CODcr、石油类、SS，含量分别为100～200mg/L、10～40mg/L、500～4000mg/L。施工废水经临时沉淀池澄清后可循环使用。 施工人员生活污水产生于施工人员生活过程中，污水中主要含SS、CODcr、BOD5、NH3-N等，生活污水经食堂含油污水经隔油池处理、厕所污水经三格化粪池处理后进入园区污水管网。 水污染控制措施： ①施工现场应设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，出施工场地的运输车辆经过冲洗后方可上路，冲洗废水经过沉淀处理后回用作为洗车水。 ②做好建筑材料和施工废渣的管理和回收，特别是含有油污的物体，不能露天存放，以免因雨废油水冲刷而污染水体，应用废油桶收集起来，集中保管，定期送有关单位进行处理回收，严禁将废油随意倾倒，造成污染。 三、施工期噪声影响预测与分析 施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强（特别是冲击式打桩机），表7-1为施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况。 表7-1 施工机械噪声源强及其对不同距离声环境影响预测结果 机械类型 源强 噪声预测值 5m 10m 20m 40m 50m 100m 150m 200m 300m 400m 挖土机 96 82 76 70 64 62 56 52 50 46 44 空压机 85 71 65 59 53 51 45 41 39 35 33 载重车 89 75 69 63 57 55 49 45 43 39 37 冲击机 95 81 75 69 63 61 55 51 49 45 43 混凝土输送泵 95 81 75 69 63 61 55 51 49 45 43 由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。项目施工区最近的声环境敏感点为西南面居民点，距离施工区边界最近距离为20m，施工噪声对其影响有一定的影响。 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 四、施工期固体废物影响预测与分析 施工期产生的固体废物主要为建筑物建设过程产生建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》的要求及时清运至项目附近的建筑垃圾消纳场，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城镇垃圾处理场，对周边环境影响较小。 固体废物污染防治措施： ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施； ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 ④主体工程开挖产生的少量土方集中临时堆放于建筑物周边空隙地用于后期绿化用土，无需土方外运，土方临时堆放场应采取覆盖措施。 五、施工期生态影响 （1）生态环境影响 据现场调查，项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，项目所在地现为空地，需新建厂房。由于建设地在岳阳高新技术产业园区，不属于生态环境敏感地区，没有受保护的动植被，因此，项目建设对植被的影响总体影响较小。施工期对生态环境的影响主要表现为水体流失影响。施工过程由于扰动表土结构，土壤抗蚀能力降低，地表裸露，在地表径流的作用下，可能造成水土流失。工程施工可能造成的水土流失面积主要包括以下2个方面： ①基础开挖、场地平整、主体工程施工等对原有地表的扰动，使其地表建筑物、植被等受到破坏，水土保持能力降低。 ②临时弃土、弃渣堆置，产生新的裸露地表，受雨水冲刷极易产生大的水土流失。 （2）水土流失防治措施 在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治： ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围； ②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失； ③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工； ④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划； ⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 营运期环境影响分析： 一、水环境质量影响分析 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018） 的评价等级判定依据如下表所示。 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目涉及的废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。属于水污染影响型建设项目。地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生活污水排放量约为23.2m3/d（7888m3/a）。生活污水经化粪池预处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。 3、可行性分析 生活污水处理可行性分析 项目生活污水产生量较少，生活污水经厂区内化粪池预处理达到《污水污染排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区污水管网排入岳阳县工业集中区污水处理厂。 岳阳县工业集中区污水处理厂设计总规模为30000m3/d，其中第一期规模为5000 m3/d。一期工程于2018年6月底完工，现已投入使用。工业集中区污水处理厂服务对象主要为岳阳县工业集中区内企业达标后排入的工业废水和区内综合生活污水，本项目生活污水经工业集中区污水处理厂处理后达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后排入纳污水体新墙河。本项目位于岳阳县高新技术产业园区，属于工业集中区污水处理厂的纳污范围。因此，本项目对地表水环境影响可接受。 b、雨污分流可行性分析 环评要求项目严格执行“雨污分流”，在厂区内设置单独的雨水收集管网，收集项目内产生的雨水，厂区雨水经厂区雨水管渠收集后通过园区雨水管网最终排入新墙河。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-2。 表7-2 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODcrBOD5、SS、 氨氮 工业集中区污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 01 化粪池 生化 W1 (是 ( 否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理口设施排放 本项目废水排放口基本情况见表7-3。 表7-3 项目废水间接排放口基本情况表 名称 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（万t/a） 排放去向 排放规律 间歇排放时段 受纳污水处理厂信息 经度 纬度 名称 污染物种类 国家或地方污染物排放标准浓度限值 生活污水 W1 113.150894 29.116359 0.7888 进入岳阳县工业集中区污水处理厂 间断排放，排放期间流量稳定 / 岳阳县工业集中区污水处理厂 CODcr 50 BOD5 10 氨氮 8 SS 10 表7-4 项目废水污染物排放执行情况表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/（mg/L） 1 W1 CODCr 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准 500 BOD5 300 氨氮 / SS 400 表7-5 废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度/（mg/L） 日排放量/（t/d） 年排放量/（t/a） 1 W1 CODCr 300 0.007 2.37 氨氮 30 0.0007 0.24 全场排放口合计 CODCr 2.37 氨氮 0.24 二、环境空气质量影响分析 本项目废气主要是上料搅拌粉尘、裁边砂光粉尘以及食堂油烟。 1、大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-6。 表7-6 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax ≥ 10% 二级 1 ≤ Pmax﹤10% 三级 Pmax﹤1% 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物、VOCs、HCL作为预测因子。 表7-7 污染物源强及预测参数 污染物名称 排放方式 产生量t/a 产生浓度mg/m3 排放量t/a 排放浓度mg/m3 面源长度 面源宽度 排放高度 粉尘 有组织 143.75 2938.19 2.59 52.9 / / 15m（1#） 无组织 7.2 / 7.2 / 160m 152m 8m 粉尘 有组织 4.47 122.02 0.04 5.46 / / 15m（2#） 无组织 0.1 / 0.1 / 160m 152m 8m 表7-8 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选型时） / 最高环境温度/℃ 39.9 最低环境温度/℃ -11.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-9 点源输入参数 名称 项目 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气量 烟气温度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物 / 单位 / / m m m Nm3/h ℃ h / kg/h 排气筒1# 数据 113.152750 28.115630 64 15 0.8 10000 20 8160 正常排放 0.31 排气筒2# 数据 113.150995 29.115760 64 15 0.8 10000 20 8160 正常排放 0.004 表7-10 矩形面源参数表 名称 项目 面源起点坐标 面源海拔高度 面源长度 面源宽度 与正北向夹角 面源有效排放高度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物 / 单位 / / m m m ° m h / kg/h 车间 数据 113.150918 29.116474 66 305 160 1 8 8160 正常排放 0.835 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-11 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源 类型 标准 （μg/m3） 最大落地浓度 （μg/m3） 出现距离 （m） 占标率 （%） Pmax （%） D10% （m） 排气筒1# 点源 颗粒物 900 12.78 255 1.42 7.60 / 排气筒2# 点源 颗粒物 900 0.7745 255 0.09 / 车间 面源 颗粒物 900 89.68 491 7.60 / 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据估算结果可知，本项目最大占标率为7.60%。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-12 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 DA001 颗粒物 55800 0.33 2.59 2 DA002 颗粒物 24650 0.78 0.04 主要排放口合计 颗粒物 一般排放口 / / / / / / / / 一般排放口合计 / / / 有组织排放总计 颗粒物 2.63 表7-13 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （μg/m3） 1 / 生产车间 颗粒物 车间通风、吸尘器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求 1000 7.3 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 7.3 表7-14 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 9.93 3、可行性分析 （1）本项目采用脉冲式布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1 脉冲式布袋除尘处理工艺流程图 达标可行性：项目产生的粉尘通过处理后有组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求（120mg/m3），同时根据上文的预测结果可知粉尘的无组织排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2无组织排放限值要求（1.0mg/m3），措施可行。 （2）食堂油烟 本环评要求企业安装油烟净化器对油烟废气进行处理，其风量不小于5000Nm3/h，处理后的油烟废气通过烟囱高于屋顶排放。经上述措施处理后，预计排放浓度为1.5mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001)标准（2mg/m3）。 三、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为70~90B（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-16所示。 表 7-16 项目噪声情况一览表 序号 名称 数量 单位 单机dB（A） 1 搅拌机 4 台 75-90 2 铺装机 1 套 75-85 3 冷压机 2 台 70-75 4 裁边机 1 台 70-75 5 砂光机 2 台 80-85 （2）预测模式 ①建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； LAi ——i 声源在预测点产生的 A 声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，s； ti ——i 声源在 T 时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Leqb——预测点的背景值，dB(A)。 （3）噪声预测结果及影响分析根据噪声预测模式，场界四周噪声贡献值见表7-17。 表7-17 项目场界噪声预测结果一览表 单位： dB(A) 序号 点位 预测点距本项目边界水平距离 背景值 贡献值（预测值） 昼间 夜间 昼间 夜间 1 东场界 1m 47.2 43.4 52.3 52.3 2 南场界 1m 46.0 40.6 51.4 51.4 3 西场界 1m 43.1 41.3 50.8 50.8 4 北场界 1m 45.3 42.0 49.3 49.3 3类标准 65dB(A)，夜间55dB(A) 根据表7-14的监测结果，本项目四周场界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 综上分析，项目噪声污染源主要来自各车间机加工设备的运行噪声。各种噪声产生的噪声级约70～90dB（A）。同时项目厂区运输过程主要是白天进行，夜间休息时间禁止运输，噪声较小。建设单位选用低噪声机械设备，对设备定期保养，严格操作规范。尽量用低噪声或带隔声、消声的生产设备取代高噪声生产设备，用低噪声生产工艺取代高噪声生产工艺；在风机管道上装消音器，降低其空气动力性噪音，可选用的消声器包括有阻性消声器、抗性消声器和阻抗复合消声器等；风机基础采用弹簧减振装置，以降低机械的噪音。机座做好相应的减振措施；避免设备的刚性连接，可以达到减振消声的效果；为操作人员配备必要的防噪声用品。 噪声经过如上处理后，使项目的厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求；因此该项目产生的噪声不会对周边产生明显的影响。 四、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料及不合格产品、收集到的粉尘、原料包装袋、外加剂桶、脱模剂桶、废机油等危险废物。 表7-18 项目固废产生处置情况表 序号 固废类型 性质 产生量 处置措施 1 生活垃圾 一般固废 34t/a 定期交由园区环卫部门处理 2 边角料及不合格产品 一般固废 145t/a 定期运至市政指定地点堆填 3 收集的粉尘 一般固废 137.64t/a 回用于生产 4 废包装物 一般固废 6t/a 集中收集后出售给物资回收公司进行综合利用 5 废脱模剂桶、外加剂桶 危险废物 1t/a 由厂家回收处置 6 废机油 危险废物 1.0t/a 暂存于厂区危险废物暂存间内，定期交由资质单位回收理处理 项目营运过程中边角料及不合格产品、收集到的粉尘、原料包装袋为一般固废，外加剂桶、脱模剂桶、废机油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理；本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求，项目危废固废暂存场所设在危化品仓库内，约30m2。 本项目单独设置的危险废物暂存间的要求具体如下： 严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求对危险废物暂存间防风、防雨、防渗、废油防渗等措施予以改进或完善，并严格按照相关要求进行日常管理与运输。具体情况如下： ①建设要求 a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道； d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将成装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并安要求填写。 ②标牌标识要求 贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。具体详见下表。 表7-19 危险废物暂存间标牌标识建设要求一览表 一、危废暂存场所警示标志 说 明 1、危险废物警告标志规格颜色 形状：等边三角形，边长 40cm 颜色：背景为黄色，图形为黑色 2、警告标志外檐2.5cm 3、使用于：危险废物贮存设施为房屋的， 建有围墙或防护栅栏，且高度高于100cm 时；部分危险废物利用、处置场所。 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：40×40cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 二、粘贴于危险废物储存容器上的危险废物标签 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：20×20cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为不干胶印刷品。 三、系挂于袋装危险废物包装物上的危险废物标签 说 明 1、危险废物标签尺寸颜色 尺寸：10×10cm 底色：醒目的橘黄色 字体：黑体字 字体颜色：黑色 2、危险类别：按危险废物种类选择。 3、材料为印刷品。 ③日常管理要求 须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留3年。 b、加强固废在厂内和厂外的转运管理，严格控制废渣转运通道，尽量减少固废的撒落，对撒落的固废应进行及时清扫，避免二次污染。 c、定期对危险废物暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理。 d、危险废物暂存间必须按GB15562.2的规定设置警示标志。 e、危险废物暂存间内清理出来的泄漏物，一律按危险废物进行处理。 f、加强对危险废物的日常管理，并按国家有关危险废物管理办法，办理好危险废物的贮存、转移手续。 g、对易起尘的固废，在其装卸过程中应通过洒水抑尘来降低扬尘产生量。 ④危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 a、废渣运输线路应尽量避开居民集中区、饮用水源保护区等环境敏感点。 b、废渣运输车辆必须要有塑料内衬和帆布盖顶，有条件的可将废渣装袋运输；运输过程中要防渗漏、防撒落，不得超载；同时配备发生事故时的应急工具、药剂或其他辅助材料，以便于消除或减轻风险事故对环境的污染危害。 c、不同类型的废渣不宜混装运输，运输废渣后的工具未消除污染前不能装载其他物品。 d、运输车辆应设置明显的警示标志并经常维护保养，保持良好的车况。 e、从事废渣运输的人员应接受专门的安全培训后方可上岗。 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括边角料及不合格产品、一般性废包装物、收集粉尘等，分类收集后外售或回用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单规定，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》中附录A（规范性目录）地下水环境影响行业分类表中可知，本项目为“69、石墨及其他非金属矿物制品”中的“其他”，则地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类，Ⅳ类建设项目不开展地下水环境影响评价。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“其他行业”，土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行土壤评价，且本项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。 七、环境风险分析及防范措施 1、评价依据 ①风险识别 本项目使用各种原辅材料中不涉及危险物质。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-22确定环境风险潜势。 表7-22 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境高度敏感区（E2） IV III III II 环境高度敏感区（E3） III III II I 注：IV+为极高环境风险 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目不涉及的危险物质。所以本项目危险物质的数量与临界量比值 Q=0，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 表7-23 项目危险物质与临界量比值Q计算结果 序号 危险物质名称 最大量q（t） 临界量Q（t） q/Q 1 废机油 0.25 2500 0.0001 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0.0001，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-24 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-8，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 （1）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 本项目突发环境事件主要有非正常运行状况可能发生的风险物质泄露事故、废水收集处理设备故障造成事故排放等引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。 1）废水事故排放应急处理措施：废水主要是员工生活污水。化粪池预处理后进入园区污水管网。 2）废气主要是加工过程中产生的粉尘，粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。 布袋破损导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待布袋更换后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 6、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-25 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 湖南岳盛新型材料有限公司三厂建设项目（年产240万平方岩木板） 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （/）区 （岳阳）县 （/）区 地理坐标 经度 113.150569 纬度 29.116322 主要危险物质分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） （1）废气事故排放会污染周边大气环境。 （2）废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。 风险防范措施要求 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势为 I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 七、应急预案 （1）明确应急反应组织机构、参加单位、人员及作用；环境应急工作组负责现场所需抢险物资的搬运及现场抢救工作，做好各小队之间的协调配合工作。迅速、有效地实施先期处置，全力控制事故灾难发展态势，防止次生、衍生和耦合事故发生，果断控制或切断事故灾害链。 （2）明确应急反应总负责人，以及每一具体行动负责人；负责人负责应急救援指挥工作，发布抢险救援命令，对特殊情况进行紧急决断，协调副总指挥工作内容，向上级领导报告事故及对事故的处理情况。 （3）确认可能发生的事故类型、地点；定期组织隐患排查治理，公司对仓库、重要生产设备、设施和场所采取24小时值班巡检和不定期检测等方式进行监控；遵循“早发现、早报告、早处置”的原则对异常情况及早处置。建设单位应编制危险废物装卸作业严格按照规程操作，使用的工具可避免损坏储桶，并有相应防护装置。加强安全管理，对于从事作业的工人，应进行生产操作和安全技术教育。在生产车间里，一定要严禁烟火。 （4）确定事故影响范围及可能影响的人数； （5）确定报警方式，如电话、警报器等； （6）明确可用于应急求援的设备、设施； （7）明确保护措施程序；企业应建立危险源的管理制度，落实监控措施。分析汇总数据，并建立危险源台帐、档案。对区域内容易引发突发环境事件的环境危险源、危险区域进行调查、登记、风险评估，对环境危险源、危险区域采用人工和自动监控。 （8）做好事故后的恢复工作程序； （9）做好培训与演练。 综上所述，本项目采取以上措施后，风险防范措施切实可行，在采取安全防范措施和监控系统以及事故应急预案后，项目的事故风险在可接受范围内。 八、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 a、针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 b、建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 c、加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 d、建立危险废物管理台账，台账保存三年以上。 九、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-26 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 水 生活污水总排口 PH、CODcr、BOD5、NH3-N、动植物油等 每半年一次 大气 上料、搅拌粉尘排气筒（1#） 颗粒物 每季度一次 裁边砂光粉尘排气筒（2#） 颗粒物 每季度一次 厂界 颗粒物 每半年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每季度一次 环境监测工作可委托有检测资质的检测公司进行监测。 十、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，本项目无生产废水产生，生活污水经处理后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理，故建议本项目不申请水总量指标；本项目废气排放为颗粒物，不在国家总量指标控制因素中，因此本项目无需申请总量指标。 十一、投资估算 该工程总投资约30000万元，其中环保投资约193万元，环保投资约占工程总投资的0.64%，环保建设内容如表7-27所示。 表7-27 投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 1 废气 上料搅拌粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（1#） 40 裁边砂光粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器+15m排气筒（2#） 40 7 食堂油烟 油烟净化器 2 8 废水 生活污水 化粪池 3 9 噪声 基础减震、隔声罩等降噪等措施 4 10 固废 一般废物 一般固废暂存间 2 11 危险废物 危险废物暂存间 2 12 施工期 扬尘、污水、噪声、垃圾等 设围挡、洒水降尘、低噪声设备等 100 合计 193 十二、项目竣工环境保护验收 本项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-28 项目环境保护验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 上料、搅拌 粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器 +15m排气筒（1#） 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求 裁边砂光 粉尘 集气罩+脉冲式布袋除尘器 +15m排气筒（2#） 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求 食堂 食堂油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 废水 生活污水 CODcr、氨氮 化粪池处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 符合相关环保要求 生产过程 边角料及不合格产品 设置一般固废暂存间，分类收集后出售或进行综合利用 收集的粉尘 一般性废包装物 危险固废 废脱模剂桶、外加剂桶 设置危废暂存间，定期交由有资质单位处置 废机油 噪声 设备 LeqA 基础减振、厂房隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准

# 8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 上料搅拌 | 粉尘 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 +15m排气筒（1#） | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求 |
|  | 裁边砂光 | 粉尘 | 集气罩+脉冲式布袋除尘器 +15m排气筒（2#） | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的二级标准要求 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 |
| 废水 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 化粪池处理后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河 | 执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理 |
| 固体废物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产过程 |  | 边角料及不合格产品 | 设置一般固废暂存间，分类收集后出售或进行综合利用 |  |
|  |  |  | 收集的粉尘 |  |  |
|  |  |  | 一般性废包装物 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废脱模剂桶、外加剂桶 | 设置危废暂存间，定期交由有资质单位处置 |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
| 噪声 | 设备 | LeqA | 基础减振、厂房隔声等降噪措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于湖南省岳阳县岳阳高新技术产业园区盛园路西侧，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |

# 9、结论与建议

一、结论 1、项目概况 项目名称：湖南岳盛新型材料有限公司三厂建设项目（年产240万平方岩木板）； 建设单位：湖南岳盛新型材料有限公司； 建设地点：岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧； 建设性质：新建； 占地面积：105.5亩（70339.31 m2）； 建筑面积：76252.2m2； 项目投资：30000万元，其中环保投资153万元； 2、建设项目可行性分析 （1）产业政策符合性分析 本项目主要产品为岩木板，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》可知，本项目采用的工艺、设备不属于限制类和淘汰类中的相关内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 （2）选址合理性分析 根据《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号）及《关于岳阳县工业集中区调区扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评函[2014]127号）可知园区规划以生物医药、新型建材（不含水泥、玻璃、陶瓷），机械制造业为主导产业，以农产品深加工和生产性服务业为辅助业。本项目为岩木板的生产，属于新型建材行业，符合园区的产业定位。 同时本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧，根据《岳阳县工业集中区发展总体规划图》（2011-2020年）（详见附图4），本项目占地的类型为二类工业用地，符合岳阳高新技术产业园区的用地规划，不违反园区的整体规划。且建设单位已取得岳阳县高新技术产业开发区管理委员会的意见，同意在该地块建设本项目（详见附件）。项目周边均为岳阳县高新技术产业开发区内企业，与周边居民均保持相当距离。综上所述，本项目选址合理。 （3）平面布局合理性分析 本项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金信路南侧盛园路西侧。根据建设单位提供的资料，本项目占地面积70339.31m2，整个厂区呈五边形。厂区内设有2栋生产车间、2栋宿舍、1栋宿舍综合楼、2间门卫室、1栋库房等，其中生产车间布置在东侧，东侧北面为1#车间，东侧南面设置2#车间；宿舍楼布置在地面中部，宿舍综合楼布置在西北角，库房布置在西南角。出入口1#布置在东面，出入口2#布置在北面。该项目总体布局能按功能分区，各功能区内设施布置紧凑、符合防火要求；符合生产流程、操作要求和使用功能。同时在内部布置时将办公生活区设置为生产区侧风向，由此可减少其对项目内员工生活办公的影响。综合分析可知项目厂内布局基本合理。厂区平面布置见附图2。 3、环境质量现状评价结论 根据表3-1可知，2019年岳阳县空气质量现状为不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。由现状监测结果可知，评价区域SO2、NO2、PM10、TSP日均浓度值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单标准要求。 项目所在地新墙河六合垸断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，新墙河八仙桥断面能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096—2008）中3类标准。 4、施工期环境影响 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于岳阳高新技术产业园区，项目地现为空地，故本项目需进行土建工程以及主体、辅助工程等工程的设备安装。随着施工期结束，其影响将减弱并消失。 5、营运期环境影响 （1）废水：本项目废水主要为生活污水，项目生活污水经化粪池处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准后排入园区污水管网，再由岳阳县工业集中区污水处理厂处理后排入纳污水体新墙河。 （2）废气：上料搅拌粉尘采用集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放（1#）；裁边砂光粉尘采用集气罩+脉冲式布袋除尘器处理后通过一根15m排气筒排放（2#）；本项目排放的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中标准要求。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）3类标准，即：昼间≤65dB(A)，夜间≤55dB(A)。 （4）固体废弃物：本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、边角料及不合格产品、收集到的粉尘、原料包装袋、外加剂桶、脱模剂桶、废机油等危险废物。 员工生活垃圾定期交由园区环卫部门处理；项目边角料及不合格产品统一收集后，定期运至市政指定地点堆填；项目布袋除尘器和人工收集的粉尘回用于生产；项目运营期袋装原料使用完毕后产生的废包装物集中收集后出售给物资回收公司进行综合利用；废脱模剂桶、外加剂桶由厂家定期回收处置；废机油委托有废物经营许可证的单位进行处理。 因此，本项目固体废物对周围环境影响较小。 6、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源为废气事故排放对环境造成影响，在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 环评总结论 综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，本项目的选址不违反当地园区发展规划，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 二、建议及要求： 1、建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度。 2、加强职工安全生产及教育，提高全体员工的环境保护意识，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检查和维护工作。对各处理设施认真保养和维护，定期检修，使其保持在最佳运行状态，发现问题及时解决。 3、进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的影响。 4、加强全厂生产车间的通排风设施，以营造良好的工作环境。定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 5、加强生产、生活过程中固废管理，分类存放。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日

注 释 本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环评委托书 附件2 土地文件及园区管委会文件 附件3 营业执照 附件4 湖南省环境保护厅关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复（湘环评【2012】281号） 附件5 湖南省环境保护厅关于岳阳县工业集中区调扩区环境影响报告书的批复（湘环评【2014】127号） 附件6: 岳阳县工业集中区污水处理工程环境影响报告书的批复（岳环评【2014】52号） 附件7 发改局文件 附件8 《湖南岳盛新型材料有限公司年产720万平方米石晶地板建设项目环境影响报告表》（岳县环评批[2019]3号）以及验收备案表 附件9《湖南岳盛新型材料有限公司年产5000万平方米石晶地板建设项目环境影响报告表》（岳县环评批[2020]3号） 附图1 项目地理位置图 附图2 项目平面布置图及红线图 附图3 项目周边环境现状图 附图4 岳阳县工业集中区总体规划图 附图5 本项目与一期、二期位置关系 附表 附表1 建设项目环评审批基础信息表 附表2 建设项目大气环境影响评价自查表 附表3 建设项目地表水环境影响评价附表