# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目

建设单位（盖章）：  岳阳县盛宏新材料科技有限公司

编制日期：       2021年4月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 沈维 | 联系方式 | 1887306**** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县新墙镇水库村钟柱组（租赁岳阳县柯奇长石精选科技有限公司已建厂区） |
| 地理坐标 | 113 度 12 分 56.10秒， 29 度 6 分 58.10 秒 |
| 国民经济 行业类别 | C3099 其他非金属矿物制品制造 | 建设项目 行业类别 | 非金属矿物制品业60石墨及其他非金属矿物制品中的“其他”类 |
| 建设性质 | √新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | □首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 √重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 1500 | 环保投资（万元） | 120 |
| 环保投资占比（%） | 8 | 施工工期 | 20天 |
| 是否开工建设 | √否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 19830.31 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为其他非金属矿物制品制造项目，根据2011年3月27日国家发展改革委令第9号文《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关政策规定，本项目不属于限制类及淘汰类项目。项目使用的原材料、生产设备等，均不属于《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》中的淘汰类，因此，项目的建设符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目为新建工程，位于岳阳县新墙镇水库村钟柱组，租赁岳阳县柯奇长石精选科技有限公司厂区，根据岳阳县柯奇长石精选科技有限公司不动产权证可知，厂区用地为工业用地，目前新墙镇人民政府已同意本项目的建设。 根据附图5 新墙水库饮用水源保护区图可知，本项目位于饮用水源保护区范围外42m，本项目无污水排放，且厂区地势比新墙水库地势低，营运期间废水不会对新墙水库造成影响。 根据《限制用地项目目录》（2012年本）和《禁止用地项目目录》（2012年本）本项目的建设不属于限制用地和禁止用地范围。项目用电、用水来源可靠有保障，周边基础设施条件良好，不会制约项目建设与发展。在采取本报告表提出的污染防治措施后，污染源对周边环境影响较小。综上可知，本项目选址合理。 （3）与“三线一单”相符性分析 根据环保部发布的《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（以下简称《通知》），《通知》要求切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度，从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快改善环境质量。 ①、生态红线 本项目不在岳阳县生态红线区范围内，不在新墙水库饮用水源保护区范围内，不属于“三线一单”中的生态保护红线范围内。 ②、环境质量底线 根据岳阳市人民政府关于印发《岳阳市水环境功能区管理规定》、《岳阳市水环境功能区划分》、《岳阳市环境空气质量功能区划分》、《岳阳市城市区域环境噪声标准适用区域划分规定》的通知（岳政发[2002]18号），对全市的环境空气、地表水、声环境功能区进行了划分。 大气：项目选址区域为环境空气功能区中的二类区，执行二级标准。根据岳阳市生态环境局岳阳县分局2020年环境质量监测数据结论可知，本项目所在区域为达标区。 地表水：本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2018在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，根据表3-4、3-4可知，项目纳污水体新墙河六合垸水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 噪声：本项目南侧18m处有一户居民点，为了解该敏感目标区域的声环境质量现状，为了解该敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2021年3月24-25日进行了监测，根据表3-5监测数据来看，项目建设地南侧18m处居民点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 ③、资源利用上线 本项目运营期有废气和废水、生产设备噪声等，采取措施后环境影响较小，其污染物排放量较低，本项目资源利用固废、水遵循循环经济，低能耗、低污染，不会突破地区环境资源利用的“天花板”。 因此，本项目亦符合资源利用上线的相关要求。 ④、环境准入负面清单 根据岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见（岳政发〔2021〕2号），项目所在地不属于优先管控及重点管控清单内。 因此，本项目的建设符合环保部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》中关于落实“三线一单”的要求。 （4）与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 表1-1 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 序号 规范条件 本项目建设内容 结论 1 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。严禁布置在矿山爆破安全危险区范围内，已建成的项目应按照相关规划和规定进行处置。 本项目位于岳阳县新墙镇水库村钟柱组（岳阳县工业园集中区），项目选址远离居民区，不在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域范围内，不在矿山爆破安全危险区范围内。 符合 2 新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。新建项目其矿山资源储量服务年限应不低于10年 本项目生产规模为70万t/年。 符合 3 优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺，当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。砂石骨料生产线及产品技术指标应符合GB51186《机制砂石骨料工厂设计规范》等相关标准要求。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备，已建项目不得使用淘汰设备 本项目采用烘干设备，为干法生产工艺，使用的生产设备不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）淘汰类，限制类。项目在各输送阶段设置喷雾洒水抑尘装置 符合 4 生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，满足砂石骨料生产工艺要求，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机 本项目设置一条石料加工线，生产设备的配置满足砂石骨料生产工艺要求，项目物料输送采用皮带输送机 符合 5 砂、石产品分级分仓储存，各类产品应按分类、规格、类别分别运输、堆放和销售，防止人为碾压、混料及污染 本项目产品分类分区堆放 符合 6 砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等 本项目制订了相关环境保护管理体系文件，环境突发事件应急预案正在办理 符合 7 机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。矿山开采鼓励选用湿式凿岩工艺，若采用干法凿岩工艺，须加设除尘装置，作业场所应采用喷雾、洒水等措施 本项目所有原材料、成品均入库，并安装喷雾洒水抑尘装置，减少粉尘排放，污染物排放符合GB16297《大气污染物综合排放标准》要求。本项目不涉及矿石开采 符合 8 机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统 本项目选用低噪声设施，对生产设备进行定期检查，保证项目运行噪声符合GB12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求，项目废水经沉淀后循环使用，不外排 符合 （5）与机制砂石骨料砂工厂设计规范（GB51186-2016 ）相符性 表1-2 与机制砂石骨料砂工厂设计规范的相符性 机制砂石骨料砂工厂设计规范 符合情况 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。 项目周边交通方便，项目生产车间与居民点最近距离40m，中间有山体阻隔；符合 厂址应选择在工程地质和水文地质较好的地带，并应避开山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段。 项目厂区工程地质和水文地质较好的地带，不属于山洪、滑坡、泥石流等地质灾害易发地段；符合 厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 项目厂区利用集有土地进行生产，不占农田、林地，不动迁村庄。符合 厂址应具有良好的外部建设条件，并应有利于外部的协作。 项目场外部有S201、G107，外部建设条件较好，有利于外部的协作，符合 机制砂石骨料工厂严禁布置在矿山爆破危险区范围内 项目厂区不属于矿山爆破危险区范围内；符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 岳阳县盛宏新材料科技有限公司于2020年8月开展“年加工55万吨石英、5万吨钾长石建设项目”环评手续，并于2020年10月取得环评批复“岳县环评批【2020】49号”，该项目自取得环评批复至今仅安装了部分生产设备，环保设备均未安装，也未进行生产、未进行环保验收。后根据市场需求，建设单位拟增加10万吨疏浚砂原材料，因此本次重新办理环评，项目名称为“年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目”。 1、主要工程内容 本项目建设2条机制砂加工线，一条为洗砂生产线，主要用于硅砂、钾长石加工，生产设备包括皮带输送机、振动筛、破碎机、球磨机、螺旋分离机、压力机；另外一条为烘干生产线，用于疏浚砂的加工，主要生产设备为烘干炉等。两条生产线共用一个生产车间。 项目建成后预计年加工硅砂55万吨、钾长石5万吨、疏浚砂10万吨。 表2-1 项目主要工程内容表 序号 名称 建设内容 备注 主体工程 生产区 一层封闭式厂房，2500m2，设2条机制砂加工线，一条为洗砂生产线，用于硅砂、钾长石加工，生产设备包括皮带输送机、振动筛、破碎机、球磨机、螺旋分离机、压力机；另外一条为烘干生产线，用于疏浚砂的加工，主要生产设备为烘干炉等 利用岳阳县柯奇长石精选科技有限公司现有生产区改造 储运工程 原料堆场 生产区北侧、南侧分别设置建筑面积为1400m2、2000m2的原料堆场，封闭式 成品罐 生产区南侧设置2个容积150立方的立式成品仓 新建 辅助工程 办公室 建筑面积1100m2，2F含食堂、住宿 利用现有 配电间 建筑面积40m2，1F 机修车间 建筑面积200m2，1F 环保工程 生产废水 设两个泥浆沉淀塔，分别为550m3、200m3；设200m3三级沉淀池+600m3清水池 部分利用，部分新建 生活废水 办公室内设置化粪池，容积10m3 利用现有 初期雨水 设雨水导流沟，200m3初期雨水沉淀池 利用现有 洗车废水 设洗车槽，洗车槽底部设置20m3沉淀池 新建 生产粉尘 原料堆场、成品罐区域设置固定式旋转喷头；破碎、筛分（含疏浚砂筛分）过程采取脉冲式布袋除尘器处理后通过22m高DA001排气筒排放；1#烘干炉烟气通过袋式除尘器处理后经过1根20m高DA002排气筒直接排放；2#烘干炉烟气通过袋式除尘器处理后经过1根20m高DA003排气筒直接排放 新建 噪声处理措施 安装减震垫、吸声设备、厂房隔声 新建 泥饼暂存房 封闭式暂存房，建筑面积300m2，配套污泥泵、压滤设备 新建 一般固废暂存场所 设置在修理区内，占地面积50m2 新建 危废暂存区 设置在修理区内，废机油储存区，5m2 新建 公用工程 供水 水源来自岳阳新墙镇自来水厂 供电 从工业园电力供应电网接入 供热 烘干炉采用生物质作燃料 运输 利用厂区道路和周围交通道路，依靠社会车辆运输 2、原辅材料使用情况 本项目使用的硅砂来自于长沙湘泓建材有限公司，钾长石来源于衡山县东湖镇永明联办瓷泥厂，疏浚砂（江砂）来源于岳阳嘉农贸易有限公司，建设单位已与供货单位签订原材料采购合同（详见附件），项目禁止使用除硅砂、钾长石、疏浚砂之外的原材料。具体使用情况见下表： 表2-2 项目原辅材料消耗表 序号 原辅材料名称 使用量 备注 1 硅砂 55万t/a 最大储量为2.5万吨，含水率10%，含泥率含泥量＜3% 2 钾长石 5万t/a 最大储量为0.4万吨，含水率10%，含泥率含泥量＜3% 3 疏浚砂（江砂） 10万t/a 最大储量为1万吨，含水率50%，含泥率含泥量＜3% 4 聚合氯化铝 5.35t/a / 5 聚丙烯酰胺 2.61t/a / 6 新鲜水 15237.5m3/a 水源来自岳阳新墙镇自来水厂 7 循环水量 170000m3/a / 8 电 180万kW·h 从区域电力供应电网接入 9 生物质燃料 1350t/a 外购 聚合氯化铝：具有吸附、凝聚、沉淀等性能，其稳定性差，有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。聚合氯化铝具有喷雾干燥稳定性好，适应水域宽，水解速度快，吸附能力强，形成矾花大，质密沉淀快，出水浊度低，脱水性能好等优点。用喷雾干燥产品可保证安全性，减少水事故，对居民饮用水非常安全可靠。 聚丙烯酰胺：是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。聚丙烯酰胺不溶于苯、甲苯、- 二甲苯、汽油、煤油、柴油，但溶于水，在机械快速搅拌下，聚丙烯酰胺很易溶于冷水中而形成透明的胶粘溶液。 3、主要生产设备 本项目建设2条机制砂加工线，一条为洗砂生产线，主要用于硅砂、钾长石加工，生产设备包括皮带输送机、振动筛、破碎机、球磨机、螺旋分离机、压力机；另外一条为烘干生产线，用于疏浚砂的加工，主要生产设备为烘干炉、运输设备等。具体情况如下表： 表2-3 项目主要生产设备表 生产线 序号 设备名称 规格型号 套数 对应工序 洗砂生产线设备 1 原料皮带机 / 1台 原料运输 2 振动筛 SZZ900x1800，台时产量290t/h，年产量70万t 1台 振动分级（疏浚砂共用） 3 颚式破碎机 PZ400x600，台时产量250t/h，年产量60万t 1台 物料破碎 4 球磨机 DECO，台时产量250t/h，年产量60万t 1台 物料粉碎 5 螺旋分离机 1000x6000 2台 泥水分离 6 脱水筛 / 1台 7 泥沙分离机 400型 500型1台 泥砂分离 8 砂泵 400m3 4套 抽砂 9 圆盘式过滤机 40m2 0台 过滤设备 10 带式过滤机 40m2 1台 过滤设备 11 成品皮带机 / 2台 成品运输 12 泥浆沉淀塔 550m3 1套 泥浆沉淀 13 泥浆沉淀塔 200m3 0套 泥浆沉淀(备用) 14 污泥泵 / 2套 抽污泥 15 压滤机 / 1套 压滤 13 清水回流泵 / 1套 清水回流 烘干生产线设备 1 原料皮带机 / 1台 原料运输 2 烘干炉 6230型，台时产量20t/h，年产量10万t 2台 仅疏浚砂烘干使用 3 成品皮带机 / 1台 成品运输 其他 1 变压器系统 400KVA 2套 粗料破碎 2 洒水车 / 1辆 厂区洒水降尘 4、主要产品方案 本项目产品方案具体见下表。 表2-4 本项目产品方案 序号 名称 产量 产品规格 备注 1 硅砂 497385.49t/a 0.3mm、0.1mm 含水率16%，含泥量＜0.5%，厂区最大储量为1万t 2 长石粉 51369.72t/a 0.5mm、0.3mm、0.1mm 含水率16%，含泥量＜0.5%，厂区最大储量为0.3万t 3 疏浚砂（江砂） 87342.89t/a 0.5mm、0.3mm、0.1mm 含水率1%，含泥量＜3%，厂区最大储量为0.5万t 机制砂石骨料质量应符合《建设用卵石、碎石》（GB/T14685）、《建设用砂》（GB/T14684）等相关标准要求。 表2-5 项目物料平衡表 （单位：t/a） 序号 入方（吨） 出方（吨） 备注 物料名称 数量 物料名称 数量 1 硅砂（含水率10%） 550000 硅砂（含水率16%） 561995.2 产品 2 钾长石（含水率10%） 50000 长石粉（含水率16%） 52176.3 3 疏浚砂（含水率50%） 100000 疏浚砂（含水率1%） 50896.5 产品 4 水 36000 有组织、无组织粉尘 3.96 生产粉尘 5 聚合氯化铝 5.35 沉淀底泥 21932.51 外售 6 聚丙烯酰胺 2.61 疏浚砂烘干蒸发水分 49000 蒸发 7 运输、加工过程及其他损耗 3.49 合计 / 736007.96 / 736007.96 5、项目总平面布置 本项目位于岳阳县新墙镇水库村钟柱组，厂区总占地面积约19830.31m2。项目出入口位于厂区北侧临近S201，项目主要生产车间位于厂区中部，进入厂区后由北至南依次分布设有：办公生活区、地磅、洗车槽、原料区、生产区、修理区、成品区、废水处理区等，项目平面做到了分工明确，生产布局在工艺上，建设单位充分考虑了物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内快速流动，项目总平面布置见附图2。 项目建成后主要环境污染源为粉尘、噪声。本项目生产车间均设置在封闭车间内，通过密闭输送、定期洒水降尘等措施可以控制粉尘对新墙水库及周边居民的影响；项目主要产噪设备设置于生产厂房西侧，与南侧最近居名点差距80m以上，通过加强厂区南侧绿化、加强生产设备的减震措施、进出车辆禁止鸣笛，晚上十点以后停止材料运输车辆运输作业等可在最大限度降低噪声对居民居住环境的影响。项目一般固废储存点及危险固废储存点设置于修理区，存放方便且运输方便，满足使用要求。 公用工程 （1） 给水工程 项目用水主要为洗砂用水、作业区及地面清洗用水车辆清洗用水及生活用水等，水源由新墙镇自来水厂提供，可满足生产生活用水的需求。本项目的用水情况如下： ①洗砂用水：硅砂、钾长石生产过程中振动筛、球磨机处需加入水，根据业主提供资料，生产用水量约0.3m3/t原料，项目硅砂、钾长石原材料总量为60万t，生产过程中总用水量为18万m3/a，后续生产过程中产品携带、蒸发、底泥带走等会损耗20%水量1.8万m3/a，其余废水经沉淀处理后回用于振动筛、球磨机工序及厂区内抑尘用水，不外排，每日需补充新鲜水60m3。 ②作业区及道路地面冲洗废水：本项目作业区地面以及道路地面需定期冲洗，冲洗面积约为2000m2，其冲洗水量按0.005m3/m2·d计算，则该部分用水量为10m3/d（3000m3/a），排放系数按0.8计算，则废水排放量为8m3/d（2400m3/a），废水将引入三级沉淀池内处理后回用于生产、地面冲洗，不外排。 ③车辆清洗用水：项目年运输量合计约140万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），计算可知项目年运输车次为70000次，每次均需对运输车辆进行冲洗，车辆冲洗用水量大致为0.1m3/（辆·次），则车辆清洗用水为23.33m3/d（7000m3/a），排放系数按0.8计，车辆清洗废水产生量为18.67m3/d（5600m3/a），废水经洗车槽沉淀处理后回用于车辆清洗，不外排。 ④生活污水：公司员工17人，其中非住宿人员（12人）生活用水量按50L/人·d计，住宿人员（5人）生活用水量按145L/人·d计，则本项目生活用水量为1.33m3/d（397.5m3/a），排放系数取0.8，则生活污水排放量为1.06m3/d（318m3/a），生活废水经化粪池处理后进入厂区内菜地作农肥。 ⑤初期雨水 由于项目营运期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，岳阳县最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为19830.31m2，计算得到本项目初期雨水每次量为43m3（5160m3/a）。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 表2-5 项目用排水情况一览表 项目 类型 单位 使用规模 用水标准 需水量 （m3/d） 废水量 生产过程用水 洗砂用水 m3 60万t 0.3m3/t原料 600（其中10%损耗、90%回用） 0 作业区、道路地面冲洗水 m2 2000 0.005m3/m2·d 10.0（其中20%损耗、80%回用） 车辆清洗用水 辆/天 233 0.1m3/辆·次 23.33（其中20%损耗、80%回用） 0 生活 用水 办公、生活用水 人 住宿5 145L/d•人 1.33 1.06 不住宿12 50L/d•人 合计（m3/d） 68 1.06 厂区内抑尘用水主要包括有：厂区道路抑尘用水、铲装过程抑尘用水、原料堆场抑尘用水，抑尘用水可利用清水池内暂存水，抑尘用水被产品带走或蒸发损耗，不外排。 本项目水平衡见下图： 图2-1 项目水平衡图 （单位：m3/a） （2）排水工程 本项目排水采用雨污分流制，初期雨水经导流沟进入初期雨水收集池内沉淀后全部回用，不外排，后期雨水进入厂区北侧雨水沟；生活污水化粪池处理后进入厂区内菜地作农肥； 本项目生产废水采取沉淀回用措施进行处理，厂区内根据生产区布局分别设置有1套生产废水沉淀池+清水池、1套洗车废水沉淀池，废水经沉淀后均回用。运输车辆清洗废水通过在平台东侧的沉淀池沉淀后回用。 （3） 供电 本项目生产用电由新墙镇当地电网配套接入，外电直接输出到厂区内集中电控房，线缆采用地敷设形式布设。设置防雷接地系统和电力接地、接零系统，能满足本项目用电需求。 7、服务班制及劳动定员： 本项目劳动人员17个人，年工作日300天，实行一班制，8小时工作制，其中5人在厂区住宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 项目钾长石、硅砂生产工艺一致，疏浚砂生产工艺仅为烘干、筛分。 （1）钾长石、硅砂生产工艺流程见下图： 图5-1 钾长石生产工艺流程及产污节点图 钾长石生产工艺流程简述： ①原材料购买：项目使用的钾长石来源于衡山县东湖镇永明联办瓷泥厂，硅砂来自于长沙湘泓建材有限公司，经汽车运输至厂内原料堆场。 ②原材料进料、筛分：原料经原料运输带输送至自动给料仓进行中转，因石子粒径大小不等，需输送至振动筛内进行筛分（筛分过程需加水），原材料自上而下经过多层筛分，粒径小于5mm的石料直接进入1号螺旋分离机内，粒径大于5mm的石料则进入颚式破碎机进行破碎。 ③粒径大于5mm的材料破碎、球磨：经过筛分设备筛分出的粒径大于5mm的石料需送至鄂式破碎机进行细破，将粒径较大的石头等物料破碎成相对较小的石块。项目在为颚式破碎机喂料时，物料从顶部入口倒入含有颚齿的破碎时，颚齿以巨大的力量将物料顶向室壁，将其破碎成更小块。支持颚齿运动的是一根偏心轴，此轴贯穿机身构架，在电动机驱动皮带和皮带轮的驱动下，通过偏心轴使动颚上下运动，当动颚上升时，肘板和动颚间夹角变大，从而推动动颚向定颚板接近，与此同时物料被挤压、搓、碾等多重破碎。当动颚下行时，肘板和动颚间夹角变小，动颚板在拉杆、弹簧的作用下离开定颚板，从而使已被破碎的物料从破碎腔中排出，随着电动机的连续转动，破碎机动颚周期性的压碎和排料，实现批量生产。该工序主要是噪声、粉尘的产生。 物料被破碎之后，将进入球磨机再次粉碎，球磨过程为湿式需加水，球磨机是由水平的筒体，进出料空心轴及磨头等部分组成，筒体为长的圆筒，筒内装有研磨体，物料由球磨机进料端空心轴装入筒体内，当球磨机筒体转动时候，研磨体由于惯性和离心力作用，摩擦力的作用，使它附在筒体衬板上被筒体带走，当被带到一定的高度时候，由于其本身的重力作用而被抛落，下落的研磨体像抛射体一样将筒体内的物料给击碎，完成粉磨作业。 ④螺旋分离：进入筛分、破碎、粉末后的粒径小于5mm的材料将进入螺旋分离设备内，螺旋分离设备需加水，该设备根据离心沉降和密度差的原理，当水流在一定的压力下从除砂器进水口切向进入设备后，产生强烈的旋转运动，由于砂水密度不同，在离心力、向心力等力的共同作用下，使密度低的水上升，由出水口排出，密度大的砂粒由设备底部排口排出，螺旋分离后底部排出的砂粒则为细料成品。 ⑤泥水分离：通过螺旋分离后的其余废水将进入后期泥砂分离阶段，先经过脱水筛后再进入泥砂分离设机进行泥水分离，泥水分离后废水直接进入三级沉淀池内进行沉淀，底泥则进入沉淀水塔内，进一步沉淀，沉淀后的废水再次进入三级沉淀池，沉淀水塔内底泥则与三级沉淀池一同进入袋式过滤机进行过滤，过滤后的泥沙进入压滤设备压滤后既得粉料成品，压滤过后的废水再次进入三级沉淀池沉淀。 （2）疏浚砂生产工艺流程见下图： 图5-2 疏浚砂（江砂）生产工艺流程及产污节点图 疏浚砂（江砂）生产工艺流程简述： 本项目使用的疏浚砂来源于岳阳嘉农贸易有限公司，疏浚砂生产工艺仅为烘干及筛分，不进行破碎、球磨、脱水等过程。疏浚砂烘干后的筛分工序无需加水。 烘干工艺简介：为达到客户的需求，确保将疏浚砂含水率降至1%以下，建设单位拟采用一种快速烘干设备对疏浚砂进行烘干，烘干燃料使用生物质燃料，加热后通过热气直接烘干疏浚砂，烘干机采用顺流式加热方式，烘干炉内温度120-200摄氏度。因此需要烘干的物料，从进料箱、进料溜进入筒体，即被螺旋抄板推向后。由于烘干机倾斜放置，物料一方面在重力和回转作用下流向后端，另一方面物料被抄板反复抄起，带至上端再不断地扬撒下来，使物料在筒内形成均匀的幕帘，充分与筒内的热气流进行热交换，由于物料反复扬撒，所含的水分逐渐被烘干，从而达到烘干的目的。 注：本项目生产车间为全封闭式。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁岳阳县柯奇长石精选科技有限公司厂区进行生产。岳阳县柯奇长石精选科技有限公司成立于2010年11月，厂区占地面积共计19830.31m2，厂区内主要建设有生产车间、原材料堆场、成品堆场、办公生活区及污水处理系统。2010年该公司投资3000万元在厂区内新建年产精选高白料长石10万吨项目，以临湘周边高云母为原材料，通过破碎、筛分、水力分级、脱水等工序生产高白料长石，该公司于2010年办理环评手续，2010年9月21日，岳阳县环境保护局以“岳县环审批【2010】62号”文予以批复。该企业于2020年4月停产，目前厂房内设备及材料暂未搬离。 岳阳县柯奇长石精选科技有限公司工程内容见下表： 表2-6 原有工程组成一览表 工程名称 建设内容 建设规模 备注 主体工程 生产区 建筑面积为2500m2，设长石粉生产线，主要设备包括有破碎机、振动筛、螺旋分离机、脱水筛、泥沙分离机、圆盘式过滤机及皮带运输机等 4m高以上钢结构、4m以下砖混结构 储运工程 原料堆场 生产区北侧设1400m2原料堆场 成品堆场 生产区西侧设置有600m2的成品堆场 储运工程 办公室 建筑面积1100m2，2F含食堂、住宿 砖混结构 配电间 建筑面积40m2，1F 4m高以上钢结构、4m以下砖混结构 机修车间 建筑面积200m2，1F 环保工程 生活废水 办公室内设置化粪池，容积10m3 生产废水 设置有550m3泥浆沉淀塔1个、100m3沉淀池1个、200m3清水池1个，长石加工过程中产生的废水通过沉淀处理后回用 初期雨水 设置有200m3初期雨水沉淀池1个 生产粉尘 破碎、筛分区域通过采取洒水方式降尘 泥饼暂存房 封闭式暂存房，配套污泥泵，已做好防渗措施，建筑面积300m2，1F 一般固废暂存场所 设置在修理区内，占地面积50m2 危废暂存间 设置在修理区内，占地面积5m2 岳阳县柯奇长石精选科技有限公司主要生产设备明细详见下表。 表2-7 原有设备使用情况一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 l 原料皮带机 / 台 1 2 振动筛 SZZ900x1800 台 1 3 螺旋分离机 1000x6000 台 1 4 脱水筛 / 台 1 5 泥沙分离机 400型 台 1 6 砂泵 400m3 台 4 7 圆盘式过滤机 40m2 台 1 8 泥浆沉淀塔 550m3 套 1 9 成品皮带机 / 台 1 10 污泥泵 / 套 2 11 变压器系统 400KVA 套 2 岳阳县柯奇长石精选科技有限公司原辅材料使用情况见下表： 表2-8 原有工程原料及资源年消耗一览表 序号 名称 形态 单位 年耗量 1 高白料长石 固态 吨 100000 2 聚合氯化铝 固态 吨 0.53 3 聚丙烯酰胺 固态 吨 0.26t 4 新鲜水 液态 m3 6600 5 循环水量 液态 m3 26400 6 电 / kW·h 50万 岳阳县柯奇长石精选科技有限公司原有遗留问题 岳阳县盛宏新材料科技有限公司委托我公司承担环境影响评价工作，我公司于2021年3月18日对拟建地进行了现场踏勘，目前厂区内部分原材料未搬离，根据现场情况可知原有厂区西侧的泥饼暂存间内污水横流、泥浆漫流至车间外空地，且原有生产区环境脏乱差，严重影响厂区内环境；根据2021年4月的二次调查可知，目前岳阳县柯奇长石精选科技有限公司已对厂区内环境进行整治，已将厂区内固废、泥饼均已外运处理，并将泥浆漫流区域清理干净，并预计将厂区内设备在2021年5月搬离。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、大气环境质量现状 （1）2020年度岳阳县环境空气质量常规监测数据 根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判定依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等故据的可获得性、故量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2020年。由于本项目评价范围为以厂址为中心，边长为5km的矩形区域，在评价范围内没有环境空气质量监测网数据，故区域达标判定所用数据引用2020年岳阳市岳阳县环境监测站点的基本污染物环境质量现状数据。 具体达标判定监测数据及评价结果见下表。 表3-1 2020年岳阳县空气质量现状评价表 评价因子 评均时段 百分位 现状浓度/ 标准浓度/ 占标率/％ 达标情况 SO2 年平均浓度 - 7μg/m3 60μg/m3 0.167 达标 NO2 年平均浓度 - 19μg/m3 40μg/m3 0.5 达标 CO 百分位上日平均 95 1.1mg/m3 4mg/m3 0.35 达标 臭氧 8h平均质量浓度 90 123μg/m3 160μg/m3 0.969 达标 PM2.5 年平均浓度 - 34μg/m3 35μg/m3 1.14 不达标 PM10 年平均浓度 - 51μg/m3 70μg/m3 0.77 达标 由上表中监测数据可知项目所在区域为不达标区域。 （2）特征因子监测数据 本项目大气特征因子为TSP，为进一步了解项目所在地环境空气质量现状，本项目引用《湖南连心科技有限公司年产12000吨粉末涂料建设项目》环境影响报告表中湖南精科检测有限公司对特征因子TSP现状监测的数据。湖南连心科技有限公司位于项目东侧20m处，监测时间：2020年9月1日-9月3日。具体监测统计结果见表3-2； 表3-2 特征因子监测统计结果 单位：mg/m3 监测 时间 监测 点位 监测 因子 监测范围 平均值 标准值 超标 率 超标倍数 是否达标 2020.9.1-9.3 项目拟建地内 TSP 0.103-0.132 0.119 0.3 0 0 达标 由监测结果可知，项目拟建地内TSP数据符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 为了解项目所在地水环境质量现状，本次评价收集了岳阳县环境监测站中心2018在新墙河设的水质常规监测断面监测数据，水质监测和评价结果具体见表3-3、3-4。 表3-3 洞庭湖水系新墙河六合垸断面水质监测结果统计 监测项目 计量单位 年平均值 水质指数 标准值 水温 摄氏度 19.9 ---- ---- pH 无量纲 6.69 0.69 6-9 高锰酸盐指数 mg/L 1.85 0.463 ≤4 COD mg/L 11.67 0.778 ≤15 BOD5 mg/L 1.79 0.597 ≤3 氨氮 mg/L 0.32 0.64 ≤0.5 总磷 mg/L 0.09 0.9 ≤0.1 石油类 mg/L 0.01L ---- ≤0.05 氟化物 mg/L 0.287 0.287 ≤1.0 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L ---- ≤0.2 洞庭湖水系新墙河六合垸断面位于污水厂排污口下游约2.5km。 表3-4 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面水质监测结果统计 监测项目 计量单位 年平均值 水质指数 标准值 水温 摄氏度 20.5 ---- ---- pH 无量纲 7.46 0.23 6-9 高锰酸盐指数 mg/L 3.40 0.85 ≤6 COD mg/L 13.16 0.658 ≤20 BOD5 mg/L 2.89 0.723 ≤4 氨氮 mg/L 0.322 0.322 ≤1.0 总磷 mg/L 0.108 0.54 ≤0.2 石油类 mg/L 0.01L ---- ≤0.05 氟化物 mg/L 0.365 0.365 ≤1.0 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L ---- ≤0.2 洞庭湖水系新墙河八仙桥断面位于污水厂排污口上游约4.3km。 注：L为该项目的检出限。 由上表可以看出，项目纳污水体新墙河六合垸水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）II类标准；八仙桥水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。 3、声环境质量现状 本项目南侧18m处有一户居民点，为了解该敏感目标区域的声环境质量现状，特委托湖南精科检测有限公司于2021年3月24-25日进行了监测，监测结果见下表： 表3-5 建设地声环境质量监测统计情况 单位：dB（A） 编号 监测点位名称 监测时间 等效声级Leq [dB(A)] 昼间 1＃ 南侧18m处居民点 2021.3.24 51.4 2021.3.25 50.9 从监测数据来看，项目建设地南侧18m处居民点声环境能达到《声环境质量标准》（GB3096—2008）中的3类标准要求，项目所在区域声环境质量较好。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目建设地位于岳阳县新墙镇水库村钟柱组，该项目所在地属农村环境，根据项目性质和周围环境特征，确定评价范围内周围居民点主要大气和噪声环境保护目标。项目环境保护目标见表3-5，项目保护目标图见附图4。 表3-5 大气环境保护目标一览表 类型 主要敏感目标 规模 相对厂区方位及距离 保护级别 大气环境 水库村居民点 7户 S，18-500m 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准 大祝家居民点 30户 W，140-500m 水环境 新墙河 中河 N，2km （GB3838-2002） 中的Ⅲ类标准 新墙水库饮用水水源保护区 水库 W，42m （GB3838-2002） 中的Ⅱ类标准 声环境 水库村居民点 1户 S，18-20m （GB3096-2008）3类标准 （1）保护本项目周边水体水环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持各相关水域原有相应的水环境质量标准； （2）保护本项目周边声环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《声环境质量标准》3类声环境质量标准； （3）保护本项目周边大气环境质量不因本项目建设而发生质量改变，保持《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级大气环境质量标准； （4）保护本项目周边生态环境（农田、水体）质量不因本项目建设而发生质量改变； |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物： 项目破碎、筛分粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准，厂区材料堆放、装卸等产生的无组织粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值；烘干炉烟气执行《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布）排放限值标准；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准》（GB8483-2001）中的要求。 表3-6 大气污染物综合排放标准 污染物 有组织允许排放浓度（mg/m³） 有组织排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值（mg/m³） 依据来源 监控点 浓度 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 GB16297-1996 表3-7 烘干炉烟气排放标准 污染物 执行标准 二级最高允许排放浓度 粉尘 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（2020年6月10日发布） 30mg/m3 二氧化硫 200mg/m3 氮氧化物 300mg/m3 2、废水 项目无生产废水外排，生活废水经三格化粪池处理进入厂区内菜地作农肥。 3、噪声 营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-8《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）单位：dB 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4、固体废弃物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中的固体废物控制要求；生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》(GB16889-2008)。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据附件9可知，岳阳县盛宏新材料科技有限公司于2020年9月已购买SO2、NOX的总量控制指标分别为0.1t/a、0.2t/a。 本项目污染物具体总量控制指标为：SO2：1.15t/a，NOX：1.38t/a，超过现已购买的总量数额，超出数额的指标需向当地环保部门申请购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目只在现有的基础上增加并升级部分设备，并增加成品仓、洗车槽等，施工时间约20天，施工时间较短，且施工内容简单，对区域环境影响较小。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气环境影响和保护措施 （1）破碎、筛分粉尘： 本项目年加工70万t石料，石料破碎、筛分过程会产生一定的粉尘，本次计算参考《第二次全国污染源普查系数手册 》3039其他建筑材料制造行业产排污系数，确定本项目破碎、振动筛分设备产尘系数。 表4-1 其他建筑材料制造产排污系数表 产品名称 工艺名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 砂石骨料 破碎、筛分、水洗 碎石、砂石等 颗粒物 千克/吨-产品 1.89 经计算，粉尘产生量为1323t/a。根据建设单位提供资料，机制砂生产线破碎、筛分工段为密闭作业，粉尘收集效率可达到100%，建设单位拟通过采用负压抽风将粉尘集中收集至脉冲式布袋除尘器内处理后排放，当含尘空气通过布袋时，即可有效的使固相与气相分离开来，当气流通过时，由于震动作用、使气流中的微粒吸附在布袋上或沉降下来，净化后的空气即可排出，为了清除布袋附着灰尘，除尘器定时震动，使阻留下来的灰尘降落在仓内，全部回收返回生产工序。 本项目除尘设备选用脉冲袋式除尘器，根据《三废处理工程技术手册—废气卷》（化学工业出版社）P164中袋式除尘器（尤其是脉冲袋式除尘器）优点介绍说明：其除尘效率较高，一般可达99%—99.99%以上。本环评脉冲式布袋除尘器除尘效率按99.7%计算，风量为15000m3/h。 则固定式制砂生产线有组织粉尘排放量为3.97t/a，排放速率1.65kg/h，排放浓度为110.25mg/m3，粉尘排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值（有组织最高允许排放浓度≤120mg/m3（速率3.5kg/h）。 因此，机制砂生产线除尘方式选用脉冲式布袋除尘器处理粉尘措施可行。粉尘废气通过22m高DA001排气筒排放，根据《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996中要求，排气筒高度应高于周边200m范围内的建筑5m以上，项目周边最高建筑物高度为16m，因此本项目设置排气筒应为22m。 无组织粉尘 项目无组织粉尘产尘节点主要包括原料堆场起尘、原料装卸料起尘、成品罐呼吸起尘，运输车辆动力扬尘。 ①原料堆场起尘 项目生产区北侧、南侧分别设置建筑面积为1400m2、2000m2的原料堆场，堆场易产生扬尘，在干燥、大风天气，在风力作用下，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。该部分粉尘产生量与砂石堆体高度、堆体面积、堆存物体物理性质、气候条件及防尘措施有关。原料、成品堆场面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Qm = 11.7 × U2.45 × S0.345 ×·e-0.5ω·×·e-0.55(W-0.07) 式中：Qm — 砂堆起尘量，mg/s； U — 地面平均风速，m/s，取岳阳县常年平均风速2.9m/s； S —储存区表面积，m2；原料堆场面积取3400m2； ω — 空气相对湿度，岳阳县年平均相对湿度为79%； W — 物料湿度，取10%。 由上述公式计算得，堆场起尘强度为60.3mg/s、1.9t/a。该污染属于无组织排放，粒径较小，大多在50～100μm，较轻的粉尘漂浮在空气中，建设单位已在原料堆场、设置雾化喷头，通过洒水等措施可减少90%，因此堆场无组织排放量为0.19t/a。 ②原料装卸料、成品罐卸料起尘 项目原材料若遇到大风天气后很容易在风力作用下以及装运过程中造成不同程度的扬尘污染，成品罐卸料时也容易起尘，参考《逸散性粉尘控制技术》（中国科学出版社），粉尘产生系数为0.01kg/t-卸料。项目原材料及成品装卸总量140万t，则粉尘产生量为14t/a。本次环评建议建设单位采用固定式旋转喷头，在卸料时对卸料区进行喷水抑尘，同时在成品仓底部设置管道，直接通过管道将成品卸至成品储存袋内，并在成品卸料区设置喷淋装置，通过采取以上措施，除尘效率可达90%，则原料装卸、成品装卸粉尘排放量为1.4t/a。 ③运输车辆动力扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。交通运输扬尘量按下列经验公式估算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 项目年运输量合计约140万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.5km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知运输总扬尘量为7t/a。由计算公式可知，扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，因此在车辆进出场地需冲洗，同时定期安排专人对运输沿线进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘85%，则扬尘排放量为1.05t/a。 无组织粉尘大部分能通过自身重力作用沉降下来，但是少部分粒径小于2.5μm的粉尘会长期飘散在空气中，本项目南侧18m处有居民居住，且西侧42m处为新墙水库饮用水水源保护区，居民及厂区员工长时间身处粉尘污染的环境会引起多种心血管、呼吸道疾病等。本次环评根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》及项目周边环境情况，对建设单位提出采取以下措施： A：机制砂石骨料生产线处理采取收尘措施之外，还应采用喷雾、洒水等措施。破碎加工区、中间料库、原材料堆场、成品区等区域实现厂房全封闭，并安排工作人员及时清扫地面沉积粉尘；生产过程筛分、球磨等工序均加水，增加物料含水率，可有效减少生产过程的粉尘排放量。 B：对于项目装卸粉尘采取装卸管理措施，通过采用固定式喷淋装置对物料进行的洒水从而起到抑尘效果，可明显降低装卸粉尘的产生量，对周边环境影响较小。 C：堆场扬尘的主要特点是与风速和尘粒含水率有关，当尘粒大于250微米时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。本项目原材料堆场为封闭式堆场，建设单位应加强对成品储存管理，定时对成品堆场采取喷淋降尘。 D：运输车辆动力扬尘主要是由运输建材的大型车辆造成，本环评建议建设单位在厂区内建设洗车平台，进出车辆通过清洗后方可上路；同时建议在厂区路两侧设置了喷头喷淋抑尘，并加强物料的运输及装卸管理，物料运输期间建设单位应控制物料装载量，禁止裸露、冒尖或超载运输；在采取以上措施后，运输车辆动力扬尘可减少70%左右。 E：在厂区南侧、西侧加强绿化建设，绿色植物能起到吸尘能力，能减少无组织粉尘外排。 在落实以上措施后，项目生产区内原料储存、输送及加工过程中的粉尘周界外浓度最高点可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值要求。 （3）烘干炉生物质燃烧烟气、粉尘 本项目两台烘干炉燃料拟采用生物质，烘干过程为加热空气直接烘干砂石，该过程生物质燃烧烟气将直接进入烘干炉内与烘干粉尘一同排放。 ①烘干炉燃烧烟气 根据建设单位提供资料，预计单台烘干炉生物质燃料消耗量为281.25kg/h（670t/a），根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》4430中生物质锅炉产排污系数，详见下表： 表4-2 工业锅炉产排污系数表-生物质工业锅炉 产品名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 蒸汽/热水/其它 生物质（木材、木屑、甘蔗渣压块 等） 工业废气量 标立方米/吨-原料 6,240.28 二氧化硫 千克/吨-原料 17S① 烟尘（压块） 千克/吨-原料 0.5 氮氧化物 千克/吨-原料 1.02 注：①二氧化硫的产排污系数是以含硫量（S%）的形式表示的，其中含硫量（S%）是指生物质收到基硫分含量，以质量百分数的行式表示。成型生物质含硫量（S%）取值0.05%，则S=0.05。 表4-3 本项目锅炉烟气产生情况表 污染源 名称 废气量(m3/a) 烟尘 SO2 NOX 浓度(mg/m3) 产生量 （kg/a） 浓度 (mg/m3) 产生量（kg/a） 浓度 (mg/m3) 产生量 （kg/a） 1#烘干炉 4.21×106 80.12 337.5 136.21 573.75 163.45 688.5 2#烘干炉 4.21×106 80.12 337.5 136.21 573.75 163.45 688.5 建设单位根据烘干炉安装情况，拟将两台烘干炉废气分开排放，环评建议建设单位设置两套袋式除尘器分别处理两台烘干炉烟气，袋式除尘器是一种干式滤尘装置，结构主要由上部箱体、中部箱体、下部箱体（灰斗）、清灰系统和排灰机构等部分组成。袋式除尘器它适用于捕集细小、干燥、非纤维性粉尘。滤袋采用纺织的滤布或非纺织的毡制成，利用纤维织物的过滤作用对含尘气体进行过滤，当含尘气体进入袋式除尘器后，颗粒大、比重大的粉尘，由于重力的作用沉降下来，落入灰斗，含有较细小粉尘的气体在通过滤料时，粉尘被阻留，使气体得到净化。袋式除尘器除尘效率高，一般在99%以上。 因此，单烘干炉烟尘、SO2、NOx排放量分别为3.375kg/a、573.75kg/a、688.5kg/a，浓度分别为0.8mg/m3、136.21mg/m3、163.45mg/m3，可满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案（2020年6月10日发布）》的要求（烟尘：30mg/m3，SO2：200mg/m3，NOx：300 mg/m3），对周边环境影响较小。 ②烘干炉粉尘 项目烘干炉运行期间炉内将扬起部分粉尘，粉尘产生量约0.2%，项目主要烘干疏浚砂，单台烘干炉内粉尘产生量100t/a，产生的粉尘与生物质燃烧烟气一同采用袋式除尘器处理后排放。袋式除尘器除尘效率99%，则单台烘干炉粉尘排放量约1t/a，排放速率0.42kg/h，排放浓度为23.75mg/m3，粉尘排放浓度可满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案（2020年6月10日发布）》的要求（烟尘：30mg/m3），对周边环境影响较小。 排气筒设置情况：建设单位拟将两台烘干炉废气分开排放，1#烘干炉设置一套袋式除尘器+DA002排气筒，2#烘干炉设置一套袋式除尘器+DA003排气筒，根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996），当烟囱（或排气筒）周围半径200m距离内有建筑物时，烟囱（或排气筒）还应高出最高建筑物3m以上，本项目周边最高建筑物高度16m，因此两根烘干炉配套的排气筒高度均为20m，排放口基本情况信息详见下表： 表4-4 项目排放口基本情况表 排气筒编号 排放口名称 污染物种类 排放口地理坐标 排气筒高度（m） 排气筒出口内径（m） 排气温度（℃） 经度 纬度 DA001 破碎筛分排气筒 颗粒物 113.2152 29.1159 22 0.35 20 DA002 1#烘干炉烟囱、粉尘 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 113.2151 29.1157 20 0.35 80 DA003 2#烘干炉烟囱、粉尘 二氧化硫,氮氧化物,颗粒物 113.2151 29.1158 20 0.35 80 （4）食堂油烟 本项目食堂使用液化气和电能，由于食宿人数仅17人，食堂规模小，油烟经油烟净化器直接排入外环境。 表4-5 项目废气产生情况及排放情况统计 单位：t/a 序号 排放源 污染因子 产生量 处理措施 排放量 排放浓度 1 堆场扬尘 粉尘 1.9 雾化喷头洒水降尘，处理效率90% 0.19 无组织 2 装卸起尘 粉尘 14 装卸时采用固定式喷淋装置对石料洒水防尘措施，处理效率90% 1.4 无组织 3 破碎、筛分粉尘 粉尘 1323 密闭抽风+脉冲式布袋除尘器，处理效率99.7% 1.134 9.45mg/m3 4 车辆动力扬尘 粉尘 7 及时清扫、洒水降尘与覆盖，处理效率85% 1.05 无组织 5 1#烘干炉 烟尘 0.34 密闭抽风+1#袋式除尘器，处理效率99% 0.0034 0.8mg/m3 SO2 0.57 0.57 136.21mg/m3 NOX 0.69 0.69 163.45mg/m3 粉尘 100 1 23.75mg/m3 6 2#烘干炉 烟尘 0.34 密闭抽风+2#袋式除尘器，处理效率99% 0.0034 0.8mg/m3 SO2 0.57 0.57 136.21mg/m3 NOX 0.69 0.69 163.45mg/m3 粉尘 100 1 23.75mg/m3 2、废水环境影响和保护措施 项目营运期生产过程中主要生产废水、作业区及道路地面冲洗废水、车辆清洗废水及员工生活污水。 （1）生产废水、作业区及道路地面冲洗废水 项目生产过程中生产废水为540m3/d（16.2万m3/a），建设单位拟通过三级沉淀池对废水进行处理，处理过程中将加入絮凝剂，经沉淀处理后回用于振动筛、球磨机工序，不外排。三级沉淀池内主要污染物为泥沙，SS浓度约为8000mg/L，则SS产生量为1296t/a。 本项目作业区地面以及道路地面需定期冲洗，冲洗过程废水排放量为8m3/d（2400m3/a），收集后与生产废水一同进入三级沉淀池进行处理，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度为800mg/L，产生量约为1.92t/a。 生产废水及地面冲洗废水回用性分析： 目前拟在厂区车间北侧建设1个550m3泥浆沉淀塔，并在泥浆沉淀塔东侧建设“200m3三级沉淀池+600m3清水池”，泥浆沉淀塔由进、出水口、水流部分和污泥斗三个部分组成，沉淀过程加入聚合氯化铝或聚丙烯酰胺等絮凝剂，沉淀时间一般为1.0-3.0h，沉淀上级澄清水直接进入蓄水池暂存后回用，下部分泥沙则进入带式过滤机处理，处理后产生的废水再进入三级沉淀池沉淀，沉淀过程均采取絮凝沉淀，确保 SS 的去除率。因此，通过三级沉淀处理后，废水完全可以达到回用要求，完全能够实现循环利用。 沉淀池沉淀停留时间取值2h，则处理规模为100m3/h（800m3/d），生产线废水及作业区道路清洗废水总量为68.5m3/h（548m3/d），三级沉淀池规模可满足使用要求，通过添加絮凝剂能够使废水中的泥沙快速沉淀，满足生产用水回用需求。因此，生产废水通过以上工艺处理后不会对区域地表水环境产生影响，无需另外采取措施。 为防止沉淀罐检修期间含泥浆废水无法处理，建设单位拟在沉淀塔一侧新建1个200m3泥浆沉淀塔作为备用。 项目西侧42m处为新墙水库饮用水水源保护区，根据厂区现场踏勘及新墙水库坝址踏勘可知，项目厂区地势比新墙水库地势低，厂区生产废水不可能排入新墙水库，项目生产废水对新墙水库不会产生影响；但若在营运期因管理不当，固废处置不及时等问题，导致泥浆漫流，则生产废水由可能流入厂区北侧雨水沟，造成高桥河水质污染。 为将生产废水、作业区道路清洗废水及车辆清洗废水对周围水域的影响将至最低，本环评建议项目应同时采取以下措施：①严禁将生产废水外排；②废水处理装置底部必须采用防渗漏的措施；③必须及时清理各水池内沉渣；④在底泥暂存场所设置泥浆泵及压滤设备；④加强宣传教育，提高企业员工对地表水保护重要性的认识，增强爱护水资源的环保意识。 （2）运输车辆清洗废水 项目年运输量合计约140万t，车辆清洗废水产生量为23.33m3/d（7000m3/a），该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度类比为800mg/L，产生量约为5.6t/a。建设单位拟在厂区现有办公楼南侧设置洗车槽，洗车槽底部设置20m3沉淀池，运输车辆清洗废水可直接排入沉淀池处理后回用。同时洗车槽底部应进行防渗，上方应设置防雨棚。 （3）生活污水 厂区劳动人员合计17人，其中5人在厂区住宿，生活用水量为1.33m3/d（399m3/a），生活废水排放量为1.06m3/d（319.2m3/a）。本项目员工生活污水通过化粪池处理后进入农田、菜地作农肥。项目生活废水产生情况见下表。 表4-5 各种污染指标产生浓度 污染指标 pH值 悬浮物 CODCr BOD5 氨氮 产生浓度 6~9 280mg/L 350mg/L 220mg/L 30 mg/L 本项目产生量319.2t/a 6~9 0.089 0.11 0.07 0.0096 （4）初期雨水 由于项目营运期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对周边水体产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，岳阳县最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目厂区面积约为19830.31m2，计算得到本项目初期雨水每次量为43m3。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 3、噪声环境影响和保护措施 项目营运期产生的噪声主要有生产车间设备运行噪声和运输车辆产生的噪声，设备噪声级在70～90dB(A)。为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，环评根据现场踏勘建议建设单位采取以下措施： ①在声源处降低噪声：在满足工艺设计的前提下，尽量选用满足国际标准的低噪声、低振动型号的设备，降低噪声源强。 ②采取各类减振降噪措施：为防止振动产生的噪声污染，本项目应对生产线内噪声相对较大的机械设备加设减振垫，以防治振动产生噪音。 ③加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能； ⑤强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。运输车辆行驶路线应避尽量避开居民点和环境敏感点。 本项目主要噪声产生、治理情况、排放情况及与环境保护目标达标情况见下表： 表4-6 主要噪声产生位置、强度及处置措施表 声源 产生强度 dB(A) 降噪措施 排放强度dB(A) 持续时间 与最近居民点达标情况dB(A) 振动筛 80 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 65 持续 40 颚式破碎机 90 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 70 持续 45 球磨机 85 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 70 持续 45 螺旋分离机 88 选用低噪设备、设置减震垫、建筑隔声 73 持续 48 脱水筛 85 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 65 持续 40 泥沙分离机 85 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 65 持续 40 砂泵 90 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 75 持续 50 带式过滤机 85 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 65 持续 40 烘干炉 90 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 75 持续 50 泥浆沉淀塔 70 安装减震垫 55 持续 30 污泥泵 85 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 60 持续 35 压滤机 80 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 60 持续 35 清水回流泵 87 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 72 持续 47 运输车辆 85 控制车速及鸣笛 35 间歇 10 皮带输送机 80 选用低噪设备、安装减震垫、建筑隔声 65 间歇 40 装载机 80 控制车速及鸣笛 50 间歇 25 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，项目生产噪声对周围环境影响不大。 4、固体废物环境影响和保护措施 营运期产生的固体废物主要为沉淀池底泥、废机油以及员工生活垃圾。 ① 沉淀池底泥：根据业主提供资料，项目生产过程中，一部分细小粉尘石料会随着冲洗水进入沉淀罐、沉淀池内，形成底泥，项目原材料硅砂及钾长石含泥量小于3%，经过洗砂后的产品含泥量小于0.5%，则沉淀罐、沉淀池底泥总产生量为21932.51t/a（压滤后含水率30%，含聚合氯化铝、聚丙烯酰胺），收集后外售给周边砖厂做原材料。 ②除尘装置收集的粉尘：项目破碎、筛分生产线设置有脉冲式布袋除尘装置处理生产期间产生的粉尘，除尘装置收集的粉尘总量约为1319.03t/a，收集到的粉尘可以直接用作原材料，重新进入筛分工序回用。 ③废机油：项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.2t/a，建设单位日常将废机油作为设备润滑油再利用，不委托资质单位处置。 ④生活垃圾：本项目劳动定员17人，年工作天数为300天，其中5人在厂区内住宿，生活垃圾产生量为2.55t/a。 表4-7 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号 产生源 固废名称 产生量（t/a） 类别 去向 1 沉淀池 压滤后底泥 21932.51 第Ⅰ类一般工业固体废物 收集后外售给周边砖厂做原材料 2 除尘装置 粉尘 1319.03 回用于生产 3 设备维修 废机械油 0.2 危险废物 作为设备润滑油再利用 4 员工 生活垃圾 2.55 生活垃圾 加油 建设单位在带式过滤机西侧设置有泥饼暂存房，修理区南侧设置有占地面积为50m2的一般固废暂存区，地面均已防渗，可供沉淀池底泥储存。建设单位应按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）的相关要求，不得将废料随处堆放，禁止危险废物和生活垃圾混入。 项目所产生的废机油属危险废物，建设单位将废机油重新利用作为机器润滑油，不外排。建设方拟在修理区设置面积约为5m2危险固废暂存场所，并贴有危废标示。根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 ②堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定。 ③衬里放在一个基础或底座上。 ④衬里要能够覆盖危险废物或其溶出物可能涉及到的范围。 ⑤衬里材料与堆放危险废物相容。 ⑥在衬里上设计、建造浸出液收集清除系统。 ⑦应建造径流疏导系统，保证能防25年一遇的暴雨不会流到危险废物堆里。 ⑧危险废物堆要防风、防雨、防晒。产生量大的危险废物可以散装方式堆放贮存在按上述要求设计的废物堆里。 ⑨不相容的危险废物不能堆放在一起。 综上所述，项目所产生的废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 5、运输过程对周边和沿线居民的环境影响和保护措施 项目主要运输道路为S201、G107等，原材料由汽车从省道G107转S201再运至厂区内。成品外出通过S201进入G107，并最终运送至需产品点；项目原材料及成品运输过程中交通噪声对沿线居民住宅和周边等敏感区产生一定的影响。根据调查，S201、G107两侧20-50m范围内分布有一定数量的居民住宅。 项目原材料及成品运输过程中产生的交通噪声和扬尘对沿线居民生活环境产生一定的影响，特别是夜间。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶； ②合理安排下货、进料、生产、运输的作业时间，夜间不能生产作业和运输； ③加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ④加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 ⑤加强对原料的调度管理，在物料堆放、装卸过程中尽量降低落差，文明装卸，减少原料在装卸、运输过程产生的粉尘。 ⑥原料运进不应装载过满，且应对运输车辆进行加盖封闭处理，成品外运时应对运输车辆进行密闭，实行密闭运输。 ⑦原料和产品堆场采用封闭式结构，避免原料和产品在堆存过程中因风力起尘形成无组织粉尘。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声和粉尘降低到最低程度，减小对沿线居民和周边敏感点的影响。 6、环境管理、监测计划 6.1环境管理 建设项目环境保护管理是指工程在施工期、运行期执行和遵守国家、省、市有关环境保护法律、法规、政策和标准，接受环保主管部门的环境监督，调整和制定环境保护规划和目标，把不利影响减免到最低限度，加强项目环境管理，及时调整工程运行方式和环境保护措施，最终达到保护环境的目的，取得更好的综合效益。 6.1.1管理机构组成 环评要求项目业主在运营期设置环保办公室，安排工作人员，负责组织、协调和监督项目运营的环境保护工作，负责环境保护宣传和教育、以及有关环境保护对外协调工作，加强与环保部门的联系。 7.1.2环境管理机构职责 环境管理机构负责项目施工期与运行期的环境管理与环境监测工作，主要职责： ①编制、提出项目施工期、运行期的短期环境保护计划，以及项目的长远环境保护规划； ②贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门做好环保工作； ③领导并组织环境监测工作，制定和实施环境监测方案，整理和处理监测数据，建立污染源与监测档案，定期向主管部门及市环境保护主管部门上报； ④负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑤制定和实施职工的环境保护培训方案，提高职工的环境保护意识。 ⑥在项目营运期负责监督环保设施的施工、安装、调试等，落实“三同时”制度； ⑦针对水源保护的有关规定，制定合理的生活垃圾收集方案与运输计划，保持住宅区内道路的清洁以减轻面源污染的影响； ⑧负责全区的环境管理工作。 6.1.3运营期环境保护管理 ①工程建设应高度重视环境保护工作，切实贯彻“预防为主、全面规划、综合防治、因地制宜、加强管理、注重实效”方针和“谁开发谁保护、谁破坏谁恢复、谁利用谁补偿”的政策，把“三同时”制度落实到实处，治理好“三废”污染。 ②加强对环保设施的管理，定期检查厂区污水处理系统，确保污水处理设施的正常运行。 ③制定管理制度，定期检查降噪设备，并定期对设备进行维修，做好维修记录，确保设备的正常运行，控制噪声声值。 ④生活垃圾用垃圾袋袋装后储存在专用垃圾桶内，密闭存放，每日由环卫部门统一及时清运处理。 ⑤根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定项目运行期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标； ⑥负责所有环保设施的日常运行管理，保障各环保设施的正常运行，并对环保设施的改进提出积极的建议； ⑦负责运行期环境监测工作，及时掌握污染状况，整理监测数据，建立污染源档案； ⑧项目运行期的环境管理由项目业主承担，并接受环境保护主管部门的指导和监督。 ⑨在晚上十点以后，项目必须停止禁止从事材料运输活动，禁止材料运输车辆出入。 6.2监测计划 本项目具体监测计划如表4-10： 表4-10 环境监测计划表 监测项目 监测内容 监测负责单位 监测频次 监测站点 废气 无组织颗粒物 委托第三方监测单位 一年一次 厂界上风向一个点，下风向两个点 破碎、筛分粉尘 一年一次 DA001排气筒 1#烘干炉烟气：SO2、NOx、颗粒物 一年一次 DA002排气筒 2#烘干炉烟气：SO2、NOx、颗粒物 一年一次 DA003排气筒 噪声 等效连续A声级： 东南西侧厂界：昼间65dB，夜间55dB；北侧厂界：昼间70dB，夜间55dB 一年一次 厂界 7、环境风险评价 7.1评价目的与重点 环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在风险，提出防范、应急与减缓措施的工作，环境风险评价能使项目事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。为全面落实为全面落实《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求，实行环境风险分析，查找建设项目存在的环境隐患，确保职工及周边影响区内人群生物的健康和安全。 7.2、风险评价等级判定 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表4-10确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-11 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A 由上述表7-15分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 7.3环境敏感目标概况 环境风险保护目标：保护项目所在地周围居民的生活环境质量不受影响；保护附近的企业和居民生命、财产的安全。建设项目周围主要环境敏感目标分布情况见表3-5。 7.4环境风险识别 本项目不涉及风险物质，风险识别范围主要包括生产过程中生产设施风险识别。生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 7.4.1营运、公用、贮运工程风险识别 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。主要风险包括有：①生产期间未及时清扫地面粉尘、未定期对堆场及加工区进行晒水降尘，致使无组织排放的粉尘浓度大大增加，进而严重危害周边环境；②污水处理设备出现故障，导致生产废水、初期雨水等直接排入周边水体，对水体水质生态造成影响。 7.5环境风险防范措施 7.5.1粉尘事故排放风险防护措施 为减少事故性排放对周围环境的影响，原材料运输车辆，在运输中可能产生粉尘污染，应遮盖严密，捆绑牢固，厂区内严禁出现扬尘或散落现象，并且按指定地点卸料。生产过程中设备如出现漏料、堵料或溢料跑尘时，应尽快组织处理，在短时间内不能处理的，必须停机处理完善后方可复开机。 7.5.2废水处理装置风险防范措施 厂区内设置的废水处理装置为生产废水及初期雨水的最后屏障，为了确保其正常、不出现停止运行的情况，防止环境风险的发生，建设单位应十分重视管网及泵站的维护及管理，防止泥沙沉积堵塞而影响管道的过水能力。管道衔接应防止泄漏污染地下水和掏空地基，淤塞应及时疏浚，保证管道通畅。污水干管和支管设计中，选择适当充满度和最小设计流速，防止污泥沉积。对于各泵站应设有专人负责，平日加强对机械设备的维护，一旦发生事故应及时进行维修。当废水处理装置因电力突然中断，设备、管件更换，或其它原因，造成污水处理设施暂时不能正常运行、不能达到预期处理效果时，将对地表水环境造成污染，这是环保法所不允许的。 加强地下水日常监测，发现周边井水水质异常，应立即分析原因提出控制污染扩大的措施。“预防为主、安全第一”是减少污染事故发生、降低污染事故损害的重要保障。 7.5.3其他防范措施： 建设单位应按消防要求规范设置室外消防栓和小型灭火设备，车间内配设手提式泡沫灭火器和二氧化碳灭火器，仓库消防设施按所存储物料的要求相应配备。为了能在事故发生时，迅速准确、有条不紊地处理和控制事故，本评价提出了以下风险事故应急预案。 加强技术培训，提高职工安全意识，操作过程中，工作人员应穿防腐材料制作的工作服，戴安全防护眼镜，戴橡皮手套，防止被灼伤。在保存固体柴油时要注意把试剂瓶口封严，以防止暴露在空气中吸收水和二氧化碳。 最早发现事故的报警责任人，应立即按事故处理程序报警。值班领导及指挥部成员接到报警后，应立即赶赴现场，指挥有关人员迅速查明事故发生的原因。根据事故状况及危害程度做出相应的应急(救护、治安、警戒、疏散、抢修)决定。根据事故程度，如短时间内事故设施无法修复，应向公司领导汇报，申请暂时停止生产，待事故处理完毕后再行生产。当事故得到控制后，积极主动配合事故调查小组，进行事故调查和落实防范措施。 7.6结论 综上，项目在严格按照上述要求的风险防范措施执行的前提下，项目营运期间产生的环境风险在可接受的范围内。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 无组织粉尘 | 颗粒物 | 对加工场内采用全密闭结构，在有粉尘产生的设备上安装喷淋器；装卸时采用固定式喷淋装置对石料进行洒水防尘；及时清扫、洒水降尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值 |
|  | 破碎、筛分排气筒DA001 | 颗粒物 | 密闭抽风+脉冲式布袋除尘器+22m高DA001排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 |
|  | 1#烘干炉烟囱DA002 | SO2、NOX、颗粒物 | 袋式除尘器+20m高DA002排气筒 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案（2020年6月10日发布）》的要求 |
|  | 2#烘干炉烟囱DA002 | SO2、NOX、颗粒物 | 袋式除尘器+20m高DA003排气筒 |  |
| 地表水环境 | 生产的废水、作业区及道路清洗废水 | SS | 两个泥浆沉淀塔，容积分别为550m3、200m3；一套“三级沉淀罐+清水池”，沉淀池容积均为200m3，清水池容积为600m3 | 全部回用，不外排 |
|  | 运输车辆清洗废水 | SS | 在洗车平台东侧配备1个20m3的沉淀池 | 处理后回用于车辆清洗 |
|  | 初期雨水 | SS | 设1个200m3初期雨水沉淀池 | 处理后回用于地面洒水降尘等 |
|  | 生活废水 | COD、氨氮、BOD等污染物 | 经化粪池处理 | 用作农肥，对外环境无污染 |
| 声环境 | 设备噪声 | 噪声 | 主要设备的基础减震、距离消声 | 厂界噪声达《工业企业厂界环境噪声标准》中3类标准的要求 |
| 固体废物 | 营运期员工生活垃圾交由环卫部门处理；沉淀罐、沉淀池底泥收集后外售给周边砖厂做原材料；建设单位在带式过滤机西侧设置有泥饼暂存房，修理区南侧设置有占地面积为50m2的一般固废暂存区，地面均已防渗，可供沉淀池底泥储存。可达到《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及21013修改单相关要求；项目所产生的废机油属危险废物，建设单位将废机油重新利用作为机器润滑油，不外排。建设方拟在修理区设置面积约为5m2危险固废暂存场所，并贴危废标示 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区内设置的废水处理装置进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；严禁原材料随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水 |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对人群的生产、生活影响不大 |
| 环境风险防范措施 | 本项目环境风险为①废气事故排放；②废水事故排放；③火灾爆炸伴生、次生环境突发环境事件，环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |
| 其他环境管理要求 | / |

# 六、结论

1、结论 综上所述，岳阳县盛宏新材料科技有限公司年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目符合国家产业政策和环保政策，项目的建设满足当地对建筑材料的需求，增加当地财政收入。项目建设在执行环保“三同时”制度，落实本报告表中所提的各项环保措施后，施工期及营运期对环境不利影响较小。从环保的角度而言，该项目的建设是可行的。 2、建议 为确保本项目对环境的影响控制在环境允许范围内，环评要求建设单位切实做好下列工作： （1）加强对物料及产品运输和装卸的管理。 （2）加强职工环境意识教育，制定环保设施操作运行规程，建立健全各项环保岗位责任制，强化环保管理，确保环保设施正常稳定运行，防止污染事故发生。 （3）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全各项环保规章制度，严格执行“三同时”，确保治理资金的落实和到位。 （4）项目营运过程中，厂方应加强各种污染治理装置的运行管理和维护，杜绝各种事故性排放现象出现。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 分类 项目 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 1#烘干炉 | SO2 |  |  |  | 0.57t/a |  | 0.57t/a |  |
|  |  | NO2 |  |  |  | 0.69t/ |  | 0.69t/ |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 0.034t/a |  | 0.034t/a |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 2#烘干炉 | SO2 |  |  |  | 0.57t/a |  | 0.57t/a |  |
|  |  | NO2 |  |  |  | 0.69t/ |  | 0.69t/ |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  | 0.034t/a |  | 0.034t/a |  |
|  |  | 粉尘 |  |  |  | 1t/a |  | 1t/a |  |
|  | 破碎、筛分 | 粉尘 |  |  |  | 1.32t/a |  | 1.32t/a |  |
|  | 无组织粉尘 |  |  |  | 2.64t/a |  | 2.64t/a |  |
| 废水 | 生活废水 | COD |  |  |  | 0.0954t/a |  | 0.0954t/a |  |
|  |  | BOD5 |  |  |  | 0.0477t/a |  | 0.0477t/a |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | 0.0095t/a |  | 0.0095t/a |  |
| 一般工业固体废物 | 压滤后底泥 |  |  |  | 21932.51t/a |  | 21932.51t/a |  |
|  | 除尘装置粉尘 |  |  |  | 1319.03t/a |  | 1319.03t/a |  |
|  | 生活垃圾 |  |  |  | 2.55t/a |  | 2.55t/a |  |
| 危险废物 | 设备维修废机械油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

本报告表应附以下附件、附图： 附件1 环境影响评价委托书 附件2 质量保证单 附件3 营业执照 附件4 场地租赁合同 附件5 岳阳县柯奇长石精选科技有限公司国土证 附件6 选址意见表 附件7 原材料供应 附件8 岳阳县柯奇长石精选科技有限公司环评批复 附件9 2020年总量权交易合同 附件10 专家签到表 附件11 专家审查意见 附件12 审查意见修改说明 附图1 项目地理位置图 附图2 厂区平面布置图 附图3 项目监测布点图 附图4 保护目标图 附图5 新墙水库饮用水水源保护区图 附图6 项目所在地环境照片 附表一 建设项目环评审批基础信息表

| 建设项目名称 | 年加工55万吨硅砂、5万吨钾长石、10万吨疏浚砂建设项目 |
| --- | --- |
| 建设项目类别 | 19_056石墨及其他非金属矿物制品 |
| 环境影响评价文件类型 | 报告表 |
| 一、建设单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 岳阳县盛宏新材料科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430621MA4RL01C89 |
| 法定代表人（签章） | 沈查禁 |
| 主要负责人（签字） | 沈维 |
| 直接负责的主管人员（签字） | 沈维 |
| 二、编制单位情况 |
| 单位名称（盖章） | 湖南环美达环保科技有限公司 |
| 统一社会信用代码 | 91430602MA4R485K8L |
| 三、编制人员情况 |
| 1. 编制主持人 |
| 姓名 | 职业资格证书管理号 | 信用编号 | 签字 |
| 赵云梅 | 2014035130350000003512130901 | BH029304 |  |
| 2. 主要编制人员 |
| 姓名 | 主要编写内容 | 信用编号 | 签字 |
| 赵云梅 | 全报告 | BH029304 |  |

# Text boxes

编制单位和编制人员情况表