# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    装配式钢结构生产加工及配套

自用混凝土搅拌站建设项目

建设单位（盖章）： 湖南通驰绿建科技有限公司

编制日期：        2022年8月

中华人民共和国生态环境部制

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	40

四、主要环境影响和保护措施	46

五、环境保护措施监督检查清单	81

六、结论	83

附件：

附件1：委托书

附件2：发改委立项

附件3：岳阳县住房和城乡建设局文件

附件4：土地证

附件5：岳阳县工业集中区污水处理厂批复

附件6：关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复

附件7：油漆检测报告

附件8：入园证明

附件9：内资企业登记基本情况表

附件10：原有项目环评批复及验收意见

附件11：现有工程污染源的例行监测报告

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布局图

附图3：项目周边环境保护目标图

附图4：岳阳高新技术产业园区总体区域排水路径图

附图5：岳阳高新技术产业园区土地利用规划图

附图6：岳阳高新技术产业园区功能分区图

附图7：现状照片图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 装配式钢结构生产加工及配套自用混凝土搅拌站建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2202-430621-04-01-196794 |
| 建设单位联系人 | 罗中炜 | 联系方式 | 1376277**** |
| 建设地点 | 岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金诚路5号 |
| 地理坐标 | E：113°9′29.241″；N：29°7′35.734″ |
| 国民经济 行业类别 | C3311金属结构制造 C3022砼结构构件制造 | 建设项目 行业类别 | 三十、金属制品业33—66 结构性金属制品制造331中的其他；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外 二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造302-预制PC构件混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造 |
| 建设性质 | □新建（迁建） (改建 (扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 10000 | 环保投资（万元） | 356 |
| 环保投资占比（%） | 3.56% | 施工工期 | 6个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 22000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |
| 规划环境影响评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与岳阳高新技术产业园区规划符合性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，前身为岳阳县生态产业园，2012年经湖南省人民政府批准成为县级工业集中区（湘政办函[2012]187号），2012年园区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]281号），2014年园区调扩区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2014]127号），2015年经湖南省人民政府批准成为岳阳高新技术产业园区（湘政函[2015]81号），2021年园区调区扩区规划环评获得湖南省生态环境厅的批复（湘环评函[2021]40号）。 （1）调整后规划用地范围 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2021-2025）环境影响报告书》内容，本次调区扩区为规划近期规划范围如下： 1）主区 原《中国开发区审核公告且录》(2018年版）核准范围称为主区：将主区林冲路以西面积189hm2调出，不再进行工业开发；将主区核准范围外以东、中部以北和以南的部分区域共计面积458.75hm2纳入扩区范围。调扩区后主区范围：东至林科所-燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章-燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路-武广高铁线，北至东方村易家组-城南大道线，调区扩区后的规划面积727.75hm2。 2）洪山洞片区 将长湖乡洪山洞片区面积188.2.5hm2纳入扩区范围，设为洪山洞片区。洪山洞片区范围：东至107国道酉侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，规划面积188.25hm2。 3）调区扩区后总体方案 本次调区扩区规划实施后，岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，为“一园两区”，调区扩区后规划总用地面积916hm2,其中城镇建设用地面积910.23hm2，区域交通设施用地5.77hm2。 本项目位于调区扩区后的岳阳高新技术产业园区主区。 （2）调整后的环境准入行业清单 表1-1 岳阳高新技术产业园环境准入行业清单 片区 类别 行业 主区 推荐产业 主导产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38 电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283 生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63 电信、广播电视和卫星传输服务，I65 软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59 装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）。 禁止类 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594 危险品仓储。 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。 限制类 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序等表面处理工艺的企业。 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。 本项目属于“C3311金属结构制造、C3022砼结构构件制造”，属于金属结构制造及配套工程，为园区推荐产业，符合岳阳高新技术产业园产业定位。同时本项目不属于以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，也不属于高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业，不涉及磷化工序等表面处理工艺。因此本项目符合园区规划环境影响评价的要求。 2、与规划环境影响评价符合性分析 依据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》及其审查文件（湘环评函[2021]40号）相符性分析见下表。 表1-2 与湘环评函[2021]40号相符性分析 序号 园区规划及批复要求 项目情况 是否符合 1 (一）严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控,控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。 本项目位于岳阳高新技术产业园金诚路5号，符合园区功能区划。 符合 2 (二)严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。 本项目为属于金属结构制造及配套工程，为园区推荐产业 符合 3 (三）落实管控措施,加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002）一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准）之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。 项目不属于水型污染企业，外排废水为生活污水，经园区污水管网排入岳阳县工业集中区污水处理厂达标处理，最终排入新墙河；喷涂、晾干废气经过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附处理 符合 4 (四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。 本项目将结合《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018），对项目营运期各环境要素制定监测计划。 符合 5 (五）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。 本项目将按要求制定突发环境事件应急预案，配备应急物资，定期组织应急演练和预案修订，届时将与岳阳高新技术产业园区（调扩区）应急预案进行衔接。 符合 6 (六）做好周边控规,落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位,防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会与地方政府应共同做好控规，主产业片区东南部的生物医药产业区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区，对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 本项目位于高新产业园金诚路5号，项目周边未新增环境敏感目标。项目产生污染物的车间布局远离附近居民点，做到尽可能对居民减少影响。 符合 7 (七）做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体,施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 建设单位拟采取相应措施防止施工期水土流失，并对开挖边坡进行绿化、植被恢复。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策合理性分析 本项目为金属结构制造以及预制PC构件混凝土，对照中华人民共和国国家发展和改革委员会发布的《产业结构调整指导目录2019年本》(2021年修订)，本项目不属于鼓励类、限制类、淘汰类范畴；因此，本项目的建设符合国家产业政策。 同时项目并取得了岳阳县发展和改革局“岳阳县投资项目备案证明”（项目备案表见附件2），项目的建设符合国家和岳阳县当前的产业政策要求。 项目于2022年6月15日取得了岳阳市住房和城乡建设局关于岳阳县新增预拌预制PC构件混凝土站点的批复（岳建函【2022】42号），详见附件3。 2、选址合理性分析 项目位于岳阳高新技术产业园区金诚路5号，项目用地性质为二类工业用地（附件4），同时项目建设已取得阳高新技术产业园区管理委员会的同意（附件8）。 根据岳阳高新技术产业园区总体规划（2020-2030），岳阳高新技术产业园区共分为生物医药产业区、新材料产业区、机械制造产业区、电子信息产业区、物流产业区等，本项目位于机械制造产业区（详见附图6）。 选址符合环境功能区划要求；项目区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小；项目所在区域水环境良好。区域声环境质量状况良好，运营期通过采取相应的隔声、减振等措施后，项目对声环境影响较小。 建设场地地质条件、交通运输、环境保护和水、电等基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，项目地附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，项目建设用地范围无环境制约因素，与周边环境相容。 综上可知项目选址符合规划、环境敏感度、环境功能区划及环境质量要求，通过采取完善的环保措施，对环境影响较小。 综上所述，项目选址基本合理。 3、“三线一单”相符性分析 1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本目位于岳阳高新技术开发区，为工业园区，属于重点管控单元，选址不涉及生态保护红线。 2）环境质量底线 项目所在地环境空气质量目标为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。地表水环境质量目标为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类。 根据岳阳县2021年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。根据引用的项目周边特征因子TSP、TVOC的现状监测数据，项目所在区域TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求、TVOC符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。根据岳阳县环境监测站2021年对新墙河六合垸和八仙桥断面的地表水分析数据，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准要求。 本项目生活污水经化粪池处理排入岳阳县工业集中区污水处理厂。项目的所有生产活动均在封闭厂房内进行，搅拌站粉尘经自带布袋除尘器收集后在搅拌楼内自然沉降；机加工废气（剪切、锯切、钻孔）自然沉降后进行清扫；切割粉尘、焊接烟尘经移动式烟尘净化器处理后呈无组织排放；抛丸废气经采取抛丸机密闭并自带旋风除尘+袋式除尘器，无组织排放；喷漆废气采取密闭的微负压的喷漆室+过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒外排（DA002）。项目各项固体废物均可得到妥善处置。落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 本项目在公司现有厂址内扩建，不另新增土地（公司于2017年1月收购了岳阳固虹钢结构有限公司，2021年9月收购湖南双维生物工程有限公司公司，本次扩建项目在收购湖南双维生物工程有限公司用地范围内，土地面积为33546.71m2）。项目涉及能源为电及天然气，能源消耗量不大，不属高耗能型企业，不会突破区域的资源利用上线。 4）与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析 根据湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单，岳阳高新技术产业园属于重点管控单元（管控编码：ZH43062120002）。 表1-3 省级以上产业园区生态环境准入清单符合性分析 管控维度 管控要求 符合性分析 岳阳高新技术产业园区 空间布局约束 集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 本项目废水不涉及重金属及持久性有机物，无生产废水产生，符合管控要求。 禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 本项目不涉及原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染，不属于耗水量大或水型污染为主的企业，不属于三类工业企业，符合管控要求。 园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。 本项目不在西北部现有居住、商贸、文教用地范围内，符合管控要求。 污染物排放管控 废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 本项目生活污水经进入园区污水处理厂处理，达标后排入新墙河。符合管控要求。 废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCS排放重点源，纳入重点排污单位名录。 本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCS排放重点源建设项目。 固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 厂区设置固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。 环境风险防控 园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 厂区拟建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，编制突发环境事件应急预案并备案，符合管控要求。 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 资源开发效率要求 能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020年的区域综合能耗消费量预测当量值为483400吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。 水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县2020年万元工业增加值用水量控制指标为32立方米/万元，万元国内生产总值用水量106立方米/万元。 土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工 产业土地投资强度标准分别为220万元/亩、270万元/亩、200万元/亩、190万元/亩。 不涉及燃煤锅炉，项目用水为自来水 4、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》（环境保护部公告2013年第31号）符合性分析 根据《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》，本项目与其相符性分析如下。 表1-4 与挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策相符性分析 序号 防治技术政策要求 本项目建设内容 相符性 1 源头和过程控制 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 本项目喷漆过程在密闭空间内工作，采用负压进行收集废气，收集的废气均送至废气处理系统处理达标后排放。 相符 2 末端治理与综合利用 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 项目含VOCs的废气经过滤棉+光氧催化+活性炭吸附处理后达标排放 相符 3 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 生产废气收集后采用过滤棉+光氧催化+活性炭吸附实现达标排放 相符 4 运行与监测 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果 本评价根据排污许可发放技术规范要求，制定了VOCs自行监测计划 相符 5 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 项目投产运营后，建设单位将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，定期进行检修维护，确保设施的稳定运行 相符 6 当采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练 本项目使用过滤棉+光氧催化+活性炭吸附进行末端治理，要求建设单位编制本单位突发环境事件应急预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练 相符 5、与《挥发性有机物无组织排放控制标准》符合性分析 本项目建设内容与《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)相关要求对比分析见表1-5。 表1-5 与《挥发性有机物无组织排放控制标准》相符性分析一览表 序号 无组织排放控制要求 项目情况 符合性 1 VOCs物料储存无组织排放控制要求 VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中。盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 本项目使用的油性漆和水性涂料储存在密闭的涂料桶中，存放于喷漆房内，符合防雨、防晒、防渗措施，本环评要求盛装VOCs物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。 符合 2 VOCs物料转移和输送无组织排放控制要求 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。 本项目使用的油性漆和水性涂料在厂内均采用密闭容器进行物料转移。 符合 3 工艺过程VOCs无组织排放控制要求 有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/熔化、加工成型（基础、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中因采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统 本项目喷漆作业在密闭空间内操作，废气收集后送至废气处理系统处理。 符合 4 设备与管线组件VOCs泄漏控制要求 VOCs质量占比大于等于10%的含VOCs产品，其使用过程应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCs废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCs废气收集处理系统。 本项目喷漆和晾干工序均在密闭车间内进行，并对生产过程中产生的废气经负压收集+过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附。 符合 根据上表可知，本项目的建设符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822-2019)相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 岳阳固虹钢结构有限公司成立于2010年2月，于2010年6月办理了环评手续，主要以碳素钢板、低合金结构钢板、焊材、油漆等为原辅材料，通过下料、组对、切割、装配、焊接、抛丸、喷漆、检验、包装等工序加工钢结构件，年产量2.5万吨，岳阳固虹钢结构有限公司年产量2.5万吨钢结构件建设项目于2011年10月通过了原岳阳县环境保护环保竣工验收（岳县环保验（2011）17号）。 湖南双维生物工程有限公司立于2012年3月，于2012年9月办理了《年产300吨天然维生素E、350吨植物甾醇、20000吨脂肪酸甲酯、120吨油渣》环境影响报告书，且于2012年9月24日取得原岳阳市环境保护局对该项目环评批复（岳环评批【2012】103号）。因市场需求以及公司发展原因，湖南双维生物工程有限公司于2014年倒闭停产，2015-2016年陆续将厂房设备清理处置。 湖南通驰绿建科技有限公司曾用名称为湖南通驰钢结构有限公司。湖南通驰钢结构有限公司于2017年1月收购了岳阳固虹钢结构有限公司（占地面积22320.11m2），2021年9月收购湖南双维生物工程有限公司（占地面积33546.71m2。 目前公司收购岳阳固虹钢结构有限公司生产线正常生产，生产规模为年产2.5万吨钢结构件。根据市场需求，湖南通驰绿建科技有限公司拟投资10000万元在现有厂区内（收购湖南双维生物工程有限公司用地范围内）扩建装配式钢结构生产加工及配套自用混凝土搅拌站建设项目，规模为年产1.5万吨装配式钢管束构件、0.5万吨钢梁柱构件、20万平米钢筋桁架楼承板、30万立方预制PC构件混凝土。 根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》中华人民共和国国务院第253号令的有关规定，《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021本），项目属于“三十、金属制品业33—66 结构性金属制品制造331中的其他；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外；二十七、非金属矿物制品业55石膏、水泥制品及类似制品制造302-预制PC构件混凝土、砼结构构件制造、水泥制品制造”，应编制环境影响评价报告表。湖南通驰绿建科技有限公司委托湖南霖昇工程技术咨询有限公司对本项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我公司立即组织有关技术人员对项目所在地及周围环境现状进行了实地踏勘，收集相关资料，并在此基础上，依据国家法律法规和建设项目环境影响评价的相关规定和导则、标准，编制完成了本环境影响报告表。 2、项目基本情况 项目名称：装配式钢结构生产加工及配套自用混凝土搅拌站建设项目； 建设性质：扩建； 建设单位：湖南通驰绿建科技有限公司； 建设地点：岳阳高新技术产业园区金诚路5号（E：113°9′29.24069″； N：29°7′35.73435″）； 建设内容：年产1.5万吨装配式钢管束构件、0.5万吨钢梁柱构件、20万平米钢筋桁架楼承板、30万立方预制PC构件混凝土，主要建筑物为装配式钢结构生产车间（金属材料仓库、数控切割区、半成品区、废料区、焊接区、拼装区、喷漆房）、预制PC构件混凝土车间（混凝土搅拌设备为湖南润天智科装备制造有限公司成套设备、原料堆场、搅拌区、模具区、成品养护区）。 占地面积：扩建项目总占地面积22000平方米； 项目投资：10000万元，其中环保投资356万元； 3、工程内容及规模 扩建项目总占地面积22000平方米；由主体工程、仓储工程、辅助工程、公用工程、环保设施等组成，该建设项目组成详情见表2-1所示。 表2-1 建设内容一览表 工程类别 单项工程名称 工程内容 备注 主体工程 装配式钢结构生产加工 数控切割区、半成品区、废料区、焊接区、拼装区、调漆房、喷漆房，建筑面积6547m2 新建 预制PC构件混凝土生产车间 为整体封闭式钢架结构，设置预制PC构件混凝土生产线1条，搅拌楼内配置4个仓筒，容积均为150t/个（其中水泥仓筒3个，粉煤灰仓筒1个），占地面积560m2 新建 装配式预制PC构件 搅拌区、模具区、成品养护区，占地面积1500m2 新建 辅助工程 办公区 1栋4F的综合楼，占地面积3200m2 依托现有 实验室 一栋1F，建筑面积50m2，混凝土样品抽查检验 （物理实验） 新建 门卫 1F，占地面积40m2 依托现有 仓储工程 装配式钢结构生产物料仓库 金属材料仓库布置生产区的北面车间，面积1600m2 新建 砂石堆场 占地面积2992m2，全封闭式原料车间（钢结构） 新建 公用工程 供水 区域自来水 依托现有 排水 雨污分流，初期雨水经收集后用于生产用水或者洒水降尘，后期雨水进入园区雨水管网； 装配式钢结构生产加工无生产废水产生； 混凝土搅拌站生产废水经三级沉淀（一级：10m3、二级20m3、三级30m3）后回用； 生活污水经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网 新建三级沉淀池，隔油池、化粪池 依托现有 供电 厂内供电线路 依托现有 环保工程 废水 设备清洗废水、车辆清洗水、地面冲洗废水经三级沉淀后回用于生产；生活污水：经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网 新建三级沉淀池，隔油池、化粪池 依托现有 初期雨水 设置导流沟及雨水收集池。雨水沉淀池规格为25m3 （厂区西南侧） 新建 废气 装配式钢结构生产 机加工废气（剪切、锯切、钻孔等）：粉尘自降后人工清扫； 切割废气、焊接烟气：移动式烟尘净化器 抛丸废气：抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器，无组织排放 喷漆废气：密闭的微负压的喷漆室+过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） 新建 装配式预制PC构件生产 投料及搅拌粉尘：经自带的布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降； 仓筒粉尘经自带的布袋除尘器处理后粉尘在搅拌楼内自然沉降（脉冲布袋仓顶除尘器设置在粉料仓仓顶，自带）； 堆场、卸料粉尘：堆料场呈全封闭式堆场，全封闭的皮带运输机 新建 噪声 设备噪声：装载机等设备安装减震基座、减震支吊架； 车辆噪声：加强管理，禁止司机乱按喇叭、进出厂区口设车辆禁止鸣笛标牌 新建 固废 一般固废：设置一般固废暂存间位于装配式钢结构生产加工厂房东北角，建筑面积100m2； 生活垃圾：生活垃圾集中收集，交由环卫部门统一处理； 危险废物：设置危废暂存间位于装配式钢结构生产加工厂房东南角，建筑面积20m2，分类暂存，定期委托有资质单位处置 新建 4、原辅材料及能源消耗 扩建项目所用原材料品种及年耗量如下表2-2： 表2-2 扩建项目主要原辅材料及能源消耗一览表 项目 名称 年耗量 单位 最大贮存量 备注 装配式钢结构生产加工 钢板卷 9800 t/a 2000 方矩管 2300 t/a 300 装配式钢筋卷 1000 t/a 200 镀锌钢板卷 700 t/a 100 焊接式钢筋卷 3400 t/a 200 钢平板 6000 t/a 1000 铬合金钢丸 20 t/a 2 焊丝（气保） 300 t/a 7 埋弧焊丝 16 t/a 2 电焊条J422 1.5 t/a 0.5 焊剂 12.4 t/a 0.5 碳棒 2.7 t/a 0.5 水性底漆 1.7 t/a 0.4 油性底漆 3.4 t/a 0.54 稀释剂 1.6 t/a 0.28 与油性漆比例1:0.47 混凝土生产及装配式预制PC构件 水泥 90000 t/a 800 外购散装南方水泥；罐车运输 砂 255050 t/a 20000 外购；自卸式货车运输 碎石 284637 t/a 20000 粉煤灰 29500 t/a 400 外购；密闭罐车运输 膨胀剂 10000 t/a 200 外加剂 3600 t/a 40 钢筋 20400 t/a 1700 外购 脱模剂 70 桶/a 5桶 外购；20kg/桶，奥斯乐 能源消耗 1 电 82万 kWh/a / 市政电网 2 水 49900.95 t/a / 市政自来水管道 3 气 液氧 300 m3/a 30m3 瓶装 4 二氧化碳 220 m3/a 20 m3 瓶装 5 氩气 75 m3/a 5 m3 瓶装 6 乙炔 20 m3/a 2 m3 瓶装 7 丙烷气 15 m3/a 2 m3 瓶装 喷漆使用量核算： 扩建项目喷漆主要针对钢结构表面喷涂，所用原料为各类钢结构；喷涂所用工作漆用量采用以下公式计算： m=HIs×10-6/（NV*L） 其中：m——工作漆用量（t/a）； H——油漆干膜密度，单位：g/cm3，取1.24； I——干膜厚度（μm），漆膜厚度为50μm； s——喷漆面积（m2/a）； NV——固体分含量（%）； L——上漆率，取70%。 油性漆喷涂面积为29600m2，油性漆固体分含量（77%），则扩建项目油性漆用量为3.4t/a。水性漆喷涂面积为14400m2，水性漆固体分含量（75%），则扩建项目水性漆用量为1.7t/a。 原辅材料理化性质： （1）根据建设方提供的资料，主要原辅材料和稀释比例如下： 表2-3 项目油漆及稀释剂成分表 相态 油性底漆 水性底漆 油性稀释剂 固相 环氧树脂67%、颜料10% 水性树脂75% / 液相 氨基树脂10%、乙二醇乙醚醋酸酯8%、二甲苯5% 醋酸正丁酯15%、环己酮10% 二甲苯30%、乙酸丁酯35%、乙酸乙酯35% 表2-4 油性底漆、水性底漆、油性稀释剂理化性质一览表 名称 理化特性 毒性毒理 油性底漆 环氧树脂 环氧树脂是一种高分子聚合物，分子式为(C11H12O3)n，是指分子中含有两个以上环氧基团的一类聚合物的总称。它是环氧氯丙烷与双酚A或多元醇的缩聚产物。由于环氧基的化学活性，可用多种含有活泼氢的化合物使其开环，固化交联生成网状结构，因此它是一种热固性树脂。 无毒 颜料 氧化铁是一种无机物，化学式为Fe2O3，呈红色或深红色无定形粉末。相对密度5~5.25，熔点1565℃（同时分解）。不溶于水，溶于盐酸和硫酸，微溶于硝酸。遮盖力和着色力都很强，无油渗性和水渗性。 无毒 氨基树脂 涂料用氨基树脂是一种多官能团的化合物，以含有(-NH2)官能团的化合物与醛类(主要为甲醛)加成缩合，然后生成的羟甲基(-CH2OH)与脂肪族一元醇部分醚化或全部醚化而得到的产物。根据采用的氨基化合物的不同可分为四类：脲醛树脂、三聚氰胺树脂、苯代三聚氰胺树脂、共聚树脂。 无毒 乙二醇乙醚醋酸酯 乙二醇乙醚醋酸酯是一种无色液体，能与一般有机溶剂混溶，溶于水。有令人愉快的酯类香。用作溶剂，与其他化合物配合用作皮革粘合剂、油漆剥离剂、金属热镀抗腐蚀涂料等 高闪点易燃液体，有毒 水性漆 醋酸正丁酯 无色透明液体。有芳香气味。能与乙醇、乙醚和一般有机溶剂相混溶，溶于烃类。25℃时溶于约120份水。易燃。蒸气能与空气形成爆炸性混合物，爆炸极限1.4%～8.0%（体积）。有刺激性。高浓度时有麻醉性。遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应。 大鼠经口LDs50：14. 13g/kg 环己酮 外观与性状：无色透明液体，有强烈的刺激性气味。熔点：-47℃ 密度：0.95g/cm3沸点：155.75℃饱和蒸气压：1.33kPa（38.7℃） 临界温度：385.9℃临界压力：4.06MPa辛醇/水分配系数的对数值：0.81闪点：46.67℃引燃温度：420℃爆炸上限%（V/V）：9.4爆炸下限%（V/V）：1.1溶解性：微溶于水，可混溶于醇，醚，苯，丙酮等多数有机溶剂 低毒 稀释剂 乙酸丁酯 熔点：-78℃沸点：126.6℃密度：0.8825g/cm3闪点：22℃ 折射率：1.398临界温度：305.9℃临界压力：3.1MPa引燃温度：421℃爆炸上限（V/V）：7.6%爆炸下限（V/V）：1.2%外观：无色透明液体，有水果香味溶解性：微溶于水，溶于乙醇、乙醚、烃类等多数有机溶剂 急性毒性 刺激性 亚急性与慢性毒性 乙酸乙酯 乙酸乙酯（ethyl acetate），又称醋酸乙酯，化学式是C4H8O2，分子量为88.11，是一种具有官能团-COOR的酯类（碳与氧之间是双键），能发生醇解、氨解、酯交换、还原等一般酯的共同反应。低毒性，有甜味，浓度较高时有刺激性气味，易挥发，具有优异的溶解性、快干性 低毒 水泥：主要成分为硅酸钙、是由白色硅酸盐水泥熟料加入石膏，磨细制成的水硬性胶凝材料，具有很高的白度，色泽明亮。 脱模剂：是指在混凝土浇注前涂抹在施工用模板上的一种物质，以使浇注后模板不致粘在混凝土表面上、不易拆模，或影响混凝土表面的光洁度。其主要作用为在模板与混凝土表面形成一层膜将两者隔离开故又称隔离剂。主要由水性高分子成膜物质 为主剂配以多种活性助剂制成，项目脱模剂主要成分为硅油。产品稳定，性能优越。 原辅材料暂存场所要求：扩建项目砂石骨料贮存于砂石料堆场，砂石料堆场建设防雨顶棚及四面围挡（呈全封闭式堆场）；堆场设有防水、排水设施。应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。 粉料仓要求：封闭式的罐体，应具备防雨、防潮、使用方便等特点。料仓应平整光滑，便于物料装卸；同时应配套除尘系统。 运输方式及环保措施：扩建项目砂石骨料由运输车辆从城南大道通过园区道路运输至本项目的砂石料堆场；水泥等粉末状物料采取专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫并定期洒水，以减少汽车行驶扬尘；④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 5、扩建项目主要设备 扩建项目装配式钢结构生产加工生产设备如下表2-5，预制PC构件混凝土生产设备如下表2-6，对照《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》可知，项目主要生产设备不属于产业政策淘汰类。 表2-5 装配式钢结构生产加工生产设备一览表 序号 设备名称 数量 单位 设备型号 备注 一 钢管束构件加工 1 数控U型管成型机 1 套 WZ700B U型钢零件加工 2 带锯床 1 台 G4250 方矩管切割下料 3 碳弧气刨机 4 台 800A 焊缝修理 4 钢管束数控爆组拼机 1 套 将U型钢、方矩管组拼成I型样 5 钢管束数控焊接机 1 套 LMH50 对组拼后的I型件施焊 6 钢管束数控割孔机 1 套 对I型件割制孔冻 7 钢管束数控割尾机 1 套 对I型件尾端切割 8 交流焊机 4 台 补焊、异形件预组拼 9 气保焊机 34 台 500A 二 钢管束起重转运设备 1 双梁桥式行车 5 台 吊运钢材、I型件转送 2 半门吊 11 台 吊运工件 3 单梁桥式行车 2 台 吊运工件 三 零部件、次构件加工 1 数控火焰切割机 1 套 GNG-4000 小板、端隔板切割下料 2 数控等离子切割机 1 套 MG-400 3 剪板机 2 台 Q11\20*2500 将条带板剪切成板块 4 圆盘锯或砂轮切割机 1 台 预埋件型材切断下料 5 半自动火焰切割机 2 台 钢板坡口 6 矫平机 1 台 WB43M-20*500 对条带钢板进行矫平 7 数控平板钻床 2 套 对连接板加工孔组 8 板件抛丸机 1 套 QWD60 板件表面抛丸 9 摇臂钻床 1 台 Z3050 板件孔加工 10 碳弧气刨机 2 台 800A 焊缝修补 11 交流焊机 3 台 补焊、异型件预组拼 12 磁座钻 3 台 KBE-35 腹板钻孔 13 叉车 1 台 转运零部件 14 气保焊机 14 台 500A 四 零部件、次构件起重转运设备 1 葫芦双梁桥式行车 1 台 吊运钢材、工件 2 单梁桥式行车 2 台 吊运工件 3 半门吊 10 台 吊运工件 4 双梁桥式行车 2 台 吊运工件 五 楼承板构件加工 1 钢筋桁架成型机 1 套 组焊成桁架 2 钢筋对焊机 1 台 钢筋对接焊机 3 钢筋切断机 1 台 切支座筋用 4 气保焊机 2 台 500A 焊支座筋用 5 压型板机 1 套 制作底模 6 模板电焊机 1 套 将桁架与横板焊接 7 剪板机 1 台 Q11\20*2500 边模板剪切 8 折弯机 1 台 边模板折弯 9 冲剪一体机 1 台 冲剪底模板 六 楼承板起重转运设备 1 葫芦双梁桥式行车 1 台 吊运钢材、工件 2 单梁桥式行车 2 台 吊运工件 3 行车、半门吊安装 3 台 行车、半门吊安装 4 行车轨道电控安装 144 米 行车轨道电控安装 七 钢梁柱构件加工 1 半自动火焰切割机 1 台 钢板破口 2 半自动埋弧焊机 2 台 拼板盖面焊 3 碳弧气刨机 6 台 800A 4 数控直条火焰切割机 2 台 CNG-5000 钢板下料 5 坦立机 1 套 H型钢组拼 6 门式埋弧焊机 4 套 焊接H型钢的主焊缝 7 龙门双丝埋弧焊机（4电源） 2 套 MZG40 焊接H型钢,箱型的主焊缝 8 交流焊机 9 台 焊引弧板、修补 9 液压矫正机 2 套 H型钢翼板校正 10 悬臂电渣焊机（双电源） 1 套 内隔板焊接 11 端面铣床 1 台 XM2015 箱型件端面加工 12 磁座钻 5 台 KBE-35 腹板钻孔 13 栓钉焊机 1 台 RSN-2500 焊接栓钉 14 摇臂钻床 1 台 Z3050 构件钻孔 15 气保焊机 42 台 500A 八 钢梁柱起重转运设备 1 葫芦双梁桥式行车 8 台 吊运钢板、工件 2 单梁桥式行车 2 台 吊运工件 3 半门吊 20 台 吊运工件 九 钢管束、铜梁柱构件加工共用 1 抛丸机（自带除尘设施） 2 套 非标订制 工件表面清理 2 无气喷涂机 3 台 GPQ9CA 构件表面涂漆 3 葫芦双梁桥式行车 8 台 吊运工件 4 半门吊 4 台 吊运工件 5 双梁桥式行车 1 台 I型件转送 6 电动轨道平板车 7 套 输送工件 十 公用配套设施 1 空压机 1 套 V75-10 生产动力空气 2 焊剂烘干箱 1 套 NZHG-200 焊剂烘干 3 焊条焊干箱 1 套 WX704-50 焊条焊干 4 汽车衡 1 套 SCS-80-40 材料称重计量 十一 喷漆房-喷漆装置 1 房体底框架 2 套 200 X 200X5m方管焊接制作 2 房体立柱 2 套 100X100 X 3m方管焊接制作 3 房体龙门及跨梁 2 台 50 X 70 X 2m镀锌方管焊接制作 4 驱动电机+减速机 2 套 变速比1： 60-WPA-100型，1.5kw，防爆电机 5 轻轨 2 套 国标24kg轻轨 6 送风过滤层 2 套 25*25方管支撑+可拆卸高校过滤棉，240m2 7 送风压风机 2 套 工业压风机，气量15000m³/h，1.5kW，4台 8 房体收风系统 2 套 收风地沟尺寸1000*11500，配可拆卸过滤棉 9 自动卷帘门 2 套 8000X3500 10 照明系统 2 套 工业防爆LED灯，40W每个 11 房体墙板 2 套 75mm岩棉+0.5mm彩钢板 12 移动滑线 2 套 软电缆和气管通过滑轮在坦克链上移动 13 收风管道 2 套 1.2mm厚镀锌板制作 14 电动风阀 2 套 百叶式电动风阀 15 电气控制系统 2 套 PLC控制，绿灯行电缆，配套可燃气体报警器及房体定位系统 十二 喷漆房-喷漆废气处理装置 1 有机废气处理系统 1 套 集气罩+过滤棉+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA001） 表2-6 装配式预制PC构件生产生产设备一览表 类别 序号 设备名称 规格型号 数量 备注 装配式预制PC构件 1 混凝土搅拌生产线 JS180（主用） 1台 混凝土生产台时产量180m3/h 2 控制系统 洛华 1套 / 3 螺旋 273x3/219x1 2根 / 4 控制室（带空调） 1套 / 5 装载机配料机 长沙三立HDP16005t 1台 / 6 混凝土搅拌车 25吨/台 5台 / 7 主机外包 彩钢瓦 1套 / 8 装载车 / 4台 / 9 粉煤灰仓 150T 1座 筒仓：自带脉冲式除尘器 10 水泥仓 150T 3座 筒仓：自带脉冲式除尘器 11 外加剂桶 10T 2座 12 双梁桥式起重机 35+10吨 1台 13 单梁桥式起重机 5吨 1台 14 钢筋弯曲机 5W-36型 2台 15 转控弯曲机 6W-30型 1台 16 摆渡车 4m*6m 2台 17 铲车 500 1台 注：项目混凝土搅拌设备为湖南润天智科装备制造有限公司成套设备 根据设备核实产能产能分析 项目所用搅拌站为JS180，JS180理论生产率为180m3/h，本项目理论上年工作时间为1680h，故JS180搅拌机理论上年生产能力为302400m3，但项目营运期内实际为非连续性生产，大多为订单式生产，故与设计生产规模年产30万方混凝土比较接近，故产能合理。 6、产品方案 扩建项目产品方案见下表2-7。 表2-7 产品种类及规模 序号 名称 单位 规格 规模 1 装配式钢结构 装配式钢管束构件 万吨/年 根据客户需求定制 1.5 钢梁柱构件 万吨/年 0.5 钢筋桁架楼承板 万平方米/年 20 2 预制PC构件混凝土 装配式预制PC构件混凝土 万立方米/年 30 备注：项目预制PC构件混凝土仅作为扩建项目配套，不得对外销售，20万平米钢筋桁架楼承板平均折算后约为3400吨 7、平面布置 扩建项目大门布置在厂区的南面紧邻金诚路，进厂东面为装配式钢结构生产加工区，北面为装配式钢结构生产物料仓库，西面为混凝土搅拌生产线及装配式预制PC构件、砂石堆场车间，三级沉淀池位于搅拌楼的西面，容积分别为一级：10m3，二级：20m3，三级：30m3。装配式钢结构生产加工区从南往北依次布置有数控切割区、焊接区、半成品区、废料区、拼装区、喷漆房等，喷漆废气排气筒中心坐标为（E：113°9′31.33601″；N：29°7′37.70378″）；危废暂存布置在数控切割区的西南角，面积为20m2，一般固废暂存间布置在东南角，面积为100m2。项目平面布置，详见附图2厂区总平面布置图。 8、给排水及公用工程 （1）给水工程 装配式钢结构生产加工无需生产用水，扩建项目用水主要为预制PC构件混凝土生产用水、生活用水。因混凝土用于厂区生产预制构件，不外售，因此本次扩建项目车辆清洗用水仅为原料运输车辆清洗用水，生产用水包括搅拌工艺用水（混凝土产品配置用水）、设备冲洗用水、地面清洁用水、车辆清洗水和洒水抑尘用水。项目用水量为49174.95m3/a。 ①产品配置用水：预制PC构件混凝土配料用水为0.16m3/m3混凝土，年产能为30万m3/a，则配料用水量为48000m3/a（228.57m3/d）。 ②设备冲洗用水：根据设备设计参数，混凝土生产线搅拌机在每天暂停生产时应进行清洗，用水量为1.2m3/d，252m3/a（一年以210天计）。 ③地面冲洗用水：搅拌机作业区地面每天冲洗1次，每次冲洗水1.5m3计算（冲洗水量为180m3/a）。 ④车辆清洗水：因混凝土用于厂区生产预制构件，不外售，因此本次扩建项目车辆清洗用水仅为原料运输车辆清洗用水，根据建设方提供的资料，原料由车辆运输，其车辆年运输量约为67万吨，单车一次运输量最大为40吨，约需运输16750次，每两次需清洗一次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，故年用水量约为418.75m3。 ⑤厂区降尘用水：预制PC构件混凝土生产原料仓库、生产区以及厂区道路需要定期洒水降尘，用水量约为约5m3/d（600m3/a）。该部分用水蒸发消耗，不外排。 ⑥生活用水：扩建项目职工人数为50人，不在厂区住宿。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)中（定额代码S9221）的指标计算，办公楼员工用水量按38m3/人·a计，则本项目生活用水量为1900m3/a。 （2）排水工程 扩建项目排水采用雨水分流，初期雨水经收集后用于厂区降尘洒水，项目初期雨水与正常外排雨水的转换措施为在沉淀池处设置截留阀，雨后15min关闭截留阀，正常雨水进入厂区南侧园区雨水管网。生产废水经沉淀池自然沉淀后回用于生产，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网。 ①设备冲洗废水：设备清洗用水量为1.2m3/d，252m3/a（一年以210天计），排水按90%计算，则清洗废水产生量为226.8m3/a（25.2m3/d），冲洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ②地面冲洗废水：搅拌机作业区地面冲洗水量为180m3/a，排水按90%计算，则冲洗废水产生量为162m3/a（1.35m3/d），冲洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ③车辆清洗废水：车辆冲洗水量为418.75m3，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。排放量按用水量的80%考虑，则排放量为335m3/a，拟经沉淀池处理后回用于车辆清洗用水。 ④初期雨水 由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对园区雨水管网产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 初期雨水每次量根据以下公式计算： 初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟 根据相关资料，岳阳县最大降雨量按15mm/h计，15分钟产生雨水为初期雨水，项目集雨面积约为5600m2（本项目集雨面积范围仅针对混凝土搅拌区域以及周边的作业区进行雨水收集，其余厂区雨水直接进入雨水管网。搅拌区雨水进行收集，沉淀回用），计算得到扩建项目初期雨水每次量为13.2m3（每年雨天约为110天，连续下雨天约为1/2，则初期雨水量为13.2*110/2=726m3/a）。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 ⑤生活污水：生活用水量为1900m3/a，排污系数的80%计，则生活废水产生量为1520m3/a，经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（即岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准）后排入市政污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至新墙河内。 图2-1 项目水平衡图 单位：m3/a （3）供电工程： 项目年用电量约82万kWh，由当地电网供给，能满足厂区生产、生活需要。 9、劳动定员及工作制度 劳动定员：预制PC构件混凝土生产线10人，装配式钢结构生产线40人。 工作制度：装配式钢结构生产加工生产线一年生产250天，一班8小时制；预制PC构件混凝土生产线一年生产210天，每天8小时。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 工艺流程简述： 1、施工期工艺流程图及产污环节 施工期阶段主要包括拆除现有厂房以及新建厂房基础工程、主体工程、装修工程、公用工程、环保绿化工程以及设备安装、调试等，至竣工验收完成施工期结束。施工期工艺流程图及工艺污染环节流程见图2-2。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 项目施工期间的环境影响问题主要有施工废水、废气、扬尘、施工噪声以及施工固体废弃物等。 ①施工废水：施工场地内施工人员的生活污水及场地内少量施工废水； ②废气：运输车辆及施工机械排放的尾气，主要污染物是氮氧化物、一氧化碳、THC等； ③扬尘：施工工地内及施工场地的进出口路段，在风力作用下产生的扬尘；由于车辆的行驶，建筑材料如水泥、河砂等在运输和使用过程中产生的扬尘；施工土方装车过程所产生的扬尘； ④噪声：施工建筑机械、运输车辆及施工过程产生的噪声； ⑤固体废弃物：施工期主要有建筑垃圾及施工人员生活垃圾。 2、营运期工艺流程图及产污环节 本项目为装配式钢结构生产加工以及预制PC构件混凝土生产，其工艺流程见下图。 图2-3 维管束产品工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： 钢管束产品由若干U型钢与方矩管组焊、再装配零部件后焊接而成，工艺流程简述： U型钢生产：钢卷原料检验→成型机上料→开卷→矫平→冲孔→U型钢冷弯成型→U型钢定长剪切→与方矩管按要求搭配供料； 方管加工：钢管原料检验→定长切割→短管拼接→与U型钢按组合要求搭配供料； 钢管束I字型部件（简称I型件）制作：U型钢与方矩管组合自动组焊成I型件→I型件制孔→I型件端部切割； I型件零部件总装配焊接：将零部件在I型件上进行装配焊接； I型件表面处理：对总装焊好的I型件进行抛丸除锈、喷涂处理； 钢管束异型构件装焊：对需要组装成异形件的两个或以上I型件装配焊接成异型构件； 构件表面涂装：将总装焊好的I型件或异形件进行喷涂； 成品检验→入库。 U型钢生产的常用原材料为Q345B材质、主要板厚为4～6mm、板宽为500~700mm的钢带，通过机械冷弯成型加工成截面为U型、并按钢管束构件设计要求定长剪切的U型钢； 方矩管加工：根据钢管束构件设计要求的长度对方钢管进行定长下料，锐边毛刺打磨后送入组立工序； 钢管束I型件制作：根据钢管束构件设计要求的截面规格、长度及与方矩管排列组合的位置顺序，采用数控自动化组焊设备将它们组拼焊接成平板型部件； I型件端面切割：对I型件不平齐的一个端面，采用数控自动化切割设备进行平齐加工； I型件表面制孔：在I型件的设计横截面上，采用数控自动化割孔设备进行制孔加工； I型件零部件总装焊制作：将零部件装配到钢管束平板件上并进行焊接； I型件表面处理：对总装配好的I型工件采用自动化抛丸-喷漆处理； 钢管束异型构件装焊制作：采用组装设备将若干个I型件组装成异型（如T型、L型、Z型等）件，再进行焊接，从而形成一个可安装施工的结构件； 构件表面涂装：对构件表面进行喷漆并自然晾干； 成品检验→入库：对成品终检合格后，入库存放或发货。 图2-4 H型钢产品工艺流程及产污环节图 H型钢是钢管束组合结构体系中的平面梁受力构件，工艺过程简述如下： 钢板或拼接下料：将钢板（长度需要拼接时事先对二块或以上钢板进行拼焊）采用火焰切割机进行分条下料； H型钢组立：采用组立机将腹板和翼板组拼成H型截面的部件；采用埋弧焊设备对H型部件的拼接缝进行焊接； 矫正：对H型部件焊接后的变形，采用机械、火焰及外力等方法进行矫正； 端部腹板钻孔：对钢梁端部的腹板按设计要求钻制连接用孔组； 端面部锁扣和坡口：按设计要求分别对工件端部腹板、翼板进行锁口、坡口加工； 总装配焊接：按设计要求将各种零部件（如牛腿、连接件、筋板等）装配到H型部件上并进行焊接； 清磨：在焊接后及涂装前，对H型钢构件的表观缺陷和瑕疵等进行清除打磨处理； 抛丸除锈：采用表面清理设备对装焊好的钢梁构件进行抛丸除锈的表面清洁处理； 成品检验→入库：对成品终检合格后，入库存放或发货。 图2-5 箱柱型产品生产工艺流程及产污节点图 钢结构箱型柱构件是钢管束组合结构体系的局部竖向受力构件中，工艺过程简述如下： 钢板或拼接下料：采用火焰直条切割机、数控火焰（或等离子）切割机、半自动切割机等切割设备或工具按设计要求对不同规格的零件（如翼板、腹板、内隔板、柱底板等）进行切割加工； U型组立：按设计要求将翼板、腹板组拼成U型件； 隔板焊接及盖板装配：按设计要求将装入U型件的内隔板与U型件的翼板和腹板进行焊接，然后将U型件封装盖板形成箱型构件； 盖板与内隔板焊接：采用电渣焊设备对内隔板与箱型件的盖板内表面进行焊接； 组拼缝焊接：采用埋弧焊设备将组拼好的箱型件各纵向拼接缝进行焊接； 端面加工：按设计要求采用端面铣设备对箱型件的连接端面进行铣削加工； 总装配焊接：将牛腿、连接件、筋板等零部件按设计设计要求装配焊接在箱型件上； 清磨：在焊接后及涂装前，对H型钢构件的表观缺陷和瑕疵等进行清除打磨处理； 抛丸涂装：采用抛丸机对钢构件表面进行抛丸除锈处理，并对钢构件表面喷涂，喷漆自然晾干； 成品检验→入库：对成品终检合格后，入库存放或发货。 喷漆干燥区位于喷漆房旁边，约100m2，本项目干燥过程采用自然晾干，采取收集措施将废气排至VOCs废气收集处理系统。 预制PC构件混凝土及装配式PC构件生产工艺： 工艺简述： 购买符合要求的石子、砂子、水泥、粉煤灰、外加剂、钢筋等原辅料进厂，石子、砂子、水泥、粉煤灰、外加剂直接进入原料暂存区存储。 钢筋笼的制作：钢筋进场需检验，检验不合格就退回原厂家，检验合格就暂存于钢筋存放区，进行分类堆放，根据产品需求方的要求对钢筋进行下料和弯曲以及钢筋笼的绑扎（此过程根据需求会有焊接过程），将制作好的钢筋笼用行车起吊对钢筋笼展开检验，检验不合格的，就需要对钢筋笼进行局部调整，检验合格的钢筋笼直接入模具。 混凝土的制作：按产品需求方的要求在控制面板上设置水泥、粉煤灰、石子、砂子、水和外加剂的比例，输送至搅拌机搅拌，再将搅拌机好的混凝土倒入装有钢筋笼的模具中成型。 水泥、粉煤灰由筒仓暂存，直接通过螺旋铰刀密闭输送物料至搅拌机，石子、砂子暂存于料仓，通过提升斗运输至搅拌机。 将已将浇筑成型的构件进行脱模处置，将脱模出来的构件进行自然养护，养护5d左右，等待出场。 模具清理和再使用：对脱模之后的模具进行表面清理，再均匀的涂抹上脱模剂，再对模具上脱模剂成膜进行检验，检验合格进入下一道工序，检验不合格就对模具调整。 图2-6 预制PC构件混凝土及装配式PC构件生产工艺流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 现有项目概况： 湖南通驰绿建科技有限公司曾用名称为湖南通驰钢结构有限公司（附件9）。湖南通驰钢结构有限公司于2017年1月收购了岳阳固虹钢结构有限公司），2021年9月收购湖南双维生物工程有限公司。 岳阳固虹钢结构有限公司成立于2010年2月，于2010年6月办理了环评手续，主要以碳素钢板、低合金结构钢板、焊材、油漆等为原辅材料，通过下料、组对、切割、装配、焊接、抛丸、喷漆、检验、包装等工序加工钢结构件，年产量2.5万吨，岳阳固虹钢结构有限公司年产量2.5万吨钢结构件建设项目于2011年10月通过了原岳阳县环境保护环保竣工验收（岳县环保验（2011）17号），详见附件10。 现有工程概况： 项目工程总占地面积22320平方米。现有工程的主要工程内容如下： 表2-8 现有工程主要工程内容 项目 现有工程 主体工程 抛丸车间 1F，占地及建筑面积3400m2 喷漆房 1F，占地及建筑面积4000m2 焊接车间 1F，占地及建筑面积2000m2 切割车间 1F，占地及建筑面积3600m2 钻孔车间 1F，占地及建筑面积2000m2 辅助工程 办公楼 1栋4F，面积3200m2 门卫 1F，占地及建筑面积25m2 公用工程 给水 利用自来水，厂区内部设置给水官网，接入园区给水管网 排水 雨污分流，厂区内部设雨水及污水排放管网，接入园区雨、污水排放管网 供电 园区电网供给 储运工程 原材料储存 位于切割车间的西面，面积1800m2 成品暂存区 位于喷漆车间的西面，面积2200m2 环保工程 生活废水 生活废水经化粪池处理后进入园区污水管网汇入岳阳县工业集中区污水处理厂出来 废气 切割废气：自然沉降 焊接烟尘：移动式焊接烟尘净化器 抛丸粉尘：抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器，无组织排放 喷漆废气：集气罩+活性炭吸附+18米排气筒（DA001） 噪声 隔声、减震、降噪等措施 一般固废暂存间 位于抛丸区的东北角，面积50m2 危废暂存间 位于喷漆车间的东北角，面积15m2 现有工程设备清单如下： 表2-9 现有设备清单一览表 名称 型号 数量 单位 切割机 GDZ-4000 6 台 焊接机 LMH-4000 3 台 自动组立机 HZJ18 3 台 矫正机 HYI-40 2 台 钻孔机 CDMP2016 1 台 断面铣床 VMC1160 4 台 抛丸机 1500*2000 20 台 油漆设备 / 1 套 备注：企业内不设置探伤设备，探伤工序委托湖南千府工程技术有限公司进行 现有工程原辅材料如下： 表2-10 现有原辅材料一览表 名称 年耗量 单位 最大贮存量 碳素钢板 15000 t/a 1250 低合金结构钢板 10500 t/a 875 丙烷 17 m3/a 1.4 焊丝 3 t/a 0.5 焊条 35 t/a 5 钢丸 15 t/a 3 稀释剂 16.5 t/a 3 液氧 50 m3/a 8 油性油漆 33.3 t/a 10 现有工程产品方案如下： 表2-11 现有工程产品方案 项目名称 产品名称 设计生产能力（吨/年） 年运行时数 备注 年产25000吨钢结构件项目 钢结构件 25000 2400h / 现有工程的公用工程： 1、给水 现有项目生产无需用水，仅生活用水，用水由园区自来水管网供给。 2、排水 企业无生产废水产生，仅生活污水经隔油池+化粪池处理后排入园区污水管网汇入岳阳县工业集中区污水处理厂进行处理。 生产工艺： 图2-7 生产工艺及产污环节图 现有工程主要污染物排放及治理措施 现有工程污染物产生情况及已采取的治理措施详见下表。 表2-12 现有工程主要污染物产情况及已采取的措施一览表 类型 产生源 主要污染物 排放去向 废水 生活废水 pH、COD、BOD5、氨氮、动植物油、SS、TP、TN 经隔油池+化粪池处理排入园区污水管网 废气 切割废气 颗粒物 无组织排放 焊接烟尘 颗粒物 移动式烟尘净化器处理后无组织排放 抛丸粉尘 颗粒物 抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器，无组织排放 喷漆废气 二甲苯、VOCs 集气罩+活性炭吸附+18米排气筒（DA001） 噪声 各机械设备 / 经隔声、减震等处理后排放 固废 生产过程 边角料、金属屑 收集后外售 废钢瓶 厂家回收 员工生活 办公生活垃圾 交环卫部门处理 设备维护 废润滑油、含油抹布 暂存于危废暂存间，定期交有资质单位进行处理 油漆使用 废油漆桶 废气处理 废活性炭 现有工程排放情况 企业现有工程排放情况数据参考长沙环院检测技术有限公司2022年5月23日对厂区内现有工程污染源的例行监测报告（附件12），具体如下： （1）废气 企业有组织废气主要为油漆废气，现有工程通过集气罩+活性炭吸附装置处理后由18米排气筒DA001排放，无组织废气主要为未收集的二甲苯、颗粒物。按照例行监测报告情况，现有工程运行期监测结果如下： 表2-13 有组织废气监测结果 监测点位编号名称 监测指标 监测结果 标准限值（GB16297） 标准限值（DB43/1356） 有组织废气排放口（DA001） 废气量 32312 / / 二甲苯 排放浓度（mg/m3） 0.0015L 70 17 排放速率（kg/h） <0.001 1.0 / VOCs 排放浓度（mg/m3） 0.837 / 80 排放速率（kg/h） 0.027 / / 表2-14 无组织废气监测结果 监测点位 监测项目 监测结果 单位 标准限值（GB16297） 标准限值（GB16297） 厂界上风向 二甲苯 0.0015L mg/m3 1.2 1.0 颗粒物 0.092 mg/m3 1.0 / 厂界下风向 二甲苯 0.0015L mg/m3 1.2 1.0 颗粒物 0.111 mg/m3 1.0 / 由上表可知，企业现有有组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的标准，亦满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表1汽车制造的相关标准。无组织废气满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2的标准要求，亦满足《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中表3标准要求。 （2）废水 2022年5月23日委托长沙环院检测技术有限公司对企业生活污水排放口以及雨水排放口进行了现状监测，监测结果如下： 表2-15 废水污染物验收监测情况 污染物名称 排放量t/a 主要污染因子 监测结果mg/L 标准限值mg/L 是否达标 生活污水排放口 2050 COD 384 500 是 氨氮 43.6 45 是 SS 89 400 是 BOD5 118 300 是 pH（无量纲） 7.11 6-9 是 动植物油 0.20 100 是 雨水排放口 / pH（无量纲） 6.82 6-9（无量纲） 是 SS 4L 70 是 COD 39 100 是 可见，企业现有工程废水总排口出废水例行监测的排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准要求，氨氮、TP、TN满足《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）B级标准要求，雨水排放浓度满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准要求。 （3）噪声 2022年5月23日委托长沙环院检测技术有限公司对企业厂界噪声进行了现状监测，结果如下： 表2-16 企业厂界噪声监测结果 监测点位 监测项目 监测结果 标准限值 是否达标 昼 夜 昼 夜 厂界东外1m LAeq：dB 56.2 37.5 65 55 是 厂界西外1m 58.7 48.6 65 55 是 厂界南外1m 54.5 43.5 65 55 是 厂界北外1m 53.3 45.1 65 55 是 可见，企业现有工程运行期间厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求。 （4）固废 1、边角料、金属屑经收集后暂存于车间内一般固废暂存间，外售至废品收购站处理，废钢瓶经收集后由厂家回收。 2、员工生活垃圾分类收集后定期交环保部门清运处理。 3、废活性炭、废油漆桶、设备维护产生的废润滑油、废含油抹布收集后暂存于危废暂存间，定期交有资质的单位进行处理。 （5）现有工程污染物产排情况 结合现有项目验收资料、排污许可资料以及企业现状例行监测，现有工程污染物产排情况如下： 表2-17 现有项目产排情况一览表 类型 污染物 现有项目产生情况t/a 现有工程排放量t/a 废气 颗粒物 3.125 2.5 二甲苯 0.06 0.03 VOCs 4.8 2.4 废水 废水量 1680 1680 固废 废边角料 1548 分类收集回收外售 废包装材料 2.6 加工粉尘收集废料 0.8 生活垃圾 7.5 环卫部门 废漆桶 2.5 交由有资质单位处置 废活性炭 6.0 废矿物油 0.3 现有排放口的规范符合性分析 废气排放口：企业目前有废气排放口1处，该排气筒未设置标识标牌，未设置采样平台及监测孔。 废水排放口：企业废水总排口1处，废水总排口未设置标识标牌。 现有项目排污许可办理及执行情况 排污许可证编号：91430621MA4RAE9K23001U 企业在2022年4月已申报取得排污许可证，已建立了环境管理台账记录，编制完成自行监测方案并按照自行监测方案开展了自行监测。综上所述，企业按照相关法律和技术规范要求执行了排污许可制度。 现有项目环评批复及落实情况 企业环评批复落实情况如下： 表2-18 企业现有环评及批复落实情况一览表 序号 环评批复要求 企业实际 是否符合 1 岳阳固虹钢结构有限公司拟在岳阳县县城工业园新建钢结构件项目，项目总投资2800万元，占地面积22320平方米。项目以碳素钢板、低合金结构钢板、焊材、油漆等为原辅材料，通过下料、组对、切割、装配、焊接、抛丸、喷漆、检验、包装等工序加工钢结构件，年产量2.5万吨。 总投资2800万元，占地面积22320平方米。以碳素钢板、低合金结构钢板、焊材、油漆等为原辅材料，通过下料、组对、切割、装配、焊接、抛丸、喷漆、检验、包装等工序加工钢结构件，年产量2.5万吨。 是 2 加强施工期间的环境管理，妥善处理建筑施工垃圾和施工废水，防止水土流失 施工期已结束，无施工垃圾和施工废水、水土流失遗留问题 是 3 合理布局，选用低噪声设备，企业厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类（工业区）标准 厂界噪声满足标准要求 是 4 一般固体废弃物全部回收利用，废棉丝、废活性炭、废油漆桶等危废必须送有资质的单位进行处置 一般固体废弃物全部回收利用，废棉丝、废活性炭、废油漆桶等危废送有资质的单位进行处置 是 5 有机废气用集气罩收集后经活性炭吸附装置处理后由15米排气筒高空排放；未收集完的有机废气在车间安装抽风装置，加强车间通风。 废气经集气罩+活性炭吸附装置处理后由18米排气筒高空排放； 是 6 生活污水通过标准化粪池和生化处理达标后排入工业园排污管网；生活垃圾集中收集后，由环卫部门定期清运至垃圾处理场 生活污水经化粪池处理后进入园区污水管网；生活垃圾集中收集后由环卫部门处置 是 现有项目环保投诉情况 公司现有工程从建厂运行至今，未发生环境污染事故和环境违法行为，未受到居民的投诉。 企业存在的主要环境问题以及以新带老措施如下： 表2-19 企业存在的主要环境问题以及以新带老措施 序号 现状问题情况 解决措施 1 废气有组织排气筒未设置标识标牌，未设置采样平台及监测孔 设置规划的采样平台及检测孔，设置标识标牌 2 喷漆废气采取的集气罩+活性炭吸附+18m排气筒排放，不能满足现有有机废气防治技术要求 在活性炭吸附工序前加装过滤棉+光氧催化装置 3 废水排放口未设置标识标牌 在废水排放口设置标识标牌 4 企业现有危废处置协议已过期 与有资质的处置单位签订处理协议，并对厂区现有危废进行妥善处置 5 企业现有一般固废暂存区以及危废暂存间未进行标识标牌，危废出入未做台账记录。 一般固废暂存区以及危废暂存间均设置标识标牌，危废出入做好台账记录 6 未编制应急预案 进行应急预案的编制，并按照应急预案的要求完善应急组织机构，应急物资等 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境空气质量达标情况 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2021年。 具体数据如下表。 表3-1 岳阳县2021年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 6 60 10 达标 NO2 年均浓度 20 40 50.5 达标 PM10 年均浓度 50 70 72.9 达标 PM2.5 年均浓度 32 35 94.2 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1000 4000 26 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 135 160 88.6 达标 由上表可知，本项目所在行政区环境空气质量达标。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目特征因子为TSP、TVOC，为了解本项目所在区域特征因子质量现状，本环评引用湖南云天检测技术有限公司于2020年4月17日~23日对《湖南旺府木业有限公司王木匠家装建材生产项目》中关于区域TSP的数据（监测时间2020年5月3日~5月10日），以及《湖南科伦小容量注射剂（聚丙烯安瓿、聚乙烯安瓿）生产线改扩建项目环境影响报告表》中关于区域非甲烷总烃的数据（监测时间2020年2月24日~3月1日）。两个项目监测点位均在本项目5km范围内（与本项目位置关系见下表），符合引用要求（5千米范围内近3年的现有监测数据），本次评价引用的数据有效。 监测及评价结果：见表3-2。 表3-2 评价区环境空气质量现状监测统计结果 单位：mg/m3 监测点 点位 与本项目位置关系 监测 因子 监测范围 平均值 标准值 超标倍数 是否达标 湖南旺府木业有限公司所在地G1 S， 700m TSP 0.06-0.09 0.07 0.15 0 达标 湖南科伦制药有限公司G2 NW，2.8km TVOC 0.11~0.18 0.145 2 0 达标 由监测结果可知，项目地的TSP监测数据符合TSP能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准， TVOC符合《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中的浓度限值。 2、地表水环境质量现状 本项目污水经预处理达标后排入园区污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后排入新墙河，为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2021年对新墙河常规监测断面新墙河六合垸和八仙桥断面的地表水分析数据。 表3-3 2021年新墙河常规监测断面监测数据一览表 监测断面 监测因子 单位 监测结果范围 年均值 标准值 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体） pH值 无量纲 6.98~7.52 / 6~9 溶解氧 mg/L 6.1~8.4 6.7 ≥5 高锰酸盐指数 mg/L 1.7~2.7 2.2 ≤6 化学需氧量 mg/L 7~18 14 ≤20 BOD5 mg/L 1.3~3.2 2.0 ≤4 氨氮 mg/L 0.095~0.493 0.259 ≤1.0 总磷 mg/L 0.02~0.088 0.07 ≤0.2 铜 mg/L 0.00165~0.00388 0.00237 ≤1.0 锌 mg/L 0.022~0.039 0.01598 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.006L~0.356 0.235 ≤1.0 硒 mg/L 0.0004L~0.0007 0.0009 ≤0.01 砷 mg/L 0.0003L~0.00119 0.00184 ≤0.05 汞 mg/L 0.0005L 0.00005L ≤0.0001 镉 mg/L 0.0005L 0.00005L ≤0.005 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅 mg/L 0.001L~0.00244 0.00136 ≤0.05 氰化物 mg/L 0.001L 0.001L ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.0003L~0.0003 0.0003 ≤0.005 石油类 mg/L 0.01L~0.02 0.012 ≤0.05 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L~0.11 0.09 ≤0.2 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L ≤0.2 粪大肠菌群 个/L 890~9800 4018 ≤10000 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体） pH值 无量纲 7.01~7.81 / 6~9 溶解氧 mg/L 5.25~10.15 7.08 ≥5 高锰酸盐指数 mg/L 1.77~2.53 2.11 ≤6 化学需氧量 mg/L 5.92~13.2 9.75 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 0.3~3.65 1.47 ≤4 氨氮 mg/L 0.108~0.744 0.25 ≤1.0 总磷 mg/L 0.059~0.16 0.08 ≤0.2 铜 mg/L 0.01L~0.02 0.011 ≤1.0 锌 mg/L 0.01L~0.02 0.011 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.14~0.46 0.3 ≤1.0 硒 mg/L 0.00005L 0.00005L ≤0.01 砷 mg/L 0.0002L~0.0021 0.0008 ≤0.05 汞 mg/L 0.00002L 0.00002L ≤0.0001 镉 mg/L 0.0001 0.0001 ≤0.005 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅 mg/L 0.003L 0.003L ≤0.05 氰化物 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.002L 0.002L ≤0.005 石油类 mg/L 0.05L 0.05L ≤0.05 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L ≤0.2 粪大肠菌群 个/L 120~490 308 ≤10000 监测结果表明，新墙河六合垸和八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。 本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境现状监测。 4、地下水、土壤 项目位于岳阳县荣家湾镇岳阳高新技术产业园区金诚路5号且本项目不存在污染土壤和地下水的途径，因此本报告不对土壤和地下水进行现状监测。 5、生态环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 结合现场调查，本项目位于岳阳高新技术产业园区内，且该地块为工业用地，项目用地范围内无生态环境保护目标，故本项目不开展生态环境质量现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于岳阳高新技术产业园区金诚路5号，主要环保目标见下表及环保目标分布图（见附图4）。 ①大气环境保护目标 根据现场勘查，本项目大气环境保护目标详见下表： 表3-4 项目大气环境保护保目标一览表 名称 经纬度 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界最近距离/m 经度 纬度 居民 113°9′34.11692″ 29°7′47.28249″ 居民 约15户，约50人 二类 NE 400-500 ②地表水环境保护目标： 表3-5 地表水环境保护目标一览表 序号 环境保护目标 厂界距保护目标最近距离和方向 规模 功能 保护级别 1 新墙河 N，3.6km 中河 渔业用水 （GB3838-2002）中Ⅲ类标准 ③声环境保护目标： 厂界外周边50米范围内无声环境保护目标。 ④地下水环境保护目标： 项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 ⑤生态环境保护目标： 本项目位于岳阳高新技术产业园区范围内，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气 施工期： 施工期扬尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准； 营运期： 二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）有组织废气参照执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中—汽车制造标准限值；厂界无组织二甲苯（苯系物）、VOCs（以非甲烷总烃计）排放参照执行湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中厂界无组织排放监控点浓度（苯系物：1.0 mg/m3；非甲烷总烃：2.0mg/m3），厂房外无组织非甲烷总烃排放执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB 37822-2019）表A.1中特别排放限值要求。 颗粒物无组织排放标准从严执行标准（0.5mg/m3），《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放限值（1.0mg/m3），《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的大气污染物排放标准限值（0.5mg/m3）。 钢结构装配式生产线运营过程漆雾（颗粒物）排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（最高允许浓度：120mg/m3，速率3.5kg/h）； 表3-6 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 污染物 排放浓度mg/m3 VOCs 50 二甲苯 17 表3-7 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019） 污染物项目 特别推荐限值 限值说明 无组织排放监控位置 NHMC 6 监控点处1h评价浓度值 在厂房外设置监控点 20 监控点任意一处浓度值 2、废水 施工期∶施工期生产废水经沉淀处理后回用于现场洒水抑尘，不外排，生活污水经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网。 营运期：项目废水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理。 3、噪声 施工期噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准（昼间70 dB(A)，夜间55 dB(A)）； 营运期噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准（昼间65 dB(A)，夜间55 dB(A)）。 4、固废 一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年6月修改单要求。 |
| 总量 控制 指标 | 国家对COD、NH3-N、SO2、NOx四项主要污染物实行排放总量控制计划管理。本项目生产废水经沉淀后回用于生产，因此，项目外排废水仅为生活污水。项目生活污水经三级化粪池处理后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达标后排入新墙河。 本项目废气主要为颗粒物、挥发性有机废气。扩建项目总量指标如下：颗粒物：3.72t/a；挥发性有机污染物：1.17t/a。为约束性指标，不属于强制性控制指标，无须购买总量指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措施 | 项目施工期主要为新建厂房以及拆除部分原有厂房进行重建。项目施工期间对环境污染问题主要表现在扬尘、施工废水、生活污水、施工噪声以及施工固体废弃物等，这些污染物均会对周围环境构成不同程度的污染影响。 1、施工期环境空气影响分析 该项目施工期粉尘主要来自于露天堆场和裸露场地的风力扬尘，建筑材料运输和施工垃圾清理等过程。 在气候干燥有风的情况下，风力作用会产生扬尘，这类扬尘的特点是其起尘量与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，主要影响范围在堆场扬尘点下风向近距离处，一般是在工地围栏外100m范围内。由于距离不同，其污染程度会随距离的增大呈现递减的现象：在扬尘点下风向0～50m范围内为重污染带，在50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，在200m以外范围内施工扬尘对周边大气影响甚微。根据同类规模项目类比，在一般气象条件下，施工扬尘的主要影响范围为其150m内，被影响的地域TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右。 根据《防治城市扬尘污染技术规范》（HJ/T393-2007）及《岳阳市人民政府关于控制市城区扬尘污染的通告》（岳政告[2009]8号）规定，结合项目周边环境敏感点情况，本环评建议扬尘控制与治理措施如下： （1）加强施工管理，必须注意文明施工，合理安排工期。 （2）施工工地内，水泥、灰土、砂石等易产生扬尘的物料堆放，应在其周围设置不低于堆放物高度的封闭性硬质围栏围挡，施工场地的水泥堆垛必须加盖蓬布。 （3）合理选择建筑材料的运输线路，施工工地进出道路必须进行硬化处理，易产生扬尘的散装物料、渣土和建筑垃圾的运输必须进行密闭式运输。 （4）严格控制在施工现场拌制混凝土，选择购买预制PC构件混凝土和预拌混凝土。 （5）对于施工便道等裸露施工区地表压实处理并洒水。施工场内便道采用焦渣、级配砂石或水泥混凝土等，并指定专人定期喷水，使其保持一定的湿度，防止扬尘。裸露的场地应采用密目网或其他有机材料进行覆盖处理；对闲置六个月以上的现场空地，必须进行简易的绿化处理，如种植草皮等地被植物。 同时严格执行住建部“六个”100%，①施工工地周边100%围挡（建筑工地围档必须100%全封闭，且达到美观大方，安全实用要求）；②物料堆放100%覆盖（建筑工地砂石、裸露黄土(含地面)必须100%全覆盖）；③出入车辆100%冲洗（工地大门内必须安装定型车辆冲洗设备，保证出来的车辆必须100%全冲洗）；④施工现场地面100%硬化（施工现场的主要施工道路必须100%全硬化）；⑤拆除工程100%湿法作业（施工现场划分为三个施工段：每个施工段各配备1台抑尘车，全段共配备3台抑尘车，结合喷淋系统在土方挖运、回填全过程100%洒水抑尘，进行湿法作业）；⑥渣土车辆100%密闭运输（由工地驶出车辆必须用苫布对厢体所运渣土遮盖严实）。 在积极采取如上措施，加强施工管理工作基础上，项目施工期产生的扬尘污染将会得到有效的控制，不会对周边敏感点造成太大的空气环境影响。 此外，该类污染具有局部性和暂时性，伴着施工期的结束也会随之消失，整体影响较小。 （2）燃油废气和汽车尾气环境影响及污染防治措施分析 施工机械设备在运行时会产生一定量的燃油废气，其主要污染物为 SO2、NO2、CO 等物质，但由于施工工序不同，设备安放位置不一，所以该类污染源较为分散，且污染物排放量较少，在自然扩散基础上，对周边大气环境影响较小。此外，随着施工期的结束，该类污染也将随之消失。 总而言之，项目施工期产生的施工设备燃油废气和汽车尾气对周边大气环境影响不大，但施工单位须使用污染物排放符合国家标准的施工机械设备和运输车辆，并加强操作管理和日常养护，保证施工机械设备和运输车辆处于良好的工作状态，严禁使用不合格设备和报废车辆。 2、施工期水环境影响分析 （1）生活污水 本项目施工期产生的生活污水包括粪便污水、清洗污水，其主要污染因子为pH、CODcr、BOD5、NH3-N、SS、TP、动植物油。根据现场调查可知，目前，项目所在区域已建污水处理厂，项目施工人员生活污水经化粪池处理后，排入市政污水管网。因此，项目施工期生活污水对区域水环境影响较小。 （2）施工生产废水 施工期废水主要为施工人员日常生活污水及施工设备的冲洗废水。据类比调查，建筑类施工废水产生量约为0.5kg/m2，主要污染物浓度为：CODcr为300mg/L，石油类为40mg/L，SS为500mg/L。本项目建筑面积为36000m2，则项目施工期间建筑施工废水产生量为18t，污染物产生量为：CODcr：5.4kg/施工期，石油类：0.72kg/施工期，SS：9kg/施工期。施工废水经过隔油、沉淀处理后，用于车辆、机械冲洗和施工场地洒水防尘，禁止外排至水体。 ①施工生产废水对水环境的影响分析 施工生产废水中SS、石油类浓度分别为300-350mg/L、8-10mg/L。如果任由施工生产废水直排，将会对周边水质产生影响。因此项目施工必须严禁未经任何处理将水排放，同时做好建筑材料和建筑废料的管理，避免地面水体二次污染，同时设置隔油沉淀池，施工废水经隔油沉淀处理后，循环使用，用于生产、路面养护或洒水抑尘，不外排。生产中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生，少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经隔油沉淀处理后用于生产或者路面养护。 为了减少养护废水对水环境的影响，在养护洒水过程中，采取少量多次，确保路面湿润而水不溢流到环境中。 ②施工期含油污水对水环境的影响分析 施工期含油污水主要来源于施工机械的修理、维护过程及作业过程中的跑、冒、滴、漏。其成分主要是润滑油、柴油、汽油等石油类物质，这类物质一旦进入水体则漂浮于水面，阻碍气水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给。因此应采取隔油措施。此外，在施工过程中应加强对机械设备的检修，以防止设备漏油现象的发生。施工机械设备的维修应在专业厂家进行，防止施工现场地表油类污染，以减小初期雨水的油类污染物负荷。 ③建筑材料运输与堆放对水环境的影响分析 项目各种建筑材料运输过程均会引起扬尘，而这些尘埃会随风飘落到靠路较近到水体，将会对水体产生一定的影响。此外，一些施工材料，如砂石、水泥等物质在其堆放处若保管不善，被雨水冲刷而进入水体，将污染水环境。因此，必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物进入水体，使其对水环境水质的影响程度降低到最小。此外，施工单位要做好建筑材料和建筑废料的管理，防止它们成为地面水的二次污染源。建议在施工工地周围设置排水明沟，经沉淀池沉淀后排放。 水污染防治措施细化内容如下： 1）工程建设单位需设置完善的配套排水系统、泥浆沉淀设施，并与区域城市排水管道相协调； 2）对进出场地面道路进行硬化，设置配套的冲洗设备，对运输车辆进行冲洗，同时配套设置泥浆水沉淀池； 3）施工废水处理采用重力沉淀处理工艺，设置沉淀池1座，位于施工出入口内侧，洗车平台附近。 4）施工场地围墙内四周设置排水沟，防止废水直接外排进入雨水管网。对沉淀池沉淀处理后的废水要求循环使用； 5）施工人员粪便污水经化粪池处理后排入市政污水管网，机械清洗废水由于含油，应妥善处理，减少石油类对水环境的污染。设置集中冲洗点，冲洗废水由明沟收集至隔油沉淀池，经隔油沉淀处理后循环使用； 6）施工中采取临时防护措施，如在场地设置临时排水沟、泥浆沉淀池，用草席、砂袋、挡土墙等对开挖坡面进行护坡，以稳定边坡，减少水土流失，控制施工期悬浮物浓度； 7）制定严格的施工环保管理制度，教育施工人员自觉遵守规章制度，并加以严格的监督和管理； 8）施工过程产生的废水主要污染物为SS，部分含石油类，由于施工用水对水质要求不高，施工废水经处理后回用能满足用水要求； 采取以上措施后，项目施工期废水对水环境影响可控。 3、施工期噪声影响分析 施工期噪声污染源包括施工机械噪声及交通运输噪声。 ①项目施工期间，作业机械运行时噪声较高，这些非稳态噪声源将对周围环境产生较大的影响，施工机械噪声一般声源小于85dB(A)，但冲击式打桩机、混凝土振动器的噪声高达95dB(A)，是影响施工区的主要噪声源。 ②建筑材料运输时，噪声级一般为75-85dB(A)，运输车辆产生的噪声将对运输道路沿线环境造成影响。 防止噪声影响周围环境和人们的正常生活，必须采取以下措施： a、严格执行政府城建施工有关规定，合理安排施工工作时间和施工设备数量，避免在打夯、挖掘等过程中影响居民休息。 b、禁止高噪声设备在午休时间和夜间22：00至次日6：00作业；应避免在同一时间集中使用大量的高噪声动力机械设备。 c、合理布局施工场地，同时避免局部声级过高，高噪声动力机械设备应尽量远离东厂界布置。 d、设备选型上尽量采用低噪声设备。固定机械设备可通过排气管消音器和隔离发动机振动部件的方法减低噪声。对动力机械设备进行定期的维修、养护，维修不良的设备常因松动部件的振动或消音器的损坏而增加其工作时的声级。 e、加强对施工设备的维护保养，减少设备噪声。 综上所述，该项目建设过程中产生的施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同。施工结束时，施工噪声也自行结束，采取相应的措施后，对周边敏感点影响小。 4、施工期固体废物影响分析 施工期固体废物主要为现有厂房拆除建筑垃圾及施工人员生活垃圾。施工人员生活垃圾定点收集后，交由环卫部门处理，各类建筑垃圾按照建设部令第139号《城市建筑垃圾管理规定》（2005年6月1日施行）规定，在指定地点消纳，不能随意丢弃、堆放。 主要固体废物处置措施 （1）产出的弃料及其他建筑垃圾，应及时清运与处理，按管理部门指定地点处置，不得随意弃渣；渣料若在工地内堆置超过一周的，应采取防淋失和风蚀措施。 (2) 施工现场设置专门的废弃物临时储存场地，堆放时须加盖塑料蓬布，避免雨中冲刷带来的水土流失，同时保持土壤的养分。 (3) 根据现场勘踏以及建设单位提供的资料，现有厂房建筑面积8000m2，根据工业厂房和跨度9米以上的仓储类房屋按结构类型确定为：建筑垃圾为钢结构每平方米0.2吨，则项目拆除厂房建筑垃圾1600吨。将收集后能作为循环利用的外售给物资站，不能利用的交由环卫部门处置。处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。 (4) 建筑物装修期间，使用过的油漆桶属于危险废物，应及时收集，妥善贮存，交有资质单位处置。在工程竣工验收前，应将所产生的建设工程废弃物全部清除防止污染环境；并与环卫部门联系，及时清理施工现场的生活垃圾；应使用按规定配装密闭装置的车辆运输。 综上所述，施工现场应加强管理，提倡文明施工，经采取以上措施后，施工期固体废物不会对周围环境造成明显影响。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废水 1、废水源强 扩建项目废水主要为预制PC构件混凝土生产废水，为设备冲洗废水、地面冲洗水，因项目生产的混凝土用于厂区生产预制构件，不外售，因此本次扩建项目车辆清洗用水仅为原料运输车辆清洗用水，同时扩建项目装配式钢结构生产加工无生产废水产生。 ①设备冲洗废水：设备清洗用水量为1.2m3/d，252m3/a，排水按90%计算，则清洗废水产生量为226.8m3/a（25.2m3/d），冲洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ②地面冲洗废水：搅拌机作业区地面冲洗水量为180m3/a，排水按90%计算，则冲洗废水产生量为162m3/a（1.35m3/d），冲洗废水经沉淀池自然沉淀后回用。 ③车辆清洗废水：车辆冲洗水量为418.75m3，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。排放量按用水量的80%考虑，则排放量为335m3/a，拟经沉淀池处理后回用于车辆清洗用水。 ④生活污水：生活用水量为1900m3/a，排污系数的80%计，则生活废水产生量为1520m3/a，经隔油池+化粪池处理后满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准（即岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准）后排入市政污水管网进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后外排至新墙河内。 表4-1 项目生活污水污染源强表 污染因子 pH TP COD 氨氮 BOD5 SS 动植物油类 废水量（1520m3/a） 浓度（mg/L） 7.0 4.0 350 40 200 150 25 产生量（t/a） / 0.006 0.532 0.061 0.304 0.228 0.038 隔油池+化粪池出口 浓度（mg/L） 7.0 3.5 300 30 120 70 10 排放量（t/a） / 0.005 0.456 0.046 0.182 0.106 0.015 岳阳县工业集中区处理厂排放口 浓度（mg/L） 6-9 0.5 50 5 10 10 1 排放量（t/a） / 0.001 0.076 0.008 0.015 0.015 0.002 ④初期雨水 由于项目运营期有无组织粉尘排放，大部分降落在厂区，初期降雨产生的地面水含有一定的污染物，主要为SS，直接排放对园区雨水管网产生一定影响。建议建设单位对初期雨水进行收集。 根据前文分析扩建项目初期雨水每次量为13.2m3（13.2*110/2=726m3/a）。初期雨水主要污染物为SS，经物理沉降后可作为生产用水或厂区内洒水降尘使用。 本环评要求建设单位在扩建区域内设置雨水导流沟及雨水沉淀池。 建设沿扩建项目区域围墙内侧、生产区四周修建雨水导流沟，并在厂区西南侧设置初期雨水收集池（25m3），可满足初期雨水收集要求；初期雨水收集池平时处于打开状态，暴雨后15min人工关闭切换阀或将初期雨水收集池收集满时关闭切换阀，初期雨水经雨水沟初期雨水收集池沉淀处理后回用于生产工序，不外排。 为将作业区冲洗废水、初期雨水对周围水域的影响将至最低，本环评要求项目应同时采取以下措施：①废水处理装置底部必须采用防渗漏的措施；②必须及时清理各水池内沉渣；③在底泥暂存场所设置泥浆泵设备。 项目废水产生情况见表4-2。 表4-2 厂区废水产生一览表 序号 产生源 产生量m3/a 备注 1 生产区 设备清洗水 226.8 经三级沉淀后回用不外排 车辆清洗水 335 2 作业区冲洗废水 162 3 初期雨水 726 经雨水收集池收集后回用于生产 4 生活区 生活废水 1520 经化粪池处理后进入园区污水管网 2、水处理设施可行性 （1）生产废水 ①沉淀池规模：生产废水经三级沉淀后回用于生产，项目沉淀池总容积为60m3（一级沉淀池10m3，二级沉淀池20m3，三级沉淀池30m3），本项目废水产生量为2.9m3/d，即723.8m3/a，项目沉淀池总容积为60m3，故项目拟设的沉淀池规模能满足本项目生产废水循环利用的需要。 ②沉淀池建设要求：废水循环沉淀池须做到防渗。沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗。 因项目生产用水对水质要求不高，因此生产废水经上述措施处理后上清水可返回生产工序重复使用，不外排。 （2）生活污水 项目污水经隔油池+化粪池预处理后，COD的浓度为300mg/L，氨氮的浓度为30mg/L，BOD5的浓度为120mg/L，SS的浓度为70mg/L，动植物油类的浓度为10mg/L，满足岳阳县集中工业区污水处理厂进水水质标准和《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准的要求。 ①管网建设配套性可行性 项目所在区域为岳阳县工业集中区污水处理厂的纳污范围，项目所在区域通往岳阳县工业集中区污水处理厂的排污管网已全部建成。 ②接管水量可行性 项目建成后废水排放量为6.08m3/d，岳阳县工业集中区污水处理厂第一期工程规模为5000m3/d，于2018年6月底完工，已投入使用。采用A2/O氧化沟+紫外线（UV）消毒池的处理工艺，尾水于新墙河铁路桥下排入新墙河，园区现有企业废水排放总量约为0.45万t/d。本项目生活污水排放量约为6.08t/d，污水处理厂剩余可接纳污水量远大于本项目新增废水排放量，因此项目废水排入岳阳县工业集中区污水处理厂可行。 ③接管水质达标可行性 项目废水为生活污水，经化粪池处理后可满足岳阳县工业集中区污水处理厂接管标准要求（即《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准）。 综上，项目生活污水通过管网接入岳阳县工业集中区污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 3、废水污染物排放信息 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息见表4-3，废水污染物排放执行标准表见表4-4，废水污染物排放信息见表4-5。 表4-3 项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、 动植物油类 排入岳阳县集中工业区污水处理厂 连续排放，流量不稳定，但有周期性规律 TW001 隔油+化粪池 厌氧 DW001 是 否 企业总排 雨水排放 清净下水排放 温排水排放 车间或车间处理设施排放 2 清洗废水 pH、COD、SS、 石油类 不外排 / TW002 沉淀池 沉淀 / / / 表4-4 项目废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值（mg/L） 1 DW001 pH 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准 6-9 COD 500 氨氮 / BOD5 300 TP / SS 400 动植物油类 100 表4-5 项目废水污染物排放信息表 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（kg/d） 年排放量（t/a） 1 DW001 TP 0.5 0.003 0.001 COD 50 0.304 0.076 氨氮 5 0.032 0.008 BOD5 10 0.06 0.015 SS 10 0.06 0.015 动植物油类 1 0.008 0.002 排放口合计 TP 0.001 COD 0.076 氨氮 0.008 BOD5 0.015 SS 0.015 动植物油类 0.002 二、废气 装配式钢结构生产加工废气污染物主要为机加工废气、切割粉尘、焊接烟尘、抛丸粉尘、喷漆废气。 预制PC构件混凝土生产废气主要为筒仓粉尘、搅拌主机粉尘、原料堆场起尘、原料装卸料起尘、厂区汽车运输扬尘等。 2.1源强核算及达标性分析 装配式钢结构生产加工： ①机加工废气 项目在剪切、锯切、钻孔等机械加工过程中过程产生少量无组织废气，主要成分为颗粒物。 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中的《机械行业系数手册》，在下料过程中，颗粒物的产污系数为1.5kg/t 原料量，原料钢材用量为23200t/a，因此，下料过程中粉尘的产生量为34.8t/a，因粒径较大，均会在区域内自然沉降，经人工进行清扫收集后外售。 措施可行性分析：项目在剪切、锯切、钻孔、切割等机械加工过程中过程产生少量无组织废气，主要成分为颗粒物。因项目加工粉尘均为金属颗粒物，可通过自降后人工清扫。一方面因为其质量较大，沉降较快；另一方面，会有一少部分较细小的颗粒物随着机械的运动而可能会在空气中停留暂短时间后沉降于地面，可通过人工清扫收集。本项目机加工废气对周边环境影响可以接受。 ②切割废气 项目使用数控切割机对钢材进行切割，切割使用的助燃气体为氧气，使用的燃气为丙烷、乙炔，燃烧产生的污染物为二氧化碳和水，不进行评价。 切割过程会产生少量颗粒物，产生量按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）的“33 金属制品业”中产污系数进行计算。本项目所用的钢板原料为23200t/a。 产污环节 产污系数（千克/吨-原料） 产生量t/a 切割 1.1 25.52 措施可行性：根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中采用移动式烟尘净化器系统处理，为可行技术。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）“33 金属制品业”中移动式烟尘净化器的处理效率为95%，排放量为25.52t/a×（1-95%）=1.276t/a。 污染物指标 产生量t/a 排放方式 排放量t/a 颗粒物 22.44 无组织排放 1.276 ③焊接烟气 项目所用焊丝（气保）、埋弧焊丝、电焊条J422、焊剂、碳棒共计332.6t/a，焊接工艺主要有手工电弧焊、自动埋弧焊、氧炔焊、二氧化碳气体保护焊、和氩弧焊。采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“33 金属制品业”的系数进行计算。 产污环节 产污系数（千克/吨-原料） 产生量t/a 焊接 20.5 6.82 措施可行性分析：根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中采用移动式烟尘净化器系统处理，为可行技术。本项目焊接时间约为250h/a，《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）“33 金属制品业”中移动式烟尘净化器的处理效率为95%，排放量为6.82t/a×（1-95%）=0.341t/a。 污染物指标 产生量t/a 排放方式 排放量t/a 颗粒物 6.82 无组织排放 0.341 ④抛丸废气 采用《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“33 金属制品业”的系数进行计算，本项目所用铬合金钢丸为20t/a。 产污环节 产污系数（千克/吨-原料） 产生量t/a 抛丸 2.19 0.0438 措施可行性：根据参照《排污许可证申请与核发技术规范 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）中采用旋风除尘、布袋除尘处理，为可行技术。本项目喷砂工序在抛丸机中进行（抛丸机密闭且自带旋风除尘+袋式除尘器），收集的尘渣按一般固废处置。处理效率按99%计算，因此无组织排放量为0.44kg/a，本项目抛丸所产生的粉尘对周边环境影响可以接受，因此抛丸粉尘污染治理设施可行。 ⑤喷漆废气 项目采用人工喷刷工艺，调漆、喷漆和晾干均在伸缩型喷漆房内，项目晾干在喷漆房内抽风晾干，但在人员进入和进料、出料过程中需开启，因此喷漆房的废气收集效率按95%计。抽出的调漆、喷漆、晾干工序产生的废气，经负压收集进入过滤棉除去其中的漆雾后，经光氧催化+活性炭吸附再通过15m高排气筒（DA002）统一排放，风机总风量为20000m3/h。项目喷漆房每年运行250天，每天运行时间约4h，年运行约1000h。喷漆过程中主要污染物为漆雾、二甲苯、VOCs。 排气筒合理性分析：根据《表面涂装(汽车制造与维修)挥发性有机物、镍排放标准》(DB1356-2017)中4.5排气筒高度要求，涉及表面涂装工序产生挥发性有机物的生产工艺和装置必须设立局部或整体气体收集系统和集中净化处理装置，并经排气筒排放，排气简高度不应低于15m，具体高度及距建筑物的距离按批复的环境影响评价文件确定：根据前文分析，项目废气采用密闭的微负压的喷漆室+过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附的废气治理工艺处理后经15m排气筒DA002排放，各项指标均能达标排放。因此排气筒DA002高度15m可行。 根据建设方提供的资料，项目所用油漆、稀释剂中二甲苯、VOCs的含量见表4-2。 表4-6 涂料中二甲苯、VOCs含量分析表 （单位t/a） 序号 名称 年用量 二甲苯含量 VOCs含量 1 油性油漆 3.4 0.17（5%） 0.782（23%） 2 水性油漆 1.7 0（0%） 0.424（25%） 3 油性稀释剂 1.6 0.48（30%） 1.6（100%） 总计 6.7 0.65 2.806 表4-7 项目油漆物料平衡 单位：t/a 工序 投入物料名称 投入量 产出产品名称 产出量 喷漆工序 油性漆 3.4 固分 70%附着于工件表面 2.7258 其中 固分含量77% 2.618 30%形成漆雾 1.1682 挥发份含量23% 0.782 其中 漆雾中95%收集处理 1.10979 其中二甲苯含量5% 0.17 漆雾中5%无组织排放 0.05841 油性稀释剂 1.6 废气 VOCs 2.806（其中包含二甲苯0.65） 其中 挥发份含量100% 1.6 其中二甲苯含量30% 0.48 水性油漆 1.7 其中 固分含量75% 1.276 挥发份含量25% 0.424 合计 6.7 合计 6.7 根据项目使用的油漆及稀释剂的类型，喷涂过程中产生的污染物为漆雾、二甲苯和VOCs。油漆中固体分附着率按70%计，漆雾损耗按30%计（其中漆雾无组织排放按5%计）。 喷漆及晾干过程在喷漆房中进行，严禁露天晾干，因项目钢模板件较大，需要利用行吊移动钢模板，本项目采用伸缩型喷漆房；配备风量20000m3/h的风机。有组织废气按95%计，无组织废气按5%计。项目采用过滤棉+光氧催化+活性炭+15m高排气筒，去除效率为80%（根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告 2021 年第 24 号）中的 《机械行业系数手册》，过滤棉+光氧催化+活性炭属于喷漆过程产生的挥发性有机物末端治理可行性技术，同时根据《湖南省制造业（工业涂装）VOCs 排放量测算技术指南》，过滤棉处理效率为20%，UV光解处理效率为50%，活性炭吸附处理效率为50%，本项目综合处理效率取80%），喷漆过程中会产生含漆雾、VOCs、二甲苯等污染物的，喷漆废气经负压收集+过滤棉+光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒（DA002）排放，二甲苯和VOCs、漆雾产排情况见下表所示。 表4-8 喷漆房废气产生及排放一览表 因子 产生量（t/a） 产生速率(kg/h) 排放方式 产生浓度 （mg/m3） 排放量（t/a） 排放速率(kg/h) 排放浓度（mg/m3） 风量20000m3/h 漆雾 1.1682 1.1682 有组织 55.49 0.222 0.222 11.098 无组织 / 0.05841 0.05841 / VOCs 2.806 2.806 有组织 102.41 0.41 0.41 20.48 无组织 / 0.7578 0.7578 / 其中二甲苯 0.65 0.65 有组织 30.88 0.123 0.123 6.17 无组织 / 0.033 0.033 / 措施可行性：该过程在喷漆房内进行，且调漆完成后即用于喷漆，喷漆在密闭的微负压的喷漆室内进行，喷漆废气主要成分为漆雾颗粒和VOCs。喷漆及晾干废气采用过滤棉+光氧催化+活性炭处理装置经风机抽风（风量20000m3/h），其高速风量有利于形成负压，有利于高效收集产生的VOCs。过滤棉主要是过滤漆雾。光氧催化+活性炭工作原理：VOCs进入UV光氧催化层，采用紫外线光线照射，使VOCs发生裂解和分化，使其裂解、氧化为无害物质。紫外线照射下产生的臭氧是一种强氧化剂能进一步将未完全氧化的废气进一步氧化。为被光氧催化层分解的VOCs有机废气再进入活性炭吸附箱，活性炭具有很强的吸附能力，能将有机废气吸附在表面，从而去除VOCs。由于光氧催化+活性炭吸附集合了光氧和活性炭的优点，故其去除效率较两个工艺单独处理高，能达到90%以上。 因此喷漆及晾干废气中VOCs能满足湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值（50mg/m3）、厂界无组织排放监控点浓度（2.0mg/m3）、漆雾能满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（（120mg/m3）。颗粒物满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3中规定的大气污染物排放标准限值（0.5mg/m3），因此本项目废气喷漆处理措施可行。 ⑥废气汇总 表4-9 废气产排情况一览表 排放源(编号) 污染物名称 产生量t/a 处理方式 排放方式 排放量t/a 机加工废气（剪切、锯切、钻孔等）G1 颗粒物 34.8 粉尘自降后人工清扫 / 0 切割废气G2 颗粒物 25.52 移动式烟尘净化器 无组织 1.276 焊接烟气G3 颗粒物 6.82 0.341 抛丸废气G4 颗粒物 0.0438 抛丸机密闭，自带旋风除尘+袋式除尘器 0.00044 喷漆废气G5 颗粒物 1.1682 封闭的喷漆房+集气罩+过滤棉+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002） 有组织 0.222 无组织 0.05841 VOCs 2.0482 有组织 0.41 无组织 0.7578 VOCs中二甲苯 0.617 有组织 0.123 无组织 0.033 预制PC构件混凝土生产废气： （1）筒仓粉尘 本项目预制PC构件混凝土搅拌站设1条生产线，设置3座水泥筒仓（1-3#）、1座粉煤灰筒仓（4#）。 项目所使用的水泥、粉煤灰等粉料由密封的散装车运至站内，用压缩空气法打料，由于受气体冲击，水泥、粉煤灰在罐装过程中粉尘会随着筒仓内的空气从筒仓顶部的排气孔中排出，筒仓底为密封管道连接，无粉尘产生。 筒仓粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中3021 水泥制品制造（含 3022 砼结构构件、3029 其他水泥类似制品制造）行业中物料输送储存，颗粒物产生量为0.12kg/吨-产品。项目产品为30万m3/a（72万t/a），则筒仓粉尘产尘量约为86.4t/a。 根据业主提供资料，项目所购买的HZS180搅拌主机的每个筒仓顶均自带一个脉冲布袋仓顶除尘器，搅拌主机筒仓共设4套脉冲布袋仓顶除尘器；除尘器除尘效率可达99.7%，则筒仓粉尘排放量为0.26t/a，经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 （2）投料及搅拌粉尘 预制PC构件混凝土生产过程中，骨料通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，输送皮带采取封闭措施。本项目在生产线的配料机及搅拌机上部配套安装密闭式收集粉尘系统，用于收集该过程中产生的粉尘，投料和搅拌过程中产生的粉尘经收集后经自带布袋除尘器处理（除尘效率99.7%），经除尘器处理后的含尘废气将在搅拌楼内自然沉降。项目搅拌楼设于封闭式厂房内，搅拌楼无组织粉尘对外环境影响较小。 本次搅拌主机粉尘产生量计算参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》3021水泥制品制造行业产排污系数，具体系数见下表： 表4-10 水泥制品制造行业产排污系数表 产品名称 原料名称 污染物指标 单位 产污系数 水泥制品 水泥、砂子、石子等 颗粒物 千克/吨-产品 0.13 项目预制PC构件混凝土产能为30万m3/a（72万t/a），根据产排污系数表计算，粉尘产生量为93.6t/a。通过脉冲布袋除尘器处理后的排放量为0.28t/a，该阶段粉尘在搅拌楼内自然沉降。 （3）原料堆场起尘、原料装卸料起尘 项目设置占地面积2992m2的原料堆场，原料堆场为封闭式，主要为砂、石堆存。在干燥、大风天气，堆场表层细微颗粒由风力作用漂浮至空中，会对周边空气环境产生一定的不利影响。 堆场粉尘产生量根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中附件2《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》 中颗粒物产生核算公式如下： P=ZCy+FCy={Nc×D×（a/b）+2×Ef×S}×10-3 式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）； ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）； FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）； Nc指年物料运载车次（单位：车）； D指单车平均运载量（单位：吨/车）； （a/b）指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a 指各省风速概化系数（湖南省0.0008），b指物料含水率概化系数（参照混合矿石执行取值为0.0084）， Ef指堆场风蚀扬尘概化系数（Ef为0）； S指堆场占地面积（2337.81m2）。 项目原料装卸量为72万吨，车辆载重约为20t,，则需运载车次为3.6万次。则原料堆场起尘、原料装卸料起尘产尘量约为68.57t/a。 项目堆场为封闭式车间，则堆场颗粒物排放量为： Uc=P×（1-Cm）×（1-Tm） 式中：P 指颗粒物产生量（单位：吨）； Uc指颗粒物排放量（单位：吨）； Cm指颗粒物控制措施控制效率（单位：%），（本项目控制措施为洒水，取值为74%）； Tm指堆场类型控制效率（单位：%），（本项目控制效率为密闭式99%）； 则项目粉尘排放量为0.18t/a。 （4）车辆运输扬尘 项目主要运输工具是汽车，汽车在运输过程不可避免地会产生扬尘，特别是当气候条件不利时，扬尘现象就更严重。交通运输扬尘量按下列经验公式估算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 QT:——运输途中起尘量，kg/a V:——车辆行驶速度，km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 L:——运输距离，km Q:——运输量，t/a。 项目生产的混凝土供厂区生产预制PC构件，因此年运输量合计约72万t，车辆载重M=20t/辆（车重5t），行驶速度V=10km/h，厂区运输道路L=0.5km，路面状况P取0.2kg/m2，计算可知运输总扬尘量3.35t/a。由计算公式可知，扬尘产生量与地表粉尘覆盖量、行驶速度、载重等有关，因此在车辆进出场地需冲洗，同时定期安排专人对厂区运输沿线进行清扫、洒水工作，加盖苫布，加强运行车辆管理，严禁超速（过限速行驶(10km/h）、超载运行等措施后，道路扬尘量约可抑尘70%，则扬尘排放量为1.1t/a。 表4-11 配套搅拌站生产废气产排情况统计 单位：t/a 序号 排放源 污染因子 产生量 处理措施 排放方式 排放量 1 原料筒仓 粉尘 86.4 每个筒仓自带一套脉冲布袋仓顶除尘器，处理效率99.7% 无组织 0.26 2 搅拌主机 粉尘 93.6 搅拌主机均自带一套脉冲布袋除尘器，处理效率99.7% 无组织 0.28 3 原料堆场、原料装卸 粉尘 68.57 全封闭（处理效率99%）、及时清扫、洒水降尘（处理效率74%） 无组织 0.18 4 车辆运输 粉尘 3.55 车辆冲洗，及时清扫、洒水降尘与覆盖，处理效率70% 无组织 1.1 配套搅拌站粉尘污染控制措施： （1）粉尘污染控制措施： 项目投料及搅拌粉尘经布袋除尘器处理、各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理，处理后的粉尘在搅拌楼内自然沉降； 脉冲式布袋除尘器的原理为：根据水泥、粉煤灰等各种粉末状物质的通过孔径，设计收尘器的滤袋，通过最大直径及附着力作用给滤袋孔径的影响作用，满足各粉末状物质过滤要求。除尘器由气体均布室、上箱体、中箱体、下箱体等部分组成，上、中、下箱体为分室结构。工作时，含尘气体由进风道进入气体均布室，粗尘粒直接落入灰斗底部，细尘粒随气流转折向上进入中、下箱体，粉尘积附在滤袋外表面，过滤后的气体进入上箱体至净气集合管-排风道，经排风机排至大气。清灰过程是先切断该室的净气出口风道，使该室的布袋处于无气流通过的状态(分室停风清灰)。然后开启脉冲阀用压缩空气进行脉冲喷吹清灰，切断阀关闭时间足以保证在喷吹后从滤袋上剥离的粉尘沉降至灰斗，避免了粉尘在脱离滤袋表面后又随气流附集到相邻滤袋表面的现象，使滤袋清灰彻底，并由可编程序控制仪对排气阀、脉冲阀及卸灰阀等进行全自动控制。由于清灰技术先进，气布比大幅度提高，故具有处理风量大、占地面积小、净化效率高、工作可靠、结构简单、维修量小等特点。该除尘器经过国内许多水泥厂、预拌混凝土搅拌站试验，效果良好，其除尘效率可以达到99.7%以上。 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对仓库采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的操作技能并增强环保意识以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 采取以上措施后，项目厂界排放的颗粒物能满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值要求（0.5mg/m3）。 表4-12 排放口基本情况一览表 点源编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度/m 排气筒高度/m 排气筒内径/m 烟气 温度/℃ 类型 污染物排放速率/（kg/h） 经度 纬度 DA 002 排气筒 113°9′31.33601″ 29°7′37.70378″ 63.7 15 0.5 20 一般排放口 颗粒物 0.222 二甲苯 0.123 VOCs 0.41 表4-13 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（mg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 一般排放口 1 DA002 颗粒物 11.098 0.222 0.222 VOCs 20.48 0.41 0.41 其中二甲苯 6.17 0.123 0.123 一般排放口合计 颗粒物 0.222 VOCs 0.41 其中二甲苯 0.123 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 0.222 VOCs 0.41 其中二甲苯 0.123 表4-14 大气污染物无组织排放量核算表 序号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量/（t/a） 标准名称 浓度限值/（mg/m3） 1 机加工废气（剪切、锯切、钻孔等） 颗粒物 封闭车间+自然沉降 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织浓度限值与《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值要求从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准 0.5 / 2 切割废气 颗粒物 移动式烟尘净化器 0.5 1.276 3 焊接烟尘 烟尘 0.5 0.341 4 抛丸、打磨粉尘 颗粒物 自带布袋除尘器 0.5 0.00044 5 喷漆废气 颗粒物 封闭车间+自然沉降 0.5 0.05841 二甲苯 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）、《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中厂界无组织排放监控点浓度 10 0.033 VOCs 10 0.7578 6 原料筒仓 颗粒物 封闭式、自然沉降、洒水抑尘 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值要求 0.5 0.26 7 搅拌主机 颗粒物 0.5 0.28 8 原料堆场、原料装卸 颗粒物 0.5 0.18 9 车辆运输 颗粒物 0.5 1.1 无组织排放总计 颗粒物 3.49585 二甲苯 0.033 VOCs 0.7578 表4-15 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 3.71785 2 二甲苯 0.156 3 VOCs 1.1678 3、噪声 项目产生噪声主要为焊接工序、剪切工序、切割工序、抛丸机、搅拌站、运输车辆、输送机等机械设备产生的机械噪声，声值在80dB(A)~105dB(A)之间。其中主要噪声源及设备见下表4-16。 表4-16 主要噪声源及设备 序号 噪声源 单机噪声 治理措施 排放值 1 带锯床 90~105 车间隔音、减震 70 2 碳弧气刨机 70~80 车间隔音 60 3 钢管束数控焊接机 70~80 车间隔音 60 4 钢管束数控割孔机 75~85 车间隔音 65 5 钢管束数控割尾机 75~85 车间隔音 65 6 交流焊机 70~80 车间隔音 60 7 气保焊机 70~80 车间隔音 60 8 数控火焰切割机 75~85 车间隔音 65 9 数控等离子切割机 75~85 车间隔音 65 10 剪板机 85 车间隔音 65 11 圆盘锯或砂轮切割机 90~105 车间隔音、减震 70 12 半自动火焰切割机 75~85 车间隔音 65 13 数控平板钻床 70~80 车间隔音、减震 60 14 板件抛丸机 80 车间隔音、抛丸机密闭隔音 70 15 摇臂钻床 70~80 车间隔音、减震 60 16 磁座钻 70~80 车间隔音、减震 60 17 钢筋对焊机 70~80 车间隔音 60 18 钢筋切断机 80 车间隔音 70 19 模板电焊机 70~80 车间隔音 60 20 折弯机 85 车间隔音、减震 65 21 冲剪一体机 90 车间隔音、减震 70 22 半自动火焰切割机 75~85 车间隔音 65 23 半自动埋弧焊机 70~80 车间隔音 60 24 数控直条火焰切割机 75~85 车间隔音 65 25 门式埋弧焊机 70~80 车间隔音 60 26 龙门双丝埋弧焊机 70~80 车间隔音 60 27 悬臂电渣焊机（双电源） 70~80 车间隔音 60 28 端面铣床 70~80 车间隔音、减震 60 29 栓钉焊机 70~80 车间隔音 60 30 抛丸机 80 车间隔音、抛丸机密闭隔音 70 31 无气喷涂机 70 车间隔音、建筑隔音 60 32 空压机 90~95 车间隔音、建筑隔音 70 33 送风压风机 85~90 车间隔音、建筑隔音 65 34 吸附风机 85~90 车间隔音、建筑隔音 65 35 皮带输送机 80 隔声、减震 70 36 提升机 85 隔声、减震 75 37 螺旋输送机 85 隔声、减震 75 38 搅拌车 80 隔声、减震 70 39 搅拌机 80 隔声、减震 70 40 泵类 80 隔声、减震 70 41 车辆运输 80 隔声、减震 70 3.1、预测内容 项目本次声环境影响预测拟根据项目主要噪声源对厂界噪声进行噪声影响预测，厂界外50m内无敏感点。 （2）噪声影响预测模式的选取 ①预测内容 预测项目投产后，设备噪声对厂界各受声点的噪声影响程度。 ②预测点 为便于比较噪声水平变化情况，本次评价对项目建设可能对声环境造成的影响进行了预测，预测点为项目运营期间东南西北四面厂界外1米处。 ③预测源强 项目主要噪声源为车间生产设备。 ④预测模式 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）推荐的公式。选择点源预测模式预测项目声源产生的噪声随距离衰减变化规律。 对室外噪声源主要考虑噪声的几何发散衰减及环境因素衰减： 式中：Lp—距离声源r米处的声压级； r — 预测点与声源的距离； r0—距离声源r0米处的距离； a—空气衰减系数； △L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障、空气吸收等）。 B.对两个以上多个声源同时存在时，多点源叠加计算总源强，采用如下公式： 式中：Leq—预测点的总等效声级，dB(A)； Li—第i个声源对预测点的声级影响，dB(A)； （3）预测结果 利用上述模式可以预测分析该项目主要声源同时排放噪声的最为严重影响状况下，这些声源对边界声环境质量影响。 表4-17 项目厂界噪声预测结果 单位dB(A) 预测点位 测试时间 贡献值 背景值 预测值 标准值 达标情况 厂界东 昼间 49.3 56.2 57.01 65 达标 厂界南 46.8 54.5 55.18 65 达标 厂界西 44.2 58.7 58.85 65 达标 厂界北 46.7 53.3 54.16 65 达标 预测结果表明：项目设备在通过采取隔声减噪、厂房隔声等措施后，四面厂界噪声排放全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准，对周边环境影响较小。 为进一步降低项目产生的噪声对周边环境的影响，从以下几个方面采取噪声防治措施减缓影响： ①选用先进的低噪声设备，从源头上降噪； ②对高噪声设备安装消声、减振、隔声装置并尽量布设在厂房内离厂界较远处； ③选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ④设置减速带，严控车速，降低车辆轮胎与地面摩擦噪声； ⑤加强厂区进出车辆管理，在生产区设置禁鸣标识，严禁随意鸣笛，增强机械的维护保养； ⑥做好工作人员劳动保护，在高噪声机械设施旁作业的施工人员采取佩戴耳塞，减轻噪声对工作人员的影响程度。 ⑦加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 4、固体废弃物 本项目固体废物主要为废边角料、废包装材料、废油漆桶、废活性炭、废过滤棉、机械加工粉尘收集废料、除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣、废UV灯管、员工产生的生活垃圾等。 （1）废边角料 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中的“33 金属制品业”中的“一般工业固体废物和危险废物产污系数核算表”进行计算。 固废 工段名称 固体废物类别 系数单位 产生系数 产品（万吨） 产生量（t） 废边角料 剪切、切割等机械加工过程 一般固体废物 kg/t-产品 52.7 2.34 1233.18 废边角料分类收集后相关单位进行回收。 （2）废包装材料 废包装材料主要为废纸皮2吨，分类收集后由有关单位进行回收。 （3）废漆桶 项目在油漆、稀释剂、固化剂调配及使用完后，会产生废油漆桶、废稀释剂桶、废固化剂桶，产生量约为0.5t/a。根据《国家危险废物名录（2021 年版）》，属于HW49其他废物，危废代码900-041-49，废油漆桶、废稀释剂桶经收集后交由有资质单位处置。 （4）废活性炭 项目有机废气处理设施活性炭吸附设备在日常维护过程中，会产生更换下来废弃活性炭，该部分属于危险废物，类别HW49，代码900-039-49，按1kg活性炭吸附0.3kgVOCs废气，预计项目废弃活性炭（含吸附的有机废气）产生量为5.0t/a。暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位安全处置。 （5）废矿物油 项目生产过程中产生的废矿物油包括废润滑油、废液压油、废机油等，约为0.2t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码900-217-08，委托有资质单位处理。 （6）废UV灯管 项目废气处理采用过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒处理，UV光管使用寿命一般在600到800小时，本次评价按最低使用600小时计算，项目年运行时间为1000小时，则UV灯管每年更换2次(即每半年更换一次)，项目UV光氧催化装置拟安装80根灯管，每根灯管重量约0.2kg，则每次全部更换量为16kg，废UV光管年产生量约为0.032t。废UV光管中含汞，属于《国家危险废物名录》(2021年版)中HW29 (含汞废物)，废物代码900-023-29 (生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源)，集中收集后交由有资质单位回收处理。 （7）机械加工粉尘收集废料 机械加工粉尘通过人工清扫进行收集，产生量约0.5t/a。统一收集后和废边角料一起回收处置。 （8）废过滤棉 根据核算，过滤棉吸附漆雾量为0.9462t/a，过滤棉自身使用量为0.4t/a，则本项目废过滤棉产生量为1.3462t/a（包含所吸附漆雾）。属于危险废物，类别为HW49其他废物，废物代码为900-41-49（含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应定期委托有资质的单位安全处置，并执行联单制度。 （9）除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目混凝土生产线除尘器收集的粉尘为250.3t/a，经收集后回用于生产。 （10）沉淀池沉渣 根据建设方提供的资料，废水沉淀池产生沉渣约4t/a，经场内砂石分离器分离后，砂、石分别作为原料回用。 （11）生活垃圾 本项目劳动定员50人（预制PC构件混凝土生产线10人，装配式钢结构生产线40人），预制PC构件混凝土生产线年工作天数为210天，装配式钢结构生产一年生产250天，生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为6.05t/a。 根据《固体废物鉴别导则（试行）》和《国家危险废物名录（2021年）》、《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）等相关文件进行固体废物及危险废物的判定，具体鉴别分析情况汇总于如下表4-18。 表4-18 危险废物组成、产生量及处置情况 序号 名称 属性 危险废物代码 年度产生量（吨） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施* 1 废漆桶 危险废物 HW49 900-041-49 0.5 油漆使用过程 固态 油漆、稀释剂、固化剂 油漆、稀释剂、固化剂 每年 T/In 暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置 2 废活性炭 危险废物 HW49 900-041-49 5.0 有机废气处理过程 固态 废活性炭 废活性炭 2月 T/In 3 废矿物油 危险废物 HW08 900-217-08 0.2 机械维修维护过程 液态 废矿物油 废矿物油 每年 T，I 4 废UV灯管 危险废物 HW29 900-023-29 0.032 有机废气处理过程 固态 废UV灯管 废UV灯管 每年 T/In 5 废过滤棉 危险废物 HW49 900-041-49 1.3462 喷漆房送风过滤过程 固态 废过滤棉 废过滤棉 每年 T/In 表4-19 危险废物组成、产生量及处置情况 贮存场所（设施）名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废漆桶 其他废物 HW49 900-041-49 分类暂存 约20平方 季 废活性炭 其他废物 HW49 900-041-49 年 废矿物油 废矿物油与含矿物油废物 HW08 900-217-08 年 废UV灯管 其他废物 HW29 900-023-29 年 废过滤棉 其他废物 HW49 900-041-49 年 表4-20 一般固体废物组成、产生量及处置情况 序号 名称 一般固废代码 年产生量（吨） 产生工序及装置 污染防治措施* 1 废边角料 331-001-09 1233.18 机械加工过程 固废暂存间暂存，分类收集后外售 2 废包装材料 331-002-99 2 包装 3 加工粉尘收集废料 331-003-66 0.5 机械加工粉尘收集废料 4 收集的粉尘 900-999-66 250.3 除尘器收集的粉尘 5 沉渣 900-999-66 4 沉淀池沉渣 作为原料回用 6 生活垃圾 / 6.05 员工生活 日产日清，环卫部门统一处理 一般固废管理要求： 设置一般工业固体废物暂存间，暂存间满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，同时建设项目需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。做好固体废物在厂区内的收集和储存相关防护工作，收集后进行有效处置或者回用。建立完善的规章制度，以降低固体废物散落对周围环境的影响。 危险废物管理要求： 按照《危险废物污染防治技术政策》和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的要求，危险废物的临时贮存需设置专门的储存厂房，采用密闭式贮存，本项目设置危险废物暂存间位于厂房东南角。危废间建设应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）规定的以下要求： 1）按危险废物贮存设施（仓库式）的要求进行设计； 2）存放危险废物的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； 3）基础的防渗层采用双层防渗，低层敷设1m厚黏土层（渗透系数≤10-7cm/秒），仅次敷设2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 4）堆放危险废物的高度应根据地面承载能力确定； 5）地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； 6）设施内要有安全照明设施和观察窗口； 7）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的1/5； 8）危废暂存间上设置危险废物警示标志，并在四周设置雨水边沟。 危险废物，在收集、贮存、处置方面采取如下措施： ①收集和贮存 废物的收集和贮存严格按照《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）要求进行分类收集，根据危险废物的性质分类贮存于危险废物暂存间（防渗、防漏、防遗撒等方面的工程措施符合《危险废物贮存和污染控制标准》（GB18597-2001及2013修改单）。 ②转移 危险废物转移过程中严格执行《危险废物转移联单管理办法》，防止危险废物在转移过程中污染环境。 ③处置 本项目产生的固体废物中属于危险废物的部分，收集暂存于危废暂存间后交有资质单位处置。 ④设立企业固废管理台账，规范各类废物情况的记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称，确保厂内所有危险废物流向清楚规范。 5、地下水、土壤环境影响分析 项目地下水和土壤的污染途径主要考虑生产废水、生活污水化粪池污水的泄露，为尽可能的避免项目建设对地下水环境的影响，本次环评要求企业加强地下水污染防治措施：①对防渗层加强管理，确保防渗层满足防渗要求。②加强厂区环境管理，严禁废渣乱堆乱弃。经以上防护措施后，可有效防止项目污染物渗漏污染地下水、土壤。 6、生态环境影响分析 工程在施工建设过程中，生态影响主要表现为水土流失和植被破坏。 扩建项目占地面积约为22000m2，在现有厂区内进行施工，不新占园区用地。施工时场地清理、开挖，植被破坏、表土裸露，在大雨时会产生水土流失。因此，应根据施工区实际情况，有组织地结合工区施工计划，做好排水沟、沉砂池等水土保持措施，避免对地表径流系统的不利影响；同时边建边考虑绿化、稳固，使受到扰动和破坏的土壤植被得到一定程度的恢复。在做好上述水土保持防治措施后，本项目施工期对周边生态环境影响较小。 7、环境风险 按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及《重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目主要环境风险物质为油漆、废矿物油。 （1）危险物质识别 名称 最大贮存量t 分布 涂料 0.6 仓库 废漆桶 0.5 危废暂存间 废过滤棉 0.01 废活性炭 5.0 废矿物油 0.2 废UV灯管 0.032 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中“表 B.1 突发环境事件风险物质及临界量”，本项目不存在健康危险急性毒性物质（类别1）、健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）、危害水环境物质（急性毒性类别1）和表B.1中的环境事件风险物质。 本项目危险物质主要为废矿物油、涂料，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）附录B分类，临界量为2500t，涂料的临界量根据《危险化学品重大危险源辨识》选取。 表4-21 危险物质和风险源分布情况 名 称 厂区最大存在量（吨） 临界量（吨） Q 废矿物油 0.2 2500 0.00008 涂料 0.6 1000 0.0006 丙烷 0.2 10 0.02 乙炔 0.5 10 0.05 废漆桶 0.5 50 0.01 废过滤棉 0.01 50 0.0002 废活性炭 5.0 50 0.1 废UV灯管 0.032 50 0.00064 合计 0 / 0.18152 本项目Q值为0.07068，风险潜势为Ⅰ，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）表1中的评价工作等级划分，为简单分析。 （2）环境事故 危险废物等泄露，造成环境污染。一旦发生污油泄漏，会进入水体，如进入污水管网，会对污水处理厂产生冲击影响，影响污水处理厂的处理效果；如进入雨水排放系统，将会最终排入项目地周边水体，会对周边水体及下游水生生态系统产生较大的破坏，导致水生生物的死亡。渗漏进入地下，会对地下水产生污染。 （3）风险防范措施 ①加强职工的安全教育和风险防范意识，增强职工防范事故和自救能力。 ②强化安全管理，建立健全安全生产责任制，加强安全教育培训工作，对外界车辆进出装卸作业进行现场指导。 ③泄露防范措施：为防止危化品发生、危险废物泄漏而污染周围环境，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。涂料间、危险废物泄漏主要发生在运输与储存环节，对于其运输与储存风险的防范，应在运输管理、运输设备、储存设备及其维护方面加强控制。 运输设备以及存放容器必须符合国家有关规定，并进行定期检查，配以不定期检查，发现问题，应立即进行维修，如不能维修，应及时更换运输设备或容器。在管理上，应制定运输规章制度规范运输行为。装卸作业场所应设置在人群活动较少的偏僻处；装卸作业人员必须具备合格的专业技能；装卸作业机械设备的性能必须符合要求；不得野蛮装卸作业，装卸过程要轻装轻放，避免撞击、重压和磨擦，严禁摔、踢、撞击、拖拉、倾倒和滚动；不断加强对装卸作业人员的技能培训。原料入库时，严格检验物品质量、数量、包装情况、有无泄漏，泄漏或渗漏的包装容器应迅速移至安全区域；存储间温度、湿度应严格控制、经常检查，发现变化及时调整，并配备相应灭火器；储存区内应具备应急的器械和有关用具，如沙池、隔板等，并建议在地面留有导流槽（或围堰），另导流槽与厂区事故池相连，根据分析厂区事故池容积不得小于20m3，以备化学品在洒落或泄漏时能临时清理存放；涂料、危废间底部四周应防渗防泄漏。 ④建立巡查制度，每日对危险废物暂存库及原料暂存库进行巡查，发现问题及时处理。 ⑤贮存容器必须完好，不渗漏。危险废物需分类贮存，贮存时采取防渗漏、防外溢措施。 乙炔使用过程风险防范措施： （1）乙炔在输送管路中最大流速：当压力为0.0688～0.147MPa时，不应超过8m/s；当压力为0.147～2.45MPa时，不应超过4m/s。由于乙炔气高速喷射会产生静电而起火，因此，乙炔设备和管路除严防泄漏外，还应有良好的避雷及静电接地装置。接地电阻不应大于10Ω。当每对法兰或螺纹接头间电阻值超过0.03Ω时，应有跨接导线。 （2）为了防止爆炸性的乙炔铜、乙炔银等的生成，阀门和附件材质应采用钢、可锻铸铁或球墨铸铁材料或铜含量不超过70%的铜合金材料。 （3）采用适用于乙炔场所的dⅡCT2(B4b)级的防爆型电气设备或仪表。在区域内应采取消除或控制电气设备线路产生火花、电弧或高温的措施。 丙烷使用过程风险防范措施： 操作注意事项：全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所的空气中。避免与氧化剂、卤素接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急设备。 乙炔、丙烷储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远窝火种、热源。库温不宜超过30℃，应于氧化剂、卤素分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。 （5）环境风险分析结论 综上所述，本项目存在一定的环境风险，建设单位在设计中应充分考虑到可能的风险事故并采取必要的措施，在日常工作中加强管理，预防和及时处理风险事故，减少可能的环境影响及经济损失。通过采取相应的环境风险防范措施后，本项目环境风险可得到有效控制。 建设项目环境风险简单分析内容表如下： 表4-22 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 装配式钢结构生产加工及配套自用混凝土搅拌站建设项目 建设地点 湖南省 岳阳市 岳阳县 岳阳高新技术产业园 地理坐标 经度 113°9′29.241″ 纬度 29°7′35.734″ 主要危险物质及分布 涂料、矿物油、丙烷、乙炔等 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①危险废物在装卸或存储过程中可能会发生泄漏可能污染地下水，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等： ②化学品在装卸或存储过程中可能会发生泄漏可能污染地下水，或可能由于恶劣天气影响，导致雨水渗入等： ③设备故障，或管道损坏，会导致废气未经有效收集处理直接排放，影响周边大气环境： ④因可燃性原料泄漏引起火灾，随消防废水进入市政管网 风险防范措施要求 ①储存危险废物必须严实包装，储存场地硬底化，设置漫坡围堰，储存场地选择室内或设置遮雨措施； ②储存化学品必须严实包装，储存场地硬底化，设置漫坡围堰，储存场地选择室内或设置遮雨措施； ③加强检修维护，确保废气收集系统的正常运行； ④生产车间内应配备灭火器、消防砂箱和防毒面具等消防应急设备，并定期检查设备有效性。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 项目通过采取防渗风险等预防措施、加强管理管理、重点区域设置围堰、导流沟等应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的 8、环境管理与监测计划 8.1、环境管理 为确保本项目经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施： （1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。 （2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作，制定常见环境问题的处理措施及流程。 （3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。 （4）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向区环保局汇报。 8.2、监测计划 环境监测是环境保护的基本手段，也是掌握环境污染状况，制定环境质量的重要手段。因此负责环境管理人员的另一项任务是负责环境监测工作，主要负责与环保管理部门联系，安排监测时间、监测项目、统计监测结果，分析污染物排放变化规律，研究降低污染对策等，作为企业防治环境污染和治理措施提供必要的依据，同时也是企业环境保护资料统计上报、查阅、管理等必须做的工作内容之一。根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020），项目环境监测计划如表所示。 表4-23 环境监测计划 类别 点位 监测项目 监测频次 执行标准 废气 DA002排气筒 颗粒物、VOCS、二甲苯 1次/年 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值（50mg/m3）、《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3；3.5kg/h） 厂界 VOCs、颗粒物、二甲苯 1次/年 厂界无组织排放监控点浓度（2.0mg/m3），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房门窗外1m处（1h平均浓度6mg/m3，任意1次浓度20mg/m3）；颗粒物从严执行 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值（0.5mg/m3） 废水 DW001生活污水排口 pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、 动植物油类 1次/年 《污水综合排放标准》（GB8978-96）表4三级标准的要求 噪声 厂界四周 Leq(A) 1次/季度 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 9、环保投资估算 该工程总投资约10000万元，其中环保投资约356万，环保投资约占工程总投资的3.56%，环保建设内容如表4-24所示。 表4-24 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 1 大气 喷漆废气 密闭的微负压的喷漆室+过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒（DA002）（扩建项目） 210 活性炭吸附工序前加装过滤棉+光氧催化装置，即“集气罩+过滤棉+光氧催化+活性炭吸附+18m排气筒（DA001）”（以新带老） 50 焊接烟尘 移动式烟尘净化器 2 气割粉尘 移动式烟尘净化器 2 粉尘 原料堆场 洒水降尘 60 粉料呼吸仓 自带除尘装置高排气筒 搅拌粉尘 自带布袋除尘器 3 废水 生活污水 污水经化粪池处理后用于农肥 1 4 车辆及地面清洗废水、设备清洗废水 沉淀池 10 5 初期雨水 初期雨水池 5 6 噪声 基础减震、隔声、绿化等降噪措施 10 7 固废 生活垃圾 垃圾池 2 8 危险废物 危废暂存间 4 合计 356 10、“三本账”分析 本项目扩建完成后污染物产生及排放的“三本账”见下表所示。 表4-25 项目“三本账”一览表 类型 污染物 现有工程产生量t/a 现有工程排放量t/a “以新带老”削减量t/a 扩建项目排放量t/a 项目排放总量t/a 增减量t/a 废气 颗粒物 3.125 2.5 0.9375 3.71785 5.28035 +2.78035 二甲苯 0.06 0.03 0.012 0.156 0.174 +0.144 VOCs 4.8 2.4 0.96 1.1678 2.6078 +0.2078 废水 废水量 1680 1680 0 1520 3200 +1520 固废 废边角料 1548 1548 0 1233.18 2781.18 +1233.18 废包装材料 2.6 2.6 0 2 4.6 +2 加工粉尘收集废料 0.8 0.8 0 0.5 1.3 +0.5 收集的粉尘 0 0 0 250.3 250.3 +250.3 沉渣 0 0 0 4 4 +4 生活垃圾 7.5 7.5 0 6.05 13.55 +6.05 废漆桶 2.5 2.5 0 0.5 3 +0.5 废活性炭 6.0 6.0 0 5.0 11 +5 废矿物油 0.3 0.3 0 0.2 0.5 +0.2 废UV灯管 0 0 0 0.032 0.032 +0.032 废过滤棉 0 0 0 1.3462 1.3462 +1.3462 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 喷漆废气排气筒DA002（113°9′31.33601″，29°7′37.70378″） | 二甲苯、VOCS | 密闭的微负压的喷漆室+过滤棉过滤+光氧催化+活性炭吸附+15m高排气筒 | 《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中汽车制造企业乘用车大气污染物排放限值（50mg/m3）、厂界无组织排放监控点浓度（2.0mg/m3），《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂房门窗外1m处（1h平均浓度6mg/m3，任意1次浓度20mg/m3） |
|  |  | 颗粒物（漆雾） |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准（120mg/m3；3.5kg/h） |
|  | 厂界 | 焊接 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 | 无组织颗粒物从严执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值（0.5mg/m3） |
|  |  | 切割 无组织 | 颗粒物 | 移动式烟尘净化器 |  |
|  |  | 机加工 无组织 | 颗粒物 | 厂房封闭+定期清扫 |  |
|  |  | 筒仓 | 粉尘 | 经筒仓自带的布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降 |  |
|  |  | 投料及搅拌 | 粉尘 | 经搅拌主机自带的一套脉冲布袋除尘器处理后在搅拌楼内自然沉降 |  |
|  |  | 卸料、堆场、车辆运输 | 粉尘 | 堆存区墙体入棚遮风、全封闭的皮带运输机、设置四面墙体的料场，呈全封闭式，场地洒水抑尘等 |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、 动植物油类 | 隔油池+化粪池 | 执行污水处理厂接纳标准 |
|  | 设备清洗水、生产废水 | pH、COD、SS、 石油类 | 三级沉淀 | 回用，不外排 |
|  | 初期雨水 | pH、COD、SS | 雨水沉淀池 | 回用，不外排 |
| 声环境 | 设备 | 运行噪声 | 隔声减震、距离衰减 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类 |
| 电磁辐射 |  |  |  |  |
| 固体废物 | 废漆桶、废活性炭、废矿物油、废UV灯管、废过滤棉属于危废，分类收集后委托有资质单位进行处置。废边角料、废包装材料、机械加工粉尘收集废料、收集的粉尘、沉渣暂存间暂存，分类收集回收。生活垃圾日产日清，环卫部门统一处理。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 对厂区内设置的废水处理装置进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染；严禁原材料随意堆放，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水 |
| 生态保护措施 | 本项目运营期执行严格有效的污染防治措施可以将生产中产生的污染物排放控制在较低的水平，从而保持区域环境质量，对生态环境影响不大 |
| 环境风险 防范措施 | ①加强职工的安全教育和风险防范意识，增强职工防范事故和自救能力。 ②强化安全管理，建立健全安全生产责任制，加强安全教育培训工作，对外界车辆进出装卸作业进行现场指导。 ③一但发生泄露事故，则要根据具体情况采取应急措施，如事故无法得到有效控制，应立即通知相邻企业及人群，做好必要的防护措施。 ④建立巡查制度，每日对危险废物暂存库及原料暂存库进行巡查，发现问题及时处理。 ⑤贮存容器必须完好，不渗漏。危险废物需分类贮存，贮存时采取防渗漏、防外溢措施。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、办理排污许可证； 2、及时进行环保竣工验收； 3、及时完成环境风险应急预案编制并备案。 |

# 六、结论

综上所述，该项目的建设符合国家产业政策，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。

# 附 表：

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 2.5t/a |  |  | 3.71785t/a | 0.9375 | 5.28035 | +2.78035 |
|  | 二甲苯 | 0.03t/a |  |  | 0.156t/a | 0.012 | 0.174 | +0.144 |
|  | VOCs | 2.4t/a |  |  | 1.1678t/a | 0.96 | 2.6078 | +0.2078 |
| 废水 | 生活污水 | 1680t/a |  |  | 1520 t/a | 0 | 3200 | +1520 |
| 一般工业 固体废物 | 废边角料 | 1548t/a |  |  | 1233.18 t/a | 0 | 2781.18 | +1233.18 |
|  | 废包装材料 | 2.6t/a |  |  | 2 t/a | 0 | 4.6 | +2 |
|  | 加工粉尘收集废料 | 0.8t/a |  |  | 0.5 t/a | 0 | 1.3 | +0.5 |
|  | 收集的粉尘 | / |  |  | 250.3t/a | 0 | 250.3 | +250.3 |
|  | 沉渣 | / |  |  | 4 t/a | 0 | 4 | +4 |
|  | 生活垃圾 | 7.5t/a |  |  | 6.05 t/a | 0 | 13.55 | +6.05 |
| 危险废物 | 废漆桶 | 2.5t/a |  |  | 0.5 t/a | 0 | 3 | +0.5 |
|  | 废活性炭 | 6.0 t/a |  |  | 5.0 t/a | 0 | 11 | +5 |
|  | 废矿物油 | 0.3 t/a |  |  | 0.2 t/a | 0 | 0.5 | +0.2 |
|  | 废UV灯管 | / |  |  | 0.032t/a | 0 | 0.032 | +0.032 |
|  | 废过滤棉 | / |  |  | 1.3462t/a | 0 | 1.3462 | +1.3462 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①