建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：年加工20000吨锂电池负极材料低温碳化项目

建设单位（盖章）：岳阳创能新材料有限公司

编制日期：           2022年11月

中华人民共和国生态环境部制

目   录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	21

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	54

六、结论	56

附件：

附件1  环评委托书

附件2  企业营业执照

附件3  岳阳县发展和改革局备案证明

附件4  安达公司租赁协议和证明

附件5  园区证明

附件6  全国环评技术评估服务咨询平台关于项目所属类别的解答

附件7  园区环评批复

附件8  项目原料检测报告

附件9  岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队责令改正通知书和企业整改报告

附件10  专家意见和专家签到表

附图：

附图1  项目地理位置图

附图2  项目平面布置图

附图3  项目环境敏感目标分布图

附图4  项目环境监测点位图

附图5  园区排污路径图

附图6  园区土地利用规划图

附图7  园区功能分区规划图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年加工20000吨锂电池负极材料低温碳化项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2204-430621-04-01-784028 |
| 建设单位联系人 | 李宁 | 联系方式 | 1567500**** |
| 建设地点 | 岳阳高新技术产业园荣新路10号 |
| 地理坐标 | （113度8分25.112秒，29度7分37.395秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3091 石墨及碳素制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业 30 60石墨及其他非金属矿物制品制造 309 其他 |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资(万元) | 10000 | 环保投资(万元) | 56 |
| 环保投资占比（%） | 0.56 | 施工工期 | 4个月 |
| 是否开工建设 | (否 ☑是：2022年9月14日“利剑行动”专项督察组对建设单位进行现场检查，发现公司在未取得环评手续的情况下于2022年7月租用岳阳市安达耐火材料有限公司厂房内窑炉从事石墨及碳素制品加工，岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队下达了责令改正通知书，建设单位停产并提交了整改报告 | 用地（用海） 面积（m2） | 6328 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳县工业集中区环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区环境影响报告书的批复》（湘环评[2012]281号） 文件名称：《岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省环境保护厅 审查文件名称及文号：《关于岳阳县工业集中区调规扩区环境影响报告书的审查意见》（湘环评[2014]127号） 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见的函（湘环评函[2021]40号） |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、与岳阳高新技术产业园规划相符性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，前身为岳阳县生态产业园，2012年经湖南省人民政府批准成为县级工业集中区（湘政办函[2012]187号），2012年园区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2012]281号），2014年园区调扩区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复（湘环评[2014]127号），2015年经湖南省人民政府批准成为岳阳高新技术产业园区（湘政函[2015]81号），2021年园区调区扩区规划环评获得湖南省生态环境厅的批复（湘环评函[2021]40号）。经调扩区后，岳阳高新技术产业园的园区面积为916公顷，为“一园两区”架构。本项目位于园区的主区范围内，主区的规划面积为727.75公顷，东至林科所-燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章-燎原村植山和方杨片，西至林冲路-武广高铁线，北至东方村易家组-城南大道线。 按照《湖南省人民政府办公厅关于印发<湖南省省级及以上产业园区目录>的通知》（湘政办函[2014]66 号）、《关于印发<2016 年全省产业园区主导产业指导目录（修订）> 的通知》（湘园区[2016]4 号）、《中国开发区审核公告目录》（2018 年版）等规划依据要求，岳阳高新技术产业园区组织编制了《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》（以下简称产业发展规划），该规划已通过岳阳县人民政府审批（岳县政函【2020】141号）。根据产业发展规划的有关内容，岳阳高新技术产业园区产业定位设为“三主”+“二辅”，具体为三大优势主导产业：生物医药产业、机械制造产业、新材料产业；两大辅助产业：电子信息产业、物流产业。根据本次评价分析，本项目不属于禁止类和限制类产业，具体详见表1-1相符性分析。 供水：岳阳高新技术产业园区内给水管网已建成，岳阳县中心城区和岳阳高新技术产业园供水水源以新墙水库为主要水源，新墙水库平均来水量为660万m3，从铁山水库调水约1200 万m3，共计1860万m3；新墙河为备用水源，新墙河存在水质型缺水的风险。当前，岳阳县已启动实施了岳阳县城乡供水一体化PPP项目，该项目竣工投入运行后，将有效破解全县用水“瓶颈”，推动水量、水质、水环境全面达标，基本形成饮水安全保障体系。 新墙水库引水来自铁山水库，经供水管道送至岳阳县一、二水厂。岳阳县二水厂负责岳阳高新技术产业园区生产用水的源水，现状供水能力为3万m3/d，2022年将扩建至6万m3/d。主区规划用水量占给水厂现状供水量的77.6%，占给水厂规划供水量的38.8%，可满足主区供水需求。 排水：岳阳高新技术产业园区采用了雨污分流的方式铺设排水管网。其中：已建成均按规划要求建设了污水管网和雨水管网，西部的县城老区均已建雨污管网，东部区域沿工业大道、金城路、金石路、金信路已敷设雨污分流管网，污水干管沿白洋水库向北敷设完毕，与工业集中区污水处理厂连接；东部区域武广高铁东、盛园路西侧区域，在工业企业建设过程中沿立园路、盛园路同步建设污水管网和雨水管网。园区污水经排污管网汇总至排污干管，再送至岳阳县工业集中区污水处理厂。 本项目位于园区的荣新路，已敷设雨污分流管网。 岳阳县工业集中区污水处理厂于2014年10月取得了岳阳市环境保护局《关于<岳阳县工业集中区3万m3/d污水处理工程环境影响报告书>的批复》（岳环评[2014]52号），于2018年初建成。该污水处理厂位于县城荣家湾荣站村，紧邻岳阳县县城生活污水处理厂，位于生活污水处理厂北侧，占地40.2亩，现有一期处理能力为5000m3/d，二期设计规模为2.5万m3/d（二期未建设，后续不再扩建）。该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，其纳污范围为：西至京广铁路；南至跃进村-方杨村-划船塘水库一线；东至县林科所；北至白洋水库。污水处理厂采用混凝沉淀池+水解酸化+A2/O+二沉池+高效澄清池+滤布滤池处理工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后依托县城生活污水处理厂排污口于新墙河铁路桥下游排入新墙河。 岳阳高新技术产业园区主区规划建设岳阳高新技术产业园区污水处理厂，该污水处理厂于 2020年6月已取得岳阳市生态环境局的环评批复（岳环评[2020]88号），预计2022年投入使用。拟建于荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），近期建设规模为10000m3/d，远期（2030年）建设规模为30000m3/d，负责处理园区的工业废水和生活污水，处理工艺采用“预处理+调节池+水解酸化+AAO+高密沉淀+活性砂滤池”，拟将现有的岳阳县工业集中区污水处理厂进水管线改造为尾水排放管线，处理后的尾水达到《湖南省城 镇污水处理厂主要染物排放标准》（ 镇污水处理厂主要染物排放标准》（DB43/T1546-2018）一级标准、其余未包含指标达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级 A 标准后，通过尾水排放管线输送至人工湿地，经人工湿地进一步处理后依托现有县城生活污水处理厂排污口，最终排入新墙河。待岳阳高新技术产业园区污水处理厂建成后，现有岳阳县工业集中区污水处理厂将不再处理园区废水，拟作为其南侧临近县城生活污水处理厂扩容工程。 岳阳县县城生活污水处理厂排污口已于2019年4月2日取得《岳阳市水利局关于岳阳县县城生活污水处理厂入河排污口设置的批复（岳市水许[2019]10号）》，批复的污水排放量为4万m3/d。现有的岳阳县县城生活污水处理厂（2万m3/d）、岳阳县工业集中区污水处理厂（5000 m3/d）和拟建的岳阳高新技术产业园区污水处理厂（1万m3/d）共用一个排污口，全部满负荷运转条件下尾水排放量为3.5万m3/d，未超出入河排污口批复的污水排放量。 供电：岳阳高新技术产业园区主区接现状110kv荣家湾变电站，规划在主区南侧新建一处110KV高新变电站，作为主区电源。 规划整合和控制预留区内电力廊道，110KV为20m、220KV为30m。10KV配电线路应根据下一步详细规划需要进行统一合理规划建设，10KV中压配电线路宜为地下电缆，专项管沟埋设，敷设在路的东侧、北侧。 能源：园区已实现天然气供气，燃气管网已基本建成覆盖园区，天然气气源来自镇区配气网，主区由华润气站供应，洪山洞片区燃气由昆仑气站供应。均可就近接入园区。天然气门站设计供气量可达10亿m3/a。 岳阳高新技术产业园区主区企业已实现集中供热。2017年建成一家集中供热公司（湖南省怡昌能源科技开发有限公司），其集中供热服务于主区范围内企业。主区企业实现集中供热后，已淘汰全部小型燃煤锅炉。 本项目与岳阳高新技术产业园环境准入行业清单相符性分析如下。 表1-1 岳阳高新技术产业园环境准入行业清单 片区 类别 行业 主区 推荐产业 主导产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27 医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34 通用设备制造业；C35 专用设备制造业；C367 汽车零部件及配件制造；C38 电气机械和器材制造业；C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283 生物基材料制造；C331 结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63 电信、广播电视和卫星传输服务，I65 软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59 装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外）。 禁止类 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594 危险品仓储。 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。 限制类 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序等表面处理工艺的企业。 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。 本项目位于岳阳高新技术产业园区的主区范围，不属于其中的禁止类和限值类产业。因此本项目符合岳阳高新技术产业园环境准入行业的要求。 2、与岳阳高新技术产业园规划环境影响评价相符性分析 2021年12月29日岳阳高新技术产业园区管理委员会取得了湖南省生态环境厅《关于<岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书>审查意见的函》（湘环评函〔2021〕40 号）。本项目与规划环评审查意见的符合性分析详见下表。 表1-2 与园区规划环境影响报告书审查意见符合性分析 序号 规划环评及审查意见要求 符合性 说明 1 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。 符合 本项目租赁岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂房，不新增用地。项目不在主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区，也不位于兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边。根据下表1-5分析，项目符合《长江保护法》《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求。 2 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应 落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。 符合 根据下表1-4分析，项目符合园区“三线一单”环境准入要求，根据上表1-1分析，项目严格执行了《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，项目不属于医药产业，也不属于排水大的项目。 3 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管 网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准(DB43T1546-2018)》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在65mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCS排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核，园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求，强化对重点产排污企业的监管与服务。 符合 本项目租赁厂房所在的岳阳市安达耐火材料有限公司厂区已做好雨污分流，生产生活废水应收尽收集中排入污水处理厂，本项目外排废水主要为生活污水。本项目使用清洁能源天然气，不涉及VOCS排放，同时采取有效的污染防控措施减少污染物排放总量。项目将做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集和处置，对危险废物将严格按照国家有关规定进行收集、暂存和委托有资质单位进行处置，并强化日常环境监管。建设单位将严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，及时完成环境保护竣工验收工作。 4 强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环 境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。 符合 园区已编制应急预案，并完成了备案手续。本项目不属于生物医药企业。 5 做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会与地方政府应共同做好控规，主产业片区东南部的生物医药产业区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区，对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 符合 园区已统筹制定了拆迁安置方案。本项目不在主产业片区东南部，项目无防护距离和拆迁要求。 6 做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可 能保留自然山体，施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 符合 本项目租赁现有厂房进行生产，不新增用地。 由上表可知，项目与岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书审查意见相符。 |
| 其他符合性分析 | 1、与《湖南省关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 表1-3《湖南省关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》符合性分析 内容 符合性分析 环境管控单元 环境管控单元划分。环境管控单元包括优先保护、重点管控和一般管控单元三类。优先保护单元指以生态环境保护为主的区域，主要包括各类自然保护地、饮用水源保护区、环境空气一类功能区、永久基本农田保护区等。重点管控单元指涉及水、大气、土壤、自然资源等资源环境要素重点管控的区域，主要包括城镇规划区、省级以上产业园区和开发强度大、污染物排放强度高的区域等。一般管控单元指优先保护单元和重点管控单元之外的其他区域。 本项目位于岳阳高新技术产业园，根据划分属于重点管控单元。 生态环境准入清单 以环境管控单元为基础，从空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控和资源利用效率等方面明确准入、限制和禁止的要求，建立“1+14+860”生态环境准入清单管控体系。 根据下表1-4分析，本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符。 分区管控要求 优先保护单元应依法禁止或限制大规模、高强度的工业和城镇建设，在功能受损的优先保护单元优先开展生态保护修复活动，恢复生态系统服务功能。重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。一般管控单元主要落实生态环境保护基本要求。 本项目位于重点管控单元，根据项目平面布置分析项目平面布局合理；项目能源利用率高；区域生态环境质量达标，经过环境影响预测，本项目对环境影响小；经过对项目风险评估，项目完善风险防范措施后，环境风险影响较小。 综上，本项目符合《湖南省关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》。 2、与“三线一单”符合性分析 表1-4 项目与“三线一单”相符性分析 类别 项目与“三线一单”相符性分析 结论 生态保护红线 本项目位于岳阳高新技术产业园荣新路10号，租赁岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂房，对照园区土地利用规划图，属于工业用地范围，不涉及岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求。 符合 环境质量底线 项目区环境质量均能满足相应标准要求。项目排放的各项污染物经相应措施处理后对周围环境较小，环境风险可控，不会改变区域环境功能，因此本项目的建设符合环境质量底线要求。 符合 资源利用上线 项目营运过程中将消耗一定量的电、水、天然气等资源，但项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 符合 岳阳高新技术产业园区生态环境准入清单 空间布局约束 集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 本项目外排废水主要为生活污水，依托现有厂区的隔油池、化粪池处理达标后排入园区污水管网，符合管控要求。 符合 禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 本项目不涉及原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染，不属于耗水量大或水型污染为主的企业，不属于三类工业企业，符合管控要求。 符合 园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。 本项目不在西北部现有居住、商贸、文教用地范围内，符合管控要求。 符合 污染物排放管控 废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 本项目无生产废水产生；生活污水经预处理达标后进入园区污水处理厂处理达标后排入新墙河。项目所在厂区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。符合管控要求。 符合 废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。 本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。后续企业将按照排污许可要求严格落实相关措施。 符合 固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 本项目将做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。符合管控要求。 符合 园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 本项目不涉及《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的相关行业和锅炉废气。符合管控要求 符合 环境风险防控 园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 园区已建立健全环境风险防控体系，已严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的相关要求，已严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。符合管控要求。 符合 园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 本项目环境风险潜势为I，项目只需进行简单风险分析。在此基础上制定了建设项目环境风险简单分析内容表。本项目将编制、实施突发环境事件应急预案并备案。符合管控要求。 符合 建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 本项目租赁现有厂房进行生产，土地开发利用符合土壤环境质量要求，依法进行环境影响评价。符合管控要求。 符合 加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内医药等重点企业环境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理能力。 本项目不属于重点环境风险企业，在生产运营过程中将加强环境风险防控和应急管理。符合管控要求。 符合 资源利用效率 加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020年的区域综合能耗消费量预测当量值为483400吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。 本项目不涉及燃煤小锅炉、工业窑炉，项目使用清洁能源天然气；项目不属于耗水量大的企业；项目属于园区主导产业，租赁现有厂房进行生产，不新增用地。符合管控要求。 符合 强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县 2020 年万元工业增加值用水量控制指标为 32 立方米/万元，万元国内生产总值用水量 106 立方米/万元。 本项目用水为生活用水，用水量很少。符合管控要求。 符合 以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工产业土地投资强度标准分别为 220 万元/亩、270 万元/亩、200 万元/亩、190 万元/亩。 本项目租赁现有厂房进行生产，不新增用地。符合管控要求。 符合 3、与生态环境保护规范符合性分析 本项目与相关生态环境保护规范符合性分析见下表。 表1-5 生态环境保护规范符合性分析 名称 与项目相关的政策要求 符合性 说明 《长江经济带发展负面清单指南（试行）》 禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目，禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划》的过长江通道项目。 符合 本项目不属于码头建设项目。 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区保护无关的项目。 符合 本项目位于工业园区，不在自然保护区和风景名胜区内。 禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目，以及网箱养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目；禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。 符合 本项目位于工业园区，不在饮用水源保护区。 禁止在水产种质资源保护区的岸线和河段范围内新建排污口，以及围湖造田、围海造地或围填海等投资建设项目。禁止在国家湿地公园的岸线和河段范围内挖砂、采矿，以及任何不符合主体功能定位的投资建设项目。 符合 本项目位于工业园区，不在水产种质资源保护区和国家湿地公园。 禁止在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、洪水安全以及保护生态环境、已建重要板纽工程以外的项目，禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、洪水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。禁止《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态 保护的项目。 符合 本项目不在《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区和保留区，也不在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区。 禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。 符合 本项目位于工业园区，用地为二类工业用地，不涉及生态保护红线和基本农田。 禁止在长江干支流1km范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 符合 本项目距离长江干支流1 km以上，且不属于钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。 符合 本项目不属于石化、现代煤化工产业 禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目 符合 本项目不属于落后产能项目 禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目 符合 本项目不属于落后产能行业 《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行）》 严控地下水超采。在地面沉降、地裂缝、岩溶塌陷等地质灾害易发区开发利用地下水，应进行地质灾害危险性评估。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 符合 项目生产、生活用水由园区市政自来水管网提供，未开采地下水。 落实排污单位主体责任。各类排污单位要严格执行环保法律法规和制度，加强污染治理设施建设和运行管理，开展自行监测，落实治污减排、环境风险防范等责任。中央企业和国有企业要带头落实，工业集聚区内的企业要探索建立环保自律机制。 符合 建设单位今后将严格执行环保法律法规和制度，针对该项目产生的污染物设置治理措施，委托有资质单位开展现状监测。 有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业拆除生产设施设备、构筑物和污染治理设施，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案，并报所在地县级环境保护、工业和信息化部门备案；要严格按照有关规定实施安全处理处置，防范拆除活动污染土壤。 符合 本项目为新建，不涉及拆除设备等情况。 《工业炉窑大气污染综合治理方案》 加大产业结构调整力度。严格建设项目环境准 入。新建涉工业炉窑的建设项目，原则上要入园区，配套建设高效环保治理设施 符合 本项目位于岳阳高新技术产业园，并配套建设布袋除尘、双碱法脱硫、脱硝塔等高效治理设施，符合园区规划。 加快燃料清洁低碳化替代。对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。重点区域禁止掺烧高硫石油焦（硫含量大于3%）。玻璃行业全面禁止掺烧高硫石油焦 符合 本项目不涉及煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，隧道窑使用清洁能源天然气。 实施污染深度治理。推进工业炉窑全面达标排放。已有行业排放标准的工业炉窑，严格执行行业排放标准相关规定，配套建设高效脱硫脱硝除尘设施，确保稳定达标排放。已制定更严格地方排放标准的，按地方标准执行。重点区域钢铁、水泥、焦化、石化、化工、有色等行业，二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、挥发性有机物（VOCs）排放全面执行大气污染物特别排放限值。已核发排污许可证的，应严格执行许可要求。 暂未制订行业排放标准的工业炉窑，包括铸造，日用玻璃，玻璃纤维、耐火材料、石灰、矿物棉等建材行业，钨、工业硅、金属冶炼废渣（灰）二次提取等有色金属行业，氮肥、电石、无机磷、活性炭等化工行业，应参照相关行业已出台的标准，全面加大污染治理力度，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行；重点区域原则上按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300 毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉氮氧化物排放限值不高于400 毫克/立方米；已 制定更严格地方排放标准的地区，执行地方排放标准。 全面加强无组织排放管理。严格控制工业炉窑生 产工艺过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外逸。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 符合 本项目主要废气污染物为加料、包装等工序产 生的粉尘，煅烧工序产生的烟气。其中，粉尘经集气罩收集+布袋除尘处理；煅烧烟气经管道收集后经布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔处理，废气均可达标排放。 煅烧废气污染物排放满足《工业炉窑大气污染综合治理方案》和《湖南省工业炉窑大气污染综合治理方案》的排放限值，并要求煅烧废气排气筒配备自动监测装置，监测因子为颗粒物、SO2、NOx。 建设单位在物料投料口设集气罩，并定期清扫 地面，可减少无组织粉尘产生。实现厂界达标排放。 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案（湘发〔2020〕6号）》 有组织排放控制要求。已有行业排放标准的工业窑炉，严格按照行业排放标准执行，已发放排污许可证的，应严格执行排污许可要求。暂未制订行业排放标准的工业窑炉，待地方标准出台后执行，现阶段长沙市、株洲市、湘潭市以及常德市、岳阳市、益阳市等传输通道城市按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米实施改造，其中，日用玻璃、玻璃棉行业氮氧化物排放限值不高于400毫克/立方米，水泥生产企业氮氧化物排放限值不高于100毫克/立方米，铸造行业烧结、高炉工序污染排放控制按照钢铁行业相关标准要求执行。 符合 本项目不属于日用玻璃、玻璃棉行业和水泥生产企业，项目工业窑炉无行业排放标准和地方标准，项目位于岳阳市，按照颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30、200、300毫克/立方米的标准执行。 无组织排放控制要求。严格控制工业窑炉生产过程及相关物料储存、输送等无组织排放，在保障生产安全的前提下，采取密闭、封闭等有效措施，有效提高废气收集率，产尘点及车间不得有可见烟粉尘外溢。生产工艺产尘点（装置）应采取密闭、封闭或设置集气罩等措施。煤粉、粉煤灰、石灰、除尘灰、脱硫灰等粉状物料应密闭或封闭储存，采用密闭皮带、封闭通廊、管状带式输送机或密闭车厢、真空罐车、气力输送等方式输送。粒状、块状物料应采用入棚入仓或建设防风抑尘网等方式进行储存，粒状物料采用密闭、封闭等方式输送。物料输送过程中产尘点应采取有效抑尘措施。 符合 项目原料和产品暂存于密闭吨包袋中；在物料投料口设集气罩，可实现厂界达标排放。 严格建设项目环境准入，新建涉及工业窑炉的建设项目，原则上要入园，配套建设高效环保环保治理设施。严格控制涉工业窑炉建设项目，严格执行钢铁、水泥、平板玻璃等行业产能置换实施办法。加大落后产能和不达标工业窑炉淘汰力度，分行业清理《产业结构调整指导目录》（2019年）淘汰类工业窑炉。 符合 本项目位于岳阳高新技术产业园，项目隧道窑都是利用清洁燃料天然气进行加热，确保污染物稳定达标排放。本项目不属于钢铁、水泥、平板玻璃等行业，项目不使用《产业结构调整指导目录》（2021年修订本）中淘汰类工业窑炉。 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业窑炉，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电力热力、集中供热等进行替代。加大煤气发生炉淘汰力度，原则上禁止新建燃料类煤气发生炉（园区现有企业统一建设的清洁煤制气中心除外），集中使用煤气发生炉的工业园区，暂不具备改用天然气条件的，原则上应建设统一的清洁煤制气中心。 符合 本项目隧道窑以清洁能源天然气为燃料，项目不涉及煤气发生炉。 《石墨行业规范条件》（2020 年） 石墨项目须符合国家及地方产业政策，国土空间规划、矿产资源规划等，以及相关环保、 节能、安全等法律法规和政策。 符合 本项目选址合理，符合《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》要求，项目环保、节能、安全符合相关法律法规要求。 新建和扩建石墨项目应在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全防护距离以外，应根据环境影响评价结论确定厂址位置及其与人群和敏感区域的距离。 符合 本项目选址不在自然和文化遗产保护区、风景名胜区、生态功能保护区、饮用水源保护区以及国家和地方规定的环境保护、安全防护距离内。 企业应建立完善的质量管理体系，相关产品质量应符合《鳞片石墨》（GB/T3518）、《微晶石墨》（GB/T3519）、《可膨胀石墨》（GB/T10698）、《柔性石墨板技术条件》（JB/T7758.2）、《球化天然石墨》（JC/T2315）等相关标准要求。 符合 本项目产品为锂电池负极材料，属《战略性新 兴产业分类（2018）》中“3.4.5.3 新能源材料制造”类，暂无相关的产品质量标准要求。 石墨项目应加强水资源循环利用。晶质石墨选矿工艺水循环利用率不低于90%。高纯石墨、可膨胀石墨工艺水循环利用率不低于80%。 符合 项目冷却水全部循环使用不外排；脱硫脱硝喷淋废水经沉淀后循环使用不外排，循环利用率大于90%，项目无生产废水外排。 石墨项目应严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。企业应依法申领排污许可证，并按证排污。采取清洁生产工艺，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。 符合 本项目将严格执行环境影响评价制度和“三同时”制度，控制污染物总量，实现达标排放。将依法申领排污许可证，并按证排污。采取清洁生产工艺，建立环境管理体系，制定完善的突发环境事件应急预案。 原料转运、破碎、粉磨、干燥等重点烟、粉尘产生工序，应配备抑尘和除尘设施。烟气、含尘气体等废气经处理后，应符合国家和地方相关排放标准要求。 符合 本项目生产工艺产尘点设置集气罩，经除尘设施处理后排放，煅烧烟气采用布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔处理后排放，均符合国家和地方相关排放标准要求。 应采用低噪音设备，设置隔声屏障等进行噪声治理，噪声符合《工业企业厂界环境噪声 排放标准》（GB12348）等相关标准要求。 符合 企业采用低噪声设备，加强设备维护，噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348)相应标准要求。 应配套建设相应的废水治理设施，废水排放应符合国家和地方相关排放标准和限值要求。加强对土壤和地下水环境的保护，有效防控土壤和地下水环境风险。 符合 项目生产废水循环利用，不外排。项目厂区内拟采取分区防渗，有效防控土壤和地下水环境风险。 按照“减量化、资源化、无害化”原则对固体废物进行处理处置。尾矿、废石等固体废物贮存、处置应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599）。 符合 项目布袋除尘灰回用于生产；废坩埚、脱硫渣等一般固废外售建材企业综合利用；废机油收集至危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 石墨项目应建立、健全安全生产规章制度和安全生产责任制，加强安全生产风险管控、职工安全生产教育培训和隐患排查治理，开展安全生产标准化建设。 符合 企业按要求建立健全安全生产规章制度和安全生产责任制，加强安全生产风险管控、职工安全生产教育培训和隐患排查治理，并定时开展安全生产标准化建设。 4、产业政策符合性分析 对照《产业结构调整指导目录》（2021年修订本），本项目属于“鼓励类，十九、轻工，14、锂离子电池用三元和多元、磷酸铁锂等正极材料、中间相炭微球和硅碳等负极材料”。本项目不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中“高污染、高环境风险产品名录”之类，符合《环境保护综合名录（2021年版）》相关要求。 本项目所属石墨制品业不属于《国家明令禁止的“十五小”、“新五小”重污染企业》中规定的重污染企业，也不属于《当前部分行业制止低水平重复建设目录》中规定的禁止和限制类企业。同时，本项目所使用的隧道窑，不属于“淘汰类，五、钢铁，23、蒸汽加热混捏、倒焰式焙烧炉、艾奇逊交流石墨化炉、10000 千伏安及以下三相桥式整流艾奇逊直流石墨化炉及其并联机组”，不属于《严重污染环境（大气） 的淘汰工艺与设备名录》中的设备，不涉及《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》限制的生产工艺装备及产品。 对照湖南省发展和改革委员会《关于印发《湖南省“两高”项目管理目录》的通知》（2021年12月24日）中附件湖南省“两高”项目管理目录，本项目不属于《湖南省“两高”项目管理目录》中的行业。 综上，本项目建设符合现行相关产业政策。 5、选址合理性分析 本项目租用岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂房，项目用地属于工业用地，同时项目已取得岳阳高新技术产业园区管理委员会的入园证明（附件5）。项目属于新材料制造，位于岳阳高新技术产业园区的主区范围，符合园区的产业定位。项目四周均为园区规划工业用地。从项目所处地理位置和周围环境分析，项目拟建地附近无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域，且项目周边无食品加工类等企业，与周边企业环境相容。因此项目建设用地范围无环境制约因素，与周边环境相容。项目采用了先进的生产工艺和可靠的环保治理措施，能确保各项污染物达标排放。根据本次评价分析可知本项目的实施，不会改变周边的环境质量。综上，项目选址基本合理可行。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 锂电池负极材料的生产主要以针状焦、石油焦等为原料，通过磨粉、造粒、低温碳化、石墨化等工序生产负极材料，由于低温碳化设备庞大，投资大，煅烧工序多采用外委形式。为此，岳阳创能新材料有限公司拟租赁岳阳市安达耐火材料有限公司位于岳阳高新技术产业园荣新路10号的现有厂房和设备（隧道窑），建设年加工20000吨锂电池负极材料低温碳化项目。项目对锂电池负极材料生产企业的石墨化前生料（主要为石油焦、针状焦）进行低温碳化处理，去除其中的挥发份，再交由锂电池负极材料生产企业进一步进行石墨化等后续处理。 根据《中华人民共和国环境保护法（2014 年修订）》、《中华人民共和国环境影响评价法（2018 年修订）》和《建设项目环境保护管理条例》（国务院令〔2017〕第 682 号） 的要求， 本项目应开展环境影响评价工作。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C3091 石墨及碳素制品制造。根据河南省地方标准《炭素工业废气污染防治技术规范》（DB41/T 2085-2020），煅烧定义为：各种炭质原料在高温下进行热处理，排出其中的水分和挥发分，并相应地提高原料的物理化学性能的工艺过程。焙烧定义为：生制品在填充料保护下进行高温热处理，使沥青炭化并与骨料及粉料形成有机结合、达到所需物理化学性能的工艺过程。本项目低温碳化过程为炭质原料前处理过程，不添加沥青，热处理过程不需填充料作为保护介质，加工的目的在于排出其中的水分和挥发分，提高炭质密度，属于煅烧工艺，不涉及焙烧工艺、添加沥青工序和石墨化后续处理。根据全国环评技术评估服务咨询平台关于项目所属类别的解答（详见附件6）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版）判断项目应属于“二十七、非金属矿物制品业 30” 中“60-石墨及其他非金属矿物制品制造309”中的“其他”，项目需编制环境影响报告表。 1、项目概况 项目名称：年加工20000吨锂电池负极材料低温碳化项目 建设单位：岳阳创能新材料有限公司 建设地点：岳阳高新技术产业园荣新路10号 建设性质：新建 项目投资：总投资约10000万元，其中环保投资56万元，占总投资0.56%。 2、工程内容及规模 （1）工程内容 本项目租用厂房面积为4320m2，项目组成详见表2-1。 表2-1 项目组成一览表 类别 项目 建设内容及规模 备注 主体工程 车间 租赁岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂房西面部分区域，面积约为4320m2（160m×27m，高10m），车间内设置1条隧道窑进行锂电池负极材料低温碳化加工 依托 辅助工程 综合楼 租赁岳阳市安达耐火材料有限公司现有综合楼（1栋4F砖混结构建筑）的第一层员工餐厅500m2、二层办公用房500m2、四层员工倒班宿舍用房1000m2 依托 公用工程 供电 项目用电由园区电网提供 依托 供水 项目用水由市政自来水管网提供 依托 排水 现有厂区实行雨污分流，雨水经雨水管道收集外排北侧荣新路的园区雨水管网，最终排入新墙河内；生活污水经隔油池、化粪池处理后外排北侧荣新路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河 依托 天然气 园区燃气管网 / 储运工程 运输 项目运输方式：a. 厂外各原材料的运输主要依靠汽车，主要是依托社会运输公司承运；b.厂内运输采用行车、叉车 / 原料暂存区 项目原料暂存区位于车间东南侧，面积约400m2 / 辅料暂存区 项目辅料暂存区位于车间东北侧，面积约340m2 / 成品暂存区 项目成品暂存区位于车间东侧，面积共约400m2 / 环保工程 水污染防 治措施 厂区实行雨污分流，雨水经雨水管道收集外排北侧荣新路的园区雨水管网，最终排入新墙河内；生产废水循环利用不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后外排北侧荣新路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河 依托 大气污染防治措施 装料、包装粉尘经布袋除尘器处理后经 23m 高排气筒（DA001）排放 / 煅烧废气经布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔处理后经 23m 高排气筒（DA002）排放 / 噪声防治措施 采取减振、消声、隔声处理，加强绿化等措施 / 固体废物防治措施 在车间东北面设置一般固废暂存间（面积130m2）收集生产过程中产生的一般固废；危废暂存于危废暂存间（8m2），定期委托有资质单位处置。 / 本项目租赁岳阳市安达耐火材料有限公司的窑炉原为耐火材料加工窑炉，可以满足本项目煅烧工艺需求。项目所在的岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂区范围的水电均已接入，雨污分流管网已敷设。租赁综合楼的生活污水经隔油池、化粪池处理后外排北侧荣新路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河。 （2）工程规模 本项目产品方案见表2-2，根据建设单位提供资料，产品质量指标见表2-3。 表2-2 项目产品方案一览表 序号 产品名称 产量（t/a） 形态 包装 用途 1 碳负极材料 18807.37 粉状 袋装 供给锂电池负极材料加工企业进行后续石墨化加工 表2-3 项目产品质量指标一览表 项目 水份（%） 挥发份（%） 硫份（%） 真密度（g/cm3） 粉末电阻率（μΩ·m） 标准 ≤0.5 ≤0.5 ≤0.2 ≥2.12 ≥600 3、主要原辅材及能源消耗 根据建设单位提供的资料，项目原辅料与能源消耗具体情况见下表。 表2-4 项目主要原辅料与能源消耗情况 序号 名称 组分、规格 年用量 状态 最大储存量 储存位置 备注 1 石墨原料 石油焦 20000t 固态 100t 原料暂存区 吨包袋 2 坩埚 石墨 8000个 固态 2000个 辅料暂存区 装料用 3 内膜袋 塑料 20000个 固态 200个 辅料暂存区 产品包装 4 NaOH NaOH 15 固态 0.5t 辅料暂存区 废气处理 5 石灰 石灰 25 固态 0.5t 辅料暂存区 6 硫酸亚铁 硫酸亚铁 30 固态 0.5t 辅料暂存区 7 铁粉 铁 1 固态 0.05t 辅料暂存区 8 天然气 甲烷 8万m3 气态 / / 园区燃气管网 9 水 - 2000 液态 / / 10 电 - 20万kWh / / / 本项目主要原辅料的理化性质分析见下表。 表2-5 主要原辅材料特性表 序号 名称 理化性质 1 石墨原料 石墨原料是一种好的负极材料生产原料，比能量高、相对锂电极的极电位低、充放电反应可逆性好。与电解液和粘结剂的兼容性好，比表面积小（<10m2/g），真密度高（2.0g/cm3）。在空气中稳定、无毒副作用等特点。 2 氢氧化钠 白色易潮解的各种形态固体，无气味。氢氧化钠是一种强碱。与酸激烈反应，有腐蚀性。在潮湿空气中，腐蚀金属，如锌，铝，锡和铅，生成可燃的/爆炸性气体氢气。与铵盐反应，生成氨，有着火的危险。浸蚀某些塑料、橡胶或涂层。迅速吸收空气中的二氧化碳和水。接触湿气或水时，可能放热。物化数据：相对密度：2.1；熔点(℃)：318；沸点(℃)：1390；腐蚀品，小鼠腹腔内 LD50:40 mg/kg。兔经口 LDLo:500mg/kg。 3 天然气 无色无味，熔点-182.5℃；沸点-161.5℃；饱和蒸气压53.32kPa(-168.8℃）；相对密度（空气=1）0.5548 （273.15K、101325Pa ）；闪点-188℃；微溶于水，溶于醇、乙醚；爆炸上限%(V/V ）15.4 ；爆炸下限%(V/V）5.0。易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳。急性毒性：小鼠吸入42% 浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42% 浓度×60分钟，麻醉作用。 本项目所使用的原料主要为石油焦，根据建设单位委托郴州市产商品质量监督检验所（国家石墨产品质量检验检测中心）对项目原材料进行的成分分析结果，原料成分分析与质量指标对比分析见下表。 表2-6 原料成分分析与质量指标对比一览表 序号 分析项目 质量指标 实测结果 1 硫含量（质量分数）/% ≤0.4 0.19 2 挥发份（质量分数）/% ≤6.00 2.54 3 灰分（质量分数）/% ≤1.0 0.45 4 固定碳（干基）/% / 97.01 根据成分分析表，本项目原材料符合《中华人民共和国石油化工行业标准 石油焦（生焦）》（NB/SH/T 0527-2019）质量标准要求。 根据《中华人民共和国石油化工行业标准 石油焦（生焦）》（NB/SH/T 0527-2019），本次评价对建设单位入场原料成分控制提出要求如下表所示。 表2-7 原辅材料入场要求一览表 项目 硫含量（质量分数）% 挥发份（质量分数）% 钒/（μg/g） 铁/（μg/g） 镍/（μg/g） 标准 ≤0.4 ≤6.00 ≤80 ≤150 ≤100 4、主要设备 本项目主要设备见下表。 表2-8 项目主要设备清单 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 备注 l 窑炉 长130m，高4.8m 条 1 天然气加热 2 真空吸料机 ZKS-10-6 台 2 3 固体冷却器(水循环) 30t/h 个 2 4 行车 5t/10t 台 3 2台5t，1台10t 5 叉车 2t 台 1 6 地磅 台 1 根据《产业结构调整指导目录》（2021年修订本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）》，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 产能核算：本项目隧道窑采取连续运行方式，日运行时间24h。项目共设置1条隧道窑（长130m，高4.8m），每次进料约4t，每90min进料一次，日进料批次16次，则加工量为64t/d（20480t/a），可以满足本项目的产能要求。 5、总平面布置 本项目隧道窑位于车间西侧，原料暂存区位于车间东南侧，辅料暂存区位于车间东北侧，成品暂存区位于车间东侧。本项目生产过程较为简单，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，便于厂区进行各污染防治措施治理。本项目在生产过程中采取相应污染防治措施后，对周围环境影响可得到有效控制，总平面布置合理、可行。项目总平面布置详见附图2。 6、公用工程 （1）给水 本项目用水主要为生活用水和生产用水，生产用水包括循环冷却用水和废气处理用水。 1）循环冷却用水 本项目煅烧后的物料拟采用工业逆流式冷却塔进行冷却，根据其设备参数，用水量约为2m3/h，蒸发损失约为10%，则水受热蒸发损耗，需每日定期补充新鲜水量约4.8m3/d。间接冷却废水为净水，仅温度较高，水质未被污染，可循环使用，不外排。 2）废气处理用水 本项目煅烧废气采用碱喷淋脱硫，脱硝塔喷淋脱硝，冷却烟气，喷淋处理系统总用水量为200m3/d，蒸发损失约为5%，需每日定期补充新鲜水量约10m3/d，循环水量约190m3/d，废水经沉淀后循环使用，不外排。 3）生活用水 本项目职工30人，年工作320天，按照《湖南省用水定额》（DB43/T388-2020）中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则项目生活用水量为4.35m3/d（1392t/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.48m3/d（1113.6t/a）。 （2）排水 本项目所在厂区实行雨污分流，雨水经雨水管道收集外排北侧荣新路的园区雨水管网，最终排入新墙河内；生活污水经隔油池、化粪池处理后外排北侧荣新路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河。 图2-2 项目水平衡图（单位：t/d） （3）供配电 本项目供电主要由园区电网提供，厂区内不另外设置发电机作为备用电源。 （4）供热 本项目生产的供热方式为天然气，不使用锅炉或蒸汽，天然气由北侧荣新路已经敷设的管网接入厂区内；办公生活采暖使用电空调。 7、劳动定员及工作制度 本项目劳动定员30人，年工作320天，24小时工作制，员工均在厂区内食宿。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 图2-2 项目加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）装料 本项目原料采用吨袋包装，存放于原料暂存区，经行车运至装料区进行装料。首先解开下料扎扣带，通过布袋将物料输送至石墨坩埚，装满坩埚后盖上坩埚盖，将坩埚密闭。石墨坩埚装料平台上部设集气罩，收集的装料粉尘通过布袋除尘器处理后经 23m 高排气筒（DA001）排放。 （2）煅烧 将装好的坩埚通过传送带送入隧道窑内，在隧道窑内进行煅烧处理。隧道窑采用管道天然气做燃料，对坩埚进行加热。一般隧道窑炉温分三段：预热带、烧成带、冷却带。 预热带：300～600℃，隧道窑内燃烧产生的高温烟气在隧道窑顶引风机的作用下，沿着隧道向窑头方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。 烧成带：950~1050℃，燃烧设备设在隧道窑的中部两侧，构成了固定的高温带--烧成带。项目制品进入烧成带后，在目标温度950~1050℃进行煅烧后保持恒温状态12h。 冷却带：400℃～120℃，在隧道窑的窑尾鼓入冷风，使制品冷却至120℃左右出窑，这一段便构成了隧道窑的冷却带。 本项目隧道窑总长为135m，预热带和烧成带的物料均在各自窑段沿着隧道向窑头方向流动，项目物料进出窑煅烧总用时约36h， 根据《石油焦热处理过程的研究》（陈壹华 轻金属 6(1992):6），石油焦热处理过程中挥发份逸出速度在400℃时开始稳定析出，挥发份逸出速度600~700℃之间达到最大值，在700~1100℃范围内，析出的挥发物几乎全部分解成元素C和H，本项目煅烧温度在700~1100℃范围内，析出的挥发物在高温下全部分解。 根据《中国竖罐式炉煅烧石油焦技术分析与研讨》（全国炭素经济信息交流会，2009年，王平甫，罗英涛，宫振）等有关文献资料，石油焦煅烧炉挥发分主要由碳、氢的氧化物和碳氢化合物组成，其中H2约占77.4%、CH4约占9.4%、CO约占2%、CmHn约占0.9%、O2约占2.6%、其他约占7.7%，当煅烧物料的挥发分含量大于7%时，罐式煅烧炉不用外加燃料，全部利用物料挥发分燃烧热量。本项目外购物料挥发分含量为5.89%，需采用天然气作为外加燃料，预热带挥发份析出后进入烧成带，此时可依靠自身的挥发份燃烧进行煅烧，无需再外加燃料。在烧成带挥发份几乎已全部析出，物料进入冷却带时不再析出挥发份。挥发份在窑炉内燃烧产物主要为H2O、CO2。 结合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）表4 石墨、碳素制品生产排污单位废气产污环节、污染物项目及对应排放口类型一览表，煅烧工序产生的污染物主要为烟尘、SO2、NOx。 （3）冷却 物料出炉后采用间接冷却循环系统进行冷却。 （4）包装入库 将出炉冷却至接近常温的坩埚打开盖子，然后通过真空吸料机转入缓存料仓，装入吨袋。装料区上部设集气罩，收集的装料粉尘通过布袋除尘器处理后经 23m 高排气筒（DA001）排放。 表2-9 运营期主要污染工序一览表 污染物类型 序号 产污环节 污染物 污染防治措施 废气 G1、G3 装料、包装 颗粒物 集气罩+布袋除尘器+ 23m 高排气筒（DA001）排放 G2 煅烧 烟尘、SO2、NOx 集气装置+布袋除尘+双碱湿法脱硫系统+脱硝塔+23m高烟囱（DA002）排放 废水 W1 办公生活 生活污水 经隔油池、化粪池处理后外排北侧荣新路污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后外排新墙河 固废 S1 原料拆包 包装废料 存放于一般固废暂存间，外售 S2 煅烧 废坩埚 存放于一般固废暂存间，作为建材原料外售 S3 布袋除尘 除尘灰 回用于生产 S4 烟气处理 脱硫渣 存放于一般固废暂存间，作为建材原料外售 S5 设备维护 废机油 危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位回收处理 S6 办公区生活 生活垃圾 由园区环卫部门定期清运 噪声 吸料机、风机等 噪声 基础减振，隔音，噪声源尽量设置在厂房内、合理平面布置，使高噪声设备远离厂界 本项目生产过程中物料平衡分析如下。 表2-10 项目物料平衡表（单位：t/a） 投入物料 去向 物料名称 数量 物料名称 数量 石墨原料 20000 碳负极材料 18807.101 粉尘（排放） 1.399 煅烧出硫量（折合二氧化硫19） 9.5 挥发损耗（主要形成二氧化碳、水蒸气） 1182 合 计 20000 合 计 20000 （2）硫平衡核算 表2-11 项目硫平衡表 进料 出料 备注 物料名称 数量（t/a） 含硫量 硫（t/a） 物料名称 数量（t/a） 含硫量 硫（t/a） 石墨原料 20000 0.19% 38 碳负极材料 18807.37 0.15% 27.791 本项目 废气中 SO2为 0.95t/a 天然气 8万m3 200mg/m3 0.016 废气 / / 0.475 脱硫渣 65 15% 9.75 合计 / / 38.016 / / / 38.016 |
| 与项目有关的原有污染问题 | 本项目为新建项目，选址于岳阳高新技术产业园，租用岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂房和设备（隧道窑）进行生产，厂房租赁面积约6328 m2（以租赁合同计）。厂区内雨水管及污水管已铺设到位，实行“雨污分流”制，本项目依托已建雨污水管网和排口。厂区其余区域不纳入本次环评评价范围。 岳阳市安达耐火材料有限公司在厂区进行耐火材料的生产，2012年3月15日取得“年产7万吨高端耐火材料生产线项目”环评批复（岳县环评批【2012】10号），该项目包括2条30000吨/年定型耐火材料生产线、1条10000吨/年不定型耐火材料生产线，其中不定型耐火材料生产线已建成并于2014年12月31日取得验收批复（岳县环保验【2014】28号），年产6万吨高端定型耐火材料生产线项目于2017年进行变更，2017年12月26日取得变更项目环评批复（岳县环评批【2017】39号），变更项目于2019年完成竣工验收备案（备案编号：430621-2019-19） 本项目租赁岳阳市安达耐火材料有限公司闲置厂房和窑炉进行生产，根据安达公司证明（附件4），其已停止项目租赁隧道窑的使用。 2022年9月14日“利剑行动”专项督察组对建设单位进行现场检查，发现公司在未取得环评手续的情况下于2022年7月租用岳阳市安达耐火材料有限公司厂房内窑炉从事石墨及碳素制品加工，岳阳市岳阳县生态环境保护综合行政执法大队下达了责令改正通知书，建设单位停产并提交了整改报告。 表2-12 项目整改情况表 序号 问题 整改措施 1 在未取得环境影响评价审批手续前不得进行“石墨及碳素制品”生产 在未取得环境影响评价审批手续前不生产 2 新增尾气处理设备 3 新增车间粉尘收集设备 4 环评报批 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域环境质量现状 | 1、环境空气质量现状 （1）基本污染物环境质量现状 根据岳阳县空气自动监测站提供的2021年全年的空气环境质量监测数据，经过统计得2021年岳阳县空气环境质量监测数据如下表。 表3-1 岳阳县2021年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年均浓度 6 60 10.0 达标 NO2 年均浓度 20 40 50.0 达标 PM10 年均浓度 49 70 70.0 达标 PM2.5 年均浓度 32 35 91.4 达标 CO 24小时平均第95百分位数 1000 4000 25.0 达标 O3 最大8小时平均第90百分位数 135 160 84.4 达标 由上表可知，环境空气六项基本污染物年评价指标均未超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，本项目所在行政区环境空气质量为达标区。 （2）特征污染物环境质量现状 本项目排放的特征污染物主要污染因子为TSP，为了解项目所在区域污染物环境质量现状，本环评引用了《岳阳盛博新材料有限公司年产100万平米幕墙铝板项目环境影响报告书》中湖南精科检测有限公司于2021年6月15日~21日对TSP的现状监测数据，监测点位于本项目东南面0.67km和南面1.03km处，且目前该区域污染源未发生较大变化，符合引用项目周边5km范围内近3年的现有监测数据的要求。 1）监测点位 表3-2 大气现状监测点位一览表 编号 监测点位 方位、距离 监测时间 监测因子 G1 盛博新材料 东南670m 2021.06.15-2021.06.21 TSP G2 刘介章居民点 南1030m 2）监测频次：监测日均值，连续监测7天。 3）评价标准：TSP执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准。 4）监测结果统计 环境空气质量现状调查监测结果具体见下表。 表3-3 环境空气监测结果统计表（单位：ug /m3） 监测项目 监测结果 G1 G2 TSP 24小时平均浓度范围 119-152 126-156 标准值（24小时均值） 300 300 最大浓度占标率（%） 50.7 52 超标率（%） 0 0 达标情况 达标 达标 由上表可见，现状监测期间各大气监测点的TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准要求。 2、地表水环境质量现状 本项目污水经预处理达标后排入园区污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后排入新墙河，为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用岳阳县环境监测站2021年对新墙河常规监测断面新墙河六合垸和八仙桥断面的地表水分析数据。 表3-4 2021年新墙河常规监测断面监测数据一览表 监测断面 监测因子 单位 监测结果范围 年均值 标准值 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体） pH值 无量纲 6.98~7.52 / 6~9 溶解氧 mg/L 6.1~8.4 6.7 ≥5 高锰酸盐指数 mg/L 1.7~2.7 2.2 ≤6 化学需氧量 mg/L 7~18 14 ≤20 BOD5 mg/L 1.3~3.2 2.0 ≤4 氨氮 mg/L 0.095~0.493 0.259 ≤1.0 总磷 mg/L 0.02~0.088 0.07 ≤0.2 铜 mg/L 0.00165~0.00388 0.00237 ≤1.0 锌 mg/L 0.022~0.039 0.01598 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.006L~0.356 0.235 ≤1.0 硒 mg/L 0.0004L~0.0007 0.0009 ≤0.01 砷 mg/L 0.0003L~0.00119 0.00184 ≤0.05 汞 mg/L 0.0005L 0.00005L ≤0.0001 镉 mg/L 0.0005L 0.00005L ≤0.005 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅 mg/L 0.001L~0.00244 0.00136 ≤0.05 氰化物 mg/L 0.001L 0.001L ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.0003L~0.0003 0.0003 ≤0.005 石油类 mg/L 0.01L~0.02 0.012 ≤0.05 阴离子表面活性剂 mg/L 0.05L~0.11 0.09 ≤0.2 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L ≤0.2 粪大肠菌群 个/L 890~9800 4018 ≤10000 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体） pH值 无量纲 7.01~7.81 / 6~9 溶解氧 mg/L 5.25~10.15 7.08 ≥5 高锰酸盐指数 mg/L 1.77~2.53 2.11 ≤6 化学需氧量 mg/L 5.92~13.2 9.75 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 0.3~3.65 1.47 ≤4 氨氮 mg/L 0.108~0.744 0.25 ≤1.0 总磷 mg/L 0.059~0.16 0.08 ≤0.2 铜 mg/L 0.01L~0.02 0.011 ≤1.0 锌 mg/L 0.01L~0.02 0.011 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.14~0.46 0.3 ≤1.0 硒 mg/L 0.00005L 0.00005L ≤0.01 砷 mg/L 0.0002L~0.0021 0.0008 ≤0.05 汞 mg/L 0.00002L 0.00002L ≤0.0001 镉 mg/L 0.0001 0.0001 ≤0.005 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅 mg/L 0.003L 0.003L ≤0.05 氰化物 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.002L 0.002L ≤0.005 石油类 mg/L 0.05L 0.05L ≤0.05 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L ≤0.2 粪大肠菌群 个/L 120~490 308 ≤10000 监测结果表明，新墙河六合垸和八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 3、声环境质量现状 根据关于印发《建设项目环境影响报告表》内容、格式及编制技术指南的通知（环办环评〔2020〕33号），厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。本项目厂界外50米范围内无声环境保护目标，因此不需要开展声环境现状监测。 4、地下水、土壤 本项目租赁岳阳市安达耐火材料有限公司现有厂房进行生产，厂房地面均已硬化，项目不存在地下水、土壤污染途径，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，原则上不开展环境质量现状调查。 5、生态环境现状 根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“产业园区外建设项目新增用地且用地范围内含有生态环境敏感目标时，应进行生态调查。” 本项目位于岳阳高新技术产业园内，租赁现有厂房进行生产，根据现场勘察，项目用地范围内无生态环境敏感目标，故无需进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境保护目标 | 1、大气环境 表3-5 主要环境保护目标一览表 环境要素 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离（m） X Y 大气环境 童顶冲居民点 113.082596 29.074534 居民 10户 二类区 N 155-500 雷家屋居民点① 113.142903 29.112830 居民 10户 SE 310-500 新邹家居民点 113.136608 29.122047 居民 15户 SW 230 江家冲居民点① 113.136294 29.129358 居民 10户 NW 350 注①：雷家屋居民点和江家冲居民点为园区内需拆迁的环保目标 2、声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标。 3、地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4、生态环境：本项目位于岳阳高新技术产业园区，不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染物排放控制标准 | 1、废水 本项目无生产废水外排，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准（氨氮参照污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 -2015)）及岳阳县工业集中区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理。 表3-6 废水排放标准 污染物 COD SS BOD5 氨氮 动植物油 浓度限值（mg/L） ≤500 ≤400 ≤300 ≤45 ≤100 2、废气 本项目上料和包装等工序产生的粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中颗粒物（碳黑尘）的二级标准及无组织排放监控浓度限值；煅烧废气执行生态环境部、国家发改委、工信部、财政部联合发文《关于印发<工业炉窑大气污染综合治理方案>的通知》（环大气〔2019〕56 号）及《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6 号）文件要求：颗粒物、二氧化硫、氮氧化物排放限值分别不高于30mg/m3、200mg/m3、300 mg/m3。标准值详见下表。 表3-7 生产废气主要污染物排放执行标准 污染源 污染物 无组织排放监控值(mg/m3) 有组织最高允许排放浓度(mg/m3) 有组织最高允许排放速率（kg/h） 排气筒高度 （m） 标准 煅烧工序 二氧化硫 / 200 / 23 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6 号） 氮氧化物 / 300 / 颗粒物 / 30 / 上料和包装等工序 颗粒物 肉眼不可见 18 1.615 23 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 3、噪声：施工期噪声控制执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。运营期东、南厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，西、北厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准。 表3-9 建筑施工场界环境噪声排放限值（单位：dB(A)） 时段 执行标准 噪声排放标准 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准（GB12523-2011） 70 55 表3-10 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）（单位：dB(A)） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 4类 70 55 4、固体废物：一般工业固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年6月修改单要求；生活垃圾由垃圾桶集中收集后，交由当地环卫部门统一清运处理；餐厨垃圾委托当地餐厨垃圾处理单位定期（日产日清）清运、处理。 |
| 总量控制指标 | 根据国家环境部和湖南省实施总量控制的要求，并结合企业污染物排放特征，本项目无生产废水外排，生活污水经预处理达标后排入园区生活污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理，因此确定项目实施总量控制的因子为SO2和NOx。 本次环评在达标排放基础上给出该项目污染物排放总量控制建议指标，项目废气中的二氧化硫排放量为0.95t/a、氮氧化物排放量为4.06t/a（污染物核算以处理后废气排放浓度进行计算）。 表3-11 污染物排放总量控制建议指标 污染物 污染物产生量 自身削减量 最终排放总量 SO2 19.032 t/a 18.082 t/a 0.95 t/a NOx 10.16 t/a 6.1 t/a 4.06 t/a |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工期环境保护措施 | 本项目施工期建设内容主要为除窑炉外的设备安装、厂房内部装修以及配套的环保工程设施建设等，无原有设备的清理。 1、施工废气防治措施 本项目施工期废气主要为设备安装过程中的焊接废气、装修废气。通过加强施工管理，对周边环境影响较小。 2、施工废水防治措施 本项目施工期废水主要来自工程施工人员的生活污水，依托租赁厂区的建成配套设施排入园区管网，最终进入集中区污水处理厂进行处理。 3、施工噪声防治措施 施工期间应加强管理，并采取以下降噪措施：合理选择施工机械、施工方法、施工场地、施工时间，尽量选用低噪声设备，在施工过程中，应经常对施工设备进行维修保养，避免由于设备性能减退使噪声增大。施工单位要加强对施工人员的教育，提高作业人员的环保意识，坚持科学组织、文明施工。 施工期噪声影响是短暂的，一旦施工活动结束，施工噪声影响也就随之结束。 4、施工固体废物防治措施 施工期固废主要为施工人员产生的生活垃圾，经收集后由当地环卫部门统一清运。因此，施工期固废能做好合理妥善处置，对区域环境影响较小。 综上所述，本项目施工期间污染环境的因素，可采取一定的措施避免或减轻其污染，使其达标排放，且这些影响是短期的，随着施工期结束，相应的影响也会消失。 |
| --- | --- |
| 运营期环境影响和保护措施 | 一、废气环境影响和保护措施 1、废气污染源强分析 本项目运营期主要废气为原料装料和产品包装产生的粉尘和煅烧废气。 （1）装料粉尘 本项目原料在装料过程中将产生一定量的粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，并类比调查炭素制品同行业数据，粉尘产生量按原材料使用量的0.01%计，产生量约为2t/a。 （2）包装粉尘 项目产品打包过程产生少量粉尘，参考《逸散性工业粉尘控制技术》中相关内容，并类比调查炭素制品同行业数据，打包工序粉尘产生系数为0.02kg/t产品，产生量约为0.38t/a。 本项目装料和包装粉尘分别通过集气罩收集后由布袋除尘器处理，处理达标后通过一根23m排气筒（DA001）排放。集气罩设计总风量为2000m3/h，收集效率为90%，除尘效率以99%计，则粉尘有组织排放量为0.021t/a（0.003kg/h），排放浓度为1.5mg/m3；无组织排放量为0.238t/a。 （3）煅烧废气 本项目原料在煅烧过程中产生的废气主要为SO2、NOx、颗粒物。 1）SO2 根据《石油焦热处理过程的研究》（陈壹华 轻金属6(1992):6），石油焦在热处理过程中，石油焦中硫分的变化规律为：石油焦在热处理过程中，随着温度的升高，有机硫在较低温度阶段挥发析出（温度大概1000-1200℃），而无机硫要在高温热处理下（温度2200℃以上）才能分解逸出。根据《高硫石油焦高温热解过程及硫析出特性研究》（赵创等 燃料化学学报2020，48(6):7）当热解温度在1200℃-1500℃时脱硫效率较低，仅为20.7%-31.2%左右（本次评价定为25%），而随着热解温度的升高，在2200℃及以上时物料中的硫基本全部析出。即本项目煅烧工序中物料含硫约25%的硫份逸出。根据项目原料成分分析，硫含量以0.19%计，则SO2产生量为19t/a。 项目煅烧工序采用天然气为燃料，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》-“3091石墨及碳素制品制造行业系数手册”，废气量产污系数为5500标立方米/吨-产品，燃烧天然气二氧化硫产污系数为0.02Skg/万立方米-原料（总硫按《天然气》（GB17820-2012）二类气的标准限值200mg/m3计），则废气量为10344万m3/a，SO2产生量为0.032t/a。 则煅烧过程SO2产生量合计为19.032t/a，产生速率为2.48kg/h，产生浓度为183.99mg/m3。 2）NOx 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》，煅烧工序中NOx的产污系数为0.54kg/吨产品。则本项目煅烧过程NOx产生量约为10.16t/a（1.32kg/h），产生浓度为98.22mg/m3。 3）烟尘 根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》，煅烧工序中烟尘的产污系数为6.07kg/吨-产品，则本项目煅烧过程烟尘的产生量约为114.16t/a（14.86kg/h），产生浓度为1103.64mg/m3。 煅烧工序所有污染物均在隧道窑内产生，废气经收集后拟采取“布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔”处理后通过23m高排气筒（DA001）外排，设计风量为30000m3/h。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册-3091 石墨及碳素制品制造行业系数手册》，项目废气处理设施为可行技术，参考《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ 983-2018）、《用硫酸亚铁溶液吸收处理氮氧化物的效果》等相关资料，废气处理设施的除尘效率取99%，双碱法对二氧化硫去除效率取95%，硫酸亚铁吸收法对氮氧化物去除效率取60%。则煅烧过程SO2的排放量为0.95t/a，排放速率为0.12kg/h，排放浓度为9.20mg/m3；NOx的排放量为4.06t/a，排放速率为0.53kg/h，排放浓度为39.29mg/m3；烟尘的排放量为1.14t/a，排放速率为0.15kg/h，排放浓度为11.04mg/m3。 2、大气污染物排放量 本项目大气污染物排放量核算如下。 表4-1 大气污染物有组织排放量核算表 排放口编号 坐标 高度（m） 内径（m） 污染物 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 年排放量t/a 主要排放口 DA002 经度 纬度 23 2 SO2 9.2 0.12 0.95 113°8′24.864″ 29°7′37.395″ NOx 39.29 0.53 4.06 颗粒物 11.04 0.15 1.14 一般排放口 DA001 113°8′24.864″ 29°7′38.715″ 23 0.5 颗粒物 1.5 0.003 0.021 有组织排放总计 有组织排放总计 SO2 0.95 NOx 4.06 颗粒物 1.161 表4-2 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 主要污染物防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量t/a 标准名称 浓度限值mg/m3 1 / 颗粒物 布袋除尘 《大气污染物排放标准》（GB16297-1996） 肉眼不可见 0.238 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 0.238 表4-3 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 1.399 2 二氧化硫 0.95 3 氮氧化物 4.06 3、非正常排放量核算 本项目非正常工况下废气排放情况如下表。 表4-4 非正常工况下废气排放情况一览表 非正常排放源 非正常排放原因 污染物 非正常排放 速率(kg/h) 单次持续 时间(h) 年发生频 次(次) DA002 排气筒 除尘、脱硫、脱硝系统运行不正常，效率按降低50%计 颗粒物 7.2 1 1 SO2 1.3 1 1 NOx 0.92 1 1 DA001 排气筒 布袋除尘装置运行不正常，除尘效率按降低50%计 颗粒物 0.14 1 1 4、废气污染治理设施及可行性分析 （1）粉尘废气 项目原料采用吨袋装，散逸的粉尘量较少。企业加强原料储存车间通风换气，并及时清理地面，经扩散后对周边环境影响不大，措施可行。卸料粉尘散逸的粉尘量较少，及时洒水降尘、通风，经扩散后对周边环境影响不大，措施可行。 本项目装料和包装工序产生的粉尘通过布袋除尘器处理达标后通过23m排气筒排放，根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），布袋除尘为可行技术。项目各产尘点通过采取措施后可减少无组织废气排放。 为控制无组织废气排放量，本项目拟采取以下防治措施： 1）加强废气管道、阀门的密封检修； 2）对于有可能导致废气事故排放的情况，如废气处理系统失效而导致污染物大量逸散等，须加强管理，采取切实有效的措施以保证安全和防止污染环境； 3）此外，应加强操作工的培训和管理，以减少人为造成的环境污染。 本项目对生产工艺中产生的废气采取了有效的处理措施，同时储存区和生产区制定了严格的管理和维护制度，可最大限度的控制无组织污染物的散发，从而确保本项目无组织废气排放控制在最低限度。 （2）煅烧废气 本项目煅烧过程产生的废气主要为颗粒物、SO2、NOx。建设单位拟设计的废气治理措施为“布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔”，高温烟气先经过换热器进行间接冷却后再进入布袋除尘设施。根据《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），该技术为可行技术。 1）除尘效率 根据同类型企业实测监测数据，结合《3091石墨及碳素制品制造行业系数手册》可知，布袋除尘器的除尘效率可达99%以上。 2）脱硫效率 煅烧烟气进入脱硫塔脱硫（钠-钙双碱法两级脱硫），采用石灰、钠碱作为脱硫吸收剂，烟气直接进入吸收塔，在吸收塔内，钠碱液与烟气接触混合，烟气中的SO2与钠碱液发生一系列复杂的化学反应后被脱除，反应产物为亚硫酸钠、亚硫酸氢钠，脱硫液中亚硫酸钠、亚硫酸氢钠排出与石灰浆液反应，置换再生形成氢氧化钠循环使用，另外还添加部分氢氧化钠补充损失。反应生成的亚硫酸钙氧化成二水石膏外运。以NaOH为吸收液，其工艺成熟可靠，具有吸收效率高（可达95%以上）、耐腐蚀、便于安装维护等特点，广泛应用于SO2等有毒有害气体的净化，参考《污染源源强核算技术指南 有色金属冶炼》（HJ 983-2018），钠碱法对SO2去除效率大于95%，本次评价以95%计。 3）烟气脱硝 煅烧烟气脱硫后再进入脱硝塔进行脱硝，采用硫酸亚铁作为脱硝吸收剂，烟气与吸收塔内的循环浆液逆向接触，废气中的氮氧化物被吸收剂络合或吸收，生成硫酸亚硝基酰合铁。根据《用硫酸亚铁溶液吸收处理氮氧化物的效果》（生态科学，第28卷，第2期，2009年4月，陆哲维等），FeSO4吸收液在吸收初期对氮氧化物表现出了较好的吸收去除效果，NOx的去除率可以达到80%以上；随后，NOx的去除率随反应时间的延长而不断下降，降至25%左右。若进一步提高吸收液中Fe2+质量分数，可望获得更好的NOx去除效果。本次评价氮氧化物去除率按60%取值。建设单位应加强循环浆液的监测管理，循环浆液定期采用铁粉对三价铁进行还原，以确保NOx保持良好的去除效果。 本项目DA001排气筒和DA002排气筒的距离约为39m，其距离小于该两个排气筒之和，其共同排放的颗粒物进行等效排气筒计算。等效排气筒颗粒物排放速率为0.153kg/h，等效排气筒高度为23m，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中颗粒物（碳黑尘）的二级标准。 综上，本项目煅烧废气经“布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔”处理后二氧化硫、氮氧化物、颗粒物满足《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6 号）文件要求（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物排放浓度限值分别为200mg/m3、300mg/m3和30mg/m3），装料和包装等工序产生的粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中颗粒物（碳黑尘）的二级标准及无组织排放监控浓度限值。因此，项目废气治理措施可行。 5、废气环境影响分析结论 本项目所在区域大气环境质量现状为达标区，本项目各废气排放源均采取相应可行技术进行治理，净化后满足达标排放要求。综上，本项目大气环境影响可接受。 6、项目营运期废气监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）以及《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020），煅烧烟气在烟道上设采样平台和永久采样孔，安装在线监控装置，监测因子为颗粒物、SO2、NOx。烟气在线监测与当地环保部门联网。项目营运期废气监测计划如下。 表4-5 项目营运期废气监测计划 类别 监测污染物 监测点位 排放口类型 排放限值mg/m3 监测频次 废气 颗粒物 煅烧废气排放口 DA002 排气筒 主要排放口 《湖南省工业炉窑大气 污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6 号） 中标准限值 30 自动监测 二氧化硫 200 氮氧化物 300 颗粒物 装料、包装废气排放口 DA001 排气筒 一般排放口 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准 18 半年 颗粒物 无组织 周界外浓度最高点 / 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值 肉眼不可见 半年 二氧化硫 / 0.40 半年 二、废水环境影响和保护措施 本项目生产用水主要为产品冷却用水和废气处理用水。其中产品冷却为间接冷却，间接冷却废水为净水，采用冷却塔机械通风冷却后循环使用，不外排；废气处理废水经沉淀池沉淀后循环使用，不外排。因此，本项目废水主要为生活污水。 本项目生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准（氨氮参照污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 -2015)）及岳阳县工业集中区污水处理厂进水水质要求后排入园区污水管网，进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理。 （1）管网建设配套性可行性 本项目所在区域为岳阳县工业集中区污水处理厂的纳污范围，项目所在区域通往岳阳县工业集中区污水处理厂的排污管网已全部建成。 （2）接管水量可行性 本项目建成后废水排放量为3.48m3/d，岳阳县工业集中区污水处理厂第一期工程规模为5000m3/d，于2018年6月底完工，已投入使用。采用A2/O氧化沟+紫外线（UV）消毒池的处理工艺，尾水于新墙河铁路桥下排入新墙河，园区现有企业废水排放总量约为3300t/d。本项目生活污水排放量约为3.48t/d，污水处理厂剩余可接纳污水量远大于本项目新增废水排放量，因此项目废水排入岳阳县工业集中区污水处理厂可行。 （3）接管水质达标可行性 本项目废水为生活污水，经隔油池、化粪池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准（氨氮参照污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 -2015)）及岳阳县工业集中区污水处理厂进水水质要求。 综上，本项目通过管网接入岳阳县工业集中区污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 本项目外排废水污染物信息表情况见下表。 表4-6 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律性 污染治理设施 排放 口编 号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 pH、COD、BOD、SS、氨氮 岳阳县工业集中区污水处理厂 间歇 TW001 生活污水处理系统 隔油池、化粪池 DW001 ☑是 (否 ☑企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 表4-7 废水污染物排放执行标准表 序号 排放口编号 污染物种类 国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议 名称 浓度限值/(mg/L) 1 DW001 pH 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准（氨氮参照污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 -2015)）及岳阳县工业集中区污水处理厂进水水质要求 6~9（无量纲） COD 500 BOD5 300 SS 400 氨氮 45 总氮 70 总磷 8 动植物油 100 表4-8 废水污染物排放信息表（新建项目） 序号 排放口编号 污染物种类 排放浓度（mg/L） 日排放量（t/d ） 年排放量（t/a） 1 DW001 COD 50 0.0002 0.056 BOD5 10 0.00004 0.011 SS 10 0.00004 0.011 氨氮 5 0.00002 0.006 全厂排放口 合计 COD 0.056 BOD5 0.011 SS 0.011 氨氮 0.006 三、噪声环境影响和保护措施 1、噪声污染源强分析 项目营运期噪声源主要是机械性噪声和空气动力性噪声，源强约70～90dB(A)，其噪声设备声压级及拟采取措施情况见下表。 表4-9 项目噪声产生强度与污染控制措施 序号 设备名称 产生强度dB(A) 噪声控制措施 1 真空加料机 70~80 选择低噪声设备，安装消声器、设置于车间厂房内，利用车间厂房隔声降噪，绿化隔声，减震等。 2 固体冷却器 70~80 3 窑炉 80~85 4 风机 80~90 5 叉车、行吊 80~85 2、声环境影响预测 根据《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐的点声源预测模式。 1）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等声级贡献值，dB(A)； LAi——i声源在预测点产生的A声级，dB(A)； T——预测计算的时间段，S； ti——声源在T时间段内的运行时间，S。 2）预测点的预测等效声级（Leq）计算公式： 式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； Legb——预测点的背景值，dB(A)。 3）户外声传播衰减计算 距离源点r处的A声级的计算公式为： Lp（r）=Lp（r0）-（AdiV+Abar+Aatm+Agy+Amisc） 式中：Lp（r）——距声源r处的A声级，dB； Lp（r0）——参考位置ro处的A声级，dB； AdiV——声波几何发散引起的A声级衰减量，dB； Abar——遮挡物引起的A声级衰减量，dB； Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量，dB； Agy——地面效应衰减量，dB； Amisc——其他多方面效应，dB； 本次评价不考虑Agy、Aatm、Amisc。根据《环境影响评价技术导则声环境》（HJ2.4-2021），厂界噪声选择贡献值作为评价量，敏感目标以所受的噪声贡献值与背景噪声值叠加后的预测值作为评价量。本项目噪声影响预测的各受声点选择在距离噪声源较近的厂界，主要分析东厂界（距离最近噪声源30m）、南厂界（距离最近噪声源15m）、西厂界（距离最近噪声源10m）、北厂界（距离最近噪声源25m）。根据项目设备的布置，综合考虑距离衰减以及墙体的阻隔，利用上述噪声预测公式，采用环安科技的NoiseSystem评价系统，预测点的昼间、夜间噪声的预测结果见下表。 表4-10 声环境预测评价结果 单位：dB(A) 序号 预测点 时间 贡献值 背景值 预测值 标准值 是否达标 1 东厂界 昼间 52.2 / 52.2 65 达标 夜间 52.2 / 52.2 55 2 南厂界 昼间 53.3 / 53.3 65 夜间 53.3 / 53.3 55 3 西厂界 昼间 54.2 / 54.2 70 夜间 54.2 / 54.2 55 4 北厂界 昼间 52.7 / 52.7 70 夜间 52.7 / 52.7 55 项目建成投产后，根据上述预测结果可知，项目东、南厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求，西、北厂界能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准限值要求，对声环境影响不大。 为进一步减少项目运行对区域声环境的影响，本环评建议企业落实以下几点噪声防护措施： 1）选用低噪声设备，采取合理安装工艺，并适当进行减振和降噪处理，合理布置噪声源，高噪声设备尽量远离西北面居民点，生产厂房采用封闭式结构，门窗采用隔声效果显著的材料和结构方式。 2）加强设备维护和保养，对生产设备定期检查与维护，使设备保持良好的运行状况，适时添加润滑油，减少运转时产生的噪声。 3）加强厂区绿化，在厂界及车间外，结合厂区绿化，种植一些吸尘、消声效果较好的常绿乔木和灌木。 3、噪声监测计划 项目营运期噪声监测计划见下表。 表4-11 项目营运期噪声监测计划 监测点位 监测因子 监测频率 厂界四周外1m 等效连续A声级 每季度1次，每次监测2天，昼夜各1次 四、固废环境影响分析和保护措施 1、固体废物产生情况 本项目产生的固体废物主要有脱硫渣、废坩埚、除尘器除尘灰、废包装材料、废机油，以及员工日常生活产生的生活垃圾，其中废机油属于危险废物。 （1）危险废物 项目生产过程中使用润滑油、空压机油对生产机械设备进行维修养护，产生的废机油为危险废物，废物类别为HW08，危险废物代码为900-217-08，产生量约为0.05t/a，暂存于项目危废暂存间，定期委托有资质单位处置。 （2）一般工业固废 1）除尘器除尘灰 项目生产过程中会产生粉尘，除尘器收集的粉尘量约为115.14t/a，收集的除尘灰返回本项目生产工序使用，不外排。 2）废坩埚 项目生产过程中使用的坩埚有一定破损率，类比调查同行业数据，破损率约为10%，则废坩埚产生量为800个/a，为一般固废，收集后存放于一般固废暂存间，作为建材原料外售。 3）脱硫渣 本项目脱硫装置会产生一定量的脱硫渣，根据物料衡算，脱硫渣产生量约为65t/a（含水率以70%计），脱硫渣主要成分为石膏（硫酸钙），收集后存放于一般固废暂存库，作为建材原料外售（石膏可用于石膏板等建材生产）。 4）废包装材料 根据建设单位提供的资料，包装废料产生量约为0.5t/a，该部分固废为一般固废，收集后外售。 （3）生活垃圾 项目劳动定员30人，生活垃圾产生系数按1kg/人•d 计，则生活垃圾产生量为9.6t/a。生活垃圾由垃圾桶集中收集后，交由当地环卫部门统一清运处理。 表4-12 固体废物产生及去向情况汇总表 序号 名称 性质 代码 产生量（t/a） 产生工序 处理处置措施 1 除尘灰 一般工业固废 060-999-66 115.14 除尘 返回生产中 2 废坩埚 一般工业固废 900-999-99 800个/a 煅烧工序 存放于一般固废暂存间，作为建材原料外售 3 脱硫渣 一般工业固废 441-999-65 65 烟气处理 4 废包装材料 一般工业固废 223-999-07 0.5 原料拆包 存放于一般固废暂存间，外售 5 废机油 危险废物 900-217-08 0.05 设备维护 危险废物暂存间暂存，委托有资质的单位处置 6 生活垃圾 生活垃圾 / 9.6 生活办公 垃圾桶集中收集后交由当地环卫部门统一清运处理 2、固体废物环境管理 （1）生活垃圾：厂区内员工日常生活产生的生活垃圾，垃圾桶暂存，定期交由环卫部门统一清运。 （2）一般固体废物环境管理 一般工业固体废物应执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）、《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）中的有关规定： 1）产生工业固体废物的单位应当建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。 禁止向生活垃圾收集设施中投放工业固体废物。 2）产生工业固体废物的单位委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，在合同中约定污染防治要求。 3）产生工业固体废物的单位应当向所在地生态环境主管部门提供工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等有关资料，以及减少工业固体废物产生、促进综合利用的具体措施，并执行排污许可管理制度的相关规定。 本项目拟在车间东北面设置一般固废暂存间（面积130m2）收集生产过程中产生的一般固废，各类废物分类收集、定点堆放在车间内的一般固废暂存间，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场所应满足如下要求。 ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）危险废物环境管理 本项目租赁安达公司8m2的储物间建设危废暂存间，位于车间南面。其建设应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597）及其修改单的规定，做好防风、防雨、防晒、防渗漏“四防”措施，具体要求如下： 1）危废暂存间建设要求 项目产生的危险废物必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013 年修订）要求，对危险废物暂存间进行防风、防雨、防渗等措施，具体情况如下： a、危险废物暂存间采用仓库式设计，库内地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。基础和裙脚必须防渗，防渗层为至少1m厚的粘土层（渗透系数≤10-7cm/s），或2mm厚的高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其它人工材料（渗透系数≤10-10cm/s）。 b、危险废物暂存间周边应设计建造径流疏导系统，保证能防止50年一遇的暴雨不会流入到危险废物暂存间内。 c、危险废物暂存间内设置废水导排管道或渠道； d、设施内要有安全照明设施和观察窗口。 e、应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。 f、不同种类危险废物应有明显的过道划分，墙上张贴危废名称，液态危废需将盛装容器放至防泄漏托盘内并在容器粘贴危险废物标签，固态危废包装需完好无破损并系挂危险废物标签，并按要求填写。 2）贮存容器 ①应当使用符合标准的容器盛装。 ②装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。 ③装载危险废物的容器必须完好无损。 ④盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。 3）贮存设施的运行与管理 ①危险废物贮存前应进行检验，确保同预定接收的危险废物一致，并登记注册。 ②必须定期对所贮存的危险废物包装容器及贮存设施进行检查，发现破损，应及时采取措施清理更换。 ③必须按照国家有关规定制定危险废物管理计划，并向所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报危险废物的种类、产生量、流向、贮存、处置等有关资料。 ④须做好危险废物管理纪录，记录上应注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称，并对各类固废分类堆存。危险废物管理纪录需保留3年。 ⑤贮存场所应设置警示标志，危废的容器和包装物必须粘贴危废识别标志，配备称重设备。 ⑥危险废物在转运过程中须严格执行《危险废物转移管理办法》，危险废物产生单位在转移危险废物前，须按照国家有关规定报批危险废物转移计划；经批准后，产生单位应当向移出地环境保护行政主管部门申请领取联单。产生单位应当在危险废物转移前三日内报告移出地环境保护行政主管部门，并同时将预期到达时间报告接受地环境保护行政主管部门。 综上所述，项目所产生的固体废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 五、土壤、地下水环境影响分析 本项目厂区和车间地面均采取防腐防渗措施。本项目产生的一般工业固废均为固体；危机油桶放置于防渗漏托盘暂存于危废暂存间内，储存量较少，危废暂存间地面采取防腐防渗措施。因此，本项目建成投产后基本不存在地下水、土壤污染途径。 六、生态环境影响分析 本项目为产业园区内建设项目，且无新增用地，因此本项目建设基本不会对生态环境造成影响。 七、环境风险 （1）危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 本项目涉及环境风险物质为天然气和废机油，风险物质数量与临界量比值情况如下表所示。 表4-13 本项目环境风险物质数量与临界量比值 序号 危化品名称 实际量q（t） 临界量Q（t） q/Q 1 废机油 0.05 2500 0.00002 2 天然气（管道） 0.01 10 0.001 合计 0.00102 说明：天然气存在于输送管道内，厂区无暂存。 则本项目环境风险物质最大存在总量与临界量比值为0.00102（Q＜1），根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 （2）环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。 表4-14 评价工作等级划分 环境风险潜势 Ⅳ、Ⅳ+ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作等级 一 二 三 简单分析 注：是相对于详细评价工作而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明，详见导则附录 A。 由上表分析可知项目环境风险潜势为I，对照上表确定项目风险评价等级为简单分析。 建设项目环境风险简单分析可参照本标准进行风险识别、源项分析和对事故影响进行简要分析，提出防范、减缓和应急措施。 表4-15 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年加工20000吨锂电池负极材料低温碳化项目 建设地点 湖南省 岳阳县 岳阳高新技术产业园 荣新路10号 地理坐标 经度 113°8′25.112″ 纬度 29°7′37.395″ 主要危险物质及分布 本项目风险物质主要为天然气、废机油。天然气无储存，分布于厂区天然气管道内。废机油储存于危废暂存间。 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 1、天然气泄漏引发火灾事故，燃烧释放出多种有毒废气，主要对厂内建筑物和人员构成潜在危害。因燃烧释放有害物质较多，发生火灾产生的废气会对周围大气环境造成影响；灭火过程产生消防废水，如果消防废水处理不当径流进入周边地表水，会对地表水造成污染，同时消防废水渗入土壤、地下水后会对土壤环境产生不利影响； 2、若项目在储存、运输过程中发生物料泄漏，下渗会对地下水、土壤造成污染； 3、当废气治理措施发生故障时，粉尘将无序排放，沉降到周边土壤和地表水中，将对土壤和地表水体造成一定影响。 风险防范措施要求 1、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道； 2、企业加强监管监控，设备定期维护和保养；车间和危废暂存间等做好防渗防漏措施；加强废气和废水处理设施维护。 3、采取有效的除尘措施，严禁吸烟及明火作业；在生产车间设置粉尘感应装置；生产车间必须严格按照防爆技术等级进行设计；定期清理车间散落粉尘，防止粉尘飞扬和聚集。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）及工程性质分析，本项目 Q<1，项目环境风险潜势为 I，开展简单分析。根据本环评分析，项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。 八、环保投资 本项目工程总投资为10000万元，环保投资估算为56万元，占工程总投资的0.56%。 表4-16 项目环保投资估算一览表 类别 环保设施 环保投资 （万元） 备注 废气 装料、包装粉尘：集气罩+布袋除尘器+ DA001排气筒（Φ0.5m，23m 高） 10 煅烧废气：布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔+DA002排气筒（Φ2m，23m高） 20 废水 生活污水：隔油池、化粪池预处理后排入岳阳县工业集中区污水处理厂 / 依托 固体废物 危废暂存间 1 间（8m2），危险废物暂存库严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及 2013 修改单要求进行防渗 2 垃圾桶、一般固废暂存间 1 噪声 基础减振、隔声、绿化 2 风险防范 配备各类灭火器、灭火物质等应急装备器材 1 环境监测 在线监控装置 20 合计 / 56 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 煅烧废气DA002 | 烟尘、SO2 和NOx | 布袋除尘+双碱法脱硫+脱硝塔+23m排气筒 | 《湖南省工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（湘环发〔2020〕6号）中标准限值 |
|  | 装料、包装粉尘 DA001 | 颗粒物 | 布袋除尘+23m排气筒 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准限值 |
|  | 无组织废气 | 颗粒物 | 布袋除尘 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16279-1996）表2标准 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油 | 经隔油池、化粪池处理后进入岳阳县工业集中区污水处理厂处理 | 《污水综合排放标准》（GB 8978-1996 ）三级标准（氨氮参照污水排入城镇下水道水质标准(GB/T 31962 -2015)）及岳阳县工业集中区污水处理厂进水水质要求 |
| 声环境 | 机械噪声 | 等效连续A声级 | 设备减振、厂房隔声 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类、4类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 危险废物主要是废机油，收集于危废暂存间暂存后交由有资质单位处理；一般固废主要为除尘灰、废坩埚、脱硫渣，除尘器除尘灰返回本项目生产工序使用，废坩埚、脱硫渣存放于一般固废暂存间，作为建材原料外售；生活垃圾定点收集，由园区环卫部门清运处理。 |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 地面硬化，采取相应的防渗防泄漏措施，对生产过程中产生的污染物进行有效处理处置 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1、厂房内设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全距离，并按要求设计消防通道； 2、企业加强监管监控，设备定期维护和保养；车间和危废暂存间等做好防渗防漏措施；加强废气和废水处理设施维护。 3、采取有效的除尘措施，严禁吸烟及明火作业；在生产车间设置粉尘感应装置；生产车间必须严格按照防爆技术等级进行设计；定期清理车间散落粉尘，防止粉尘飞扬和聚集。。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污许可管理制度 根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可管理办法（试行）》（环保部令第48号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（第11号令），本项目属“二十五、非金属矿物制品业30”中“70石墨及其他非金属矿物制品制造309-石墨及碳素制品制造3091（石墨制品、碳制品、碳素新材料），其他非金属矿物制品制造3099（多晶硅棒）”，属重点管理。 2、排污口规范化建设 根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔2006〕33 号）中规定： 一切新建、扩建、改建和限期治理的排污单位必须在建设污染治理设施的同时建设规范化排污口，并作为落实环境保护“三同时”制度的必要组成部分和项目验收的内容之一。因此，该项目必须要对其污染物排放口进行规范化设置。 按照国家环境保护部、湖南省生态环境厅关于对排放口规范化整治的统一要求，规范排污口，便于环境管理及监测部门的日常监督、检查和监测。首先排污口要立标管理， 设立国家标准规定的标志牌，根据排污口污染物的排放特点，设置提示性或警告性环境保护图形标志牌，一般污染源设置提示性标志牌，毒性污染物设置警示性标志牌。 （1）废气排放口 本项目排气筒排放口应按照环境监测规定和技术规范的要求，设计、建设、维护永久采样口，采样测试平台和排污口标志。 （2）噪声源 按有关规定对噪声源进行治理，并在外界声环境影响最大处设置标志牌。 （3）固体废物临时堆放场 一般工业固体废物和生活垃圾应设置专用堆放场地，采取防治扬尘措施；危废必须设置专用堆放场地，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。 （4）设置标志牌 企业按要求设置规范制作的环境保护图形标志牌，企业排污口分布图由岳阳市环境监理部门统一绘制。一般污染物排污口（源），设置提示式标志牌，有毒、有害污染物的排污口设置警告式标志牌。 标志牌设置位置在排污口（采样点）附近且醒目处，高度为标志牌上缘离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。 规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施， 建设单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，如果需要变更的必须报环境监理部门同意并办理变更手续。 3、自行监测要求 本项目拟对煅烧废气总排放口设置自动监测系统，自动监测项目包括颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，符合《排污许可证申请与核发技术规范 石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119-2020）要求。自动监测系统须联网，并做好日常运行维护。 4、项目竣工环境保护验收 建设项目竣工环境保护企业自行验收工作程序： （1）在建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。 （2）建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。 （3）为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。 （4）验收报告编制完成后，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式公开验收报告，验收报告以及其他档案资料存档备查。 |

# 六、结论

本项目符合国家产业政策和规划要求，选址可行，平面布局基本合理，所在地环境质量现状基本满足环境功能要求；拟采用的各项污染防治措施经济、技术可行，可将各类污染因素的环境影响控制在环境可接受的程度和范围内。在建设单位认真落实各项污染防治措施、确保环保设备长期稳定正常运行，严格执行“三同时”制度、实现污染物达标排放的情况下，从环保角度分析，本项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 二氧化硫 | 0 | 0 | 0 | 0.95t/a | 0 | 0.95t/a | 0 |
|  | 氮氧化物 | 0 | 0 | 0 | 4.06t/a | 0 | 4.06t/a | 0 |
|  | 颗粒物 | 0 | 0 | 0 | 1.399t/a | 0 | 1.399t/a | 0 |
| 废水 | 生活污水 | 0 | 0 | 0 | 1113.6t/a | 0 | 1113.6t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 除尘灰 | 0 | 0 | 0 | 115.14t/a | 0 | 115.14t/a | 0 |
|  | 废坩埚 | 0 | 0 | 0 | 800个/a | 0 | 800个/a | 0 |
|  | 脱硫渣 | 0 | 0 | 0 | 65t/a | 0 | 65t/a | 0 |
|  | 废包装材料 | 0 | 0 | 0 | 0.5t/a | 0 | 0.5t/a | 0 |
| 危险废物 | 废机油 | 0 | 0 | 0 | 0.05t/a | 0 | 0.05t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

洗沙