# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年产7200吨PVC颗粒生产项目

建设单位（盖章）： 岳阳恒源晟达新材料科技有限公司

编制日期：   2023年2月

中华人民共和国生态环境部

目录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	13

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	20

四、主要环境影响和保护措施	27

五、环境保护措施监督检查清单	42

六、结论	46

附表	47

附件：

附件1：项目备案证明

附件2：项目租赁合同

附件3：公司营业执照

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：项目环境保护目标示意图

附图4：项目周边水系图

附图5：监测布点图

附图6：场地现状图

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年产7200吨PVC颗粒生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2302-430621-04-01-443771 |
| 建设单位联系人 | 彭剑东 | 联系方式 | 18173089926 |
| 建设地点 | 岳阳市岳阳县岳阳高新技术产业园创新创业基地A栋1层 |
| 地理坐标 | （ 113 度 9分48.723秒， 29 度6分36.641 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C2929塑料零件及其他塑料制品制造 | 建设项目 行业类别 | 二十六、53 塑料制品业292其他（年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革局 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 5500 | 环保投资（万元） | 30 |
| 环保投资占比（%） | 0.54% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是 | 用地（用海） 面积（m2） | 2000 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函【2020】141号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 表1-1 规划环境影响评价情况一览表 规划环评名称 召集审查机关 审查文件名称 文号 《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 湖南省生态环境厅 关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书的批复 湘环评函[2021]40号 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、与岳阳高新技术产业园区规划符合性分析 岳阳高新技术产业园区位于岳阳县城区东部，前身为岳阳县生态产业园，2012年经湖南省人民政府批准成为县级工业集中区(湘政办函[2012]187号)，2012年园区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复(湘环评[2012]281号)，2014年园区调扩区规划环评获得原湖南省环境保护厅批复(湘环评[2014]127号)，2015年经湖南省人民政府批准成为岳阳高新技术产业园区(湘政函[2015]81号)，2021年园区调区扩区规划环评获得湖南省生态环境厅的批复(湘环评函[2021]40号)。 （1）调整后规划用地范围 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2021-2025)环境影响报告书》内容，本次调区扩区规划范围如下： 主区 原《中国开发区审核公告目录》（2018年版)核准范围称为主区：将主区林冲路以西面积189hm2调出，不再进行工业开发；将主区核准范围外以东、中部以北和以南的部分区域共计面积458.75hm2纳入扩区范围。调扩区后主区范围：东至林科所燎原村植山和方杨片一线，南至兴园村刘介章燎原村植山和方杨片一线，西至林冲路武广高铁线，北至东方村易家组城南大道一线，调区扩区后的规划面积727.75hm2。 洪山洞片区 将长湖乡洪山洞片区面积188 .2.5hm2纳入扩区范围，设为洪山洞片区。洪山洞片区范围：东至107国道酉侧，南至长湖村李子角，西至长湖村千公塘，北至亚泰陶瓷公司北侧，规划面积188 25hm2。 调区扩区后总体方案 本次调区扩区规划实施后，岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，为“一园两区”，调区扩区后规划总用地面积916hm2，其中城镇建设用地面积910.23hm2，区域交通设施用地5.77hm2。 本项目位于调区扩区后的岳阳高新技术产业园区主区。园区主区目前分为生物医药产业园、新材料产业园、机械制造业产业园、电子信息、物流园等片区，本项目位于生物医药产业园片区。 （2）调整后的环境准入清单 表1-2 岳阳高新技术产业园环境准入清单符合性 类别 内容 本项目 环境准入行业正面清单 推荐产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27 医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34 通用设备制造业；C35 专用设备制造业；C367 汽车零部件及配件制造；C38 电气机械和器材制造业；C39 计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283 生物基材料制造；C331 结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63 电信、广播电视和卫星传输服务，I65 软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59 装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外） 本项目不包括在环境准入行业正面清单内 环境准入行业负面清单 禁止类 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594 危险品仓储。 不属于 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。 不属于禁止行业；项目不产生废水，废气不涉及重金属污染物和持久性有机污染物；同时本项目采用的工艺装备和产品不属于《环境保护综合名录（2021年版）》中高污染高风险产品和工艺类型；项目不涉及表面处理工艺 淘汰类 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序的表面处理工艺的企业 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。 综上，本项目属于塑料制品行业，不属于园区主区产业定位的行业负面清单项目，利用现有项目闲置的厂房进行生产，不新增用地，符合园区规划。 二、与规划环境影响评价符合性分析 依据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见（湘环评函〔2021〕40号）相符性分析见下表。 表1-3 岳阳高新技术产业园环境准入清单符合性 序号 园区规划及批复要求 项目情况 是否符合 1 (一）严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控,控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。 本项目位于园区的南部，不位于主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区，产生的颗粒物和少量的挥发性有机废气经布袋除尘器、挥发性有机物处理设施等设施处理后，不会对周边环境产生影响。 符合 2 (二)严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。 本项目属于塑料制品行业，不属于园区禁止类以及限制类产业 符合 3 (三）落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》( GB18918-2002）一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准）之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。 项目不属于水型污染企业，外排废水主要为生活污水，经园区污水管网排入园区污水处理厂达标处理，最终排入新墙河； 粉尘废气与有机废气经布袋除尘设施、挥发性有机物处理设施处理后由排气筒排放 符合 4 (四）完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。 本项目将结合《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），对项目营运期各环境要素制定监测计划。 符合 5 (五）强化风险管控，严防园区环境事故。建立健全园区环境风险管理工作长效机制，加强园区环境风险防控、预警和应急体系建设。落实环境风险防控措施，及时完成园区环境应急预案的修订和备案工作，推动重点污染企业环境应急预案编制和备案工作，加强应急救援队伍、装备和设施建设，储备必要的应急物资，有计划地组织应急培训和演练，全面提升园区环境风险防控和环境事故应急处置能力。重点做好生物医药企业的环境风险防控。 本项目将严格落实报告提出的环境风险管控措施。 符合 6 (六）做好周边控规，落实拆迁安置计划。严格做好控规，杜绝在规划的工业用地上新增环境敏感目标。确保园区开发过程中的居民拆迁安置到位，防止发生居民再次安置和次生环境问题。园区管委会与地方政府应共同做好控规，主产业片区东南部的生物医药产业区周边不新建居民区、学校、医院等环境敏感建筑或生态敏感区，对于项目环评设置防护距离和拆迁要求的，要确保予以落实。 项目利用已建成厂房进行建设，厂房周边未新增环境敏感目标。项目产生污染物的车间布局远离附近居民点，做到尽可能对居民减少影响。 符合 7 (七）做好园区建设期生态保护。园区开发建设过程中尽可能保留自然山体,施工期对土石方开挖、堆存及回填要实施围挡、护坡等措施，裸露地及时恢复植被，防止水土流失，杜绝施工建设对地表水体的污染。 项目利用已建成厂房进行建设，无土建工程，不存在水土流失等现象。 符合 |
| 其他符合性分析 | （1）产业政策符合性分析 本项目为PVC塑料颗粒制造，年产PVC颗粒约为7200吨，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》修订版（中华人民共和国国家发展和改革委员会令[2013]第 21 号），本项目不属于限制和淘汰类，属于允许类，符合国家产业政策。 （2）选址合理性分析 本项目位于岳阳高新技术产业园创新创业基地A栋1层，利用已建成厂房进行建设，不新增用地。项目运营过程中产生的生活污水预处理后排入园区管网， 项目地常年主导风向为东北偏北，主要环境保护目标位于项目地西侧及北侧，不在项目主导风向的下风向，废气对周围环境及其环境保护目标影响较小。项目生产过程中产生的噪声，通过隔声、减震等措施后，厂界及环境保护目标均达标，不会对周边声环境及环境保护目标产生明显影响，项目产生的“三废”经处理后均达标排放，不改变区域环境功能级别。 综上所述，项目选址符合规划要求，平面布局合理，符合环境功能区划，与周围环境相容，满足“三线一单”要求。因此，该项目选址是可行的。 （3）与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行 2022年版）》相符性分析 本项目为塑料制品行业，且位于岳阳高新技术产业园已建成厂房内，不新增用地，项目废水废气均得到了妥善处置，根据《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行 2022年版）》文件第三条至第十七条规定，本项目并未在自然保护区、一级饮用水源保护区、二级饮用水源保护区、水产资源保护区，且不属于实施细则禁止行业类型。 综上所述，本项目的建设与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行 2022年版）》相符 （5）与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 表1-4 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求表 序号 防治技术政策要求 本项目建设内容 相符性 1 源头和过程控制 含VOCs产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放 本项目有机废气经集气罩微负压收集后进入废气处置系统处理。 相符 2 末端治理与综合利用 对于含低浓度VOCs的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放 项目含VOCs的废气经过废气处理设施处理达标后排放 相符 3 恶臭气体污染源可采用生物技术、等离子体技术、吸附技术、吸收技术、紫外光高级氧化技术或组合技术等进行净化。净化后的恶臭气体除满足达标排放的要求外，还应采取高空排放等措施，避免产生扰民问题。 有机废气废气经过碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附装置处理后达标排放 相符 4 运行与监测 鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果 本评价参照排污许可核发技术规范要求，制定了VOCs自行监测计划 相符 5 企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行 项目投产运营后，建设单位将建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，定期进行检修维护，确保设施的稳定运行 相符 6 当采用吸附回收(浓缩)、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练 本项目使用喷淋、活性炭吸附等措施进行末端治理，要求建设单位编制本单位突发环境事件应急预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练 相符 通过上表分析，项目基本符合《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》相关要求。 （6）环境相容性分析 本项目租赁创新创业基地A栋1楼进行生产，项目所在建筑共3层，建筑面积约6000平面，二楼及三楼目前暂未入驻企业。项目东侧为湖南岳邦新材料有限公司，西侧为武广高速，北侧南侧也是工业厂房，周边无学校医院等，由环境影响章节预测结果可知，本项目各项污染物的排放浓度可达标，故本报告认为项目周边对本项目无明显的环境制约因素。项目在落实各项污染防治措施后，对周围环境的影响可以控制在国家有关标准和要求的允许范围以内。 （7）“两高”项目符合性分析 本项目为塑料零件及其他塑料制品制造业，依据《湖南省“两高”项目管理名录》，本项目不属于“两高”项目。 （8）“三线一单”符合性分析 “三线一单”即生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和生态环境准入清单。 1）生态保护红线 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号），生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，除受自然条件限制、确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严控各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目位于岳阳县荣湾镇岳阳高新技术产业园区，不在生态红线范围内，且不位于自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护地和其他需要特别保护等法律法规禁止开发建设的区域。因此，项目建设符合生态红线控制要求。 2）环境质量底线 项目所在地环境空气质量控制要求为《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准。地表水环境质量控制要求为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。声环境质量控制要求为《声环境质量标准》(GB3096-2008)3类标准。 根据岳阳县2021年环境空气现状监测统计结果，岳阳县环境空气常规监测点各监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，属于达标区。 本项目生活污水通过化粪池预处理后进入园区污水处理厂处理达标后最终排入新墙河。新墙河水质监测八仙桥断面各项水质指标均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求。 根据以上分析，评价范围内地表水、环境空气等现状监测指标基本满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区要求。因此，在落实本环评提出的相关环保措施后，本项目污染物排放不会对区域环境质量底线造成冲击。 3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目运营过程中不可避免会消耗一定量的电源、水资源，但本项目资源能源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 4）环境准入清单 项目位于岳阳高新技术产业园，在生态环境准入清单体系中，项目建设符合湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求。 表1-5 湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单符合性 管控维度 管控要求 相符性分析 空间布局约束 集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。 本项目不属于排水涉重金属及持久性有机物的企业 本项目不涉及化学反应，不属于原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业 企业周边50m内没有居住、商贸、文教用地，项目不属于限制气型污染和噪声影响大的企业 污染物排放管控 （2.1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排 （2.2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过45米的高架源，以及家具制造等VOCs排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （2.3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企 176 业和经营单位的日常环境监管。 （2.4）园区内相关行业及锅炉废气污染物排放标准满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.1）本项目厂区雨污分流，生活污水通过管网排入园区污水处理厂，雨水排入园区雨水管网。 （2.2）废气：项目排气筒不超过45米，本项目也不属于VOCs重点排放项目。 （2.3）本项目生产过程产生少量固体废物（废包装袋、废活性炭和生活垃圾等），一般工业固废及生活垃圾分类收集处理，危废交有资质单位处置，各项污染防治措施满足相应标准规范要求 （2.4）本项目不设置锅炉。 环境风险防控 （3.1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高 应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业， 应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。（3.3）建设用地土壤风险防控：将建设用地土壤环境管理要求纳入城市规划和供地管理，土地开发利用必须符合土壤环境质量要求；各类涉及土 地利用的规划和可能造成土壤污染的建设项目，依法进行环境影响评价。 （3.4）加强环境风险防控和应急管理。开展全市生态隐患和环境风险调查评估，从严实施环境风险防控措施；深化全市范围内医药等重点企业环 境风险评估，提升风险防控和突发环境事件应急处理能力。 （3.2）本项目将对严格落实报告提出的环境风险管控措施。 （3.3）本项目用地不属于土壤环境重点监管区域、地块、企业等用地，无需开展土壤环境状况调查评估。 资源开发要求 （4.1）能源：加快推进清洁能源替代利用，实施能源消耗总量和强度双控行动，推进集中供热和工业余热利用，关停拆除集中供热管网覆盖区域内的燃煤小锅炉、工业窑炉，鼓励发展天然气燃料锅炉。2020年的区域综合能耗消费量预测当量值为483400吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.610吨标煤/万元；2025年区域综合能耗消费量预测当量值为596900吨标煤，区域单位GDP能耗预测值为0.497吨标煤/万元，区域“十四五”时期能源消耗增量控制在113500吨标煤。（4.2）水资源：强化工业节水，根据国家统一要求和部署，重点开展化工等行业节水技术改造，逐步淘汰高耗水的落后产能，积极推广工业水循环利用，推进节水型工业园区建设。岳阳县2020年万元工业增加值用水量控制指标为32立方米/万元，万元国内生产总值用水量106立方米/万元。 （4.3）土地资源：以国家产业发展政策为导向，合理制定区域产业用地政策，优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限制类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。园区装备制造产业、生物医药产业、建筑家居及新材料产业、农产品加工产业土地投资强度标准分别为220万元/亩、270万元/亩、200万元/亩、190万元/亩。 （4.1）项目采用的设备均是低耗能设备，能源消耗低。 （4.2）项目不使用落后淘汰工艺，项目生产不消耗水。 （4.3）项目所在地位于岳阳高新技术产业园，用地性质为工业用地，符合土地总体规划。 综上，本项目与岳阳市“三线一单”及省级以上产业园区生态环境准入清单相符。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 2.1、项目由来及工程概况 PVC胶粒是基础工业原料，广泛用于电线电缆、消费电子、玩具、家俬、箱包等各行业，随着广东各制造行业向内地转移，许多行业相继落户长沙、湘潭、永州、娄底等地。但湖南PVC颗粒生产企业较少，有需求的厂商只能回到广东采购PVC颗粒，运费成本增加，时效性变差。故本公司投资5500万，于岳阳高新技术产业园新建2条PVC颗粒生产线，属于塑料零件及其他塑料制品制造业，依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，项目需编制报告表。具体建设内容如下： 表2-1 项目组成一览表 工程 名称 建设内容 备注 主体工程 PVC颗粒生产车间 位于项目厂房东南侧，面积约1000平方米 依托已建成厂房 辅助工程 办公区 位于项目厂房西南侧，面积约100平方米 依托已建成厂房，分区自行 设置 员工休息区 位于项目厂房西侧中部，共三间，总面积约80平方米 储运工程 危废暂存间 建筑面积为10m2，位于项目厂房西北侧 依托已建成厂房， 分区自行 设置 一般固废暂存间 建筑面积为10m2，位于项目厂房西北侧 原辅材料贮存 位于项目厂房东北侧，占地面积为400m2。 成品储存区 位于项目厂房北侧中部，占地面积为400m2。 依托工程 本项目岳阳高新技术产业区已建成厂房进行建设，并依托园区现有的给排水管网 / 环保工程 废气 粉尘废气：经集气罩收集后采用布袋除尘器处理后通过20米排气筒 (DA001) 排放（高出楼顶5米，总高度约20米）。 有机废气及氯化氢气体：经集气罩收集后采用碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附装置处理后 通过20米排气筒 (DA002) 排放（高出楼顶5米，总高度约20米）。未被收集的 VOCs 、颗粒物、氯化氢等经加强车间通风后无组织排放。 新建 废水 本项目生产过程中，员工生活污水依托园区已建设化粪池处置后排入园区管网。 / 噪声 选用低噪声设备、减震、隔声 新建 固废 员工产生的生活垃圾收集在垃圾箱内由环卫部门统一处理；生产过程中产生的边角余料、不合格产品外售或综合利用；废活性炭、喷淋水等委托有资质单位处理。 新建 公用工程 供水 园区供水 / 供电 园区供电 / 循环水 一座20m3的循环水池，一座5m3的冷却水塔，循环水能力1m3/h 新建 供热 生活及生产用热均为电加热 / 2.2、项目主要设备 本项目使用的主要设备见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号 名称 规格型号 数量及单位 备注 1 混料机 / 2台 使用电能 2 塑料造粒机 / 2台 使用电能 3 冷热混机组 SRL500/1000 2台套 使用电能 4 色选机 / 2台 使用电能 5 螺旋上料机 DTC1000 2台 使用电能 6 风选机 电功率4kw 2台套 使用电能 7 锥形双螺杆挤出机 SJZ92/188 2台 使用电能 8 切粒机 电功率3kw 2台 使用电能 产能匹配性简述：本项目拥有产线2条，总的设备数量如上表，年运营时间为7200小时，依据业主提供的设备采购单及相关资料，PVC颗粒产线实际生产时间为6300小时，PVC颗粒产中锥形双螺杆挤出机的最大设计产能为600kg/h，故本项目能够达到的设计产能为600kg/台套·小时，设计产能约为7560吨/年，实际产能可达到设备设计产能的95%，依据上述设备清单的具体参数，可知本项目拥有的PVC颗粒产线的产能效率可满足生产需求 2.3、项目主要原辅材料消耗 本项目主要原辅材料耗量详见表2-3。 表2-3 项目主要原辅材料消耗表 类型 名称 形态 单位 最大暂存量 年用量 包装规格 来源 原辅料 PVC树脂 固态、粗颗粒状 t/a 200 5556 50kg/袋 市场购买（不得购买再生料） 助剂 固态、粗颗粒状 t/a 1 7.2 50kg/袋 市场购买，主要为石蜡、硬脂酸 碳酸钙 固态、丝状 t/a 10 1400 50kg/袋 市场购买 偏苯三酸三辛酯 液态 t/a 5 60 200kg/桶 市场购买 对苯二酸二辛酯 液态 t/a 5 32 200kg/桶 市场购买 环氧大豆油 液态 t/a 5 150 200kg/桶 市场购买 钙锌稳定剂 固态 t/a 5 60 50kg/袋 市场购买 色母粒 固态 t/a 1 10.8 50kg/袋 市场购买 阻燃剂 固态 t/a 1 8 50kg/袋 市场购买 其他 其他能源资源 水 m3/a 134 / 市政供水 电 万Kwh/a 20 / 市政供电 活性炭 t/a 6.95 / 市场购买 氢氧化钠溶液（20%） m3/a 12 / 市场购买 部分原辅料性质如下表 表 2-4 项目原辅料理化性质表 序号 原料名称 理化性质 1 PVC 树脂 PVC 树脂是一个极性非结晶性高聚物，分子之间有较强的作用力，是 一个坚硬而脆的材料，抗冲击强度较低。PVC 树脂物理外观为白色粉 末，无毒、无臭。相对密度 1.35~ 1.46 ，折射率 1.544 (20℃) 不溶于水， 汽油，酒精和氯乙烯，溶于丙酮，二氯乙烷，二甲苯等溶剂，化学稳定 性很高，具有良好的可塑性。除少数有机溶剂外，常温下可耐任何浓度 的盐酸、90%以下的硫酸、50~60%的硝酸及 20%以下的烧碱，此外， 对于盐类亦相当稳定；PVC 在火焰上能燃烧并放出 HCl ，但离开火焰 即自熄，是一种“自熄性” 、“难燃性”物质。 2 碳酸钙 是一种无机化合物，CaCO3 俗称：灰石、石灰石、石粉、大理石等。主 要成分：方解石，是一种化合物，呈中性，基本上不溶于水，溶于盐酸。 它是地球上常见物质，存在于霰石、方解石、 白垩、石灰岩、大理石、 石灰华等岩石内，亦为动物骨骼或外壳的主要成分。碳酸钙是重要的建 筑材料，工业上用途甚广。碳酸钙是由钙离子和碳酸根离子结合生成的， 所以既是钙盐也是碳酸盐。碳酸钙相对密度 2.71 。825~896.6℃分解， 在约 825℃时分解为氧化钙和二氧化碳。熔点 1339℃ ，10.7MPa 下熔点 为 1289℃。 3 偏苯三酸三 辛酯 透明油状液体，是一种耐热和耐久主增塑剂，兼具聚酯增塑剂和单体增 塑剂的优点，相溶性、加工性、低温性亦较聚酯增塑剂为优。电性能优 良。偏苯三酸三辛酯分子式 C33H54O6，溶解性：微溶于水，可溶于乙醚、 丙酮等大多数有机溶剂。结晶点：≥ -46℃ ，沸点：258℃/0. 13kPa ，折射 率 (20℃) ：1.482~1.488 ，粘度 (25℃) ：210 mPa·s。主要用于 105℃ 级耐热 PVC 电线电缆料，医疗器械，食品包装， 以及耐热和耐久性的板材、片材、密封垫等制品。 4 对苯二酸二 辛酯DOTP 分子式:C24H38O4，性状为淡黄透明油状液体、无色透明油状液体，是聚 氯乙烯 (PVC) 塑料用的一种性能优良的主增塑剂。用途：作为增塑剂 广泛用于软质聚氯乙烯及电缆料中，具有挥发性低、低温柔软性好、耐 水、耐油等特点。 由于 DOTP 不含邻苯二甲酸盐，不在欧盟及其他国 家限制使用的 16 种含邻苯二甲酸增塑剂范围内，因此，是一种优良的环保型增塑剂。 5 环氧大豆油 环氧大豆油是用大豆油经过氧化处理后制得的一种化工产品，常温下为 浅黄色粘稠油状液体，是一种使用广泛的聚氯乙烯无毒增塑剂兼稳定 剂：与 PVC 树脂相容性好，挥发性低、迁移性小。具有优良的热稳定 性和光稳定性，耐水性和耐油性亦佳，可赋予制品良好的机械强度、耐 候性及电性能，且无毒性，是国际认可的用于食品包装材料的化学工艺 助剂 。分子式为 C57H106O10 ，分子量约 1000 ，熔点-3℃ ，沸点 150℃ (0.5Kpa) ，粘度：325mpa·s ，折光率： 1.473 (25℃) 。该品可用于 所有的聚氯乙烯制品。如各类食品包装材料、医用制品、各种薄膜、片 材、管材、冰箱封条、人造革、地板革、塑料壁纸、电线电缆及其它日 用塑料制品等。 6 钙锌稳定剂 钙锌稳定剂由钙盐、锌盐、润滑剂、抗氧剂等为主要组分采用特殊复合 工艺而合成。它不但可以取代铅镉盐类和有机锡类等有毒稳定剂，而且 具有相当好的热稳定性、光稳定性和透明性及着色力。实践证明，在 PVC 树脂制品中，加工性能好，热稳定作用相当于铅盐类稳定剂，是一种良好的无毒稳定剂。 7 色母粒 是指由高比例的颜料或添加剂与热塑性树脂，经良好分散而成的塑料着 色剂，其所选用的树脂对着色剂具有良好的润湿和分散作用，并且与被 着色材料具有良好的相容性。色母粒着色是先进最普遍采用的塑料着色 法。 8 石蜡 石蜡是从石油、页岩油或其他沥青矿物油的某些馏出物中提取出来的一 种烃类混合物，无臭无味，为白色或淡黄色半透明固体。其主要成分是 固体烷烃，主要成分的分子式为 CnH2n+2 ，其中 n= 17~35 。石蜡是非晶 体 (无严格的熔点、沸点) ，在 47℃-64℃熔化，沸点约 300℃-550℃， 密度约 0.9g/cm3 。石蜡不与常见的化学试剂反应，但可以燃烧。 9 硬脂酸 硬脂酸主要是从动、植物油脂中得到的固体脂肪酸，主要成分为硬脂酸 (C18H36O2)与棕榈酸(C16H32O2)。纯品为带有光泽的白色柔软小片。硬脂 酸广泛应用于 PVC 塑料管材、板材、型材、薄膜的制造。是 PVC 热稳 定剂，具有很好的润滑性和较好的光、热稳定作用。熔点：69.6；沸点： 376. 1℃(分解) 。相对密度：0.9408(20/4℃) 。微溶于冷水，溶于酒精、 丙酮，易溶于苯、氯仿、乙醚、四氯化碳、二硫化碳、醋酸戊酯和甲苯 等。工业品呈白色或微黄色颗粒或块，为硬脂酸与软脂酸的混合物，并 含有少量油酸，略带脂肪气味。主要用作助剂的原料及日用化工产品的 原料。 物料平衡见下表 表 2-5 物料平衡表 投入 (t/a ) 产出 (t/a ) PVC 树脂 5556 PVC 颗粒 7200 助剂 7.2 边角余料等 67.7 碳酸钙 1400 挥发性有机物 7.34 偏苯三酸三辛酯 60 粉尘 4.708 对苯二酸二辛酯 32 氯化氢 0.825 环氧大豆油 150 设备及包装中残余量 3.5 钙锌稳定剂 60 色母粒 10.8 阻燃剂 8 总计 7284 总计 7284 2.4、项目产品方案 本项目产品方案详见表2-6。 表2-6 项目主要产品一览表 名称 单位 年产量 备注 PVC颗粒 t 7200 2.5、公用工程 本项目给水、供电利用产业园已建设配套设施，给排水管道依托已建成厂区，并衔接园区管网。 2.5.1、给排水 （1）给水 项目给水引自园区自来水供水管网。管道呈环状布置，并按消防规范设置一定数量的室外地上式消火栓；室内生活给水系统用水就近从室外给水管接入，供水系统完善合理。 （2）排水 本项目实行雨污分流制。雨水经项目四周雨水沟收集后排入武广路的园区雨水管网。生活污水预处理后排入市政污水管网。 表2-7 项目各用水项目预计用水量汇总表 序号 用水区域 用水标准 数量 用水量 污水量 1 生活用水 15m3/人·a 16人 240m3/a 192m3/a（按用水量80%计算） 2 工业循环水 / / 14m3/a 用作塑料冷却水，循环使用，不外排 3 合计 254m3/a 192m3/a 项目水平衡图见图2-1。 图2-1项目水平衡图（单位m3/a） 2.5.2、供电 项目供电依托市政供电系统，供电可满足要求。 2.6、劳动定员及工作制度 项目劳动定员16人，日运营24小时，年运营300天。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 2.7施工期 本项目施工期主要是对循环水系统、废气处理系统、生产车间进行施工，并对设备进行安装调试，施工过程会产生施工扬尘废气、噪声、建筑垃圾、施工废水等。 图2-2 施工期工艺流程及产污节点图 2.8运营期 图2-3 生产工艺流程图 工艺流程及产排污环节说明： ①混料：将外采购的 PVC 树脂、碳酸钙、偏苯三酸三辛酯、对苯二酸二辛酯、环氧大豆 油、钙锌稳定剂、色母粒、阻燃剂和助剂等原料按照比例经人工投入混料机中，因树脂粉及碳酸钙均为粉状原料，投料过程会产生散落粉尘；粉尘主要产生于混料机投料口和混合完成后粉料出料位置。配好的物料在混料机内主要是简单的物理混合，混料过程密闭； ②加热挤出：通过造粒机组对混合后的原材料进行加热，通过出料孔挤出料条，采用电加热至175℃左右。此工序产生挤出废气，废气主要成分为有机废气 (VOCs)、氯化氢 ； ③冷却：挤出的 PVC料条通过冷水槽直接冷却后进入造粒切粒环节； ④造粒切粒：依据不同客户的需求，对PVC料条造粒，切粒，入库出售 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目租赁现有空厂房，不存在原有污染情况。项目建成后，应采取相应的污染防治措施，确保各项污染物达标排放，减少对项目所在地区域环境的影响。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 3.1、环境空气质量现状 （1）基本污染物 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目筛选的评价基准年为2021年。区域达标判定所用数据引用岳阳市生态环境局岳阳县分局公开发布的2021年环境空气质量基本污染物数据。具体达标判定监测数据及评价结果见表3-1。 表3-1 2021年岳阳县环境空气质量现状评价表 点位名称 污染物 年评价指标 现状浓度/（μg/m3） 评价标准/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 达标情况 国家环境空气质量监测 SO2 年平均浓度 6.08 60 10.1 达标 NO2 年平均浓度 20.33 40 50.1 达标 PM10 年平均浓度 45.08 70 64.4 达标 PM2.5 年平均浓度 32.42 35 92.6 达标 CO 第95百分位数日平均浓度 910 4000 22.8 达标 O3 第90百分位数最大8h平均浓度 123.5 160 87.5 达标 由上表可知，项目所在区域为达标区。 （2）其他污染物监测数据 本项目其他特征污染物为颗粒物、TVOC，为了解本项目特征因子颗粒物环境空气质量现状，本项目引用《岳阳盛博新材料有限公司年产100万平方米幕墙铝板项目环境影响报告书》中监测数据2021年6月15日~21日（距今三年内）对项目周边（距离本次项目约350米）进行的环境空气质量中特征因子TSP、TVOC的现状监测，采样点G1位于本项目东南方向约350m，引用的监测点位距离项目5km范围内，气候与地形条件基本与本项目所在位置一致，则引用数据具有可行性，引用数据监测点位图详见附图。监测结果见下表所示。 表3-2 特征污染物现状监测数据一栏表 单位：ug/m3 监测项目 监测结果 TVOC 8小时平均浓度范围 0.5L-0.8 8小时平均浓度平局值 0.33 超标率 0 标准指数 0.00055 标准值（8小时均值） 600 TSP 24小时平均浓度范围 119-152 24小时平均浓度平局值 134 超标率 0 标准指数 0.447 标准值（24小时均值） 300 由上表可知，TSP浓度符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2限值要求，TVOC满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中浓度限值。 3.2、地表水环境质量现状 本项目污水经预处理达标后排入园区污水管网进入岳阳县集中工业区污水处理厂处理达标后排入新墙河。为了解项目所在区域地表水环境质量现状，本项目收集岳阳生态环境监测中心2021年全年新墙河六合垸断面和八仙桥监测断面的年均监测数据。 表3-3 2021年新墙河水质现状监测及评价结果表 监测断面 监测因子 单位 监测结果范围 年均值 标准值 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体） pH 无量纲 6.73-7.66 / 6-9 溶解氧 mg/L 6.3-8.3 6.7 ≧5 高锰酸盐指数 mg/L 1.6-2.8 2.2 ≤6 化学需氧量 mg/L 8-18 14 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 1.3-3.4 2.1 ≤4 氨氮 mg/L 0.093-0.463 0.259 ≤1 总磷 mg/L 0.02-0.87 0.07 ≤0.2 铜 mg/L 0.00165-0.00378 0.00231 ≤1.0 锌 mg/L 0.021-0.035 0.01592 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.006L-0.356 0.235 ≤1.0 硒 mg/L 0.004L-0.006 0.0009 ≤0.01 砷 mg/L 0.003L-0.00122 0.00174 ≤0.05 汞 mg/L 0.0005L 0.00005L ≤0.0001 镉 mg/L 0.0005L 0.00005L ≤0.005 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅 mg/L 0.001L-0.00211 0.00126 ≤0.05 氰化物 mg/L 0.001L 0.001L ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.0003L-0.0003 0.0003 ≤0.005 石油类 mg/L 0.01L-0.02 0.012 ≤0.05 LAS mg/L 0.05L-0.10 0.008 ≤0.2 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L ≤0.2 粪大肠菌群 mg/L 890-9600 4088 ≤10000 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体） pH mg/L 7.01-7.86 / 6-9 溶解氧 mg/L 5.25-10.22 7.31 ≧5 高锰酸盐指数 mg/L 1.77-2.04 1.96 ≤6 化学需氧量 mg/L 5.92-13.2 9.75 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 0.3-3.62 1.56 ≤4 氨氮 mg/L 0.108-0.701 0.28 ≤1 总磷 mg/L 0.059-0.14 0.07 ≤0.2 铜 mg/L 0.01L-0.02 0.011 ≤1.0 锌 mg/L 0.01L-0.02 0.011 ≤1.0 氟化物 mg/L 0.14-0.56 0.31 ≤1.0 硒 mg/L 0.00005L 0.00005L ≤0.01 砷 mg/L 0.0002L-0.0021 0.0008 ≤0.05 汞 mg/L 0.00002L 0.00002L ≤0.0001 镉 mg/L 0.0001 0.0001 ≤0.005 六价铬 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.05 铅 mg/L 0.003L 0.003L ≤0.05 氰化物 mg/L 0.004L 0.004L ≤0.2 挥发酚 mg/L 0.002L 0.002L ≤0.005 石油类 mg/L 0.05L 0.05L ≤0.05 硫化物 mg/L 0.005L 0.005L ≤0.2 粪大肠菌群 mg/L 120-520 318 ≤10000 由上表可知，新墙河2个监测断面各水质均可以达到《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的III类水质要求。 3.3、声环境质量现状 本项目厂界外周边 50m 范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表技术指南（污染影响类）（试行）》，不进行声环境质量现状评价。 3.4、生态环境 项目所在地为岳阳高新技术产业园区，已取得《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》及《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》审查意见，本项目位于已建成厂房内，不新增用地。根据现场勘察，项目用地为工业用地，项目周边区植被多以低矮植被为主，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根等。区域内野生动物主要为常见的青蛙、蛇、鼠、麻雀等，据调查未发现珍稀动物物种。。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1大气环境。 表3-4 大气环境保护目标一览表 项 目 目 标 中心经纬度 方位 距厂界最近距离(m) 功能性质 规模 保护级别 经度 纬度 大气环境 张雄屋居民 113.14382618 29.12142828 NW 263 居民 约300人 （GB3095-2012） 中二级标准 新邹府居民 113.14219751 29.11955463 NW 365 居民 约120人 兰塘村居民 113.14991106 29.12258213 NE 496 居民 约180人 雷家屋居民 113.14823987 29.12115904 E 172 居民 约90人 2声环境：厂界外 50 米范围内无声环境保护目标 3地下水环境：厂界外 500 米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 4生态环境：项目不新增用地，无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 3.6废气 生产过程中非甲烷总烃、颗粒物及氯化氢排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准中表2大气污染物排放限值；项目厂房即厂界，无组织排放的挥发性有机物依据从严方式执行排放标准。排放标准详见下表3-5及3-6。 表3-5 污染物有组织排放限值 单位： mg/m3 序号 污染物项目 排放限值 污染物排放监控位置 标准来源 1 非甲烷总烃 120 生产设施排气筒 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2 颗粒物 120 3 氯化氢 100 表3-6 企业边界大气污染物浓度限值 单位： mg/m3 序号 污染物项目 排放限值 污染物排放监控位置 标准来源 1 非甲烷总烃 4.0 厂界 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 2 颗粒物 1.0 3 氯化氢 0.2 3.7废水 本项目生活污水经污水管网排入园区污水处理厂。本项目污水排放执行园区污水处理厂设计进水水质标准。园区污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单中一级A标准后排入新墙河。 表3-87 水污染物排放标准限值一览表（节选） 污染物 最高允许排放浓度 园区污水处理厂进水标准 GB18918-2002，一级A pH 6~9 6~9 COD ≤430mg/L ≤50mg/L BOD5 ≤120mg/L ≤10mg/L NH3-N ≤38mg/L ≤5（8）mg/L* TP ≤6.5mg/L ≤0.5mg/L TN ≤48mg/L ≤15mg/L SS ≤330mg/L ≤10mg/L 3.8噪声 施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准。具体见表3-8，表3-9。 表3-8建筑施工场界环境噪声排放标准 昼间 夜间 单位 70 55 dB（A） 表3-9工业企业厂界环境噪声排放标准 类别 昼间 夜间 3类 65 55 3.9固体废物 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中要求；产生的危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单中相关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 经本项目环境影响分析，本项目涉及的重点污染物为COD、氨氮、烟（粉）尘、挥发性有机物（以非甲烷总烃计）。本项目运营期冷却水循环使用不外排，产生的生活污水排入园区污水处理厂，COD、氨氮已纳入园区污水处理厂总量指标，故无需申请COD、氨氮指标。所以本次环评将挥发性有机物（以非甲烷总烃计）作为总量控制指标。 本项目运营后挥发性有机物（非甲烷总烃）排放量挥发性有机物：4.56t/a。因此本项目建议申请大气污染物总量控制指标为非甲烷总烃：4.56t/a。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 4.1施工期 本次扩建项目在现有厂房内进行。本次扩建项目施工期主要为设备的安装、调试，因此本项目施工期较短，对周围环境影响较小，施工期对周围环境产生的轻微影响将随着本项目施工期的结束而消失，本次环评不对施工期进行详细分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 4.2大气环境影响分析 项目运营期主要大气污染源为有机废气及粉尘废气。 （1）废气产污环节及治理措施汇总 本项目营运期产生的废气主要为挤出过程中产生的非甲烷总烃，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》中表 “A.2 塑料制品工业排污单位废气污染防治可行技术参考表”中“塑料零件及其他塑料制品制造废气”中非甲烷总烃的污染防治技术为“喷淋；吸附；吸附浓缩+热力燃烧/催化燃烧”，本次采用碱液喷淋+过滤棉+活性炭对项目生产过程中产生的非甲烷总烃进行吸附处理，因此本项目的污染防治措施为可行性技术；针对本项目混料过程中产生的粉尘，本次采用布袋除尘工艺，对项目的粉尘废气进行处理。本项目产污环节以及相应治理措施汇总见表4-1。 表4-1 废气产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 生产单元产污环节名称 污染物 种类 排放形式 污染治理设施 名称及工艺 收集 效率 去除 效率 是否为可行技术 1 挤出过程 非甲烷总烃、氯化氢 有组织/无组织 碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附+20米排气筒（DA002） 90% 挥发性有机物42%；氯化氢90% 是 2 原辅料混料过程 颗粒物 有组织/无组织 布袋除尘器+20米排气筒（DA001） 90% 99% 是 （2）废气产排情况及控制措施 本项目营运期废气产生及排放情况汇总见表4-2。 表4-2 本项目废气排放情况一览表 污染物种类及排放方式 产生 工序 产生量、产生速率 排放量、排放速率 排放标准 有组织 非甲烷总烃 挤出过程 6.61t/a 104.9mg/m3 1.05kg/h 3.83t/a 60.78mg/m3 0.608kg/h 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 氯化氢 挤出过程 0.742t/a 117.7mg/m3 0.118kg/h 0.074t/a 11.77mg/m3 0.0118kg/h 颗粒物 原辅料搅拌破碎过程 38.88t/a 617mg/m315.6.17kg/h 0.388t/a 6.17mg/m3 0.062kg/h 无组织 非甲烷总烃 挤出过程 0.73t/a，0.115kg/h 0.73t/a，0.115kg/h 氯化氢 挤出过程 0.083t/a，0.014kg/h 0.083t/a，0.014kg/h 颗粒物 原辅料搅拌破碎过程 4.32t/a，0.68kg/h 4.32t/a，0.68kg/h 表4-3 本项目废气排放口情况一览表 项目 内容 编号 DA001 DA002 排气筒高度 / / 内径 0.5m 0.5m 温度 20℃ 20℃ 类型 点源 点源 坐标 东经113 度 9分48.723秒， 北纬29 度6分36.641 秒 废气源强计算过程如下： 1）挥发性有机物及氯化氢气体 a、挥发性有机物 本项目产品为PVC颗粒，生产过程中产生有机废气（以非甲烷总烃计），源强参考《威县金鑫橡胶制品有限公司年产200吨PVC颗粒项目竣工环境保护验收报告》该项目产品及工艺流程与本项目基本一致。项目验收监测期间，氯化氢产生及排放情况如下： 监测点 位 检测项目 检测结果 2017年11月29日 2018年11月30 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 DA001 排气简 进口 非甲烷总烃 标况流量 3367 3265 3396 3215 3428 3327 排放浓度 2.08 2.22 2.29 2.66 2.75 2.86 依据该项目验收监测报告内容，项目年运营时间为2400h，该项目产生的挥发性有机物量最大为0.2t/a。该项目PVC 粉末用量为150t/a，本项目PVC 粉末用量为5556t/a，则本项目挥发性有机物最大产生量约为7.34t/a。 本项目在产生废气的设备上方设置集气罩，风量为10000m3/h，收集效率可达90%，废气收集后经碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附装置处理后由高出楼顶5米的排气筒排放，碱液喷淋+过滤棉+活性炭吸附效率42%。 由此计算可知：有组织废气产生量6.61t/a，104.9mg/m3，1.05kg/h；有组织废气排放量为3.83t/a，60.78mg/m3，0.608kg/h。 本项目无组织排放的非甲烷总烃：0.73t/a，排放速率：0.115kg/h。 b、氯化氢气体 由于《威县金鑫橡胶制品有限公司年产200吨PVC颗粒项目竣工环境保护验收报告》未对氯化氢进行有组织监测，故本次环评氯化氢的产生源强参考汨罗嘉庆树脂瓦厂《年产2000吨环保树脂瓦技改建设项目》，该项目产品主要为环保树脂瓦，其原辅料主要为PVC树脂粉、ASA膜、石蜡、稳定剂、钙粉、硬脂酸等，该项目工艺流程为混料→上料→挤出成型→切割→检验，该项且已完成竣工环境保护验收，项目验收监测期间，氯化氢产生及排放情况如下： 监测点 位 检测项目 检测结果 2018年6月29日 2018年6月30 第一次 第二次 第三次 第一次 第二次 第三次 DA001 排气简 进口 氯 化 氢 标况流量 2963 3024 3076 3804 3023 3104 排放浓度 34.2 22.6 28.5 19.7 23.7 28.1 排放速率 0.101 0.068 0.088 0.075 0.072 0.087 DA001 排气简 出 口 氯 化 氢 标况流量 2917 2933 2889 2993 2886 2940 排放浓度 4.3 2.9 3.8 3.5 3.8 2.7 排放速率 0.013 0.009 0.011 0.010 0.011 0.008 根据汨罗嘉庆树脂瓦厂《年产2000吨环保树脂瓦技改建设项目》监测数据可知，该项目年工作时间为2400h，则该项目氯化氢最大产生量为0.24t/a，排放量为0.03t/a。 汨罗嘉庆树脂瓦厂《年产2000吨环保树脂瓦技改建设项目》PVC树脂粉用量为1600t/a，挤出成型温度为175℃左右，其原料及工艺与本项目类似，本项目PVC 粉末用量为5556t/a，则本项目氯化氢最大产生量约为0.825t/a。 本项目在产生废气的设备上方设置集气罩，风量为10000m3/h，收集效率可达90%，废气收集后经碱液喷淋+活性炭吸附装置处理后由高出楼顶5米的排气筒排放，处理效率90%。 计算可知：氯化氢有组织废气产生量0.742t/a，117.7mg/m3，0.118kg/h；氯化氢有组织废气排放量为0.074t/a，11.77mg/m3，0.0118kg/h。 本项目无组织排放的氯化氢：0.083t/a，排放速率：0.014kg/h。 2）颗粒物 本项目产品为PVC颗粒，生产过程中产生粉尘废气，参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》292塑料制品行业系数手册，塑料制品，颗粒物产污系数6.0kg/t-产品。本项目塑料件产量约为7200t/a，产生颗粒物43.2t/a。本项目在产生废气的设备上方设置集气罩，风量为10000m3/h，收集效率可达90%，废气收集后经布袋除尘装置处理后由高出楼顶5米的排气筒排放，布袋除尘效率99%。 计算可知：颗粒物有组织废气产生量38.88t/a，617mg/m3，6.17kg/h；颗粒物有组织废气排放量为0.3888t/a，6.17mg/m3，0.062kg/h。 本项目无组织排放的颗粒物：4.32t/a，排放速率：0.68kg/h。 （4）非正常工况废气污染源排放及控制措施 非正常排放是指非正常工况下的污染物排放，本项主要是污染物排放控制措施达不到应有效率情况下的排放。 本项目主要的废气处理设施为碱液喷淋+活性炭吸附装置，一旦出现喷淋塔损坏、活性炭失活或者活性炭处于饱和状态，处理效率降低，立即更新的活性炭，非正常废气排放情况见下表。 表4-4 非正常排放情况一览表 污染源 污染物 处理效率 排放浓度 持续时间min 挤出过程 非甲烷总烃 下降至0% 104.9mg/m3 30 氯化氢 下降至0% 117.7mg/m3 30 原辅料混料过程 颗粒物 下降至0% 617mg/m3 30 控制措施：一旦发生污染防治设施故障，要立即抢修，在平时日常生产过程中应定期更换活性炭，加强环保设施的维护及检修，避免治理措施发生故障导致的异常排放。 （4）废气排放环境影响分析 本项目运营期主要废气排放情况如下： 本项目排放的废气主要挤出过程中产生的非甲烷总烃及混料过程中产生的粉尘，项目运行期有组织排放的非甲烷总烃、颗粒物及氯化氢满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中排放限值要求；无组织排放非甲烷总烃等排放量较少，可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996），对周边环境影响较小。 综上，在严格执行各项污染防治措施的前提下对周边环境以及保护目标的影响可接受。 根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废气监测要求详见下表。 表4-5 废气监测要求 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 废气 厂界非甲烷总烃 厂界 非甲烷总烃 2次/年 厂界粉尘废气 厂界 颗粒物 2次/年 厂界氯化氢气体 厂界 氯化氢 2次/年 原辅料混料废气 排气筒（DA002） 颗粒物 2次/年 挤出废气 排气筒（DA001） 非甲烷总烃、氯化氢 2次/年 4.3水环境影响分析 1）废水产污环节及治理措施汇总 本项目营运期废水产污环节以及相应治理措施汇总见表4-6。 表4-6 废水产排污节点、污染物及污染治理设施信息表 序号 产污类别及环节名称 污染物种类 排放量 排放形式 污染治理设施 工艺 去除效率% 是否为可行技术 1 生活污水 pH 192m3/a 间接排放 化粪池 70 是 COD BOD5 SS 氨氮 总磷 （2）废水产生及排放情况 本项目废水产生及排放情况详见表4-7。 表4-7 废水排放情况一览表 产污环节 废水排放量 （m3/a） 污染物 排放 浓度 （mg/L） 排放量 （t/a） 排放方式 排放去向 排放 规律 排放标准 排放口信息 生活 污水 192 pH / / 间接排放 园区污水处理厂 间断排放，排放期间流量不稳定且无规律，但不属于冲击性排放 园区污水处理厂接纳标准 DW001，污水总排口，一般排放口， 经度：113°9′48.715″， 纬度29°6′36.636″ COD 300 0.0576 BOD5 150 0.0286 SS 180 0.0346 氨氮 25 0.0048 总磷 5 0.001 （3）废水监测计划 本项目为间接排放项目，根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），本项目废水不要求进行自行监测，因此本次不对其进行要求，但建议建设单位每年进行一次检测，方案如下。 表4-8 废水监测要求 类别 污染源 监测点位 监测因子 监测频次 1 生活污水 总排口（DW001） pH值、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 1次/年 （4）冷却水循环利用可行性分析 本项目冷却水主要用于PVC料条的冷却，在冷却过程中，PVC料条表面会有少量的粉尘进入冷却水，但项目对冷却水的水质要求低，冷却水从冷水槽进入冷却水储存池简单沉淀后，可继续用于冷却工艺，故冷却水循环利用可行。 （5）依托污水处理设施的环境可行性分析 项目所在地位于园区污水处理厂服务范围内，污水管网已覆盖项目区域，项目产生的生活污水及排污水等经现有化粪池预处理后经园区管网排入园区污水处理厂深度处理，处理达标后尾水排入新墙河。项目污水排放量为100t/a。 园区污水处理厂的设计处理能力为1万吨/天，依据调查，目前污水处理厂余量5500吨/天，本项目日排放量为0.3吨，仅占园区污水处理厂处理能力的0.0054%。 本项目生活污水等经园区化粪池预处理后各项废水污染物浓度满足园区污水处理厂进水水质要求，园区污水处理厂的设计出水执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 及修改单中一级A标准 综上所述，本项目废水依托园区污水处理厂处理是可行的。 4.4 声环境影响分析 表4-9 本项目主要噪声源排放特征及防治措施一览表 序号 机械类型 声源特点 设备源强 控制措施 持续时间 1 造粒机 固定稳态源 65dB(A) 选购低噪声设备，从源头上控制设备声级的产生，进行隔声减震 24h/d 2 风机 固定稳态源 85dB(A) 3 切粒机 固定稳态源 65dB(A) 4 混料机 固定稳态源 60dB(A) 5 锥形双螺杆挤出机 固定稳态源 60dB(A) 根据噪声户外传播衰减公式以及多声源在某点声压级的叠加公式分析厂界处达标情况： 表4-10 预测公式一览表 公式名称 公 式 符号意义 噪声户外传播衰减公式 Lp－距声源r米处的声压级，dB(A) LPO－参考位置r0的声压级，dB(A) r0－参考位置距声源的距离，m r－预测点距声源的距离 多声源在某点声压级的叠加公式 LP－多个声源在某点的声压级叠加后的总声压级，dB(A) LPi－第I个声源在某点的声压级，dB(A) n－噪声源个数 本项目的噪声源为点声源。根据声源的位置，考虑给室内设备产生的噪声在室内的距离衰减、室外的空气吸收以及遮挡物衰减等因素，用噪声衰减预测模式计算出该声源传播至各预测点的A声级，本次采用贡献值与背景值叠的方式来确定厂界的达标情况。 噪声预测结果见表4-11。 表4-11 环境噪声预测结果 单位：dB(A) 时段 预测点 噪声源距离厂界的距离（m） 数据名称 评价 结果 贡献值 标准值 昼间 东侧厂界 6 50.3 65 达标 南侧厂界 6 50.3 65 达标 西侧厂界 35 31.2 65 达标 北侧厂界 14 42.2 65 达标 夜间 东侧厂界 6 50.3 55 达标 南侧厂界 6 50.3 55 达标 西侧厂界 35 31.2 55 达标 北侧厂界 14 42.2 55 达标 经过隔声、减振、距离衰减后，项目贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类标准要求。 项目营运期设备噪声等经墙体阻隔、地面效应、厂界绿化、空气吸收、几何发散等一系列自然衰减后，对项目周边影响不大。噪声监测计划如下 表4-12 噪声监测计划 监测项目 监测点位 排口编号 主要监测因子 监测频次 噪声 厂界 / 等效连续A声级 每年1次 4.5 固体废物环境影响分析 本项目产生的危险废物主要为：废活性炭、废油、喷淋水等；一般固体废物为：废弃包装、生活垃圾等，各种固废产生量详见表4-11。 （1）生活垃圾 生活垃圾按人均产生量0.5kg/d计算，本项目员工人数为16人，则生活垃圾产生量约为2.4t/a，属于一般固体废物，由环卫部门定期清运填埋，固体废物代码为292-009-99-01。 （2）废活性炭及喷淋水 活性炭吸附率按“0.4kg有机废气/1kg活性炭”计，活性炭吸附的有机废气量约为2.78t，活性炭的年消耗量为6.95t/a，废活性炭重量为9.73由于本项目有机废气产生量较大，本项目废气处置设施活性炭最大填充量为0.5吨，故项目需每月更换一次，其属于危险废物，送有资质单位处理。项目碱液喷淋产生的喷淋水为12m3，其属于危险废物，送有资质单位处理 （3）边角料及不合格产品 依据业主方提供的资料，本项目边角料及不合格产品产生量约为29.2t/a，集中收集后回用于生产，固体废物代码为292-009-99-03。 （4）废弃包装袋 原料来料是基本采用包装袋，产生量约为1.0t/a，集中收集后综合利用，固体废物代码为292-009-99-04。 （5）废矿物油 本项目废矿物油产生量约为0.8t/a，装入原料包装桶内，暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 （6）包装桶 本项目购买的润滑油及液压油包装桶，液压油桶作为废弃液压油承装物利用，废润滑油桶暂存于危废暂存间内，委托有资质单位处理。 （7）布袋除尘器粉尘 本项目搅拌破碎过程产生的大量粉尘经布袋除尘器处理后排放，布袋除尘器粉尘的产生量约为38.492t/a，集中收集后回用于生产，固体废物代码为292-009-99-03。 本项目固体废物产生及处置情况见表4-13。 表4-13 本项目固废产生及处置情况一览表 名称 属性 代码 产生量（t/a） 处置量（t/a） 处置去向 危险特性 物理性状 固态 贮存方式 环境管理要求 废活 性炭 危险废物 HW49 900-039-49 9.73 9.73 有资质单位 T/I 固态 装桶/袋 危废间 暂存 喷淋水 HW49 900-039-49 12 12 T/I 液态 装桶 废矿物油 HW08 900-218-08 0.8 0.8 T/I 液态 装桶 废弃包装桶 HW08 900-249-08 0.02 0.02 T/I 固态 / 生活 垃圾 一般废物 292-009-99-01 2.4 2.4 环卫部门 / 固态 垃圾箱 一般固废暂存间 边角料及不合格品、布袋除尘器粉尘 292-009-99-03 67.7 67.7 外售或综合利用 / 固态 袋装 废弃包装袋 292-009-99-04 1.0 1.0 综合利用 / 固态 堆存 合计 / 93.65 93.65 / / / / / （2）危险废物贮存要求 项目产生的危废分类收集后由专职人员运至危险废物暂存间，委托有资质的的单位处置，暂存间应满足危险废物每15d周转一次的暂存要求。暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中相关要求建设，地面与裙角均使用坚固、防渗的材料硬化，基础采用防渗层，防渗层为等效粘土防渗层Mb≥1.0m，K≤10-7 cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s。暂存间内将固态废物与液态废物分别存放，并设置泄露液体收集沟槽，并在暂存间内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物暂存间按要求设置警示标志，配备应急防护装置。 危险废物运输要按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）要求，要采用专用危险废物运输车进行运输，防止运输过程中发生渗漏现象，对周边造成污染。运输线路应尽量避开敏感点，同时要满足以下要求： ①委托的危险废物处理部门应具有危险废物经营资质，并满足《危险废物转移联单管理办法》要求； ②各类危险废物按照腐蚀性、毒性、易燃性和反应性等危险特性进行分类收集包装，并设置分类标志及标签； ③根据危险废物工艺特性、排放周期、危险特性、危险管理计划等因素制定收集计划，并制定详细的操作流程； ④危险废物收集和厂内装运过程中配套安全防护措施和污染防治措施，包括个人防护装备及防爆、防火、防中毒、防雨等污染防治措施； ⑤根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态、运输要求等因素确定包装形式，确保包装材料与危险废物性质相容、包装物符合防渗防漏要求、标签内容完整详实等要求。 （3）一般固废贮存要求 项目产生的一般固废应分类暂存于一般固废暂存间。一般固废暂存间应当做好防雨、防晒、防渗漏措施，一般固废定期清运处置。 综上，本项目运营期的一般固体废物的处理处置符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2005年4月1日)以及《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）要求中有关规定；危险废物处理处置符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（公告2013年第36号）中的相关规定。本项目固体废物均得到妥善处置，不会对环境造成二次污染。 5地下水、土壤 为确保项目污染物对周围地下水和土壤环境产生不利影响，本项目应加强管理，规范作业，对危废暂暂存间地面及墙角进行防渗处理，危废暂存间等效粘土防渗层 Mb≥1.0m，K≤10-7 cm/s，或2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤1.0*10-10cm/s。车间和厂区道路全部硬化。在暂存间内设置安全照明设施和观察窗口。危险废物暂存间按要求设置警示标志，配备应急防护装置。 经此措施后，本项目排放的污染物对周围地下水、土壤环境不会产生明显不利影响。只要企业加强管理，采取各项有效的措施，项目运营期对地下水、土壤的影响较小。 6生态 本项目位于产业园内，且不新增用地，可不开展生态环境影响分析。 7环境风险 （1）危险物质和风险源分布情况 本项目涉及的有毒有害及易燃易爆物品主要为项目原辅料中油类物质、氢氧化钠等，但项目喷淋所用的氢氧化钠不在项目内储存，使用时请第三方运维公司进行更换，故本项目不将其纳入环境风险评价。油类物质属于易燃物品，主要分布在生产车间内及危废暂存间内，本项目风险物质分布情况详见下表。 表4-14 本项目危险化学品分布情况一览表 原材料名称 形态 贮存方式 储存位置 临界量t 最大贮存量t 影响 途径 润滑油 液态 设备内 车间 2500 0.80 泄漏、火灾 废润滑油 液态 桶装 危废暂存间 0.80 环氧大豆油 液态 桶装 原辅料仓库 5 依据上表，Q=0.8/2500+0.8/2500+5/2500=0.00264<1 （2）风险识别 ①物质危险性识别 项目运营期间涉及风险的危险物质主要包括润滑油、环氧大豆油等，均为易燃液体，燃烧有害产物为CO，高浓度吸入时会出现中毒性脑病。 ②生产系统危险性识别 类比同类工程并结合本项目的生产设计，项目涉及风险的生产系统主要包括生产系统、储存系统。 （3）环境风险分析 项目运营期间可能发生的风险事故情形包括：油类物质泄漏及其引起的火灾，严重时甚至导致爆炸事故，并引致其他次生污染事故，如：常规燃烧时产生的SO2、NOX、烟尘，燃烧不充分时产生的大量CO、炭黑；爆炸冲击波引起的扬尘；消防过程产生的废水等。 项目重点风险源为原辅料仓库，但项目设置围堰，分类储存各原辅料，其发生泄漏事件属于极小概率事件，且泄漏后，围堰出入口拱背高度可防止油类物质的大面积扩散，风险可控，故油类泄露风险对周边环境影响较小。废活性炭为固态，暂存于危废暂存间，泄露风险可控。废喷淋水即产即清，不在项目内贮存。 （4）风险防范措施 风险管理是研究风险发生规律和风险控制技术的一门管理科学，各组织通过风险识别、风险估测、风险评价，并在此基础上优化组合各种风险管理技术，对风险实施有效的控制并妥善处理风险事故，以期达到最低事故率、最小损失和最大的安全投资效益的目的。 为了预防和减少事故风险，本次环评从总图设计、建筑安全、工艺技术设计、自动控制设计、危险化学品储运、消防及火灾报警等方面提出事故风险防范措施。 环评要求施工设计中严格执行国家有关部门现行的设计规范、规定及标准。各生产装置之间严格按防火防爆间距布置，厂房及建筑物按规定等级设计。根据工序生产过程中火灾、爆炸危险等级及毒物危害程度分级进行分类、分区布置。合理划分管理区、工艺生产区、辅助生产区及储运设施区，各区按其危害程度采取相应的安全防范措施进行管理。 合理组织人流和货流，结合交通、消防的需要，装置区周围设置环形消防道，以满足工艺流程、厂内外运输、检修及生产管理的要求。 1）定期对设备进行维护、维修，日日对设备进行检查，一旦发现泄漏，立刻对其进行维修； 2）对危废暂存间内的油类物质，设置油类存储区围堰及收集措施，减少暂存时间，防止其泄漏或泄漏后要及时收集，防止污染周边环境； 3）生产车间及危废暂存间要禁止明火。 4）其他风险防范措施 ①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定进行工程安全防火设计。 ②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③一旦发现活性炭吸附装置等损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，碱液喷淋+活性炭吸附装置正常运行后方可继续生产。 ④定期对运行设备进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作。 ⑤危废暂存间采取有效的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，渗透系数为1.0×10-10cm/s，危险废物的收集、存放、转移满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。 ⑥危险废物实行分类存放，不应与不相容的废物混合。 ⑦做好危险废物出入记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单应至少保留五年。 ⑧加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。 8电磁辐射 本项目无电磁辐射源，不开展电磁辐射分析。 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001（粉尘废气排口） | 颗粒物 | 集气装置+布袋除尘+20米高排气筒（DA001） | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
|  | DA002（有机废气排口） | 非甲烷总烃、氯化氢 | 集气装置+碱液喷淋+活性炭吸附+20米高排气筒（DA002） |  |
|  | 厂界 | 非甲烷总烃、氯化氢、颗粒物 | / |  |
| 地表水环境 | 生活污水 | pH、COD、BOD5、SS、氨氮、总磷 | 间接排放，经污水管网排入园区污水处理厂 | 园区污水处理厂设计进水水质标准 |
| 声环境 | 厂界四周 | 等效连续A级声 | 采取有效的减振、隔声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾经生活垃圾箱收集，由环卫部门统一清运。 废弃的活性炭、废油等收集进入包装袋/桶，废矿物油装桶与废包装桶暂存入危废暂存间内，由有资质的单位定期清运进行处理。 边角料、不合格产品及布袋除尘器粉尘，集中收集后回用于生产，废弃包装袋暂存于原料区，外卖综合利用。 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 危险废物暂存间及生产车间做好防渗工作，生产车间按照重点防渗区进行防渗，危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单的要求进行建设。 |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 1）定期对设备进行维护、维修，日日对设备进行检查，一旦发现泄漏，立刻对其进行维修； 2）对危废暂存间内的油类物质，设置油类存储区围堰及收集措施，减少暂存时间，防止其泄漏或泄漏后要及时收集，防止污染周边环境； 3）生产车间及危废暂存间要禁止明火。 4）其他风险防范措施 ①严格按《建筑设计防火规范》（GB50016-2014）中的规定进行工程安全防火设计。 ②厂区内应严格防火，设立明显的禁火和禁烟标志，按照《建筑灭火器配置设计规范》（GBJ140-2005）规定，配置相应数量的灭火器类型（干粉灭火器等），用于扑灭小型初始火灾。应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施。 ③一旦发现活性炭吸附装置等损坏或异常，应立即停产，查明事故排放原因，并及时修理，碱液喷淋+活性炭吸附装置正常运行后方可继续生产。 ④定期对运行设备进行检查和维护，减少事故隐患，严格安全操作。 ⑤危废暂存间采取有效的防风、防雨、防晒、防渗漏措施，渗透系数为1.0×10-10cm/s，危险废物的收集、存放、转移满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。 ⑥危险废物实行分类存放，不应与不相容的废物混合。 ⑦做好危险废物出入记录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及接收单位名称；危险废物的记录和货单应至少保留三年。 ⑧加强公司职工的教育培训，增强职工风险意识，提高事故自救能力，制定各种安全管理、安全生产规程，以减少人为风险事故的发生。 |
| 其他环境 管理要求 | 1、排污口规范化管理 建设项目应做好排污口规范化工作，详情如下： （1）排放口规范化整治应遵循便于采集样品，便于计量监测，便于日常现场监督检查的原则。 （2）一般工业固体废物贮存场所应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求。固体废物贮存场所的渗滤污水必须处理达到国家和地方规定的排放标准。在固体废物贮存场所边界各进出路口设置标志牌。 （3）建立排放口相应的监督管理档案，内容包括排污单位名称，排放口性质及编号，排放口的地理位置，排放的污染物种类、数量、浓度及排放去向，设运行情况及日常现场监督检查记录等有关资料和记录等。 （4）排污口应依照《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）中的要求设置专项图标，详情如下： 表5-1建设项目厂区排放口图形标志一览表 序号 排放部位要求 废气排放口 固废暂存场所 废水排放口 1 图形符号 2 背景颜色 绿色 3 图形颜色 白色 2、污染治理设施管理 对项目的废气处理系统需要定期的维护及检修，保障其正常高效的运转，并建立相关的检修维护台账。 3、日常台账要求 需定期更新并至少保存5年记录日常台账要求，需定期更新并至少保存5年记录 |

# 六、结论

项目总结论 项目选址合理、符合产业政策、符合岳阳高新技术产业园规划、符合“三线一单”及湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单，区域环境质量较好，采取的废气、废水、噪声、固废等措施可行，废气、噪声可以达标排放，固废得到妥善处置，环境风险可控，对周边环境影响较小，在可接受范围内。 建设单位应严格执行相关的环保法律法规，严格落实本报告提出的各项环保措施，从环保角度考虑，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0 | / | 0 | 4.708t/a | 0 | 4.708t/a | 0 |
|  | NOx | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | SO2 | 0 | / | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 氯化氢 | 0 | / | 0 | 0.157t/a | 0 | 0.157t/a | 0 |
|  | 非甲烷总烃 | 0 | / | 0 | 4.56t/a | 0 | 4.56t/a | 0 |
| 废水 | 化学需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.0576t/a | 0 | 0.0576t/a | 0 |
|  | 五日生化需氧量 | 0 | 0 | 0 | 0.0286t/a | 0 | 0.0286t/a | 0 |
|  | 氨氮 | 0 | 0 | 0 | 0.0048t/a | 0 | 0.0048t/a | 0 |
|  | 总磷 | 0 | 0 | 0 | 0.001t/a | 0 | 0.001t/a | 0 |
|  | 悬浮物 | 0 | 0 | 0 | 0.0346t/a | 0 | 0.0346t/a | 0 |
| 一般工业 固体废物 | 边角料及不合格品、及布袋除尘器粉尘 | 0 | 0 | 0 | 67.7t/a | 0 | 67.7t/a | 0 |
|  | 废弃包装袋 | 0 | 0 | 0 | 1.0t/a | 0 | 1.0t/a | 0 |
| 危废 | 废活性炭 | 0 | 0 | 0 | 9.73t/a | 0 | 9.73t/a | 0 |
|  | 喷淋水 | 0 | 0 | 0 | 12t/a | 0 | 12t/a | 0 |
|  | 废矿物油 | 0 | 0 | 0 | 0.8t/a | 0 | 0.8t/a | 0 |
|  | 废弃包装桶 | 0 | 0 | 0 | 0.02t/a | 0 | 0.02t/a | 0 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①