# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：    矿山机械设备生产项目

建设单位（盖章） 岳阳索非特矿山机械有限责任公司

编制日期：       二〇二三年九月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 矿山机械设备生产项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 罗** | 联系方式 | 186****3999 |
| 建设地点 | 湖南 省（自治区） 岳阳 市 岳阳 县（区）岳阳高新技术产业园区（具体地址） |
| 地理坐标 | （ 113 度 9 分 37.55 秒， 29 度 6 分 52.73 秒） |
| 国民经济 行业类别 | C3511矿山机械制造 | 建设项目 行业类别 | 三十二、专用设备制造业（35）—采矿、冶金、建筑专用设备制造 351—其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外） |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 (不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 (重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳市生态环境局岳阳县分局（原岳阳县环境保护局） | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 岳县环评批2019[34]号 |
| 总投资（万元） | 1000 | 环保投资（万元） | 55 |
| 环保投资占比（%） | 5.5% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 13441.29 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 规划名称：《岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030）》 审批机关：岳阳县人民政府 审批文件名称及文号：《岳阳县人民政府关于同意实施〈岳阳高新技术产业园区产业发展规划（2020-2030年）〉的批复》（岳县政函[2020]141号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 文件名称：《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书》 召集审查机关：湖南省生态环境厅 审查文件名称及文号：关于岳阳高新技术产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响报告书的批复（湘环评函[2021]40号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 1、与岳阳高新技术产业园规划符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区产业发展规划》（2020-2030年），岳阳高新技术产业园区由主区和洪山洞片区组成，为“一园两区”。岳阳高新技术园区主区的三大优势主导产业为生物医药产业、机械制造产业、新材料产业。项目所在地位于园区主区中的机械制造产业区，本项目属于矿山机械设备生产项目，与园区产业规划相符，同时项目不属于国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重和不符合产业政策的建设项目。因此本项目满足与岳阳高新技术产业园规划相符。 2、与岳阳高新技术产业园规划环境影响评价符合性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2021-2025)环境影响报告书》及其审查文件（湘环评[2021]40号），项目与园区规划环评相符性分析见下表： 表1-1 项目与园区规划环评相符性分析 序号 园区规划及批复要求 项目情况 是否符合 1 严格依规开发，优化空间功能布局。园区在下一步开发建设过程中应按照最新的国土空间规划科学布局，将空间管控要求融入园区规划实施全过程，园区规划用地不得涉及各类法定保护地，严格按照经核准的规划范围开展园区建设。从环境相容性的角度优化区域功能布局，主产业片区西部紧邻县城的生物医药产业区应严格限制气型污染为主的企业入驻，并对于已有的兰塘村安置区、惠民小区等集中居住区周边工业企业气型污染予以重点控制。园区应严格边界管控，控制发展规模，严守《长江保护法》、《长江经济带发展负面清单》及其相关条款的修订和释义要求，后续法律法规及相关政策有新的禁止和限制性要求的，应严格予以执行。 项目为矿山机械设备生产项目，位于主区中部的机械制造产业区，远离主区西北紧邻县城的生物医药产业区及兰塘村安置区、惠民小区等居住区，项目无生产废水外排，产生的废气经处理后能达标排放，对周边环境不会造成影响；根据《产业结构调整指导目录（2021年修订本）》，项目不属于限制类和淘汰类项目；综上，项目符合国家产业政策。 符合 2 严格环境准入，优化园区产业结构。园区产业引进应落实园区“三线一单”环境准入要求，严格执行《报告书》提出的产业定位和环境准入负面清单，园区医药产业定位应以现有产业的配套和延伸为主，限制新引进排水大的项目并严格执行环境准入清单中所设置的产业排水限制要求。 项目为矿山机械设备生产项目，项目位于主区中的机械制造产业区，符合《报告书》中提出的产业定位和环境准入负面清单，项目无生产废水外排。 符合 3 落实管控措施，加强园区排污管理。完善园区污水管网建设，做好雨污分流，确保园区各片区生产生活废水应收尽收，集中排入污水处理厂，园区不得超过污水处理厂的处理能力和排污口审批所规定的废水排放量引进项目。岳阳高新技术产业园区污水处理厂出水应严格执行《湖南省城镇污水处理厂主要水污染物排放标准（DB43T 1546-2018 )》一级标准、其余未包含指标执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)一级A标准，在东洞庭湖水质达到《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准(湖、库标准)之前，岳阳高新技术产业园区污水处理厂原则上维持1万m3/d处理规模。严格限制入园企业的总磷排放浓度，园区污水处理厂进水总磷浓度应控制在6.5mg/L以下以确保污水处理厂的除磷效果。加快入河排污口前端人工湿地的建设，人工湿地应能完全接纳岳阳县县城生活污水处理厂和园区污水处理厂的尾水，并按照相关技术规范要求设计、施工和运行维护，保障人工湿地对总磷等污染物的去除效果。园区应推进清洁能源改造，并完善污染防控措施。加强对重点排放企业的监管，加强对VOCs排放的治理，采取有效措施减少污染物排放总量。建立园区固废规范化管理体系，做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理。对危险废物应严格按照国家有关规定综合利用或妥善处置，对危险废物产生企业和经营单位，应强化日常环境监管。园区须严格落实排污许可制度和污染物排放总量控制，督促入园企业及时完成环境保护竣工验收工作，推动涉及VOCs排放的主要企业完成清洁生产审核。园区应落实第三方环境治理工作相关政策要求,强化对重点产排污企业的监管与服务。 项目厂区将实行雨污分流。项目无生产废水产生及外排，生活污水经园区管网收集进园区污水处理厂； 本项目产生的喷漆废气经过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化+15米高排气筒排放，抛丸废气经布袋除尘器+15米高排气筒排放，静电粉末喷涂废气经过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒排放； 生产中产生的各类一般固废收集暂存后均可得到有效处置，产生的危险废物暂存后交有资质单位处置。 符合 4 完善监测体系，监控环境质量变化状况。结合园区规划的功能分区、产业布局、重点企业分布、特征污染物的排放种类和状况、环境敏感目标分布等，建立健全环境空气、地表水、地下水、土壤等环境要素的监控体系。加强对园区周边环境质量的跟踪监测，通过监测数据，检验人工湿地对水污染物的净化处理效果，以优化污水处理厂及人工湿地的运行，促进新墙河和洞庭湖水环境质量的改善。 本项目制定完善的监测计划，严格执行。 符合 综上所述，项目与《岳阳高新产业园区调区扩区规划（2020-2025）环境影响评价报告书》及审查意见的要求是相符的。 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 本项目为矿山机械设备生产项目，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目主要生产设备、主体工艺不属于其中限制类及淘汰类项目。因此，项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目属于矿山机械设备生产项目，为重新报批项目（因生产工艺发生变化而重新报批），项目厂址位于岳阳高新技术产业园区，属于园区主区中的机械制造产业区，符合园区产业布局，项目用地属于工业用地。不侵占基本农田。区域无自然保护区、风景名胜区、文物景观、水源地等环境敏感点。项目水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求，交通条件便利，区位优势明显。项目所在区域环境质量现状较好，无制约本项目发展的因素。项目产生的“三废”在采取了相应的环保措施后，排放的污染物可实现达标排放，对周边环境影响较小。 综上所述，本项目选址是合理的。 3、平面布局合理性分析 本项目位于岳阳高新技术产业园区主区，项目占地面积为13441.29m2，根据建设单位提供平面布局图，项目入厂道路位于项目地西面。厂区由北至南为办公用房、生产厂房（二）、生产厂房（一）。 生产厂房为封闭式建筑，生产厂房（一）内东侧为生产区，该生产区设置有一个喷漆废气15m排气筒DA001和一个15m抛丸废气排气筒DA002，厂房中部为成品区，西侧为原料区，厂房外西侧建设危险废物暂存间和油漆仓库；生产厂房（二）为静电粉末喷涂生产区，设置一个15m排气筒DA003用于排放静电粉末喷涂废气。 项目生产区各设备合理布局，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，既美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 4、“三线一单”符合性分析 （1）生态保护红线 项目位于岳阳高新技术产业园区，不在岳阳县生态保护红线区划范围之内，符合生态保护红线要求。 （2）环境质量底线 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。项目环评对照区域环境质量目标，分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 项目选址区域为环境空气功能区二类区，执行环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。根据岳阳县2022年环境空气现状监测统计结果，常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目周边区域环境空气质量状况良好，且营运期产生的废气通过采取一定的措施后，对周围环境影响较小。新墙河六合垸和八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准。建设单位依照本环评要求的措施合理处置各项污染物，项目各项污染物排放在接纳范围之内，项目建成后的污染物排放浓度符合各类排放标准，对周边环境影响较小。 因此，本项目符合环境质量底线要求。 （3）资源利用上线 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。本项目不属于高能耗、高物耗、高水耗和产能过剩、低水平重复建设项目，项目使用的资源主要为电和水，建设项目供电由当地电网统一供给，生产用水与生活用水来自于自来水，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 （4）生态环境准入清单 本项目位于岳阳高新技术产业园区，项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中岳阳高新技术产业园区相符性见下表。 表1-2 准入清单相关管控要求分析 管控维度 管控要求 本项目措施 符合性 分析 空间布局约束 （1）集中区企业准入参照《湖南省湘江保护条例》予以控制把关，禁止引进排水涉重金属及持久性有机物的企业，严格限制引进排水量大的企业，加强对集中区入园企业的监管，督促企业水污染防治设施的配套和正常运行。 （2）禁止原药生产、制浆（废纸）造纸、化学合成等重型水污染企业进入，限制引进耗水量大或水型污染为主的企业，不得新批新建三类工业企业及项目。 （3）园区西北部现有居住、商贸、文教用地周边工业用地严格限制气型污染和噪声影响大的企业入驻。 本项目符合岳阳高新技术产业园区主区的产业定位，根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书》内容，岳阳索非特矿山机械有限责任公司项目产业定位符合园区规划，用地符合园区规划。 符合 污染物排放管控 （1）废水：完善园区污水管网建设，园区生活污水、生产废水通过各自专门管网分别进入园区生活污水处理厂和生产废水处理厂，达标后排入新墙河；园区雨污分流，雨水通过雨水管网收集后排入新墙河。加强园区医药和已有精细化工企业执法监测，严防废水偷排漏排。 （2）废气：全面提升大气环境监控水平，推进重点污染源自动监控体系建设。排气口高度超过 45 米的高架源，以及家具制造等 VOCs 排放重点源，纳入重点排污单位名录。 （3）固体废弃物：做好工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立完善的固废管理体系。强化危险废物产生企业和经营单位的日常环境监管。 （1）本项目区雨污分流，无生产废水排放，生活污水进园区管网。雨水进园区雨水管网。 （2）本项目不涉及排气口高度超过45米的高架源，不属于家具制造等VOCs排放重点源建设项目。 （3）厂区设置固废暂存间及危险废物暂存间，符合管控要求。 符合 环境风险防控 （1）园区须建立健全环境风险防控体系，严格落实《岳阳县工业集中区突发环境事件应急预案》的的相关要求，严防环境风险事故发生，提高应急处置能力。 （2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业，应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 厂区建立风险防控体系，建设危险废物暂存间，符合管控要求。 符合 综上所述，本项目符合“三线一单”的相关要求。 项目与岳阳高新技术产业园环境准入行业清单相符性分析 根据《岳阳高新技术产业园区调区扩区规划(2020-2025)环境影响报告书》，本项目与园区环境准入行业清单相符性如下。 表1-3 与园区环境准入行业清单相符性分析 片区 类别 行业 项目情况 环境准入行业正面清单 推荐产业： ①生物医药产业：以现有生物医药产业为主，完善产业链上下游配套，在现有产业的基础上完善其行业的全产业链延伸，代表行业C27医药制造业。 ②机械制造产业：重点发展机械装备产业和通信装备产业，代表行业C34通用设备制造业；C35专用设备制造业；C367汽车零部件及配件制造；C38电气机械和器材制造业；C39计算机、通信和其他电子设备制造业。 ③新材料产业：促进现有企业进行技术创新和技术改造，代表行业C283生物基材料制造；C331结构性金属制品制造。 辅助产业： ①电子信息产业：主要发展信息传输、软件和信息技术服务业，代表行业I63电信、广播电视和卫星传输服务，I65软件和信息技术服务业。 ②物流产业：G59装卸搬运和仓储业（C594 危险品仓储除外） 本项目为矿山机械设备生产项目，属于C35专用设备制造业，为岳阳高新技术产业园环境准入行业正面清单 主区 禁止类 规划主导产业以内： （1）主导产业： ①生物医药产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②机械制造产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入高耗能、高污染的企业以及专门从事电镀、喷涂集中加工代工的企业。 ③新材料产业中禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业，禁止引入水泥、玻璃制造等建材行业。 （2）辅助产业： ①电子信息产业中禁止引入涉及含线路板蚀刻、电镀等印刷线路板的企业，禁止引入以排放重金属和持久性有机污染物为主要污染物的企业。 ②物流产业中禁止引入C594危险品仓储。 项目不属于禁止类，不涉及禁止类工艺 规划的主导产业以外： ①按照《国民经济行业分类》（GB/T 4754-2017）标准，禁止引入以下行业：采矿业；皮革鞣制加工，毛皮鞣制加工业；造纸和纸制品制造业中纸浆制造业；石油、煤炭及其他燃料加工业（煤制合成气生产、生物质燃料加工除外）；平板玻璃制造业；黑色金属冶炼；有色金属冶炼；以危险废物为原料的废弃资源综合利用业等； ②禁止引入其它以排放重金属污染物和持久性有机污染物为主要污染物的行业，国家产业政策规定的落后生产工艺装备和落后产品，不符合国家、省及地方相关产业政策、国家明令禁止或淘汰的项目，不符合行业准入条件的项目。 限制类 规划主导产业以内的： ①机械制造：限制涉及磷化工序等表面处理工艺的企业。 项目不属于限制类，不涉及限制类工艺 规划主导产业以外的： ①国家产业政策和其他法规、条例、部门规章及管理办法等规定限制发展的产业； ②严格管控高耗能高排放项目。 综上所述，项目不涉及园区禁止类、限制类的产业及工艺，为园区推荐产业。 6、与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析。 本项目与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》的相符性分析分析如下： 表1-4 与《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》符合性分析 类别 内容 相符性 源头和过程控制 涂料、油墨、胶粘剂、农药等以VOCs为原料的生产行业的VOCs污染防治技术措施包括： 1.鼓励符合环境标志产品技术要求的水基型、无有机溶剂型、低有机溶剂型的涂料、油墨和胶粘剂等的生产和销售； 2.鼓励采用密闭一体化生产技术，并对生产过程中产生的废气分类收集后处理。 本项目相关废气产生环节均设置在密闭车间内，分别对废气进行收集处理 末端治理与综合利用 （十二）在工业生产过程中鼓励VOCs的回收利用，并优先鼓励在生产系统内回用。 （十三）对于含高浓度VOCs的废气，宜优先采用冷凝回收、吸附回收技术进行回收利用，并辅助以其他治理技术实现达标排放。 （二十）对于不能再生的过滤材料、吸附剂及催化剂等净化材料，应按照国家固体废物管理的相关规定处理处置。 本项目不属于化工类项目，产生的VOCs废气不具备回收利用价值，因此采用UV光解、活性炭吸附等方式进行处理，产生的废吸附材料经危废暂存间暂存后交由相关资质单位处理 鼓励研发的新技术、新材料和新装备 （二十二）旋转式分子筛吸附浓缩技术、高效蓄热式催化燃烧技术（RCO）和蓄热式热力燃烧技术（RTO）、氮气循环脱附吸附回收技术、高效水基强化吸收技术，以及其他针对特定有机污染物的生物净化技术和低温等离子体净化技术等。 本项目有机废气采取过滤棉、活性炭吸附、UV光氧催化组合工艺处理，采用的废气处理技术属于可行技术 运行与监测 （二十五）鼓励企业自行开展VOCs监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果。 （二十六）企业应建立健全VOCs治理设施的运行维护规程和台帐等日常管理制度，并根据工艺要求定期对各类设备、电气、自控仪表等进行检修维护，确保设施的稳定运行。 （二十七）当采用吸附回收（浓缩）、催化燃烧、热力焚烧、等离子体等方法进行末端治理时，应编制本单位事故火灾、爆炸等应急救援预案，配备应急救援人员和器材，并开展应急演练。 本次评价要求建设单位对VOCs治理设施安排专人进行日常维护及管理，并依据要求落实各项措施 根据上述分析，建设单位采取的措施和落实本次评价提出的相关措施后，能够满足《挥发性有机物（VOCs）污染防治技术政策》中相关要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目由来 2019年，岳阳索非特矿山机械有限责任公司投资1000万元与岳阳高新技术产业园区管理委员会签订合同，利用园区13441.29m2土地，建设厂房，购置相关设备进行矿山机械设备的生产。2019年8月15日，岳阳市生态环境局岳阳县分局（原岳阳县环境保护局）以岳县环评批[2019]34号文件对公司《矿山机械设备生产项目环境影响报告表》予以批复，同意项目的建设。公司于2020年7月22日取得排污许可登记证明，登记编号：91430600750614669U001Z。项目于2021年3月投入试运行，由于疫情等原因，公司停产，尚未进行项目竣工环境保护验收。 根据市场需求，公司拟变更项目生产工艺流程，增加抛丸工序、静电粉末喷涂工序，对生产工艺进行优化，提升产品品质，新增产品类型，配套设置环保设施。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）、《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日施行）及《建设项目环境保护管理条例》（国务院第682号令，2017年7月修订）的有关规定，建设单位拟重新报批建设项目的环境影响评价文件。 2、建设项目工程概况 本项目选址位于岳阳高新技术产业园主区，项目占地面积为13441.29m2，建筑面积8138m2，项目主要建设内容具体情况如下表2-1所示。 表2-1 项目主要组成一览表 项目组成 建设内容 备注 主体工程 生产厂房（二） 1层，建筑面积2145.6m2，做生产厂房用，厂房内布置静电粉末喷涂区 钢结构厂房，厂房已建成 生产厂房（一） 1层，建筑面积3812.4m2，主要用于机加工、装配、焊接、组装、抛丸、喷漆工序生产 钢结构厂房，厂房已建成 办公用房 4层，建筑面积2120m2。1层主要为实验用，对生产的产品进行检验或用于开发新产品，不进行生产；2-3层用于日常办公；4层做员工宿舍用 砖混结构，办公用房建筑已建成 辅助工程 原料区 布置在生产厂房（一）内，面积800m2 / 化学品原料间 建筑面积50m2，布置在生产厂房（一）外西侧，用于存放油漆等原料 地面硬化，防风、防雨、防晒，新建 成品区 布置在生产厂房（一）内，面积300m2 / 公用工程 供电 市政电网 / 给排水 园区自来水管网，园区雨污分流管网，市政污水管网 / 环保工程 废水 生活污水经隔油池、化粪池处理，池体位于办公用房西侧 / 废气 喷漆废气：过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化+15m排气筒DA001 焊接烟尘：移动式滤筒除尘器+通风 抛丸废气：布袋除尘+15m排气筒DA002 静电粉末喷涂废气：过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒DA003 / 噪声 设备基础减振，建筑隔声，绿化隔声 / 固废 生活垃圾设置垃圾桶，交由环卫部门清运处理；危险废物暂存间10m2，位于生产厂房（一）外部西侧，地面防渗，危险废物收集后交由有资质单位处理；一般固废暂存区30m2，位于生产厂房（一）内部西南侧 新建危险废物暂存间 绿化 绿化 绿化面积1000m2 / 2、产品方案 项目主要喷漆及静电粉末喷涂产品如表2-2所示。 表2-2 产品清单 产品名称 单位 产量 规格 抱索器 固定式抱索器 个 4000 JCJG-1 JCJG-2 JCJG-3 活动式抱索器 个 4500 JCJH-1 JCJH-2 JCJH-3 可摘挂式抱索器 个 4000 JCJK-1 JCJK-2 JCJK-3 轮 单托轮 个 5000 SFT-TLG/200 SFT-TLG/180 SFT-TLG/240 双托轮 个 3500 SFT-STL/200 SFT-STL/240 SFT-STL/180 三压轮 个 3000 DFT-YTL/200 DFT-YTL/180 驱动轮 组 50 SFT-QD/1200 SFT-QD/1400 SFT-QD/1600 组 50 SFT-QD/1000 SFT-QD/1800 SFT-QD/1500 尾轮 组 50 SFT-WL/1200 SFT-WL/1400 SFT-WL/1600 组 50 SFT-WL/1000 SFT-WL/1800 SFT-WL/1600 大抗轮 组 50 SFT-KL/600 SFT-KL/800 单滑轮 个 100 SFT-DH01 SFT-DH02 轮衬 个 50000 SFT-LC/200 吊架 固定式单托轮吊架 组 2800 SFT-GDJ/200 SFT-GDJ/240 SFT-GDJ/180 可调式单托轮吊架 组 4000 SFT-KDJ/200 SFT-KDJ/240 SFT-KDJ/180 双托轮吊架 组 3500 SFT-SDJ/240 SFT-SDJ/180 SFT-SDJ/200 单托压轮吊架 组 5000 SFT-DTY/180 SFT-DTY/200 SFT-DTY/240 拉绳吊架 组 2000 SFT-LS01 SFT-LS02 乘人吊椅（不锈钢） 组 4000 SFT-BDY/1450 SFT-BDY/1550 SFT-BDY/1650 组 3000 SFT-BDY/1750 SFT-BDY/1800 SFT-BDY/1850 组 1000 SFT-BDY/1950 SFT-BDY/2100 乘人吊椅（铁） 组 3000 SFT-TDY/1450 SFT-TDY/1550 SFT-TDY/1650 组 2000 SFT-TDY/1750 SFT-TDY/1850 SFT-TDY/1950 组 500 SFT-TDY/2100 SFT-TDY/2500 SFT-TDY/2700 机架 驱动机架 套 50 SFT-QDJ/1200 SFT-QDJ/1400 SFT-QDJ/1500 套 45 SFT-QDJ/1000 SFT-QDJ/1800 SFT-QDJ/1600 尾轮机架 套 50 SFT-JW/1200 SFT-JW/1400 SFT-JW/1500 套 45 SFT-JW/1000 SFT-JW/1800 SFT-JW/1600 配重块 个 70 SFT-PZ01 SFT-PZ02 驱动轮衬块 个 3000 SFT-CK106×55×27 轮衬 个 4000 SFT-LC φ180×120×50 SFT-LC φ180×110×50 SFT-LC φ200×146×50 个 3000 SFT-LC φ204×150×50 SFT-LC φ240×180×55 张紧小绞车 台 50 SFT-ZJ01 活动式抱索器衬垫 个 8000 SFT-HCD 坐垫 个 5000 SFT-ZD 导轨 米 100 SFT-DG/3 SFT-DG/6 SFT-DG/9 3、主要原辅材料及能源消耗 本项目所涉及的主要原辅材料及能源消耗情况见表2-3。 表2-3 原辅材料清单 序号 名称 用量 来源 形态 包装方式 存储位置 最大存储量 备注 喷漆产品原辅材料 1 合成橡胶 2.5t/a 市场外购 固态 箱装 生产厂房（一）原料区 2.5t/a 密封边条、螺母垫圈等 2 35号钢 20t/a 固态 箱装 5t/a 已具有一定形态的钢材 3 45号钢 20t/a 固态 箱装 5t/a 4 402Cr 12t/a 固态 箱装 5t/a 金属铬合金构建，并已具有一定形态 5 聚氨酯 2.5t/a 固态 袋装 0.5t/a 作为托轮、轮衬的衬里等填充料 6 焊条 20t/a 固态 袋装 5t/a 高钙铁粉焊条 7 丙烯酸聚氨酯底漆 0.35t/a 液态 桶装 油漆房 0.2t/a —— 8 丙烯酸聚氨酯面漆 0.4t/a 液态 桶装 0.2t/a —— 9 稀释剂 0.15t/a 液态 桶装 0.4t/a —— 静电粉末喷涂产品原辅材料 1 合成橡胶 2.5t/a 市场外购 固态 箱装 生产厂房（一）原料区 2.5t/a 密封边条、螺母垫圈等 2 35号钢 20t/a 固态 箱装 5t/a 已具有一定形态的钢材 3 45号钢 20t/a 固态 箱装 5t/a 4 402Cr 12t/a 固态 箱装 5t/a 金属铬合金构建，并已具有一定形态 5 聚氨酯 2.5t/a 固态 袋装 0.5t/a 作为托轮、轮衬的衬里等填充料 6 焊条 20t/a 固态 袋装 5t/a 高钙铁粉焊条 7 塑粉 0.9t/a 固态 桶装 生产厂房（一）原料区 0.2t/a —— 厂区 水 1695m3 自来水 —— —— —— —— —— 电 100万kwh/a 当地电网 —— —— —— —— —— 原辅料理化性质： 合成橡胶：是由人工合成的高弹性聚合物。也称合成弹性体，是三大合成材料之一，其产量仅低于合成树脂（或塑料）、合成纤维。合成橡胶是由不同单体在引发剂作用下，经聚合而成的品种多样的高分子化合物，单体有丁二烯、苯乙烯、丙烯腈、异丁烯、氯丁二烯等多种。聚合工艺有乳液聚合、溶液聚合、悬浮聚合、本体聚合四种。本项目使用成品合成橡胶密封边条、螺母垫圈等，用作抱索器密封减振部件。 35号钢：是国标中的叫法。优质碳素结构钢(GB/T699-2015)有良好的塑性和适当的强度，工艺性能较好，焊接性能尚可，大多在正火状态和调质状态下使用。 45号钢：是国标中的叫法，也叫“油钢”。市场现货热轧居多；冷轧规格1.0-4.0mm(毫米)之间。该钢冷塑性一般，退火、正火比调质时要稍好，具有较高的强度和较好的切削加工性。 402Cr：铬合金是以铬为基加入其他元素组成的合金，属难熔合金。与金属镍相比，金属铬熔点高1860℃)，比强度大（强度和密度之比），具有良好的抗氧化性能和抗高硫、柴油燃料、海水腐蚀性能。 聚氨酯：在大分子主链中含有氨基甲酸酯基的聚合物称为聚氨基甲酸酯，简称聚氨酯。聚氨酯分为聚酯型聚氨酯和聚醚型聚氨酯两大类。聚酯型是以二异氰酸酯和端羟基聚酯为原料制备的聚氨酯。聚氨酯主要用作聚氨酯合成革、聚氨酯泡沫塑料、聚氨酯涂料、聚氨酯粘合剂、聚氨酯橡胶（弹性体）和聚氨酯纤维等。此外，聚氨酯还用于土建、地址钻探，采矿和石油工程中，起堵水、稳固建筑物或路基的作用；作为铺面材料，用于运动场的跑道、建筑物的室内地板等。本项目使用聚氨酯弹性体材料作为托轮、轮村的衬里等填充料。 焊条：是在金属焊芯外将涂料（药皮）均匀、向心地压涂在焊芯上。焊芯即焊条的金属芯，为了保证焊缝的质量与性能，对焊芯中各金属元素的含量都有严格的规定，特别是对有害杂质（如硫、磷等）的含量，应有严格的限制，优于母材。 丙烯酸聚氨酯漆：采用水性丙烯酸聚氨酯防锈功能乳液为基液，含有着色颜料、固化剂，属于纳米功能材料。具有良好的耐化学品性和耐水性，耐矿物油、植物油、石油溶剂和其他石油制品、漆膜坚韧、光泽好、干性快、漆膜耐热、不发软、不发粘。主要用于水利工程、原油贮罐、一般化学腐蚀、船舶钢结构等，耐日光照射的各色混凝土构面。聚氨酯树脂(Polyurethane Resin)作为一种具有高强度、抗撕裂、耐磨等特性的高分子材料在日常生活、工农业生产、医学等领域广泛应用。 稀释剂：是一种为了降低树脂粘度，改善其工艺性能而加入的与树脂混溶性良好的液体溶剂。主要由DBE（二价酸酯）、丁酯和二甲苯组成。用于稀释油漆，降低油漆黏度，满足喷枪使用。 塑粉：即静电喷涂用热固性粉末涂料，静电粉末喷涂工艺是将塑料粉末经过高温加热之后通过压缩空气给的风喷到材质表面。可用于金属制品表皮，部分木制品表皮，广泛用于制造日用品、装饰品、制造隔音、隔热材料等，具有效果好，成本低，颜色正，美观等的优点。本项目采用的塑粉是一种不含溶剂，100%固体粉末状粉料，主要为环氧树脂粉末，具有无溶剂、无污染、可回收、环保、节省能源和资源、减轻劳动强度和涂膜机械强度高等特点。环氧树脂热分解温度在300℃以上。塑粉主要成分为环氧树脂粉末35%，饱和聚酯树脂35%，光亮剂1%，流平剂1%，高亮钙26.2%，颜料0.8%，消泡剂1%，不含其它有机溶剂。熔点为85-95℃，软化点>50℃，比重约为1.28g/cm3。 要求各类原辅料进行分类贮存在专用仓库，且油漆贮存场所、危废暂存间需进行地面防渗处理。 根据建设单位提供的武汉七彩佳涂料科技股份有限公司产品成分分析表，项目所用丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂主要成分和含量如下表所示： 表2-4 成分组成信息表 种类 成分 含量 丙烯酸聚氨酯底漆 丙烯酸树脂 40% 颜料 43% 二甲苯 12% 丁酯 5% 丙烯酸聚氨酯面漆 丙烯酸树脂（固含60%） 60% 颜料 28% 二甲苯 10% 丁酯 2% 聚氨酯稀释剂 二甲苯 65% 丁酯 30% DBE（二价酸酯） 5% 4、主要生产设备 项目静电粉末喷涂与喷漆产品可共用生产设备，主要生产设备见表2-5。 表2-5 主要设备一览表 序号 设备名称 型号 单位 数量 安装位置 备注 1 环保型移动伸缩喷漆房 XCD-II 套 1 生产厂房（一） 喷漆用 2 抛丸机 HKD12/16 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 3 单柱立式机床 C5123 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 4 电动弯管机 XHWG-20 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 5 旱烟净化器 HCHYD4800 台 4 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 6 电焊机 KE-500N 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 7 电焊机 BXT-400 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 8 电焊机 NBC-350 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 9 电焊机 ZXT-400K 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 10 数控机床 CK6142 台 2 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 11 摇臂钻床 Z3040X16 台 2 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 12 插床 B5032 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 13 铣床 XA5032/1200 台 2 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 14 车床 CD6150A 台 3 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 15 万向摇臂钻床 Z32K 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 16 锯床 GW4028B 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 17 数控液压闸式剪板机 QC11YC-6X1600 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 18 龙门式数控切割机 LZM-4 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 19 电动单梁起重机 LD10-16.5 A4 台 2 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 20 电动单梁起重机 LD5-16.5 A4 台 1 生产厂房（一） 喷漆/静电喷涂共用 21 固化烘箱 L6500×W2000×H4000(mm) 套 1 生产厂房（二） 静电喷涂用 22 静电粉末喷涂室 L6500×W3000×H4000(mm) 套 1 生产厂房（二） 静电喷涂用 23 静电喷涂机 MF 台 1 生产厂房（二） 静电喷涂用 24 气化炉 50KG 台 1 生产厂房（二） 静电喷涂用 本项目主要生产设备均为国内先进设备，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》（2021年修订），本项目设备不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 主要生产设备产能相符性分析： 项目年工作300天，每天工作8小时，全年共生产2400小时。根据建设单位提供的资料，项目产能由机床、电焊机设备决定。机床产能为0.4t/h，电焊机产能为0.2t/h，可满足年加工104t钢材的需求，根据建设单位提供的资料，本项目为订单式生产。 5、公用工程 （1）给水工程 项目用水来源于园区自来水管网，水质水量可满足项目用水需求。 （2）排水工程 项目排水采用雨污分流制。雨水经厂区雨水管道收集后经排入园区雨水管网；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准并满足岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水标准，通过市政管网进入园区污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）及其修改单一级A标准后，排入新墙河。 （3）供电工程 项目供电依托园区供电系统，供电可满足要求。 6、劳动定员及工作制度 厂区劳动定95人，年工作300天，每天工作8小时，两班制，不设住宿，设食堂。 7、总平面布局 根据建设单位提供平面布局图，项目入厂道路位于项目地西面。厂区由北至南为办公用房、生产厂房（二）、生产厂房（一）。 两栋生产厂房为封闭式建筑，生产厂房（一）内东侧为生产区，该生产区设置有一个喷漆废气15m排气筒DA001和一个15m抛丸废气排气筒DA002，厂房中部为成品区，西侧为原料区，厂房外西侧建设危险废物暂存间和油漆仓库；生产厂房（二）为静电粉末喷涂生产区，设置一根15m排气筒DA003用于排放静电粉末喷涂废气。具体平面布置详见附图。 8、水平衡 本项目用水生活用水。 本项目劳动定员为95人，用餐员工20人，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，用水定额按办公用水38L/人·d，用餐员工生活用水140L/d•人计，生活用水量为5.65m3/d（1695m3/a），产污系数取0.8，生活废水量为4.52m3/d（1356m3/a），生活废水进岳阳高新技术产业园区污水管网。 水平衡分析如下： 图2-1 水平衡图（m3/a） 9、物料平衡 本项目物料平衡见下表。 表2-6 物料平衡一览表 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 合成橡胶 5 机械设备产品 148.1761 35号钢 40 颗粒物 1.6273 45号钢 40 非甲烷总烃 0.2586 402Cr 24 二甲苯 0.1795 聚氨酯 5 废焊条 0.02 焊条 40 废边角料 2.13 丙烯酸聚氨酯底漆 0.35 废焊渣 3.4085 丙烯酸聚氨酯面漆 0.4 / / 稀释剂 0.15 / / 塑粉 0.9 / / 合计 155.8 合计 155.8 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、施工期 本项目生产厂房和办公用房已建成，施工期不涉及土建施工，仅在厂房内外进行设备安装、调试，施工期影响轻微。随着设备安装调试完毕，影响将随之消失。 2、运营期 根据建设单位提供资料，项目运营期主要原材料为基本成型材料，主要工艺流程为为对已基本成型的相关组件进行机加工后组装，组装完成后一半的半成品进行喷漆防锈，另一半的半成品进行静电粉末喷涂处理。 图2-2 工艺流程及产污节点图（喷漆产品） 图2-2 工艺流程及产污节点图（静电粉末喷涂产品） （2）工艺流程简述 ①钻孔、车削、划线：用数控机床、钻床等在密闭条件下将对钢材需要机械加工的地方进行加工，此工序主要是机加工过程中产生的噪声以及产生的金属废料。 ②装配：将各零部件（外购的各种型材零件）采用铆钉等进行装配，此工序主要产生噪声。 ③焊接：项目采用焊接方式为手工电弧焊技术，是一种电弧在焊剂层下燃烧进行焊接的方法，此工序主要是焊接过程产生的焊接烟尘、焊渣、噪声。 ④组装：将外购的各零配件，包括橡胶边条和圈垫、聚氨酯弹性体材料等按产品类型图纸规格进行组装，此工序主要产生噪声。 ⑤抛丸：组装好的半成品经抛丸机进行抛丸处理，将部件表面切割处的毛刺清理干净，便于后续喷漆/静电粉末喷涂工序处理。抛丸机撒落下来的丸尘混合物由回收螺旋输送到室体漏斗，纵横向螺旋输送机汇集于提升机下部，再提升到机器上部的分离器里，分离后的纯净钢丸落入分离器料斗中内，供抛丸循环使用。此工序产生抛丸粉尘，废钢丸、噪声。 ⑥喷漆：组装完成的一部分半成品进行喷漆。调漆、喷漆在密闭的移动式喷漆房内进行，项目采用的涂料为油性漆，喷底漆和面漆共2层。本项目喷漆工序底漆直接使用，面漆使用时按比例与稀释剂混合稀释。喷涂方式为喷枪喷涂，喷枪利用压缩空气流，将漆料从吸管吸入后，经喷嘴喷出，形成漆雾，从而涂布到产品表面上形成均匀漆膜。首先在喷漆房内进行底漆喷涂，喷完后在喷漆房内晾干，晾干后继续喷涂面漆，喷完后在喷漆房内晾干。每喷涂一层涂料需自然晾干后，方可继续喷涂下一层涂料。喷漆和调漆工序工作时间约2h/d。该过程会产生有机废气、颗粒物、噪声。 ⑦静电粉末喷涂：组装完成的另一部分半成品进行静电粉末喷涂，此工序在生产厂房（二）内进行。在喷粉设备内进行静电喷涂，树脂粉末在高压静电作用下，喷射吸附于工件表面上，喷粉柜采用滤筒收集处理，拦截的粉末涂料可直接回用。工件经静电喷粉后，进入喷粉设备自动的固化系统中进行烘烤固化（用电），目的是使得工件表面的树脂粉末均匀的流平在工件上。喷粉和固化工序均在静电粉末喷涂室内完成，废气随设备集气罩引入废气处理设施处理。静电粉末喷涂工序工作时间约2h/d。此工序会产生颗粒物、噪声，固化过程会产生有机废气、噪声。 ⑧检验包装入库：喷漆、静电粉末喷涂完成的成品进行检验。检验主要进行外观检验，部分超声波探伤等检验在实验厂房内进行。检验合格后的产品包装入库。 ⑨实验厂房：本项目物理检验主要在实验厂房内进行，该实验厂房同时兼顾一定的产品研发，但不涉及喷漆及静电粉末喷涂工艺。 以上全部生产过程由PLC计算机操作控制，生产线布置在封闭厂房内，生产线封闭式生产。 生产过程中的主要污染环节及污染因子： 具体项目产污环节见下表。 表2-7 项目产污工序一览表 污染物 产污环节 主要污染物种类 废气 焊接 颗粒物 抛丸 颗粒物 静电粉末喷涂 颗粒物、非甲烷总烃 喷漆 颗粒物、非甲烷总烃、二甲苯 食堂 食堂油烟 废水 员工生活 COD、BOD5、SS、NH3-N、pH 固废 生产工序 废边角料、废包装材料 焊接 废焊渣、废焊条 抛丸 废钢丸 喷漆 废漆桶、废漆渣 设备维护 废机械油、废润滑油 废气治理 废活性炭、废过滤棉、废UV灯管、布袋收集粉尘 职工生活 生活垃圾 噪声 生产设备 机械噪声 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 岳阳索非特矿山机械有限责任公司矿山机械设备生产项目位于岳阳高新技术产业园区，于2019年8月15日取得批复。公司于2020年7月22日取得排污许可登记证明，登记编号：91430600750614669U001Z。项目于2021年3月投入试运行，由于疫情等原因，公司停产，未进行项目竣工环境保护验收。现拟对生产工艺进行变更，重新报批建设项目的环境影响评价文件。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 一、环境空气质量现状 根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5 依据评价所需环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数量质量、代表性等因素，选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2022年。 本次评价收集2022年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据以评价本项目所在区域空气质量的达标情况，统计结果如下。 表3-1 岳阳县2022年空气监测数据统计结果一览表（单位：µg/m3） 污染物 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值（ug/m3） 占标率（%） 达标情况 SO2 年平均质量浓度 6 60 10.0 达标 NO2 年平均质量浓度 18 40 50.5 达标 PM10 年平均质量浓度 47 70 72.9 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 94.2 达标 CO 第95百分位数日平均质量浓度 1000 4000 26.0 达标 O3 第90百分位数最大8h平均质量浓度 156 160 88.6 达标 由上表可知，项目所在区域的常规监测因子均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，区域环境质量较好，属于达标区。 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）要求，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，可引用建设项目周边5千米范围内近3年的现有监测数据。 本项目特征因子为非甲烷总烃、颗粒物、二甲苯。非甲烷总烃、二甲苯无国家或地方环境质量标准限制要求，为了解区域内质量现状，本次评价引用了项目周边5千米范围内的其他建设项目对TSP现状监测数据，具体引用《湖南圣诺运动用品有限公司岳阳县耐磨超轻运动用品生产项目（一期）环境影响报告表》中2021年11月14~16日的1个监测点位的现状监测数据，该监测点位于本项目西南面2km处。 具体监测情况如下。 表3-2 监测结果 检测项目 采样时间 检测结果 单位 标准值 TSP 2021.11.14 0.278 mg/m3 0.3 2021.11.15 0.241 2021.11.16 0.259 根据监测结果，TSP的监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中表3环境空气污染物其他项目浓度限值要求。 二、地表水环境质量现状 本项目污水经预处理达接管标准后排入园区污水管网，进入岳阳高新技术产业园污水处理厂，处理达标后排入新墙河。为了解纳污水体新墙河的水环境质量现状，本评价引用生态环境主管部门2022年对新墙河常规监测断面新墙河六合垸和八仙桥断面的地表水分析数据。 表3-3 2022年新墙河常规监测断面水质监测结果统计 监测断面 监测因子 单位 年均值 (GB3838-2002）Ⅲ类标准 新墙河六合垸断面（Ⅲ类水体） pH 无量纲 7.43 6-9 溶解氧 mg/L 8.35 ≧5 高锰酸盐指数 mg/L 3.60 ≤6 化学需氧量 mg/L 14.50 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 2.41 ≤4 氨氮 mg/L 0.44 ≤1 总磷 mg/L 0.096 ≤0.2 LAS mg/L 0.05L ≤0.2 新墙河八仙桥断面（Ⅲ类水体） pH mg/L 7 6-9 溶解氧 mg/L 7.6 ≧5 高锰酸盐指数 mg/L 3.1 ≤6 化学需氧量 mg/L 13.4 ≤20 五日生化需氧量 mg/L 1.5 ≤4 氨氮 mg/L 0.39 ≤1 总磷 mg/L 0.091 ≤0.2 LAS mg/L 0.02 ≤0.2 根据上表监测结果可知，新墙河六合垸和八仙桥断面的各监测因子均符合《地表水环境质量标准》(GB3838-2002）中Ⅲ类标准，表明区域地表水环境质量现状较好。 三、声环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本项目所在地厂界周边50米范围内无声环境敏感目标保护点，故本项目无需开展声环境现状调查。 四、地下水、土壤环境质量现状 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。”结合现场调查及工艺分析，本工程位于岳阳高新技术产业园区主区岳阳索非特矿山机械有限责任公司已建厂房内，生产车间地面做好硬化及“三防”措施（防扬散、防流失、防渗漏）。因此本项目不存在地下水、土壤环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。 五、生态环境现状 本项目位于岳阳高新技术产业园区，根据调查，评价区域的野生动物种类较少，只有常见的蛇、蛙、鼠及常见鸟类，没有特别珍稀保护动物，其它动物类型则是农夫饲养的家畜家禽，评价区没有国家保护的珍贵动物物种分布。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于岳阳高新技术产业园主区，周边主要为园区企业。建设项目周边敏感点如下表所示。 表3-4 项目环境空气保护目标 名称 坐标/m 保护对象 保护内容 保护功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 老侯家居民 113.093727 29.064545 居民 85户，约240人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 东南 170-500 老侯家居民 113.093849 29.064629 居民 18户，约54人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 南 120-390 何下屋居民 113.093269 29.063600 居民 7户，约21人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 西南 450-500 坐标X为经度，坐标Y为纬度。 表3-5建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 最近距离（m） 功能规模 环境保护区域标准 地表水 新墙河 北面 4960 渔业用水 《地表水环境质量标准》(GB3838-1996)Ⅲ类标准 声环境 厂界周边50米范围内无敏感目标 生态环境 项目所在地四周植被、林地、耕地 水土保持、保护生态系统的稳定性 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废气：本项目产生的颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放浓度限值标准，静电粉末喷涂过程产生的非甲烷总烃、喷漆过程产生的非甲烷总烃、二甲苯等参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放浓度限值标准与湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）之中的严值；厂区内的非甲烷总烃计执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内（车间外）特别排放限值，食堂油烟废气执行《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001），具体执行详见下表。 表3-6 有组织排放大气污染物执行标准 污染物名称 有组织排放 标准来源 颗粒物 最高允许排放浓度mg/m3 120 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 40 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 二甲苯 17 颗粒物 最高允许排放速率kg/h 3.5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 10 二甲苯 1.0 食堂油烟 最高允许排放浓度mg/m3 2.0 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度标准限值要求 表3-7 无组织排放大气污染物执行标准 污染物名称 无组织排放监控浓度值 标准来源 监控点 浓度mg/m3 颗粒物 厂界 1.0 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 非甲烷总烃 2.0 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 苯系物 1.0 非甲烷总烃 车间外 6 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内（车间外）特别排放限值（监控点处1h平均浓度值） 20 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内（车间外）特别排放限值（监控点处任意一次浓度值） 食堂油烟 / / 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中油烟最高允许排放浓度标准限值要求 废水：本工程废水水质满足岳阳高新技术产业园污水处理厂的设计进水标准，进入园区污水管网，由管网进入岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理，在岳阳高新技术产业园污水处理厂净化处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入新墙河。 表3-8项目废水水污染物排放标准 单位：mg/L 标准 pH CODCr BOD5 SS NH3-N TP TN 岳阳高新技术产业园污水处理厂进水标准 6-9 ≤430 ≤120 ≤330 ≤38 ≤6.50 ≤48 (GB8978-1996)一级A 6-9 ≤50 ≤10 ≤10 ≤5 ≤0.50 ≤15 （3）噪声：运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。 表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 3类 65 55 固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）；《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）。 |
| 总量 控制 指标 | 按照国家有关污染物排放总量控制要求及达标排放的原则，总量控制指标项目为化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、VOCs。 本项目涉及VOCs、颗粒物的排放，项目VOCs排放总量约为0.3734t/a，颗粒物排放量0.2605t/a，目前尚未提出VOCs总量控制指标要求，暂无需购买。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目生产厂房和办公用房已建成，施工期不涉及土建施工，仅在厂房内外进行设备安装、调试，施工期影响轻微。随着设备安装调试完毕，影响将随之消失，因此本报告不对项目施工期进行分析。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 1、污染物产生情况 项目产生废气主要为焊接烟尘废气、抛丸粉尘、静电粉末喷涂废气、喷漆废气、食堂油烟。 （1）焊接烟尘废气 本项目采用手工电弧焊技术，参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》中“09 焊接”表：焊条-手工电弧焊工艺颗粒物产生量为20.2千克/吨-原料，移动式烟尘净化器末端治理技术效率为95%。 项目钢材组装过程中焊条消耗量约为40t/a，则焊接烟尘废气产生量约为0.808t/a。项且预计焊接时间约为2200h/a，则焊接烟尘废气产生速率约为0.367kg/h。 项目配套2台移动式滤筒除尘器，收集效率以85%计，废气经处理后在车间内无组织排放，移动式烟尘净化器末端治理技术效率为95%，则焊接烟气无组织排放量为0.1555t/a、0.0707kg/h。 （2）抛丸粉尘 生产中抛丸工序产生抛丸金属粉尘。参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》中“06 预处理”钢材-抛丸工艺，颗粒物产生量为2.19千克/吨-原料。 项目钢件年用量104t/a，抛丸年工作时间为1200h，则抛丸粉尘产生量约为0.228t/a。抛丸粉尘经密闭负压管道收集后废气引入到1套布袋除尘器处理，根据设计单位提供资料，风机设计风量15000m3/h，粉尘去除效率按99%计算，尾气经1根15m 高排气筒（DA002）排放。 则本项目抛丸废气中粉尘有组织产生量为0.228t/a，产生速率为0.19kg/h，产生浓度为12.67mg/m3；有组织排放量为0.0023t/a，排放速率为0.0019kg/h，排放浓度为0.13mg/m3。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值120mg/m3、排放速率3.5kg/h。 （3）静电粉末喷涂废气 参考生态环境部2021年6月11日发布《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（公告2021年第24号）中《33-37,431-434 机械行业系数手册》中“14 涂装”粉末喷涂-喷塑工艺，颗粒物产生量为300千克/吨-原料，袋式除尘治理技术效率为95%。粉末喷涂-喷塑后烘干工艺，挥发性有机物产生量为1.2千克/吨-原料，吸附法治理技术效率为18%，光催化治理技术效率为9%。 1）静电粉末喷涂粉尘 项目塑粉使用量为0.9t/a，则静电粉末喷涂废气颗粒物产生量约为0.27t/a。根据建设单位提供资料，项目采用的静电粉末喷涂生产线配备有二级回收系统（滤芯回收），被拦截回收的粉末循环回用于静电粉末喷涂工序中。项目的静电粉末喷涂室为密闭设置，粉尘均由抽风管进入回收装置，二级回收系统除尘效率以95%计，风机风量为25000m³/h，预计静电粉末喷涂时间约为600h/a，则有组织粉尘量产生速率为0.45kg/h，产生浓度为18mg/m³，则有组织排放粉尘量为0.0135t/a，排放速率为0.0225kg/h，排放浓度为0.9mg/m³，静电粉末喷涂粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒DA003排放。颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值120mg/m3、排放速率3.5kg/h。 2）固化有机废气 项目对静电粉末喷涂后的工件进行烘烤固化，该工序在封闭固化烘箱中进行，采用电加热方式烘烤固化。项目所用塑粉主要成分为热固性粉末涂料，其分解温度约300℃以上，而本项目电固化炉控制最高温度为180℃，粉末固化过程有机物分解较少，其分解的挥发性有机废气以非甲烷总烃计。建设单位拟在生产厂房内设置密闭的静电粉末喷涂室，固化烘箱为封闭式，烘箱内的废气被负压收集引入废气处理装置，采用过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15m排气筒DA003排放。风机总风量为25000m3/h，非甲烷总烃处理效率为25.4%，项目塑粉使用量为0.9t/a，则非甲烷总烃产生量为1.08kg/a，产生速率为0.0018kg/h，产生浓度为0.072mg/m3；排放量为0.8kg/a，排放速率为0.0013kg/h，排放浓度为0.05mg/m3。可以满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）浓度限值40mg/m3。 （4）喷漆废气 本项目设置1座移动式喷漆房，在喷漆过程中会产生有机废气（以二甲苯、非甲烷总烃计）和漆雾。 根据建设单位提供的武汉七彩佳涂料科技股份有限公司产品成分分析表，项目所用丙烯酸聚氨酯漆、稀释剂主要成分和含量如下表所示： 表4-1 成分组成信息表 种类 成分 含量 丙烯酸聚氨酯底漆 丙烯酸树脂 40% 颜料 43% 二甲苯 12% 丁酯 5% 丙烯酸聚氨酯面漆 丙烯酸树脂（固含60%） 60% 颜料 28% 二甲苯 10% 丁酯 2% 聚氨酯稀释剂 二甲苯 65% 丁酯 30% DBE（二价酸酯） 5% 项目丙烯酸聚氨酯底漆年用量0.35t/a，丙烯酸聚氨酯面漆年用量0.4t/a，稀释剂年用量0.15t/a，喷漆过程中，油漆中的固分约50%附着在工件表面上，50%未附着的形成漆雾。则产生非甲烷总烃0.2575t/a，二甲苯0.1795t/a，颗粒物0.3213t/a。 参照《汽车工业污染防治可行技术指南》（HJ1181—2021），漆雾处理技术适用于涂装工序喷涂废气的漆雾治理。适用于大规模喷漆生产的漆雾处理技术有干式介质（如迷宫式纸盒）过滤漆雾处理技术、石灰石粉漆雾处理技术、静电漆雾处理技术和文丘里湿式漆雾处理技术等，漆雾去除效率可达到95%以上。适用于小规模喷漆生产的漆雾处理技术有水旋喷漆室、水帘喷漆室和漆雾过滤毡（袋）等，漆雾去除效率可达到 85%以上。本项目采用过滤棉处理漆雾，处理效率选取85%。 项目选用移动式喷漆房，废气收集效率按85%计，余下15%滞留于漆房内，年工作时间按600h计，未被收集的非甲烷总烃0.0386t/a，二甲苯0.027t/a，颗粒物0.0482t/a。废气经集气罩收集集中引入废气处理装置，采用过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化+15m排气筒DA001排放。风机总风量为23000-26000m3/h，本环评以23000m3/h计，非甲烷总烃和二甲苯处理效率为25.4%，过滤棉的除尘效率取85%，则非甲烷总烃产生速率为0.364kg/h，产生浓度为15.86mg/m3；排放量为0.163t/a，排放速率为0.27kg/h，排放浓度为11.83mg/m3。二甲苯产生速率为0.254kg/h，产生浓度为11.06mg/m3；排放量为0.114t/a，排放速率为0.190kg/h，排放浓度为8.25mg/m3。颗粒物产生速率为0.455kg/h，产生浓度为19.79mg/m3；排放量为0.041t/a，排放速率为0.068kg/h，排放浓度为2.97mg/m3。可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准浓度限值颗粒物120mg/m3；可以满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）非甲烷总烃浓度限值40mg/m3、二甲苯17mg/m3。 （5）食堂油烟 本项目营运期间日就餐约20人次，职工食堂设置2个灶头，采用清洁能源液化气作为燃料。食堂厨房采用一般家庭式厨房，设1个灶头，每天使用约3小时，每人按30g/人·d计，一般油烟挥发量取3%，油烟日产生量为18g，一年以300天计，油烟年产生量为5.4kg（0.006kg/h）。经油烟净化装置处理，家庭式抽油烟机排风量为1000m3/h，则油烟产生浓度约6mg/m3，油烟去除率为70%，则油烟的排放量为1.62kg/a，排放浓度为1.8mg/m3，可满足《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）。 根据上述工程分析，项目生产废气产排污情况见下表： 表4-2 废气产排污情况一览表 产污环节 污染物种类 污染物产生情况 主要污染治理设施 污染物排放情况 排污口编号 排放 浓度限值mg/m3 产生浓度mg/m3 产生量t/a 治理措施 收集效率 去除效率 风量m3/h 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放量t/a 焊接 焊接烟尘 / 0.808 移动式滤筒除尘器 85% 95% / / 0.0707 0.1555 无组织排放 / 抛丸 粉尘 12.67 0.228 负压收集+布袋除尘器+15米高排气筒排放 100% 99% 15000 0.13 0.0019 0.0023 DA 002 120 喷漆 颗粒物 19.79 0.273 集气罩收集+过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化+15米高排气筒排放 85% 85% 23000 2.97 0.068 0.041 DA 001 120 非甲烷总烃 15.86 0.2189 85% 25.4% 11.83 0.27 0.163 40 二甲苯 11.06 0.1526 8.25 0.190 0.114 17 静电粉末喷涂 颗粒物 18 0.27 负压收集+二级回收系统+15米高排气筒排放 100% 95% 25000 0.9 0.0225 0.0135 DA 003 120 非甲烷总烃 0.072 0.00108 负压收集+过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒排放 100% 25.4% 0.05 0.0013 0.0008 40 2、污染物排放情况 （1）有组织排放量核算 表4-3 大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度mg/m3 核算排放速率kg/h 核算年排放量t/a 一般排放口 1 DA001 颗粒物 2.97 0.068 0.041 非甲烷总烃 11.83 0.27 0.163 二甲苯 8.25 0.190 0.114 2 DA002 颗粒物 0.13 0.0019 0.0023 3 DA003 颗粒物 0.9 0.0225 0.0135 非甲烷总烃 0.05 0.0013 0.0008 一般排放口合计 颗粒物 0.0568 非甲烷总烃 0.1638 二甲苯 0.114 （2）无组织排放量核算 表4-4 大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 核算年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值（mg/m3） 1 / 焊接 烟尘 移动式烟尘净化器 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） 1.0 0.1555 2 / 喷漆 颗粒物 车间加强通风 1.0 0.0482 3 / 非甲烷总烃 《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017） 2.0 0.0386 4 / 二甲苯 1.0 0.027 无组织排放总计 颗粒物 0.2037 非甲烷总烃 0.0386 二甲苯 0.027 （2）项目大气污染物年排放量核算 表4-5 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量 1 颗粒物 0.2605t/a 2 非甲烷总烃 0.2024t/a 3 二甲苯 0.171t/a 3、大气环境监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）和《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）“附录 C.7 自行监测计划”等文件中的相关要求制定废气污染物监测计划。大气环境监测计划安排如下： 表4-6 项目排气口设置及大气污染物监测计划 污染源类别 排污口编号及名称 排放口基本情况 监测要求 高度（m） 内径（m） 温度（℃） 坐标 类型 监测点位 监测因子 监测频次 有组织 喷漆废气 15 0.3 25 E113.093883º N29.065249º 一般排放口 DA001 非甲烷总烃 1次/年 二甲苯 颗粒物 抛丸粉尘 15 0.3 25 E113.093885º N29.065215º DA002 颗粒物 静电粉末喷涂废气 15 0.3 25 E113.093877º N29.065348º DA003 颗粒物 非甲烷总烃 无组织 厂界 / / / / / 厂界 颗粒物 1次/年 非甲烷总烃 二甲苯 厂区内（车间外） / / / / / 厂区内（车间外） 非甲烷总烃 1次/半年 4、废气处理工艺可行性分析 （1）焊接烟尘 焊接烟尘净化器效率可达性分析：焊接烟尘净化器内部高压风机能在吸气臂罩口处形成负压区域，焊接烟尘在负压的作用下由吸气臂进入焊接烟尘净化器设备主体，集气效率能达到90%以上。本项目焊接烟尘净化器采用滤筒对焊接烟尘进行过滤，该滤筒表面附有一层聚四氟乙烯薄膜，其极小的筛孔可阻挡大部分亚微米尘粒；亚微米尘粒在滤材的表面聚集并形成可渗透的挡尘饼，大部分尘粒被阻挡在滤材外表面而不能进入滤材内部，在压缩空气的吹扫下能及时有效地被清除。其过滤效率较传统滤材至少提高3~5倍以上，对于≥0.1μm烟尘的过滤效率≥99.99％；且使用寿命较传统滤材提高2倍以上。处理后的焊接烟尘可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控点限值，对周边环境影响较小。 （2）喷漆废气 项目喷漆过程会有有机废气和漆雾产生，调漆、自然晾干、固化过程会有机废气产生，喷漆过程会有颗粒物产生，主要污染物为非甲烷总烃、二甲苯和颗粒物。项目喷漆房设置在生产厂房内，喷漆房为移动式喷漆房，收集的废气引入一套“过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化”处理设施处理，最终由15m排气筒 DA001排放。参考《排污许可证申请与核发技术规范铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业》（HJ1124-2020）表 A.6，颗粒物处理可行技术为文丘里/水旋/水帘、石灰粉吸附、纸盒过滤、化学纤维过滤，二甲苯、挥发性有机物处理可行技术为吸附/浓缩+热力燃烧/催化氧化、吸附+冷凝回收。本项目使用组合工艺为符合污染防治可行技术要求。具体工艺原理如下： 过滤棉：为了防止废气中水分和粉尘颗粒物进入到吸附净化装置系统，在活性炭吸附工序前设置过滤棉处理。其采用过滤净化、效率高、无二次污染的玻璃纤维阻燃过滤材料净化杂质，这种干式过滤材料是专门开发出来的适用空气净化特点的材料，由多层玻璃纤维复合而成，密度随着厚度逐渐增大。过滤时多层纤维对微小粒子起拦截、碰撞、扩散、吸收等作用，废气通过时将尘粒容纳在材料中。专用过滤材料，具有净化效率高、杂质容量大、阻燃、过滤阻力低、使用寿命长、维护简单、无二次污染等特点。 活性炭吸附原理：废气在风机的动力作用下，经过收集装置及管道进入主体治理设备—吸附器。吸附器内填充高效活性炭。活性炭的吸附能力在于它具有巨大的比表面积（高达600～1500m2/g），以及其精细的多孔表面构造。废气经过活性炭时，其中的一种或几种组分浓集在固体表面，从而与其他组分分开，气体得到净化处理。该方法几乎适用于所有的气相污染物，一般是中低浓度的气相污染物，具有去除效率高等优点。 UV光解工作原理：利用特制的高能高臭氧UV紫外线光束照射气体，裂解气体如：氨、三甲胺、硫化氢、甲硫氢、甲硫醇、甲硫醚、二甲二硫、二硫化碳和苯乙烯，硫化物H2S、非甲烷总烃类，苯、甲苯、二甲苯的分子链结构，使有机或无机高分子恶臭化合物分子链，在高能紫外线光束照射下，降解转变成低分子化合物，如CO2、H2O等。利用高能UV光束裂解恶臭气体中细菌的分子键，破坏细菌的核酸（DNA），再通过臭氧进行氧化反应，彻底达到脱臭及杀灭细菌的目的。利用高能高臭氧UV紫外线光束分解空气中的氧分子产生游离氧，即活性氧，因游离氧所携带正负电子不平衡所以需要与氧分子结合，进而产生臭氧。总体来说UV光解装置的净化原理是通过高能紫外线（UV）的照射，产生新生臭氧分子，新生臭氧具有极强的活性和氧化性，在短时间内将废气中还原性的有机污染物大部分氧化分解为无害的小分子（CO2、H2O等）。UV光解技术具有催化剂无毒，能耗低，操作简便，价格相对较低，无副产物生成，使用后的催化剂可用物理和化学方法再生后循环使用，对几乎所有有机污染物均具有净化能力等优点。 处理后有组织排放的喷漆废气中颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，非甲烷总烃、二甲苯可满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车制造浓度限值。 （3）静电粉末喷涂废气 项目采用的静电粉末喷涂生产线配备有回收系统，该系统采用二级回收装置：大旋风回收及滤芯回收。该回收装置工作时，从喷粉室抽出的气、粉混合空气先进入大旋风回收装置，在高速旋风的离心作用下，80%以上较大粒径的粉末沿旋风管壁落入管底，含有少量的细粉空气转入滤芯回收装置进行过滤，过滤式粉末回收装置是将粉末收集通过带有一定微孔的过滤材料，达到气、固分离的目的，采用脉冲反吹定期清理吸附在过滤材料微孔中的粒子，使气流保持恒定的回收效果，其使用滤芯为日本东丽滤芯，开孔较一般过滤材料好，且分布更为均匀，具有良好的过滤性能，回收率可达95%以上。同时，本项目静电粉末喷涂均在密闭喷粉室操作，通过集中供粉设备供粉及粉末循环，连续不断的排风使产生的粉尘均进入回收室，无法外溢。 布袋除尘器主要是利用滤料（织物或毛毡）对含尘气体进行过滤，以达到除尘的目的。过滤的过程分2个阶段，首先是含尘气体通过清洁的滤料，此时起过滤作用的主要是滤料纤维的阻留。其次，当阻留的粉尘不断增加，一部分粉尘嵌进到滤料内部，一部分覆盖在滤料表面形成粉尘层，此时主要依靠粉尘层过滤含尘气体。含尘气体进入除尘器后，气流速度下降，烟尘中较大颗粒直接沉淀至灰斗，其余尘粒从外至内穿过滤袋进行过滤，清洁烟气从滤袋内侧排放，飞灰被阻留在滤袋外侧。随着积灰的不断积累，除尘滤袋内外侧的压差逐步增加，当压差达到设定值时，脉冲阀膜片自动打开，脉冲空气通过喷嘴喷进滤袋，滤袋膨胀，从而使附着在滤袋上的粉尘脱落，达到除尘的效果。 布袋除尘器除尘效率高，可捕集粒径大于0.3μm的细小粉尘，出口粉尘浓度低于10mg/Nm3。使用灵活，处理风量范围大，可以作成直接设于室内，机床附近的小型机组，也可作成大型的除尘器。其次，结构比较简单，运行比较稳定，初期投资较少，维护方便。 处理后有组织排放的静电粉末喷涂废气中颗粒物可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准，非甲烷总烃可满足湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1中汽车制造浓度限值。 5、排气筒高度设置合理性分析 根据《大气污染物综合排放标准》（GB 16297--1996）中规定，“新污染源的排气简一般不应低于15m。排气筒高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气筒，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”。 根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中规定，“排气筒高度不低于15m（因安全考虑或有特殊工艺要求的除外），具体高度以及与周围建筑物的相对高度关系应根据环境影响评价文件确定。” 根据湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中规定，“排气筒高度不应低于15m，具体高度及距周围建筑物的距离按批复的环境影响评价文件确定。” 本项目拟设置DA001-DA003三个排气筒，排气筒设计高度均为15m，设计高度符合相关标准规定要求；项目所在地周围200m半径范围内最高建筑10米，排气筒高度15m可以高出周围200m半径范围的建筑5m以上，高度符合要求。 二、废水 1、废水类别 （1）生活污水 本项目劳动定员为95人，用餐员工20人，按照《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2020）中的指标计算，用水定额按办公用水38L/人·d，用餐员工生活用水140L/d•人计，生活用水量为5.65m3/d（1695m3/a），产污系数取0.8，则生活废水量为4.52m3/d（1356m3/a），生活废水主要污染物浓度COD 300mg/L、BOD5 150mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 20mg/L，动植物油15mg/L，总磷4mg/L。生活污水经隔油池+化粪池处理后进入园区污水管网，隔油池、化粪池对各污染物去除率：COD 30%，BOD5 20%、SS 30%、NH3-N 3%、动植物油 80%，总磷 25%，则处理后浓度COD 210mg/L，BOD5 120mg/L、SS 210mg/L、NH3-N 19.4mg/L，动植物油 3mg/L，总磷 3mg/L，排放量COD 0.285t/a，BOD5 0.163 t/a、SS 0.285t/a、NH3-N 0.026t/a，动植物油 0.004t/a，总磷 0.004t/a，生活污水各污染物浓度可满足园区污水处理厂进水水质标准（COD 430mg/L，BOD5 120mg/L、SS 330mg/L、NH3-N 38mg/L），污水处理厂出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准中的A标准，尾水排入新墙河。 2、污染物排放情况 本项目废水类别、污染物排放及污染治理措施见表4-7。 表4-7 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 COD、SS、BOD5 、氨氮、动植物油、总磷 岳阳高新技术产业园区污水处理厂 间断 排放， 排放 期间 流量 稳定 TW 001 隔油池+化粪池 隔油+化粪 DW001 (是 (否 (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 项目生活污水进岳阳高新技术产业园区污水处理厂处理可行性分析 岳阳高新技术产业园区污水处理厂位于岳阳高新技术产业园荣湾镇东方村（京广高铁西侧空地），总用地面积约为38750m2（合58.125亩），岳阳高新技术产业园区现有岳阳高新技术产业园区污水处理厂集中处理主区废水，岳阳高新技术产业园区污水处理厂的近期设计规模为10000m3/d（目前已建成投运），远期设计处理规模30000m3/d，包括高新技术产业园生活污水和工业企业经预处理排放的生产废水。根据工业园规划，该污水处理厂服务范围为岳阳高新技术产业园区，具体为：西至武广高速铁路，南至跃进村一方杨村一线，东至划船塘水库，北至金城路。本项目位于该污水处理厂服务范围内，项目所在区域连通岳阳高新技术产业园区污水处理厂的污水管网已建成。 根据调查，岳阳高新技术产业园区污水处理厂采用“预处理+水解酸化+改良AAO+高密沉淀+活性砂滤池+消毒”工艺，尾水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后于新墙河铁路桥下游排入新墙河，调查污水处理厂服务范围内已有企业日排水量4500m3，剩余5500m3/d处理能力，本项目废水主要为生活污水，排放量为4.52m3/d，远小于该污水处理厂剩余的处理能力，经隔油池、化粪池预处理后排入园区污水管网，废水可满足《污水综合排放标准》（GB16297-1996）表4中的三级标准及园区污水处理厂接管要求，岳阳高新技术产业园区污水处理厂完全具有接纳本项目污水的处理规模及能力，项目废水排入岳阳高新技术产业园区污水处理厂可行。 综上，项目生活污水通过管网接入岳阳高新技术产业园区污水处理厂在容量上、接管标准上均可行。 三、噪声 （1）噪声源情况 本项目主要噪声源为机械设备噪声，本项目机械设备众多，因此本次评价对噪声主要为对设备运行噪声进行预测。根据类比调查，各项设备噪声见表。 表4-8 噪声污染源源强核算结果及相关参数一览表 [单位：dB(A)] 噪声源 数量(台) 声源类型 （频发、偶发等） 噪声强度 治理措施 噪声排放值 排放时间h 核算方 法 噪声值 工艺 降噪效果 核算方 法 噪声值 抛丸机 1 频发 类比法 90 减 震 、 隔 音 20 类比法 70 1200 固化烘箱 1 频发 类比法 75 20 类比法 55 600 静电喷涂机 1 频发 类比法 80 20 类比法 60 600 静电粉末喷涂室 1 频发 类比法 80 20 类比法 60 600 气化炉 1 频发 类比法 75 20 类比法 55 600 机床 3 频发 类比法 85 20 类比法 65 2400 弯管机 1 频发 类比法 80 20 类比法 60 2400 电焊机 4 频发 类比法 80 20 类比法 60 2400 钻床 3 频发 类比法 85 20 类比法 65 2400 插床 1 频发 类比法 85 20 类比法 65 2400 铣床 2 频发 类比法 85 20 类比法 65 2400 车床 3 频发 类比法 90 20 类比法 70 2400 锯床 1 频发 类比法 85 20 类比法 65 2400 剪板机 1 频发 类比法 80 20 类比法 60 2400 切割机 1 频发 类比法 80 20 类比法 60 2400 起重机 3 频发 类比法 80 20 类比法 60 2400 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中对噪声源强的分类，项目噪声源按声源性质可以分为流动声源和固定声源两大类，机动车辆为流动声源，场内固定的产噪设备为固定声源。在本项目中，项目工业噪声源强均为固定声源。因此，本项目根据导则对工业噪声预测。 1、固定噪声源预测评价 （1）噪声源源强的选择原则 a）本项目机械设备中部分设备属于强噪声设备，有些设备噪声给出的声压级有一个范围，本次评价预测时候按平均值考虑。 b）高噪声设备和低噪声设备的户外噪声级相差较大，按照噪声级叠加规律，相差10dB以上的多个噪声源，可不用考虑低噪声的影响。因此，本次评价在预测时按此规律筛选，只考虑高噪声设备的影响。 （2）预测模式的选取 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 厂界外周边50m范围内无声环境保护目标，则本次评价仅对工程噪声的厂界达标情况进行分析。依据营运期机械的噪声源强，结合项目所在区域的环境特征，采用上述公式进行预测，考虑采取减噪措施、隔声降噪及自然衰减因素，本项目边界噪声预测结果见表4-9。 表4-9 噪声预测结果 单位：dB(A) 预测点位 设备在厂界的贡献值 标准值 达标情况 东厂界 昼间 37.9 65 达标 南厂界 昼间 37.7 65 达标 西厂界 昼间 26.5 65 达标 北厂界 昼间 24.1 65 达标 从上表可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准，项目建成后噪声对周围环境不会产生明显影响。 （3）防治措施 为最大程度减轻噪声对外环境影响，建议建设单位采取如下噪声防治措施： ①合理布局，项目厂房为钢混结构，主要产噪设备均布置在厂房内，利用厂房进行隔声。 ②设备选型时，在综合考虑性价比的基础上，设备选用低噪声高性能的产品，从声源上降低设备本身噪声。同时采取设备基础减振等减振降噪措施。 ③加强设备的维护，安排专人负责设备的日常维护和保养，确保设备处于良好的运转状态，避免因不正常运转导致产生的高噪声现象。 综上，在采取相应降噪措施后，对厂界外声环境产生的影响极小。 （4）自行监测要求 根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）、《排污单位自行监测技术指南 涂装》（HJ1086-2020）并结合该厂的污染源及污染物排放特点，提出以下监测计划。 表4-10 监测内容及频次 类别 监测点位置 监测项目 监测频次 噪声 厂界四周 等效连续A声级（Leq ） 1 次/季度 四、固体废物 项目营运期间产生的固废主要为废焊条、除尘器粉尘、废钢丸、废边角料、废包装材料、废焊渣、废矿物油、废活性炭、废过滤棉、废UV灯管、废漆桶、废漆渣、生活垃圾。 （1）废焊条 根据建设单位提供资料，废焊条产生量约为用量的0.05%，焊条用量为40t/a，则废焊条产生量约0.02t/a，收集后交由厂家回收，固废代码为 351-999-99。 （2）布袋除尘器粉尘 项目抛丸设置1套布袋除尘器，经计算布袋除尘器粉尘产生量约为0.226t/a，收集后外售。固废代码为 351-999-66。 （3）废钢丸 根据建设单位提供资料，本项目抛丸工序会产生废钢丸，产生量约为0.2t/a，收集后外售物资回收公司，固废代码为 351-999-09。 （4）废边角料 根据建设单位提供资料，对钢材利用率在98%以上，对合成橡胶、聚氨酯的利用率在99.5%以上，则项目废边角料产生总量约2.13t/a，收集后外售物资回收公司，固废代码为 351-999-99。 （5）废包装材料 本项目包装材料主要为木质包装固定架、纸箱等，产生量约为2t/a，属于一般固废，收集后外售物资回收公司，固废代码为 351-999-99。 （6）废焊渣 根据建设单位提供资料，废焊渣产生量约3.4085t/a，收集后外售处理，固废代码为 351-999-99。 （7）废矿物油 本项目在设备使用和维修过程中会产生一定量的废矿物油，这部分废物属于危险废物，对照《国家危险废物名录》（2021年），分类编号为HW08，代码为900-249-08。根据建设方提供的资料数据，废矿物油产生量为0.2t/a，由于本项目为设备生产项目，涉及机械设备众多，根据建设单位，废矿物油可全部用于厂内各种机械设备润滑等维护工作。 （8）废活性炭、废过滤棉 本项目采用过滤棉、活性炭吸附、UV光氧催化组合工艺对产生的非甲烷总烃及二甲苯进行处理，活性炭达到饱和后需要进行更换（具体根据吸附箱活性炭量、吸附能力以及生产中实际废气处理饱和度情况及时更换，以免影响处理效率），根据类比，1t活性炭可吸附有机废气0.3-0.4t（本环评以0.3t计）。根据工程分析，项目产生的有组织非甲烷总烃被吸附量55.6kg/a，有组织二甲苯被吸附量约38.8kg/a，根据估算，本项目年耗活性炭约315kg/a，将产生废活性炭约0.41t/a，产生废过滤棉0.1t/a。对照《国家危险废物名录》（2021 年），废活性炭、废过滤棉分类编号为 HW49，代码为 900-039-49，暂存于危废暂存间，定期交由资质公司处理。 （9）废UV灯管 废气处理设施中废UV灯管需要定期更换，更换周期约一年一次，会有少量的废UV灯管产生，产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废UV灯管属于危险废物，分类编号为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29，暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。 （10）废漆桶 项目使用的原料有油漆，其包装桶属于危险废物，根据本项目原料包装规格及用量，废包装桶产生量约为0.05t/a。根据《国家危险废物名录》（2021年版），废漆桶编号为HW49，代码900-041-49。废漆桶收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位集中处置。 （11）废漆渣 项目喷漆过程会产生一定量的漆渣，产生量为0.075t/a，属于危险废物，根据《国家危险废物名录》（2021年版），分类编号为HW49，代码900-041-49。收集后暂存于危废暂存间，定期交由资质单位集中处置。 （12）生活垃圾 本项目员工人数为95人，不在厂区内住宿，年工作300天，员工的生活垃圾量按每人每天0.5kg计，则营运期生活垃圾产生量为14.25t/a。本项目生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运处理。 项目固体废物产生及处置情况见表 4-11。 表4-11 本项目固废污染源情况表 序号 产生环节 固废名称 分类代码 属性 产生量 t/a 处理或处置措施 1 职工生活 生活垃圾 / / 14.25 分类收集，定期交环卫部门统一清运 2 焊接 废焊条 351-999-99 一般固废 0.02 收集后交由厂家回收 3 布袋除尘 布袋除尘器粉尘 351-999-66 一般固废 0.226 收集后定期外售 4 抛丸 废钢丸 351-999-09 一般固废 0.2 收集后外售物资回收公司 5 生产工序 废边角料 351-999-99 一般固废 2.13 6 生产工序 废包装材料 351-999-99 一般固废 2 7 焊接 废焊渣 351-999-99 一般固废 3.4085 收集后定期外售 8 设备维护 废矿物油 900-249-08 危险废物 0.2 全部用于厂内机械设备润滑等 9 废气处理 废活性炭、废过滤棉 900-039-49 危险废物 0.51 交有危险废物资质单位进行处理 10 废气处理 废UV灯管 900-023-29 危险废物 0.05 11 喷漆 废漆桶 900-041-49 危险废物 0.05 12 喷漆 废漆渣 900-041-49 危险废物 0.075 一般工业固废处置措施 本项目一般工业固废暂存区位于生产厂房（一）内部西南侧，占地面积约30m2。建设单位需按照《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立一般固体废物暂存区，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场需满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 危险废物处置措施 本项目危险废物暂存间位于生产厂房（一）外部西侧，占地面积约10m2。厂内危险废物暂存间的设置需满足下列要求。 （1）危险废物存储要求 ①危废暂存间应贴有危废标志，按《危险废物贮存污染控制标准》要求，用以存放装载固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，做好防腐防渗防漏处置。危险废物要用不易破损、变形、老化、能有效地防止渗透、扩散的容器贮存，装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、重量、成分、特性及发生泄漏的处理方法等。 ②危险固废储存于阴凉、通风、隔离的库房。库房温度不超过35℃，相对湿度不超过85%，保持储存容器密封。应与禁配物分开存放，切忌混储。库房备有泄漏应急处理设备和合适的收容材料。起运时包装要完整，装载应稳妥。 （2）危废暂存间的设置要求 调查项目危废暂存间位于生产厂房（一）西侧，项目危险废物暂存应妥善分类用指定容器收集，分区存放，同时贴上专用标识。同时根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求，危险废物暂存场地相关要求如下： ①贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。 ②贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合 ③贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少 1 m 厚黏土层（渗透系数不大于10 -7 cm/s），或至少2 mm 厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10 -10 cm/s），或其他防渗性能等效的材料。 ④贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。 本工程固体废物可得到妥善的处理，不会对外环境产生二次污染，对区域环境影响较小。 六、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》，风险识别范围包括生产过程中所涉及的物质风险识别和生产设施风险识别。 物质风险识别范围：主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品及生产过程排放的“三废”污染物等。本项目原辅材料、产品不涉及危险化学品。 生产设施风险识别范围：主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。项目废气处理装置发生故障的情况下，由于设备的处理效率大大降低，致使外排废气浓度大大增加而不能达标排放，进而严重危害周边环境。 受影响的环境要素识别：应当根据有毒有害物质排放途径确定，如大气环境、水环境、土壤、生态环境等，明确受影响的环境保护目标。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 根据对项目使用原料、产生污染物的分析，涉及的主要危险物质是油漆、稀释剂、危险废物等，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)附录B，危险物质识别如下。 表4-12 临界量与实际量对比一览表 序号 原辅材料名称 最大储量t 临界量（t） 危险物质数量与临界量比值（Qn） 1 油漆 0.4 5000 0.00008 2 稀释剂 0.1 5000 0.00002 3 危险废物 1 50 0.02 合计 0.0201 根据计算，本项目Q值为0.0201<1，则项目风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-13 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上所述，本项目风险潜势为I，项目评价工作等级为简单分析。 2、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 本项目环境风险有：①废气处理装置发生故障，废气事故排放对大气环境造成污染；②危险物质发生泄露，导致对附近土壤、地下水污染；遇到高温物体、明火、电火花可能会引起火灾等风险事故发生，引起附近火灾、土壤及地下水污染。 3、环境风险识别 ①运输、装卸过程 本项目喷漆过程中使用危险化学品油漆、稀释剂等，皆定期委托外单位送货到厂。在运输、装卸过程中可能存在的风险事故为： A、最为严重但几率很小的是运输过程中因意外交通事故，造成火灾、爆炸或泄露，周围人员烧伤等情况。 B、运输过程中因包装桶老化、封盖密闭不严等原因而造成泄漏，遇火源引起爆炸现象。 C、项目因员工操作不当而造成危险物质流失。 ②贮存与使用过程 在贮存过程中可能存在的风险事故为：管理人员失误或不可抗拒因素等造成物料泄漏引发污染事故；在生产过程中由于包装桶封盖老化或操作未按规范，致使物料泄漏逸散，遇明火导致的火灾爆炸事故。 容器等本身设计不合格，或制造存在缺陷，造成其耐压能力不够，发生破裂，导致危险化学品泄漏，遇点火源则发生火灾、爆炸事故；另外，容器在防雷设施失效的情况下遭受雷击、遭受电火花或在贮存区内违禁使用明火、违规操作等情况，也易诱发火灾、爆炸事故。 危险化学品在使用过程中可能存在的风险事故为：原料使用过程中，由于使用量较大时，滴漏到设备的电气元件上，电气元件产生的火花引起火灾。设备维修过程中动用明火时，未及时移开盛装的容器，造成火灾等。 4、环境风险防范措施 企业位于工业园区，厂区地面均已硬化，拟采取一系列风险防范措施，具体如下： ①建立定时巡检制度，发现问题及时处理。 ②严格遵照消防验收各项要求配置灭火器、消防栓等消防设施。 ③制定公司规章制度，并定期进行员工培训。 为防止环境风险事故的发生，企业拟采取以下风险防范措施： （1）管理措施 ①制订安全、防火制度，各岗位操作规范，环境管理巡查制度等，严格落实各项防火、用电安全和环境风险防范措施，加强对职工的安全教育，向项目区职工传授消防灭火知识等。 ②严格人员管理 人为因素往往是事故发生的主要原因，因此严格管理，做好人的工作是预防事故发生的重要环节。主要内容包括：加强项目区职工的风险意识和环境意识教育，增强安全、环境意识。强化管理人员岗位责任制，严格各项操作规程和奖惩制度，对操作人员进行系统的岗位培训，使每个操作人员都能够熟悉工作岗位责任及操作规程；设置专职或兼职环保监督管理员，负责本项目区的安全和环保问题，对事故易发部位、地点必须经常检查，杜绝事故隐患，发现问题及时处置并立即向有关部门报告。 ③完善安全措施 完善的安全措施是保障安全营运的重要组成部分，对项目区实行全员、全过程、全方位的安全管理，制定安全管理规章和安全管理措施。 （2）技术措施 ①工艺技术安全措施：工程等级要严格执行国家及行业标准，严格执行相关标准，满足防火防渗要求。 ②项目区内的各类电气设备均选用相应防火等级的产品。电缆敷设及配电间的设计均考虑防火要求，项目区内的所有电气设备均选用防火型，设计防雷、防静电措施，配置相应防火等级的电气设备和灯具，仪表选用质量安全型。 ③项目区生产装置按防火规范和火灾自动报警系统设计规范要求，设置一套火灾自动报警系统。一旦有发现火灾危险情况，及时发出报警信号，操作人员应高度注意，采取适时补救措施。 环境风险事故发生后，企业拟采取以下风险防范措施： （1）油漆、稀释剂泄露事故 ①油漆、稀释剂包装桶发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口，制止物料的进一步泄漏。依据接近泄漏点的危险程度、泄漏孔的尺寸、泄漏物质的特性进行堵漏或倒料处置。 ②包装桶内油漆、稀释剂均为液体，无法收集的物料泄漏到地面上时，用消防沙进行覆盖，便于泄漏物料的收集，防止其四处蔓延扩散。 ③对危险物质的泄漏场所进行彻底清消（地面、墙面等）；对处理过程中使用过的应急设施进行更新和维护。 （2）火灾、爆炸事故 ①立即停止作业，疏散周边居民；扑灭外围被火源引燃的物质，切断火势蔓延途径，控制燃烧范围，并积极抢救受伤和被困人员，避免发生次生、伴生污染事件，最大程度地消除或减轻环境污染事件造成的中长期影响。 ②应急过程中用于吸附泄漏物质的砂土或其他物质，按危险废物交由有资质的单位处置。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表4-14 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 矿山机械设备生产项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （/）区 （岳阳）县 （/）区 地理坐标 经度 113°9′37.55″ 纬度 29°6′52.73″ 主要危险物质分布 油漆、稀释剂、危险废物 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） ①废气事故排放会污染周边大气环境。 ②油漆、稀释剂泄露，遇到高温物体、明火、电火花可能会引起火灾等风险事故发生，引起附近火灾、土壤及地下水污染。 风险防范措施要求 ①加强工艺管理，严格控制工艺指标。 ②加强安全生产教育，厂区内应按规范配置灭火器材、消防装备等应急物资。 ③设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修，化学品原料间、危废暂存间设置水泥硬化地面等防渗漏措施。 ④制订完善的应急预案体系。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），项目涉及的风险物质种类少，环境风险潜势Ⅰ，评价工作等级为简单分析。企业应该认真做好各项风险防范措施，完善管理制度，杜绝风险事故。严格履行风险应急预案，一旦发生突发事故，企业除了根据内部制定和履行最快最有效的应急预案外，应立即报当地环保部门。在上级环保部门到达之后，要从大局考虑，服从环保部门的领导，共同协商统一部署，将环境风险事故降低到最小。 七、环境管理 （1）机构的设置 运营期的环境管理是需要长期负责的工作，因此，要求设置以建设单位的最高管理者为代表组成的环境管理结构。项目建成运行后设置环境管理机构，环境管理部门应设置专门环境管理人员负责环保业务。 （2）环境管理职责和权限 项目设立环境管理机构主要职责如下： ①全面贯彻落实“保护和改善生产环境与生态环境，防治污染和其它公害”等环境保护基本国策的要求，认真、全面地做好工程项目环境污染防治和当地生态环境保护的工作。 ②负责协调环境监督部门管理工作，接受市、区各级环保部门的检查、监督，并定期向上级主管部门汇报环境保护工作情况。 ③监督本工程环保措施的落实，确保建设项目主体工程与环保措施同时投入使用；做好环保设施运行管理和维修工作，保证各项环保设施正常运行，确保治理效果。建立并管理好环保设施的档案资料。 ④负责建立和健全企业内部环境保护目标责任制度和考核制度，严格考核各环保处理设施的处理效果，要有相应的奖惩制度。 ⑤负责环境管理的日常运行，做好废气、噪声污染防治和固体废物的综合利用工作。 ⑥定期委托当地环境监测部门开展厂区环境监测；对环境监测结果进行统计分析，了解掌握工艺中的排污动态，发现异常要及时查找原因并及时改正，确保企业能够按国家和地方法规标准合格排放，防止污染事故发生。 ⑦宣传并贯彻、执行国家和地方的有关环保法规。开展环保技术培训，提高职工的环保意识和技术水平。 八、环保投资 该工程总投资约1000万元，环保投资约55万，占工程总投资的5.5%，环保建设内容如下表所示。 表4-15 环保投资估算一览表 序号 类别 污染物类别 环保措施 投资额 (万元) 1 废水 生活污水 隔油池+化粪池 3 2 废气 喷漆废气 过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化+15米高排气筒排放 10 焊接烟尘 移动式滤筒除尘器 7 抛丸废气 布袋除尘器+15米高排气筒排放 7 静电粉末喷涂废气 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒排放 10 食堂油烟 油烟净化器 2 3 固废 废焊条 收集后交由厂家回收 1 布袋除尘器粉尘 收集后定期外售 废钢丸 外售物资回收公司处理 废边角料 废包装材料 废焊渣 收集后定期外售 废矿物油 全部用于厂内机械设备润滑等 2 废活性炭、废过滤棉 危废暂存间分类暂存，交由有危废处理资质的单位统一处理 废UV灯管 废漆桶 废漆渣 生活垃圾 垃圾桶收集，交由环卫部定期清运 0.5 4 噪声 生产设备噪声 隔声、加强厂区绿化 8 5 绿化 绿化 4.5 合计 / 55 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001，（E113.093883º， N29.065249º）/ 喷漆废气排气筒 | 非甲烷总烃 | 过滤棉+活性炭吸附+UV光氧催化+15米高排气筒排放 | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）（40mg/m3） |
|  |  | 二甲苯 |  | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）（17mg/m3） |
|  |  | 颗粒物 |  | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3） |
|  | DA002，（E113.093885º， N29.065215º）/ 抛丸废气排气筒 | 颗粒物 | 布袋除尘器+15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3） |
|  | DA003，（E113.093877º， N29.065348º）/ 静电粉末喷涂废气排气筒 | 颗粒物 | 过滤棉+UV光氧催化+活性炭吸附+15米高排气筒排放 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准（120mg/m3） |
|  |  | 非甲烷总烃 |  | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）（40mg/m3）； |
|  | 厂界/焊接烟尘、未被收集的喷漆废气 | 非甲烷总烃 | 生产车间封闭、提高收集效率、焊接烟尘采取移动式滤筒除尘器处理 | 湖南省地方标准《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）（非甲烷总烃2.0mg/m3、苯系物1.0mg/m3）； 非甲烷总烃执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）厂区内（车间外）特别排放限值 |
|  |  | 苯系物 |  |  |
|  |  | 颗粒物 |  | 颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）（1.0mg/m3） |
|  | 食堂油烟 | 油烟 | 油烟净化装置 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD | 隔油池+化粪池 | 岳阳高新技术产业园区污水处理厂进水水质标准 |
|  |  | SS |  |  |
|  |  | BOD5 |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |
|  |  | 总磷 |  |  |
|  |  | 动植物油 |  |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效连续A声级 | 设备基础减震、厂房及建筑材料隔声、吸声等措施 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 3类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 由厂区统一收集后，交由环卫部定期清运 | / |
|  | 一般工业固废 | 废焊条 | 收集后交由厂家回收 | 《一般工业固体废物储贮存及填埋污染控制标准》（GB18599-2020） |
|  |  | 布袋除尘器粉尘 | 收集后定期外售 |  |
|  |  | 废钢丸 | 外售物资回收公司处理 |  |
|  |  | 废边角料 |  |  |
|  |  | 废包装材料 |  |  |
|  |  | 废焊渣 | 收集后定期外售 |  |
|  | 危险固废 | 废矿物油 | 全部用于厂内机械设备润滑等 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023） |
|  |  | 废活性炭、废过滤棉 | 交有危废处理资质的单位统一处理 |  |
|  |  | 废UV灯管 |  |  |
|  |  | 废漆桶 |  |  |
|  |  | 废漆渣 |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | / |
| 环境风险 防范措施 | 项目环境风险为①废气处理装置发生故障，废气事故排放；②油漆、稀释剂泄露，遇到高温物体、明火、电火花可能会引起火灾等风险事故发生，引起附近火灾、土壤及地下水污染。环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级。 在严格落实本报告提出的各项事故防范和应急措施并加强管理的情况下，可最大限度地减少可能发生的环境风险。一旦发生事故，可将影响范围控制在较小程度内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 |
| 其他环境 管理要求 | 加强环境管理，建立定期检查制度、设备维护和检修制度，加强对固体废物的收集、储存、运输、处置的管理，及时收集、及时处置 |

# 六、结论

本项目的建设符合国家产业政策，项目与工业园区规划相符，选址可行，项目所在地环境质量现状良好，满足“三线一单”要求。 建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环境保护角度分析，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 |  |  |  | 0.2605t/a |  | 0.2605t/a |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 0.2024t/a |  | 0.2024t/a |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 0.171t/a |  | 0.171t/a |  |
| 废水 | COD |  |  |  | 0.285t/a |  | 0.285t/a |  |
|  | SS |  |  |  | 0.285t/a |  | 0.285t/a |  |
|  | BOD5 |  |  |  | 0.163t/a |  | 0.163t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.026t/a |  | 0.026t/a |  |
|  | 动植物油 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.004t/a |  | 0.004t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 |  |  |  | 14.25t/a |  | 14.25t/a |  |
|  | 废焊条 |  |  |  | 0.02t/a |  | 0.02t/a |  |
|  | 布袋除尘器粉尘 |  |  |  | 0.226t/a |  | 0.226t/a |  |
|  | 废钢丸 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 废边角料 |  |  |  | 2.13t/a |  | 2.13t/a |  |
|  | 废包装材料 |  |  |  | 2t/a |  | 2t/a |  |
|  | 废焊渣 |  |  |  | 3.4085t/a |  | 3.4085t/a |  |
| 危险废物 | 废矿物油 |  |  |  | 0.2t/a |  | 0.2t/a |  |
|  | 废活性炭、废过滤棉 |  |  |  | 0.51t/a |  | 0.51t/a |  |
|  | 废UV灯管 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废漆桶 |  |  |  | 0.05t/a |  | 0.05t/a |  |
|  | 废漆渣 |  |  |  | 0.075t/a |  | 0.075t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①