目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目所在地自然环境简况	7

三、环境质量状况	11

四、评价适用标准	17

五、建设项目工程分析	19

六、项目主要污染物产生及预计排放情况	28

七、环境影响分析	29

八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	52

九、结论与建议	53

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：土地文件

附件4：发改委立项

附件5：监测质保单

附件6：华丰纸厂原环评批复

附件7：原料来源合同

附件8：乡镇、村委会意见

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置

附图3：监测布点图

附图4：项目现场照片

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表

附表4  建设项目审批登记表

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1．项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2．建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3．行业类别——按国标填写。

4．总投资——指项目投资总额。

5．主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6．结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7．预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8．审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

# 一、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年加工60万吨废石料建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳固达建材有限公司 |
| 法人代表 | 王政 | 联系人 | 聂景 |
| 通讯地址 | 岳阳县筻口镇居委会（团坨岭） |
| 联系电话 | 1807570**** | 传真 | / | 邮政编码 | 414113 |
| 建设地点 | 岳阳县筻口镇西冲村（原岳阳华丰纸业有限公司内） |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 | 备案文号 | 2020-430621-49-03-039800 |
| 建设性质 | √新建 改扩建 技改 | 行业类别及代码 | C3032建筑用石加工 |
| 占地面积 (m2) | 22525.82 | 绿化面积 (m2) | 2600 |
| 总投资 (万元) | 4500 | 其中：环保投资(万元) | 136.5 | 环保投资占总投资比例 | 3.03% |
| 评价经费 | / | 预计投产日期 | 2020年12月 |
| 一、项目由来 岳阳华丰纸业有限公司为积极配合省、市、县政府落实《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020）》文件精神，于2019年元月全面实施关停退出，为化解企业退出矛盾，盘活土地资源，弥补退出造成的巨大损失，经公司股东大会研究，将企业转型发展。 建筑用砂石在建筑行业有着非常广泛的用途，可用于道路、堤防、房屋等的修筑，还可用于房屋装修等，在建筑行业扮演着及其重要且不可或缺的角色。随着我国经济不断发展，人民生活水平不断提高，城市和农村的基础工程建设不断加快，对建筑砂石料有着强力需求，对拉动砂石料加工行业发展具有重要的作用。 建筑废弃物是指在从事拆迁、建设、装修、修缮等工作中产生的砖块、废旧混凝土及其他废弃物的统称。建筑废弃物具有量大、无毒和可资源化率高的特点，绝大多数建筑废弃物是可以作为再生资源重新利用的。 公司拟投资4500万元在现有厂区内建设年加工60万吨废石料建设项目，并成立新公司经营管理该项目，公司名称为岳阳固达建材有限公司。 本项目总占地面积为22525.82m2，项目不含采砂工序，厂区内不设选矿。本项目拟建地及周边临近的乡镇建筑废弃物资源较丰富，本项目通过对外购的原料进行破碎、筛分、制砂等工序加工成砂石骨料。 根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》等法律法规文件的要求，该项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（生态保护部第1号令）中的“十九类非金属矿物制品业56石墨及其他非金属矿物制品中的“其他”类，需编制环境影响报告表。现岳阳固达建材有限公司委托江西展航环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我司组织有关技术人员进行现场踏勘、收集资料，依据国家有关法规文件和环境影响评价技术导则，编制了该项目环境影响报告表。 二、工程内容及规模 1、建设项目名称、性质及建设地点 （1）项目名称：年加工60万吨废石料建设项目； （2）建设单位：岳阳固达建材有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：本项目位于岳阳县筻口镇西冲村，地理坐标（东经：113.328893，北纬：29.174511）。项目北面为S306，交通便利，项目具体地理位置见附图1。 （5）项目投资：4500万元，其中环保投资136.5万元，环保投资占总投资比例3.03%。 （6）总占地面积：总占地面积为33.8亩（22525.82m2）。 （7）预计投产时间：2020年12月。 2、建设内容与规模 本项目总用地面积33.8亩（22525.82m2），主要构筑物包括废石加工区、原料堆场、成品堆场、办公生活区等。本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目组成一览表 序号 名称 建筑面积（m2） 备注 主体工程 废石加工区 占地面积13000m2 钢结构封闭厂房，内设置喂料机、颚式破碎机、圆锥机、筛分机、输送带、制砂机、振动筛、洗砂机、脱水筛等 辅助工程 办公区 1200m2 依托原华丰纸业已建办公区作为办公区 食堂 300m2 依托原华丰纸业已建食堂作为食堂 宿舍 560m2 依托原华丰纸业已建宿舍作为宿舍 储运工程 原料堆场 占地面积3000m2 用于短期储存原材料，地面硬化、钢架棚、三边设置围挡 碎石产品堆场 占地面积2000m2 用于存储经筛分后的产品，地面硬化，钢架棚、三边设置围挡 砂产品堆场 占地面积1500m2 地面硬化，钢架棚、三边设置围挡 运输 项目运输方式：a.厂外运输采用公路运输的方式；b.厂内运输采用汽车、铲车。运输设备：工程的厂内外运输均由社会运力承运。 环保工程 废水 生活污水 化粪池处理后用作农肥 初期雨水 初期雨水沉淀池（2400m3），回用于生产 生产废水 经沉淀池沉淀后循环使用，不外排，（沉淀池2/个800m3/个） 废气 废石加工产生的粉尘 上料粉尘：喷雾降尘系统 破碎、筛分：密闭生产厂房+设备上方集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 输送带：密闭输送 原料堆存粉尘：三面围挡+洒水喷淋设施 产品堆存粉尘：密闭生产厂房+喷雾降尘系统 道路扬尘：洒水降尘 食堂油烟：抽油烟机 噪声 隔声、减震 固废 一般固废暂存场所位于堆场南侧，面积约100m2 危废暂存暂存场所位于生产区南侧，面积约10m2 公用工程 供水 生产用水由厂区南面沙港河供给，生活用水由厂区水井水为水源 排水 雨污分流，生产废水经沉淀后循环使用，生活污水经化粪池处理后用作农肥 供电 厂区电网专线提供 3、原辅材料消耗情况 本项目原辅料消耗情况见下表： 表1-2 石料加工原辅材料消耗一览表 序号 原辅材料 单 位 消耗量 备 注 1 废石材 t/a 40万 临湘市凡泰矿业有限公司 2 废弃建筑物 t/a 20万 岳阳大地运输有限公司 3 润滑油 t/a 1.0 设备保养 备注：项目原材料来源必须合法，废石材必须来自正规合法的石材厂，建筑废弃物购买需经建筑废弃物管理部门同意，建筑废弃物要求未受油脂污染，严禁使用含有毒有害物质的危险废物，严禁使用非法开采的花岗岩、开发建设活动中剥离的表土、矿石开采的盖山土及放射性超标的矿石。原材料购买需建立台账，禁止露天堆放 4、主要产品及生产规模 项目主要产品为砂石，产品方案见表1-3。 表1-3 项目产品方案表 序号 产品 单位 产品规格 产量 1 碎石 t/a ≤24mm 275178 2 砂 t/a ≤5mm 321240.4 5、主要设备 项目主要生产设备情况见下表。根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录》（2010年本）可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型，可满足正常生产的需要。 表1-4 主要设备一览表 序号 设备名称 规格型号 单位 数量 1 悬挂式输送带电磁除铁器 5KW 台 2 2 破碎筛分一体机 HX3S185PSG130 套 1 3 制砂筛分一体机 HX3S1848V81 套 1 4 螺旋洗砂机 LSX-920 台 1 5 重型振动筛 2600*6500 台 2 6 脱水机 800 台 1 产能合理性分析 本项目所用破碎筛分一体机型号为HX3S185PSG130，理论生产率为230t/h；制砂筛分一体机为HX3S1848V81，理论生产率为260t/h，年工作时间为3000h，生产率按230t/h，故设计产能为年生产能力为690000t。项目生产线设计产能相比项目产能均大于项目产能，因考虑到实际生产过程中设备运行存在检修维护等情况，设备运行负荷率在90%左右，则项目各主要生产线产能与项目产能基本相符。 四、总平面布置 本项目总占地面积33.8亩（22525.82m2）。主要构筑物包括废石加工区、原料堆场、成品堆场、办公生活区等。大门布置在厂区西北角紧邻S306，原料堆场布置在厂区西北面，办公生活区布置在东面与东北面，加工区布置在南面，沉淀池、初期雨水沉淀池布置在东侧。 五、运输方式、运输路线及环保措施 ①原辅材料运输路线：本项目原辅材料由运输车辆从S306运输至本项目的原料堆场。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，洗车平台需硬化，周边设置导流沟连接至沉淀池，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 ②成品运输路线：项目产品碎石和砂经S306外运。 六、公用配套工程 给水：本项目生产用水由南面沙港河供给，生活用水由地下水井供给。 排水：项目采用雨污分流、清污分流。本项目涉及的用水主要为清洗用水、生活用水、洒水降尘用水等；清洗废水排入沉淀池自然沉淀后上清液回用于生产，不外排至外环境；项目生活污水经化粪池处理后用于周边农田、菜地肥用，不外排，项目初期雨水汇入初期雨水池后用于非雨天洒水降尘、绿化浇灌。 供电：本项目用电主要为生产及生活用电，由乡镇电网接入，可满足本项目的需要。 七、工作制度及劳动定员 劳动定员20人，年工作日300天，10小时两班制（8:00AM~6:00PM），年工作300d，夜间不生产。 八、投资估算 本项目计划总投资为4500万元。所需资金全部由项目建设单位自筹解决。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，在原岳阳华丰纸业有限公司的老厂区进行建设。岳阳华丰纸业有限公司成立于2000年6月，注册地址岳阳县筻口镇双港村4组，目前拥有新厂区、老厂区两个厂区。老厂区于2007年办理环评手续（见附件，2007年2月获得岳阳市环保局批复）、2008年办理竣工环保验收（见附件，2008年6月获得岳阳市环保局验收意见），厂区主要产品为瓦楞纸，年产能为2.3万吨。 华丰纸业生产运行时期产生的废气主要为锅炉烟气，采用水膜除尘+湿法脱硫治理设施；废水主要为造纸生产废水、职工生活废水，污水处理站采用物化+生化+深度处理（气浮）工艺，废水大部分回用于生产工序不外排；固体废物做到分类收集、分类处置，废纸杂弃物中的塑料、金属废物等出售给废旧物资回收公司回收；锅炉灰渣、除尘泥渣外售用于建材生产企业用作水泥和制砖原料；污水处理产生的污泥、制浆产生的浆渣重新用于制浆生产；生活垃圾、办公垃圾由环卫部门清运处置，华丰纸业运行期间基本做到污染物达标外排，满足总量控制的相关要求。 为了防治洞庭湖流域污染问题，湖南省、岳阳市政府于2018年发布《关于印发<洞庭湖区造纸企业引导退出实施方案>的通知》(湘政办函〔2018〕36号)和《关于印发<岳阳市造纸企业引导退出工作方案>的通知》(岳政办函〔2018〕51号)，要求退出洞庭湖区制浆产能和落后造纸产能，保护洞庭湖水系水质得到改善。岳阳县政府于2018年7月23日发布《岳阳县造纸企业引导退出工作方案》（岳县政办函〔2018〕65号），要求2018年坚决退出县域内制浆产能和落后造纸产能，2019年全面退出县域内造纸产能。华丰纸业公司积极响应政府号召和区域污染防治方针要求，公司新厂区和老厂区于2018年12月31日关停，随后将主要生产设施、设备进行拆除。 华丰纸厂关停后，纸厂生产运行时的废气、废水也随即消逝，厂区生产固废已得到合理妥善处置，项目选址地老华丰纸业新厂区已不存在遗留环境问题。 |

# 二、建设项目所在地自然环境简况

1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县筻口镇西冲村，地理坐标为E：113.328893，N：29.174511。项目北面为S306，交通便利，项目具体地理位置见附图1。 2、地质、地形、地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量2.6万立米。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。 新墙河，属洞庭湖水系，古称“微水”，后以南岸下游新墙镇得名。源出平江县板江乡宝贝岭，至筻口与发源于临湘市药姑山的游港汇合，流经岳阳县新墙、荣家湾至君港入洞庭湖。主河道东西长62公里，流域南北宽53公里，流经平江、临湘、岳阳3县(市)50个乡镇、460个村。流域面积 2370平方公里，干流长108公里，平均坡降0．718%：常年平均流量为每秒52.6立方米。 5、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 经调查，评价地区人类活动频繁，未发现野生的珍稀濒危动植物种类。 项目所在区域环境功能区划见表2-1： 表2-1 建设项目环境功能区划一览表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 地表水 沙港河，属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2 环境空气质量功能区 项目所在区域属二类功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3 声环境功能区 属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

# 三、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 根据2019年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据（如下表所示），岳阳县SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2019年区域空气质量现状评价表 评价因子 评均时段 百分位 现状浓度/ 标准浓度/ 占标率/％ 达标情况 SO2 年平均浓度 - 10μg/m3 60μg/m3 0.167 达标 NO2 年平均浓度 - 20μg/m3 40μg/m3 0.5 达标 CO 百分位上日平均 95 1.6mg/m3 4mg/m3 0.35 达标 臭氧 8h平均质量浓度 90 155μg/m3 160μg/m3 0.969 达标 PM2.5 年平均浓度 - 39μg/m3 35μg/m3 1.11 不达标 PM10 年平均浓度 - 54μg/m3 70μg/m3 0.77 达标 根据表3-1可知，2019年岳阳县空气质量现状为不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，2019年度岳阳县PM2.5年均浓度为39μg /m3，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。 同时，本项目引用中国检验认证集团湖南有限公司于2020年5月27—6月2日对《岳阳固达建材有限公司年产60万立方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目》大气环境现状监测数据。 表3-2：监测结果（单位：mg/m3） 监测点位 监测因子 监测范围 标准值 超标率 超标倍数 是否达标 项目拟建地上风向 TSP 0.186-0.192 0.3 0 0 达标 项目拟建地 TSP 0.172-0.195 0.3 0 0 达标 项目拟建地下风向 TSP 0.195-0.201 0.3 0 0 达标 由表3-2可知，项目拟建地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境，本环评引用中国检验认证集团湖南有限公司于2020年5月27-29日对《岳阳固达建材有限公司年产60万立方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目》南面沙港河现状监测数据。 （1）监测布点：W1：项目所在地沙港河上游500m； W2：项目所在地沙港河下游500m； W3：项目所在地沙港河下1000m；。 （2）监测因子：pH、BOD5、COD、氨氮、硫酸盐、总磷、氯化物、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目 单位 检测平均值 标准值 超标率 超标倍数 是否达标 W1 W2 W3 pH 无量纲 7.34 7.32 7.30 6.5~8.5 0 0 是 BOD5 mg/L 3.6 3.7 3.8 ≤4.0 0 0 是 COD mg/L 18.89 18.96 19.03 ≤20 0 0 是 NH3-N mg/L 0.079 0.071 0.051 ≤1.0 0 0 是 硫酸盐 mg/L 12.3 13.1 12.0 ≤250 0 0 是 总磷 mg/L 0.03 0.03 0.04 ≤0.2 0 0 是 氯化物 mg/L 23.1 23.0 21.1 ≤250 0 0 是 石油类 mg/L ND ND ND ≤0.05 0 0 是 粪大肠菌群 个/L 170 210 170 ≤10000 0 0 是 由上表可见，项目所在地沙港河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中J非金属矿采选及制品制造62、石材加工，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行地下水评价。 4、声环境质量现状 中国检验认证集团湖南有限公司于2020年5月27-28日对项目所在地进行了昼间、夜间声环境现状监测，项目声环境监测点和监测结果见下表： 表3-4 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 监测点位 监测日期 监测结果Leq A（dB） 执行标准 达标情况 昼间 夜间 N1场界东 2020.5.27 51.2 40.6 昼间：60 dB(A)； 夜间：50 dB(A) 达标 2020.5.28 51.4 40.1 N2场界南 2020.5.27 51.6 40.5 达标 2020.5.28 52.8 40.6 N3场界西 2020.5.27 52.3 41.0 达标 2020.5.28 52.9 41.1 N4场界北 2020.5.27 55.3 41.6 达标 2020.5.28 54.7 41.0 现状监测结果表明，项目四周场界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明区域声环境质量较好。 5、土壤环境 为了解本项目土壤环境质量现状，2020年10月25日委托湖南永蓝检测技术股份有限公司对项目拟建地厂区占地范围内土壤进行现场采用监测。 表3-5 土壤质量现状监测点位 编号 布点位置 采样点坐标 采样内容 功能 采样时间 T1 拟建地厂区占地范围内东侧 113.329384E 29.174527N 表层样（在0~0.2m取样） 建设用地 2020.10.25 T2 拟建地厂区占地范围内中部 113.328885E 29.174414N 表层样（在0~0.2m取样） 建设用地 T3 拟建地厂区占地范围内西侧 113.328402E 29.174286N 表层样（在0~0.2m取样） 建设用地 监测因子：按照项目特点和工程建设内容，项目在营运期生产过程中一般不使用含重金属物质原料，不存在重金属对土壤的污染，主要对土壤的污染因素为厂区内废气污染源对区域周边土壤存在大气沉降型影响，厂区内生活污水输送管网或污水处理设施池体破损、危险废物暂存间（液态原料储存区）内液态危险化学品容器发生破裂、地面防渗层损坏发生污水（废液）地表漫流或入渗型影响。结合《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于监测因子相关规定，T1和T3选取土壤现状基本因子pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍进行取样监测，对T2的表层样进行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1（基本项目）45项监测因子。 监测结果与评价：本次土壤监测结果及其评价见表3-6。 表3-6 项目所在厂区占地内土壤监测结果与评价 监测点位 监测项目 监测结果mg/kg 标准值mg/kg 执行标准 T1 0~0.2m 砷 18.9 60 GB36600-2018中第二类用地筛选值 镉 0.08 65 铬（六价） 2（L） 5.7 铜 22.3 18000 铅 22.5 800 汞 0.05 38 镍 26.8 900 T3 0~0.2m 砷 13.6 60 镉 0.14 65 六价铬 2(L) 5.7 铜 37.1 18000 铅 25.1 800 汞 0.05 38 镍 27.3 900 T2 0~0.2m 砷 3.58 60 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 镉 0.04 65 六价铬 2(L) 5.7 铜 1.68 18000 铅 8.14 800 汞 0.002（L） 38 镍 3.90 900 四氯化碳 ND 2.8 氯仿 ND 0.9 氯甲烷 ND 37 1,1-二氯乙烷 ND 9 1,2-二氯乙烷 ND 5 1,1-二氯乙烯 ND 66 顺-1,2-二氯乙烯 ND 596 反-1,2-二氯乙烯 ND 54 二氯甲烷 ND 616 1,2-二氯丙烷 ND 5 1,1,1,2-四氯乙烷 ND 10 1,1,2,2-四氯乙烷 ND 6.8 四氯乙烯 ND 53 1,1,1-三氯乙烷 ND 840 1,1,2-三氯乙烷 ND 2.8 三氯乙烯 ND 2.8 1,2,3-三氯丙烷 ND 0.5 氯乙烯 ND 0.43 苯 ND 4 氯苯 ND 270 1,2-二氯苯 ND 560 1,4-二氯苯 ND 20 乙苯 ND 28 苯乙烯 ND 1290 甲苯 ND 1200 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 邻二甲苯 ND 640 硝基苯 ND 76 苯胺 ND 260 2-氯酚 ND 2256 苯并[a]蒽 ND 15 苯并[a]芘 ND 1.5 苯并[b]荧蒽 ND 15 苯并[k]荧蒽 ND 151 䓛 ND 1293 二苯并[a，h]蒽 ND 1.5 茚并[1，2，3-cd]芘 ND 15 萘 ND 70 注：ND表示未检出 根据土壤现场采样监测结果，项目选址地厂区占地内设置的各个土壤监测点位的基本项目监测结果均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1建设用地第二类用地筛选值浓度要求限值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于岳阳县筻口镇双港村，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，环境保护目标详见表3-6——表3-8。 表3-6 大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对距离 X Y 居民1 -40 +50 居民 约150人 《环境空气质量标准》（GB3095－2012）中的二级标准 NW 55-200 居民2 +250 -90 约15人 SE 185-200 居民3 +300 -170 约45人 SE 400-500 筻口镇中心学校 -170 +50 学校 约150人 NW 180 表3-7 其他环境保护目标情况表 环境 要素 保护目 标名称 相对方位 相对 距离 规模 功能 保护级别 地表水环境 沙港河 SW 约270m 小河 渔业 （GB3838-2002）中的Ⅲ类标准 声环境 居民1 NW 55 约150人 居民 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 居民2 SE 185 约15人 筻口镇中心学校 NW 180 约150人 学校 生态环境 评价范围内周边林地、农田、植被、水土等 项目产品运输路线两侧环境保护目标见下表： 表3-8 产品运输线路两侧环境保护目标一览表 序号 环境保护目标 道路两侧的距离 保护级别 大气、声环境 沿S306道路两侧居民点 20m 环境空气质量标准(GB3095-2012)二级标准；声环境质量标准（3096-2008）中的2类标准 主要环境保护目标图：

# 四、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1、环境空气 项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准，对应标准值见下表： 表4-1 《环境空气质量标准》(摘录) 污染物名称 平均时间 浓度限值(µg/m3) 取值来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准 NO2 年平均 40 PM10 年平均 70 PM2.5 年平均 35 CO 日平均 4000 O3 日平均 160 2、水环境 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》(DB43/023-2005)，项目区域水环境执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准。具体指标见下表： 表4-2 《地表水环境质量标准》(摘录) (单位：mg/L) pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 硫酸盐 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤250 总磷 石油类 粪大肠菌群（个/L） 氯化物 ≤0.2 ≤0.05 ≤10000 ≤250 3、声环境 项目所在区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准（昼间60 dB(A)、夜间50 dB(A)）。具体标准见下表： 表4-3 环境噪声限值 dB（A） 环境 噪声 2类 昼间 60 夜间 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1、废水 本项目生产废水循环使用，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田浇灌，不外排。 2、废气 粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值。 表4-4 大气污染物排放执行标准 序号 污染物 最高允许排放浓度(mg/m3) 15m时最高允许排放速率（kg/h） 无组织排放监控浓度限值 二级 监控点 浓度mg/m3 1 颗粒物 120 3.5 周界外浓度最高点 1.0 食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值（最高允许排放浓度≤2.0 mg/m3）。 3、噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类标准（昼间60 dB(A)，夜间50dB(A)）。 4、固废 生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单。危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

# 五、建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一.施工期工艺流程及产污节点图 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。施工期主要为设备安装噪声及施工扬尘和少量的建筑废水与建筑垃圾。 二.营运期工艺流程 图5-1 工艺流程及产污节点图 工艺流程说明： 石材边角料生产工艺流程：石材边角料通过运输车辆运至厂区原料仓库后卸料堆存，生产时原料经破碎筛分一体机初步破碎后进行第一次筛分，大于24mm的物料经输送带输送至破碎机再次破碎，13-24mm的物料为成品碎石，小于13mm的物料使用制砂筛分一体机再次破碎后进行第二次筛分，筛上物（大于5mm的物料）通过输送带输送至制砂筛分一体机再次破碎，筛下物（小于5mm的物料）依次进入洗砂机、脱水机，已达到将原料中的灰洗去的目的，得到成品砂。 建筑废弃物生产工艺流程：建筑废弃物经人工分拣选出钢筋等固废后，采用磁选除铁器除去原料中的铁，然后经破碎筛分一体机初步破碎后进行第一次筛分，大于 24mm的物料经输送带输送至破碎机再次破碎，13-24mm的物料为成品碎石，小于 13mm的物料使用制砂筛分一体机再次破碎后进行第二次筛分，筛上物（大于5mm的物料）通过输送带输送至制砂筛分一体机再次破碎，筛下物（小于5mm的物料）依次进入洗砂机、脱水机，已达到将原料中的灰洗去的目的，得到成品砂。 备注：生产产生的清洗废水及泥浆采用沉淀池+板框压滤机进行处理，压滤泥饼作为建筑材料外售，处理后的水则回用于生产。 生产工艺可行性分析 由于岳阳县为环境空气质量不达标区，本项目采用半干法生产工艺，可降低粉尘无组织的逸散量，故工艺可行。破碎主机拌轴采用防粘连技术，有效防止原料在设备上的结块，密封采用独特的多重密封结构，有效防止原料粘结及保证整个破碎系统的持续长久运行。全封闭皮带输送机结构，极大地降低了粉尘和噪声对环境的污染。 三．水平衡 项目营运期主要用水为生产清洗用水、车辆清洗用水、生活用水、降尘喷淋用水。 （1）车辆清洗用水及排水 本项目年产量为60万吨，年运输量120万吨，本项目运输方式为陆运。根据建设方提供的资料，原料由车辆运输，其车辆年运输量为120万吨，单车一次运输量最大为40吨，约需运输30000次，每两次需清洗一次。车辆冲洗水量大致为0.05m3/辆·次，故每天产生的冲洗废水约为2.5m3，年产生量约为750m3，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。排放量按用水量的80%考虑，则排放量为600m3/a，拟经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 （2）降尘用水 物料堆存区设置洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。经查阅相关资料，洒水喷头流量一般在10~15m3/h（根据同类料堆场运行经验，本评价取10m3/h进行计算），由于项目进出物料量较大，洒水降尘系统拟在生产期间每半小时开启一次，每次持续开启10min，则洒水降尘用水量为33.3m3/d（10000m3/a），该部分用水蒸发损耗。 （3）场地冲洗用排水 项目拟每周对厂区地面进行三次冲洗，需冲洗面积约800m2，冲洗水量按2L/m2•次 考虑，则项目厂区每次冲洗用水量为1.6m3，则年地面冲洗用水量约为288m3，地面冲洗废水排放量按用水量的80%考虑，则年产生地面冲洗废水产生量为230.4m3，拟经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 （4）生产清洗用水 本项目生产过程中需加水将砂石中的灰洗去，用水量1m3/吨-原料，本项目每小时加工原料200吨，则本项目用水量为200m3/h，设计水力停留时间为2.5h，则废水循环量为300m3，由于自然蒸发会损耗一定用水，损耗系数取0.2，则平均每天补充水量为60m3(18000m3/a)。生产清洗水经沉淀池自然沉淀后回用于生产，不外排。 （5）生活污水 项目职工20人，年工作300天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为2.9m3/d（870m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为2.32m3/d（696m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。 （6）初期雨水 初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将遗漏在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业采用明沟对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，初期雨水进入初期雨水池，后期雨水进南面沙港河。 初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算： 其中：P=2；t取 30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约22525.82m2计算得，项目初期雨水产生量为441.5m3/次，项目初期雨水容积约2400立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘。 图5-2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/d） 四、污染源分析 4.1废气 1、生产粉尘 按照《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求，砂石骨料生产企业砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施；破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭。项目生产时通过密闭的输送带输送物料，输送过程基本不产生粉尘；产品库为密闭厂房，基本不产生堆存粉尘。项目生产过程主要粉尘为卸料上料粉尘、破碎筛分粉尘、原料堆存粉尘。 （1）卸料上料粉尘 本项目原料为大块的废石，在卸料、上料过程会产生的一定的粉尘，由于本项目原料粒径较大，卸料、上料粉尘产生量相对较少。根据《逸散型工业粉尘控制技术》，碎石卸料的粉尘产生系数为 0.01kg/t，项目原料年总用量约为60万t/a，则原料卸料过程中粉尘产生量为6t/a。由于砂石粉尘密度较大，约50%的粉尘在卸料区域内自然沉降；环评要求企业在卸料处安装喷雾降尘系统对未沉降的粉尘（3t/a）进行降尘处理，通过喷雾降尘系统可降低粉尘产生量的80%左右，剩余部分约0.6t/a 粉尘无组织排放，卸料、上料部分粉尘无组织排放速率约为 0.2kg/h。 （2）破碎、筛分粉尘 根据《湖南省砂石骨料行业规范条件》要求，破碎加工区应实现厂房全封闭。将破碎和筛分工序设置在厂房内，然后在破碎机、筛分机上方分别设置集气罩对粉尘进行收集，然后通过引风机、引风管将各破碎机、筛分机产生的粉尘收集后引至1套布袋除尘装置，处理后经 15m排气筒排放。该粉尘处理技术系目前普遍采用的技术，其处理效率较好，具有可行性。 根据《全国第二次污染物普查》中3039其他建筑材料制造行业中砂石骨料生产，其破碎、筛分粉尘产生量按1.89kg/t-产品计。本项目砂石量为60万吨，则本项目破碎筛分粉尘产生量约为1134t/a（472.5kg/h）。 设计对生产车间进行封闭，并在车间内破碎、筛分设备上设置集气装置，评价要求集气效率不低于90%，粉尘经集气装置收集后引至高效袋式除尘器处理，经处理后由风管引至车间为15m排气筒有组织排放。则进入袋式除尘器的粉尘约为1020.6t/a，布袋除尘器处理效率为99.5%，配置风机风量不小于20000m3/h，则经处理后粉尘排放量为5.1t/a、排放浓度为106.3mg/m3，由15m排气筒排放；未收集的粉尘量为113.4t/a，由于砂石粉尘密度较大，且车间密闭，约 80%的粉尘在卸料区域内自然沉降，则自然沉降颗粒粉尘为90.72t/a，未沉降的粉尘（11.34t/a）进行喷雾降尘处理，处理效率约为90%左右，剩余部分约2.268t/a 粉尘无组织排放。 （3）原料堆存区粉尘 根据有关调研资料分析，砂、石类堆场主要的大气环境问题是粒径较小的颗粒在风力作用下起动输送，会对下风向大气环境造成污染。物料堆放会产生一定扬尘，扬尘起尘量与物料粒径、料场作业强度、物料的含水量及环境风速有关。项目堆场起尘量按西安治金建筑学院的起尘量推荐公式进行计算： Q=4.23×10-4 ×V4.9 ×S 其中：Q——起尘量，mg/s； S——表示面积（单位m2）； V——表示风速，V均取当地年平均风速V=2.9m/s； 本项目物料堆场的面积为3000m2，原料堆场基本上不会出现满堆或漫堆的现象， 因此S取总面积的70%计，则原料场扬尘产生量为1.77t/a。环评要求对原料堆场采取“防雨淋、防流失、防扬尘”的措施，将原料堆场采取三面围挡和洒水喷淋设施，降尘率约为80%，则原料堆场粉尘无组织排放量为0.354t/a，0.118kg/h。 2、道路扬尘 本工程外购原材料采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： 其中Qy:——交通运输起尘量，kg/km/辆 V:——车辆行驶速度，15km/h P:——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2 M:——车辆载重，t/辆 本项目车辆在厂区行驶距离约为100m，平均每天发车空、重载各50辆次，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见下表。 表5-1 不同路面清洁度情况下的扬尘量 单位：kg/d 路况 车况 0.1 （kg/m2） 0.2 （kg/m2） 0.3 （kg/m2） 0.4 （kg/m2） 0.5 （kg/m2） 0.6 （kg/m2） 空车 0.25 0.41 0.56 0.69 0.82 0.94 重车 0.62 1.05 1.42 1.76 2.08 2.39 合计 0.87 1.46 1.98 2.46 2.90 3.33 据以上公式计算，厂区空车单辆运输车道路扬尘量为0.0245kg/辆、载货单辆运输车道路扬尘量为0.0964kg/辆，按单辆运输车装载20t计算，本项目废石原料、产品运输量按一年共运输1200000t计算，空车、载货车各行驶60000次，则厂区运输总扬尘产生量为（0.0245+0.0964）×60000=7.254t/a。本环评要求企业配置专门洒水专员，道路洒水间隔不低于每2小时一次，洒水应均匀。通过采取上述降尘方式，可减少约80%的粉尘量，项目场内运输扬尘排放量为1.45t/a，排放速率为 0.48kg/h。 （3）汽车尾气 根据本项目的生产规模及产量，砂石运输车需要运送30000次/年，在启动与行驶过程中会产生汽车尾气，主要污染物是CO、NOX和THC，项目区周围无高大建筑，有利于汽车尾气的稀释和扩散，对周边环境的影响不大。 因此，采取本评价提出的污染防治措施后，项目排放的废气对周围环境影响很小。 （4）食堂油烟 项目设有员工食堂，项目共有员工20人，年运行300天，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.8kg/a。食堂工作时间每天3h，本环评要求企业安装油烟净化器（风量不小于2000m3/h，处理效率60%）对油烟废气进行处理后，通过烟囱高于屋顶排放。预计排放浓度为0.6mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB18483-2001)标准（2mg/m3）。 4.2废水污染分析 项目营运期主要用水为生产清洗废水、车辆清洗废水、生活污水、场地冲洗废水、 降尘喷淋水。 （1）车辆清洗废水 本项目车辆冲洗水废水产生量约为2.5m3/d，750m3/a，该废水的主要水质污染因子为SS，其浓度大致为2000mg/L。排放量按用水量的80%考虑，则排放量为600m3/a， 2m3/d，经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 （2）降尘喷淋水 洒水降尘用水量为33.3m3/d（10000m3/a），该部分用水蒸发损耗。 （3）场地冲洗废水 项目厂区每次冲洗用水量为1.6m3，年地面冲洗用水量约为288m3，地面冲洗废水排放量按用水量的80%考虑，则年产生地面冲洗废水产生量为230.4m3，经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 （4）生产清洗废水 本项目用水量为200m3/h，设计水力停留时间为1.5h，则废水循环量为300m3，由于自然蒸发会损耗一定用水，损耗系数取0.2，则平均每天补充水量为60m3(18000m3/a)。生产清洗水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排。 （5）生活污水 本项目生活用水量为2.9m3/d（870m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放 量约为2.32m3/d（696m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。 （6）滤液 本项目废水经沉淀池处理后产生的泥浆，经压滤机压滤后产生的滤液经管道输送至沉淀池处理后回用于生产。滤液的产生量约为25m3/次。 （7）初期雨水 项目初期雨水产生量为441.5m3/次，项目初期雨水池容积约2400立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘。 4.3噪声 本项目噪声主要来源于破碎机、分选筛等设备产生的噪声，噪声源强为50~105dB （A），其中主要噪声源及设备见下表5-2。 表5-2 项目噪声污染源一览表 声源 距厂界距离 声源强度dB(A) 噪声性质 悬挂式输送带电磁除铁器 5~20m 50 间断 破碎筛分一体机 105 连续性 制砂筛分一体机 105 连续性 螺旋洗砂机 85 连续性 重型振动筛 87 连续性 脱水机 70 连续性 4.4固体废物 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、磁选得到的含铁固废、人工分 拣固废、压滤泥饼、收集到的粉尘等一般固体废物以及少量的废机油。 ①员工生活垃圾：本项目劳动定员20人，年工作天数为300天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取1.0kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为20kg/d、6t/a。 ②收集到的粉尘：项目沉降的粉尘，采用人工清扫的方式收集，以及除尘设施收集的粉尘，其产生量约为1106t/a。属于一般固废。其性质与产品性质相同，根据建设方提供资料，该部分固废收集后外售。 ③磁选得到的含铁固废：根据类比同类企业，项目磁选得到的含铁固废量约为总物料量的百分之一，项目建筑废弃物量约为20万t，则磁选产生的含铁固废量约为 2000t，收集后作为建筑材料外售。 ④人工分拣固废：建筑废弃物在破碎之前需采用人工分拣方式将金属、木材、塑料等固废挑拣出来，产生量大约为600t/a，外售至废品回收站。 ⑤压滤泥饼：本项目清洗废水经沉淀池沉淀后到板框压滤机压滤成饼，根据建设方提供资料，本项目压滤泥饼产生量约为910t/a，含水率为38-42%，该部分固废收集后作为建筑材料外售。 ⑥废机油：项目机械设备运行、维修将产生少量废机油，废机油属于危险废物，产生量约为0.5t/a，根据《国家危险废物名录（2016）》，废机油属于危险废物，其代码为HW08 900-214-08，建设方应建设危险废物暂存间进行收集暂存，然后统一送周边有资质的危险废物处置中心进行处理。 表5-3 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号 产生源 固废名称 产生量（t/a） 去向 1 员工生活 生活垃圾 6.0 由环卫部门处置 2 沉淀池底泥 压滤后底泥 960 作为建筑材料外售 3 生产过程 磁选得到的含铁固废 2000 作为建筑材料外售 4 人工分拣固废 600 外售至废品回收站 5 收集的粉尘 粉尘 1106 收集后外售 6 设备维修 废机油 0.5 交有资质单位处置

# 六、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 卸料上料 | 粉尘 | 6t/a | 0.6t/a，无组织排放 |
|  | 破碎、筛分 | 粉尘 | 1134t/a 23636.12mg/m3 | 5.1t/a,106.3mg/m3 |
|  | 原料堆场 | 粉尘 | 1.77t/a | 0.354t/a，无组织排放 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 7.254t/a | 1.45t/a，无组织排放 |
|  | 车辆运输 | 汽车尾气 | 极少量 | 极少量 |
|  | 食堂 | 油烟 | 1.98kg/a | 0.792kg/a |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 696t/a | 化粪池处理后用于农肥 |
|  | 生产清洗废水 | 废水量 | 300t/d | 经沉淀后循环使用，不外排 |
|  | 场地清洗废水 | 废水量 | 288t/d |  |
|  | 车辆清洗废水 | 废水量 | 750t/d |  |
| 固 体 废 物 | 整个厂区 | 一般废物 | 生活垃圾 | 6t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 压滤后底泥 | 960t/a | 作为建筑材料外售 |
|  |  |  | 磁选得到的含铁固废 | 2000t/a |  |
|  |  |  | 人工分拣固废 | 600 t/a | 外售至废品回收站 |
|  |  |  | 废机油 | 0.5t/a | 交有资质单位处置 |
|  |  |  | 粉尘 | 1106 t/a | 收集后外售 |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间加工设备的运行噪声 | 50-105[dB(A)] | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 主要生态影响（不够可附另页） 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 对绿化带的布局，建设工程充分利用以生产线为中心，直至厂区围墙各方向种植绿化树种。绿化树种选择原则为：①以本地树种、草皮、蔷薇科植物为主；②抗尘、滞尘能力强，隔噪效果好的树种；③速生树与慢长树种结合，慢长树种宜整株带土球种植；④种植高大的树种，落叶与常绿结合，以常绿为主。本项目对周围的生态环境影响很小。 |

# 七、环境影响分析

施工期环境影响简要分析 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。且施工期很短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失，本次评价重点对营运期的污染源强进行分析。 营运期环境影响分析 一、大气环境影响分析 由工程分析可知，项目营运期废气污染物主要为生产粉尘、运输道路扬尘、汽车尾气等。 （1）大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中 Pi定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-1。 表7-1 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级评价 Pmax≧10% 二级评价 1%≦Pmax<10% 三级评价 Pmax<1% 根据工程污染物排放情况，选取本工程的特征污染因子TSP作为本评价的预测因子，采用《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）中推荐的AERSCREEN估算模式进行环境空气影响预测。 表7-2 粉尘源强及预测参数 污染物名称 排放方式 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 排放高度 m 加工粉尘 有组织排放 23636.12 1134 106.3 5.1 / / 15 无组织排放 / 3 / 0.3 150 87 / 仓库粉尘 无组织排放 / 15.024 / 2.404 150 87 / 无组织粉尘合计 / 18.024 / 2.704 150 87 / 表7-3 估算模型参数 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选项时） - 最高环境温度/℃ 40.3 最低环境温度/℃ -11.8 土地利用类型 建设用地 区域湿度条件 潮湿 是否考虑地形 考虑地形 是□ 否 地形数据分辨率/m - 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 是□ 否 岸线距离/km - 岸线方向/° - 表7-4 点源输入参数 名称 项目 排气筒底部中心坐标 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气量 温度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物 / 单位 / / m m Nm3/h ℃ h / t/a 排气筒1# 数据 113.329100 29.173881 15 0.6 4000 20 3000 正常排放 5.1 表7-5 矩形面源参数表 名称 项目 面源起点坐标 面源长度 面源宽度 与正北向夹角 面源有效排放高度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物 / 单位 / / m m ° m h / t/a 生产车间 数据 113.328441 29.174599 150 87 30 8 3000 正常排放 2.704 采用估算模型 AERSCREEN 预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-6 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染物名称 污染源 类型 标准（μg/m3） 最大落地浓度（μg/m3） 出现距离（m） 占标率（%） Pmax （%） D10%（m） 粉尘 排气筒1# 点源 900 0.1673 255 0.02 5.41 / 生产车间 面源 900 48.65 562 5.41 / 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012) 二级标准中24 小时平均值为300μg/m3，折算为1h 平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据估算结果可知，Pmax=5.41%。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-7 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 DA001 颗粒物 11875 2.12 5.1 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 颗粒物 5.1 表7-8 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （μg/m3） 1 / 加工 仓库 颗粒物 洒水降尘 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2的标准 1000 2.704 无组织排放总计 无组织排放总计 颗粒物 2.704 表7-9 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 颗粒物 7.804 有组织粉尘污染控制措施： 本项目生产车间加工过程产生的粉尘通过集气罩+布袋除尘器处理后通过15m高的排气筒高空排放，排气筒排放的颗粒物浓度为106.3mg/m3，排放速率为2.12kg/h，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）标准限值要求（120mg/m3，3.5kg/h）。 本项目采用布袋除尘器对粉尘进行处理可行性分析 布袋除尘器是用滤袋将含尘气流过滤的除尘装置，由滤袋、箱体、灰斗、清灰装置、排灰机构组成。 除尘原理描述如下，含尘气体由灰斗上部进风口进入后，在挡风板的作用下，气流向上流动，流速降低，部分大颗粒粉尘由于惯性力的作用被分离出来落入灰斗。含尘气体进入中箱体经滤袋的过滤净化，粉尘被阻留在滤袋的外表面，净化后的气体经滤袋口进入上箱体，由出风口排出。随着滤袋表面粉尘不断增加，除尘器进出口压差也随之上升。当除尘器阻力达到设定值时，控制系统发出清灰指令，清灰系统开始工作。首先电磁阀接到信号后立即开启，使小膜片上部气室的压缩空气被排放，由于小膜片两端受力的改变，使被小膜片关闭的排气通道开启，大膜片上部气室的压缩空气由此通道排出，大膜片两端受力改变，使大膜片动作，将关闭的输出口打开，气包内的压缩空气经由输出管和喷吹管喷入袋内，实现清灰。当控制信号停止后，电磁阀关闭，小膜片、大膜片相继复位，喷吹停止。脉冲阀是脉冲袋式除尘器关键部件。 废气处理工艺流程如下图所示： 图7-1布袋除尘处理工艺流程图 无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对堆场采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （6）大气环境防护距离 为保护人群健康，减少正常排放条件下大气污染物对居住区的环境影响，在项目厂界以外设置的环境防护距离。 根据《环境影响评价技术导则－大气环境》（HJ2.2－2018）中推荐的AERSCREEN估算模式预测结果，本项目生产粉尘在采取洒水抑尘措施后的无组织排放浓度未超过相应质量标准，因此本项目不需要设置大气环境防护距离。 二、水环境影响评价 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018） 的评价等级判定依据如下表所示。 表7-10 水污染影响型建设项目评价等级判定 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量 W/（无量纲） 一级 直接排放 Q≥20000 或 W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200 且 W＜6000 三级B 间接排放 - 本项目涉及的用水主要为生产清洗用水、车辆清洗用水、场地清洗用水、生活用水、降尘洒水用水等，项目生产清洗用水、车辆清洗用水、场地清洗用水进入沉淀池沉淀后循环使用，不外排；降尘洒水蒸发损耗；项目生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。本项目的初期雨水直接导入初期雨水池，经沉淀后用于洒水降尘。属于水污染影响型建设项目。地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）车辆清洗废水 本项目车辆冲洗水废水排放量为2.5m3/d，750m3/a，经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 （2）降尘喷淋水 洒水降尘用水量为33.3m3/d（10000m3/a），该部分用水蒸发损耗。 （3）场地冲洗废水 项目厂区年产生地面冲洗废水产生量为230.4m3，经沉淀池处理后用作生产清洗用水。 （4）生产清洗废水 根据工程分析可知，本项目用水量为200m3/h，设计水力停留时间为2.5h，则废水循环量为300m3，由于自然蒸发会损耗一定用水，损耗系数取0.2，则平均每天补充水量为60m3(18000m3/a)。生产清洗水经沉淀池自然沉淀后回用于生产，不外排。 （5）生活污水 本项目生活污水排放量约为2.32m3/d（696m3/a）。生活污水经化粪池处理后用于周边林地施肥。 （6）滤液 本项目废水经沉淀池处理后产生的泥浆，经压滤机压滤后产生的滤液经管道输送至沉淀池处理后回用于生产。滤液的产生量约为25m3/次。 （7）初期雨水 项目初期雨水产生量为441.5m3/次，项目初期雨水池容积约2400立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经沉淀后用于厂区洒水降尘。 3、废水循环可行性分析 本项目废水经自然沉淀后循环使用，不外排。 ①沉淀池规模：项目沉淀池规格为800m3/个，共设置2个，总容积约1600立方米。本项目废水循环量约为303.28m3/d，沉淀池规模能满足本项目生产废水循环利用的需要，沉淀时间可大于2.5h。 ②沉淀池建设要求：项目废水循环沉淀池须做到防渗。沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗。 本项目生产废水经上述措施处理后返回生产工序使用，不外排。沉淀池沉渣通过人工打捞至砂石料堆场后用于生产，生产废水不外排，故不设置排污口。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-11。 表7-11 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODcrBOD5、SS、氨氮 综合利用 / 01 化粪池 生化 / / / 2 各类清洗废水 SS 不外排 / 02 沉淀池、板框压滤机 沉淀 / / / 三、声环境影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为50~105dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-12所示。 表7-12 项目噪声污染源一览表 声源 距厂界距离 声源强度dB(A) 噪声性质 悬挂式输送带电磁除铁器 5~20m 50 间断 破碎筛分一体机 105 连续性 制砂筛分一体机 105 连续性 螺旋洗砂机 85 连续性 重型振动筛 87 连续性 脱水机 70 连续性 （2）噪声预测 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）的技术要求，本次评价采取导则上推荐模式。 a）声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 b）预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) c）户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）预测结果 项目采用10小时制度，即各机械仅在白天作业，利用上述的预测评价数学模型，将噪声源强、源强距离厂界距离等有关参数带入公式计算预测项目噪声源同时产生噪声的最不利情况下的厂界噪声，各厂界的预测结果见表7-13： 表7-13 项目营运期厂界噪声预测结果 序号 点位 预测点距本项目边界水平距离 背景值 贡献值（预测值） 昼间 夜间 昼间 1 东厂界 1m 51.2 40.6 53.6 2 南厂界 1m 51.6 40.5 49.8 3 西厂界 1m 52.3 41.0 48.9 4 北厂界 1m 55.3 41.6 49.4 2类标准 昼间 60dB(A)，夜间 50dB(A) 由上表的预测结果可以看出，项目投产后，在采取以上噪声防治措施的前提下，各厂界噪声能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要，因此项目噪声外环境影响较小。 （4）防治措施 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： ①总平面布置：从总平面布置的角度出发，将破碎设施设置于厂区中部，并在周围种植绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封 闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。具体到主要生产设施的防治措施具体如下：破碎机：破碎机为主要生产单元，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产运转时必须定期对其进行检查，保证设备正常运转。皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻 车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ③加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进出厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 ⑤生产时间安排：项目应安排在昼间进行生产，严禁夜间及午休时间生产。在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 （5）运输车辆环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在进出厂区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输砂料，防止洒落； ③合理安排作业时间，禁止夜间运输； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复，并对沿线进行清扫、洒水抑尘。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对周边居 民的影响。 四、固体废物环境影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生活垃圾、磁选得到的含铁固废、人工分拣固废、压滤泥饼、收集到的粉尘等一般固体废物以及少量的废机油。各固体废弃物的生产情况见表 7-14。 表7-14 项目固体废物产生及去向情况汇总表 序号 产生源 固废名称 产生量（t/a） 去向 1 员工生活 生活垃圾 6.0 由环卫部门处置 2 沉淀池底泥 压滤后底泥 960 作为建筑材料外售 3 生产过程 磁选得到的含铁固废 2000 作为建筑材料外售 4 人工分拣固废 600 外售至废品回收站 5 收集的粉尘 粉尘 1106 收集后外售 6 机械维修 废机油 0.5 交由有资质单位处置 （1）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括收集到的粉尘收集后外售、磁选得到的含铁固废收集后出售给其他物资企业回收利用、人工分拣固废外售给废品回收站、压滤泥饼作为建筑材料外售。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环 境保护图形标志。 （2）项目所产生的废机油属危险废物，因此建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建设方需要设置危险固废暂存场所，然后交由有收集处理废机油资质的单位收集后无害化处理，能做到合法处置。厂区危险固体废物临时贮存点应注意： ①项目危废暂存场所应依据《危险废物贮存污染控制指标》（GB18597）进行处理： ②危废严格执行危险废物转移联单制度，禁止将危险废物提供或委托给无危险废物经营许可证的单位从事收集、贮存、利用、处置等经营活动； 禁止将危废随意倾倒或与其它固体废弃物一同混合； （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，项目所产生的废物均合理进行了暂存和处置，符合固体废物处置处理的基本原则，不会对区域环境产生大的污染影响。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则——地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中155、废旧资源（含生物质）加工、再生利用-其他，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行地下水评价。 本项目生产用水由南面沙港河进行供给以及沉淀池回用，但本项目生产废水循环使用不外排，同时生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田施肥。根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本项目废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①项目使用的排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染。 ②沉淀池防渗措施不足，造成处置过程中渗滤液下渗污染地下水。 ③垃圾池防渗、防水、防漏措施不到位，导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染。 为进一步降低出现污染地下水的可能性，建议对项目采取如下防治措施： ①本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 做好沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失。 加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 ④及时清理垃圾收集池垃圾，做好防渗、防雨、防漏措施。 综上所述，只要建设方落实以上环保措施，加强员工的管理，对地下水环境影响较小。 六、环境风险分析 1、评价依据 ①风险识别 本项目使用各种原辅材料中不涉及危险物质。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-15确定环境风险潜势。 表7-15 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境高度敏感区（E1） IV III III II 环境高度敏感区（E1） III III II I 注：IV+为极高环境风险 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目不涉及的危险物质。所以本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 危险物质数量与临界量比值（Q） 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C及本项目主要原辅材料消耗及产品情况，确定项目Q值如下： Q=q1/Q1 +q2/Q2 +…+qn /Qn 式中：q1，q2，…，qn ———每种危险物质的最大存在总量，t； Q1，Q2，…，Qn ———每种危险物质的临界量，t。 表7-16 项目危险物质与临界量比值Q计算结果 序号 危险物质名称 最大量q（t） 临界量Q（t） q/Q 1 废机油 0.5 2500 0.0002 本项目不涉及的危险物质，因此危险化学品物质数量与临界量比值为0.0002，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C可知，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 环境风险评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-17 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-6——3-8，环境保护目标区位分布图详见图3-1。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 （1）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 本项目突发环境事件主要有非正常运行状况可能发生的风险物质泄露事故、废水收集处理设备故障造成事故排放等引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。 1）废水事故排放应急处理措施： 废水主要是生产清洗废水、车辆及场地清洗废水、员工生活污水。各类清洗废水经沉淀池沉淀处理后循环使用，不外排，定期补充损耗。生活污水化粪池预处理后用于周边农田、林地灌溉。 沉淀池出现管道破损、设备故障时可能出现废水泄漏，废水没有经过处理泄漏出厂区会污染周边土壤及地表水体。 A建设单位在雨水管网的厂区出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，不会通过地面渗入地下而污染地下水 建设一个应急池，避免生产废水外流。在沉淀池周围建设导流沟，并连接至应急池，加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放；事故应急池规模为2000m3，建设于初期雨水池旁，四周及底部均采用水泥防渗，并建设防雨顶棚。 2）废气事故排放应急处理措施 废气主要是加工过程中产生的粉尘，粉尘经集气罩收集后，经布袋除尘器处理后，15m高排气筒排放。 布袋破损导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待布袋更换后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-18 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年加工60万吨废石料建设项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （/）区 岳阳县 筻口镇西冲村 地理坐标 经度 113.328893 纬度 29.174511 主要危险物质分布 / 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 废气事故排放会污染周边大气环境。 废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。 风险防范措施要求 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、环保设施等进行检查维修。 建设事故应急池，并在沉淀池四周建设导流沟，连接至应急池。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 七、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-19 应急预案 序号 项目 预案 1 应急计划区 库存区、邻近地区 2 应急组织 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。 3 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 4 应急救援保障 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。 5 报警、通讯、联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 7 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 8 应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 9 应急状态中止与恢复措施 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。 11 公众教育和信息 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。 八、环境管理规划 根据《排污许可证申请与核发技术规范》，其运行管理主要针对废气污染治理设施的安装、运行、维护等提出要求，包括： a）废气污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计； b）污染治理设施应与产生废气的生产设施同步运行。由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地环境保护主管部门； c）污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行； d）污染治理设施正常运行中废气的排放应符合国家和地方污染物排放标准。 e）废水污染治理设施应按照国家和地方规范进行设计； f）由于事故或设备维修等原因造成污染治理设施停止运行时，应立即报告当地环境保护主管部门； g）污染治理设施应在满足设计工况的条件下运行，并根据工艺要求，定期对设备、电气、自控仪表及构筑物进行检查维护，确保污染治理设施可靠运行； 本项目应设环保管理人员，对各项环保设施的运行情况进行管理检查，主要环境管理内容应包括： ①根据国家和地方的相关环保政策和法规，制定企业的环保方针目标。 ②编制企业环境保护计划，并建立相应的管理监督制度。 ③进行环保教育宣传，并对有环境影响隐患的岗位人员进行技术培训，并制定紧急情况应急措施，预防或减少可能的环境影响。 ④维护环保设施的正常运行和安全生产，对各种环保设施进行定期检查和维修，确保污染物达标排放，同时要推广和应用先进的环保技术和经验，最大限度降低污染物的排放量。 ⑤组织和协调环境监测工作。 九、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-20 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 厂界 粉尘 半年一次 排气筒 粉尘 半年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 每季度一次 环境监测工作可委托有监测资质的监测公司监测。 十、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 十一、环保投资估算 该工程总投资约4500万元，其中环保投资约136.5万，环保投资约占工程总投资的3.03%，环保建设内容如表7-21所示。 表7-21 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 1 大气 粉尘 上料粉尘：喷雾降尘系统 破碎、筛分：密闭生产厂房+设备上方集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 输送带：密闭输送 原料堆存粉尘：三面围挡+洒水喷淋设施 产品堆存粉尘：密闭生产厂房+喷雾降尘系统 道路扬尘：洒水降尘 49.5 食堂油烟 抽油烟机 0.5 2 废水 生活污水 化粪池处理后用于林地、农田施肥 5 3 各类清洗废水 沉淀池+板框压滤机（沉淀池2/个800m3/个） 38 4 初期雨水 初期雨水池（2400m3） 5 5 噪声 基础减震、隔声、绿化等降噪措施 5 6 固废 生活垃圾 垃圾池 0.5 危险废物 危废暂存间 2 7 一般固废 一般固废储存间 1 8 环境风险防范 事故应急池、避洪沟 30 合计 136.5 十二、“三同时”验收项目 根据国家规定，所有企业在建设项目时，必须实行“三同时”原则，即建设项目与环境保护设施必须同时设计、同时施工、同时运行。该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-22 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 道路扬尘 扬尘 洒水降尘 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的二级标准和无组织排放监控浓度限值 上料粉尘 粉尘 喷雾降尘系统 输送带 粉尘 密闭输送 破碎、筛分 粉尘 密闭生产厂房+设备上方集气罩+布袋除尘器+15m排气筒 原料堆存 粉尘 三面围挡+洒水喷淋设施 产品堆存 粉尘 密闭生产厂房+喷雾降尘系统 食堂油烟 油烟 抽油烟机 饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 废水 生活污水 CODcr、氨氮 化粪池处理后用于周边林地、农田施肥 / 各类清洗废水 SS 沉淀池+板框压滤机 回用于生产 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、交环卫部门处理 符合相关环保要求 生产固废 收集到粉尘 收集后外售 滤饼 作为建筑材料外售 磁选得到的含铁固废 作为建筑材料外售 人工分拣出的固废 外售至废品回收站 危废 废机油 交由有资质单位处置 噪声 设备 LeqA 基础减振、隔声等降噪措施 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 环境风险防范措施 事故应急池 做好防雨、防渗措施 十四、合理性分析 1、产业政策相符性分析 本项目主要产品为碎石和砂，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目不属于限制、淘汰类建设项目范围。因此，项目的建设符合国家现行产业政策。 2、与“三线一单”相符性分析 项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析见下表： 表7-23 本项目与“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于岳阳县筻口镇西冲村，租用原华丰纸业公司旧厂区的工业用地区域作为生产用地进行建设。项目拟建地不属于城市建成区，不涉及生态环境敏感目标，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求 资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的废石材、建筑废弃物，项目是产品为砂、碎石，项目公用工程水电等可依托原纸厂厂区内现有设施利用，总体资源及能耗消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 环境质量底线 根据项目所在区域现状评价，空气环境中PM2.5年均质量浓度不达标，其余现状地表水、声、土壤环境达到所在地功能区划要求，随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）年》中相关空气污染物因子达标改善治理方案及岳阳市政府部门下发的《岳阳市污染防治攻坚战2020年度工作方案》治理实施方案的实施，区域内主要大气因子中PM2.5的排放量将得到一定削减要求。 在采取相应的污防设施前提下，项目营运期排放的废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，不会造成区域环境功能区划影响和降低，符合环境质量底线要求 负面清单 本项目采用工艺不属于淘汰落后工艺设备，符合目前现行国家和地方相关产业政策，不在区域环境准入负面清单内 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一 单”的相关要求。 3、与《湖南省砂石骨料行业规范条件》相符性分析 本项目与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性分析见下表： 表7-24 与《湖南省砂石骨料行业规范条件》的符合性 行业规范条件要求 本项目符合性分析 一、规划布局和建设要求 新建机制砂石骨料项目宜选择资源或接近矿山资源所在地，远离居民区。严禁在风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域新建和扩建机制砂石骨料项目。 本项目位于岳阳县筻口镇西冲村，距居民集中区较远，不位于风景名胜区、地质公园、生态保护区、自然和文化遗产保护区、饮用水源保护区、城市建成区等区域，距离资源所在地较近，故项目选址基本合理 二、工艺与装备 1、生产规模：新建、改建机制砂石骨料项目生产规模不低于60万t/年；对综合利用尾矿、废石、工业和建筑等废弃物生产砂石骨料，其生产规模可适当放宽。 2、生产工艺：优先采用干法生产工艺，其次半干法砂石工艺,当不能满足要求时，可采用湿法砂石生产工艺。新建项目不得使用限制和淘汰技术设备； 3、节能降耗：生产设备的配置应与砂石骨料工厂的生产规模相适应，优选大型设备，减少设备台数，降低总装机功率。物料输送应采用带式输送机。 1、本项目为年加工60万吨废石料建设项目，总规模为60万t/年。 2、本项目采用干法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。 3、本项目所用设备较少，均为大型设备，采用带式输送机进行物料输送。 三、质量管理 机制、天然砂石骨料质量应符合《建设用砂》 （GB/T 14684）等标准要求 项目砂石产品满足《建设用砂》（GB/T14684-2011）等要求。 四、环境保护与资源综合利用 1、砂石骨料企业应制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、机制砂石骨料生产线须配套收尘装置，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 3、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 4、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 1、本项目建成后将制订相关环境保护管理体系文件和环境突发事件应急预案等。 2、项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域实现了厂房全封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。 3、生产线配置了消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。 4、冲洗水经沉淀处理后回用，不外排。 通过上表分析可知，本项目的建设符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》的相关要求。 4、与《机制砂石骨料工厂设计规范》的符合性分析 本项目与《机制砂石骨料工厂设计规范》相关内容的符合性分析如下： 设计规范要求 本项目符合性分析 一、厂址选择 厂址选择应靠近资源所在地，并应远离居民区。厂址选择宜利用荒山地、山坡地，不占或少占农田、林地，不宜动迁村庄。 本项目位于岳阳县筻口镇西冲村，距居民集中区较远，用地为工业用地，距离资源所在地较近，故项目选址基本合理 二、工艺与装备 1、工艺流程：制砂工艺流程设计应优先采用干法制砂工艺，当不能满足时宜采用湿法制砂工艺； 2、设备选型：设备的型式与规格，应根据矿石性质、工艺要求、工厂规模等因素综合确定，并应遵循成熟先进、节能环保、备品配件来源可靠的原则，不得选用淘汰产品。 3、工艺布置：工艺生产线的联结、厂房总体布置及车间设备配置应遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则 本项目采用干法生产工艺，所用设备均符合相关政策要求。厂房总体布置及车间设备配置遵循安全紧凑、简捷顺畅的技术原则。 三、辅助生产设施 原料仓的有效容积，应根据破碎生产能力和原料供给能力确定，且不应小于原料运输车2车的容量。产品堆场储存时间应根据产品产量、运输条件等因素确定，储存时间不宜小于2d。堆场应采用封闭式结构，设有防水、排水设施。 原料仓的有效容积3000m3能满足原料运输车2车的容量（80t/2.6g/cm3=31m3）的要求，产品堆场的有效容积为3500m3，2d能生产3976.123吨碎砂石，所需储存容积为1529.37m3，故成品堆场储存时间能满足2d的要求，破碎加工区、成品库等区域封闭，设有防水、排水设施。 四、环境保护 1、机制砂石骨料生产线须配套收尘系统，采用喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施。破碎加工区、中间料库、成品库等区域实现厂房全封闭，污染物排放符合GB 16297《大气污染物综合排放标准》要求。 2、机制砂石骨料生产线须配置消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合GB 12348《工业企业厂界环境噪声排放标准》要求。 3、厂区污水排放符合GB8978《污水综合排放标准》二级及以上要求，湿法生产线必须设置水处理循环系统。 1、项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。 2、生产线配置了消声、减振、隔振等设施，工厂噪声应符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类区标准要求。 3、冲洗水经沉淀处理后回用，不外排。 通过上表分析可知，本项目的建设符合《机制砂石骨料工厂设计规范》的相关要求。 5、与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的符合性分析 本项目与《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》相关内容的符合性分析如下： 设计规范要求 本项目符合性分析 生产线的改扩建和新建，都要符合《砂石骨料绿色生产与运输评价标准》团体标准：①厂址的选址应靠近资源所在地，并应远离居民区；②厂区内的生产区、办公区、生活区应分区布置，可设置围墙和声屏障，或者种植乔木和灌木来减弱或阻止粉尘和噪声的传播，降低生产区对生活区和办公区环境的影响；③厂区内应配置生产废水处置系统，应建立雨水收集系统并循环利用；运输车辆出入厂区应保持清洁。 项目位于岳阳县筻口镇西冲村，距居民集中区较远，用地为工业用地，距离资源所在地较近，故项目选址基本合理；②厂区内办公区与生产区分区布置，并种植绿化带来减弱粉尘和噪声的传播；③本项目生产废水循环利用，并已设置初期雨水池，且运输车辆会定期进行清洗，以保证车辆清洁。 去产能、淘汰落后目标 近年来我国的生态文明建设不断深入，环境保护和矿产资源管理力度空前提高。各地对砂石矿山资源进行整合，纷纷出台砂石类矿产资源的规划或产业政策，以矿山资源整合或企业重组等方式，通过重新规划布局，关停环保不达标的中小型企业，来淘汰落后产能，新建大型绿色环保化生产线或生产基地，保障砂石骨料供给。 本项目属于新建项目，且产能不属于落后产能，环保措施完善。 在行业内推进干法生产的收尘技术和湿法生产的废水循环利用技术，加强无组织排放治理，环保不达标的企业全部关停。2019年底达标率90%以上。干旱地区的生产企业，其破碎、筛分、机制砂、皮带输送等工艺进行全封闭，减少粉尘颗粒的外排。 本项目采用半干法生产工艺，废水采用循环利用技术，项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求。 通过上表分析可知，本项目的建设符合《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求。 6、与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239 号）的符合性分析 本项目与《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239号）相关内容的符合性分析如下： 设计规范要求 本项目符合性分析 拓展砂石来源。规范砂石资源管理，鼓励利用废石以及铁、钼、钒钛等矿山的尾矿生产机制砂石，节约天然资源，提高产业固体废物综合利用水平。根据建筑垃圾吸水率高等特点，鼓励生产满足海绵城市建设需要的砂石等产品 本项目砂石来源为临湘市凡泰矿业有限公司、岳阳大地运输有限公司边角料、当地及周边乡镇的建筑废弃物，节约了天然资源，提高了产业固体废物综合利用水平。 加强运输保障。推进机制砂石中长距离运输“公转铁、公转水”，减少公路运输量，增加铁路运输量，完善内河水运网络和港口集疏运体系建设。在充分利用铁路专用线、城市铁路货场和岸线码头运输能力的同时，推进铁路专用线建设，对年运量150万吨以上的机制砂石企业，应按规定建设铁路专用线。有序发展多式 联运，加强不同运输方式间的有效衔接，大力发展集装箱铁公联运，切实提高机制砂石运输能力。加快建设封闭式运输皮带廊道，逐步减少散货露天装卸量。利用信息化手段对砂石运输实现全程监管，构建绿色物流和绿色供应链。加强运输车辆检测，防止超限超载车辆出场（站）上路。 本项目年运输量约为120万吨（＜150万吨），故无需建设铁路专用线，且原料来源较近，公路运输更加便捷；②本项目设置地磅，加强运输车辆检测，可有效防止超限超载车辆出场上路。 发展绿色制造。机制砂石企业要坚持绿色低碳循环发展，按照相关规范要求建设绿色矿山。生产线配套建 设抑尘收尘、水处理和降噪等污染防治以及水土保持设施，对设备、产品采取棚化密封或其他有效覆盖措施，推进清洁生产，严控无组织排放，满足达标排放等环保要求。对工艺废水、细粉和沉淀泥浆等加强回收再利用，鼓励利用生产过程中的伴生石粉生产绿色建材，实现近零排放。提高设备整体能效、节水水平，降低单位产品的综合能耗、水耗，鼓励有条件的企业实施输送带势能发电、开展合同节水管理。 本项目采用干法生产工艺，废水采用循环利用技术，项目生产线配套设置了收尘装置，采用了喷雾、洒水、全封闭皮带运输等措施，破碎加工区、成品库等区域封闭，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB 16297-1996）二级标准要求 通过上表分析可知，本项目的建设符合《关于推进机制砂石行业高质量发展的若干意见》（工信部联原[2019]239 号）的相关要求。 7、选址合理性分析 项目场址位于岳阳县筻口镇西冲村，项目用地为工业用地（详见附件）。项目产品均外售，厂区有运输道路与省道相通，交通运输条件方便；项目用地不占用耕地资源，项目选址地块及周边不涉及自然保护区、风景名胜区等，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 8、平面布局合理性分析 本项目占地面积22525.82m2，大门布置在厂区西北角紧邻S306，原料堆场布置在厂区西北面，办公生活区布置在东面与东北面，加工区布置在南面。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。

# 八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 营运期 | 水污染物 | 生活废水 | COD、动植物油、氨氮 | 经化粪池处理后用于林地浇灌 | 不外排 |
|  |  | 各类清洗 废水 | SS | 沉淀池2/个 800m3/个 | 回用于生产 |
|  | 大气污染物 | 破碎、筛分 | 粉尘 | 集气罩+布袋除尘器+15m 排气筒 | 大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2的二级标准 |
|  |  | 卸料上料 | 粉尘 | 喷雾降尘系统 | 达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表 2 的无组织排放监控浓度限值 |
|  |  | 输送粉尘 | 粉尘 | 喷雾降尘系统 |  |
|  |  | 堆存粉尘 | 粉尘 | 封闭堆场、喷雾降尘 系统 |  |
|  |  | 道路运输 | 扬尘 | 洒水降尘 |  |
|  |  | 车辆尾气 | CO、NOX、THC | 加强处理维护，使用低硫、低灰份的轻质柴油 |  |
|  |  | 食堂 | 油烟 | 抽油烟机 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 |
|  | 固体废物 | 一般固废 | 收集到的粉尘 | 收集后外售 | 处理方式符合国家相关要求 |
|  |  |  | 滤饼 | 作为建筑材料外售 |  |
|  |  |  | 磁选得到的含铁固废 | 作为建筑材料外售 |  |
|  |  |  | 人工分拣出的固废 | 外售至废品回收站 |  |
|  |  | 危废 | 机械维修废机油 | 交由有资质单位处置 |  |
|  |  | 员工办公、生活 | 生活垃圾 | 环卫部门统一收集处理 |  |
|  | 噪声 | 生产车间；原辅材料运输、产品运输； | 噪声 | 隔声、合理布局、距离衰减、夜间不运输原辅材料和产品； | 厂界：白天<60dB(A) |
| 主要生态影响（不够时可附另页） 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于岳阳县筻口镇西冲村，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。 |

# 九、结论与建议

结论 1、项目概况 （1）项目名称：年加工60万吨废石料建设项目； （2）建设单位：岳阳固达建材有限公司； （3）建设性质：新建； （4）建设地点：本项目位于岳阳县筻口镇西冲村，地理坐标（东经：113.328893，北纬：29.174511）。项目北面为S306，交通便利，项目具体地理位置见附图1。 （5）项目投资：4500万元，其中环保投资136.5万元，环保投资占总投资比例3.03%。 （6）总占地面积：总占地面积为33.8亩（22525.82m2）。 （7）预计投产时间：2020年12月。 2、环境质量现状评价结论 （1）环境空气：根据表3-1可知，2019年岳阳县空气质量现状为不达标区。根据湖南省人民政府 2018 年6月18日发布的《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018—2020）年》的通知（湘政发〔2018〕17号）要求：到2020年，岳阳、益阳 PM2.5年均浓度平均值下降到41μg /m3以下，2019年度岳阳县PM2.5年均浓度为39μg /m3，同时根据岳阳市大气污染防治行动计划要求，当地政府加大环境治理力度，采取更为严格的大气防治手段，大气环境质量将得到改善。由表3-2可知，项目拟建地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 （2）地表水环境：项目所在地沙港河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 （3）现状监测结果表明，项目四周场界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明区域声环境质量较好。 3、施工期环境影响分析结论 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。且施工期很短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失，本次评价重点对营运期的污染源强进行分析。 4、营运期环境影响分析结论 （1）废水：运营期各类清洗废水经沉淀池+板框压滤机处理后，回用于生产过程，不外排；生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田施肥。 （2）废气：项目上料粉尘、原料和产品堆存粉采取喷雾系统进行降尘；道路扬尘采用洒水进行降尘；破碎和筛分工序布设在生产车间内，设备上方设置集气罩对粉尘进行收集，然后引入布袋除尘器进行处理后达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准后高空排放。经采取上述措施后，经预测分析，项目厂界粉尘能达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放监控浓度限值，对周边环境影响较小。 食堂油烟通过抽烟烟机对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 企业在采取以上措施，并在加强生产管理、加强绿化等措施后，其对周边环境的影响较小，在可接受范围内。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （4）固体废弃物：项目生活垃圾收集后定期交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘与产品一起外售；磁选得到的含铁固废及人工分拣出的固废和压滤泥饼收集后作为建筑材料外售。项目所产生的废机油属危险废物，因此建设单位应根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的主要建设指标，建设方需要设置危险固废暂存场所然后交由有收集处理废机油资质的单位收集后无害化处理，能做到合法处置。项目固废妥善处理，去向明确，不会产生二次污染，治理措施可行。 5、环境风险分析及防治措施 本项目主要环境风险源清洗废水泄露影响周边水体水质，污染环境。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少 可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损 失。企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项 目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 6、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产，不外排，生活污水经化粪池处理后用于周边林地、农田施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 7、符合性分析 （1）产业政策相符性分析 本项目不属于现行国家产业政策中规定的鼓励类、限制类或淘汰类项目，为“允许 类”，符合国家产业政策。项目的建设符合《湖南省砂石骨料行业规范条件》、《机制 砂石骨料工厂设计规范》及《2019年砂石行业大气污染防治攻坚战实施方案》的相关要求，选址及平面布局基本合理，符合“三线一单”基本要求。 （2）选址合理性分析 项目场址位于岳阳县筻口镇西冲村，项目用地为工业用地（详见附件）。项目产品均外售，厂区有运输道路与省道相通，交通运输条件方便；项目用地不占用耕地资源，项目选址地块及周边不涉及自然保护区、风景名胜区等，评价区域内无国家和省级保护野生动物、植物及古树名木；场址所在地水、电供应均有保证，满足本项目生产及生活需求；项目规模较小，排放的污染物不大，环保措施合理可行，污染程度和范围均十分有限，因此，项目生产后对周围环境质量的影响不大。 （3）平面布局合理性分析 本项目占地面积22525.82m2，大门布置在厂区西北角紧邻S306，原料堆场布置在厂区西北面，办公生活区布置在东面与东北面，加工区布置在南面。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 8、总结论 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址不违反当地乡镇发展规划，符合 相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格 执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理， 确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。 建议和要求 （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度，严格实行“三同时”政策，即污染治理设施要同主项目同时设 计、同时建设、同时投产。 （2）进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标，尽可能降低项目噪声对界外环境的影响。 （3）加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理， 确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得 在厂区长期堆存。 （4）定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。 （5）加强对运输车辆的管理，在车辆进出厂区时需低速行驶，严禁鸣笛，并保证车辆的干净。