建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称：年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目

建设单位：    岳阳固达建材有限公司

呈报单位：岳阳固达建材有限公司

编制日期：二〇二〇年十一月

建设项目环境影响报告表编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1. 项目名称――指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2. 建设地点――指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3. 行业类别――按国标填写。

4. 总投资――指项目投资总额。

5. 主要环境保护目标――指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6. 结论与建议――给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7. 预审意见――由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8. 审批意见――由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目   录

1、建设项目基本情况	1

2、建设项目所在地自然环境社会环境简况	11

3、环境质量状况	15

4、评价适用标准	21

5、建设项目工程分析	23

6、项目主要污染物产生及预计排放情况	32

7、环境影响分析	33

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果	54

9、结论与建议	55

附件1：委托书

附件2：营业执照

附件3：发改文件、岳阳县人民政府（岳县政函【2020】126号）

附件4：土地文件

附件5：监测质保单

附件6：村镇意见

附件7：华丰公司原有环评手续文件

附图1：项目地理位置图

附图2：项目总平面布置

附图3：监测布点图

附图4：项目现场照片

附表1  建设项目大气环境影响评价自查表

附表2  建设项目表水环境影响评价自查表

附表3  建设项目环境风险评价自查表

附表4  建设项目审批登记表

# 1、建设项目基本情况

| 项目名称 | 年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 岳阳固达建材有限公司 |
| 法人代表 | 王政 | 联系人 | 聂景 |
| 通讯地址 | 岳阳县筻口镇筻口居委会（团坨岭） |
| 联系电话 | 1807570**** | 传真 | / | 邮政编码 | 414113 |
| 建设地点 | 岳阳县筻口镇仙安村（原华丰纸业公司新厂区用地） |
| 立项审批部门 | 岳阳县发展和改革局 | 批准文号 | 2020-430621-49-03-039806 |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | C3029其它水泥类似制品制造 |
| 占地面积 (平方米) | 18666.7 | 绿化面积 (平方米) | / |
| 总投资 (万元) | 4500 | 其中环保投资(万元) | 77.5 | 环保投资占总投资比例 | 1.72% |
| 评价经费 (万元) | / | 预计投产日期 | 2020年12月 |
| 工程内容及规模 一、项目由来 商品混凝土近十年来在我国发展十分迅速，投资混凝土搅拌站效益可观，投资回报率大大超过了社会平均投资回报率。投资搅拌站优于其它投资主要在于：投资回报率高，投资回收期短，市场风险小，市场前景好，可实现持续发展，混凝土搅拌站属国家和地方鼓励发展行业，具有宽松的市场环境。 水稳料是水泥稳定碎石料的简称，即采用水泥固结级配碎石，通过压实，养护完成。 水泥稳定碎石是以级配碎石作骨料，采用一定数量的胶凝材料和足够的灰浆体积填充骨料 的空隙，按嵌挤原理摊铺压实。其压实度接近于密实度，强度主要靠碎石间的嵌挤锁结原理，同时有足够的灰浆体积来填充骨料的空隙。它的初期强度高，并且强度随龄期而增加很快结成板体，因而具有较高的强度，抗渗度和抗冻性较好。水泥稳定碎石料7天的无侧 限抗压强度可达1.5~4.0mpa，较其他路基材料高。水稳成活后遇雨不泥泞，表面坚实，是高级路面的理想基层材料。 岳阳华丰纸业有限公司为积极配合省、市、县政府落实《洞庭湖生态环境专项整治三年行动计划（2018-2020）》文件精神，于2019年元月全面实施关停退出，为化解企业退出矛盾，盘活土地资源，弥补退出造成的巨大损失，经公司股东大会研究，将企业转型发展。 岳阳县人民政府关于批准我县新增4家预拌商品混凝土企业的函（岳县政函【2020】126号），2020年8月公司投资4500万元在现有厂区内建设年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目，并成立新公司经营管理该项目，公司名称为岳阳固达建材有限公司。原华丰纸业公司新厂区用地西面厂房租赁给岳阳山水环保有限公司生产玻璃钢罐缠绕储罐及片状膜塑料、玻璃钢管管道，该项目于2020年9月办理了环评手续。东面为本项目用地范围，具体见附图二。 根据《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）、《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）和《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）的有关规定，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年本）中“十九、非金属矿物制品业、50、砼结构构件制造、商品混凝土加工”中的“全部”，按要求应编制环境影响报告表。因此建设单位委托江西展航环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价编制工作。评价单位在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。 二、建设内容及规模 项目名称：年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目； 建设单位：岳阳固达建材有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：岳阳县筻口镇仙安村； 占地面积：18666.7m2； 项目投资：4500万元，其中环保投资77.5万元。 1、本项目占地及建筑规模 本项目位于岳阳县筻口镇仙安村，占地面积28亩（18666.7m2），主要构筑物包括混凝土搅拌站（8个仓筒，均为200m3/个）、水稳站（2个仓筒，均为200m3/个）以及原料堆场、办公生活区等。本项目主要建设内容见表1-1。 表1-1 项目主要组成一览表 工程类别 工程名称 工程内容 备注 主体工程 2条HZS180P混凝土搅拌站 搅拌主楼，1F，建筑面积约为2510m2 搅拌机主机型号：JS3000E，功率：2×55KW 配料仓 配料仓即为粉煤灰仓2个、200m3/个；水泥仓4个、200m3/个；矿粉仓2个、200m3/个 减水剂桶 置在搅拌主楼下部，用于储存外加剂，2个，容量为100m3 运输系统 最大运输能力：960t/h 称重计量系统 称量精度：≥50Kg±1% 微机控制室 位于搅拌楼内 1条WCZ800S水稳料生产线 水稳料生产整机 占地面积825m2 额定生产能力：100~600t/h 总功率：323KW 拌和骨料最大粒径：60mm 骨料计量精度：±0.5-1% 粉料计量精度：±0.5-1% 组装形式：可拆迁式 配料仓 配料仓即为水泥仓2个（200m3/个） 实验室 1F，建筑面积260m2 混凝土配合比通知单的签发以及混凝土配比调整、拌合物的质量抽查和质量检验 储运工程 砂石材料堆场 1F，建筑面积3700m2 用于原料堆存、砂石堆场地面硬化，设置防雨棚及围挡 原料运输 砂石骨料等采用封闭斗车运输，水泥等粉状原料采用专用罐车运输 成品运输 采用专用罐车运输 辅助工程 综合办公楼 3F，建筑面积5678.35m2 用于管理人员办公、食宿，依托华丰纸业已建办公楼 维修车间 1F，建筑面积233.82m2 设备的检查、保养、维修和试运转 配电房 1F，建筑面积80m2 依托华丰纸业已建房 门卫 1F，建筑面积71.52m2 依托华丰纸业已建房 公用工程 供电 当地供电系统供给 / 给水 自备井/沙港河供给 依托华丰纸业已打自备井 环保工程 废气治理设施 原料堆场粉尘 洒水降尘，原料增湿 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2（大气污染物特别排放限值）及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值 粉料呼吸仓 仓顶自带除尘装置+25m高排气筒（1#~10#） 搅拌站 布袋除尘器+15m排气筒 食堂油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的排放限值 噪声治理设施 设备减震、隔声、绿化 对运营期噪声进行消减 废水治理设施 生活污水 经隔油池处理、化粪池处理 处理后用于农肥使用 初期雨水 初期雨水收集池3000m3（30m*20m*5m） 用于厂区绿化浇灌、洒水降尘 车辆、地面冲洗废水 沉淀池318m3 （直径9m，深度5m） 废水回用作混凝土配料水 固废治理设施 垃圾收集点，面积6m2 交由环卫部门定期清运 危废暂存间，面积30m2 位于维修车间东南部 环境风险设施 应急池 规格154m3（直径7m，深度4m），做好防雨、防渗措施 注：项目整个厂区场地地面均需采取硬化措施，不得裸露。生产线为半封闭式生产，厂区所有物料均进入原料堆场暂存，原料堆场采取整个搭棚建设（三面封闭、仅留一面作为物料的进出），减少无组织粉尘的排放。 2、产品方案 本项目主要产品为混凝土和水稳料，生产规模为年产80万吨水稳料、80万立方商品混凝土，具体见下表。 表1-2 项目产品方案一览表 产品 产量 设计生产速率 年生产时间（h/a） 运输方式 水稳碎石 80万t/a 800t/h 2240 卡车 混凝土 80万m3/a 180 m3/h 2240 罐车 注：建设方根据商品混凝土的要求，对各原料加入比例进行调整，生产出不同配比规格的商品混凝土。 3、生产设备及原辅料情况 本项目主要原辅材料见表1-3，主要设备见表1-4。 表1-3 主要原辅材料表 序号 原辅材料 单位 数量 来源 1 混凝土 水泥 t/a 232330 市场外购 2 粉煤灰 t/a 42650 市场外购 3 矿粉 t/a 51190 市场外购 4 碎石 t/a 731770 市场外购 5 砂 t/a 651470 市场外购 6 减水剂 t/a 10593.9 市场外购 7 水稳料 碎石 0-5cm t/a 184000 市场外购 1-2cm t/a 202000 市场外购 1-3cm t/a 194000 市场外购 8 砂 t/a 140000 市场外购 9 水泥 t/a 48000.71 市场外购 10 水 m3/a 160281 地下水井/沙港河 11 电 万度/a 140 当地电网 备注：①本环评要求各原辅材料严禁露天堆放；②本项目水泥、粉煤灰、矿渣粉采用专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内，不产生外排粉尘，故本项目不对其进行评价。 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： 碎石：来源于各采石加工场，是不同粒度规格产品，主要成分为石灰岩石质。 砂：本项目使用的砂为细小石屑。 以上产品经采购后直接运进料场。 水泥：一种细磨的粉状水硬性胶凝材料。向其中加入适量水后，成为塑性浆体，既能在空气中硬化、又能在水中硬化，并能把砂、石等材料牢固地胶结在一起。其种类很多，按组成可分为硅酸盐水泥、铝酸盐水泥、硫酸盐水泥、磷酸盐水泥、硫铝酸盐水泥、铁铝酸盐水泥、氟铝酸盐水泥等；用水泥制成的砂浆或混凝土，坚固耐久，是重要的建筑材料和工程材料，广泛用于建筑、水利、道路、国防等工程中。本项目选用水泥标号为P42.5的水泥，为活性、安定性良好的硅酸盐或普通硅酸盐水泥。水泥的标号是水泥“强度”的指标。水泥的强度是表示单位面积受力的大小，是指水泥加水拌和后，经凝结、硬化后的坚实程度（水泥的强度与组成水泥的矿物成分、颗粒细度、硬化时的温度、湿度、以及水泥中加水的比例等因素有关）。水泥的强度是确定水泥标号的指标，也是选用水泥的主要依据。标号越高的水泥强度越高。 粉煤灰：粉煤灰是从煤燃烧后的烟气中收捕下来的细灰，粉煤灰是燃煤电厂排出的主要固体废物。我国火电厂粉煤灰的主要氧化物组成为：SiO2、Al2O3、FeO、Fe2O3、CaO、TiO2等。粉煤灰是我国当前排量较大的工业废渣之一，随着电力工业的发展，燃煤电厂的粉煤灰排放量逐年增加。大量的粉煤灰不加处理，就会产生扬尘，污染大气；若排入水系会造成河流淤塞，而其中的有害化学物质还会对人体和生物造成危害。粉煤灰可作为混凝土的掺合料。项目所用的粉煤灰来源于当地电厂，由电厂罐装车运输到厂内、自带气泵输送至项目粉煤灰仓。项目粉煤灰由筒仓存储，无地面堆放。 矿粉：粒化高炉矿渣粉的简称，主要成分硅酸盐与硅铝酸盐，是一种优质的混凝土掺合料。本项目使用的矿渣粉主要来源于岳阳地区各矿渣粉生产厂商。 减水剂：本项目使用的减水剂主要为聚羧酸高效减水剂，为粉末状，无挥发性，是集减水、保坍、增强、防收缩及环保等于一身的具有优良性能的系列减水剂。拌制混凝土拌合前或拌合过程中掺入用以改善混凝土性能的物质。掺量一般不大于水泥质量的5%。聚羧酸高效减水剂成分较为复杂，其质量执行《混凝土外加剂》（GB8076-1997）、《聚羧酸系高性能减水剂》（JG/T223-2007）相关标准。 原辅材料暂存场所要求：本项目砂石骨料贮存于砂石料堆场，砂石料堆场建设防雨顶棚及围挡；堆场设有防水、排水设施。应加强“三防”规范建设：防扬散、防流失、防渗漏。①原料、成品堆场应采取防止粉尘污染的措施，如：建设围挡、原料、成品应集中堆放。②为防止雨水径流进入堆场内，避免渗滤液量增加和滑坡，堆场周边应设置导流渠。③为了防止堆场由于风蚀产生新的流失，堆场周围进行防护，采用彩钢板防护的措施。在堆场周围进行部分拦挡，彩钢板高度为2m，钢板底部埋入地表以下0.2m，地表以上拦挡高度为1.8m，挡板外侧采取钢支架支撑措施。水泥、粉煤灰、矿渣粉贮存于搅拌站配套料仓。 运输方式及环保措施 （1）原辅材料运输路线：本项目砂石骨料由运输车辆从S306运输至本项目的砂石料堆场；水泥等粉末状物料采取专业散装运输车进行运输，且运输车的输送管路与配料仓的进料管路相接，通过散装运输车的气体压力将罐内物料输送到配料仓内。环保措施：①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；②运输物料的车辆应当采用密闭车辆运输，并保证物料不遗撒外漏；③厂区需设置洗车平台，车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施厂区前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应尽量避开居民点和环境敏感点同时需清扫、洒水。④合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次，并进行线路优化。 （2）成品运输路线：项目产品采用专用罐车经S306运至周边乡镇及岳阳县城区。环保措施：项目产品外运时尽可能选择最短路线，避开居民区运输，运输车辆均应采用专用罐车运输，避免物料的散落。 （3）运输路线上的环保目标：主要是S306两侧的居民。 表1-4 混凝土生产主要设备一览表 设备名称 数量 型号 备注 搅拌站 2套 HZS180C8 / 料仓 8个 8×200t 粉煤灰仓2个、200m3/个；水泥仓4个、200m3/个；矿渣粉仓2个、200m3/个； 砂石分离机 1套 / / ERP管理系统 1套 / / 螺杆式空压机 2台 / / 粉罐脉冲反吹收尘机 8个 / 除尘 污水回收及计量控制 2套 / 污水回收 续表1-4 HZS180C8型号搅拌站技术参数一览表 项目 单位 型号 搅拌站 — HZS180C8 理论生产率 m3/h 180 搅拌机型号 — JS3000E 搅拌电机功率 kW 2×55 循环周期 s 60 搅拌机公称容量 L 3000 料最大颗粒 mm ￠80 配料仓容量 t 8×200 地仓容量 m3 4×25 水平皮带输送机最大输送能力 t/h 960 倾斜皮带输送机最大输送能力 t/h 900 卸料高度 m 3.8 装机容量 kW 250 砂石称量范围及精度 kg (600～4000)±2% 水泥称量范围及精度 kg (300～1800)±1% 粉煤灰称量范围及精度 kg (200～1000)±1% 矿渣粉称量范围及精度 kg (200～1000)±1% 水称量范围及精度 kg (200～800)±1% 添加剂称量范围及精度 kg (15～80)±1% 表1-5 水稳料生产主要设备一览表 序号 部件名称 规格型号 数量 产地 备注 1 整机 WCZ800S 2 骨料配料系统 骨料斗 12m3 5 山东贝特 组合型式： 单仓组成 料斗宽度：3600mm 振动器 0.25KW 5 河南新乡 格筛 5 山东贝特 皮带秤 计量精度±0.5-1% 5 皮带秤滚筒 4KW 5 压力传感器 150Kg 5 安徽蚌埠 皮带秤托辊 φ89×1080 35 山东贝特 皮带秤托辊 φ89×1040 5 立辊 10 配料皮带机 框架槽钢[20（新式） 1 电动滚筒 63120－22KW－2.5 1 环形平皮带 1200×5－56米 1 河 北 皮带机托辊 φ89×455 69 山东贝特 皮带机托辊 φ89×1350 13 立棍 6 3 粉料供 给系统 粉料仓 200t（直锥仓） 2 控制方式： 电脑控制 水泥仓支腿高度6.6m 除尘 简易除尘 2 手动蝶阀 DN610 2 螺旋输送机 φ325×1800mm 2 螺旋电机 5.5KW 2 钢丝绳 φ6－10米 2 布袋 φ325 4 螺旋电子称 φ325×1400mm 2 电子称电机 4KW 2 电流拉力传感器 500Kg 2 安徽蚌埠 6 搅拌装置 1#搅拌机 双仓同侧偏心水泥进料口新式 1 山东贝特 主机型式： 双卧轴强 制连续式 电机 55KW 2 叶片 耐磨铸铁 60 山东潍坊 减速机 ZLY200-12.5 2 山东贝特 2#搅拌机 新式 1 电机 55KW 2 叶片 耐磨铸铁 68 山东潍坊 减速机 ZLY200-12.5 2 山东贝特 7 储料装置 斜皮带机 安装倾角Q=19° 框架槽钢[20（新式） 1 山东贝特 斗门驱动 方式：气动 储料仓 卸料高度：3700mm 由《产业结构调整指导目录（2019年本）》和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，项目所选设备均不属于国家淘汰和限制的产业类型。 根据设备核实产能： 本项目所用搅拌站为HZS180C8，理论生产率为180m3/h，年工作时间为2240h，搅拌站有两套，故年生产能力为806400m3，与设计生产规模年产80万方混凝土相差不大，故产能合理。 本项目所用水稳站为WCZ800S，理论生产率为600t/h，但考虑到设备使用寿命以及项目总运输量的关系，建设单位水稳站年工作时间为2240h，生产率控制在370t/h，故年生产能力为828800t，与设计生产规模年产80万吨水稳料相差不大，故产能合理。 三、公用工程 （1）交通：本项目位于岳阳县筻口镇仙安村，交通较为便捷。本项目原辅材料由运输车辆从S306运输至本项目厂区。本项目成品则经S306运输至施工现场。车辆进行日常维护清洗，从而减少车辆运输扬尘。 （2）供电：本项目由当地供电电网供电，能满足项目所需。 （3）供水：本项目生产用水由南面沙港河供给，生活用水由厂区自备井供给。 （4）排水：采用雨污分流、清污分流。本项目涉及的用水主要为生活用水、车辆、设备及地面清洗用水、喷淋除尘用水全部蒸发消耗；项目生活污水经隔油池、化粪池处理后用作肥用；车辆、设备及地面清洗用水经沉淀池沉淀后回用，不外排；项目初期雨水汇入初期雨水池后用于绿化浇灌、洒水降尘，后期雨水排入南面沙港河。 四、生产定员与工作制度 本项目职工总人数30人，均在厂区食宿，8小时工作制，混凝土年工作280d，水稳料年工作时间280d。 五、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目主要产品为混凝土、水稳料，主要生产设备如表1-4所示。由《产业结构调整指导目录》（2019年本）和《部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本及2012年修订版）》可知，本项目不属于国家限制及淘汰类中提及的内容。因此项目建设符合国家现行产业政策。 2、选址合理性分析 本项目位于岳阳县筻口镇仙安村，建设单位已取得岳阳县国土资源局文件，项目用地性质为工业用地（详见附件）。项目用地为华丰纸业有限公司土地，公司转型在原有厂址上进行本项目建设。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所在地给供电条件较好。本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目占地面积18666.7m2，厂区大门位于北面，进门右侧为办公楼、生活区，厂区从西到东依次为实验室、水稳料生产区域、原料堆场、混凝土生产区域，沉淀池布置在东南面，初期雨水收集池、应急池位于南面。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 为保证总体布置达到较好的效果，在做好厂区合理布置的同时，对生产区应留出足够的绿化隔离带，使整个生产区的不同区域为绿化带所分隔和包围，并根据场地的实际情况分别选用不同的树种和草皮以达到吸尘降噪、美化环境的效果。 4、“三线一单”相符性分析 项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一单”相符性分析见下表： 表1-6 本项目与“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于岳阳县筻口镇筻口居委会仙安片，租用原华丰纸业公司新厂区的工业用地区域作为生产用地进行建设。项目拟建地不属于城市建成区，不涉及生态环境敏感目标，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求 资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的水泥、砂石、水等，项目是产品为混凝土、水稳料，项目公用工程水电等可依托原纸厂厂区内现有设施利用，总体资源及能耗消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求 环境质量底线 根据项目所在区域现状评价，空气环境中PM2.5年均质量浓度不达标，其余现状地表水、声、土壤环境达到所在地功能区划要求，随着《湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020）年》中相关空气污染物因子达标改善治理方案及岳阳市政府部门下发的《岳阳市污染防治攻坚战2020年度工作方案》治理实施方案的实施，区域内主要大气因子中PM2.5的排放量将得到一定削减要求。 在采取相应的污防设施前提下，项目营运期排放的废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，不会造成区域环境功能区划影响和降低，符合环境质量底线要求 负面清单 本项目采用工艺不属于淘汰落后工艺设备，符合目前现行国家和地方相关产业政策，不在区域环境准入负面清单内 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中“三线一 单”的相关要求。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目在原岳阳华丰纸业有限公司的新厂区进行建设。岳阳华丰纸业有限公司成立于2000年6月，注册地址岳阳县筻口镇双港村4组，目前拥有新厂区、老厂区两个厂区，老厂区位于本项目租用的新厂区东侧约400米处。新厂区于2011年办理环评手续（2011年8月获得岳阳市环保局批复）、2017年办理竣工环保验收（2017年4月获得岳阳市环保局验收意见），厂区主要采用废纸制浆工艺，生产9.8万吨/年再生纸（箱板纸、瓦楞纸和烟花纸）。 华丰纸业生产运行时期产生的废气主要为锅炉烟气，采用水膜除尘+湿法脱硫治理设施；废水主要为造纸生产废水、职工生活废水，污水处理站采用物化+生化+深度处理（气浮）工艺，废水大部分回用于生产工序不外排；固体废物做到分类收集、分类处置，废纸杂弃物中的塑料、金属废物等出售给废旧物资回收公司回收；锅炉灰渣、除尘泥渣外售用于建材生产企业用作水泥和制砖原料；污水处理产生的污泥、制浆产生的浆渣重新用于制浆生产；生活垃圾、办公垃圾由环卫部门清运处置，华丰纸业运行期间基本做到污染物达标外排，满足总量控制的相关要求。 为了防治洞庭湖流域污染问题，湖南省、岳阳市政府于2018年发布《关于印发<洞庭湖区造纸企业引导退出实施方案>的通知》(湘政办函〔2018〕36号)和《关于印发<岳阳市造纸企业引导退出工作方案>的通知》(岳政办函〔2018〕51号)，要求退出洞庭湖区制浆产能和落后造纸产能，保护洞庭湖水系水质得到改善。岳阳县政府于2018年7月23日发布《岳阳县造纸企业引导退出工作方案》（岳县政办函〔2018〕65号），要求2018年坚决退出县域内制浆产能和落后造纸产能，2019年全面退出县域内造纸产能。华丰纸业公司积极响应政府号召和区域污染防治方针要求，公司新厂区和老厂区于2018年12月31日关停，随后将主要生产设施、设备进行拆除。 华丰纸厂关停后，纸厂生产运行时的废气、废水也随即消逝，厂区生产固废已得到合理妥善处置，项目选址地原华丰纸业新厂区已不存在遗留环境问题。 |

# 2、建设项目所在地自然环境

1、地理位置 岳阳县位于湖南省东北部，岳阳市境中部，处于东经112 °44′—113 °43′，北纬28 °57′—29°37′之间，北临岳阳市区、临湘，南抵汨罗、平江，东接湖北通城，西连沅江、华容。近城有5个乡镇、12万多人口，占全县20个乡镇的20%。京广铁路、107国道贯穿南北，省道1834线、1870线和县道容公公路、新墙河道横跨东西，城区往西12km有2000吨级的鹿角码头，水运航道南连湘资沅澧，北通浩瀚长江，共同构成县域水陆交通网络骨架，形成铁、公、水三位一体的组合交通优势。 本项目位于岳阳县筻口镇仙安村，地理坐标（（东经：113.323368，北纬：29.175600）。项目北面为S306，交通便利，项目具体地理位置见附图1。 2、地质、地形、地貌 岳阳县境地貌自东北幕阜山余脉向西南东洞庭湖呈降阶梯状倾斜。山地、丘陵、岗地、平原、水面比例大致可分为12:11:24:3:40。山地主要分布在毛田镇、月田镇、张谷英镇、云山乡、相思乡、饶村乡及公田镇的一部分地方。主要山脉有相思山、大云山。丘陵主要分布于盆地周边或山间山麓旁侧。岗地主要分布于东洞庭湖东岸的麻塘镇、城关镇、黄沙街及新墙河两岸。平原主要分布在筻口、新墙、公田、鹿角、城关等乡镇。规划区内地形以低丘陵为主，主要分布在未工业集中区，最高位置海拔约75米，已开发用地平均海拔50米左右。 岳阳县处新华夏系巨型第二沉降的次一级隆起带。元古代震旦系前雪峰运动形成江南古褶皱带，古生代为海水淹没；中生代初期湖南造山运动，海水全部退出，中生代末期燕山运动，江南古褶皱带中段发生断裂，县境东、北部隆起，接受剥蚀，中、南、西部下陷为洼地，形成洞庭湖，使雪峰山脉与幕阜山脉因湖区断陷而相隔离，形成新华夏体系。新生代喜马拉雅运动，县境中、南断陷盆地相继上升，西部继续下陷，发育为第四系松散堆积物。 据史料记载，岳阳市范围内共有地震记录18次，其中只有1555年发生过破坏性地震。根据1996年6月国家地震局出版的《中国地震烈度区划分图1990》所示，岳阳县的地震基本烈度划分为7度，为国家重点设防城市。 3、气候、气象 岳阳县属亚热带季风湿润性气候，具有雨量充沛、气候温和、日照充足、四季分明、暑热期长、严寒期短的特点。岳阳县气象站位于荣家湾，于1986年设立，次年1月1日开始观测至今。根椐其至今的年实测资料统计，多年平均日照时间在1813.8小时，多年平均无霜期277天，多年均气温16.8℃，最高气温40.3℃，最低气温-11.8℃。 根据实测降雨资料统计，多年平均年降水量为1316.26mm，最大一日降水量为208.00mm（1983年7月8日）。1967年实测降水量1530.6mm,为历年最大值，1968年实测降水787.4mm，为历年最小值。本流域形成暴雨的主要天气系统是梅雨峰系和山地地形雨，暴雨在4～8月都可能发生，大暴雨多集中在6～8月，暴雨持续时间一般为1～3天。雨量分布受地形影响随高程降低而呈递减趋势。 多年平均年蒸发量为1247.1mm。蒸发与气温关系密切，6～8月气温高，蒸发量大，多年平均月蒸发量最大在7月份，达214.8mm。年主导风向NNE，平均风速2.9m/s，最大风力为九级。 4、水文 岳阳县水网密布。全县有新墙河、汨罗江、东洞庭湖三大水系，一级至三级河流64条。沿洞庭湖有中洲、鹿角、麻塘、新开、新墙、黄沙等6个乡镇，一线防洪大堤总长度122公里，有万亩堤垸6个（其中麻塘垸、中洲垸按照洞庭湖二级堤防标准建设），平垸行洪垸12个。全县有大小水库255座，其中中型水库3座（大坳、岳坊、兰桥）、小一型水库37座、小二型水库215座，有塘坝33100处，水库塘坝总容量2.6万立米。 境内河流属洞庭湖水系，共有大小河流64条，总长度1069公里。河网密度为0.34公里/平方公里。新墙河自东向西纵贯全境，流长108公里，接纳47条支流，汇入东洞庭湖。由于降水量充沛，地表水丰富，年平均径流量达18亿立方米，地下水蕴藏量6亿立方米。 岳阳县境内西部辖东洞庭湖水面761平方公里，南连湘资沅澧四水，北接万里长江。东部铁山水库，水面42平方公里，有效库容5.46亿立方米。 新墙河，属洞庭湖水系，古称“微水”，后以南岸下游新墙镇得名。源出平江县板江乡宝贝岭，至筻口与发源于临湘市药姑山的游港汇合，流经岳阳县新墙、荣家湾至君港入洞庭湖。主河道东西长62公里，流域南北宽53公里，流经平江、临湘、岳阳3县(市)50个乡镇、460个村。流域面积 2370平方公里，干流长108公里，平均坡降0．718%：常年平均流量为每秒52.6立方米。 5、自然资源 岳阳县属于中亚热带常绿叶阔叶林带，是中亚、北亚及温带的过渡型植被，境内记录到的木本类植物829种，其中乡土树种655种，用材树种主要有杉、松、樟、枫、檫、楠、桐、柏等，果木树种主要有桃、李、梨、桔等。竹类有楠竹、凤凰竹等十余种，水生植物有芦苇、莲藕、茭白、席草等百余种。主要农作物有水稻、棉花、油菜、芝麻、花生、薯类、蚕豆、黄豆、绿豆、湘莲等。由于人类活动的干扰，植被分布的地域差异较大。 县境内记录到的野生动物500种，即兽类22种，鸟类266种，虫类195种，其它17种。记录到的鱼类114种。家畜有猪、牛、羊、兔、猫、狗等，家禽有鸡、鸭、鹅、蜜峰等。项目区域周围基本为农田、旱地，捕食昆虫、鼠类的两栖类、爬行类动物较多。陆栖动物有田鼠及各种家畜家禽；新墙河流域水生动物以鱼、虾类为主，均为常见物种。 岳阳县矿产资源丰富。境内已发现矿种30余种，主要是石煤、钒、独居石、高岭土、长石、瓷、硅砂、铁、温泉和矿泉水等。矿床（点）114处，小型规模以上的矿产地18处。其中，能源矿产有石油、铀；金属矿产有锰、矾、钹、钛、金、独居石等6种；非金属矿产有萤石、粘土、石英砂、建筑用石料、花岗岩、板岩、砂岩、长石、重晶石、磷矿、白云母、石灰岩、石榴子石、高岭土等14种；水气矿产有矿泉水、地热水等。除石英矿资源储量较大外，其余矿产规模均较小；优势矿种为石英矿、高岭土，潜在优势矿种为独居石、钛、矾。其中能源矿产石煤、铀主要分布在该县的新开镇、公田镇等乡镇；金属矿产矾矿（床）点分布于新开镇一带，独居石砂矿主要分布在筻口镇新墙河流域一带，有中型钛矿、小型石榴子矿伴生；非金属矿产重晶石矿床（点）主要分布于杨林乡，长石矿主要分布在新开镇和月田镇，高岭土矿主要分布在新开镇庙山一带，建筑用石料主要分布在新开、麻塘、步仙等乡镇，建筑用砂主要分布在县境西部沿洞庭湖一带和新墙河流域范围内；水气矿产地热水集中分布在公田镇，矿泉水主要分布在月田镇和张谷英镇。 经调查，评价地区人类活动频繁，未发现野生的珍稀濒危动植物种类。 项目所在区域环境功能区划见表2-1： 表2-1 建设项目环境功能区划一览表 编号 项目 功能属性及执行标准 1 地表水 沙港河，属于Ⅲ类水功能区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。 2 环境空气质量功能区 项目所在区域属二类功能区；执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 3 声环境功能区 属2类声环境功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。 4 是否基本农田保护区 否 5 是否森林公园 否 6 是否生态功能保护区 否 7 是否水土流失重点防治区 否 8 是否人口密集区 否 9 是否重点文物保护单位 否 10 是否三河、三湖、两控区 是两控区 11 是否水库区 否 12 是否污水处理厂集水范围 否 13 是否属于生态敏感与脆弱区 否

3、环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等) 1、环境空气质量现状 （1）项目所在区域环境质量达标情况判定 根据2018年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据（如下表所示），岳阳县PM10、SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-1 2018年区域空气质量现状评价表 所在区域 监测 项目 年评价指标 现状浓度（ug/m3） 标准值 （ug/m3） 超标倍数 达标情况 岳阳县 SO2 年平均质量浓度 10.36 60 0 达标 NO2 年平均质量浓度 22.16 40 0 达标 PM10 年平均质量浓度 65.70 70 0 达标 PM2.5 年平均质量浓度 40.14 35 0.147 不达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 970 4000 0 达标 O3 90百分位数最大8小时平均质量浓度 97.92 160 0 达标 根据2019年岳阳县环境空气质量公告中岳阳县环境空气质量数据（如下表所示），岳阳县SO2、NO2年平均质量浓度和CO95百分位数日平均质量浓度、O390百分位数最大8小时平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。PM2.5年平均质量浓度尚未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。 表3-2 2019年区域空气质量现状评价表 评价因子 评均时段 百分位 现状浓度/ 标准浓度/ 占标率/％ 达标情况 SO2 年平均浓度 - 10μg/m3 60μg/m3 0.167 达标 NO2 年平均浓度 - 20μg/m3 40μg/m3 0.5 达标 CO 百分位上日平均 95 1.6mg/m3 4mg/m3 0.35 达标 臭氧 8h平均质量浓度 90 155μg/m3 160μg/m3 0.969 达标 PM2.5 年平均浓度 - 39μg/m3 35μg/m3 1.11 不达标 PM10 年平均浓度 - 54μg/m3 70μg/m3 0.77 达标 由上表可知，岳阳县PM2.5出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，岳阳县环境空气质量正在逐步改善。 根据调查可知，本项目所在地区尚未编制环境空气质量达标规划，但湖南省已颁布《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018-2020年）》，根据“蓝天保卫战”工作目标及进度要求可知，本项目所在地区岳阳县2018年PM2.5年均浓度已经达到了《湖南省“蓝天保卫战”实施方案（2018—2020年）》对岳阳市地区PM2.5年均浓度低于42ug/m3以下的要求。且根据本次评价分析，项目废气可做到达标排放，且不会影响项目所在区域环境空气质量等级。 （2）现状监测 本项目委托中国检验认证集团湖南有限公司2020年5月27—6月2日在本项目拟建地上风向100m、项目拟建地、拟建地下风向100m进行了现状监测。 监测项目：TSP。 监测时间：2020年5月27—6月2日连续7天监测。 监测布点：G1：项目拟建地上风向；G2：项目拟建地；G3：项目拟建地下风向。 监测结果统计：具体监测项目的大气污染物监测统计数据见表3-3。 表3-3：监测结果（单位：mg/m3） 监测点位 监测因子 监测范围 标准值 超标率 超标倍数 是否达标 项目拟建地上风向 TSP 0.186-0.192 0.3 0 0 达标 项目拟建地 TSP 0.172-0.195 0.3 0 0 达标 项目拟建地下风向 TSP 0.195-0.201 0.3 0 0 达标 由表3-3可知，项目拟建地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 2、水环境质量现状 为了解项目所在区域地表水环境，中国检验认证集团湖南有限公司于2020年5月27-29日对南面沙港河做了现状监测。 （1）监测布点：W1：项目所在地沙港河上游500m； W2：项目所在地沙港河下游500m； W3：项目所在地沙港河下1000m；。 （2）监测因子：pH、BOD5、COD、氨氮、硫酸盐、总磷、氯化物、石油类、粪大肠菌群。 （3）监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-4。 表3-4 地表水监测数据统计 单位mg/L（pH、粪大肠菌群除外） 监测项目 单位 检测平均值 标准值 超标率 超标倍数 是否达标 W1 W2 W3 pH 无量纲 7.34 7.32 7.30 6.5~8.5 0 0 是 BOD5 mg/L 3.6 3.7 3.8 ≤4.0 0 0 是 COD mg/L 18.89 18.96 19.03 ≤20 0 0 是 NH3-N mg/L 0.079 0.071 0.051 ≤1.0 0 0 是 硫酸盐 mg/L 12.3 13.1 12.0 ≤250 0 0 是 总磷 mg/L 0.03 0.03 0.04 ≤0.2 0 0 是 氯化物 mg/L 23.1 23.0 21.1 ≤250 0 0 是 石油类 mg/L ND ND ND ≤0.05 0 0 是 粪大肠菌群 个/L 170 210 170 ≤10000 0 0 是 由上表可见，项目所在地沙港河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 3、地下水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中60、砼结构构件制造、商品混凝土加工，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行地下水评价。 4、声环境质量现状 中国检验认证集团湖南有限公司于2020年5月27-28日对项目所在地进行了昼间、夜间声环境现状监测，监测方法按国家标准方法进行。项目声环境监测点和监测结果见下表： 表3-5 噪声现状监测数据统计表 单位：dB(A) 监测点位 监测日期 监测结果Leq A（dB） 执行标准 达标情况 昼间 夜间 N1场界东 2020.5.27 52.6 42.5 昼间：60 dB(A)；夜间50 dB(A) 达标 2020.5.28 52.0 39.3 N2场界南 2020.5.27 52.8 40.6 达标 2020.5.28 52.2 40.5 N3场界西 2020.5.27 51.0 41.7 达标 2020.5.28 51.7 39.8 N4场界北 2020.5.27 55.1 48.4 达标 2020.5.28 54.9 48.7 现状监测结果表明，项目四周场界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明区域声环境质量较好。 五、土壤环境质量现状 本项目环评土壤监测引用《岳阳山水环保有限公司年产玻璃钢罐缠绕储罐15万套及片状膜塑料25万套、玻璃钢管管道1万吨项目》土壤现状监测数据，该项目也位于岳阳县筻口镇筻口居委会仙安片（原华丰纸业公司新厂区用地），布置在本项目西面，因此土壤监测数据引用可行。 2020年7月4日湖南衡润科技有限公司对项目拟建地厂区占地范围内土壤进行现场采用监测。 表3-6 土壤质量现状监测点位 编号 布点位置 采样点坐标 采样内容 功能 采样时间 T1 拟建地厂区占地范围内北侧 113.24374437E 29.26431650N 表层样（在0~0.2m取样） 建设用地 2020.7.4 T2 拟建地厂区占地范围内东侧 113.24415207E 29.26345825N 表层样（在0~0.2m取样） 建设用地 2020.7.4 T3 拟建地厂区占地范围内南侧 113.24582577E 29.26395178N 表层样（在0~0.2m取样） 建设用地 2020.7.4 监测因子：按照项目特点和工程建设内容，项目在营运期生产过程中一般不使用含重金属物质原料，不存在重金属对土壤的污染，主要对土壤的污染因素为厂区内废气污染源对区域周边土壤存在大气沉降型影响，厂区内生活污水输送管网或污水处理设施池体破损、危险废物暂存间（液态原料储存区）内液态危险化学品容器发生破裂、地面防渗层损坏发生污水（废液）地表漫流或入渗型影响。结合《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中关于监测因子相关规定，T1和T2选取土壤现状基本因子pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍进行取样监测，对T3的表层样进行《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1（基本项目）45项监测因子。 评价方法：采用单项标准指数法进行评价，其计算公式如下： 式中： Ii ——某污染物的单项质量指数； Ci ——某污染物的实测浓度，mg/m3； Coi ——某污染物的评价标准，mg/m3。 当Ii≥1时，表示i污染物超标，Ii＜1时，表示i污染物未超标。 监测结果与评价：本次土壤监测结果及其评价见表3-7。 表3-7 项目所在厂区占地内土壤监测结果与评价 监测点位 监测项目 监测结果mg/kg 标准值mg/kg 标准指数Ii 执行标准 T1 0~0.2m 砷 22.6 60 0.3767 GB36600-2018中第二类用地筛选值 镉 0.07 65 0.0011 铬（六价） 2(L) 5.7 / 铜 20.9 18000 0.0012 铅 20.9 800 0.0261 汞 0.07 38 0.0018 镍 28.9 900 0.0321 T2 0~0.2m 砷 12.2 60 0.2033 镉 0.56 65 0.0086 六价铬 2(L) 5.7 / 铜 45.7 18000 0.0025 铅 29.4 800 0.0368 汞 0.07 38 0.0018 镍 24.1 900 0.0268 T2 0~0.2m 砷 4.11 60 0.0685 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值 镉 0.06 65 0.0009 六价铬 2(L) 5.7 / 铜 2.72 18000 0.0002 铅 9.12 800 0.0114 汞 0.002（L） 38 / 镍 4.70 900 0.0052 四氯化碳 ND 2.8 / 氯仿 ND 0.9 / 氯甲烷 ND 37 / 1,1-二氯乙烷 ND 9 / 1,2-二氯乙烷 ND 5 / 1,1-二氯乙烯 ND 66 / 顺-1,2-二氯乙烯 ND 596 / 反-1,2-二氯乙烯 ND 54 / 二氯甲烷 ND 616 / 1,2-二氯丙烷 ND 5 / 1,1,1,2-四氯乙烷 ND 10 / 1,1,2,2-四氯乙烷 ND 6.8 / 四氯乙烯 0.0017 53 / 1,1,1-三氯乙烷 ND 840 / 1,1,2-三氯乙烷 ND 2.8 / 三氯乙烯 ND 2.8 / 1,2,3-三氯丙烷 ND 0.5 / 氯乙烯 ND 0.43 / 苯 ND 4 / 氯苯 ND 270 / 1,2-二氯苯 ND 560 / 1,4-二氯苯 ND 20 / 乙苯 ND 28 / 苯乙烯 ND 1290 / 甲苯 ND 1200 / 间二甲苯+对二甲苯 ND 570 / 邻二甲苯 ND 640 / 硝基苯 ND 76 / 苯胺 ND 260 / 2-氯酚 ND 2256 / 苯并[a]蒽 ND 15 / 苯并[a]芘 ND 1.5 / 苯并[b]荧蒽 ND 15 / 苯并[k]荧蒽 ND 151 / 䓛 ND 1293 / 二苯并[a，h]蒽 ND 1.5 / 茚并[1，2，3-cd]芘 ND 15 / 萘 ND 70 / 注： ND表示未检出 根据土壤现场采样监测结果，项目选址地厂区占地内设置的各个土壤监测点位的基本项目监测结果均满足《土壤环境质量标准 建设用地土壤污染风险管控标准》（试行）（GB36600-2018）中表1建设用地第二类用地筛选值浓度要求限值。

主要环境保护目标(列出名单及保护级别) 本项目位于岳阳县筻口镇仙安村，属于农村地区。项目周边为大面积的植被与农田，环境保护目标详见表3-8——表3-11。 表3-8大气环境保护目标一览表 名称 坐标 保护对象 保护内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 筻口居委会仙安片居民 113.32492948 29.17571783 居民 12户 二类空气环境功能区 东北 10~270 筻口居委会仙安片居民 113.32893670 29.17565882 居民 10户 东 430~580 筻口居委会仙安片居民 113.32415164 29.17621672 居民 15户 北 20~80 筻口居委会仙安片居民 113.3214564 29.17676926 居民 15户 西北 70~250 筻口居委会仙安片居民 113.32067013 29.17419434 居民 45户 西南 80~580 筻口居委会仙安片居民 113.31879258 29.17587876 居民 44户 西 130~730 筻口镇中心学校 113.32799792 29.17661905 学校/师生 约1000人 东北 210~500 熊市村姚家组 113.33401680 29.17146921 居民 65户 东东南 810~1300 熊市村下彭家组 113.33852291 29.17408705 居民 60户 东 1000~1800 熊市村上彭家组 113.33574414 29.18015957 居民 30户 东北 1000~1300 西冲村 113.33650589 29.18807745 居民 120户 东北 1220~2300 明星村 113.32509041 29.18880701 居民 35户 北 1400~1800 筻口居委会仙安片居民 113.31190467 29.18029904 居民 105户 西西北 800~1900 谈家村 113.30793500 29.18922544 居民 120户 西北 1800~2500 任家村 113.30124021 29.17189837 居民 60户 西西南 1850~2300 任家村 113.31308484 29.16410923 居民 210户 西南 900~2200 朱仑村付家/阮家/邓家组 113.32401752 29.15816545 居民 340户 南 800~2500 下门村 113.33345890 29.16320801 居民 200户 东南 730~2450 熊市村 113.34308267 29.16723132 居民 120户 东东南 1650~2500 表3-9 项目周边声环境保护目标一览表 保护目标 规模、功能 方位、距离 保护级别 筻口居委会仙安片居民 居住区，约80人 厂界东、东北侧10~200m 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类声环境功区 筻口居委会仙安片居民 居住区，约200人 厂界西南、西、西北侧70~200m 表3-10 项目周边水环境保护目标一览表 项目 保护目标 规模、功能 方位、距离 保护级别 地表水环境 沙港河 渔业用水 南侧、230m 《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅲ类标准 周边水塘 东侧、600m 地下水环境 分散居民取水水井 居民饮用水 《地下水环境质量标准》GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 表3-11 土壤环境保护目标表 环境保护目标 方位 与厂界最近距离 功能区划 保护级别 一般农田 四周 200m范围内 农村集体用地 土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）（GB 15618 -2018） 筻口居委会仙安片居民 北/东北/西/西南 200m范围内 居民点

4、评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | （1）环境空气质量 SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准。 表4-1 环境空气质量标准 单位：ug/m3 污染物名称 标准限值 1小时平均 日平均 8小时均值 年均值 SO2 500 150 / 60 NO2 200 80 / 40 PM10 / 150 / 70 PM2.5 / 75 / 35 CO 10000 4000 / / O3 200 / 160 / （2）地表水环境 执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 表4-2 地表水质量评价标准 单位：mg/L，除pH外 pH（无量纲） COD BOD5 NH3-N 硫酸盐 6~9 ≤20 ≤4 ≤1.0 ≤250 总磷 石油类 粪大肠菌群（个/L） 氯化物 ≤0.2 ≤0.05 ≤10000 ≤250 （3）声环境 执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准。 表4-3 声环境质量标准限值 类别 等效声级Leq 昼间 夜间 2类 dB（A） 60 50 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 废水： 本项目生产废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水经化粪池处理后用于肥用。 废气： 根据湖南省生态厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告，本项目营运期废气执行《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2（大气污染物特别排放限值）及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值，标准限值详见表4-4。食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值。 表4-4 水泥工业大气污染物排放标准 生产过程 生产设备 颗粒物(mg/m3) 散装水泥中转站及水泥制品生产 水泥仓及其它通风生产设备 10 无组织排放（厂界） 0.5 表4-5 饮食业单位油烟的最高允许排放浓度 单位：mg/m3 规模 小型 中型 大型 最高允许排放浓度 2.0 噪声 执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表4-6 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 固体废物 一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中的相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制标准 | 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目清洗废水经沉淀池沉淀后用作混凝土配料水，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后用于肥用，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 |

5、建设项目工程分析

工艺流程简述(图示): 施工期 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。施工期主要为设备安装噪声及施工扬尘和少量的建筑废水与建筑垃圾。目前项目正在进行基础安装。 营运期 本项目营运期产品为混凝土、水稳料，其工艺流程及产污环节见下图5-2、5-3。 图5-2 混凝土生产工艺流程图 工艺流程简述： 本项目工艺混合、搅拌过程，为物理反应，无化学反应。 ⑴预选原材料：各水泥厂商提供样品，对所提供样品进行预配比试配，测定其强度等性能，选出合格且符合要求的样品，由采购组负责原料采购。 ⑵检验控制：对采购组采购回来的原材料再次进行质量检验，合格后，将水泥、砂石、粉煤灰加入原料储筒，外加剂进行配制后加入外加剂槽。 ⑶配料搅拌：由计算机进行计量配料，完成后加入搅拌机，并由水泵泵入水进行强制搅拌。 ⑷装入罐车：搅拌完成后，将产品装入搅拌车，并在出厂检验合格后运输交付客户。 本项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，然后进行重量配料，之后进行强制配料，强制配料过程采用电脑控制，从而保证混凝土的品质，之后进行计量泵送入混凝土车，最后送建筑工地。 本项目砂、石提升以密闭皮带输送方式完成。水泥等则以压缩空气吹入散装水泥筒仓，辅以螺旋输送机给水泥秤供料，搅拌用水采用压力供水。 项目商品混凝土服务范围主要为岳阳县及周边乡镇。 图5-3 水稳料生产工艺流程图 项目生产工艺相对比较简单，所有工序均为物理过程，生产时首先将各种原料进行计量配送，配料过程采用电脑控制，从而保证水稳料的品质，搅拌机搅拌之后通过出料仓装车，最后送建筑工地。 三、水平衡图 项目营运期主要用水为生产用水、车辆清洗用水、场地冲洗用水、搅拌机清洗用水、降尘喷淋用水、生活用水。 （1）生产用水 项目商品混凝土配料用水为0.15m3/m3混凝土，本项目年产能为80万m3/a，则配料用水量为120000m3/a（428.6m3/d）。 项目水稳料配料用水为0.04t/m3水稳料，本项目年产能为80万吨/a，则配料用水量为32000m3/a（114.3m3/d）。 该部分用水作为原料后部分进入产品，无废水外排。 （2）冲洗用水 车辆清洗用水及排水 根据建设单位提供的资料，项目2858辆·次/d（年营运280d）。运输车辆每次运输均需进行冲洗，根据《建筑给排水设计规范》（GB50015-2003）可知，本项目车辆冲洗水量取值80L/辆·次，冲洗水用量为22.86m3/d，6400m3/a，排放量为用水量的90%，则冲洗废水产生量为20.574m3/d（5760m3/a）。主要污染因子为SS、石油类。各污染物浓度SS：1500mg/L，石油类：20mg/L。 搅拌机清洗用水 根据设备设计参数，搅拌机在每天暂停生产时应进行清洗，清洗用水量约3m3/台次，项目有3台搅拌机（混凝土生产线2台，水稳料生产线1台），清洗用水量为9m3/d，2070m3/a。清洗用水经沉淀池沉淀后回用。 场地冲洗用排水 项目拟每周对厂区地面进行一次冲洗，需冲洗面积约500m2，冲洗水量按4L/m2•次考虑，则项目厂区每次冲洗用水量为2m3，则场地冲洗用水为160m3/a，排放量为用水量的90%，排水量为144m3/a，经沉淀池沉淀后回用。 所有冲洗废水经沉淀池沉淀后回用于混凝土配料用水。 （3）降尘用水 物料堆存区设置洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。经查阅相关资料，洒水喷头流量一般在10~15m3/h，一般情况下，每半小时开启一次，每次开启约10min，装卸物料时亦开启，大风天气时，加大喷洒时间及洒水次数，每天平均开启200min（大风天气按50d/a计），根据计算，用水量约6200m3/a。该部分用水蒸发消耗，不外排。 （4）生活污水 项目职工30人，年工作280天。按照《湖南省用水定额》(DB43/T388-2014)中的指标计算，住宿职工生活用水量按145L/d•人计，则本项目生活用水量为4.35m3/d（1218m3/a），污水排放系数取0.8，则生活污水排放量约为3.48m3/d（974.4m3/a）。生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥。 （5）初期雨水 初期雨水：初期雨水是在降雨形成地面径流后10～15min的污染较大的雨水量。初期雨水与气象条件密切相关，具有间歇性、时间间隔变化大等特点。初期雨水会将遗漏在厂区地面的粉尘汇集，有一定的污染，若不进行处理，将对水环境造成影响。本环评要求企业对初期雨水进行收集，厂区排水体制为雨污分流制，本项目雨水采用明沟进行收集后进入初期雨水池，污水通过管道收集后进入沉淀池处理后进行回用。 初期雨水进入初期雨水池，后期雨水进入南面沙港河。初期雨水每次量按照岳阳地区暴雨强度公式计算： 其中：P=2；t取30min；计算得到暴雨强度为177.67L/S.hm2。 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约18666.7m2计算得，项目初期雨水产生量为759m3/次，项目初期雨水池规格为30m×20m×5m，总容积约3000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经沉淀后用于厂区绿化浇灌、洒水降尘。 图5-2 水平衡图（最大用水量，单位：m3/a） 物料平衡表 表5-1 混凝土生产物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 水泥 232330 混凝土 184万 2 粉煤灰 42650 排放的粉尘 3.9 3 矿渣粉 51190 4 碎石 731770 5 砂 651470 6 减水剂 10593.9 7 水 120000 合计 / 1840003.9 / 1840003.9 表5-2 水稳料生产物料平衡一览表 序号 入方 出方 物料名称 数量（t/a） 物料名称 数量（t/a） 1 碎石 580000 水稳料 80万 2 砂 140000 排放的粉尘 0.71 3 水泥 48000.71 4 水 32000 合计 / 800000.71 / 800000.71

主要污染工序 1、水污染物 本项目用水为生产用水、车辆冲洗用水、场地冲洗及搅拌机清洗用水、降尘喷淋用水和生活用水。 （1）生产用水 混凝土配料用水，水稳用水作为原料后部分进入产品，无废水外排； 商品混凝土配料用水为0.15m3/m3混凝土，本项目年产能为80万m3/a，则配料用水量为120000m3/a（428.6m3/d）。水稳料配料用水为0.04t/m3水稳料，本项目年产能为80万吨/a，则配料用水量为32000m3/a（114.3m3/d）。 （2）冲洗废水 ①车辆清洗废水：为减轻车辆进出厂区产生的二次扬尘，企业在厂区门口配备高压清洗装置对车辆车轮、 底盘进行冲洗，严禁带泥上路。根据水平衡可知，车辆冲洗用水用量为22.86m3/d（6400m3/a），冲洗废水产生量为20.574m3/d（5760m3/a），该部分废水中主要污染物为搅拌站及运输车辆内残留的混凝土，其SS含量较高，经沉淀池沉淀后回用于生产，可减少厂区的新鲜用水量。 ②搅拌机清洗用水：根据水平衡可知，项目有3台搅拌机（混凝土生产线2台，水稳料生产线1台），清洗用水量为9m3/d，2070m3/a，排放量为用水量的90%，则废水产生量为8.1m3/d（1863m3/a）清洗用水经沉淀池沉淀后回用。 ③场地冲洗：项目拟每周对厂区地面进行一次冲洗，需冲洗面积约500m2，冲洗水量按4L/m2•次考虑，则项目厂区每次冲洗用水量为2m3，则场地冲洗用水为160m3/a。经沉淀池沉淀后回用。 （3）降尘用水 物料堆存区设置洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。用水量约6200m3/a。该部分用水蒸发消耗，不外排。 （4）生活污水 项目生活污水排放量为974.4m3/a。生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥。 （5）初期雨水 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约18666.7m2计算得，项目初期雨水产生量为759m3/次，项目初期雨水池规格为30m×20m×5m，总容积约3000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经沉淀后用于厂区绿化浇灌、洒水降尘。 表5-3 本项目废水产生及排放情况一览表 排放源 因子 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 处理设施 生活污水（974.4m3/a） CODcr 300 0.292 生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥 NH3-N 30 0.029 2、大气污染物 本项目排放粉尘主要为筒仓粉尘、原料堆存、卸料扬尘、车辆运输扬尘、汽车尾气、食堂油烟等。 （1）筒仓粉尘 本项目商混搅拌站设2条生产线，设置4座水泥筒仓（1-4#）、2座粉煤灰筒仓（5-6#）和2座矿粉筒仓（7-8#）；水稳拌合站设2座水泥筒仓（9-10#）。 项目所需水泥、粉煤灰、矿粉粉料通过槽罐车运输进厂，由槽罐车自带的空压机打入筒仓，此时产生的含尘废气由筒仓顶部自带的仓顶除尘器处理后引至搅拌楼顶3m以上排放。 根据设计资料，水泥、粉煤灰及矿粉筒仓单罐设仓顶除尘器风量为 17500m3/h，根据《全国第二次污染物普查》中3021水泥制品制造，其物料输送储存粉尘产生量按0.13kg/t-产品计。本项目年产80万立方商品混凝土（约184万吨）、80万吨水稳料，则本项目筒仓物料储存及粉尘废气产排情况见表5-4。 表5-4 筒仓物料储存及粉尘废气产排情况一览表 项目 筒仓 数量 产品量（t/a） 粉尘产生量（t/a） 总风量（m3/h） 排放时间（h/a） 除尘措施及效率 粉尘排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 商品混凝土生产线 水泥仓 4个 184万 239.2 70000 2240 99.7% 0.72 0.32 4.57 粉煤灰仓 2个 184万 239.2 35000 2240 99.7% 0.72 0.32 9.14 矿粉仓 2个 184万 239.2 35000 2240 99.7% 0.72 0.32 9.14 水稳生产线 水泥仓 2个 80万 104 35000 2240 99.7% 0.31 0.14 4.0 根据上表计算，项目原料筒仓粉尘废气排放量浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准限值（水泥仓及其他通风生产设备排放限值≤10mg/m3）。 （2）投料及搅拌粉尘 商混生产过程中，骨料通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，输送皮带采取封闭措施。本项目在生产线的配料机及搅拌机上部配套安装集气罩同时配套有皮带遮蔽帘，用于收集该过程中产生的粉尘，投料和搅拌过程中产生的粉尘经收集后经布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放（11#）。 水稳生产过程中，骨料通过料斗落入料斗下方的皮带输送机上，由水平皮带输送机将骨料输送到斜胶带，输送皮带采取封闭措施。骨料在输送的过程中会产生少量的粉尘，本项目皮带廊料斗仓和平胶带输送系统位于封闭的料场内地下，下料口至平胶带设置集气抽风装置，将粉尘通过集气罩进行收集后经布袋除尘器处理后引至15m排气筒排放（12#）。 根据《全国第二次污染物普查》中3021水泥制品制造，其物料混合搅拌粉尘产生量按0.166kg/t-产品计。本项目年产80万立方商品混凝土（约184万吨）、80万吨水稳料，则本项目投料及搅拌粉尘废气产排情况见表5-5。 表5-5 投料及搅拌粉尘废气产排情况一览表 项目 产品量（t/a） 粉尘产生量（t/a） 总风量（m3/h） 排放时间（h/a） 除尘措施及效率 粉尘排放量（t/a） 排放速率（kg/h） 排放浓度（mg/m3） 商品混凝土 184万 305.44 45000 2240 99.7% 0.92 0.41 9.11 水稳料 80万 132.8 45000 1040 99.7% 0.40 0.18 4.0 根据上表计算，项目投料及搅拌粉尘废气排放量浓度均能够满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2标准限值（水泥仓及其他通风生产设备排放限值≤10mg/m3）。 （3）卸料粉尘 砂子、碎石在卸车时的起尘量参考山西环保科研所、武汉水运工程学院提出的经验公式估算，经验公式为： 式中：Q——起尘量，g/次； U——年均风速，封闭车间内风速取0.2m/s； M——汽车卸料量，t。 本项目商品混凝土、水稳料生产共需砂、石年使用量约2079240t/a，按照上述模式，经计算，卸料起尘量年产生量为1.74t/a。在砂石料堆场上方设置水雾除尘系统，水雾除尘效率约为80%，则卸料无组织排放量为0.348t/a（0.15kg/h）。 （4）堆场扬尘 本项目砂堆起尘面源排放量参考清华大学在霍州电厂现场试验的模式进行估算： Q=11.7U2.45S0.345e-0.5W 其中：Q——堆场起尘强度，mg/s； U——风速，m/s；风速平均值为2.9m/s； S—堆场表面积，m2。（以平均堆置高度约为4m，本项目原料堆场表面积为3700m2)； W—物料含水率，项目原料砂石含水率取10%； 由上公式计算得项目堆场起尘量为13.95mg/s，2.65t/a。本项目的原料堆场应四面围挡并设置顶棚，同时定期进行洒水抑尘。通过采取以上措施，项目堆场起风扬尘可削减80%，则项目堆场起风扬尘排放量为0.53t/a。 （5）车辆运输扬尘 本工程外购原材料采用汽车运输。车辆行驶产生的扬尘，在道路完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算： Q=0.123×（V/5）（W/6.8）0.85×（P/0.5）0.75 式中：Q：汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆； V：汽车速度，km/h； W：汽车载重量，吨； P：道路表面粉尘量，kg/m2。 本项目车辆在厂区行驶距离约为200m，平均每天发车空、重载各200辆次，在不同路面清洁度情况下的扬尘量见下表。 道路路况以0.6kg/m2计，则项目汽车动力起尘量为0.796t/a，厂方通过将地面硬化，并对路面及时清扫、洒水，若每天洒水4~5次抑尘，可使扬尘量降低80%，则项目汽车动力起尘量为0.158t/a。 （6）汽车尾气 本项目不设置地下停车场，均为地面停车位，地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的地点（停车位），因此，间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响，对外环境影响较小。 （7）食堂油烟 本项目有30名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.98kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装油烟净化器（其风量不小于2000Nm3/h，处理效率为60%）对油烟废气进行处理后，通过烟囱高于屋顶排放。排放浓度为0.9mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 3、噪声 项目生产过程中高噪声设备主要有搅拌机、运输车辆、装载机、空压机、各种泵、除尘风机等，声源值在80dB(A)~95dB(A)之间。其中主要噪声源及设备见下表5-4。 表5-4 主要噪声源及设备 序号 设备 数量 单机噪声 工作方式 1 搅拌机 3台 95dB（A） 连续 2 空压机 2台 95dB（A） 连续 3 砂石分离机 1台 80dB（A） 连续 4 输送泵 1台 80dB（A） 连续 5 运输车辆 / 85dB（A） 间断 4、固体废弃物 运营期产生固体废弃物主要为生产固废（除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣）、员工产生的生活垃圾、废含油抹布、废液压油、废机油等。 ①除尘器收集的粉尘 根据工程分析，项目混凝土生产线除尘器收集的粉尘为1019.96t/a，水稳料生产线收集的粉尘为236.09t/a，共收集粉尘1256.05t/a，经收集后回用于生产。 ②沉淀池沉渣 据建设方提供的资料，废水沉淀池产生沉渣约15.0t/a，作为原料回用。 ③生活垃圾 本项目劳动定员30人，年工作天数为280天，在生产营运期间生活垃圾产生系数取0.5kg/人•天，因此，项目生活垃圾产生量为15kg/d、4.2t/a。 ④废含油抹布 项目正常生产中对生产设备进行简单维护保养，其不进行机油的更换，不会产生废矿物油，只会产生极少量的含油废抹布，由于其量极小，且根据《国家危险废物名录》（2016年）危废豁免清单，其属于全程豁免类，故含油废抹布与生活垃圾一并处理，根据建设方提供的资料数据，废含油抹布产生量为1.0t/a。 ⑤废液压油 车辆维护时，为保证液压油清洁。一旦检查时发现液压油中混入水或泥沙，就要立即停机并更换液压油。根据《国家危险废物名录》（2016年），废液压油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-218-08，产生量大约为1.6t/a。交由有资质的单位处理。 ⑥废机油 车辆维护保养时，需要更换发动机机油，一般一季度更换一次，一次大概20升机油，机油的密度为0.88g/cm3，则废机油产生量约为0.0704t/a。根据《国家危险废物名录》（2016年），废机油属于危险废物，废物类别为HW08废矿物油与含矿物油废物，废物代码为900-214-08，这部分废物交由有资质的单位处理。 表5-6 本项目固废汇总表 固废名称 治理前 治理方式 固废性质 排放量 沉淀池沉渣 15.0t/a 作为原料回用 一般固废 0 布袋除尘器收集的粉尘 1256.05t/a 作为原料回用 一般固废 生活垃圾 4.2t/a 当地环卫部门清运填埋 一般固废 废含油抹布 1.0t/a 与生活垃圾一同处理 危险固废 废液压油 1.6t/a 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 危险固废，类别HW08，代码900-218-08 废机油 0.0704t/a 危险固废，类别HW08，代码900-214-08

6、项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源（编号） | 污染物名称 | 产生浓度及产生量 | 排放浓度及排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 堆场起尘 | 粉尘 | 2.65t/a，1.5kg/h | 0.53t/a，0.3kg/h |
|  | 骨料卸料 |  | 1.74t/a | 0.348t/a |
|  | 粉料筒仓呼吸粉尘 | 1号水泥仓 | 粉尘 | 59.8t/a，378.7mg/m3 | 0.18t/a，1.14mg/m3 |
|  |  | 2号水泥仓 |  | 59.8t/a，378.7mg/m3 | 0.18t/a，1.14mg/m3 |
|  |  | 3号水泥仓 |  | 59.8t/a，378.7mg/m3 | 0.18t/a，1.14mg/m3 |
|  |  | 4号水泥仓 |  | 59.8t/a，378.7mg/m3 | 0.18t/a，1.14mg/m3 |
|  |  | 5号粉煤灰仓 |  | 119.6 t/a，1518.3mg/m3 | 0.36 t/a，4.57mg/m3 |
|  |  | 6号粉煤灰仓 |  | 119.6 t/a，1518.3mg/m3 | 0.36 t/a，4.57mg/m3 |
|  |  | 7号矿渣粉仓 |  | 119.6 t/a，1518.3mg/m3 | 0.36 t/a，4.57mg/m3 |
|  |  | 8号矿渣粉仓 |  | 119.6 t/a，1518.3mg/m3 | 0.36 t/a，4.57mg/m3 |
|  |  | 9号水泥仓 |  | 52t/a，1490.7mg/m3 | 0.15 t/a，2.0mg/m3 |
|  |  | 10号水泥仓 |  | 52t/a，1490.7mg/m3 | 0.15 t/a，2.0mg/m3 |
|  | 砼生产搅拌粉尘（11#） | 粉尘 | 305.44t/a，3024.52mg/m3 | 0.92 t/a，9.11mg/m3 |
|  | 水稳料生产粉尘（12#） | 粉尘 | 132.8 t/a，2802.08mg/m3 | 0.40t/a，4.0mg/m3 |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 0.796t/a | 0.158t/a |
|  | 运输车辆 | 车辆尾气 | 极少量 | 极少量 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 1.98kg/a（2.25mg/m3） | 0.792kg/a（0.9mg/m3） |
| 水污染物 | 生活污水 | 废水量 | 974.4t/a | 0t/a |
|  |  | CODcr | 300mg/l | 0.292t/a | 0t/a |
|  |  | 氨氮 | 30mg/l | 0.029t/a | 0t/a |
|  | 清洗用水 | 废水量 | 7767t/a | 沉淀后循环使用 |
| 固 体 废 物 | 整个厂区 | 一般废物 | 生活垃圾 | 4.2t/a | 环卫部门统一处理 |
|  |  |  | 收集粉尘 | 1256.05t/a | 收集后回用于生产 |
|  |  |  | 沉渣 | 15t/a |  |
|  |  | 危险废物 | 废含油抹布 | 1t/a | 与生活垃圾一同处理 |
|  |  |  | 废液压油 | 1.6t/a | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 |
|  |  |  | 废机油 | 0.0704t/a |  |
| 噪 声 | 营运期噪声 | 各车间加工设备的运行噪声 | 80-95[dB(A)] | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 主要生态影响（不够可附另页） 运营期间，由于人流和物流数量增加，区域污染物排放量也将有所增加，这对现有自然生态系统造成一定影响，建设方应加强厂区绿化建设，改善区域生态环境。 |

7、环境影响分析

施工期环境影响分析： 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。且目前已正在进行基础安装，本次评价重点对营运期的污染源强进行分析。 营运期环境影响分析： 一、水环境质量影响分析 1、评价等级判定 《环境影响评价技术导则 地表水环境》 （HJ2.3-2018） 的评价等级判定依据如下表所示。 表7-1 水污染型建设项目评价等级判定表 评价等级 判定依据 排放方式 废水排放量Q/（m3/d） 水污染物当量数W/（量纲一） 一级 直接排放 Q≥20000或W≥600000 二级 直接排放 其他 三级A 直接排放 Q＜200且W＜6000 三级B 间接排放 — 本项目涉及的用水主要为车辆及地面清洗用水、生活用水、降尘洒水用水等，项目车辆及地面清洗废水经沉淀池沉淀后用作混凝土配料水，定期补充；除尘喷淋水全部蒸发消耗；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。本项目的初期雨水直接导入初期雨水池，经沉淀后用于厂区绿化浇灌、洒水降尘。属于水污染影响型建设项目，地表水环境影响评价等级为三级B。主要评价内容包括水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价（废水达标排放分析）及依托污水处理设施的环境可行性评价，不进行水环境影响预测。 2、水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 （1）生产用水 商品混凝土用水量为120000m3/a，水稳料用水量为32000m3/a，全部进入产品。 （2）冲洗废水 ①本项目车辆废水量为22.86m3/d，6400m3/a，主要污染因子为SS、石油类。各污染物浓度预计为SS：1500mg/L，石油类：20mg/L。 ②搅拌机清洗废水量为8.1m3/d（1863m3/a）清洗用水经沉淀池沉淀后回用。 ③场地冲洗废水量为160m3/a。经沉淀池沉淀后回用。 （3）降尘用水 物料堆存区设置洒水喷头、砂石骨料配料下料口处设置洒水喷头。用水量约6200m3/a。该部分用水蒸发消耗，不外排。 （4）生活污水 项目生活污水排放量约为3.48m3/d（974.4m3/a）。生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥。 （5）初期雨水 降雨前15分钟产生的雨水为初期雨水，根据本项目厂区汇水面积约18666.7m2计算得，项目初期雨水产生量为759m3/次，项目初期雨水池规格为30m×20m×5m，总容积约3000立方米，可完全收集项目产生的初期雨水。初期雨水经初期雨水池沉淀后用于厂区绿化浇灌、洒水降尘。 3、可行性分析 a、生活污水处理可行性：通过工程分析可知，本项目生活污水产生量约为974.4t/a。根据相关资料可知，每亩早稻灌溉需水量180~230m3，中稻220~240m3，晚稻230~320m3，蔬菜220~550m3，棉花30~100m3，小麦10~80m3。农田用水系数按220m3计算，即可知本项目一年产生的生活污水仅能施肥4.43亩农田，而本项目周边农田数量较多，可完全消纳本项目产生的废水。 b、废水循环利用的可行性 ①沉淀池规模：项目沉淀池规格为直径9m，深度5m，总容积约318立方米，采用三级沉淀池。本项目废水循环量约为27.7m3/d，沉淀池规模能满足本项目生产废水循环利用的需要，沉淀时间可大于2.5h。 ②沉淀池建设要求：项目废水循环沉淀池须做到防渗。沉淀池四周及底部均采用的水泥防渗。 本项目生产废水经上述措施处理后返回生产工序使用，不外排。沉淀池沉渣通过人工打捞至砂石料堆场后用于生产，生产废水不外排，故不设置排污口。 c、雨污分流措施可行性 本项目雨水采用明沟进行收集后进入初期雨水池，污水通过管道收集后进入沉淀池处理后进行回用，故雨污分流措施可行。 4、废水污染物排放信息表 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表7-2。 表7-2 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生活污水 CODcrBOD5、SS、氨氮 农田利用 / 01 生活污水经隔油池、化粪池处理后，用作农肥 生化 / / / 2 清洗废水 SS 不外排 / 02 沉淀池 沉淀 / / / 二、环境空气质量影响分析 本项目排放粉尘主要为筒仓粉尘、原料堆存、卸料扬尘、配料及搅拌粉尘、车辆运输扬尘等。 1、大气污染物预测分析 按《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），分别计算本项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物，简称“最大浓度占标率”），及第i个污染物的地面空气质量浓度达到标准值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi 定义为： 式中：Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%； ——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3； ——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）的大气评价工作分级依据见表7-3。 表7-3 评价等级判别表 评价工作等级 评价工作分级判据 一级 Pmax ≥ 10% 二级 1 ≤ Pmax﹤10% 三级 Pmax﹤1% 本次评价使用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/2.2-2018）中推荐的估算模型AERSCREEN，判定运营期大气环境影响评价等级，评价选取颗粒物作为预测因子。 表7-4 粉尘源强及预测参数 污染物 名称 排放方式 产生浓度mg/m3 产生量t/a 排放浓度mg/m3 排放量t/a 面源长度m 面源宽度m 排放高度m 骨料卸料及堆场扬尘 无组织 / 4.39 / 0.878 72.5 50 8 水泥仓筒排气筒1-4# 有组织 378.7 59.8 1.14 0.18 / / 25 粉煤灰仓筒排气筒5-6# 有组织 1518.3 119.6 4.57 0.36 / / 25 矿粉仓筒排气筒7-8# 有组织 1518.3 119.6 4.57 0.36 / / 25 水泥仓筒排气筒9-10# 有组织 1490.7 52.0 4.3 0.15 / / 25 砼生产搅拌粉尘（11#） 有组织 3024.52 305.44 9.11 0.92 / / 15 水稳料生产粉尘（12#） 有组织 2802.08 132.8 4.0 0.40 / / 15 表7-5 估算模型参数表 参数 取值 城市/农村选项 城市/农村 农村 人口数（城市选型时） / 最高环境温度/℃ 40.3 最低环境温度/℃ -11.8 土地利用类型 工业用地 区域湿度条件 湿润区 是否考虑地形 考虑地形 (是 (否 地形数据分辨率/m / 是否考虑岸线熏烟 考虑岸线熏烟 (是 (否 岸线距离/km / 岸线方向/° / 表7-6 点源输入参数 名称 项目 排气筒底部中心坐标 排气筒底部海拔高度 排气筒高度 排气筒出口内径 风量 温度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物 / 单位 / / m m m Nm3/h ℃ h / kg/h 排气筒1# 数据 113.323100 29.174543 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.08 排气筒2# 113.323261 29.174537 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.08 排气筒3# 113.323373 29.174548 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.08 排气筒4# 113.323491 29.174559 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.08 排气筒5# 113.323593 29.174393 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.161 排气筒6# 113.323647 29.174398 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.161 排气筒7# 113.323781 29.174307 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.161 排气筒8# 113.323813 29.174323 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.161 排气筒9# 113.322903 29.174745 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.07 排气筒10# 113.323434 29.173910 58 25 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.07 排气筒11# 113.323794 29.174380 58 15 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.411 排气筒12# 113.322866 29.17439 58 15 1.6 17500 20 2240 正常排放 0.18 表7-7 矩形面源参数表 名称 项目 面源起点坐标 面源海拔高度 面源长度 面源宽度 与正北向夹角 面源有效排放高度 年排放小时数 排放工况 污染物排放速率 X Y 颗粒物 / 单位 / / m m m ° m h / kg/h 砂石料堆场 数据 113.324409 29.174806 60 72.5 50 30 8 2240 正常排放 0.39 采用估算模型AERSCREEN预测本项目废气排放对周围大气环境的影响，见下表。 表7-8 项目大气污染物最大地面浓度预测 污染源 类型 标准 （μg/m3） 最大落地浓度（μg/m3） 出现距离 （m） 占标率 （%） Pmax （%） D10% （m） 排气筒1-4# 点源 颗粒物 900 1.672 208 0.19 1.77 / 排气筒5-6# 点源 颗粒物 900 3.364 208 0.37 / 排气筒7-8# 点源 颗粒物 900 3.364 208 0.37 / 排气筒9-10# 点源 颗粒物 900 3.009 208 0.33 / 排气筒11# 点源 颗粒物 900 15.92 255 1.77 / 排气筒12# 点源 颗粒物 900 14.91 255 1.66 / 砂石料堆场 面源 颗粒物 900 12.0 167 1.33 / 注：颗粒物参照《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准中24小时平均值为300μg/m3，折算为1h平均质量浓度限值为900μg/m3。 根据估算结果可知，项目Pmax=1.77。根据大气评价工作分级判据，本项目环境空气影响评价工作等级定为二级，不进行进一步预测和分析，只对污染物排放量进行核算，可不设大气环境防护距离。 2、污染物排放量核算 本项目大气评价等级为二级，应对污染物排放量进行核算。本项目污染物排放量核算情况见下表。 表7-9 本项目大气污染物有组织排放量核算表 序号 排放口编号 污染物 核算排放浓度（μg/m3） 核算排放速率（kg/h） 核算年排放量（t/a） 主要排放口 1 DA001 1号水泥筒仓呼吸粉尘 1140 0.08 0.18 2 DA002 2号水泥筒仓呼吸粉尘 1140 0.08 0.18 3 DA003 3号水泥筒仓呼吸粉尘 1140 0.08 0.18 4 DA004 4号水泥筒仓呼吸粉尘 1140 0.08 0.18 5 DA005 5号粉煤灰筒仓呼吸粉尘 4570 0.161 0.36 6 DA006 6号粉煤灰筒仓呼吸粉尘 4570 0.161 0.36 7 DA007 7号矿粉粉筒仓呼吸粉尘 4570 0.161 0.36 8 DA008 8号矿粉粉筒仓呼吸粉尘 4570 0.161 0.36 9 DA009 9号水泥筒仓呼吸粉尘 4300 0.07 0.15 10 DA010 10号水泥筒仓呼吸粉尘 4300 0.07 0.15 11 DA011 11号砼生产搅拌粉尘 9110 0.411 0.92 12 DA012 12号水稳料生产搅拌粉尘 8440 0.18 0.40 主要排放口合计 粉尘 3.78 一般排放口 / / / / / / 一般排放口合计 / / 有组织排放总计 有组织排放总计 粉尘 3.78 表7-10 本项目大气污染物无组织排放量核算表 序号 排放口编号 产污环节 污染物 主要污染防治措施 国家或地方污染物排放标准 年排放量（t/a） 标准名称 浓度限值 （μg/m3） 1 / 卸料及堆场起尘 粉尘 洒水降尘 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值 500 0.878 无组织排放总计 无组织排放总计 粉尘 0.878 表7-11 大气污染物年排放量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 粉尘 4.658 （1）有组织粉尘污染控制措施： 水泥仓、粉煤灰仓、矿渣粉仓的仓顶均自带了布袋除尘器，各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理后经25米高（筒仓为22m，排气筒有效高度为25m）排气筒（1#~10#）排放，搅拌混合粉尘经布袋除尘器处理后经15米高排气筒（11-12#）排气筒排放，粉尘浓度均满足《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）标准限值要求。 仓顶除尘器是一种圆形可拆的金属滤筒，底板上有14个嵌入圆形孔，它设有14个 滤芯，扎紧在上端1个振动器的吊架上，定时震动，使滤芯阻留下来的灰尘降落在仓内。 工作原理：焊接法兰与水泥仓焊接一起做为收尘器的支撑，用连接夹子将密封筒箱与焊 接法兰密封连接成一体，振动盘夹于密封筒体及上部筒箱之间，滤芯过盈与振动盘装配， 这样就由滤芯，密封筒箱、振动盘焊接法兰与水泥仓形成了一个公有滤芯能与上部筒箱 过滤连桶体。同时上部筒箱与大气相通，做为气体排放或补充。当散装水泥泵车向仓内 送粉料时，水泥仓内，外有一定的压差，气体由仓内向外排放，利用滤芯将粉尘过滤达 到净化空气的作用，当螺旋机向用粉机械供料时仓内压力小于大气压力这样由大气向仓 内补气使螺旋机正常工作。 （2）无组织粉尘污染控制措施： 本项目在物料的配料、进料、搬运、输送、提升等过程中产生无组织粉尘，无组织排放量与物料的粒径、物料转运的距离和落差、操作管理有关，为了有效地控制各个扬尘点的粉尘，工艺设计中原辅材料应尽量采用密闭设备和密闭式储罐转运，降低物料转运的距离和落差，车间内配备集尘设备，减少无组织粉尘的产生，并在厂房的周围及道路两旁等凡能绿化的地带尽量种植乔木、灌木和草坪，加强厂区周围环境的绿化，减少无组织粉尘对外环境的影响。 为了进一步减小项目粉尘对周围环境的影响，建议建设单位采取以下措施进行控制： a、运输砂石车辆采取帆布封盖措施，进厂后先喷水再卸料。 b、对仓库采取雾化喷淋措施，使砂石保持一定的湿度。 c、由于粉尘排放受人为操作因素影响较大，要求厂家加强对操作人员的管理，保持喷淋设施正常运转，将粉尘影响降低到可接受的范围内。 项目应选用稳定成熟的设备、加强操作人员的责任心以减少非正常排放。环评要求建设单位落实各项环保措施，保证设备的正常运转，防止人为或设备故障导致事故排放，实现废气达标排放。同时设备的制造和安装应严格进行调试。 （3）汽车尾气 本项目不设置地下停车场，均为地面停车位，地面停车场有较大的扩散空间，汽车尾气容易扩散。另外，地面停车场车辆并非集中进入或离开停车场，而是分散于不同时间和不同的地点（停车位），因此，间歇性出现的汽车尾气经露天扩散及周围的绿化带吸收净化后，不会产生明显影响，对外环境影响较小。 （4）食堂油烟 本项目有30名员工，在炒菜过程中会有一定量的油烟挥发，据调查居民人均日食用油用量约10g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2-4%，平均为3%，则油烟产生量为1.98kg/a。食堂工作时间每天2h，本环评要求企业安装油烟净化器（其风量不小于2000Nm3/h，处理效率为60%）对油烟废气进行处理后，通过烟囱高于屋顶排放。预计排放浓度为0.9mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准(试行)》(GB 18483-2001标准（2mg/m3）。 三、声环境质量影响分析 （1）噪声源强及已采取的防护措施 本项目噪声污染源主要为设备运行过程中产生的噪声，噪声功率级为80~95dB（A）。通过选用低噪声设备，基础减震并经距离衰减后可有效减轻噪声对外界的影响，主要设备噪声情况如表7-12所示。 表7-12 主要声源及控制方案 序号 设备 数量 单机噪声 工作方式 1 搅拌机 3台 95dB（A） 连续 2 空压机 2台 95dB（A） 连续 3 砂石分离机 1台 80dB（A） 连续 4 输送泵 1台 80dB（A） 连续 5 运输车辆 / 85dB（A） 间断 （2）预测模式 ①声级计算 建设项目声源在预测点产生的等效声级贡献值（Leqg）计算公式： 式中： Leqg---建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）； LAi ---i声源在预测点产生的A声级，dB（A）； T ---预测计算的时间段，s； ti ---i声源在T时段内的运行时间，s。 ②预测点的预测等效声级(L eq )计算公式 式中： L eq g —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)； L eqb — 预测点的背景值，dB(A) ③户外声传播衰减计算 户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。 距声源点r处的A声级按下式计算： Lp（r）=Lp（r0）-（Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc） 在预测中考虑大气吸收衰减、室内声源等效室外声源等影响和计算方法。 （3）噪声预测结果及影响分析 项目距离各厂界的距离分别为：北侧30m，南侧50m、东侧70m、西侧80m，利用上述的预测评价数学模型，各厂界的预测结果见表7-13： 表7-13 厂区噪声预测结果表 单位：dB(A) 项目及点位 昼 间 背景值 贡献值 预测值 标准值 是否达标 东厂界 52.6 56.1 56.1 60 达标 南厂界 52.8 57.3 57.3 达标 西厂界 51.0 55.1 55.1 达标 北厂界 55.1 57.2 57.2 达标 由以上预测可知，在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，本项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （4）防治措施 本环评建议建设单位需要采取以下的隔声、降噪措施： ①总平面布置：从总平面布置的角度出发，将高噪声设备设置于厂区中部，并在周围种植绿化带，以阻隔噪声的传播和干扰。同时在工厂总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。 ②加强治理：项目应选用低噪声设备，并设置减震基础，对于输送配套设施设置封闭机房；而对于空气动力性噪声的机械设备，如风机等进出风口加装消声器。 ③控制工作制度：项目仅在白天进行生产，夜间不得生产。 具体到主要生产设施的防治措施具体如下： 皮带输送机：皮带输送机为输送主要设备，该设备连接各个生产单元，采用动力传控，因此在设备选型时尽量选择噪声低的设备，在生产时定期在滚轴处加润滑油，从而减少摩擦噪声产生。 运输车辆：根据调查，当车辆在平滑路面行驶时其噪声值较坑洼路面行驶时的噪声值要低15dB（A），因此要求企业修筑平滑路面，尽量减小路面坡度，这样可大大减轻车辆在启动及行驶过程发动机轰鸣噪声。 ③加强管理：建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥最佳有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产，防止人为噪声；强化行车管理制度，设置降噪标准，严禁鸣号，进入厂区低速行驶，最大限度减少流动噪声源。 ④加强厂区绿化：在本项目厂内各噪声源与厂界设置隔离带，在隔离带种植花草树木，进行厂区绿化，厂内各噪声源与厂界设置至少1m的隔离带，并建挡墙，以进一步减轻设备噪声对环境的影响。 ⑤生产时间安排：项目应尽量安排在昼间进行生产。 在实行以上措施后，可以大大减轻生产噪声对周围环境的影响，预计项目生产噪声对周围环境影响不大。 （5）运输沿线的环境影响分析 根据项目工程特征，项目原辅材料及成品运输量较大，项目平均每天发空车、重载较多。因此，评价建议采取如下噪声防治措施： ①严禁车辆超速、超载、超高运输，在经过集中居民区时应低速行驶，并严禁鸣笛； ②采用加盖运输车辆运输砂料； ③合理安排作业时间，尽量减少夜间运输频次； ④加强对运输车辆的日常维护，避免因故障运行而产生高强度噪声； ⑤加强运输道路的维护，对路面破损路段进行硬化修复。 在采取上述措施后，可将项目运输车辆产生的噪声降低到最低程度，减小对沿线居民的影响。 四、固体废弃物影响分析 本项目生产过程中的固体废物主要包括：生产固废（除尘器收集的粉尘、沉淀池沉渣）、员工产生的生活垃圾、废含油抹布、废液压油、废机油等。各固体废弃物的生产情况见表7-14。 表7-14 本项目固废产生情况表 固废名称 治理前 治理方式 固废性质 排放量 沉淀池沉渣 15.0t/a 作为原料回用 一般固废 0 布袋除尘器收集的粉尘 1256.05t/a 作为原料回用 一般固废 生活垃圾 4.2t/a 当地环卫部门清运填埋 一般固废 废含油抹布 1.0t/a 与生活垃圾一同处理 危险固废 废液压油 1.6t/a 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 危险固废，类别HW08，代码900-218-08 废机油 0.0704t/a 危险固废，类别HW08，代码900-214-08 危险废物处置措施 表7-16 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量（t/a） 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废液压油 HW08 900-218-08 1.6 车辆维护保养 液态 液压油 油污 一年 有毒 设置危废储存间，送有资质的单位回收处理 2 废机油 HW08 900-214-08 0.0704 车辆维护保养 液态 机油 项目营运过程中废液压油、废机油属于危险固废，应集中收集后委托有资质的处理单位进行处理。本项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及其2013年修改单的相关要求。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a．有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b．危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c．危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a．按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b．必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c．要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d．要有隔离设施或其它防护栅栏。 e．应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表7-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所 名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废液压油 HW08 900-218-08 10 桶装 2.0 一年 废机油 HW08 900-214-08 桶装 0.5 一年 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废包括收集到的粉尘、沉渣，集中收集后回收利用。 建设单位按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃混入，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》(HJ610-2016)中附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表中60、砼结构构件制造、商品混凝土加工，地下水环境影响评价项目类别为Ⅳ类。因此无需进行地下水评价。根据地下水地质条件、地下水补给、径流条件和排洪特点，分析本项目废水排放情况，可能造成的地下水污染途径有以下几种途径： ①项目使用的排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染。 ②沉淀池防渗措施不足，造成处置过程中渗滤液下渗污染地下水。 ③垃圾池防渗、防水、防漏措施不到位，导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染。 为进一步降低出现污染地下水的可能性，建议对项目采取如下防治措施： ①本项目硬化地面，加强日常检查，防止污水的泄露（含跑、冒、滴、漏）。 ②做好沉淀池的防渗防漏措施，避免水土流失。 ③加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放。 ④及时清理垃圾收集池垃圾，做好防渗、防雨、防漏措施。 综上所述，只要建设方落实以上环保措施，加强员工管理，对地下水环境影响较小。 六、土壤环境影响分析 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》(HJ964-2018)中附录A（规范性附录）土壤环境影响评价行业项目类别表，可知本项目属于“金属冶炼和压延加工及非金属矿物制品”中的“其他”，但根据“注1：仅切割组装的、单纯混合和分装的、编织物及其制品制造的，列入Ⅳ类。”，本项目可视作单纯混合和分装，故土壤环境影响评价项目类别为Ⅳ类。且根据4.2.2中“根据行业特征、工艺特点或规模大小等将建设项目类别分为Ⅰ类、Ⅱ类、Ⅲ类、Ⅳ类，见附录A，其中Ⅳ类建设项目可不开展土壤环境影响评价”；因此无需进行土壤评价。且本项目在正常运行条件下通过产生的污染物均得到了有效处理，基本不会对土壤带来影响。 七、环境风险分析及防范措施 1、评价依据 ①风险识别 本项目风险物质为废液压油、废机油。 ②风险潜势判定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），建设项目环境风险潜势划分为I、II、III、IV/IV+级。根据建设项目涉及的物质和工艺系统的危险性及其所在地的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表7-17确定环境风险潜势。 表7-17 建设项目环境风险潜势划分 环境敏感程度（E） 危险物质及工艺系统危险性（P） 极高危害（P1） 高度危害（P2） 中度危害（P3） 轻度危害（P4） 环境高度敏感区（E1） IV+ IV III III 环境高度敏感区（E1） IV III III II 环境高度敏感区（E1） III III II I 注：IV+为极高环境风险 根据上表可知，风险潜势由危险物质及工艺系统危险性（P）与环境敏感程度（E）共同确定，而P的分级由危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M）共同确定。 危险物质数量与临界量比值（Q）为每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中对应临界量的比值Q，当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；当存在多种危险物质时，则按照下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t。 当Q＜1时，该项目风险潜势为I； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 表7-18 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号 名称 理化性质 危害特性 贮存方式 最大贮存量qi 临界量Qi qi/Qi 1 废液压油 危险固废HW08 危险废物 危废暂存间 2.0t 2500t 0.0008 2 废机油 危险固废HW08 危险废物 危废暂存间 0.5t 2500t 0.0002 合计 0.001 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.001＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表7-19 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-9——3-11。 3、环境风险识别 本项目发生事故风险的过程包括生产使用过程，生产过程中建议实行安全检查制度，对各类安全设施，消防器材进行各种日常的、定期的、专业的防火安全检查，并将发现的问题定人、限期落实整改。 4、环境风险分析 （1）突发事故产生的环境影响及应急处理措施 本项目突发环境事件主要有非正常运行状况可能发生的废水收集处理设备故障造成事故排放、废气事故排放、粉尘浓度过高引起粉尘爆炸等引起的环境问题，以及由此发生的伴生事故及污染。突发环境风险事件的危害对象主要为人和厂区外部大气环境、水环境、土壤和生态环境等。 1）废水事故排放应急处理措施： 废水主要是清洗废水、员工生活污水。清洗废水经沉淀处理后循环使用，不外排，定期补充损耗。生活污水经隔油池、化粪池处理预处理后用作农肥。 沉淀池出现管道破损、设备故障时可能出现废水泄漏，废水没有经过处理泄漏出厂区会污染周边土壤及地表水体。 A建设单位在雨水管网出口处设置一个闸门，发生事故时及时关闭闸门，防止泄露废水流出厂区，将其可能产生的环境影响控制在厂区之内。 车间地面必须作水泥硬底化防渗处理，发生散落时，不会通过地面渗入地下而污染地下水。 建设应急池，避免生产废水外流。加强日常监测与管理，杜绝废水非正常排放，应急池容积为154m3，采用水泥进行硬化，做好防雨、防渗措施。 2）废气事故排放应急处理措施 废气主要是筒仓呼吸粉尘以及搅拌粉尘，筒仓呼吸粉尘经仓顶自带除尘器处理后经25m高排气筒排放，搅拌粉尘经布袋除尘处理后经15m高排气筒排放。 布袋破损导致废气事故排放，会污染大气环境。企业需要立即停止相关车间生产，待布袋更换后方可生产，同时需在平时加强环保设备和生产系统的维护，定期检修，避免加重厂区和周边环境空气的污染。 3）粉尘浓度过高引起粉尘爆炸 水泥、石英粉尘的化学性质比较稳定，所以不易燃烧。但是如果这类粉尘产生在油雾以及CO、CH4、煤气之类可燃气体中，也容易发生爆炸。 采用布袋除尘器进行粉尘收集，严禁吸烟及明火作业。在设备外壳设泄压活门或其他装置等。要经常湿式打扫车间地面和设备，防止粉尘飞扬和聚集。 4）危险废物泄漏、散落、流失突发环境事件后果分析及应急处理措施 液态危废主要为废液压油、废机油。在液态危险废物的储存过程中，由于容器的腐蚀破损可能造成液态危险废物的泄漏。危废间液态危险废物罐区没有设置围堰和防流失措施，如发生泄漏会四处蔓延扩散，难以收集处理，可渗透污染水体、土壤，易发生火灾。发现有泄漏现象时，要及时更换盛装容器，将泄漏的物品用不燃物质或沙围堵起来，集中收集。严禁用水冲洗泄漏物品进下水道和地下渗漏。公司应针对液态危险废物存储区设置围挡和防流失措施，在出现泄漏和地面冲洗时，其废水收集进入应急池。因此液态危险废物泄漏对水环境影响较小。 固态危险废物若发生泄漏，相对液态物质便于收集和控制。若发生固态危险废物的泄漏，应及时控制泄漏点，并将泄漏的危险废物用采用专门的容器收集，同时及时清理或清洗泄漏的地点。 在采取以上措施的情况下，项目风险事故发生概率很低，本项目环境风险在可接受范围内。 5、分析结论 本项目环境风险潜势为I，环境风险等级低于三级，在做好上述各项防范措施后，项目生产过程的环境风险是可控的。 表7-20 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （/）区 岳阳县 筻口镇仙安村 地理坐标 经度 113.323368 纬度 29.175600 主要危险物质分布 废液压油、废机油 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 废气事故排放会污染周边大气环境。 废水事故排放会污染周边土壤及地表水体。 粉尘超标可能引起爆炸，从而污染周边环境。 危险废物废矿物油泄漏、散落、流失对环境造成影响；可渗透污染水体、土壤。 风险防范措施要求 加强工艺管理，严格控制工艺指标。 加强安全生产教育。 生产车间设专人负责，定期对各生产设备、容器等进行检查维修。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 八、应急预案 由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统恢复和善后处理，可以拯救生命、保护财产、保护环境。 事故救援计划应包括以下内容：①应急救援系统的建立和组成；②应急救援计划的制定；③应急培训和演习；④应急救援行动；⑤现场清除与净化；⑥系统的恢复和善后处理。 表7-21 应急预案 序号 项目 预案 1 应急计划区 库存区、邻近地区 2 应急组织 库存区：由厂区负责人负责现场指挥，专业救援队伍负责事故控制、救援和善后处理。 邻近地区：厂区负责人负责厂区附近地区全面指挥、救援、管制和疏散。 3 应急状态分类应急响应程序 规定环境风险事故的级别及相应的应急状态分类，以此制定相应的应急响应程序。 4 应急救援保障 库存区：防火灾、爆炸事故的应急设施、设备与材料，主要为消防器材、消防服等；储存区泄露，主要是消防锹、沙及中毒人员急救所用的一些药品、器材。 邻近地区：火灾应急设施与材料，烧伤、中毒人员急救所用一些药品、器材。 5 报警、通讯、联络方式 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障管制 6 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 由专业人员对环境风险事故现场进行应急监测，对事故性质、严重程度等多造成的环境危害后果进行评估，吸取经验教训避免再次发生事故，为指挥部门提供决策依据。 7 应急预防措施、消除泄漏措施及使用器材 事故现场：控制事故发展，防止扩大、蔓延及连锁反应；消除现场遗漏物，降低危害；相应的设施器材配备。 邻近地区：控制防火区域，控制和消除环境污染的措施及相应的设备配备。 8 应急剂量控制、撤离组织计划 事故现场：事故处理人员制定毒物的应急剂量、现场及邻近装置人员的撤离组织计划和应急救护方案。 邻近地区：制定受事故影响的邻近地区内人员对毒物的应急剂量、公众的疏散组织计划和紧急救护方案。 9 应急状态中止与恢复措施 事故现场：规定应急状态中止程序；事故现场善后处理，恢复正常运行措施。 邻近地区：解除事故警戒、公众返回和善后恢复措施。 10 应急培训计划 应急计划制定后，平时应安排事故处理人员进行相关知识培训，进行事故应急处理演练；加强站内员工的安全教育。 11 公众教育和信息 对厂区、邻近地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训，并定期发布相关信息。 九、环境管理规划 项目建成运行后，应将环境管理纳入日常管理中，根据环境保护的有关规定和企业自身特点，制定环境管理的具体内容。 （1）针对对环保设施运行的监督管理，确保环保设施正常运行和连续达标排放。 （2）建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，对环保设备实施定期检修。 （3）加强环保人员的技术培训和考核，提高其环保意识和专业技术水平。 十、环境监测计划 为了解项目的环境影响及环境质量变化趋势，应建立污染源分类技术档案和监测档案，为环境污染治理提供必要的依据。环境监测计划安排如下。 表7-22 环境监测计划一览表 监测项目 监测点位 监测因子 监测频次 大气 厂界、排气筒 粉尘 每半年一次 噪声 厂界 连续等效A声级 一季度一次 固废 / 危险废物台账 每年一次 环境监测工作可委托有监测资质的检测公司监测。 十一、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目清洗废水经沉淀池沉淀后用作混凝土配料水，不外排，生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 十二、环保投资估算 该工程总投资约4500万元，其中环保投资约77.5万，环保投资约占工程总投资的1.72%，环保建设内容如表7-23所示。 表7-23 环保投资估算一览表 序号 类别 治理措施 投资（万元） 1 大气 粉尘 原料堆场 洒水降尘，原料增湿 65 粉料呼吸仓 仓顶自带除尘装置+25m高排气筒（1#~10#） 搅拌粉尘 布袋除尘器+15m排气筒（11#~12#） 2 食堂油烟 油烟净化器 1 3 废水 生活污水 食堂含油污水经隔油沉淀池处理、厕所污水经化粪池处理后用于菜地、绿化带施肥 1 4 车辆及地面清洗用水 沉淀池 3 5 初期雨水 初期雨水池 3 6 噪声 基础减震、隔声、绿化等降噪措施 2 7 固废 生活垃圾 垃圾池 0.5 8 危险废物 危废暂存间 1 9 其他 环境风险措施 应急池 1 合计 77.5 十三、环保措施验收项目 该项目环保投资主要为废水处理设施、废气处理措施及噪声控制等方面。 表7-24 项目环境保护“三同时”验收项目表 污染类型 排放源 监测因子 防治措施 验收执行标准 大气 原料堆场 粉尘 洒水降尘，原料增湿 《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2（大气污染物特别排放限值）及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值 粉料呼吸仓 仓顶自带除尘装置+25m高排气筒（1#~8#） 搅拌 布袋除尘器+15m排气筒（11#~12#） 食堂 食堂油烟 油烟净化器 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） 废水 生活污水 CODcr、氨氮 隔油池处理、化粪池 用于周边菜地、绿化带施肥 初期雨水 SS 初期雨水池 用作厂区绿化浇灌、洒水降尘 清洗废水 石油类、SS 沉淀池 用作混凝土配料水 固体废物 办公生活 一般固废 生活垃圾 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 符合相关环保要求 生产固废 收集到的粉尘 收集后回收利用 沉渣 危险固废 废含油抹布 与生活垃圾一同处理 废液压油 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 废机油 噪声 设备 LeqA 基础减振、隔声等降噪措施 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准

8、项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 原料堆场 | 粉尘 | 洒水降尘，原料增湿 | 达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2（大气污染物特别排放限值）及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值 |
|  | 粉料呼吸仓 |  | 仓顶自带除尘装置+25m高排气筒（1#~8#） |  |
|  | 搅拌粉尘 |  | 布袋除尘器+15m排气筒（11#~12#） |  |
|  | 道路运输 | 扬尘 | 产生量少，场地开阔，易于扩散 |  |
|  | 运输车辆 | 车辆尾气 | 加强处理维护，使用低硫、低灰份的轻质柴油 |  |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 油烟净化器 | 达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放限值 |
| 水 污 染 物 | 生活污水 | CODcr、氨氮 | 隔油池、化粪池处理 | 用作农肥 |
|  | 初期雨水 | SS | 初期雨水池 | 用作厂区绿化浇灌、洒水降尘 |
|  | 清洗废水 | 石油类、SS | 沉淀池 | 用作混凝土配料水 |
| 固 体 废 物 | 办公生活 | 一般固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶、定期交由环卫部门处理 | 综合利用、安全处置，处置率100%，对外环境影响不大 |
|  | 生产固废 |  | 收集到的粉尘 | 收集后回收利用 |  |
|  |  |  | 泥砂 |  |  |
|  |  | 危险固废 | 废含油抹布 | 与生活垃圾一同处理 |  |
|  |  |  | 废液压油 | 危废暂存间暂存后，交由有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 废机油 |  |  |
| 噪 声 | 机电设备 | 生产设备运行产生的噪声 | 各设备采取隔声、消声、基础减振等治理措施 | 厂界符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 生态保护措施及预期效果： 根据现场调查及企业提供的资料可知，项目位于岳阳县筻口镇仙安村，项目营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。总之，本项目建设对项目周边生态环境影响较小。 |

9、结论与建议

结论 一、项目概况 项目名称：年产80万方商品混凝土、80万吨水稳料建设项目； 建设单位：岳阳固达建材有限公司； 建设性质：新建； 建设地点：岳阳县筻口镇仙安村； 主要建设内容：混凝土搅拌站以及原料堆场、办公生活区等 占地面积：18666.7m2 项目投资：4500万元，其中环保投资77.5万元。 二、建设项目可行性分析 1、产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录》（2019本）中规定的限制类和淘汰类，符合国家当前产业政策的要求。选址及平面布局基本合理，符合“三线一单”基本要求。 2、选址合理性分析 本项目位于岳阳县筻口镇仙安村，建设单位已取得岳阳县国土资源局文件，项目用地性质为工业用地（详见附件）。项目用地为华丰纸业有限公司土地，公司转型在原有厂址上进行本项目建设。选址不属于自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域。项目所在地给供电条件较好。本项目工艺较为简单，项目污染源强如生活污水、噪声、粉尘，其量较小且均得到合理的处置，故其对周边影响较小。 综上所述，从环境保护的角度分析，本项目选址可行。 3、平面布局合理性分析 本项目占地面积18666.7m2，厂区大门位于北面，进门右侧为办公楼、生活区，厂区从西到东依次为实验室、水稳料生产区域、原料堆场、混凝土生产区域，沉淀池布置在东南面，初期雨水收集池、应急池位于南面。整个厂区人流、物流分开，方便了运输。本项目的平面设计根据流程和设备运转的要求，按照工艺过程、运转顺序和安全生产的需要布置生产装置，满足了工艺流程的合理顺畅，使生产设备集中布置。厂区四周设置有绿化隔离带，即美化环境又能起滞尘隔声防治污染的作用。综上所述，本项目厂区布局合理。 三、环境质量现状评价结论 环境空气：由表3-1、3-2可知，岳阳县PM2.5均出现超标，项目所在区域为环境空气质量不达标区。同时根据表3-1及3-2中2018年和2019年环境空气质量现状对比可知，岳阳县环境空气质量正在逐步改善。由表3-3可知，项目拟建地TSP满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，说明项目拟建区域大气环境质量较好。 地表水环境：项目所在地沙港河符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。 声环境：项目四周场界声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，表明区域声环境质量较好。 四、施工期环境影响 本项目施工期主要对生产区的钢架棚以及原料、成品堆场的建设、场地硬化、设备安装调试等。且施工期很短暂，对周边环境的影响随着施工期的结束而消失，本次评价重点对营运期的污染源强进行分析。 五、营运期环境影响 （1）废水：运营期各类清洗废水经沉淀池处理后，用作混凝土配料水，不外排；生活污水经隔油池、化粪池处理后用作农肥。 （2）废气：项目原料堆场采取喷雾等降尘措施，车间加强地面清扫和冲洗。水泥仓、粉煤灰仓、矿渣粉仓的仓顶均自带了布袋除尘器，各料仓粉尘通过仓筒顶部的各自自带的仓顶布袋除尘装置处理后经25米高（筒仓为22m，排气筒有效高度为25m）排气筒（1#~10#）排放，搅拌粉尘经布袋除尘装置处理后经15米高排气筒排放（11#-12#）。采取上述措施后，粉尘能达到《水泥工业大气污染物排放标准》（GB4915-2013）表2（大气污染物特别排放限值）及表3（大气污染物无组织排放限值）中规定的大气污染物排放标准限值。食堂油烟通过油烟净化器对其进行处理，排放浓度符合《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB 18483-2001）标准。 （3）噪声：在采取环评提出的各种噪声污染防治措施后，项目厂界噪声昼间能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准。 （4）固体废弃物：项目生活垃圾收集后定期交环卫部门处理；除尘器收集的粉尘与泥砂回用于生产。废液压油、废机油经危废暂存间暂存后交由有资质的单位处理，废含油抹布与生活垃圾一同处理；项目固废妥善处理，去向明确，不会产生二次污染，治理措施可行。 六、环境风险分析及防范措施 本项目主要环境风险源为废水收集处理设备故障造成事故排放、废气事故排放、粉尘浓度过高引起粉尘爆炸等引起的环境问题。 在严格落实本报告的提出各项事故防范和应急措施，加强管理，可最大限度地减少可能发生的环境风险。且一旦发生事故，也可将影响范围控制在较小程度之内，减小损失。 企业在运营期间应不断完善企业事故防范和应急体系，实现企业联防联动，减少项目环境风险事故发生的概率，其影响危害可控制在厂区内，其风险在可接受范围内。 七、总量控制 根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求、《国家环境保护“十三五”规划基本思路》以及本项目污染物排放特点，项目清洗废水经沉淀池沉淀后用作混凝土配料水，不外排，食堂含油污水经隔油沉淀池处理、厕所污水经三格化粪池处理后用于周边菜地、绿化带施肥，故无需申请水总量控制指标；本项目废气排放为粉尘，不在国家总量指标控制因素中，因此，本项目不需要单独申请总量指标。 总结论： 综上所述，本项目的建设符合国家产业政策，选址不违反当地乡镇发展规划，符合相关法律法规的要求，所在区域环境质量较好，有一定的环境容量。项目建设在应严格执行环保“三同时”制度基础上，严格按照设计和环评建议落实污染控制和治理措施，使其对环境的不利影响减少到最小限度。 因此，建设单位在采取本评价所述措施对项目产生的污染物进行污染控制和治理，确保污染物达标排放，对周围环境影响满足相应标准要求的情况下，从环保的角度来说，项目建设是可行的。 建议及要求： （1）建设单位应认真贯彻执行有关建设项目环境保护管理文件的精神，建立健全的各项环境保护规章制度。 （2）进一步合理规划和安排厂内及车间内总体布局，进一步优选防噪方案，切实落实尤其是高噪声设备的隔音、减振、降噪工作，确保厂界噪声达标。 （3）加强固体废弃物的管理，对运出固体废弃物的去向及利用途径进行跟踪管理，确保固废的有效处理处置，杜绝二次污染及转移污染。各类固废应及时清运处理，不得在厂区长期堆存。 （4）定期对厂内职工进行体检，保证职工的身心健康。

预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日

下一级环境保护行政主管部门审查意见： 公 章 经办人： 年 月 日

审批意见: 公 章 经办人: 年 月 日