# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：  年屠宰生猪2万头建设项目

建设单位（盖章）：岳阳县步仙镇生猪屠宰点

编制日期：  2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 年屠宰生猪2万头建设项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 无 |
| 建设单位联系人 | 李林 | 联系方式 | 1527405**** |
| 建设地点 | 湖南省岳阳市岳阳县步仙镇狮山居委会龙过岭 |
| 地理坐标 | 29 度 2 分 30.395 秒， 113 度 21 分 30.948 秒 |
| 国民经济 行业类别 | 1351牲畜屠宰 | 建设项目 行业类别 | 十、农副食品加工业；18、屠宰及肉类加工中“其他屠宰” |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 200 | 环保投资（万元） | 16.5（新增） |
| 环保投资占比（%） | 8.25 | 施工工期 |  |
| 是否开工建设 | (否 ☑是：项目主体及相关配套工程已建成，岳阳县生态环境保护综合执法大队于2021年3月对项目现场环境管理检查后，下达责令改正违法行为决定书（岳县环改决字〔2021〕25号），建设单位委托环评技术编制单位完成本项目环境影响报告表，主动提交生态环境主管部门审批 | 用地面积（m2） | 1200 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 项目涉及的行业规划有《湖南省生猪屠宰管理条例》（2011年修正本）、《岳阳县小型生猪定点屠宰点设置规划》（岳县政办函〔2017〕20号） |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 一、项目与《湖南省生猪屠宰管理条例》（2011年修正本）符合性分析 《湖南省生猪屠宰管理条例》中规定的小型生猪屠宰点是指仅限于向本地市场供应生猪产品、设计日屠宰量小于五十头生猪、设施设备未达到国家《生猪屠宰企业资质等级要求》规定的最低等级资质条件的生猪屠宰点，本项目实际情况属于该条例中的小型生猪屠宰点要求，项目只遇重大节假日期间会屠宰超过上述数量的生猪，但总体来看项目属于小型生猪屠宰点，项目与条例相符性分析见下表： 序号 规划内容 相符性分析 1 在边远和交通不便的农村地区，可以设置小型生猪屠宰点 项目规模符合小型生猪猪屠宰点的规定 2 新建生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点的选址，应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区五百米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动 项目周边500m范围内无集中居民住宅区、饮用水水源保护区和医院、学校等 3 小型生猪屠宰点应当具备下列条件：（一）有与屠宰规模相适应的充足水源，水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准；（二）有与屠宰规模相适应的屠宰设备；（三）有依法取得健康证明的屠宰技术人员；（四）有经考核合格的肉品品质检验人员；（五）有相应的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施；（六）有相应的病害生猪以及生猪产品无害化处理设施；（七）依法取得动物防疫条件合格证 项目采用地下水自备水井作为水源，场地内部配置符合屠宰规模的设施、设备；内部工作人员均取得健康证明，有符合要求的畜牧部门指定人员在场区内进行检疫工作；有检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施；已经与具有无害化处置的单位签订无害化处置协议；已取得动物防疫条件合格证（岳县动防合字第20200146号） 4 设立小型生猪屠宰点，应当向县级人民政府提出申请，由县级人民政府组织生猪屠宰、环境保护以及其他有关部门，根据本条例的规定进行审查。符合本条例规定条件的，县级人民政府予以批准。未经批准，不得开工建设。 小型生猪屠宰点建设竣工后，由县级人民政府组织生猪屠宰、环境保护以及其他有关部门验收。验收合格的，颁发生猪定点屠宰证书和生猪定点屠宰标志牌 项目屠宰点在2013年建成，并于2013年7月取得县政府发布的定点屠宰证 5 生猪定点屠宰厂（场）和小型生猪屠宰点屠宰的生猪，应当有产地动物检疫合格证明和免疫标识 项目配置一名畜牧水产部门兼职检疫人员对待宰生猪、成品猪肉等产品进行防疫检疫，已取得动物防疫条件合格证（岳县动防合字第20200146号） 6 小型生猪屠宰点屠宰的生猪胴体应当悬挂于通风、阴凉、清洁的场所，不得靠墙、着地或者接触有毒、有害、有异味的物品。内脏以及加工后的肉品应当存放在符合食品安全要求的设施中。对未能及时销售或者出厂（场）、点的生猪产品，应当采取冷冻或者冷藏等措施予以储存 生猪胴体经分割后在指定区域内悬挂，场地内不存放有毒、有害、有异味的物品。内脏在处理间内处理后，与成品肉品一起交由委托屠宰的供货商提走，如当天不能及时转运的少量生猪产品，在场区内冷藏柜内临时储存 根据以上分析内容，本项目建设与涉及《湖南省生猪屠宰管理条例》（2011年修正本）中有关小型生猪屠宰点要求基本相符。 二、项目与《岳阳县小型生猪定点屠宰点设置规划》符合性分析 本项目涉及《岳阳县小型生猪定点屠宰点设置规划》中有关乡镇小型定点屠宰场规划内容及其相符性分析见下表： 项目 规划内容 相符性分析 设置原则 乡镇生猪定点屠宰点所屠宰的生猪产品原则上仅限当地市场供应，其具体供应销售区域由县人民政府划定 项目屠宰的生猪主要来源为步仙镇范围内养殖场（户）提供检疫合格的生猪，屠宰后肉品可共本地市场消纳 远离城区、人口较多、居住集中、周边交通较为便利的乡镇，根据客观需要，可联合或单独设置1个生猪定点屠宰点 项目选址地远离城镇建成区，步仙镇属于居住交集中、交通较为便利乡镇，设置的步仙镇定点生猪屠宰点已经取得县政府颁发的生猪定点屠宰证（详见附件），并且已取得岳阳县定点屠宰服务中心的同意（详见附件） 远离城区、人口较少、交通不便的乡镇、农村和边远山区，可根据实际情况适当增设生猪定点屠宰点 设置条件 有与屠宰规模相适应的充足水源，水质符合国家规定的生活饮用水卫生标准；选址应当距离生活饮用水水源保护区和医院、学校等公共场所以及居民住宅区500米以外，并不得妨碍或者影响所在地居民生活和公共场所的活动 项目水源为自建水井，能满足项目日常生产、员工生活所需；选址周边500m范围内无集中式生活饮用水水源保护区和医院、学校、集中居民小区等 有与屠宰规模相适应的屠宰设备，并安装与县生猪定点屠宰管理办公室联网的监控装置和摄录系统，运行状况可全天候监控 项目办公室内已安装有全厂联网的监控装置和摄录系统，运行状况良好，可全天候监控、录像 有依法取得健康证明的屠宰技术人员 屠宰技术人员已依法取得健康证明 有经考核合格的肉品品质检验人员 质检验人员已取得相关执业证明 有相应的检验设备、消毒设施以及符合环境保护要求的污染防治设施 设有专门的化验室、检验检疫、消毒等设备，已设有废水等污染防治措施 有相应的病害生猪以及生猪产品无害化处理设施 项目要求待宰生猪需取得检验检疫证明，不屠宰病害生猪；屠宰后产生的废肉、淋巴结等交由资质单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）无害化处置 依法取得动物防疫条件合格证 已取得动物防疫条件合格证（岳县动防合字第20200146号） 按照上述分析，本项目建设符合《岳阳县小型生猪定点屠宰点设置规划》中有关乡镇小型定点屠宰场规划内容要求。 |
| 其他符合性分析 | 一、项目与“三线一单”相符性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 根据《岳阳市生态保护红线初步划定方案》中岳阳县区域划定初步结果，岳阳县生态保护红线划定总面积为1116.19平方公里，红线比例占全县国土总面积的39.64%，其中项目所在地步仙镇无生态红线保护区域，因此本项目不涉及岳阳县生态保护红线，符合生态保护红线要求。 资源利用上线 项目定点屠宰场已经建成，占地区域不涉及基本农田、耕地等，本次环评属于补办，不新增建设用地，使用能源主要为水源、电能，其中采用自备水井取用区域地下水作为水源、电能采用农村供电网络。本项目不属于大型工矿建设项目，不消耗大量电能、水资源等资源能耗，不会突破区域资源利用上线要求。 环境质量底线 本项目选址地位于岳阳县步仙镇，所在行政区岳阳县环境空气2020年度年均值常规污染物统计结果达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，周边地表水体罗水河、区域地下水境质量现状均能达到相应环境功能区划要求。根据环境影响分析，按照环评报告提出的项目污染防治措施进行整改完善后，本项目在运营期排放各项污染物能做到达标外排，对周边现状环境影响在可接受范围内，不会对区域环境质量底线造成影响。 根据岳阳市人民政府发布的《关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），项目所在地属于岳阳县步仙镇，与当地相关生态环境管控要求相符性分析如下： 管控类别 管控要求 相符性分析 空间布局约束要求 1.1 全面淘汰传统掩埋、化尸窖等处理方式，实行病死畜禽无害化处理，禁止任何单位和个人非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽；从事畜禽饲养、屠宰、经营、运输的单位和个人，在畜禽因病死亡或染疫时，应立即向所在区域收集暂存点报告，由区域收集暂存点收集后送至病死畜禽专业无害化集中处理厂进行无害化处理；严厉打击非法抛弃、收购、贩卖、屠宰、加工病死畜禽等违法行为 项目属于乡镇定点屠宰场，屠宰的生猪主要来源为步仙镇范围内养殖场（户）提供检疫合格的生猪，场地内部不对病死猪进行处置，产生的病胴体、淋巴等废肉交由资质单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）无害化处置 1.2 在禁养区内，撤除人工养殖网箱、网围、拦网，禁止从事投肥、投饵等各类人工水产养殖行为；在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区划内水产养殖搬迁或关停 本项目不涉及养殖。企业运营期内生活污水经化粪池后会同屠宰废水经预处理后排入自建污水处理站，处理达标通过污水管网排入步仙镇污水处理厂深度处理，项目废水不直接排放至周边水体水系 污染物排放管控 2.加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能 项目场地内部设置雨污分流管网，生产废水通过自建污水预处理设施处理后排入自建污水管网进步仙镇污水收集管网，最终进步仙镇污水处理厂进行深度处理达标外排 环境风险防控 3.1 大型养殖场已建设自用病死畜禽处理设施的，应当符合病死畜禽无害化处理技术规范，并经县生态环境和畜牧水产部门审查批准后方使用 本项目不属于养殖场 3.2 防治畜禽养殖污染。严格禁养区管理，依法处理违规畜禽养殖问题，现有规模化畜禽养殖场（小区）根据污染治理需要，配套建设畜禽粪污贮存、处理、利用设施，落实“种养结合，以地定畜”要求，推动就地就近消纳利用畜禽养殖废弃物；鼓励第三方处理企业开展畜禽粪污专业化集中处理 本项目不属于养殖场 3.3 控制农业面源污染。全面贯彻落实“一控两减三基本”行动，加强肥料、农药包装废弃物回收处理试点与推广应用，建立健全废弃农膜回收贮运和综合利用网络 本项目不属于农业种植和养殖 3.4 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治 项目废水最终排入步仙镇污水处理厂，区域水环境监控纳入步仙镇整体日常环境监控系统内 3.5 深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系 项目所在地步仙镇已实施河（湖）长制 3.6 建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制 区域水环境监控纳入步仙镇整体日常环境监控系统内 资源开发效率要求 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 项目为屠宰业，能耗类型为城镇居民生活源使用能源方面，如电能、水源等，不属于工业生产建设类型，因此不会对区域资源消耗管控要求造成负面影响 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数 0.56 4.4 能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标 18.5%，“十三五”能耗控制目标 17.5 万吨标准煤顷 4.5土地资源：步仙镇耕地保有量 2282.62 公顷，基本农田保护面积 1901.84 公顷。建设用地总规模 780.73 公顷，城乡建设用地规模 629.69 公顷，城镇工矿用地规模 8.67 公顷 本项目定点屠宰场已经建成，占地区域不涉及基本农田、耕地等，本次环评属于补办，不新增建设用地 综上所述，本项目在选址地实施建设基本符合岳阳市“三线一单”生态环境分区管控中关于岳阳县步仙镇区域的相关管控要求。项目建设符合岳阳市“三线一单”管控要求。 二、项目所在地现状位于岳阳县步仙镇狮山居委会龙过岭，屠宰点场区占地面积约1200平方米，项目选址地远离周边步仙镇城镇居民区，占地范围不涉及基本农田、饮用水源保护区等环境敏感保护区。目前项目在所在地已投运多年，已经取得镇政府、当地自然资源管理部门、社区村委会等部门同意（详见附件当地政府支持项目落户的函），因此，项目选址合理，符合当地城镇规划、土地利用规划及产业发展规划要求。 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 项目位于岳阳县步仙镇狮山居委会龙过岭，于2013年建成投入使用，主要屠宰加工当地步仙镇生猪，由区域养殖户将检疫合格生猪送到场区进行屠宰加工，猪肉等产品由养殖户配送到镇域市场进行销售。2013年7月取得县政府颁发的“生猪定点屠宰证”（岳岳屠准字002号），属于符合当地步仙镇小型生猪定点屠宰点规划的唯一屠宰点。同时2020年再次取得县畜牧水产部门颁发的“动物防疫条件合格证”（岳县动防合字第20200146号），并且已取得岳阳县定点屠宰服务中心的同意（详见附件）。项目场区配置1名畜牧水产部门兼职检疫人员对待宰生猪、成品猪肉等产品进行防疫检疫，目前场区内已配置待宰间、屠宰间、检疫室、消毒间和相关屠宰设备等，本项目生猪屠宰点符合《生猪屠宰管理条例》中有关设置要求。 本项目属于当地小型生猪屠宰点，自建成后未办理环境影响评价手续，不符合现行环保管理要求，岳阳县生态环境保护综合执法大队2021年3月对项目现场环境管理检查后，下达责令改正违法行为决定书（岳县环改决字〔2021〕25号），建设单位按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，依照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中第十款农副食品加工业中第18条屠宰及肉类加工行业中“其他屠宰”要求，本项目应编制环境影响报告表，因此委托技术编制单位承担本项目环境影响报告表编制工作。按照《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕18号）中有关要求，建设单位提交环境影响报告表至生态环境主管部门进行审批。 一、项目主要工程内容组成 项目总占地面积约1200平方米，建筑总面积约375平方米，主体工程为待宰间、屠宰间、分割区、内脏处理间、检验室、消毒间和配套综合办公区等。配置电烫池1个，打毛机1台，手推线等设备。年屠宰量2万头。具体工程如下表所示： 表2-1 项目组成一览表 工程类别 单项 工程名称 工程内容 备注 主体工程 待宰间 一间14.9m×6m砖混结构1F 一间11m×3m砖混结构1F 生猪进厂待宰 已建 屠宰间 一间14.9m×8m砖混结构1F 生猪屠宰区 已建 分割间 一间11.5m×8m砖混结构1F 对猪的胴体、猪头、内脏进行分割，内脏取出送入内脏处理区，肉品进行分割 已建 内脏处理间 一间5.5m×5m砖混结构1F 对内脏进行分割，并去除胃肠内容物 已建 配套工程 办公室 一间3.5m×3m砖混结构1F 已建 消毒间 一间2m×1.5m砖混结构1F 检测室 一间5.5m×3m砖混结构1F 公用工程 供水 屠宰场区域采用地下水作为水源，生产用水和生活用水均采用自备地下水井取水 场区设置储水水箱 排水 雨污分流体制建设，沿场区周边设置环形雨水收集明沟，排入039县道旁沟渠，往东南最终排入罗水河 内部污水经污水处理设施处理后通过自建的1.7km污水管道接进步仙镇污水处理厂污水管网系统 供电 采用农村供电网，场区内部设置配电设施 已建 供热 设置1台封闭式自动电加热烫毛池热源，通过电能加热水使用 淘汰现有工程的燃煤锅炉设备 供气 屠宰场不设置食堂，仅设置一间办公室作为值班室，不使用厨房燃料 / 环保工程 水污染防治措施 生活污水采用化粪池处理后排入生产区屠宰废水处理设施；生产区废水采用沉淀池+微滤机+气浮池+二沉池预处理后进入生物接触氧化+化学混凝处理后，通过自建的1.7km污水管网接入步仙镇污水收集管网，最终进岳阳县步仙镇污水处理厂深度处理达标外排 评价要求在场区南侧用地区域新增一套40m3/d微滤+气浮预处理后再进生物接触氧化+化学混凝法处理设施 大气污染防治措施 待宰间、屠宰间等加强通风，废水处理设施加盖密闭，加强厂区绿化 噪声防治措施 厂区合理布局，通过墙体隔声、周边山林阻隔等降噪 / 固废处置措施 生活垃圾、猪毛经分类收集后，由步仙镇环卫部门统一清运； 内脏处理和待宰间猪粪，外运用作有机肥； 屠宰产生的淋巴结和病酮体交由有资质单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）无害化处理 待宰间内新增设置一处占地3平方米一般固废暂存区 风险防范措施 污水处理设施、排污管网防渗漏处理，污水处理站设置一座容积30立方米事故应急池 一般固废暂存间防雨、防扬尘、防渗建设，猪粪等做好密闭化包装储存，并做到日产日清，防止蚊蝇、细菌滋生传播疾病等 项目配套自建污水排放管网 1700米接入步仙镇镇区污水收集管网，目前在评价期间自建污水管网已经建成。项目废水经厂区废水排放口（DW001）沿往步仙集镇方向县道039右侧建设预埋150米到达自有鱼塘边建设污水井1个，管网穿越县道039排水涵洞15米，到达县道039左边沿路边分段建设污水井3个，预埋管网700米后管网沿县道039左边进入步仙镇狮山居委会陶家组、义祥组排水沟，排水沟采用明管布局污水管网固定在排水沟里750米，到达狮山集镇罗水河桥下，穿越罗水桥沿罗水河下游右边采用明管布局固定在混凝土结构的河岸边85米进入步仙镇污水厂收集管网井中（镇区污水收集管网）。目前该污水管线已经建成，施工期未造成明显环境影响，本次评价不再对自建污水管网工程进行评述。 二、生产规模 项目采用定点屠宰传统工艺进行生猪宰杀，内部布设待宰区、屠宰区和分割区，并配套检疫消毒等配套生产功能单元。设计拟年屠宰量2万头，年运营360天，日均屠宰50头左右（进厂生猪活屠重按110kg/头计），遇重大节假日最高屠宰量可达100头/天。 劳动定员和生产制度：劳动定员6人，其中屠宰工4人、检疫人员1人、管理人员1人。上班时间为全天一班制2：00~7：00，年生产日为360天，厂内不设食堂，夜间留人值守。 根据拟定的屠宰规模核算，本项目屠宰点生猪产品方案情况见下表： 表2-2 项目主要产品方案一览表 序号 产品名称 产品规格 设计产量 1 生猪肉 猪胴体半边（带骨） 1680t/a 2 猪内脏 心肺肝胃肠等 168t/a 3 猪血 75t/a 三、原辅料及能耗情况 本项目为生猪定点屠宰场，生猪在入场前由当地畜牧防疫站统一进行检验合格后才能进入本项目屠宰场进行屠宰，本次评价要求本项目严禁收病害猪及不合格生猪。 项目使用原辅料及能耗情况见下表。 表2-3 项目主要原辅料一览表 类别 名称 年耗量 来源 备注 原料 生猪 20000头 镇域范围内养殖户配送 按活屠重110kg/头 能源 电 50000度 农村供电网 水 9342吨 区域地下水 四、厂区水平衡分析 根据建设单位实际运行情况并结合本次评价拟定的屠宰量规模进行测算，屠宰点共配置6名员工，场地内无食宿，只留守1名值班人员，生活用水量为0.45m3/d；车间需冲洗场地面积约350m2，冲洗用水量按5L/m2·次、每天冲洗两次，用水量为3.5m2/d；屠宰间内先对待宰生猪进行初次简单冲洗，冲洗用水为每头猪0.01m3，则用水量约为0.55m3/d，屠宰工序中对宰杀的猪体进行烫毛、冲洗清洗，按烫毛池、清水池容积为5m3，每天平均换水7次计，则屠宰工艺用水量为35m3/d。 根据上述用水情况，项目运营期水平衡分析见下图： 图2-1 项目运营期给排水平衡分析 单位：m3/d 五、主要设备 项目主要生产设备见表2-4，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》中落后和淘汰设备目录，本项目所使用的生产设备均无淘汰类设备。 表2-4 项目主要生产设备配置一览表 序号 设备名称 单位 数量 规格型号 备 注 1 白条提升机 台 1 a=35 2 活猪放血自动线 套 1 xT-100/ L=36m 3 双轨手推线 套 1 L=80m 4 不锈钢生猪清洗池 个 1 2.5mm1.8b×3.0a 5 自动电加热烫池 台 1 L=3m/36kw 新增设施，淘汰现有燃煤锅炉 6 封闭式液压刨毛机 台 1 YZBM-200 7 屠宰工具 套 1 分割用刀等 8 生猪翻肠机 台 1 9 检验设施 套 1 非洲猪瘟检测 10 冰柜 台 1 美淋电气 用于存放淋巴结、废弃病胴体冷冻 六、厂区总体平面布置 本项目厂区布置简单明晰，各建筑功能单元依次排序，考虑厂区生产工艺的连贯性和流畅性，同时将办公区与生产区（屠宰区）的相对独立分开。 项目进场道路为县道039一条硬化道路接入厂区大门，长度为20m，周边200m范围内无永久性环境敏感点。项目生产区设两个进出口，生猪进口位于项目西北侧、鲜肉出口位于项目南侧；屠宰区位于场区中部，检疫室紧邻位于屠宰区北侧，紧靠待宰间。屠宰区配套沉淀池位于场区待宰间西北角，方便待宰生猪产生的粪尿、冲洗废水和车间屠宰运营时产生废水的收集和处理，最终场区综合废水经场区内污水管道排入位于场区南侧本次新增建设的废水处理站（地势最低处），经处理后通过场区废水总排口（DA001）接入自建污水管网；项目的办公区位于整个场区的东侧，与屠宰区有一定间隔，最大程度避免了屠宰区对办公区的影响。屠宰区布置紧凑，场区分布做到了内部合理。 项目周围环境较为简单，项目东面与县道039相距20m，其他三面均紧邻山体。项目距离较近环境敏感点为西北北侧245m和西侧320m处的步仙镇狮子山社区龙过岭零散居民，项目产生的恶臭废气通过山体阻隔和空气流动稀释后，不会对散住居民造成影响。 由上可见，本项目充分考虑了生产区对办公区和周边敏感点的可能影响，内部布局基本满足《猪屠宰与分割车间设计规范》（GB50317-2009）中关于屠宰加工场所总平面布局的要求，本项目厂区平面布局合理。 七、公用工程 给水：项目所在区域没有城镇自来水管网，项目生产生活用水均采用地下水作为水源，场区内自备地下水井取水 排水：场区采用雨污分流体制建设，沿场区周边已建成环形雨水收集明沟，在场区东南地势最低处汇入039县道旁沟渠最终汇入罗水河；场区内部污水经污水处理设施处理后通过场区废水总排口（DA001）自建的1.7km污水管道接进步仙镇污水处理厂污水管网系统，最终经步仙镇污水处理厂深度处理后达标外排罗水河。 供热：淘汰现有燃煤锅炉设施，新增一台封闭式自动电加热烫毛池，在屠宰过程中采用电能作为加热烫毛池能源。 供电：采用农村供电网，沿场区东侧的039县道引入380V电源，接入屠宰点现有的配电设施，对场区内生产设施、办公设施进行供电。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 一、施工期工艺流程简述 项目属于补办环评，目前屠宰场已经建成，故本次评价不含项目施工期有关内容。 二、运营期工艺流程简述 生猪在入场前由当地畜牧防疫站统一进行检验合格后才能进入本项目进行屠宰，项目生猪进场后必须隔天凌晨（02：00-07:00）宰杀，车间地面及机械器具须当天冲洗和消毒，猪血、猪毛、肠胃内废弃物和猪粪等必须当天清理妥善处置，不能堆存，避免造成污染。本项目屠宰后的猪肉直接由猪肉贩卖商外运销售，项目内不进行猪肉、内脏等的深加工环节。 屠宰加工工艺说明： （1）宰前处理：检疫合格的活猪在下午被运到屠宰点，活猪由工人沿着指定的通道将猪牵到地磅上称重，存放在待宰区猪舍内，必须保证活猪有充分的休息时间（一般可放置12h以上），使活猪保持安静的状态，防止代谢机能旺盛。待宰区每天清理猪粪，再对地面进行冲洗、主要污染源为猪粪、冲洗废水和恶臭。 （2）宰杀放血：将活猪简单冲洗后利用人工击晕，接着用扣脚链将猪挂在轨道的吊钩上。从将猪体在放血自动线上。猪血经收集后随肉制品一同外售。 （3）烫毛、刨毛：烫毛采用热水烫毛，将猪吊入封闭式自动电加热烫毛池中；刨毛采用打毛机将猪的体毛包括表皮层去除；同时可最大限度降低胴体表面初始细菌数并提升感观，为延长产品保质期提供保证。 （4）清洗：将刨毛后的胴体再吊入清水池中清洗，清洗掉表面的猪毛及表皮层。 （5）检疫（淋巴、病胴体)：对清洗好的胴体进行检疫，主要为淋巴的检疫。对淋巴检疫合格的胴体进行盖章。 （6）开边分割：将猪胴体开边分割，取出猪的红白内脏，将红白内脏送入内脏处理间中，由专门的工人进行清理，会产生清洗废水和猪粪等胃肠内容物。同时，猪胴体进行精修肉，蹄趾、淋巴、肾上腺等有害物为固废放入专用存放区。 （7）出厂外售或进冷库待售：将分割后的合格猪胴体运走外售，一般情况下当日宰杀当日售空（由送猪宰杀加工的供应商运走），如遇特殊情况未售完或夏季，则将成品放入冷柜暂存。 项目屠宰工艺见下图： 图2-1 项目运营期工艺流程及产污节点图 检疫流程概述： 候宰检疫：在待宰区提取生猪尿样，进行瘦肉精检测，合格的生猪待宰，不合格的生猪进入急宰间宰杀后进行交由无害化处置单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）进行无害化处理。 宰前检疫：瘦肉精检测合格的生猪，观察是否有病态特征，若精神良好则开具准宰通知书，有病态特征的生猪则转入待宰间内隔离区观察，观察后无异样则进行屠宰，若有异样或确定为不合格猪则进入急宰间宰杀后按要求交由无害化处置单位进行无害化处理。 宰后检疫：生猪宰杀完成后，全程同步检疫检查有无猪囊尾蚴、检查腹股沟淋巴结有无病变等，检查腰肌、内脏有无猪囊尾蚴、有无病变，随机抽取部分生猪胴体左右膈脚各30克左右，与胴体编号一致，撕去肌膜，感观检查后进行显微镜检查，对检疫合格的，加盖检疫验讫印章由官方出具《动物检疫合格证明》。若检疫不合格则交由有资质的畜禽无害化处置机构处理。 根据运营期生产工艺分析，项目产污环节情况具体见下表： 表2-5 项目运营期主要产污环节一览表 序号 产污类别 产生环节 污染因子 采取治理措施 1 废气 待宰间、屠宰车间恶臭 氨、硫化氢等臭气 及时清理猪粪尿、胃肠内容物，冲洗消毒场区、通风 2 污水处理设施恶臭 污水处理池采用密闭式，及时清理沉淀池内污泥外运 3 废水 待宰间、屠宰间清洁冲洗废水 COD、BOD5、SS、总磷、总氮、氨氮、动植物油等 收集进沉淀+微滤+气浮池+二沉池预处理后接入场区废水处理站（生物接触氧化池+化学混凝池）污水处理设施 4 屠宰车间加工、清洁猪体废水 5 办公生活废水 COD、BOD5、SS等 经化粪池处理后排入场区废水处理站处理，与屠宰废水一同外排进污水管网 6 噪声 生猪鸣叫 屠宰加工设备 等效声级 车间墙体隔音、空气衰减传播 7 固体废物 屠宰车间加工 猪毛 环卫部门统一清运 8 病胴体、淋巴等有害肉 交由有资质单位无害化处置 9 污水处理站 污泥 清掏用作农肥 10 待宰间、屠宰间 猪粪及胃肠内容物 外运用作农肥 11 办公生活垃圾 生活垃圾 分类收集，环卫部门统一清运 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 步仙镇屠宰场建成于2013年，早期未办理环评审批手续。经近几年发展，已淘汰建厂初期的人工屠宰方式，目前采用简单机械化屠宰方式对镇区养殖户输送来检疫合格生猪进行屠宰加工，猪肉品成品供应步仙镇镇区生猪肉品销售市场，并已取得当地政府颁发的生猪定点屠宰证，属于《湖南省生猪屠宰管理条例》中的小型生猪屠宰点。 根据初步现场调查，目前屠宰场已经建成，屠宰生猪规模为15~20头，具体屠宰过程中产生的主要污染源为废气、废水、固体废物和噪声。本次环评期间，委托湖南博测检测技术有限公司对厂区现有工程运营过程中污染源进行监测，结合监测结果对现有工程进行分析如下： 一、现有工程污染源及防治措施 1、废水 项目现有工程运营期生产废水主要包括：屠宰场场区内车间（待宰间、屠宰和加工间）清洁冲洗等产生的屠宰废水，职工办公生活废水（员工洗手、如厕等环节排水），根据建设单位目前屠宰规模（每日平均屠宰量为15~20头），现状场区屠宰废水量为7.5m3/d。 目前生活废水经化粪池收集处理后回用于周边农田和山林施肥，未设置末端废水处理设施外排污水管网。根据环评期间对屠宰点现场生产废水排放口进行送样（分为出场区内屠宰车间沉淀池出口、最后一格沉淀池出口，2021年5月17日进行取样，当天屠宰量为20头/日）监测，经场区内现有三级沉淀池处理后，现有工程在运营时排放的屠宰生产废水中主要污染物排放浓度分别为pH 6.75、COD 317mg/m3、BOD5 61.5mg/m3、SS 72mg/m3、氨氮66.3mg/m3、总氮125mg/m3、总磷2.92mg/m3、总大肠菌群54000MPN/L，达不到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的畜类屠宰加工三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准（总氮、总磷、氨氮）中较严值的要求（即pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤60mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8.0mg/L），目前屠宰废水经预处理后排入已经建成的污水排放管网，经1.7km接入步仙镇污水收集管网，再进入步仙镇污水处理厂深度处理。 由于现有场区排放的废水经简易沉淀池进行处理，废水处理效率不高，废水中氮、磷类污染物排放浓度较高，对末端步仙镇污水处理厂存在一定的污染冲击负荷影响。 2、废气 项目现有工程运营期大气污染源主要来自待宰间、屠宰加工车间产生的恶臭和锅炉产生的烟气。 a.恶臭 根据屠宰行业同类资料显示，恶臭主要来源于待宰间、屠宰车间及猪粪等堆放场所。根据现有调查实际情况，屠宰点厂内不设饲养圈舍，仅提供待宰间作为生猪屠宰前的临时场所，待宰间的恶臭主要来自猪粪便、尿液等，生猪在待宰圈停留时间在12~24h，只进水不喂食，所产生的粪便较少，同时采用干清粪工艺，及时将猪粪收集至待宰间内储粪点，每天外运综合利用。 屠宰车间内许多作业都要使用热水或冷水，屠宰后牲畜的湿皮、血、肠胃内容物和粪尿等的臭气混杂在一起，产生刺鼻的腥臭味，屠宰车间应及时冲洗消毒，加强通风；污水处理站处理废水，废水中有机物厌氧分解，污泥干化堆放可产生氨和硫化氢等恶臭气体。环评期间（于2021年4月7~9日进行废气采样，采样期间日均屠宰生猪为15头/日）对厂界产生的臭气浓度进行现状监测，监测结果臭气浓度在厂界均为未检出，排放臭气浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求。另外从下风向的氨、硫化氢监测结果来看，可以达到环境质量要求，现有工程运行期间臭气对周边环境影响较小。 目前场区针对恶臭已采取的防治措施如下： （1）严格管理，对生猪收购、待宰场地及时冲洗，消毒灭菌； （2）及时清理待宰圈以及屠宰车间内的猪粪便、胃内容物、碎肉和碎骨等废弃物，做到日产日清； （3）加强车间通风换气，屠宰场周边现状山林绿化情况良好； （4）对现有沉淀池等设施产生的污泥及时清理外运，减少污泥在厂区内的堆存量和堆存时间，污水沉淀池设顶盖密闭。 b.锅炉烟气 现有的屠宰场热源采用一台0.3t/h的立式燃煤蒸汽锅炉，主要用于屠宰车间脱毛流水作业及生活需要，采用原料煤作为锅炉燃料。根据目前现有工程屠宰情况（每天锅炉运行2小时），按设计运行规模年消耗28.8吨煤，使用一般烟煤，煤质中主要成份含硫量1.0%、灰分18.5%。 由于按照现行环保要求，现有工程锅炉进行淘汰，本次评价期间未对锅炉烟气进行监测，评价按照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册(2021版)》中关于4430工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-燃煤工业锅炉相关数据对现有工程目前燃料烟气进行核算，燃煤烟气量产污系数为10290Nm3/t-原料煤、二氧化硫产污系数16S(硫份) kg/t-原料煤、烟尘产污系数1.25A(灰分)kg/t-原料煤、氮氧化物产污系数2.94kg/t-原料煤。按照屠宰场目前耗煤量，则现有工程运行过程中燃煤锅炉烟气量为296352Nm3/a（411.6 Nm3/h），主要污染物二氧化硫产生量为0.4608t/a（0.64kg/h）、烟尘产生量为0.666t/a（0.925kg/h）、氮氧化物产生量为0.08467t/a（0.1176kg/h）。目前锅炉燃煤烟气无末端治理设施，烟气排放量为411.6 Nm3/h，主要污染物二氧化硫排放浓度为1554.9mg/m3、烟尘排放浓度为2247.3mg/m3、氮氧化物产生量为285.7mg/m3。烟气通过高约10m排气筒外排，达不到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3中相关特别排放浓度限值。 3、固体废物 根据目前屠宰点现有工程产生的固体废弃物主要是猪粪及胃内容物、猪毛、检疫产生的病酮体、淋巴等，还有职工生活垃圾。 猪粪及胃肠内容物：生猪在屠宰前待宰间中将产生粪便，生猪宰杀后将产生肠胃内容物，约7.8t/a，现有工程的粪便和胃内容物收集后外运用作农肥利用。 猪毛：屠宰加工打毛、刨毛工序产生的猪毛产生量约为5.08t/a，猪毛收集后统一交由当地环卫部门统一清运。 检疫产生的病胴体、淋巴等有害肉：在检疫过程产生的胴体、淋巴等产生量约为1.62t/a，收集后交由有资质单位进行无害化处理。 污水处理沉淀池污泥：屠宰车间清洁和屠宰过程产生废水、待宰间冲洗废水经污水三级沉淀池，沉淀的污泥主要成分为有机物成分，产生量约为1.85t/a，收集后与猪粪一起外运用作农肥利用。 生活垃圾：屠宰点现有职工6人，生活垃圾产生量约为1.08t/a，经分类收集统一存放到生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。 4、噪声 现有工程项目营运期噪声主要来自待宰圈内猪只鸣叫声，由于不采用电击晕方式，屠宰车间内猪只受惊吓产生的叫声源强较高，猪叫噪声源强峰值可达到95dB（A）。另外还有屠宰车间内在屠宰工作时机械设备产生的设备噪声，一般源强可达到65~85dB（A）。 环评期间根据噪声现场厂界监测结果，场界四周噪声监测昼间范围值为47~50dB（A）、夜间范围值为24~28dB（A），现有工程四周厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 根据上述分析，现有工程主要污染物实际排放情况汇总如下： 表2-6 现有工程主要污染物排放情况 类别 污染源 主要污染物 排放浓度/量 排放去向 备注 废气 无组织恶臭气体 NH3 295kg/a 无组织外排 达标 H2S 19.08kg/a 锅炉烟气 二氧化硫 1554.9mg/m3、0.4608t/a 一根10m排气筒外排 超标 氮氧化物 285.7mg/m3、0.08467t/a 烟尘 2247.3mg/m3、0.666t/a 废水 生活废水 COD、BOD5、SS等 回用于周边农田山林施肥 不外排 / 屠宰生产废水 COD 317mg/m3、0.856t/a 排入污水管网最终进步仙镇污水处理厂 废水排放浓度较高，对污水厂有污染冲击负荷 BOD5 61.5mg/m3、0.166t/a SS 72mg/m3、0.194t/a 氨氮 66.3mg/m3、0.179t/a 总氮 125mg/m3、0.338t/a 总磷 2.92mg/m3、0.008t/a 总大肠菌群 54000个/L 固体废物 屠宰车间加工过程 猪毛 5.08t/a 环卫部门清运 做到无害化、资源化处置要求 猪粪及胃肠内容物 7.8t/a 收集后回用于周边农肥 病胴体、淋巴等 1.62t/a 交由有资质单位无害化处置 污水处理设施污泥 1.85t/a 收集后回用于周边农肥 办公生活 生活垃圾 1.08 t/a 分类收集，环卫部门清运 噪声 场界噪声 等效声级 昼间：47~50dB（A） 夜间：24~28dB（A） 通过绿化吸收、空气衰减传播 达标 二、现有工程主要环境问题及整改措施 根据初步现场勘查和现有工程污染源产排情况分析，现有工程存在以下环境问题： 1、项目生产废水经三级沉淀池处理后，尾水排入步仙镇污水处理厂，根据现场取样排放口废水监测数据分析，废水中氮、磷类污染物浓度较高，对末端污水处理厂存在一定污染冲击负荷。 2、场区内未设立集中堆放猪粪、胃肠内容物堆放区，在场区内露天堆置异味较大。 3、现有供热使用燃煤锅炉，末端无有效废气治理措施，对区域环境空气存在一定的污染影响。 2021年3月经现场管理检查，岳阳县生态环境保护综合执法大队对建设单位进行现场检查并下达责令改正违法行为决定书（岳县环改决字〔2021〕25号），要求业主完善环评手续。结合现场勘察情况，本次评价按照现行环境管理要求提出以下整改措施： ①屠宰场废水经场区内现有沉淀池处理后，接入新增微滤机+气浮池进行过滤猪毛、去油处理后，再汇入现有二沉池，再接入新增一套设计规模为40m3/d场区污水处理站（采用生物接触氧化+化学混凝法工艺系统设施）处理，加大对废水污染物去除效率；将场区内生活污水经化粪池处理后，与屠宰废水一同接入场区内新增废水污水处理站处理后达标外排。 ②在场区内待宰间东侧内设置一处占地3平方米的一般工业固废存放区，将粪污排泄物、猪胃肠内容等采用专用收集桶存放，不得露天堆放造成恶臭污染。 ③淘汰现有场区内的燃煤工业锅炉，新增一套封闭式自动电加热烫毛池设备，采用清洁能源电能作为热源使用，降低对区域大气环境污染影响。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区 域 环 境 质 量 现 状 | 一、空气环境现状调查与评价 1、项目所在区域空气环境达标区和空气基本污染物质量现状评价 本项目位于步仙镇，属于岳阳市岳阳县行政区范围。与项目所在地较为接近的是岳阳县常规自动在线监测点位，该常规自动监测点（G1）距离项目西北面约27km。故本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳县生态环境主管部门已公布的2020年年均监测值和空气环境质量公告中的数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度ug/m3 标准值ug/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67% 达标 NO2 年平均质量浓度 19 40 47.50% 达标 PM10 年平均质量浓度 51 70 72.86% 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1100 4000 27.50% 达标 O3 90百分位数8小时平均质量浓度 123 160 76.88% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97.14% 达标 项目所在区域为二类空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据上表中对岳阳县常规空气自动监测点位2020年年均值分析可知，本项目所在行政区岳阳县判定为空气环境达标区域。 2、其他污染物环境质量现状 项目属于屠宰行业，在运营期产生废气主要为恶臭气体，为了解项目所在区域空气特征因子氨、硫化氢现状环境质量状况，评价期间委托湖南博测检测技术有限公司在项目厂址下风向布设补充监测点位。 监测点位：项目厂界下风向（G2） 监测时间：2021年4月7日至4月9日 监测点位信息、监测因子及结果分别见表3-2、表3-3. 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息表 监测点位名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 厂址下风向（G2） 113.358244419 29.041001759 氨气、硫化氢 连续3天 西南侧 73 表3-3 其他污染物环境质量现状监测结果表 单位：ug/m3 监测点位 监测点坐标 污染物 平均时间 评价标准 监测浓度范围 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 厂址下风向（G2） 113.358244419 29.041001759 氨气 小时值 200 120~150 75 0 达标 硫化氢 小时值 10 未检出 0 0 达标 由项目所在地周边布设现场补充监测结果可知，本项目所在区域氨、硫化氢指标均达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D浓度限值要求。 二、地表水环境现状调查与评价 本项目产生废水经场区内预处理后外排废水类型主要为经过场区内预处理后屠宰废水等，经自建污水管网接入步仙镇镇区污水收集管网，最终进步仙镇污水处理厂深度处理达标排入罗水河，流经46km后在罗江垸处汇入汨罗江。 本次评价采用《岳阳县步仙镇污水处理厂（600m3/d）建设项目环境影响报告表》中湖南中石检测技术有限公司对步仙镇污水处理厂设在罗水河排污口上下游的两个监测断面的历史监测数据进行项目周边地表水环境质量现状评价。 2018年8月在罗水河的步仙镇污水处理厂尾水排放口上游800m、下游1000m分别布设1个监测断面，具体监测结果见下表： 表3-4 项目所在区域罗水河历史监测数据统计分析表 监测断面 监测项目 单位 监测时间 超标率（%） 最大超标倍数 标准值 8.12 8.13 8.14 S1 pH 无量纲 6.54 6.59 6.60 0 0 6-9 BOD5 mg/L ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 0 0 ≤4 NH3-N mg/L 0.189 0.199 0.194 0 0 ≤1.0 石油类 mg/L 0.05 0.03 0.05 0 0 ≤0.05 粪大肠菌群 个/L 1300 1100 940 0 0 ≤10000 SS mg/L ≤4 ≤4 ≤4 0 0 / DO mg/L 6.8 6.9 7.0 0 0 ≥5 TN mg/L 0.810 0.830 0.830 0 0 ≤1.0 TP mg/L 0.05 0.05 0.06 0 0 ≤0.2 CODcr mg/L 12 13 11 0 0 ≤20 S2 pH 无量纲 6.63 6.70 6.69 0 0 6-9 BOD5 mg/L ≤0.5 ≤0.5 ≤0.5 0 0 ≤4 NH3-N mg/L 0.167 0.162 0.173 0 0 ≤1.0 石油类 mg/L 0.04 0.05 0.04 0 0 ≤0.05 粪大肠菌群 个/L 790 700 630 0 0 ≤10000 SS mg/L ≤4 ≤4 ≤4 0 0 / DO mg/L 6.5 6.7 6.8 0 0 ≥5 TN mg/L 0.473 0.513 0.513 0 0 ≤1.0 TP mg/L 0.05 0.05 0.05 0 0 ≤0.2 CODcr mg/L 9 8 8 0 0 ≤20 根据上表中罗水河常规历史监测数据可知，布设在罗水河的监测断面常规监测因子指标达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。 三、地下水环境现状调查与评价 项目产生主要污染源为屠宰生产废水，经厂区内污水处理设施处理后排入污水管网进步仙镇污水处理厂深度处理。场区内废水经沟渠收集进入污水处理设施，存在废水渗漏污染区域地下水污染途径，且项目周边零散居民均采用地下水作为生活用水，本次评价期间结合评审专家组意见要求对项目所在地周边1个居民自备水井中地下水进行取样补充监测，留作背景本底值进行评价。 委托湖南博测检测技术有限公司于2021年6月8日（采样监测1天，每天监测1次）对项目所在区域周边地下水水质情况进行实地采样监测，布点信息见下表： 表3-5 地下水环境质量监测布点信息表 点位编号 点位位置 E N 备注 D1 龙过岭村居民水井 113.357406 29.043978 区域地下水流向上游 地下水采样监测结果见下表： 表3-6 项目所在区域周边地下水监测数据分析表 监测断面 监测项目 单位 监测结果 超标率（%） 最大超标倍数 标准值 D1 pH值 无量纲 6.78 0 0 6.5~8.5 氨氮 mg/L 0.042 0 0 0.50 亚硝酸盐 mg/L 0.532 0 0 1.00 氯化物 mg/L 1.13 0 0 ≤250 硫酸盐 mg/L 2.04 0 0 ≤250 总硬度 mg/L 6.3 0 0 ≤450 高锰酸盐指数 mg/L 0.5L 0 0 ≤3.0 挥发性酚类 mg/L 0.0003L 0 0 ≤0.002 总大肠菌群 MPN/L 20L 0 0 ≤30.0 根据上表中项目所在地周边地下水监测数据可知，布设在上游龙过岭村居民水井的地下水采样监测结果达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。 四、声环境质量现状 项目所在地周边50m范围内无永久性声环境敏感点，按照区域现状功能类别，屠宰点周边厂界50m范围内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。 五、生态环境质量现状与评价 本项目所在区域为农村地区，区域生态环境为农村农田生态系统现状。目前项目周边主要为农田、水塘、山地林地为主，区域内野生生态物种为人工生态系统中常见动植物。初步现场走访调查表明，项目评价范围所在区域内没有珍稀植物和古树木、特殊重点保护野生动物等。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 大气环境现状调查范围为场界周边500m范围，声环境现状调查为场界周边50米范围。其中根据现场调查情况，项目场界外周边50m范围内无声环境敏感目标；项目在步仙镇生猪定点屠宰场内实施，无新增用地区域，占地区域内无生态环境保护目标；场界外周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 本项目具体环境保护目标见下列表。 表3-7 空气环境主要保护目标一览表 名称 坐标 保护 对象 保护 内容 环境功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m 经度 纬度 龙过岭村民 113.35706234 29.04415011 居民 5户 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准 西北侧 251 上头新屋村民 113.35508823 29.04064178 15户 西南侧 325 表3-8 水环境保护目标一览表 项目 保护目标 规模、功能 方位与 厂界距离 保护级别 地下水环境 农村分散式饮用水水源 生活用水 厂界周边，500m范围内 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 地表水环境 罗水河 渔业用水 厂界东南测2.1km 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、废气排放标准 项目运营期主要废气源为无组织恶臭气体，厂界执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1标准要求，其中氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）。 2、废水排放标准 项目运营期场区内部废水经预处理后，通过污水管网排入步仙镇污水处理厂，本项目按设立时间应执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）中表3标准要求，设施末端城镇污水处理厂的屠宰废水按照GB13457-92中4.2.3条要求执行三级标准，则本项目外排废水经场区内污水处理设施处理后执行《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的畜类屠宰加工三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准中的较严值，废水排水量≤6.5m3/t（活屠重），其中COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤60mg/L，总氮、氨氮和总磷参考《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准（TN≤70mg/L、NH3-N≤45mg/L、TP≤8mg/L）。则项目废水排放执行标准为pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤60mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8.0mg/L，再通过管网进入步仙镇污水处理厂深度处理后排入罗水河，污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准。 3、噪声排放标准 运营期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。 4、固体废物标准 运营期生活垃圾分类收集后由环卫部门清运；一般固废按《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）进行分类，场区内一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标淮》（GB 18599-2020）的储存场所要求建设，项目一般固废合理利用处置；病死猪、淋巴等有害物采用专用包装材料暂存并冷冻，定期交由专业资质单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）无害化处理，包装收集、暂存和处置应满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）中有关标准要求。 |
| 总量 控制 指标 | 项目外排废水主要为屠宰加工车间排放的生产废水和职工生活污水，经过厂区内自建污水处理站处理后通过自建污水管网接入步仙镇污水处理厂，废水排放量为12961m3/a，按步仙镇污水处理厂尾水排放浓度（COD 50mg/L、NH3-N 5mg/L）计算，废水中主要污染物化学需氧量0.648t/a、氨氮0.0648t/a，评价建议项目主要污染物控制指标化学需氧量0.648t/a、氨氮0.0648t/a。 废气主要为无组织排放的恶臭污染物（氨、硫化氢等），不属于岳阳地区纳入主要污染物总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 项目属于补办环评，目前主体工程已经建成。本次环评要求对现有工程存在的环境问题进行整改，项目施工期无大型土石方工程，目前评价期间自建污水管网已基本建设完毕，设立场区内一般固废暂存间和安装自动电加热烫毛池设备工序均无明显施工工程。本次评价不在对施工期进行评叙。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 运营期屠宰场产生的环境污染源为废气、废水、固体废物和噪声，建设单位应做好有关污防设施运行和管理，降低运营期对区域环境污染影响。 一、废气 本项目运营期主要废气污染源为待宰间、屠宰车间恶臭，污水处理设施恶臭；按照环保管理要求将场区内燃煤锅炉淘汰后，将无锅炉烟气外排。 按照现有工程运行情况和设计年屠宰2万头生猪规模进行核算，项目运营期恶臭产生情况为待宰间NH3、H2S产生速率分别为0.09kg/h、0.007kg/h；屠宰车间NH3、H2S产生速率分别为0.15kg/h、0.009kg/h；污水处理站NH3、H2S产生速率分别为0.02kg/h、0.004kg/h。 待宰间猪只产生的粪尿排泄物、屠宰车间在屠宰加工中产生的腥臭及污水处理系统污水污泥产生的恶臭，其主要成分是NH3、H2S等，通过无组织形式逸散外排。通过采取对各臭气产生源区域进行加强冲洗、消毒作业；污水处理系统全部设置封闭为地埋式；生猪待宰间静养期间只进水、不进食，减少排泄物；待宰间采用干清粪工艺，粪便收集在专用储存桶内并做到日产日清；在待宰间、屠宰车间及厂区内设置杀虫灯，并定期对各区域进行杀虫灭蝇等措施后，屠宰场臭气经空气稀释、周边绿化吸收后，可确保厂界恶臭污染物浓度达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中厂界排放标准要求，对区域大气环境影响较小。 二、废水 1、运营期废水污染源 运营期生产废水主要包括屠宰（清洁、消毒等）废水和冲洗车间地面废水经废水处理系统后外排废水，生活废水主要为员工洗手、如厕等环节排水。 生活废水产生量较少（0.36m3/d），生活污水水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中生活源系数手册中农村居民生活水污染物产排污系数，岳阳县属于五区三类农村地区，主要污染物产生浓度分别为CODCr 500mg/L、BOD5 230mg/L、TN 21mg/L、氨氮4.3mg/L、TP 3.0mg/L、SS 120mg/L。由于目前项目废水排入步仙镇域污水管网已经建成，评价要求项目运营期产生的生活污水经化粪池处理后，通过场区内污水排放管道接入本次新建的场区废水污水处理站进行处理，再随处理后屠宰废水一起排入自建的污水管网，最终进步仙镇污水处理厂深度处理。 生产废水目前场区采用三级沉淀池进行处理排入步仙镇污水处理厂，由于现有沉淀池废水处理效率不高，外排废水氮磷类污染物浓度较高，可能对末端步仙镇污水处理厂存在一定污染冲击负荷。本次评价要求业主对生产废水处理设施进行改造，改造后屠宰废水处理工艺为沉淀-微滤-气浮-二沉-生物接触氧化-化学混凝沉淀，污水处理设施占地位于场区南侧，新增污水处理设施按年屠宰2万头生猪产生的废水量进行设计建设，设计规模为40m3/d。此工艺属于《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）中屠宰加工工业排污单位间接排放方式的废水治理可行技术。 项目运营期生产废水中主要污染物（化学需氧量、氨氮、总磷、总氮）水质参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册（2021年版）》中1351牲畜屠宰行业产污系数表进行核算， 表4-1 1351牲畜屠宰行业产污系数表 原料名称/产品名称 工艺 名称 规模等级 污染物指标 单位 产污 系数 末端治理技术 治理效率% 生猪/白条肉 简单机械化屠宰 ＜70头/天 化学需氧量 克/头 1160 沉淀分离+厌氧生物处理法 50 化学混凝沉淀 40 沉淀分离+厌氧水解类+生物接触氧化法 90 氨氮 克/头 35 化学混凝沉淀 20 沉淀分离+厌氧生物处理法 20 沉淀分离+厌氧水解类+生物接触氧化法 85 总氮 克/头 89 化学混凝沉淀 20 沉淀分离+厌氧水解类+生物接触氧化法 60 沉淀分离+厌氧生物处理法 20 总磷 克/头 12 沉淀分离+厌氧生物处理法 20 化学混凝沉淀 40 沉淀分离+厌氧水解类+生物接触氧化法 60 结合项目工程分析并类比同类型屠宰场废水产生情况，按照年屠宰2万头生猪量计算水平衡分析本项目产生污水量情况进行核算，本项目废水产排情况分析见下表。 表4-2 项目废水源强情况一览表 废水产生情况 废水排放情况 处理措施及去向 指标 日产生量(kg/d) 年产生量（t/a） 产生浓度(mg/L) 日排放量(kg/d) 年排放 量（t/a） 排放 浓度 (mg/L) 屠宰综合废水 35.51m3/d 12961 / 35.51m3/d 12961 / 经沉淀-微滤-气浮-二沉预处理后进入生物接触氧化池+化学混凝沉淀处理再排入步仙镇污水管网 COD 64.444 23.2 1790 9.534 3.48 268.5 NH3-N 1.944 0.7 54 1.225 0.447 34.5 TN 4.944 1.78 137.5 1.953 0.713 55 TP 0.667 0.24 18.5 0.262 0.096 7.4 BOD5 21.6 7.777 600 3.55 1.296 100 SS 12.6 4.536 350 5.32 1.944 150 动植物油 3.6 1.296 100 1.42 0.518 40 *项目废水处理设施改造完成后，采用淀-微滤-气浮-二沉预处理+生物接触氧化法+化学混凝沉淀工艺进行处理，主要污染物去除效率参考排放源统计调查产排污核算方法和系数手册推荐末端工艺处理效率，本项目废水中主要污染物COD去除率取85%、氨氮取36%、总氮取60%、总磷取60% 按照上述分析，项目屠宰场区内产生的清洁、冲洗等屠宰生产废水经预处理，生活污水经过现有化粪池预处理后一同汇入本次新增的场区内综合废水处理站（接触氧化+化学混凝工艺废水处理工艺）后再达标外排污水管网，最终进步仙镇污水处理厂深度处理。经过废水处理设施整改后，项目废水处理流程示意见下图： 注： 本次新增污水处理设施 图4-1 项目废水处理流程示意图 本项目场区内综合废水排放量为12961m3/a（折算排水量为5.89m3/t（活屠重）≤6.5m3/t），出水水质可以达到COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤60mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8.0mg/L的出水标准要求。通过场区现有的废水排放口（DW001）排入1.7km污水排水管网后接入步仙镇现有污水收集管网，可进末端步仙镇污水处理厂深度处理后外排，降低对区域环境影响。 外排废水污染物信息表情况见表4-3。 表4-3 废水类别、污染物及污染治理设施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排水去向 排放规律 污染治理设施 排放 口编 号 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 综合污水 COD、BOD5、SS、氨氮、TN、TP、动植物油等 进入城市污水处理厂 间断 TW003 场区内综合污水处理站（40m3/d） 生物接触氧化+化学混凝沉淀法 DW001 2 屠宰生产污水 COD、氨氮、TN、TP等 场区内综合污水处理站 间断 TW002 屠宰废水预处理系统（40m3/d） 沉淀池+微滤机+气浮池+二沉池 / 3 生活污水 COD、BOD5、SS、氨氮、TP、TN等 场区内综合污水处理站 间断 TW001 生活污水处理系统（1m3/d） 化粪池 表4-4 废水间接排放口基本情况表 排放口编号 排放口地理坐标 废水排放量/（t/a） 排放去向 排放规律 经度 纬度 DW001 113°21′31.89″ 29°2′29.75″ 12961 岳阳县步仙镇污水处理厂 间断无规律 2、项目废水依托集中污水处理厂可行性分析 岳阳县步仙镇污水处理厂位于岳阳县步仙镇召保新屋，毗邻罗水河，目前设计近期规模600m3/d工程已经建成并投入运行（2020年12月通过竣工环保验收），采用预处理（格栅+沉砂+调节）+A/A/O池+絮凝沉淀池+滤布滤池+紫外消毒的污水处理工艺，排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）的一级A标准，出水处理达标后的尾水排入罗水河。 场区综合废水经本次建设的场区内综合污水处理站进行处理后，项目运营过程废水排水量和排水水质能达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的畜类屠宰加工三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准中的较严值，即废水排水量≤6.5m3/t（活屠重），主要污染物pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤60mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8.0mg/L的要求。项目排入步仙镇镇域的污水污水管网目前已经建成并接通，项目经预处理后的综合废水能通过步仙镇污水管网收集并排入步仙镇污水处理厂，因此项目能最终排入岳阳县步仙镇污水处理厂深度处理。 根据资料统计和污水处理厂实际运行情况分析，步仙镇污水处理厂日均目前进水量在500m3/d左右（达到设计处理规模工况83.3%左右），剩余污水处理量负荷（100m3/d）能满足本项目排放的废水（35.51m3/d）进厂进行处理需求；项目综合废水经场区内污水处理站（预处理+接触氧化+化学混凝沉淀）处理后能达到《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的畜类屠宰加工三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准中的较严值，排入步仙镇污水管网后与步仙镇市政污水管网收集的镇域生活、商业餐饮废水混合后，根据目前步仙镇污水处理厂进水水质浓度（采用湖南衡润科技有限公司在2020年12月进行步仙镇污水处理厂竣工环保验收监测数据COD 91~121mg/L、BOD5 22.9~33.6mg/L、SS 31~38mg/L、NH3-N 13.8~14.6mg/L、TN16.5~18.8mg/L、TP1.5~1.8mg/L、动植物油未检出），本次评价按最大监测浓度计，现有镇域收集生活、商业餐饮废水（COD 121mg/L、BOD5 33.6mg/L、SS 38mg/L、NH3-N 14.6mg/L、TN18.8mg/L、TP1.8mg/L）与本项目排放进污水管网废水（COD 268.5mg/L、BOD5 100mg/L、SS 150mg/L、NH3-N 34.5mg/L、TN55mg/L、TP7.4mg/L）混合后形成进入污水处理厂废水水量约为535.51m3/d，水质为COD 130.78mg/L、BOD5 38mg/L、SS 45.41mg/L、NH3-N 15.9mg/L、TN21.2mg/L、TP2.2mg/L，混合后废水水质满足步仙镇污水处理厂设计进水水质COD≤200mg/L、BOD5≤100mg/L、SS≤170mg/L、NH3-N≤20mg/L、TN≤35mg/L、TP≤2.7mg/L的要求，可知本项目废水经场区内预处理后与镇域收集的市政污水混合后进入步仙镇污水处理厂能符合设计进厂污水水质要求，不会对步仙镇污水处理厂造成污染冲击负荷。本项目废水经预处理后排入岳阳县步仙镇污水处理厂具有可行性。 三、噪声 运营期噪声主要来自待宰圈内猪只鸣叫声，少量屠宰时机械设备噪声，工程实际运行时一般噪声源强在65~95dB（A）之间。 初步现场勘查情况表明，项目所在地场界周边50m范围内不存在声环境敏感保护目标，并且屠宰点目前已经将车间设置为密闭间，除猪只鸣叫声源强较高外，场区内无较高源强设备。根据环评期间委托检测单位在项目场界布设现状噪声检测点位的监测数据表明，场界噪声在运行期昼间最大监测值为50dB（A）、夜间最大监测值为28dB（A），运行期间厂界噪声监测结果能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。同时由于项目场界外周边50m范围内无声环境敏感目标，运营期间对周边声环境影响较小。 四、固体废物 运营期产生的固体废弃物主要是猪粪及胃肠内容物、猪毛、检疫产生的病酮体、淋巴和废肉等，还有职工生活垃圾。其中除生活垃圾外，均属于一般固废，评价按照《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020）进行分类。 猪粪及胃肠内容物：生猪在屠宰前待宰间中将产生粪便，生猪宰杀后将产生肠胃内容物，按照项目年屠宰2万头生猪进行估算，占生猪重量约1.3%，即26t/a。猪粪及胃肠内容物属于一般固体废物中畜禽粪肥（代码135-999-33），按照目前处置方式，将屠宰场产生粪便和胃肠内容物在场区内收集后外运用作农肥利用。 猪毛：屠宰点在猪毛在屠宰过程产生，猪毛产生量约为8.6t/a属于一般固体废物中其他废物（代码900-999-99），按照目前处置方式，猪毛统一收集后由当地环卫部门清运。 检疫产生的病胴体、淋巴等有害物：在检疫过程产生的胴体、淋巴等产生量占体重约0.27%，即为5.4t/a。病胴体、淋巴等属于一般固体废物中动物残渣（代码135-999-32），按照目前处置方式，在场区内冷柜里收集后应每日做到交由湖南盛祥生态环保科技有限公司进行无害化处理。 污水处理设施污泥：屠宰场运营期产生的屠宰废水经污水处理系统进行预处理，其中污水处理设施沉淀池、生化+混凝处理设施会产生污泥，主要成分为有机物成分，产生量约为4.5t/a。场区产生的污泥属于一般固体废物中有机废水污泥（代码900-999-62），由于该部分污泥含有机质较高，在场区内干化消毒后，与猪粪一起外运用作农肥利用。 生活垃圾：屠宰点职工人数维持现有水平无变化，生活垃圾产生量约为1.08t/a，经分类收集统一存放到场区现有的生活垃圾箱，由当地环卫部门统一清运。 根据上述固体废物产生情况进行汇总分析见下表： 表4-5 项目运营期固体废物污染源分析汇总表 序号 固废名称 废物类别属性 类别名称及代码 利用/处置措施和去向 产生量(t/a) 利用/处置量(t/a) 1 猪粪及胃肠内容物 一般固废 畜禽粪肥135-999-33 专用收集桶收集，由周边农户运走用作农肥进行综合利用 26 26 2 污水处理设施污泥 有机废水污泥900-999-62 干化消毒后采用专用收集桶收集，由周边农户运走用作农肥进行综合利用 4.5 4.5 3 猪毛 其他废物900-999-99 由环卫部门统一清运 8.6 8.6 4 病胴体、淋巴等 动物残渣135-999-32 采用专用包装袋收集在冷柜中暂存，交由有资质单位无害化处置 5.4 5.4 5 生活垃圾 生活垃圾 / 分类收集至垃圾箱内，由环卫部门统一清运 1.08 1.08 目前场区内未设置集中一般固废暂存点，产生的一般固废在场区内存放不符合环保管理要求。评价要求建设单位在厂区内建设一处占地约3平方米一般固废暂存区，一般固废暂存区按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标淮》（GB 18599-2020）的储存场所设置要求，进行防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求建设。暂存间内分区存放屠宰场产生的各类别一般固废。 猪粪及胃肠内容物应采用密闭式包装容器收集，再堆放至一般固废暂存间内指定区域，由农户运走用作农肥；污水处理设施污泥经干化处理后采用密闭式专用包装桶收集，再堆放至一般固废暂存间内指定区域，由农户运走用作农肥；猪毛经密闭式包装容器收集，再堆放至场区垃圾站内指定区域，由当地环卫部门统一清运。 项目产生的病胴体、淋巴等采用防水、防渗、防破损、耐腐蚀的包装材料进行收集，收集后包装袋进行密封，再存放至冷柜中，防止无害化处理前病胴体、淋巴等腐败。配置的冷柜应设置明显警示标识，定期对冷柜及周边环境进行清洗消毒，同时评价要求建设单位应做好内部产生有害废弃品的收集、暂存、转运等环节的台账记录。通过采取以上处理措施以满足《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发〔2017〕25号）中收集、暂存有关标准要求。最终病胴体、淋巴等交由有资质无害化处置单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）转运、安全无害化处置。 通过以上固废处理措施，项目运营期产生的固体废物能做到合理处理，满足固体废物资源化、无害化的处置原则，对区域环境影响较小。 五、土壤和地下水环境 项目对地下水环境可能存在的污染主要来自区域污水管网及屠宰车间、屠宰废水污水处理设施等各类水池的防渗层发生裂缝破损后废水入渗泄漏造成地下水、土壤环境影响，主要污染因子为废水中非持久性有机污染物等，如化学需氧量、氮、磷类等。 项目按照分区防渗的要求，对污水处理设施和管网区域进行重点防渗、车间区域进行一般防渗等处理。涉及污水收集和处理的污水管网、化粪池、场区废水处理站等设施系统均做防渗措施，污水池采用加强型刚性防渗结构（抗渗混凝土结构）或同等防渗性能材料，污水管网防渗以HDPE材料膜作为主防渗材料，配合过滤材料、导排系统，并在施工时将管道对接口处严格密封施胶，组成完整的防渗系统。对上述易发生渗漏区域进行定期巡检、加强管理。正常工况下，废水不会进入到地下水、土壤环境中，不会造成污染影响；在非正常工况下，区域污水管网对接处、污水处理水池裂缝出现泄漏，少量污水会渗透进入地下水、土壤中造成污染影响，该部分污水主要含化学需氧量、氮、磷类等非持久性污染物，可生化性好、易降解。同时发生渗漏时及时启动环境应急预案，将废水渗漏量降低至最少，减轻对区域地下水、土壤的影响。 考虑到可能存在的地下水污染隐患，参照《地下水环境监测技术规范》(HT 164-2020)有关要求，本次评价提出项目设置地下水跟踪监测计划，设置跟踪监测水井2个，具体见下表： 表4-6 项目地下水环境跟踪监测计划一览表 序号 地下水监测点位 监测指标 点位功能 监测频次 执行标准 1 龙过岭村居民家水井（地下水上游）（E113.357406；N29.043978） pH、氨氮、亚硝酸盐、氯化物、硫酸盐、总硬度、高锰酸盐指数、挥发性酚类、总大肠菌群等 背景值监测点 每年至少一次 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准 2 上头新屋居民家水井（地下水侧位流向） （E113.355013；N29.036554） 跟踪监测点 3 狮子山社区居民家水井（地下水下游） （E113.364143；N29.031898） 污染扩散点 六、生态环境 本项目已于2013年建成投运，建成以来随当地生猪需求量进行计划屠宰，期间一直运行正常。目前项目所在区域为低山丘地势，除占地区域改变为建设用地景观外，场址三面环低山地势。场址周边绿化现状良好，评价建议业主加强裸露边坡的硬化护坡，降低区域水土流失。 经实地调查，项目周围无生态环境敏感目标，未发现生态破坏遗留问题，同时该区域人类活动频繁，无珍稀保护动植物，项目已建成投运多年，未对项目周围生态环境造成明显影响。 七、环境风险分析 1、环境风险识别 本项目属于禽畜屠宰加工，设计屠宰规模较小，内部不设置大型冷库，场址内无易燃易爆危险化学品使用，该类项目一般不涉及重大危险源，在运营过程中主要的环境风险为污水处理系统事故排放、粪污在场地内泄漏等。 2、环境风险分析 （1）污水处理系统事故排放影响分析 污水处理系统事故排放指污水处理设备出现故障停运，废水直排或者管网破裂的情况。废水直接外排将造成区域污染影响，废水未经有效处理直排对末端步仙镇污水处理厂造成一定污染冲击负荷；废水发生泄漏时会对水体、土壤环境可能产生污染性影响。 土壤：废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量发生恶化，当废水排放超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；致使周边农田或山林土地上农作物徒长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。 水体环境：本项目产生的中高浓度未经处理的污水未经管网收集进入周边自然水体、堰塘后，会使现在水环境中固体悬浮物、有机物和微生物含量升高，造成水体环境质量污染。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧，使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将很难再得到恢复。 未经处理的屠宰废水发生污水漫游直接灌溉场址周边土壤，部分氮、磷不仅随区域内地表水体流失流入距离较近的大型河流造成污染，且会渗入地下污染地下水。废水的高浓度有机物进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。 同时在污水处理设施发生故障时，直排废水将会对下游步仙镇污水处理厂造成一定的冲击负荷，严重时会导致污水处理厂的污水池内微生物菌种死亡，设计出水达不到排放标准要求，间接影响纳末端步仙污水处理厂运行效果。 （2）粪污在场地内泄漏影响分析 屠宰点产生生猪粪污地点主要为待宰间、屠宰车间，粪污产生后应及时采用干清粪方式对猪粪尿混合物进行收集，储存于专用收集桶内。如粪污产生后长时间不收集密闭处理，会造成场区恶臭逸散、蚊蝇滋生，并会加重疫情疾病传播的风险，对屠宰场影响较大。 3、环境风险事故防范措施 根据现场调查，本项目环境风险防范措施如下： ①项目待宰间和屠宰间已按分区防渗要求进行地面硬化，场址周边设置雨水收集沟，场地内部污水收集沟接入污水处理设施，场地内按照雨污分流体制设置；污水处理设施和污水收集管网按防渗、防漏要求进行建设，防渗系数应达到重点防渗区要求。同时在污水处理站设置一座容积30立方米的事故应急池，保障处理设施或管网发送故障时收集场区内废水，待到污水处理设施修复正常后，再将事故池内废水排入废水处理系统。 ②按照标准化建设要求，待宰间实现干湿、雨污“两分离”，及时收集猪粪等排泄物，场区内粪污实施密闭化储存（并设置备用粪污收集桶，发生包装物破损时转移至备用粪污收集桶内）、日产日清由农户运往周边山林农田施肥。 八、环境监测计划 环境监测是环境管理必不可少的科学手段，通过有效的环境监测，可及时了解项目区的环境质量状况。根据《排污许可证申请与核发技术规范 农副食品加工工业—屠宰及肉类加工工业》（HJ 860.3-2018）和项目所在地实际环境情况，公司属于简化管理的屠宰类行业，评价提出项目污染源监测计划（包括废气、废水）见下列表。 表4-7 大气污染源无组织监测计划 序号 污染源点位 监测 指标 监测频次 排放执行标准 1 厂界上风向1#、下风向2# 氨、硫化氢、臭气浓度 1次/半年 执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 表4-8 废水污染源监测计划 序号 排放口编号 污染物名称 监测设施 手工监测采样方法及个数 手工监测频次 手工测定方法 1 DW001 流量 (自动 ☑手工 混合采样(4个混合) 1次/半年 流量计 pH 玻璃电极法 化学需氧量 重铬酸盐法 悬浮物 重量法 五日生化需氧量 稀释与接种法 氨氮 纳氏试剂分光光度法 动植物油 红外光度法 大肠菌群数 纸片快速法 总氮 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 总磷 钼酸铵分光光度法 建设单位目前不具备环境监测能力，项目自行环境监测可委托有资质的第三方监测机构进行，建设单位应做好监测报告记录和存档工作。 九、环保投资及竣工环境保护验收 项目应按照本次评价提出的环境整改措施要求，确保环保设施建成并有效治理运营期产生的各项污染源，满足现行环保管理要求。同时项目整改建设完成后，建设单位应按相关竣工环保验收管理要求，及时开展项目竣工环境保护验收工作。具体验收清单和环保投资估算见下表： 表4-9 项目环保投资及竣工环境保护验收一览表 类别 措施或设施 达到效果 投资（万元） 废气 车间加强通风、污水处理设施密闭 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1 1（已有设施） 废水 厂区雨污分流，场区周边雨水收集沟，建设1.7km污水管网接入步仙镇污水收集管网，再进入步仙镇污水处理厂 16（已有设施） 场区综合废水排入综合废水处理站（设计处理规模40m3/d，采用生物接触氧化法+化学混凝沉淀工艺）后排入自建污水管道，接入步仙镇污水管网 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的畜类屠宰加工三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准中的较严值 12 屠宰废水经沉淀+微滤机+气浮池+二沉池预处理后，接入场区综合废水处理站 5（已有沉淀池，新增4） 生活污水经化粪池处理后接入场区新建综合废水处理站 0.5（已有设施） 固废 待宰间新增占地3平方米一般固废暂存区；污水设施污泥、猪粪及胃肠内容物收集后在暂存区集中运走用作农肥 按防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求建设 0.5 检疫产生的病胴体、淋巴等有害物交由湖南盛祥生态环保科技有限公司进行无害化处理 场区内现有冷柜进行暂存 0.5（已有设施） 职工生活垃圾、猪毛采用垃圾收集桶，定期委托环卫部门统一清运 / 噪声 噪声设备布置在车间隔声、周边山体自然阻隔降噪 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类 2（已有设施） 小计 37.5万元（本次新增16.5万元） |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 厂界（厂区待宰间、屠宰间、污水处理站） | 硫化氢、氨、臭气浓度 | 加强车间通风、及时清理粪污、污水处理设施密闭 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1（氨≤1.5mg/m3、硫化氢≤0.06mg/m3、臭气浓度≤20（无量纲）） |
| 地表水环境 | 场区废水排放口（DW001）（E113°21′31.89″、N29°2′29.75″） | 化学需氧量、五日生化需氧量、悬浮物、动植物油氨氮、总磷、总氮等 | 屠宰废水进沉淀+微滤+气浮+二沉预处理后排入场区废水处理站 | 《肉类加工工业水污染物排放标准》（GB13457-92）表3中的畜类屠宰加工三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）表1中的B级标准中的较严值（pH6~9、COD≤500mg/L、BOD5≤300mg/L、SS≤400mg/L、动植物油≤60mg/L、NH3-N≤45mg/L、TN≤70mg/L、TP≤8.0mg/L） |
|  |  |  | 生活污水经化粪池后排入场区废水处理站 |  |
|  |  |  | 场区废水处理站（生物接触氧化法+化学混凝沉淀处理工艺）综合处理后外排污水管网 |  |
| 声环境 | 厂界 | 等效声级 | 隔音 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类（昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A）） |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
| 固体废物 | 在待宰区设置符合防渗漏、防雨淋、防扬尘等要求占地3平方米的一般固废暂存间，猪粪、胃肠内容物、污水处理站污泥收集后外运用作农肥利用；猪毛由环卫部门统一清运；检疫产生的病胴体、淋巴等有害物每日收集后交由有资质单位（湖南盛祥生态环保科技有限公司）进行无害化处理 |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | 按照分区防渗的要求，对污水处理设施和管网区域进行重点防渗、车间区域进行一般防渗等处理，并做好区域地下水跟踪监测工作 |
| 生态保护措施 | 依托区域周边山林绿化防护 |
| 环境风险 防范措施 | 做好场区内分区防渗；粪污采用专用包装桶收集在一般固废暂存间内，每日清运；污水处理站设置应急事故池，杜绝非正常排放情况 |
| 其他环境 管理要求 | 定期做好自行监测计划 |

# 六、结论

岳阳县步仙镇生猪屠宰点年屠宰生猪2万头建设项目符合当地小型生猪屠宰点设置规划，选址地不占用生态红线，符合当地“三线一单”生态环境分区管控要求。在严格落实报告表提出整改措施要求，确保各项污染防治设施正常运行前提下，运营期污染物能做到达标外排，对区域环境影响在可接受范围内。从环境保护角度来看，项目建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 氨 |  |  |  | 295kg/a |  | 295kg/a |  |
|  | 硫化氢 |  |  |  | 19.08kg/a |  | 19.08kg/a |  |
| 废水 | 废水排放量 |  |  |  | 12961m3/a |  | 12961m3/a |  |
|  | 化学需氧量 |  |  |  | 3.48t/a |  | 3.48t/a |  |
|  | 氨氮 |  |  |  | 0.447t/a |  | 0.447t/a |  |
|  | 总氮 |  |  |  | 0.713t/a |  | 0.713t/a |  |
|  | 总磷 |  |  |  | 0.096t/a |  | 0.096t/a |  |
| 一般工业 固体废物 | 猪毛 |  |  |  | 8.6t/a |  | 8.6t/a |  |
|  | 猪粪及胃肠内容物 |  |  |  | 26t/a |  | 26t/a |  |
|  | 病胴体、淋巴等 |  |  |  | 5.4t/a |  | 5.4t/a |  |
|  | 污水设施污泥 |  |  |  | 4.5t/a |  | 4.5t/a |  |
| 危险废物 | / |  |  |  | / |  | / |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

0.45

职工办公生活

车间场地清洗

屠宰车间

待宰生猪冲洗

0.09

化粪池

0.5

3.5

0.05

厂内废水处理站

步仙镇污水处理厂

管道输送

35.0

0.55

0.35

3.5

3.15

31.5

35.51

35.95

0.36

宰前处理

猪粪、废水、噪声

待宰区

清洗废水、噪声

生猪

宰杀放血

烫毛、刨毛

清洗

检疫

开边分割

出厂

猪血

猪毛

噪声

清洗废水

不合格胴体、淋巴

内脏

胃肠内容物

清洗

清洗废水

化粪池

职工生活污水

场区屠宰废水

二沉池

化学混凝沉淀

接触氧化池

出水

总排口（DA001）

外运用作农肥

步仙镇污水处理厂

自然干化消毒后

沉渣

污泥

污泥

沉淀池

微滤器

气浮池

猪毛