# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：岳阳宏星和页岩烧结砖协同无害化处置城镇生活污泥环保建材厂迁建项目

建设单位（盖章）：岳阳宏星和环保新材料科技有限公司

编制日期：        2021年7月

中华人民共和国生态环境部制

目 录

一、建设项目基本情况	1

二、建设项目工程分析	8

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准	30

四、主要环境影响和保护措施	37

五、环境保护措施监督检查清单	68

六、结论	70

附件

附件一、环评委托书

附件二、备案证明

附件三、营业执照

附件四、选址意见

附件五、用地请示

附件六、选址申请表

附件七、项目投资合同书

附件八、滤渣资源化利用合作协议

附件九、滤渣成分分析单

附件十、固废浸出检测报告

# 附件十一、渣土供需合同

# 附件十二 监测报告

# 附件十三 岳阳市联合页岩环保砖制造有限公司二噁英监测报告

# 附件十四  岳阳市联合页岩环保砖制造有限公司4、5、6月滤渣进货单

# 附件十五 宏星和老厂二噁英监测报告

# 附件十六 宏星和老厂污泥4、5、6月进货单

# 附件十七 现有项目环评批复及排污许可证

# 附件十八 咨询掺加污泥生产烧结砖项目的环评类别问题

附件十九 专家审查意见及专家签到表

附图

附图一、项目地理位置图

附图二、环境保护目标图

附图三、环境监测布点图

附图四、厂区平面布置图

附图五、现场照片

附表

建设项目污染物排放量汇总表

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 岳阳宏星和页岩烧结砖协同无害化处置城镇生活污泥环保建材厂迁建项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | 2020-430621-47-03-019380 |
| 建设单位联系人 | 李海军 | 联系方式 | 1534830**** |
| 建设地点 | 岳阳县新开镇共和村胡杨片 |
| 地理坐标 | （113°14′46.603″E，29°15′43.369″N） |
| 国民经济 行业类别 | C3031粘土砖瓦及建筑砌块制造 | 建设项目 行业类别 | 二十七、非金属矿物制品业30-56砖瓦、石材等建筑材料制造303-粘土砖瓦及建筑砌块制造；建 筑用石加工；防水建筑材料制造；隔热、隔音材料制造；其他建筑材料制造（含干粉砂浆搅拌站）以上均不含利用石材板材切割、打磨、成型的 |
| 建设性质 | (新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | (首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 (超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 岳阳县发展和改革委 | 项目审批（核准/备案）文号（选填） | / |
| 总投资（万元） | 8000 | 环保投资（万元） | 1000 |
| 环保投资占比（%） | 12.5 | 施工工期 | 24月 |
| 是否开工建设 | (否 (是： | 用地（用海） 面积（m2） | 38665.6 |
| 专项评价设置情况 | 1、大气 本项目在生产中排放废气不涉及《有毒有害大气污染物名录》的污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气，故无需设置大气专项评价。 2、地表水 本项目仅产生生活污水，生活污水经配套建设的化粪池收集处理后由周边农户运走回用于周边农田、山林消纳。无需设置地表水专项评价。 3、环境风险 根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)中“表B.1突发环境事件风险物质及临界量”，本项目不存在健康危险急性毒性物质（类别1）、健康危险急性毒性物质（类别2，类别3）、危害水环境物质（急性毒性类别1）和表B.1中的突发环境事件风险物质。故本项目无需设置环境风险专项评价。 4、生态 本项目不涉及取水口，无需进行生态专项评价。 5、海洋 本项目不向海洋排污，无需进行海洋专项评价。 |
| 规划情况 | 无 |
| 规划环境影响 评价情况 | 无 |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 根据《产业结构调整指导目录》（2019年本）第三类淘汰类中落后生产工艺装备建材类中规定：砖瓦轮窑（2020年12月31日）以及立窑、无顶轮窑、马蹄窑等土窑、普通挤砖机、SJ1580-3000型双轴、单轴制砖搅拌机、SQP400500-700500型双辊破碎机、1000型普通切条机、100吨以下盘转式压砖机均属于淘汰类制砖生产工艺与设备，根据项目主体建设内容对照分析，采用一次码烧的隧道窑，不在淘汰类中。项目生产工艺及选用的生产设备未列入《淘汰落后生产能力、工艺和产品的目录（全三批）》、《高耗能机电设备（产品）淘汰目录（第一批、第二批、第三批、第四批）》。 根据《产业结构指导指导目录》（2019年本）本项目不属于第二类限制类第九类建材中6000万标砖/年（不含）以下的烧结砖及烧结空心砌块生产线。根据公司实际情况，设计产能为年产15000万块标准页岩砖。根据上述分析项目建设内容、规模和生产设备不属于限制类和淘汰类的内容。 根据《国务院办公厅关于进一步推进墙体材料革新和推广节能建筑的通知》（国办发〔2005〕33号）文件中规定逐步禁止生产和使用实心粘土砖，限期禁止生产、使用实心粘土砖（包括瓦）的170个城市，其他城市要按照国家的统一部署，分期分批禁止或限制生产、使用实心粘土砖，并逐步向小城镇和农村延伸。本项目生产的是页岩砖，项目建设地为城市郊区的农村地域，不属于国办发〔2005〕33号文件中禁止生产墙体材料范围内。 根据国家工业和信息化部、原环境保护部、原国家安全监管总局《关于加快烧结砖瓦行业转型发展的若干意见》（工信部联原〔2017〕279号）、湖南省《关于烧结砖（瓦）行业有关问题指导意见的函》（湘经信原材料函〔2018〕344号）和《岳阳市污染防治攻坚战2020年工作方案》中对于砖瓦行业要求，本项目以页岩、商品煤、粉煤灰、建筑垃圾、城市污泥、工业固废为主要原料制烧结页岩砖，属于目前烧结砖鼓励发展方向，同时项目严格落实相关污防设施做到对环境影响在可接受范围内，项目实施后可符合现行的行业政策技术要求。 因此，项目符合国家现行产业政策相关要求。 2、选址合理性 （1）项目所在地位于岳阳县新开镇共和村胡杨片，厂区用地为集体建设用地。本项目厂址东面约124m为乡道，交通条件十分便利，且项目所在地附近的页岩等主要原料资源丰富，主要原料可以就近采用页岩矿区开采的页岩，城市建筑垃圾渣土也随经开区、岳阳县县域范围内市政建设工地运输、污泥由岳阳市市政生活污水厂、岳阳县各乡镇生活污水处理厂运输至本项目生产厂区内，岳阳长岭滤渣原材料（一般工业固废）由岳阳长岭运输至本项目生产厂区内，主要原料均在市域范围内，可节约运输费用，降低生产成本。厂址所在地水、电、原料供应均有保证，满足生产及生活需求。 （2）根据《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中环境空气质量功能区分类，本项目所在区域属于二类区，区域大气环境满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求；所在区域地表水环境满足《地表水环境质量标准》（GB38378-2002）Ⅲ类水标准要求；根据《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014），本项目所在区属2类区，现状声环境质量能达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）昼夜间的2类标准。因此，建设项目与环境容量相符，项目区有一定的环境容量。 （3）岳阳县自然资源局已出具了项目用地规划选址意见（详见附件四）。项目选址用地已经征得了岳阳县新开镇人民政府、岳阳县工业和信息化局、岳阳县发展和改革局、岳阳市生态环境局岳阳县分局、岳阳市水利局、岳阳县林业局等部门的同意，具体见附件六。项目已经办理用地手续和当地政府招商合作合同（详见附件七）。 项目在采取相应污防治理措施后，营运期对周边大气环境、地表水环境以及声环境的影响较小，不会改变现有环境功能区划。综上所述，本项目选址合理。 3、与岳阳县新开镇共和村村庄规划（2020-2035年）符合性分析 项目拟选址于新开镇共和村，用地面积58亩，项目所使用土地地类为林地、自然保留地、坑塘水面、风景名胜设施用地，项目用地未占用基本农田，不涉及自然保护区、生态红线、山体保护规划范围，位于新开镇总体规划建设用地区外，项目用地符合岳阳县新开镇共和村村庄规划（2020-2035年）。 4、“三线一单”符合性 对照岳阳市环境管控单元图，本项目选址于岳阳县新开镇共和村胡杨片，属于重点管控单元，根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发[2021]2号管控要求，重点管控单元应优化空间布局，加强污染物排放控制和环境风险防控，不断提升资源利用效率，解决生态环境质量不达标、生态环境风险高等问题。项目运营期废气、废水、噪声、固废及环境风险等各项污染防治措施完善，均能做到达标排放及妥善处置，满足《意见》管控要求。 项目与《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”相符性分析见下表： 表1-1 本项目与“三线一单”符合性分析 内容 符合性分析 生态保护红线 项目位于岳阳县新开镇共和村胡杨片，征用当地农村集体建设用地为生产用地，项目用地已于岳阳县自然资源局的用地选址意见。建设地项目拟建地不属于城市建成区，不涉及生态环境敏感点，不属于岳阳县生态保护红线范围，符合生态保护红线要求 资源利用上线 项目营运过程中消耗一定量的页岩、商品煤、粉煤灰、建筑垃圾、城市污泥、工业固废、电源和水，项目是产品为页岩烧结砖，属于砖瓦、石材等建筑材料制造项目，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上限要求。 | 环境质量底线 在采取相应的污防设施前提下，项目营运期排放的废气、废水、噪声及固体废物等经相应处理措施处理后对周围环境很小，不会造成区域环境功能区划影响和降低，符合环境质量底线要求 根据《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号），本项目选址于岳阳县新开镇共和村胡杨片，属于重点管控单元（环境管控单元编码为ZH43062120003）。本项目与《岳阳市人民政府关于实施岳阳市“三线一单”生态环境分区管控的意见》（岳政发〔2021〕2号）中新开镇环境管控单元生态环境准入清单符合性详见下表。 表1-2 项目与“岳政发〔2021〕2号”中环境管控单元生态环境准入清单符合性分析 类别 管控维度 管控要求 本项目建设情况 结论 新开镇生态环境准入清单 空间布局约束 在限养区内，全面限制投肥投饵养殖，限制周边生活污水及畜禽粪污直接排入农村集体生活用水水源地水库，重点湖泊限制网箱、网围、网栏等人工养殖，重点生态功能区内的水产养殖搬迁或关停 本项目不属于养殖项目，项目生产废水回用于生产过程，生活污水回用于农灌，不外排 | 符合 污染物排放管控 加快补齐污水收集和处理设施短板，积极推进雨污分流、老旧污水管网改造和破损修复等工作，加快消除生活污水收集处理设施空白区，显著提升城镇生活污水集中收集效能 本项目雨污分流，生产废水回用于生产过程，无生产废水外排，生活污水回用于农灌，综合利用，不外排 符合 环境风险防控 强化枯水期环境监管，在枯水期对重点断面、重点污染源、饮用水水源地进行加密监测，强化区域环境风险隐患排查整治深入推动落实河（湖）长制，加强河湖巡查，及时发现、解决有关问题；巩固河湖“清四乱”成效，推动清理整治重点向中小河流、农村河湖延伸，将国控断面水质控制目标、饮用水水源保护纳入河（湖）长制考核体系建立涵盖基础信息、实时水量水质数据等在内的河湖库管理信息平台，河湖管护联合执法机制逐步形成，在东洞庭湖、新墙河、铁山水库等重要河湖干流及主要支流建立基于水质水量考核的流域生态补偿机制 | 本项目无废水直接排入外水体。 符合 资源开发效率要求 4.1 对取用水总量接近控制指标的地区，限制审批建设项目新增取水许可；已达到或超过控制指标的地区，暂停审批建设项目新增取水 许可；划定全县地下水禁采区、限采区和地面沉降控制区范围 4.2 积极推进农业节水，完成高效节水灌溉年度任务；推进循环发展，将再生水、雨水、矿井水等非常规水源纳入区域水资源统一配置 4.3 水资源：岳阳县万元国内生产总值用水量 106m3/万元，万元工业增加值用水量32m3/万元，农田灌溉水有效利用系数0.56 4.4能源：岳阳县“十三五”能耗强度降低目标18.5%，“十三五”能耗控制目标17.5万吨标准煤 耕地保有量3686.45公顷，基本农田保护面积不低于 3072.86公顷。建设用地总规模1314.39公顷，城乡建设用地规模863.81公顷，城镇工矿用地规模220.86公顷；新增建设用地规模控制在400.77公顷以内，建设占用农用地规模控制在387.36公顷以内，建设用地占耕地控制在158.08公顷以内 | 本项目不占用基本农田，生产废水回用于生产过程，生活污水回用于农灌，不外排 符合 综上所述，项目符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）中“三线一单”的相关要求。 |

二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目背景 岳阳宏星和环保新材料科技有限公司是一家页岩烧结砖协同无害化处置城镇生活污泥环保建材企业。公司在新开镇茅栗村，以页岩、城市渣土、城镇生活污泥为原料，生产各种新型墙体建筑材料。公司于2014年12月取得了岳阳县环境保护局的批复（岳县环评批[2014]96号）。2016年9月通过岳阳县环境保护局验收（岳县环保验（2016）19号）。由于公司处在市政府要求关停的城市规划范围内，公司按政府要求同意依法关停。因此，公司决定在岳阳县新开镇共和村胡杨片征地约58亩迁建该厂，项目新厂址位于新开镇总体规划建设用地区外。项目已于2020年4月9日在湖南省投资项目在线审批监管平台备案，并取得了岳阳县企业投资项目备案证明，具体见附件二。 本项目的实施为岳阳市市政生活污水处理厂、岳阳县各乡镇生活污水处理厂的污泥、长岭催化剂滤渣处置提供了无害化、减量化和资源化的手段，上述一般工业固体废物能得到妥善处理，对岳阳市市政生活污水厂、岳阳县各乡镇生活污水处理厂的稳定运行和保持市容整洁以及居民健康起到了积极的作用，又能带来经济效益。因此本项目具有良好的社会效益、经济效益和环境效益。 1、本项目建设内容及规模 本项目位于岳阳县新开镇共和村胡杨片，规划总占地面积38665.6m2，总建筑面积约20000m2，项目组成具体情况如下表2-1所示。本项目建设内容主要为主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程及环保工程。本项目地理位置及周边环境现状详见附图一、附图五。 表2-1 项目主要组成一览表 序号 工程类别 主要建设内容及规模 备注 1 主体工程 两条成品焙烧道、两条半成品烘干道 4.8m×136m、砖混结构，面积4406.4m2，布设在厂区生产厂房内，用于砖坯烘干、焙烧 砖混结构 2 原材料粉碎车间 位于厂区西南部，钢架结构，占地面积约4000m2，半成品制作车间位于厂区中部，占地约4000m2，钢架结构，包括制坯、制砖设备等设备区域； 密闭式钢架结构 3 辅助工程 办公楼 占地面积246m2，一栋，5F。 砖混结构 民工宿舍 占地面积246m2，一栋，5F。 办公楼、民工宿舍相邻布设建设，位于厂区东北部。 4 储运工程 原材料堆放库 占地约4000m2，布设在厂区西部，钢架结构，主要堆放页岩、粉煤灰、原煤、建筑垃圾等粗料，内设滤渣池堆放滤渣： 原料存放库占地约3000m2，位于厂区东南部，主要堆放加工后的原材料。 堆场周边布设围挡，并配套洒水除尘系统 半成品暂存道 位于厂区西部，占地面积约4000m2 成品打包车间 位于厂区北部，占地约约6000m2 密闭式污泥储存间 位于原料存放库内占地约400m2，地面硬化、按防渗要求建设，设污泥池 5 公用工程 供水 厂区生活用水、工业用水均取自厂区自建的地下水取水井，厂区车间内设置两个容积为20立方米储水箱 厂区内部雨污分流，收集雨水利用于生产 排水 采用雨污分流建设，在厂区周边开挖截水沟，地势最低的西侧设置一座容积300m3的雨水收集池（兼储水池）；厂区职工生活废水经化粪池处理后经回用于区域农田山林施肥 | 供电 采用农村电网主供电源，工程场地内设置变配电设施，负责对整个场地的高低压配电 厂区内部署配电房 6 环保工程 废气 隧道窑烟气经双碱湿法脱硫除尘系统处理后，经45m高、出口内径1.3m的脱硫塔排气筒（DA001）外排 新建 原料库、堆场区域装卸运输含尘废气通过采取车间内沉降、洒水抑尘、围挡等措施，制砖车间破碎筛分工序产生的含尘废气通过集气系统进布袋除尘器处理后通过一根15m高排气筒（DA002）达标外排 在原料库和制砖车间设置洒水除尘系统，对厂区内无组织扬尘进行洒水降尘处理 | 新建 废水 厂区无工艺废水外排，主要废水为职工生活废水，经厂区化粪池进行处理后，回用于区域农林施肥；烟气处理系统旁设置三级沉淀循环水池，窑炉烟气经双碱脱硫湿法喷淋除尘系统排放废水经循环沉淀池沉淀后回用，定期补充再加入药剂（石灰、钠碱）和水 新建 厂区内建设雨水收集系统，将初期雨水收集进雨水收集池（位于厂区东侧，建议初期收集池容积大于206.22m3），经沉淀处理后回用于制砖配料生产 新建 噪声 厂区生产设备噪声通过选用先进的低噪声生产设备，设备均置于车间内，基础减振；风机及空压机采取进出口软连接，并安装消声器等措施 | 新建 固废 厂区生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置 合理处置 在厂区半成品制作车间的东南角处设置一间占地5m2的危险废物暂存间，废矿物油暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位转运安全处置。 委托有资质单位处置 在厂区危废暂存间的西北角处设置一间占地5m2的一般固废暂存间。制砖产生的废坯、废泥头和烧结产生的残次品、等固废，可全部重新返回制砖车间做原料利用；脱硫系统沉淀池产生的脱硫废渣可再利用作为生产原料制砖再利用；磁选废铁收集后交由废物回收单位回收。 | 做到综合利用 2、产品方案 本项目产品为烧结砖，项目产品方案见下表。 表2-2 项目主要产品方案一览表 产品名称 产品规格（mm） 搬迁前产量 搬迁前折合成标砖 搬迁后产量 搬迁后折合成标砖 变化产量 折合成标砖变化量 执行标准 标砖 240×115×53 3500万块/年 6000万块/年 5000万块/年 15000万块/年 +1500万块/年 +90000万块/年 《烧结普通砖》（GB/T5101-2017） 多孔砖 190×90×90 100万块/年 500万块/年 +400万块/年 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011） 空心砌块 240×115×90 720万块/年 700万块/年 -20万块/年 空心砌块 240×190×90 145万块/年 3000万块/年 +2855万块/年 产能设计分析：厂区设置有两烘两烧隧道窑，尺寸为4.8m×136m，在窑内焙烧时间长度为24小时，每次出2车，每窑车7680块，出2车为15360块。出窑时间为40分钟左右，按照设计每套隧道窑烧砖设计频率，每天能出窑72车，按300天计算，项目设计生产能力为烧结页岩砖7680×72×300=165888000块＞150000000块，因此本项目生产所选用的隧道窑型号尺寸能够满足年产15000万块（标准砖）烧结砖的生产要求。 3、主要生产单元 本项目主要生产单元如表2-3所示。 表2-3 主要生产单元 行业类别 产品类别 主要生产单元 粘土砖瓦及建筑砌块制造 砖坯 原辅料制备、成型干燥系统、烧成系统、公用单元 3、主要生产工艺、主要生产设施及设施参数 原厂所有设备均作为废品外售给废旧物资回收机构，本项目所有设备均新购。本项目主要生产工艺、主要生产设施及设施参数如表2-4所示。 表2-4 主要生产工艺、主要生产设施及设施参数 主要生产单元 主要工艺 主要生产设备名称 设施参数 数量 原材料粉碎车间 原辅料制备 原料制备 板式给料机 XGL1200 1 电子秤 2 箱式给料机 XGD1000 2 颚式破碎机 PE600×900 1台 皮带输送机 B800 8台 超细碎粉碎机 Φ1300×1300 1台 双级滚筒筛 SGT200 1台 高速细碎对辊机 GS100×80 1台 高速细碎对辊机 GS1400×1200 1台 陈化碾练 强力除铁器 2台 两条成品烘干房 成型干燥系统 干燥、成型 伺服切坯机 QPAD30 4台 双级真空挤出机 JKY75/65A-4.0 2台 皮带输送机 B800 16台 强力搅拌挤出机 SJJ3000×550 2台 高速细碎对辊机 GS120×100 1台 箱式给料机 XGD120 2台 半桥式多斗挖掘机 WGJ-90 1台 可逆式输送机 B800 1台 双轴搅拌机 SJ3500×630 1台 翻坯机 1台 伺服分坯机 1台 码坯机器人 MPL1000 2台 皮带输送机 B800 4台 精准定位步进机 3台 自动码坯机 MPJ4.8m 1台 两条成品焙烧窑 烧成系统 窑烧成 窑车 300台 成品打包包装车间 储运单元 包装 抱砖机 1台 牵引车 20台 摆渡车 3台 顶车机 YDS150 4台 公用单元 辅助系统 风机 4台 环保单元 除尘系统 脱硫设备 1套 5、主要原辅材料 本项目主要原辅材料如表2-5所示。 表2-5 原辅材料消耗表 名称 消耗量（t/a） 最大储存量（t） 储存位置 备注 搬迁前消耗量（t/a） 搬迁后变化量（t/a） 页岩 162400 10000 原材料堆放库，地面硬化 外购，在所在地区域开采 70000 +92400 商品煤 23000 2200 原材料堆放库，地面硬化 外购，使用低硫煤，控制含硫量低于0.35% 10000 +13000 粉煤灰 20000 20000 原材料堆放库，地面硬化 外购 8000 +12000 建筑垃圾（渣土，不含有沥青） 154000 1300 原材料堆放库，地面硬化 渣土来自岳阳华夏运输有限公司 61600 +92400 城镇生活污泥（绝干计） 18000 10000 污泥储存间污泥池内，硬化防渗 采用岳阳市市政生活污水处理厂和岳阳县各乡镇的生活污水处理厂的污泥 7200 +10800 催化剂滤渣 4000 2000 原材料堆放库滤渣池内，硬化防渗 岳阳长岭滤渣原材料（2种 无氨氮滤渣、氨氮滤渣），为一般工业固废（氨氮滤渣和无氨氮滤渣分别为1000t/a和3000t/a） 1500 +2500 轻质柴油 0.2 1 桶装 外购，用于隧道窑每年开炉点火引燃使用，每年使用一次 0.5 +0.3 钠碱 0.3 0.1 原材料堆放库 作为脱硫剂 0.1 +0.2 石灰 0.3 0.1 原材料堆放库 作为脱硫剂 0.1 +0.2 机油 0.5 0.5 原材料堆放库 设备维修 0.5 0 新鲜水 28590 / 自打井取水地下水和厂区内集雨水池 10000 +18590 电 20000度 / 区域农村电网 8000度 +12000度 主要原辅材料化学成分及物理化学性质： 催化剂滤渣：本次环评收集了中国石化催化剂有限公司长岭分公司滤渣场四期的环评（岳环评【2016】84号）及验收批文（岳环评验【2017】42号），验收批文中指出长岭催化剂分公司倾倒的滤渣“主要成分为氧化硅、氧化铝，属于为一般工业固废”，详见附件八、附件十二。环评要求项目使用的滤渣应定期检测，确保本项目使用的滤渣属于Ⅰ类一般固废的滤渣。故中石化股份有限公司催化剂长岭分公司《氨氮污水处理一期工程目（污水预处理及氨氮回用技术改造工程）》滤渣各组份情况详见由附件八催化剂长岭分公司滤渣成分表（由中国石化催化剂有限公司长岭分公司安全环保部提供），本项目所使用的滤渣原材料，为无氨氮滤渣、氨氮滤渣两种。 页岩：一种沉积岩，成分复杂，但都具有薄页状或薄片层状的节理，主要是由黏土沉积经压力和温度形成的岩石，但其中混杂有石英、长石的碎屑以及其他化学物质。本项目页岩来源于项目周边开采出来的块状页岩原料。类比“岳阳市飞安新型建材有限公司年产 5000 万块页岩空心砖生产线建设项目”，本项目使用页岩主要化学成分见下表： 表2-6 项目使用的页岩主要化学成分组成表 单位:% CaO MgO Fe2O3 Al2O3 SiO2 K2O Na2O TiO2 烧失量 0.44 1.35 6.40 16.89 64.18 2.15 0.28 1.06 4.65 | 项目使用建筑垃圾作为主要制砖原料，其来源主要为建筑废弃土、建筑基坑土、修路及建设用地平整场地废弃土、河湖塘渠道淤泥等，通过采购市政渣土公司（岳阳华夏运输有限公司）在各个市政工程施工工地托运的废土、弃方等建筑垃圾（采购协议见附件十三）。一般建筑垃圾、渣土的主要成分为二氧化硅（50~60%）、三氧化二铝（20~26%）、三氧化二铁（4~15%）、氧化钙（1~5%）以及少量氧化镁、氧化磷、碳等物质，其中建筑垃圾中混有少量钢筋、铁屑等。 项目使用商品煤作为制砖原料，项目使用的商品煤基本不含氟元素，评价要求业主采用低硫商品煤作为制砖原料，原材料不得使用石煤，并严格控制商品煤硫份含量在0.35%以下。类比“岳阳市飞安新型建材有限公司年产5000万块页岩空心砖生产线建设项目”，商品煤质成分表见主要化学成分见下表2-7。 表2-7 项目商品煤主要化学成分组成表 单位：% 类别 全水分 灰分 固定碳 发热量 挥发分 全硫份 商品煤 5.93 59 28.6 3000.22kcal/kg（高位） 2785.49kcal/kg（低位） 11.8 0.35 项目使用的工业固废（来自中国石化催化剂有限公司长岭分公司的催化剂滤渣原材料）为辅助原料掺入制砖过程中，评价要求使用的一般固废必须经合格检测符合一般工业固废中相关浸出毒性质指标的要求，同时控制污泥固废中氯元素、氟无毒含量，杜绝含高氯化合物、高氟化合物原料进行制砖在烧制过程产生二次污染物，严禁使用危险废物作为项目制砖原料。 项目拟采用的生活污水处理厂污泥符合一般工业固废中相关浸出毒性质指标的要求。不属于危险废物，属于一般工业固废。评价要求项目采用的污泥、滤渣掺入比例总和控制在《城镇污水处理厂污泥处置制砖用泥质》（GB/T20531-2010）中≤10%的要求，根据目前原料配比方案，污泥、滤渣掺烧量比例总和控制在5.8%左右，符合GB20531-2010中关于污泥污泥掺入比例控制要求。项目采用的污泥基本符合《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）相关标准要求，可用于本项目烧结砖生产用作部分原料。同时本次评价要求，项目使用的剩余污泥必须符合《城镇污水处理厂污泥处置 制砖用泥质》（GB/T 25031-2010）要求：含水率在40%以下，PH为5-10，烧失量和放射性核素指标、污染物浓度限值和卫生学指标分别满足GB/T 25031-2010表2、表3和表4中限值。 同时评价建议项目主要原料页岩、建筑垃圾渣土等原材料应按《建筑材料放射性核素限量》标准进行检测，质量应达到相关建筑材料标准要求。 6、物料平衡分析 ①总体物料平衡分析 本项目主要物料投入及产出情况见下表2-8所示。 表2-8 项目物料平衡一览表 项目 分类 名称 数量 单位 备注 入方 主要原辅料 页岩 162400 t/a 外购页岩矿区产品 商品煤 23000 t/a 控制成分中硫元素含量（0.35%） 粉煤灰 20000 t/a 建筑垃圾（渣土） 154000 t/a 渣土来自岳阳华夏运输公司 城市污泥（绝干计） 18000 t/a 控制原料来源，需符合污泥类固废符合制砖要求，限值有害元素成分 滤渣 4000 t/a 采用长岭催化剂分公司倾倒的滤渣（氨氮滤渣和无氨氮滤渣分别为1000t/a和3000t/a） 合计 381400 t/a 出方 产品 页岩烧结砖 375000 t/a 折合约为15000万块标砖 （每块重2.5kg） 固废 废泥头、砖坯 3814 t/a 返回生产配料工段 重新利用 不合格次品砖 1875 t/a | 废铁屑 364.643 t/a 外售综合利用 废气 原料加工和制砖工序废气 18.45 t/a 主要为颗粒物通过车间内沉降、洒水抑尘、围挡等措施 厂区装卸、储存区无组织扬尘 0.59 t/a 窑炉烟气 327.317 t/a 主要成分为颗粒物、氮氧化物、二氧化硫、氟化物等污染物，进入配套废气处理系统后外排 合计 381400 注：物料衡算未计入水分，水分为原料配合加水、污泥原料带入水分，经高温烧结过程全部蒸发损耗、极少量进入产品，整体过程中新鲜水参与工序未发生化学反应和物料生成水分 ②氟元素平衡分析 项目含有氟元素的原料主要为页岩、污泥和滤渣类物料，烧结过程砖坯中氟元素转化为气态氟化物（以氟化氢为主、混有少量其他无机氟化物）。根据老厂的生产运行经验及通过参考同类项目，页岩和污泥中氟元素含量约为0.005%，氨氮滤渣和无氨氮滤渣的氟含量分别为0.95861%和0.43173%，则理论氟化物总含量为31.557t/a，有约50%的氟离子固化在砖坯中；逸散出来的氟化物再通过隧道窑的干燥段时，砖坯中含有钙、镁等碱性氧化物成分对氟化物具有吸附作用，这部分吸附氟化物占总量约20%，最终含有气态氟化物（总量的30%左右）的形成窑炉烟气进入湿法烟气处理系统，项目氟元素物料投入及产出情况见下表2-9所示： 表2-9 项目氟元素平衡一览表 项目 入方 出方 备注 名称 数量t/a 环节 数量t/a 氟元素 氟化物 31.557 固化在砖坯中 15.779 形成固态氟化物部分 经砖坯吸收 6.311 外溢形成气态氟化物部分，大部分被砖坯水分吸收，少量和固态颗粒氟化物进入烟气 进入烟气 9.467 合计 31.557 31.557 ③氯元素平衡分析 根据滤渣成分分析单，滤渣主要成分为SiO2，还有Al2O3，Na2O、CaO等碱性金属氧化物，其浸出液PH值≥7。氯化氢为强酸且易与CaO等反应。由此，可判定滤渣中氯不以氯化氢形式存在，而是以NaCl等无机盐形式存在。NaCl等无机盐性质稳定，不容易被分解，不易形成含氯的废气。本项目氨氮滤渣Cl-%含量为0.31702%，无氨氮滤渣Cl-%含量为0.99845%，共33.124t/a，最终均以无机盐形式存在于页岩砖内。 表2-10 项目氯元素平衡一览表 项目 入方 出方 备注 名称 数量t/a 环节 数量t/a 氯元素 氯化物 33.124 固化在砖坯中 33.124 固态氯化物 合计 33.124 33.124 7、水平衡分析 根据项目特性，用水环节主要为职工生活用水、生产用水（包括生产配料用水、厂区除尘洒水、烟气处理系统用水）。 （1）生活用水 按照项目拟定规模厂区劳动定员66人，年工作天数300天，其中，在厂区住宿的人数为30人，不住宿人数为36人。根据《湖南省用水定额》(DB43/T388-2020)，住厂职工生活用水量平均每天按145L/人计，不住厂职工生活用水量平均每天按80L/人计，则生活用水量为7.2m3/d（2160m3/a），生活用水为厂区地下自备水井取水。 （2）生产用水 配料用水：在生产过程中，为达到原料陈化和制砖坯的要求，需在搅拌过程中加入一定量的水份，砖坯成型制成湿坯的含水率为12~15%，则制砖生产配料最大用水量为67306m3/a，除去作为原料的城市污泥可带入水分量为8000m3/a，制砖车间配料是需补充水量为59306m3/a（197.7m3/d），用水来源于自备水井取水和厂区雨水收集池补水。制砖车间用水全部用于搅拌机混料工段，经隧道窑干燥段后砖坯含水率降至6%左右，再经烧成段后水分大部分蒸发损耗、极少量进入产品。 厂区除尘洒水：原料库内原料装卸、制砖车间破碎、粉碎和筛分等生产工序会有扬尘产生，项目拟采用洒水方式对厂区空气中的粉尘进行除尘，设计每天洒水两次，洒水用量按2L/m2·次计（需洒水为生产车间内制砖工序和原料储存装卸区域，共计面积约19108m2），则除尘洒水用水量为38.2m3/d（11460m3/a），除尘洒水全部损耗，蒸发进入空气中。 烟气处理用水：项目拟采取双碱法对窑炉烧结干燥废气进行处理，采用钠碱、石灰作为脱硫剂，加水在循环水池中配置药剂，通过脱硫塔顶喷淋与烟气接触反应，达到去除污染物的效果，烟气循环喷淋水量设计为1720m3/d，被烟气蒸发带走水分约为17.2m3/d，脱硫除尘废水在循环水池内沉淀后再次循环使用不外排。则循环水池需定期补充新鲜水17.2m3/d。 （3）雨水 按照雨季（3~8月）期间降水天气收集自然降水进厂区雨水收集池（平时用作储水池）。考虑暴雨强度与降雨历时的关系，假设日平均降雨量集中在降雨初期1h内，进而日均雨水的量，其产生量可按下述公式进行计算： 雨水量＝所在地区年均降雨量×径流系数×集雨面积/3。 其中：V--径流雨水量； Ψ--径流系数，取0.8； H--降雨强度，岳阳县区域年平均降雨量约1316mm；特大暴雨每小时雨量≥100mm；暴雨≥50mm；大雨≥25mm；中雨12-25mm；小雨﹤12mm； F--区域面积。根据项目实际情况，按厂区占地面积38665.6m2为雨水汇水面积计算。 项目所在区域降雨量取值为20mm/h，则每次可收集的厂区整体雨水量约206.22m3/次，这部分雨水收集至雨水收集池内，用作生产区用水回用。 项目雨天水量平衡见图2-1，晴天水量平衡见图2-2： 图2-1 项目用水平衡分析图（雨天） 单位m3/d 图2-2 项目用水平衡分析图（晴天） 单位m3/d 8、劳动定员及工作制度 项目厂区内劳动定员66人，厂区范围内设食堂宿舍，约30名员工在厂区内食宿。员工生产每班8小时工作制，年工作日300天；隧道窑为全天运转，每晚安排员工轮流守夜值班。陈化时间为一周，连续运行。 9、厂区平面布置 本项目位于岳阳县新开镇共和村胡杨片。本着节约土地，合理利用地形，节约建设投资的原则，根据现场条件和工艺流程的需要，在满足国家现行防火、防爆、安全、卫生及环保等规范、规定要求的前提下，注重各装置生产协作联系的基础上，安全、紧凑、合理地布置生产及辅助生产设施。 根据项目设计的功能区分布情况，大门设置在项目东北面，通过建设进厂连接道路接入乡村道路。厂区布设按生活区和生产区分开布设原则。生活区分别为办公室、员工倒班宿舍等。项目职工宿舍、办公区位于厂区东部临近大门；生产区分为成品打包装车车间、两条成品焙烧窑、两条半成品烘干房、半成品制作车间、原材料粉碎车间、原材料堆放库、原料存放库。其中原料储存区位于项目厂区南部原料车间内位置，主要原料在原料堆棚内合理分区堆放、污泥暂存间单独在原料车间内部布置；生产车间内制砖工序、隧道窑、成品打包装车车间紧邻布设，便于原料和产品中转、输送。本项目平面布局具体见附图。 项目厂区总平面布置做到分工明确，生活区与生产区分离，建设单位充分考虑生产布局物流的便捷性，生产能耗的节约性，使生产按工序在厂区内经济快速流动，项目主要构筑物为隧道窑等，主要污染物经相应的防治措施后，均可实现达标排放。排气筒位于厂区办公楼、民工宿舍主导风向的侧风向。危险废物暂存间远离民工宿舍、办公楼，位于厂区主导风向的下风向。雨水收集池位于厂区北面，大门旁，地势低，雨水能自然流到雨水收集池。同时项目生产区边界距离周边环境敏感点均有一定的距离，落实相应的防治措施后，对周边环境敏感点影响在可接受水平内。因此，项目总体平面布置合理。 项目四至图 项目用地范围内主要为林地，项目厂界西面、东面、北面、南面均为林地，厂界西南面有一水塘。东面距离乡村道路120m。西南面55m处有一农庄，已停业。南面60~500m处为胡家居民点。东北面290~500m处为李伯岗居民点；西南面230~500m处为胡杨家居民点。东侧230m处为龙湾河，西南侧50m处为廖家塘。 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 施工期 项目拟建地现主要为林地，本项目占地不涉及古树名木等植被。施工期前期需开展三通一平工程，施工期主要包括基础工程、建构筑物主体工程、装修及设备安装调试工程等组成，并配套建设公用辅助及环保工程设施等。施工期工序见下图： 图2-3 项目施工工艺流程及产污环节 营运期 项目建成后，主体制砖工艺路线采用传统烧结页岩砖生产工艺，工艺流程及产污节点见下图： 图2-4 项目营运期生产工艺流程及产污节点图 注：根据业主单位提供的资料，滤渣形态分2中：①含水率高的，粉状滤渣直接进行搅拌，②块状滤渣破碎后再进行粉碎，再进入搅拌系统。 营运期工艺流程说明： （1）砖坯制备 ①原料输送及处理 厂区产品加工需要的原料主要是块状或粒状页岩、商品煤、岳阳市市政生活污水处理厂和岳阳县各乡镇的生活污水处理厂的污泥和建筑渣土、长岭催化剂分公司倾倒的滤渣，用汽车将原料直接运至厂区内的原料厂房和堆场库内分区储存。 原料的处理对于制作高强度、高质量的多孔砖非常重要，因此需对原料进行严格的处理，以便充分均化、混合、破碎。建筑垃圾渣土在装载机进厂之前，在建筑垃圾产生地要求对建筑垃圾中的不能利用杂质进行初次剔除，确保进厂渣土内含废金属料等杂质较少，为确保产品的质量，在原料预处理工序采用除铁设备对页岩、建筑垃圾渣土和一般工业固废进行除铁，剔除其中夹杂的少量废弃金属屑等。 ②破碎工艺 页岩、建筑垃圾及块状滤渣等按一定比例分别经皮带运输至锤式破碎机进行破碎，粉碎后的混合所有原料经振动筛进行筛分，经初步处理、符合要求的混合的原料由输送带送至陈化库。筛上料再次进入锤式破碎机破碎。一般要求破碎后的原料最大颗粒不能大于2毫米，并且要有合理的级配，符合成型对原料的要求。破碎在原料厂房车间内完成，采用“湿法+封闭式作业方式”。原料煤粉、粉煤灰经计量后与细破碎后的物料一同进入双轴搅拌机加水搅拌混合均匀。 ③陈化工段 陈化是将粉磨至所需细度的料加水浸润，使其进一步疏解，促使水分分布均匀。不但可以改善原料的成型性能，而且可以改善原料的干燥性能，提高制品质量。混合料送入陈化库进行陈化处理，按一定规律，将原料均匀分布在陈化库中，经4~5天充分陈化后进行下一步工序。 ④成型工段 陈化处理后的混合料进入箱式给料机均匀地将料供给双轴搅拌机进行搅拌，搅拌过程中加入含水率75%粉状滤渣，并适当加水，使其含水率达到成型要求。经搅拌后的原料送入真空挤出机挤出成型，成型后的泥条经自动切条、切坯机切割成所需尺寸的砖坯，由运坯输送带至叉车，由叉车运至干燥室。成型工段产生的废泥坯直接返回双轴搅拌机进行二次搅拌。 （2）干燥与焙烧 本项目干燥与焙烧采用一次码烧工艺。干燥室采用隧道式干燥方式，干燥热源利用隧道焙烧的余热通过调节系统自动调节送风温度及风量大小，干燥的方式是通过管道间接干燥，确保砖坯干燥质量，干燥周期为24h左右。干燥好后的砖由窑车直接进入隧道窑的烧结窑室内，窑体采用全内燃的焙烧砖工艺，由加入到原料中的粉煤灰、煤粉、污泥中有机质等自身燃烧热量来满足烧砖工艺要求。 一般隧道窑焙烧炉体温分三段：预热带、烧成带、冷却带。 预热带：300～600℃，隧道窑焙烧窑内燃烧产生的高温烟气在隧道窑顶引风机的作用下，沿着隧道向干燥窑方向流动，同时逐步地预热进入窑内的制品，这一段构成了隧道窑的预热带。烧成带：850～1050℃，燃烧设备设在隧道窑的中部两侧，构成了固定的高温带--烧成带。砖坯为内燃砖，当经过干燥的砖坯随窑车进入烧成带时，就利用砖坯本身所含粉煤灰热值继续燃烧，在每年开炉引燃点火之后窑体内不再另行供热。砖坯自身燃烧过程产生主要污染物为二氧化硫、氮氧化物、烟尘和少量氟化物等。 冷却带：600～800℃，在隧道窑的窑尾鼓入冷风，冷却隧道窑内后一段的制品，鼓入的冷风流经制品而被加热后，再抽出送入烘干窑作为烘干生坯的热源，这一段便构成了隧道窑的冷却带。 隧道窑设有排烟系统、循环系统、余热系统、冷却系统，设置自动控制系统，焙烧热工参数稳定，保证烧成质量。最终窑体有干燥带引风机将窑体烟气污染物抽出，进配套建设的双碱法湿式烟气处理系统后通过脱硫塔排气筒外排。 根据建设单位提供的资料，项目引火采用轻质柴油，年引火一次，每次引火使用量约0.2吨，柴油在厂区内无贮存，引火的时候从外购入直接使用。 （3）成品 烧制好的烧结砖经人工装卸到叉车上，同时对砖的质量进行检查，经检验合格的成品，作为产品对外销售，放入产品暂存堆场；不合格品回到破碎工序，再利用制砖。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 岳阳宏星和环保新材料科技有限公司是一家页岩烧结砖协同无害化处置城镇生活污泥环保建材企业。公司迁建前原址位于新开镇茅栗村，距离新址约8km，以页岩、城市渣土、城镇生活污泥为原料，生产各种新型墙体建筑材料。现有项目于2012年投产，于2014年12月取得了岳阳县环境保护局的批复（岳县环评批[2014]96号）。2016年9月通过岳阳县环境保护局验收（岳县环保验（2016）19号），2020年6月取得新版排污许可证（91430621582765563D001V）。 现有项目目前正常运营，待新厂建成后将关停原厂，原有污染源也将随之消失。 搬迁前项目建设内容 表2-11 项目主要组成一览表 序号 工程类别 主要建设内容及规模 1 主体工程 两条成品焙烧道、两条半成品烘干道 3.3m×102.8m、砖混结构，面积10472m2，布设在厂区生产厂房内，用于砖坯烘干、焙烧 2 原材料粉碎车间 占地面积约1200m2，包括制坯、制砖设备等设备区域 3 辅助工程 办公楼 占地面积1258m2 杂物间 占地面积380m2 4 储运工程 原材料堆放库 占地约1200m2，主要堆放页岩、粉煤灰、原煤、建筑垃圾、滤渣等粗料 成品打包车间 位于厂区北部，占地约约500m2 密闭式污泥储存间 | 位于原料存放库内占地约500m2 5 公用工程 供水 由自来水厂供应 排水 采用雨污分流建设，设置一座容积500m3的雨水收集池，厂区职工生活废水经化粪池处理后经回用于区域农田山林施肥 供电 采用农村电网主供电源 6 环保工程 废气 隧道窑烟气经双碱湿法脱硫除尘系统处理后，经2个65m高的排气筒外排 在原料库和制砖车间设置洒水除尘系统，对厂区内无组织扬尘进行洒水降尘处理 废水 厂区无工艺废水外排，生活废水经厂区化粪池进行处理后回用于区域农林施肥 厂区内建设雨水收集系统，将初期雨水收集进雨水收集池，经沉淀处理后回用于制砖配料生产 噪声 设备均置于车间内，基础减振 固废 厂区生活垃圾分类收集后由环卫部门统一处置 制砖产生的废坯、废泥头和烧结产生的残次品、等固废，可全部重新返回制砖车间做原料利用；脱硫系统沉淀池产生的脱硫废渣用作为生产原料制砖再利用。 2.搬迁前项目主要产品 表2-12 搬迁前项目主要产品方案一览表 产品名称 产品规格（mm） 产量 折合成标砖 执行标准 标砖 240×115×53 3500万块/年 6000万块/年 《烧结普通砖》（GB/T5101-2017） | 多孔砖 190×90×90 100万块/年 《烧结多孔砖和多孔砌块》（GB13544-2011） 空心砌块 240×115×90 720万块/年 空心砌块 240×190×90 145万块/年 3.搬迁前项目主要原辅材料 表2-13 搬迁前项目主要原辅材料一览表 名称 消耗量（t/a） 最大储存量（t） 储存位置 备注 页岩 70000 288 原材料堆放库 外购，在所在地区开采 商品煤 10000 42 原材料堆放库 外购，使用低硫煤，含硫量低于0.35% 粉煤灰 8000 60 原材料堆放库 外购 建筑垃圾（渣土，不含有沥青） 61600 60 原材料堆放库 来自渣土公司、岳阳华夏运输有限公司 城镇生活污泥（绝干计） 7200 102 污泥暂存池 来自岳阳市市政生活污水处理厂和岳阳县各乡镇生活污水处理厂的污泥 轻质柴油 0.5 5 油库 铲车用油、外购中石化 钠碱 0.1 30 原材料堆放库 外购 石灰 0.1 10 原材料堆放库 外购 机油 0.5 0.8 设备维修 新鲜水 10000 自来水 电 8000度 区域农村电网 | 4.搬迁前项目主要设备清单 表2-14 主要设备一览表 主要生产单元 主要工艺 主要生产设备名称 数量 原材料粉碎车间 原辅料制备 原料制备 板式供料箱 2个 颚式破碎机 2个 粉碎机 2个 电子秤 2个 煤供料箱 2个 运输带 污泥提升泵 6条 强力搅拌机 2个 振动筛 2个 陈化碾练 两条成品烘干房 成型干燥系统 干燥、成型 强力搅拌机 1套 70-60真空挤压机 1套 切坯输送机 1台 切坯切条机 1台 码坯机 1台 窑车 220台 摆渡车 3台 抽风机 2台 送风机 2台 烟囱 2根 叉车 2台 打包机 4套 两条成品焙烧窑 烧成系统 窑烧成 3.3×102.8m 4条 环保单元 除尘系统 脱硫环保设施 2套 在线监控 2套 4、搬迁前项目环保设施及产排污现状调查 4.1环保设施 废水：生活污水用作农肥，生产废水经沉淀后回用，无废水排放，厂区仅设雨水排放口； 废气：主要有粉尘、炉窑烟气。炉窑烟气经双碱法湿法脱硫除尘处理，满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）后由2根65米高的烟囱排放。原料库和制砖车间设置洒水除尘系统，对厂区内无组织扬尘进行洒水降尘处理。 固体废物：项目产生的固体废物有除尘脱硫钙泥和沉淀池底泥，全部回用于制砖。 4.2污染物排放达标情况 根据长沙环院检测技术有限公司检测报告（长环院委检[2020]12-035号），废气检测结果如下： 表2-15 厂区炉窑烟气检测结果 检测点位 检测指标 一次检测值 砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准值 是否达标 1号排气筒（h=65m） 废气量（m3/h） 30214 / / 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 26.0 30 是 排放速率（kg/h） 0.78 / / 氟化物 排放浓度（mg/m3） 2.25 3 是 排放速率（kg/h） 0.07 / / 二氧化硫 排放浓度（mg/m3） 57.6 300 是 排放速率（kg/h） 1.74 / / 氮氧化物 排放浓度（mg/m3） 21.7 200 是 排放速率（kg/h） 0.66 / / 2号排气筒（h=65m） 废气量（m3/h） 57538 / / 颗粒物 排放浓度（mg/m3） 26.2 30 是 排放速率（kg/h） 1.51 / / 备注 检测时间为2020年12月2日。 表2-16 厂界无组织废气检测结果 检测点位 检测项目 一次检测值（mg/m3） 标准值 是否达标 厂界东北（上风向） 颗粒物 0.067 1.0 是 二氧化硫 0.010 0.5 是 厂界西南（下风向） 颗粒物 0.503 1.0 是 二氧化硫 0.011 0.5 是 由上表可知，搬迁前项目炉窑烟气和厂界废气可以满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）标准限值要求。 根据岳阳宏星和环保新材料科技有限公司于2021年3月委托江苏苏理持久性有机污染物分析测试中心有限公司进行的现场监测，二噁英检测项目浓度未检出。具体见报告附件十五。 4.3污染物排放量 根据岳阳宏星和环保新材料科技有限公司现有项目排污许可证（91430621582765563D001V）和排污许可信息公开内容可知，原有项目的排污情况如下：氮氧化物和二氧化硫排放总量分别为21.8t/a和27.7t/a(已取得（岳）排污权证（2015）第805号)，颗粒物排放量为22.68t/a。项目产生的固体废物有除尘脱硫钙泥和沉淀池底泥，分别为12t/a和20.9t/a，全部回用于制砖。 根据现有项目监测数据核算，项目实际污染物排放量为：颗粒物11.232t/a，二氧化硫25.056t/a,氮氧化物9.509t/a，氟化物1.008t/a。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等): 环境空气质量现状调查与评价 1.1 空气质量达标区判定 结合《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1 对项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。 本次评价大气环境质量现状调查引用岳阳县生态环境主管部门已公布的2020年年均监测值和空气环境质量公告中的数据来进行项目所在区域环境质量空气现状评价。区域空气质量现状评价表见表3-1。 表3-1 区域空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度ug/m3 标准值ug/m3 占标率% 达标情况 SO2 年平均质量浓度 7 60 11.67% 达标 NO2 年平均质量浓度 19 40 47.50% 达标 PM10 年平均质量浓度 51 70 72.86% 达标 CO 95百分位数日平均质量浓度 1100 4000 27.50% 达标 O3 90百分位数8小时平均质量浓度 123 160 76.88% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 34 35 97.14% 达标 项目所在区域为二类空气功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，根据上表中对岳阳县常规空气自动监测点位2020年年均值分析可知，本项目所在行政区岳阳县判定为空气环境达标区域。 2.2补充污染物环境现状评价 本项目特征污染物因子监测引用湖南科准检测技术有限公司于2020年4月27日~5月3日对“岳阳市飞安新型建材有限公司年产5000万块页岩空心砖生产线建设项目”环境空气质量进行的补充现状监测。 ①监测点布设：共设1个大气监测点位，具体监测位置见下表3-2。 表3-2 其他污染物补充监测点位基本信息 监测点名称 监测点坐标 监测因子 监测时段 相对本项目方位 相对本项目厂界距离/m X Y 岳阳市飞安新型建材有限公司厂址 113.24433446 29.26349580 硫化氢、氨 7d 西北面 125 ②评价标准：硫化物和氨执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018）附录D中限值标准； ③监测结果统计与评价：监测结果统计见表3-3。 表3-3 其他污染物环境质量现状（监测结果）表 监测 点位 监测点坐标/m 污染物 平均时间 评价标准/（μg/m3） 监测浓度范围/（μg/m3） 最大浓度占标率/% 超标率/% 达标情况 X Y 厂界上风向 113.24433446 29.26349580 硫化氢 1小时 10 4~6 60 0 达标 氨 1小时 200 103~132 66 0 达标 监测结果表明，项目所在区域的环境空气中其他污染物硫化氢、氨监测结果均能够达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中1h平均浓度值要求。 本次评价对项目地氟化物、TSP环境质量现状进行了实测，监测结果如下表所示： 表3-4 环境空气检测结果 检测点位 检测项目 采样时间 单位 检测结果 标准限值 项目厂界下风向南面60m处胡家居民点Q1 总悬浮颗粒物（日均值） 2021/06/08-2021/06/09 mg/m3 0.093 0.3 2021/06/09-2021/06/10 0.082 2021/06/10-2021/06/11 0.059 氟化物 （日均值） 2021/06/08-2021/06/09 μg/m3 0.06L 7 2021/06/09-2021/06/10 0.06L 2021/06/10-2021/06/11 0.06L 备注：1、标准限值来源于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）表2及附录A中的二级浓度限值； 2、方法检出限加“L”表示检测结果小于与检测方法检出限。 综上分析，本次在项目选址下风向南面60m处胡家居民地设置的监测点位中监测因子氟化物、TSP环境质量现状监测值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）。 二、地表水环境质量现状 本项目无外排废水，区域所在地表水主要为农村水塘等，东侧215m为龙湾河（在上游岳阳经开区境内又名乌江河），龙湾河向南流经约14km后汇入新墙河。 根据岳阳市生态环境局岳阳县分局网站公布的2021年2月-4月岳阳县地表水质量状况(http://www.yyx.gov.cn/54892/54897/index.htm)，新墙河新墙镇断面水质状况为优或良，能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求。 为进一步了解项目区域地表水环境，本次环评引用湖南永蓝检测技术有限公司于2019年3月17日-18日对新华达制药公司污水处理站排放口设置在龙湾河上游500m（位于岳阳经开区康王乡乌江斗篷村境内）和下游1500m（位于岳阳县新开镇共和村境内）处两个采样监测断面的历史监测数据进行评价。 监测因子主要有pH、CODcr、NH3-N、BOD5、DO、粪大肠菌群、SS、石油类等。 监测结果：具体监测数据统计见表3-5。 表3-5 地表水现状监测结果统计一览表 单位：pH无量纲、其余mg/L 监测 断面 监测项目 数值范围 平均值 最大超 标倍数 超标率 (%) Ⅲ类标准 新华达制药公司污水处理站排放口上游500m（距离本项目950m） pH 7.30~7.41 - 0 | 0 6~9 NH3-N 0.780~0.801 0.787 0 0 ≤1.0 CODcr 10~13 11.67 0 0 ≤20 BOD5 2.2~2.8 2.53 0 0 ≤4 DO 5.4~5.6 5.50 0 0 ≥5.0 粪大肠菌群 2100~2700 2333 0 0 ≤10000 石油类 ND —— 0 0 ≤0.05 新华达制药公司污水处理站排放口下游1500m（距离本项目475m） PH 7.23~7.30 - 0 0 6~9 NH3-N 1.54~1.56 1.547 100 0.56 ≤1.0 CODcr 16~19 17.67 0 0 ≤20 BOD5 3.5~4.2 3.90 66.7 0.05 ≤4 DO 5.2~5.4 5.27 0 0 ≥5.0 粪大肠菌群 2600~3300 2867 0 0 ≤10000 石油类 ND —— 0 0 ≤0.05 由上表的历史监测结果可知，项目所在区域龙湾河上游监测断面各监测项目均达到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)中的Ⅲ类水质标准，下游监测断面BOD5和NH3-N出现不同程度超标现象。引起超标原因可能为区域农村生活污水未经有效处理直接排放，同时区域农田耕作有多个农田退水排口造成。 目前龙湾河位于经开区段流域正在实施水环境综合治理工程，治理范围包括乌江河干流4.5km，支流1.185km，流域面积24.87km2，包括乌江、斗篷、小桥、新合、乐园、青云等6个村庄，人口0.6万人，农田0.6万亩。经过流域综合治理后，项目所在区域水体环境质量将会得到较大的改善。 三、声环境质量现状 为了解项目区域声环境质量现状，本评价委托湖南博测检测技术有限公司于2021年5月6日对本项目厂界四至噪声进行了现状监测，监测时间2天。监测结果如下表3-6： 表3-6 噪声监测结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 Leq（dB） 昼间 夜间 1 项目东厂界1m处 5月6日 57 41 2 项目南厂界1m处 5月6日 54 41 3 项目西厂界1m处 5月6日 59 40 4 项目北厂界1m处 5月6日 55 41 2类标准 60 50 达标情况 达标 达标 根据表3-5的监测结果，本项目四界噪声均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。 五、生态环境现状 本项目场址总征地面积约为38665.6平方米，项目拟建地属丘陵地区，项目厂址建设在山坡烂泥冲荒地上，场区北面、东面为山坡，西、南面临近水塘和洼地，通过建设150米进厂道路连接区域乡村公路。 根据现场调查，工程征地范围内土地利用现状主要为菜地、宅基地、坑塘水面和林地等，无基本农田，项目评价区域属于非生态敏感区，无濒危珍稀物种。厂址周边植被主要以灌木丛、少量林地为主，根据初步现场勘查来看，项目厂址周边植被茂盛，植被覆盖率较高。未发现珍稀植物物种，也没有需要特殊保护的名树古树。生物多样性较差，经初步调查，评价区域内未发现文物、古迹、历史人文景观，也未发现国家明文规定的珍稀动植物群落。区域野生动物较少，未发现珍稀动物物种。 |
| --- | --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目周边敏感点如下表所示。 表3-7项目环境空气保护目标 名称 坐标 保护对象 保护内容 保护功能区 相对厂址方位 相对厂界距离/m X Y 农庄（已停业） 29.261494190 113.245225254 居民 约2户，约7人 《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级 西南面 55 胡家居民 29.260221482 113.246130500 | 约44户，约141人 南面 60-500 李伯岗居民 29.264792460 113.248630820 约15户，约48人 东北面 290-500 胡杨家居民 29.258276468 113.244794020 约28户，约90人 西南面 230-500 表3-8 建设项目周边敏感点一览表 环境要素 环境敏感点 方位 厂界最近距离（m） 功能规模 环境保护区域标准 水环境 龙湾河 东侧 215m 渔业用水 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002），Ⅲ类标准 廖家塘 西南侧 50m 烂泥水库 西侧 350m 生态环境 项目所在地四周植被、农田 水土保持、保护生态系统的稳定性 / |
| 污染 物排 放控 制标 准 | （1）废水：项目无生产废水产生，生活污水经化粪池处理后用于周边农田、林地施肥。 （2）废气：大气污染物排放执行《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）表2大气污染物排放限值，详见表3-9。 表3-9 砖瓦工业大气污染物排放标准 单位：mg/m3 生产过程 最高允许排放浓度 污染物排放位置 颗粒物 二氧化硫 氮氧化物 氟化物 人工干燥及焙烧 30 300 200 3 车间或生产设施排气筒 原料燃料破碎及制备成型 30 / / / 边界大气污染物浓度限值 颗粒物 二氧化硫 氟化物 1.0 0.5 0.02 硫化氢、氨气排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级标准浓度限值（厂界氨1.5mg/m3、硫化氢0.06mg/m3、臭气浓度20）；发电机尾气执行《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中有关标准要求；食堂油烟执行《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 （3）噪声：施工期建筑施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准。 表3-10 建筑施工场界环境噪声排放标准 单位：dB（A） 时段 声环境功能类别 昼间 夜间 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 70 55 表3-11 工业企业厂界环境噪声排放标准（摘要） 单位：dB（A） 类别 昼间 夜间 2类 60 50 （4）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的固体废物控制要求；危险固废执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单中的标准。 |
| 总量 控制 指标 | 根据工程分析内容，本项目外排污染物主要为废气中二氧化硫、氮氧化物等，建议总量控制指标为SO2 44.4t/a、NOX 24.9t/a；废水主要为职工生活污水，不纳入工业建设项目主要污染物总量控制指标核定范围。评价提出项目废气总量控制指标为SO2 44.4t/a、NOX 24.9t/a。搬迁前项目已取得的排污权量为SO2 27.7t/a、NOX 21.8t/a，建设单位应通过排污权交易另外购买获得SO2 16.7t/a、NOX 3.1t/a。 表3-12 项目搬迁前后排污权量变化情况 污染因子 已取得的排污权量t/a 搬迁后项目的排污权量t/a 另需购买的排污权量t/a SO2 27.7 44.4 16.7 NOX 21.8 24.9 3.1 按照《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）和《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中有关要求，本项目属于以煤、煤矸石为燃料的粘土砖瓦及建筑砌块制造行业属于重点管理类，结合《排污许可证申请与核发技术规范陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中关于砖瓦工业的排污许可申领要求，本项目废气只许可主要污染物排放浓度，不许可主要污染物排放量。 搬迁前项目已于2020年6月取得排污许可（91430621582765563D001V），搬迁后项目应根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）相关要求，在项目建成后、启动生产设施或者在实际排污之前重新申请排污许可证。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 一、施工期大气环境保护措施 施工废气主要有施工扬尘和室内装修空气污染。施工扬尘主要产生于建筑施工材料运输、装卸与搅合，以及物料堆放期间由于风吹而引起，形成扬尘污染。主要由以下环节产生：①施工场地内地表平整工序进行挖掘与重整；②土方和建材的运输，特别是干燥有风的天气，运输车辆在施工场地内和裸露施工面表面行驶，以及运输车辆带到建设场地周围道路上的泥土被过往车辆反复扬起；③施工材料堆放因未采取覆盖措施被风吹起；④进厂道路施工过程开挖、路基铺设施工等产生粉尘。 施工作业及装卸车辆运输造成的扬尘最为严重，根据类比工程施工场区实地监测资料来看，施工扬尘产生浓度一般约为5~10mg/m3。 施工装修空气污染由装修工序有关建材产生，根据项目建筑的性质，在办公楼、倒班宿舍等建筑装饰材料中的气体污染物主要为苯及苯系物，还有极少量的丁醇、丙酮等挥发性有机物。来源于装修使用的油漆、涂料等。在油漆类涂料使用过程中约有10%的油漆挥发形成有机废气。由于不同建设单位的习惯、审美观、财力等因素的不同，装修时用的装饰材料、油漆耗量和油漆品牌也不相同，评价要求建设单位采用环保水性涂料，降低挥发性有机废气的排放，施工期油漆废气的排放属无组织排放。 1、车辆行驶扬尘 在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此应加强运输车辆的管理，应限制车辆行驶速度及保持路面的清洁，其是减少汽车扬尘对周围环境影响的最有效手段。 如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天 4~5 次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以取得良好的降尘效果。参考同类工程调查报告，洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率4~5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20~50m范围内。 另外，施工阶段粉状材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民会产生一定影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。 2、施工现场扬尘污染 为有效防治本项目施工扬尘可能产生的环境空气污染，根据《岳阳市扬尘污染防治条例》（岳阳市第八届人民代表大会常务委员会公告2019年第3号）和打赢蓝天保卫战实施方案的要求，建议采取以下防治措施，建设单位应认真落实： ①施工现场出入口应当公示扬尘污染防治措施、负责人，扬尘监督管理部门以及举报电话等信息；施工工地应当设置高度不低于一点八米的硬质封闭围挡或者围墙。 ②施工工地的出入口通道内侧安装车辆冲洗设施和污水沉淀池，并定期清扫周边道路，保证出场车辆和周边道路洁净；对施工工地出入口、主要道路、加工区和物料堆放场地进行硬化并辅以喷淋洒水等措施，对其他场地进行覆盖或者临时绿化。 ③对易产生扬尘污染的建筑材料密闭存放或者集中、分类堆放，采取覆盖、喷淋洒水等有效防尘措施，并使用专业车辆运输；对建筑垃圾、建筑土石方及其他废弃物应当在四十八小时内运到指定地点处置，不能及时清运的，应当采取防尘网或者防尘布等覆盖措施。 ④按照规定使用预拌混凝土、预拌砂浆；项目必须采用商品混凝土和商品沥青混凝土，不得设置现场搅拌站；采取分段作业、择时施工、洒水防尘等措施，降低扬尘污染。 ⑤土石方作业阶段应当采取覆盖、喷淋洒水等防尘措施，达到作业区扬尘不扩散到界外，施工现场非作业区目测无扬尘的要求；房屋建筑和附属工程施工时建筑施工脚手架外侧应当设置符合标准的密目防尘网或者防尘布，拆除时应当采取喷淋洒水等防尘措施； ⑥房屋装饰装修工程施工时，在易产生扬尘污染的装饰装修材料采取覆盖措施，及时封闭清运装饰装修垃圾，禁止高空抛掷、扬撒。 项目施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土石方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土、垃圾车辆密闭运输“六个百分之百”： （1）所有土木工程、建筑外装修工程，必须采用密目网进行全封闭施工。施工现场内的水泥、白灰等散状材料必须遮盖封闭。建筑物单体四周1.5m以外全部设置防尘布或不低于2000目/100平方厘米的防尘网，防尘布（网）应先安装后施工，且防尘布（网）顶端应高于施工作业面2米以上。 （2）建筑施工现场的垃圾必须采取定点分类、封闭存放、及时清运等防尘防污染措施。超过2天以上的渣土堆、裸地是用防尘布覆盖或喷凝固剂等方式防尘。所有粉料建材覆盖或是用料仓密封存放。在各类建设工程竣工后，施工单位应在一个月内将工地的剩余建筑垃圾处理干净。并按环卫部门批准的路线、时间、地点倾倒，禁止车辆超载。 （3）工地现场配置喷淋装置、洒水车、移动喷雾机等降尘设备。 （4）整个施工期必须设专职保洁员2人以上。专职保洁员主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。 （5）为防止施工车辆行驶产生的扬尘、泥土装卸的扬尘对道路两侧存在居民点产生影响，运输人员应在车辆运输泥土前在车顶铺设加湿的麻袋或草袋等，以防止将撒漏的泥土带入运输道路。 （6）施工阶段，施工燃油机械、机动车运行时将排放废气，主要污染物是THC、CO、NOX等，将会对场地周围的人群健康造成影响。因此，施工单位必须使用废气排放符合国家标准的机械设备和运输车辆，并加强设备、车辆的维护保养，使其始终处于良好的工作状态，严禁使用报废车辆，以确保施工场地周围区域环境空气质量达到标准的要求。 （7）工程项目竣工后30日内，建设单位应当平整施工工地，清除积土、堆物，并同步做好绿化、场地硬化，避免水土流失。 在落实以上提出的防治扬尘措施前提下，项目施工场区产生的扬尘均能得到有效控制，污染物能够达标排放，对外环境影响小，措施合理可行。 3、施工机械废气 项目施工过程中以燃油为动力的施工机械、运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻机械尾气对周围空气环境的影响。另外，由于本项目沿线地区环境空气质量良好，大气环境容量大，施工场地地形开阔，有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械尾气对沿线大气环境质量影响很小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。 4、施工期运输 施工期建设过程中需要大量的建筑材料，在运输进出项目区过程中，如不采取有效措施，会对沿途的大气环境产生一定的扬尘污染，为了减少物料运输沿线的环境影响，本环评提出以下对策措施： ①运输车辆不得超载，防止物料泼洒；运输过程中必须选择沿线敏感点少的路段，应尽量避开人口相对较稠密的居民区； ②运输垃圾和粉状物料的车辆应当密闭或者加盖篷布，并保证物料不遗撒外漏； ③清运垃圾的车辆应当随车携带审批或核准文件，按照审批或核准的线路和时间运行，不得沿途丢弃、遗撒城市垃圾，并按指定的地点倾倒； ④施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾和填方运输的单位运输。 ⑤车辆驶出装、卸场地前用水将车厢和轮胎冲洗干净；运输车辆驶出施工现场前要将车轮和槽帮冲洗干净，确保车辆不带泥土驶离工地；施工场地内运输通道及时清扫冲洗，以减少汽车行驶扬尘；运输车辆行使路线应避免穿越城市中心区，尽量避开居民点和环境敏感点。严禁使用敞口运输车运输施工垃圾。 ⑥运输车辆的物料、垃圾、土方的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实，保证物料、渣土、垃圾不露出。车辆应按照批准的路线和时间进行运输。 5、室内装修、设备安装 施工装修空气污染由装修工序有关建材产生，根据项目公共建筑的性质，建筑装饰材料中的气体污染物主要为苯及苯系物，来源于装修使用的油漆、涂料、稀释剂等。装修废气将一定程度上污染室内环境，损害人体健康。评价要求施工单位使用环保型涂料和油漆，从源头上降低挥发性有机物产生，最大限度降低装修期废气影响。 在设备安装过程中，使用到电焊焊接，焊接工序具有多点源不确定性，较难定量分析。本次评价要求施工期焊接尽量在开阔通风的场地进行，便于空气流通；同时做好施工人员的劳动防护，降低焊接烟尘的影响。 二、施工期水环境保护措施 施工废水主要来源于项目施工人员生活废水及施工生产废水。本项目施工人员为施工区域附近居民招聘，不住在施工场区内，施工人员住宿期间产生的生活污水不属于本项目施工期生活污水。施工场地的人员洗手、如厕类生活污水经化粪池处理后，由周边区域居民运走回用于农田或山林施肥。 施工废水包括开挖和钻孔产生的泥浆水、进出场区施工车辆冲洗废水、施工机械设备运转的冷却水和清洗水，其产生量难以确定，主要污染物为悬浮物、油污。施工单位拟将其经隔油沉淀池处理后回用于施工场地洒水降尘、车辆冲洗等环节。严禁施工废水外排周围水体。 施工材料运输车辆应有防雨设备，施工材料堆放场地应尽可能远离周边地表水体，并用防雨材料遮盖，应有防雨导流设施，防止大风暴雨冲刷造成渗漏进入周边地表水体，造成地表水体水质污染。工程废料要及时清运。尽量选用先进的设备、机械，以有效地减少跑，冒、滴、漏的数量及机械维修次数，从而减少含油污水的产生量。在不可避免冒、滴、漏油的施工过程中尽量采用固体吸油材料（如棉纱、木屑等）将废油收集转化到固体物质中，避免产生过多的含油污水。对渗漏到场地的油污应及时利用刮削装置收集封存，运至有资质的单位进行集中处置。机械设备及运输车辆的维修保养，厂区内不设置保养维修店，施工机械设备在指定县城内维修点进行。在施工场地及机械维修场所设置沉淀地，含油污水由沉淀地收集，经沉淀隔油、除渣等简单处理后，油类等其它污染物浓度减小，施工结束后将沉淀池可进行改造用作厂区营运期雨水收集沉淀池再利用。经过相应的合理处置措施后，项目施工期排放的废水对区域水体环境影响较小。 三、施工期噪声防治措施 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，随着施工阶段的不同，施工噪声影响也不同，施工结束时，施工噪声也自行结束。 噪声污染控制措施： ①选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。 ②合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。 ③施工期噪声应按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，应限制夜间高噪声设备的施工时间，在夜间10点至次日早上6点禁止施工，如确因工程施工需要，需向环保部门经申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。 四、施工期固体废物防治措施 施工期产生的固体废物主要为建筑垃圾以及少量施工人员生活垃圾等。 建筑垃圾主要来自建筑装修过程中产生的碎石、废木料、废金属等杂物。本项目建筑垃圾的处置严格按《城市建筑垃圾管理规定》（建设部令第139号）的要求及时清运至相关部门指定的场所，不能随意丢弃，对周边环境影响较小。 施工期生活垃圾集中堆放，严禁乱扔乱弃、污染环境，并定期清运至城镇垃圾处理场，对周边环境影响较小。 固体废物污染防治措施： ①在施工过程中施工弃渣均要求集中堆置于临时弃渣场或用于地基填筑，临时弃渣场采取彩条布覆盖等临时防护措施； ②在施工中应做到规范施工，文明施工，规范运输，施工场地应保持整洁卫生，渣土、弃土要及时清理，及时运走，运输车辆必须密封或者覆盖，严禁抛洒漏； ③对建筑垃圾临时堆放场应采取覆盖措施，避免产生水土流失。 ④主体工程开挖产生的少量土方集中临时堆放于建筑物周边空隙地用于后期绿化用土，无需土方外运，土方临时堆放场应采取覆盖措施。 五、施工期生态防治措施 （1）水土流失防治措施 在建设期间，由于工程建设扰动地表，并造成土体裸露，使疏松土体直接受降雨及径流的综合作用发生水土流失，根据工程的平面设计及工程所导致的水土流失特点采取如下措施进行防治： ①在本工程用地区外围修建围墙，以确保施工所引起的水土流失不流出项目的防治范围； ②对于施工产生的建筑垃圾，应选择合适的堆场，并采取覆盖措施，避免造成植被破坏和水土流失； ③在土方场地平整后，围墙建设的同时，对道路、堆场等地点进行硬化措施，既起到防治水土流失的目的，也方便后期施工； ④主体工程的土方填筑结束后，立即对绿化区回填表土植种草木，项目区建成后尽快恢复恢复周围受影响的植被，做好项目区内的绿化规划；项目用地范围内的高大树木，比如杉树等，移植用于后期厂区绿化。 ⑤水土保持方案与工程主体建设同步，边施工边治理，把水土流失降到最低程度。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、废气 根据工程分析可知，项目含有氟元素原料主要为页岩、建筑原料、污泥和滤渣类物料。页岩、建筑原料、污泥中氟元素在烧结过程中，部分转化为气态氟化物（以氟化氢为主），根据氟元素平衡分析，得出烟气中进入双碱法处理设施的氟化物量约为9.467t/a。 含有氯元素原料为滤渣，滤渣主要成分为SiO2、Al2O3，Na2O、La2O3等碱性金属氧化物，碱性金属氧化物生成稳定的盐进入固相。滤渣中氯元素最终均以无机盐形式存在于页岩砖内，不会分解产生其他废气。 二噁英产生条件：大气环境中的二噁英90%来源于城市和工业垃圾焚烧。含铅汽油、煤、防腐处理过的木材以及石油产品、各种废弃物特别是医疗废弃物在燃烧温度低于300-400℃时容易产生二噁英。聚氯乙烯塑料、纸张、氯气以及某些农药的生产环节、钢铁冶炼、催化剂高温氯气活化等过程都可向环境中释放二噁英。二噁英还作为杂质存在于一些农药产品如五氯酚、2，4，5-T等中。 城市工业垃圾焚烧过程中二噁英的形成机制仍在研究之中。目前认为主要有三种途径：1.在对氯乙烯等含氯塑料的焚烧过程中，焚烧温度低于800℃，含氯垃圾不完全燃烧，极易生成二噁英。燃烧后形成氯苯，后者成为二噁英合成的前体；2.其他含氯、含碳物质如纸张、木制品、食物残渣等经过铜、钴等金属离子的催化作用不经氯苯生成二噁英。3.在制造包括农药在内的化学物质，尤其是氯系化学物质,象杀虫剂、除草剂、木材防腐剂、落叶剂（美军用于越战）、多氯联苯等产品的过程中派生。 本项目原料含氯物质主要为滤渣，以氯化无机盐形式存在，不属于上述物质，窑炉温度在850℃，高于800℃，且根据建设单位2021年5月委托江苏苏理持久性有机物分析测试中心有限公司对老厂区二噁英的检测报告，以及江苏苏理持久性有机物分析测试中心有限公司2021年5月对岳阳市联合页岩环保砖制造有限公司二噁英检测报告，二噁英监测数据均为未检出，老厂区以及岳阳市联合页岩环保砖制造有限公司现有工程原辅材料种类与本项目基本一致，因此，本项目无二噁英产生。 由此可知，隧道窑焙烧废气主要污染物为颗粒物（烟尘）、SO2、NOx、氟化物，无氯化氢和二噁英产生。 本项目产生的废气主要为原料储存区运输汽车卸料产生的颗粒物（扬尘）；原料制备和砖坯制备车间内破碎、筛分工序产生的颗粒物（粉尘）、原料储存区污泥暂存区域产生的恶臭气体和隧道窑烟气。其中有组织废气主要为隧道窑烧结干燥过程产生的烟气；原料储存区运输汽车卸料产生的颗粒物（扬尘）；原料制备和砖坯制备车间内破碎、筛分工序产生的颗粒物（粉尘）、原料储存区污泥暂存区域产生的恶臭气体无组织排放。 （1）隧道窑烟气 隧道窑全年运行300天，每天连续运行24h，烧砖采用砖坯内燃与外燃相结合一次码烧工艺，内燃材料为商品煤自身热能，不需添加其它燃料，本项目隧道窑烧结引火利用轻质柴油作为燃料，每年引火一次，由于引火时间短，使用柴油量少，不考虑引火时排放废气对周围大气环境产生的影响。砖坯引火后利用自身成分中煤、污泥等可燃物质燃烧产生热量，隧道窑中的干燥烘干段则利用隧道窑余热烘干砖坯。隧道窑运行时产生的焙烧废气主要污染物为颗粒物（烟尘）、SO2、NOx、氟化物等。 按照《污染源源强核算技术指南准则》（HJ884-2018）中规定的产污系数法核算项目污染物源强，本项目原料组成方案、工艺、产品种类符合《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试行）中的303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，包括以粘土、页岩、粉煤灰、污泥类为主要原料生产烧结砖瓦产品类工业企业。因此本次评价参考该手册中表3031的产排污系数进行计算，分析项目运行过程中产生的废气污染源情况。具体产污系数见表4-1： 表4-1 粘土砖瓦及建筑砌块制造行业产污系数表 原料 名称 工艺 名称 规模等级 污染物指标 单位 产污 系数 末端治理技术名称 末端治理技术效率（%） 本项目治理效率取值 粘土、页岩、粉煤灰、污泥等 砖瓦工业焙烧窑炉(单条)（燃 煤等 ≥5000万块标砖/年 工业废气量（燃烧） 万标立方米/万块标砖 4.298 / / / 颗粒物（窑炉） 千克/万块标砖 4.73 湿式除尘 85 80 二氧化硫（窑炉） 千克/万块标砖 14.8 双碱法 90 90 氮氧化物（窑炉） 千克/万块标砖 1.66 / / / 厂区生产方案为年产15000万块页岩空心结砖，则主要污染物产生情况（按生产车间两套隧道窑总计）为隧道窑烟气废气量64470万m3/a，其中主要污染物颗粒物（烟尘）产生量70.95t/a、二氧化硫222t/a、氮氧化物24.9t/a。 项目含有氟元素原料主要为页岩、污泥和滤渣类物料，烧结过程砖坯中氟元素转化为气态氟化物（以氟化氢为主、混有少量其他无机氟化物），根据氟元素平衡，得出烟气中进入双碱法处理设施的氟化物量约为9.467t/a。 本次评价对窑炉烟气主要污染物选取二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物进行评价，具体污染源情况见下表： 表4-2 项目隧道窑焙烧及干燥废气产生及排放情况一览表 污染源 主要污染物 产生量t/a 产生 浓度mg/m3 去除率* 排放量t/a 排放 浓度mg/m3 标准限值 治理措施 隧道窑干燥、焙烧过程 64470万m3/a 颗粒物 70.95 110.05 80% 14.19 22.01 30 采用“湿式双碱法脱硫除尘装置”进行脱硫、脱氟、除尘处理后通过45m高、出口内径1.3m的脱硫塔排气筒（DA001）高空排放 二氧化硫 222 344.35 80% 44.4 68.88 300 氮氧化物 24.9 38.62 / 24.9 38.62 200 氟化物 9.467 14.68 80% 1.89 2.94 3 注：核算的二氧化硫、氮氧化物和氟化物排放浓度高于搬迁前项目监测浓度，颗粒物浓度稍低于搬迁前项目项目浓度，搬迁后采用新的湿法除尘设备，除尘效率高于搬迁前项目。 注*去除率参考二次全国污染源普查手册中隧道窑烟气双碱法和氧化吸收法去除效率，除尘类似湿法除尘，综合取值考虑除尘效率取80%、脱硫效率取90%。双碱法脱硫除尘系统能够协同削减氟化物，其去除率可达80%-95%（引至《建材工业氟污染控制技术》环境污染治理技术与设备，2002年3月，第3卷第3期），本项目按80%计。 综合考虑现有项目（与本项目的废气处理工艺相同）的污染以物排放浓度情况，本次评价估算窑炉废气净化系统（采用双碱法脱硫除尘烟气处理系统）的脱硫效率80%、除尘率80%、吸氟化物效率80%，经过处理后本项目隧道窑烟气排放的废气中主要污染物达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值表2大气污染物排放限值要求（颗粒物30mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物200mg/m3、氟化物3mg/m3）。 （2）原料制备和制砖工段车间含尘废气 在制砖原料加工和砖坯制备（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程中，会有部分废气（含有粉尘）产生，其颗粒粒径较大（大于100μm），其主要成分为原料页岩、渣土中的SiO2、CaO和MgO等无机化合物。《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》（试行）中的303砖瓦、石材等建筑材料制造行业系数手册，本次评价参考该手册中表3031的产排污系数进行计算，工业废气量(除窑炉外工艺废气)产污系数8290Nm3/万块标砖、颗粒物(除窑炉外工艺废气)产污系数1.23kg/万块标砖，计算可知项目原料加工和制砖过程中主要污染物颗粒物产生量约为18.45t/a，废气产生量为12435万Nm3/a。 评价要求制砖过程产生的废气需通过集气系统收集，进入布袋除尘器进行收集处理，废气收集效率取95%，布袋除尘器处理效率为98%，则经收集处理后的工艺含尘废气排放量为12435万Nm3/a（17271Nm3/h），颗粒物有组织排放浓度为5.35mg/m3、排放量为0.66t/a（0.09kg/h），通过车间的一根高15m排气筒（DA002）达标外排，排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值表2大气污染物排放限值要求。 同时项目采用半密闭式供料机进料和密闭的破碎、筛分、搅拌设备，以及适量加水搅拌，对无组织溢散粉尘有较大的抑制效果，再加上车间内自然沉降（车间周边设置围挡），每天进行两次洒水抑尘作业，车间内无组织粉尘总体降尘效果一般可达70%以上。经采取上述措施后，车间区域无组织颗粒物排放量约为3.69t/a（0.51kg/h）。 （3）厂区无组织扬尘 无组织颗粒物粉尘排放一般产生于原材料与产品的装卸、运输及堆存过程，扬尘的大小与物料的粒度、比重、落差、湿度等诸多因素有关。项目原材料进厂后直接送往原料场堆存；成品出窑检验合格后送至成品仓库堆放外销，成品砖仅表面少量颗粒可能产生无组织排放。厂区物料在原料堆场堆存过程中产生无组织排放量较小，属间歇性无组织排放。同时评价要求主要原料粉煤灰、商品煤、页岩和建筑垃圾渣土等在运输过程采用密封式运输（半密闭载重货车需加盖防尘搌布），降低无组织排放源强。 装卸及堆存过程粉尘的产生量与物料的粒度、比重、落差、湿度等因素有关，煤堆起尘量及装卸起尘量的计算公式分别如下。 装卸起尘量计算公式： Q=1133.33×U1.6×H1.23×e-0.28W 式中：Q —— 物料起尘量，mg/s； U —— 气象平均风速，m/s； H —— 物料落差，m； W —— 物料含水率，%； 经上述公式计算，原料库和原料堆场区域内装卸起尘量约为2.952t/a，经采取加强堆场的洒水抑尘作业等一系列抑制起尘措施后，仓储区内降尘效率可达80%以上，则本工程原料堆场无组织颗粒物排放总量为0.59t/a（0.082kg/h）。 （4）污泥暂存区域恶臭废气 项目原料用用到城市污泥，污泥在厂区内暂存、装卸、搅拌加工等过程均会产生无组织恶臭气体，恶臭来源于污泥中腐烂有机质组分发酵产生的异味组分，如硫化氢、氨等；污泥排放的恶臭组分、强度与污水处理站的污泥浓缩池、污泥脱水间区域相类似，本次评价类比污水处理厂的恶臭污染源相关数据进行估算无组织恶臭具有可行性。 根据查阅有关文献，《污水处理厂恶臭污染物控制技术的研究》（王建明，袁武建，陈刚，许太明-《安全与环境工程》2005年第03期）、《城市污水处理厂主要恶臭源的排放规律研究》（席劲瑛，胡洪营，罗彬，王灿-《中国给水排水》第22卷第21期2006年11月）中通过对污水处理厂中恶臭污染物中成分及产生浓度进行测定，恶臭污染物中主要污染物硫化氢浓度值为0.003~0.015mg/m3、平均值为0.005mg/m3，氨气浓度值为0.04-0.12mg/m3、平均值为0.072mg/m3。 恶臭源污染物排放量可按下式估算： G=C·U·Qr 上式中，G——面源污染源恶臭物质排放量，kg/h； C——面源污染源恶臭物质实测浓度，mg/m3；（按平均值取） U——当地平均风速，m/s；（岳阳县按2.4m/s） Qr——面源污染源强计算参数，取值方法如下； 表4-3 面源污染源强计算参数取值方法 面源等效半径Ra （m ） ≤20 21～40 41～60 61～80 81～100 101～120 121～150 151～180 ≥181 计算参数 Qr 0.2 0.5 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 面源等效半径Qr由下式确定 Ra=（S/π）0.5 式中，S——面源面积，m2 。 本项目在原料车间内设置的污泥堆存区及加工搅拌区占地面积占地约500m2，则Ra 12.62m，Qr 0.2。 根据以上公式，计算出该项目的无组织恶臭产生量，见下表： 表4-4 项目营运期无组织恶臭排放情况 污染物质 产生速率（kg/h） 产生量（t/a） 硫化氢 0.0024 0.017 氨气 0.0345 0.248 （5）食堂油烟 项目在办公区设置食堂，营运期供厂区内员工进餐。食堂拟采用电、液化石油气等清洁燃料，燃料废气排放不会产生主要污染源。食堂厨房在烹饪加工过程产生油烟，采用油烟净化器净化处理后排放，油烟排放浓度低于2.0mg/m3，符合《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）有关要求。 （6）柴油发电机废气 本项目在办公楼用房内设置1台单机容量为300kW的柴油发电机组，作为一级负荷的备用电源，仅在区域电网临时停电时为保证需生产连续运转隧道窑正常运行时启用，平时一般不启用。柴油发电机启动次数较少，采用轻质柴油作为能源，运行时排放的污染物主要为二氧化硫、氮氧化物、碳氢化合物等，排放量也较少，本次评价不做定量分析。 |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 6、废气污染物排放源 表4-5 废气污染源源强核算结果一览表 产污环节 污染物种类 核算方法 污染物产生 治理措施 污染物排放 有组织 无组织 废气产生量m3/h 产生浓度mg/m3 产生量kg/h 收集效率% 治理工艺 去除效率% 废气排放量m3/h 排放浓度mg/m3 排放量 排放量 kg/h t/a kg/h t/a 隧道窑干燥、焙烧过程 隧道窑 颗粒物 产污系数法 89541.7 110.05 9.85 / 湿式双碱法脱硫除尘装置+45m高、出口内径1.3m排气筒（DA001）高空排放 80 89541.7 22.01 1.97 14.19 / / 二氧化硫 344.35 30.83 / 80 68.88 6.16 44.4 / / 氮氧化物 38.62 3.46 / 0 38.62 3.46 24.9 / / 氟化物 14.68 1.314 / 80 2.94 0.263 1.89 / / 制砖原料加工和砖坯制备（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程 制砖工段车间 颗粒物 17271 297.03 5.13 95 布袋除尘器（洒水抑尘） 98 17271 5.35 0.09 0.66 0.51 3.69 污泥在厂区内暂存、装卸、搅拌加工等过程 污泥暂存区域 硫化氢 / / 0.0024 / / / / / / / 0.0024 / 氨 / / 0.0345 / / / / / / / 0.0345 / 食堂 油烟 / / / / / 油烟净化器 / 2 / / / / （2）排放口基本情况 表4-6 排放口基本情况 编号 名称 排气筒底部中心坐标 排气筒高度 排气筒出口内径 烟气量 烟气温度 年排放小时数 排放口类型 自行监测要求 排放标准 X Y 监测点位 监测因子 监测频次 / / / / m m Nm3/h ℃ h / DA001 隧道窑烟气排气筒 113.2466233 29.2625249 35 1.3 89542 50 7200 一般排放口 废气出口 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、氟化物 半年一次 《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013） DA002 含尘工艺废气排气筒 113.246387349 29.261495013 15 0.64 17271 25 3600 废气出口 颗粒物 一年一次 无组织废气 厂界 二氧化硫、氟化物 一年一次 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 表4-7 排放量核算表 排放口 污染物名称 排放量t/a DA001 颗粒物 14.9 二氧化硫 44.4 氮氧化物 24.9 氟化物 1.89 DA002 颗粒物 0.66 有组织废气合计 颗粒物 15.26 二氧化硫 44.4 氮氧化物 24.9 氟化物 1.89 无组织废气 颗粒物 3.69 全厂合计 颗粒物 15.54 二氧化硫 44.4 氮氧化物 24.9 氟化物 1.89 （3）达标排放分析 1）废气治理措施技术可行性分析 双碱法烟气脱硫技术是利用氢氧化钠溶液作为启动脱硫剂，配制好的氢氧化钠溶液直接打入脱硫塔洗涤脱除烟气中SO2来达到烟气脱硫的目的，然后脱硫产物经脱硫剂再生池还原成氢氧化钠再打回脱硫塔内循环使用。脱硫工艺主要包括5个部分:(1)吸收剂制备与补充;(2)吸收剂浆液喷淋;(3)塔内雾滴与烟气接触混合;(4)再生池浆液还原钠基碱;(5)石膏脱水处理。 主要反应为烟气中的SO2先溶解于吸收液中，然后离解成H+和HSO3-; SO2(g)→SO2(aq); SO2(aq)+H2O(l) →H++HSO3- →2H++SO32-； 然后H+与溶液中的OH-中和反应，生成盐和水，促进SO2不断被吸收溶解。具体反应方程式如下: 2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O； Na2SO3 + SO2 + H2O → 2NaHSO3； 脱硫后的反应产物进入再生池内用另一种碱，一般是Ca(OH)2进行再生，再生反应过程如下: Ca(OH)2 + Na2SO3 → 2 NaOH + CaSO3； Ca(OH)2 + 2NaHSO3 → Na2SO3 + CaSO3+2H2O； 存在氧气的条件下，还会发生以下反应: Ca(OH)2 + Na2SO3 + 1/2O2 + 2 H2O → 2 NaOH + CaSO4·H2O ； 脱下的硫以亚硫酸钙、硫酸钙的形式析出，然后将其用泵打入石膏脱水处理系统，再生的NaOH可以循环使用。 根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中3031 粘土砖瓦及建筑砌块制造系数表，双碱法脱硫效率为90%，湿式除尘效率为85%。双碱法脱硫除尘系统能够协同削减氟化物，其去除率可达80%-95%（引至《建材工业氟污染控制技术》环境污染治理技术与设备，2002年3月，第3卷第3期），本项目按80%计。 类比现有项目和同类型砖瓦厂采用双碱法实际运行效果。由现有项目检测结果可知，通过双碱法处理后的烟气可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值表2大气污染物排放限值要求。从废气处理设施安装厂家在其他地方服务的同类型砖厂（山西玉华建材有限公司，两烘两烧工艺，日产量为折标45万块）现有工程实际污染源例行监测数据来看，窑炉烟气进口中主要污染物颗粒物浓度平均值为82mg/m3、SO2浓度平均值为1749mg/m3、处理后主要污染物颗粒物排放浓度＜15mg/m3、SO2排放浓度＜116mg/m3，可以达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值表2大气污染物排放限值要求，颗粒物实际处理效率为81.7%，SO2实际处理效率为93.4%。 本项目综合考虑窑炉废气净化系统的脱硫效率80%、除尘率80%、吸氟化物效率80%。项目隧道窑烟气通过烟气处理系统处理后通过45m高、出口内径1.3m的脱硫塔排气筒（DA001）外排，主要污染物达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值表2大气污染物排放限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物200mg/m3、氟化物3mg/m3）要求。 原料预处理主要是投料、破碎、筛分、搅拌等工序会有部分废气（含有颗粒物）产生，评价要求采用负压集气系统将各工序的颗粒物废气进行收集，由集气管道通入布袋除尘器进行处理，设计颗粒物去除效率不低于98%，处理后原料处理车间含尘废气通过车间的一根高15m排气筒（DA002）达标外排，排放达到GB29620-2013中表2大气污染物排放限值要求。 根据预测结果分析，项目隧道窑排放烟气最大落地点浓度占标率浓度不超过10%，对周边环境敏感点空气环境影响较小。 排气筒高度可行性分析：项目隧道窑废气通过脱硫塔排气筒排放，高度为45m、工艺废气排气筒高度为15m，周边200m范围内最高建筑物为居民房屋10m，窑炉烟囱和工艺废气排气筒高度能够满足《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中要求的人工干燥及焙烧窑的烟囱一律不得低于15m且高于周边200m范围内建筑3m以上的要求。 2）废气处理效率 本项目废气经过处理措施后的排放情况详见下表。 表4-8 烟尘废气处理设施处理效率 工序 污染物 治理措施 产生浓度mg/m3 去除效率 排放浓度mg/m3 排放速率kg/h 排放标准 浓度mg/m3 速率kg/h 隧道窑废气 颗粒物 湿式双碱法脱硫除尘装置+45m高排气筒 110.05 80% 22.01 1.97 30 / 二氧化硫 344.35 80% 68.88 6.16 300 / NOx 38.62 / 38.62 3.46 200 / 氟化物 14.68 80% 2.94 0.263 3 / 原料预处理（投料、破碎、筛分、搅拌等工序产生的废气） 颗粒物 负压集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒 297.03 废气收集效率90%，布袋除尘器处理效率98% 5.35 0.09 30 / 由上表可知：项目隧道窑烟气通过烟气处理系统处理后通过45m高、出口内径1.3m的脱硫塔排气筒（DA001）外排，主要污染物达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）排放限值表2大气污染物排放限值要求。 原料预处理主要是投料、破碎、筛分、搅拌等工序会有部分废气（含有颗粒物）产生，评价要求采用负压集气系统将各工序的颗粒物废气进行收集，由集气管道通入布袋除尘器进行处理，设计颗粒物去除效率不低于98%，处理后原料处理车间含尘废气通过车间的一根高15m排气筒（DA002）达标外排，排放达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值要求。 3）排气筒高度和数量可行性、合理性分析 本项目排气筒分布详见附图四，本项目隧道窑干燥、焙烧过程设一个排气筒，制砖原料加工和砖坯制备（投料、破碎、筛分、搅拌等）生产过程设置一个排气筒。此设置排气筒满足废气排放口规范化，便于日后环保行政部门管理与例行监测。本项目排气筒分布合理。 本项目隧道窑烟气排气筒的内径为1.3m，烟气量为89542Nm3/h。含尘工艺废气排气筒的内径为0.64m，烟气量为17271Nm3/h。烟气排放速率满足《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）中排气筒烟气出口流速。 （5）非正常排放 对照大气导则要求，本项目废气治理措施发生故障时，会导致废气非正常排放。项目非正常工况分析选择有废气净化措施且通过排气筒排放的废气污染源，项目非正常工况主要为：双碱法脱硫除尘设施、布袋除尘器发生设备故障，废气处理效率为0%。 表4-9 污染源非正常排放量核算表 序号 污染源 非正常排放原因 污染物 非正常排放浓度 （mg/m3） 非正常排放速率（kg/h） 单次持续时间/h 年发生频次/次 应对措施 1 隧道窑 设备检修等异常工况、环保设施出现故障 颗粒物 110.05 9.85 1h以内 控制在2次内 立即停产，修复后恢复生产 二氧化硫 344.35 30.83 1h以内 控制在2次内 NOx 38.62 3.46 1h以内 控制在2次内 氟化物 14.68 1.314 1h以内 控制在2次内 2 原材料粉碎车间 颗粒物 297.03 5.13 1h以内 控制在1次内 为减少废气非正常排放，应采取以下措施： ①注意废气处理设施的维护保养，及时发现处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行及废气排放达标。 ②建设单位应在每日开工前先行运行废气处理装置和风机，在检查并确保其能够正常运行的前提下再运行生产设备，最大程度地避免在废气处理装置失效情况下废气非正常工况排放。 ③建立健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训。 （6）废气排放环境影响 综上，本项目采取的废气治理措施可行，废气经治理后对周围环境影响不大。 二、废水 （1）废水排放源强 项目营运期厂区无生产工艺废水产生，主要废水为生活区的职工生活污水、厂区除尘洒水和车辆冲洗废水。 项目使用双碱（钠碱+石灰）法脱硫除尘系统，系统内碱液在喷淋塔内循环使用，不外排。烟气处理系统运转过程中，喷淋液体被高温烟气有少许蒸发带走，需要补充所蒸发的水，以保证系统的正常运行。为减少原材料堆放场区、制砖生产车间的扬尘的产生量，厂区拟定期在车间、原料堆放区内进行洒水抑尘。根据建设单位提供资料，洒水频率为一天两次，喷洒水量约为38.2m3/d（合计11460m3/a），除尘洒水全部损耗挥发。进出厂区设置一座洗车平台，水源采用雨水收集池内水，冲洗废水经雨水收集系统汇入雨水沉淀收集池回用。 厂区内雨水（包括初期雨水和后期清洁雨水）全部经雨水收集沟汇入厂区内的雨水沉淀收集池内，收集沉淀后作为生产补充用水。 为便于污泥储存，厂区内原料厂房内部建设一座占地200m2的密闭式污泥暂存池，进厂城市污泥在污泥产生单位已经进行干化处理，评价要求控制进厂城市污泥含水率在60%以下，基本为固态块状，即正常情况下污泥暂存过程中不会产生渗滤液。环评要求在污泥等原料运输过程中，采用密闭式载重货车运输，可防止在雨季运输原料过程中，雨水的混入，造成原料含水形成半流态在原料暂存区造成污水漫流，污染厂区环境。 项目投入运行后，厂区内职工生活污水产生量为5.76m3/d（1728m3/a），生活污水主要污染物为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油等，食堂废水经隔油池处理后与其他生活污水进入化粪池进行预处理，隔油池是利用废水中悬浮物和水的比重不同而达到分离的目的。根据相关资料，隔油池对COD、BOD5、SS、动植物油除去效率分别为10%、20%、50%、50%；化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，属于初级的过渡性生活处理构筑物，根据相关资料，化粪池对COD、BOD5、SS、氨氮的去除效率分别为30%、30%、30%、3%。 本项目生活污水经化粪池处理后，由周边农户运走回用于农田或者周边山林施肥使用，不外排。 本项目生活污水处理前后水质一览表见下表。 表4-10 处理前后废水水质一览表 项目 COD BOD5 SS NH3-N 动植物油 生活污水 产生浓度（mg/L） 300 150 200 30 80 隔油池处理效率（%） 10 20 50 0 50 化粪池处理效率（%） 30 30 30 3 0 预处理后生活污水 处理后浓度（mg/L） 189 84 70 29.1 40 表4-11 废水源强一览表 类别 污染物种类 产生浓度（mg/L） 产生量（t/a） 治理设施 处理后的浓度浓度（mg/L） 处理后的量（t/a） 治理工艺 治理效率（%） 生活污水（1728m3/a） CODcr 300 0.52 隔油池+化粪池 37 189 0.33 NH3-N 30 0.05 3 29.1 0.05 BOD5 150 0.26 44 84 0.15 SS 200 0.35 65 70 0.12 动植物油 80 0.14 50 40 0.07 本项目废水类别、污染物及污染治理措施见表4-12。 表4-12 本项目废水类别、污染物及污染治理措施信息表 序号 废水类别 污染物种类 排放去向 排放规律 污染治理设施 排放口编号 排放口设置是否符合要求 排放口类型 污染治理设施编号 污染治理设施名称 污染治理设施工艺 1 生产废水 COD、BOD、SS 不外排 / TW001 循环系统 雨水收集池 / (是 (否 (企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 2 生活污水 COD、BOD5、SS、 氨氮、动植物油 做农肥不外排 / TW002 生活污水处理系统 化粪池 / (是 □否 □企业总排 □雨水排放 □清净下水排放 □温排水排放 □车间或车间处理设施排放口 三、噪声 （1）噪声源强及已采取的防护措施 厂区营运期噪声源主要为破碎机、滚筒筛、搅拌机等设备运转及作业噪声，噪声源强为60～95 dB（A），生产设备在运行期产生噪声值见下表4-13： 表4-13 主要声源及控制方案 声源 噪声（dB) 工作方式 治理措施 治理后的叠加源强 颚式破碎机 75～95 间歇 置于相对封闭的车间内，设置减振垫、基础减震 风机风管软管连接、加装消声器等隔音 66.2 dB（A） 粉碎机 80～85 间歇 双轴搅拌机 65～75 间歇 真空挤压机 75～85 间歇 全自动切条切坯机 60～70 间歇 轴流风机 75～85 连续 皮带输送机 55～60 连续 设置减振垫、基础减震 供料机 65～70 连续 置于相对封闭的车间内， 设置减振垫 引风机 65～75 连续 风机风管软管连接、加装消声器等隔音 备用发电机 80～85 间接 隔声、减震、消声 设备均在厂房内，假设各设备同时运行，将厂房设为一个等效声源，经计算等效声源为96.2 dB（A），经厂房隔声后为66.2 dB（A）。 （2）预测模式 采用如下预测模式进行预测： LA（r）=LA（ro）-20Lg[r/ro] 式中：LA（r）——离声源距离为r处预测点的A声级值 LA（ro）——声源A声级值 r ——预测点距声源的距离 ro ——声源声级测距 （3）噪声预测结果及影响分析 根据预测模式公式计算噪声对周边声环境的影响距离，计算结果见表4-14： 表4-14 项目厂界噪声预测预测结果 单位：dB(A) 预测点 厂房与预测点距离（m） 贡献值（dB(A)） 昼间 昼间 标准限值 是否达标 标准限值 是否达标 东厂界 10 46.2 60 是 50 是 南厂界 10 46.2 西厂界 15 42.6 北厂界 15 42.6 从上述预测结果可以看出，在采取了降噪措施后，本项目厂界昼夜间噪声均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。 （4）防治措施 本环评建议建设单位采取以下的隔声、降噪措施： ①从声源上控制，选择低噪声和符合国家噪声标准的设备； ②合理布局本项目高噪声的设备，将生产设备全部布置于车间内部，尽可能集中布置于车间中部，同时尽可能将厂房进行封闭，减少对外界的影响； ③加强对设备保养维护，确保设备处于良好的运转状态，杜绝因设备不正常运转时产生的高噪声现象； ④风机进、排风管安装消声器，风机与进、排风管采用橡胶柔性接管连接，在风机和基础之间安装隔振器，尽可能增加机座惰性块的重量，一般为2～3倍重量； ⑤在设备和基础之间加弹簧和弹性材料制作的减振器或减振垫层以减少设备基础与墙体振动形成的噪声； ⑥在机械设备结构的连接处作减振处理，如采用弹性的连轴节，弹性垫或其它装置； ⑦工人佩戴防护用品，如耳塞、耳罩、头盔等，减少噪声对工人的伤害。 四、固体废物 厂区营运期产生的固体废物主要为隧道窑烧结后产生的不合格残次品、生产车间产生的废泥头和不合格砖坯、原料处理过程磁选产生废铁屑、厂区内雨水沉淀池池底沉渣、职工生活垃圾、烟气处理系统脱硫塔产生的脱硫固废等。另外厂区设备定期维护和修理过程产生的废机油类等危险废物。 （1）废泥头和砖坯 根据建设单位提供资料，项目生产车间制砖砖坯生产过程中产生的废泥头和不合格砖坯按原料量的1%估算，项目制砖车间产生的次品为3814t/a，可全部返回搅拌工序重新作为原料再利用。 （2）不合格残次品 砖出窑后，进行人工检测，在产品检选过程中产生的不合格砖（按产量的0.5%左右估算）的产生量约为1875t/a，可作为原料返回破碎工序重新再利用。 （3）雨水沉淀池池底沉渣 项目场地和堆场除尘废水、场地收集雨水全部流入厂区内部建设的雨水沉淀池内，池体一年淸捞一次，在池体沉渣主要为原料颗粒物等无机物成分，根据工程分析估算，每次池底沉淀的沉渣量约为20t/a（干基），主要成分为SiO2、CaO和MgO等，为一般工业固体废物，可返回生产线作为原料搅拌再重新利用。 （4）烟气脱硫系统产生的固废 项目采用双碱法脱硫除尘（碱液主要为石灰和氢氧化钠）烟气处理系统配套除去隧道窑烧结和干燥过后的烟气中的二氧化硫、氮氧化物、颗粒物和氟化物等主要污染物。 烟气处理系统循环沉淀池废水中生成的产物主要为硫酸钙及硝酸钠、烟尘泥浆等，产生量约为350t/a，清理出的池体泥浆脱硫废渣运往原料仓库内工业固废存放区，混同原料一同作为制砖原料再利用。 （5）磁选废铁 由于页岩、建筑垃圾等原料中可能含有铁钉、铁屑之类的杂质，在用作制砖配料前需通过磁选设备除铁，磁选废铁产生量约364.643t/a，集中收集后废铁可作为废品外售。 （6）生活垃圾 项目劳动定员66人，年工作时间300天，生活垃圾产生量按每天1kg/人计，则本项目生活垃圾产生量为19.8t/a（66kg/d），由当地环卫部门清运处理。 （7）废矿物油类危险废物 生产设备在生产过程中需要使用的液压油、齿轮油作为润滑剂，定期更换润滑会产生一定量的废油；机械设备在日常维护保养过程会产生一定量的废机油，按照项目设备配置情况，生产设备在检修保养过程中产生的废润滑油、废机油类产生量约0.36t/a。在厂区内建设一处占地5平方米的危险废物暂存间，危险废物暂存后定期交由有资质的单位转运安全处置。 表4-15 本项目固废产生情况表 产生环节 名称 属性 有毒有害物质名称 物理性状 环境危险特性 年产生量t 贮存方式 处置方式及去向 处置年t 员工生活 生活垃圾 生活垃圾 / 固态、液态等 / 19.8 垃圾桶 交环卫部门处理 19.8 废气处理 废泥头和砖坯 一般固废（编号：303-001-99） / 固态 / 3814 一般固废储存 间 全部返回搅拌工序重新作为原料再利用 3814 原材料预处理 磁选废铁 一般工业固废（编号：303-001-09） / 固态 / 364.643 收集后交由废物回收单位回收 364.643 设备维保 废矿物油 危险废物，HW08，900-214-08 废矿物油与含油废物 液态 毒性、易燃性 0.36 暂存于危废暂存间 定期交由有资质的单位转运安全处置 0.36 （1）危险废物处置措施 表4-16 工程分析中危险废物汇总表 序号 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 产生量 产生工序及装置 形态 主要成分 有害成分 产废周期 危险 特性 污染防治措施 1 废矿物油 HW08 900-214-08 0.36t 设备维护保养 液态 油污 油污 一年 有毒 由有资质的单位处理 项目营运过程中废矿物油、含油污的劳保用品属于危险固废，应集中收集后委托有资质的单位进行处理；本项目需按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）要求建设的危险废物暂存间。本项目产生的各类危险废物按其性质在危废暂存间内分类堆存。危险废物暂存间位于一般固废暂存间东侧，占地面积为400m2。 对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求： ①危险废物的收集包装 a.有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。 b.危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。 c.危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。 ②危险废物的暂存要求 危险废物堆放场所应满足GB18597-2001《危险废物贮存污染控制标准》及其2013年修改单中的有关规定： a.按GB15562.2《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》设置警示标志。 b.必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。 c.要求有必要的防风、防雨、防晒措施。 d.要有隔离设施或其它防护栅栏。 e.应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。 ③危险废物的运输要求 危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。 表4-17 建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况样表 贮存场所名称 危险废物名称 危险废物类别 危险废物代码 位置 占地面积（m2） 贮存方式 贮存 能力 贮存 周期 危废暂存间 废矿物油 HW08 900-214-08 厂区东南侧 400 桶装 7t 一月 （2）一般工业固废处置措施 一般工业固废主要有废泥头和砖坯、磁选废铁，废泥头和砖坯全部返回搅拌工序重新作为原料再利用。磁选废铁收集后交由废物回收单位回收。 建设单位按照《一般工业废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求建立固体废物临时的堆放场地，不得随处堆放，禁止危险废物及生活垃圾混入，一般固废暂存间位于厂区南侧，面积约为400m2，固废临时贮存场应满足如下要求： ①地面应采取硬化措施并满足承载力要求，必要时采取相应措施防止地基下沉。 ②要求设置必要的防风、防雨、防晒措施，堆放场周边应设置导流渠。 ③按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）要求设置环境保护图形标志。 （3）生活垃圾处置措施 项目生活垃圾集中收集（如放置于垃圾桶）后由环卫部门统一清运。 综上所述，本项目固体废物处理处置符合国家《固体废物污染环境防治法》规定的原则，符合《一般工业废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单，采取上述措施后，本工程固体废物可得到妥善的处理，对周围环境造成的影响很小。 五、地下水 根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中划分原则，本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》中砖瓦制造，属于报告表，按类别划分属于Ⅳ类地下水环境要素类型项目，按导则要求本次评价可不开展地下水影响评价。 项目原料利用方案中有利用城市污泥，为了防止污泥暂存过程对厂区周围地下水造成影响，该项目必须采取以下防范措施： ①对污泥贮存区（池）进行严格的防渗处理，避免对地下水造成污染。 ②污泥贮存区（池）应严格按照要求贮存于原料车间内，防止因雨淋导致污水外溢，污染区域地下水及地表水。 ③提高操作人员技术水平，妥善管理，建立严格的生产管理制度，遵守操作规程。 ④加强污泥运输过程中的管理，不得随地散落。 综上所述，地下水污染防治措施是可行、可靠的，污泥储存对区域地下水影响较小。 六、土壤 6.1土壤污染源 根据工程分析内容，项目营运期主要生产废气为生产车间隧道窑干燥、烧结过程排放的炉窑烟气、原料车间污泥储存、加工配料区无组织溢散的恶臭废气，废水主要为生活污水、厂区除尘洒水废水、烟气脱硫循环水池内脱硫废水等潜在土壤环境污染源。根据工程污染源特性分析，项目主要为窑炉烟气非正常外排含二氧化硫、氮氧化物、氟化物和颗粒物污染物的烟气，厂区内污水处理设施和收集池发生破损通过地表漫流导致污染物垂直渗入厂区占地及周边土壤污染。 由于排放的污染物都是常规污染物，无《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中特征污染物，本次评价仅定性分析土壤环境污染影响。 6.2控制措施 营运期土壤防治措施要求按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。 ①源头控制措施 主要包括在工艺物料输送管道、设备、污水储存及处理构建物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；管线敷设尽量采用“可视化”原则，即管道尽可能地上敷设，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的土壤污染。 ②过程防控措施 项目行业类型属于污染影响型，按照厂区潜在的主要土壤环境污染环节分析，主要为窑炉烟气大气沉降、厂区内收集废水地面漫流导致垂直入渗污染。评价要求厂区在可能导致物料渗入土壤环境的区域进行防渗和地面硬化等土壤防护措施，落实废水收集系统和相关污染源分布区域的防渗要求，阻断污染物造成地表漫流和垂直入渗环节对区域土壤环境的污染影响。 评价认为在落实好相应防护措施的前提下，项目正常运行不会对区域土壤环境造成明显影响。 项目土壤等级为三级，必要时需开展跟踪监测。 七、监测要求 跟踪监测要求见下表。 表4-18 跟踪监测计划 监测项目 监测点位 监测指标 监测频次 噪声 厂界 连续等效A声级 一季度一次 土壤 生产车间旁绿化带 石油烃（C10-C40） 五年一次 八、环境风险 1、评价依据 ①风险识别 本项目涉及风险物质主要为废矿物油，属于《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B涉及的环境风险物质。 ②P的分级确定 分析建设项目生产使用储存过程中涉及的有毒有害、易燃易爆物质，参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量。定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。 危险物质数量与临界量比值Q 对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B中列出的重大源，项目单元内储存多种物质按下式计算，按一下公式计算物质总量与临界量比值： 式中： q1、q2、qn--每种危险物质实际存在量，t。 Q1、Q2、Qn--与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B确定危险物质的临界量情况见下表。 表4-19 涉及的风险物质及Q值计算一览表 序号 名称 理化性质 危害特性 贮存方式 最大贮存量qi 临界量Qi qi/Qi 1 废矿物油 油类物质 易燃 危废暂存间 0.36t 2500t 0.0001 2 轻质柴油 油类物质 易燃 原材料堆放库 1t 2500t 0.0004 3 机油 油类物质 易燃 原材料堆放库 0.5t 2500t 0.0002 注：临界量Qi参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B里所列的临界值，均以纯物质来计。 根据上表，本项目危险物质数量与临界量比值 Q=0.0004＜1，风险潜势为I。 ③评价等级判定 环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目设计的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照下表确定工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。 表4-20 评价工作等级划分 环境风险潜势 IV、IV+ III II I 评价工作等级 一 二 三 简单分析 综上所述，本项目评价工作等级为简单分析。 2、环境敏感目标概况 根据风险潜势分析，本项目风险潜势为I，评价工作等级低于三级，仅需要进行简单分析。根据危险物质可能的影响途径，本项目周围环境敏感目标主要为周边居民区，环境保护目标详细信息详见表3-8，环境保护目标区位分布图详见附图二。 3、环境风险识别 ①本项目废气处理装置发生故障导致本项目废气非正常排放。 ②轻质柴油/废机油包装桶破损发生泄漏。 4、突发事故产生的环境影响及应急处理措施 ①机油包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有机油作为危险废物处置。 ②废气处理设施发生故障时，应及时停止生产，迅速检查故障原因。 ③制定相应的突发事件环境应急预案。 综上，建设单位做好防范措施，建立健全突发环境事故应急组织机构，以便采取更有效的措施来监测灾情及防止污染事故的进一步扩散。在采取以上措施的情况下，本项目风险事故发生概率很低，环境风险在可接受范围内。 5、分析结论 项目运营过程中必须严格执行国家的技术规范和操作规程要求，落实各项预防措施。在认真落实工程拟采取的事故对策后，制定突发环境事件应急预案，工程的事故对周围影响处于可接受水平。 表4-21 项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 岳阳宏星和页岩烧结砖协同无害化处置城镇生活污泥环保建材厂迁建项目 建设地点 （湖南）省 （岳阳）市 （/）区 （岳阳）县 （/）区 地理坐标 经度 113°14′46.603″E 纬度 29°15′43.369″N 主要危险物质分布 涉及机油、轻质柴油使用和存储 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 废气事故排放会污染周边大气环境。 油料泄露事故会污染周边土壤、大气环境、地表水体。 风险防范措施要求 ①油类包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有油类物质作为危险废物处置。 ②废气处理设施发生故障时，应及时停止生产，迅速检查故障原因。 ③制定相应的突发事件环境应急预案。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明） 本项目环境风险潜势为I，通过采取相应的风险防范措施，项目的环境风险可控。一旦发生事故，建设单位应立即执行事故应急预案，采取合理的事故应急处理措施，将事故影响降到最低限度。 |
| --- | --- |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 隧道窑（DA001） | 颗粒物 | 湿式双碱法脱硫除尘装置+45m高排气筒（DA001） | 达到《砖瓦工业大气污染物排放标准》（GB29620-2013）中表2大气污染物排放限值（颗粒物30mg/m3、二氧化硫300mg/m3、氮氧化物200mg/m3、氟化物3mg/m3） |
|  | 隧道窑（DA001） | 二氧化硫 |  |  |
|  | 隧道窑（DA001） | NOx |  |  |
|  | 隧道窑（DA001） | 氟化物 |  |  |
|  | 原材料粉碎车间（DA002） | 颗粒物 | 负压集气系统+布袋除尘器+15m高排气筒（DA002） |  |
|  | 食堂油烟 | 饮食油烟 | 油烟净化器处理后引至屋顶排放 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中的排放限值 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、氨氮、BOD5、SS、动植物油 | 隔油化粪池 | 作为周边农田、山林施肥再利用 |
| 声环境 | 机电设备 | LeqA | 基础减振、隔声等降噪措施 | 符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准 |
| 电磁辐射 | 无 |
| 固体废物 | 废泥头和砖坯、残次品、雨水沉淀池沉渣、烟气处理废渣返回生产线作为原料再利用。项目生活垃圾收集后定期交环卫部门处理。废铁屑外售物资回收公司。废矿物油于危废暂存间暂存，交由有资质的单位处置。 |
| 生态保护措施 | 施工期要注重优化施工组织和制定严格的施工作业进度，事先掌握施工地点所在区域降雨的时间和特点，合理制定施工计划，减少水土流失；施工临时堆场应进行防护，施工的临时占地在施工结束后要及时复耕或恢复植被。营运期影响生态环境的废气、废水、噪声、固废等污染物在相应的防范、治理措施下，能使其产生的影响降到较低程度。 |
| 环境风险 防范措施 | ①油类包装桶破损发生泄漏，立即使用吸油毡等吸附材料进行吸附，沾有油类物质作为危险废物处置。 ②废气处理设施发生故障时，应及时停止生产，迅速检查故障原因。 ③制定相应的突发事件环境应急预案。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

本项目建设符合当地用地规划和国家对烧结砖行业现行产业政策要求。在建设单位严格落实本次评价报告提出的各项污染防治对策前提下实施，可确保污染物全面达标排放，降低对区域环境现状的影响，从环境影响角度分析，本项目建设可行。 上述结论是根据建设方提供的项目规模及相应排污情况基础上作出的评价，如果建设方的规模及相应排污情况有所变化，建设方应按环保部门的要求另行申报审批。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 风量 | / | / | / | 64470.24万m3/a | / | 64470.24万m3/a |  |
|  | 颗粒物 | 11.232 | 22.68 | / | 15.54t/a | / | 15.54t/a | +4.308t/a |
|  | 二氧化硫 | 25.056 | 27.7 | / | 44.4t/a | / | 44.4t/a | +19.344t/a |
|  | 氮氧化物 | 9.509 | 21.8 | / | 24.9t/a | / | 24.9t/a | +15.396t/a |
|  | 氟化物 | 1.008 | / | / | 1.89t/a | / | 1.89t/a | +0.882t/a |
| 废水 | 水量 | / | / | / | 1740m3/a | / | 1740m3/a | +1740m3/a |
|  | COD | / | / | / | 0.33t/a | / | 0.33t/a | +0.33t/a |
|  | 氨氮 | / | / | / | 0.05t/a | / | 0.05t/a | +0.05t/a |
|  | BOD5 | / | / | / | 0.15t/a | / | 0.15t/a | +0.15t/a |
|  | SS | / | / | / | 0.12t/a | / | 0.12t/a | +0.12t/a |
|  | 动植物油 | / | / | / | 0.07t/a | / | 0.07t/a | +0.07t/a |
| 一般工业 固体废物 | 磁选废铁 | / | / | / | 364.643t/a | / | 364.643t/a | +364.643t/a |
|  | 生活垃圾 | / | / | / | 19.8t/a | / | 19.8t/a |  |
| 危险废物 | 废矿物油 | / | / | / | 0.36t/a | / | 0.36t/a |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①

# Text boxes

新鲜水

95.3

补充水32.7

制砖配料

干燥焙烧

回用于农林施肥

化粪池

办公生活

5.8

消耗1.4

生活用水

7.2

5.8

补充水17.2

烟气塔

循环水池

喷淋用水1720

回用1702.8

除尘洒水38.2

厂区车间、原料库洒水

损耗38.2

雨水收集沉淀池

自然降雨水206.2

蒸发41.2

损耗17.2

损耗、进入产品197.7

回用配料165

新鲜水

260.3

补充水197.7

制砖配料

干燥焙烧

回用于农林施肥

化粪池

办公生活

5.8

消耗1.4

生活用水

7.2

5.8

补充水17.2

烟气塔

循环水池

喷淋用水1720

回用1702.8

除尘洒水38.2

厂区车间、原料库洒水

损耗38.2

损耗17.2

损耗、进入产品197.7

场地平整工程阶段

基础工程阶段

主体工程阶段

装饰工程阶段

设备安装调试阶段

扫尾工程阶段

营运使用

噪声

固废、扬尘

噪声、废水

固废、扬尘

噪声、废水

固废、扬尘

噪声、废水

固废、扬尘

噪声

固废

噪声、废水

固废、扬尘

竣工验收合格